# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：兴县华盛燃气有限责任公司

东门站供气工程

建设单位（盖章）：兴县华盛燃气有限责任公司

编制日期：二O二二年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 兴县华盛燃气有限责任公司东门站供气工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2101-141123-89-01-535487 |
| 建设单位联系人 | 侯月伟 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 吕梁 市 兴 县（区） 奥家湾 乡（街道） （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 111 度 11 分 44.127 秒， 38 度 27 分 44.971 秒） （ 111 度 14 分 21.602 秒， 38 度 28 分 39.450 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 10736m2（永久用地） 4.75km（线路长度） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 兴县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2101-141123-89-01-535487 |
| 总投资（万元） | 8095.25 | 环保投资（万元） | 84.50 |
| 环保投资占比（%） | 1.04 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 环境风险专项评价 （设置理由：按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》表1中环境风险专项评价设置原则：原油、成品油、天然气管线（不含城镇燃气管线；企业厂区内管线），本项目为天然气管线建设，且不属于城镇燃气管线、厂区内的管线，因而需设置环境风险专项评价） |
| 规划情况 | 一、山西省发展和改革委员会于2016年4月编制了《山西省输气管道发展规划》（2016年-2020年）； 二、《山西省兴县城市燃气专项规划（2011-2020）》； |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、《山西省输气管道发展规划》（2016年-2020年） 该规划在“十三五”期间，将在完善“三纵十四横”主干输送管网格局的基础上，进一步推进四个全覆盖工程，建立省级统一调控系统，灵活调配省内多种气源，形成“三纵十四横，一调六枢，两级多环，内畅外联”的输气网络系统。 三纵十四横：“三纵”是指形成中纵大同-原平-太原-平遥-侯马-运城-风陵渡、东纵阳泉-和顺-长治、西纵保德-临县-吉县等三条纵向管递。“十四横”是指形成陕京一线、陕京二线、陕京三线、榆济线、西气东输、鄂安沧管道、蒙西煤制气管道、应张线、保德-三岔-神池-阳方口、盂县-寿阳-杨盘、离石-太原、吉县-临汾-洪洞-屯留-襄垣、河津-侯马-沁水、吉县-侯马-沁水-长治等十四条横向管道。 本项目是将陕京二线与神木安平线的天然气作为双气源引入兴县东门站，将来再通过兴县东门站将天然气引入兴县城镇燃气管网，符合山西省输气管道发展规划的要求。 二、《山西省兴县城市燃气专项规划（2011-2020）》 根据该规划：兴县气源应充分利用山西省丰富的煤层气资源，满足人民群众生产生活需要。本项目的实施就是将陕京二线与神木安平线的天然气作为双气源引入兴县东门站，将来再通过兴县东门站将天然气引入兴县城镇燃气管网，保障兴县各类用户的用气需求，因此本项目与兴县城市燃气专项规划的要求是一致的。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150 号）》，“三线一单”中的“三线”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，“一单”就是环境准入负面清单。 1、生态保护红线 本项目永久及临时占地不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、天然林、森林公园、基本农田及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标，满足生态保护红线的要求。 2、环境质量底线 本项目位于兴县，根据《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2020年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》中关于兴县2020年度全年环境空气例行监测数据：PM10、PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。因此，兴县属于环境空气质量不达标区。 山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月13日对本项目东门站厂界四周进行了声环境现状监测，监测结果表明：东门站厂界四周噪声昼间等效声级为53.1~55.7 dB（A），夜间等效声级为42.6~44.5dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。说明，项目所在区域声环境质量现状较好。 本项目施工期的扬尘、废水、固废等采取相应的防治措施，施工结束后进行植树、植草等生态恢复措施后，对当地土壤侵蚀、水土流失等产生的影响很小；本项目运营期输气管线对环境没有影响；只有站场在运营期会排放污染物，对于站场运营期产生的各类污染，企业都采取相对应的治理措施进行治理，保证大气污染物达标排放，废水不外排，厂界噪声达标，固体废物合理处置，生态环境不恶化，不会对周边环境造成明显不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，满足环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目为天然气管线项目，是将陕京二线与神木安平线的天然气作为双气源通过兴县东门站，将来再通过兴县东门站将天然气引入兴县城镇燃气管网，目的是平衡兴县城镇管网供气压力，满足远期用气需求。施工期临时占地及建成后站场阀室的永久占地会占用一定的土地资源，施工结束后对全部临时占地进行植被恢复。项目施工及运营过程中所使用的资源主要为水、电、气，均为清洁能源，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用，项目土地资源、水、电、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目为天然气管线工程，不属于国家法律法规和政策规定的淘汰类和限制类项目，项目运营后，远期将改善兴县区域能源结构，对环境质量改善有一定的积极意义。经与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号）、《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发〔2021〕5号）的分析可知，本项目不违背环境准入负面清单的原则要求。 二、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，本项目属于“第一类：七、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，属于鼓励类建设项目。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 三、与《兴县县城总体规划》（2006—2020年）修编的符合性 兴县县城总体规划图见附图2。本项目位于兴县县城规划范围外，距规划范围边界约5.5公里。 《兴县县城总体规划》（2006—2020年）修编中对于燃气工程规划如下： 陕京Ⅱ线天然气管道从兴县境内通过，远期将作为兴县县城的主要气源。 兴县县域将主要采用沼气和天然气，液化石油气将作为补充。规划期内将逐步普及沼气，发挥其短期投资、长期受益的特点，使之成为为农村生活的主要气源。液化石油气将作为城市的补充气源，继续发挥其投资小、见效快、机动灵活的作用。 由上可知，《兴县城市总体规划》（2006—2020年）修编中提出陕京二线天然气管道从兴县境内通过，远期将作为兴县县城的主要气源。本项目即是利用陕京二线通过兴县的优势条件，将陕京二线天然气通过本项目新建的东门站，将来引入兴县，是对《兴县城市总体规划》战略方向的积极落实，符合总规要求。 四、兴县乡镇饮用水源地划分 本项目位于兴县奥家湾乡，依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），该乡有集中供水水源地。具体为： 奥家湾乡二十里铺深井位于蔚汾河旁，地面标高1090m，坐标为东经111°13'26.43"，北纬38°28'16.42"。井深260.01m，为碎屑岩承压水组成的岩性，可视为承压完整井，涌水量为1651m3/d。 奥家湾集中供水水源地，一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R为40m的圆形区域，面积0.005km2，周长为251.2m。 奥家湾集中供水水源地划分图见附图3。 本项目管线经过奥家湾乡辖区，管线最近距离奥家湾乡水源地保护区边界约0.13km。站场距离奥家湾乡水源地保护区边界约2.0km。本项目输气管线在运营期埋设在地下，不产生任何污染物，不会对该水源地产生影响。 五、与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号）的符合性分析 根据山西省人民政府晋政发[2020]26号《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中生态环境管控单元划分及山西省生态环境管控单元图4，本项目位于山西省兴县奥家湾乡，属于生态环境管控单元中的一般管控单元。该单元内生态环境准入清单为：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 就本项目而言，主要是天然气输气管线及配套站场、阀井的建设，站场占地面积为10736m2，管线长度4.75km，项目位置不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，本项目实施不触及生态保护红线。管线施工过程中产生的生态破坏以及站场运营期间产生的环境污染都采取了相应的污染治理措施及生态恢复治理措施，对生态环境的影响较小，所排污染物达标排放。本项目的建设满足《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中对一般管控单元的相关管控要求。 六、与《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发〔2021〕5号）的符合性分析 根据吕梁市人民政府吕政发〔2021〕5号《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》中生态环境管控单元划分及吕梁市生态环境管控单元图5，本项目位于山西省兴县奥家湾乡，属于生态环境管控单元中的一般管控单元。该单元内生态环境准入清单为：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省、我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目与吕梁市生态环境总体准入清单管控要求具体分析见表1.1-1。 综上分析，本项目是天然气输气管线及配套站场、阀井的建设，站场占地面积为10736m2，管线长度4.75km，项目选址不位于生态保护红线内，管线施工过程中产生的生态破坏以及站场运营期间产生的环境污染都采取了相应的污染治理措施及生态恢复治理措施，对生态环境的影响较小，所排污染物达标排放。资源、能源利用符合吕梁市能源利用上线及吕梁市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求。因此，本项目的建设满足吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案中对一般管控单元的相关管控要求。 七、与其它敏感目标的符合性 1、依据兴县林业局《关于对兴县华盛燃气有限责任公司东门站供气工程项目用地范围与各类保护区范围重叠情况的复函》（兴林函（2020）30号）：该项目与县属地质公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、一级国家公益林、二级国家公益林、山永久性生态公益林、Ⅰ级保护林地、Ⅱ级保护林地、景名胜区规划范围不重叠。 2、依据兴县水利局《对兴县自然资源局关于<兴县华盛燃气有限责任公司东门站供气工程项目用地预审范围与各类保护区范围重叠情况的函>的复函》（兴水函（2020）50号）：该项目位于天桥泉域保护区内，与汾河、沁河、桑干河保护区不重叠，同意公司项目用地范围。该项目位于泉域保护区范围内，须编制泉域水环境影响评价报告。 3、依据兴县住房和城乡建设管理局《关于兴县华盛燃气有限责任公司东门站供气工程项目建设的意见》（兴住建函（2020）19号）：该项目选址与现行规划无明显冲突。 4、依据兴县自然资源局《关于兴县华盛燃气有限责任公司东门站供气工程项目的用地意见》（兴自然资函（2020）89号）：该项目符合土地利用总体规划面积0.5857公顷，不符合规划面积0.4879公顷。企业积极办理用地手续，根据兴县行政审批服务管理局出具的建设项目选址意见书，该项目符合城乡规划要求，拟用地面积1.0736公顷，予以供地。 所以，根据以上兴县水利局的核查文件可知，本项目位于泉域保护区范围内，根据《山西省泉域水资源保护条例》的相关要求： 第十一条 在重点保护区以外的泉域范围内，应遵守下列规定： （一）控制岩溶地下水开采； （二）合理开发孔隙裂隙地下水； （三）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； （四）不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 第十四条 在泉域范围内新建、改建、扩建工程项目，建设单位须持有环境保护行政主管部门和主管该泉域的水行政主管部门批准的对泉域水环境影响的评价报告，发展和改革行政主管部门方可立项。 本项目为天然气输气管线建设，输气管线在运营期埋设在地下，不产生任何污染物，不会对该泉域产生影响；站场运营期间产生的环境污染都采取了相应的污染治理措施及生态恢复治理措施，大气污染物达标排放，废水不外排，固体废物合理处置不乱排，排污池及集水池进行重点防渗处理，不会对泉域产生影响。但需要按照规定编制泉域水环境影响评价报告，报环境保护行政主管部门和主管该泉域的水行政主管部门批准。 根据兴县其它局的核查意见，本项目选址、占地符合要求。 |

表1.1-1  本项目与吕梁市生态环境总体准入清单的对照分析

| 管控类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1、禁止新建、扩建高排放、高污染项目。 2、禁煤区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施；除燃煤电厂、集中供热站和原料生产使用企业外，禁止销售、储存、运输、燃用煤炭及其制品。 3、不得新建、改建、扩建列入高污染行业退出目录的工业项目；不得生产、进口、销售、使用列入淘汰目录的设备和产品；不得采用列入淘汰目录的工艺。 4、不得在市、县（市、区）人民政府禁止的时段和区域燃放烟花爆竹和露天烧烤。 5、不得在本行政区域内露天焚烧秸秆、树枝、落叶等产生烟尘污染的物质；不得露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 | 本项目为天然气输气项目，包括4.75km的输气管线，1个站场、1个阀井， 不属于高耗能、高污染项目；不属于本行规定中禁止开发的项目 | 符合 要求 |
|  |  | 1、禁止新建、扩建高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。 2、含有毒有害污染物的工业废水分类收集和处理，不得稀释排放。 3、不得利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞灌注或者私设暗管等方式排放水污染物。 4、禁止利用无防渗漏措施的渠道、坑塘、溪沟等输送或者存贮含有毒、有害污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 5、禁止利用有毒有害的废弃物做肥料；禁止使用剧毒、高毒、高残留农药。 6、勘探、采矿、开采地下水、人工回灌补给地下水以及建设地下工程和污水输送管道，应当采取防护措施，不得污染地下水。 7、在城市建成区内，任何单位和个人不得向雨水收集口和雨水管道排放或者倾倒污水、污物、垃圾、危险废物。 | 本项目为天然气输气项目，包括4.75km的输气管线，1个站场、1个阀井， 不属于高耗能、高污染项目；生产过程中产生的检修废水排至排污池内自然蒸发；东门站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水；各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排，各类废水分类处理或利用，不外排。不采用渗井、渗坑等排放水污染物。废水输送管道密闭，排污池、集水池采取防渗措施；不存在本行规定中禁止的活动。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、横泉水库一级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （2）设置排污口； （3）放养禽畜、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； （4）新增农业种植和经济林。 2、横泉水库二级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （2）设置排污口； （3）处置城镇生活垃圾； （4）建设未采取防渗漏措施的城镇生活垃圾转运站； （5）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； （6）建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。 3、横泉水库准保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、扩建对水体污染严重的建设项目； （2）改建增加排污量的建设项目； （3）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； （4）从事采砂、毁林等活动。 4、任何单位和个人不得侵占、损坏或者人为干扰监测设施及监控设备。 | 横泉水库位于吕梁市方山县境内。本项目建设地点及管线位于吕梁市兴县的奥家湾乡，不涉及横泉水库。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、在河道管理范围内，禁止从事下列活动： （1）建设或者弃置妨碍行洪的建筑物、构筑物； （2）设置拦河渔具； （3）倾倒、堆放、掩埋矿渣、石渣、煤灰、垃圾； （4）清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器； （5）超标排放污水； （6）影响河势稳定、危害河岸堤防安全、妨碍河道行洪的其他活动。 2、在行洪河道内，禁止种植阻碍行洪的高秆作物、林木（堤防防护林、河道防浪林除外）。 3、在河道水面，禁止布设妨碍行洪、影响水环境的光能风能发电、餐饮娱乐、旅游等设施。 4、不得擅自围垦围占河道、围库（湖）造地、围占水库（湖）水域和人工水道。 5、在堤防和护堤地，禁止建房、安装设施（河道和水工程管理设施除外）、放牧、开渠、打井、耕种、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料（防汛物料除外）、开采地下资源、考古发掘以及开展集市贸易活动。 6、在堤防保护范围内，禁止从事危害堤防安全的活动。 7、护堤护岸林木，由河道管理单位组织营造和管理，其他任何单位和个人不得擅自砍伐、侵占或者破坏。 8、未经依法批准，不得在河道水系内填堵、缩减或者废除原有河道沟汊、贮水湖塘洼淀和废除原有防洪围堤，不得调整河道水系。 9、河道滩地不得作为基本农田或者占补平衡用地。 10、河道岸线不得擅自占用。 11、山区河道易发山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的河段，禁止从事开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定的活动。 12、禁止损毁、侵占堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛、水文、水工观测、通信照明等设施。 | 本项目部分输气管线穿越蔚汾河，奥家湾东门站场距蔚汾河约80m。输气管道位于河底下，管道密闭，在正常情况下，对河道没有影响；站场在占地范围内按照工程设计进行相应的工程建设，不建设与本项目无关的设施，产生的各类废水、废液、固体废物都采取相应的污染防治措施进行合理处置，不会对河道等产生影响。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、柳林泉域一级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （2）擅自挖泉、截流、引水； （3）将不同含水层的地下水混合开采； （4）新开凿用于农村生活饮用水以外的岩溶水井； （5）矿井直接排放岩溶水； （6）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物； （7）衬砌封闭河道底板； （8）在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。 2、柳林泉域二级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建耗水量大或者对水资源有污染的建设项目； （2）衬砌封闭河道底板； （3）利用河道、渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废物； （4）利用透水层储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药； （5）建设城市垃圾、粪便和易溶、有害有毒废弃物堆放场。 3、在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区内，禁止从事下列活动： （1）利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾； （2）对不同含水层地下水混合开采。 4、在柳林泉域地面标高低于805米的区域内，严禁新开凿岩溶地下水井。 | 柳林泉域范围涉及吕梁市方山县、离石区、 中阳县，本项目建设地点及管线分布于吕梁市兴县的奥家湾乡，不涉及柳林泉域保护区。 | 符合 要求 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 1、城乡建设和发展不得擅自占用河道滩地，确需占用的，应当符合行洪和供水要求。 2、在河道管理范围内进行下列活动，应当经市、县 (市、区)人民政府审批部门批准： （1）采砂、采石、取土、弃置砂石或者泥土； （2）爆破、钻探、挖筑鱼塘； （3）在河道滩地存放物料、开采地下资源及进行考古发掘； （4）种植、养殖、经营旅游、水上训练、举办赛事、影视拍摄等； （5）其他妨碍行洪安全、水工程安全的活动。 3、在河道管理范围内从事开采矿产资源、建设地下工程或者考古发掘活动，不得影响河道和堤防工程安全。 | 本项目部分输气管线穿越蔚汾河，奥家湾站场距蔚汾河约80m。本项目是经兴县行政审批服务管理局备案的建设项目，站场、阀井永久占地取得了兴县行政审批服务管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。 项目按照工程设计进行相应的工程建设，不开展与本项目无关的本行所列的开发建设活动。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区，应当遵守下列规定： （1）控制岩溶地下水开采； （2）合理开发孔隙裂隙地下水； （3）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； （4）在地表水工程供水范围内，实施地下水关井压采。 | 柳林泉域范围涉及吕梁市方山县、离石区、 中阳县，本项目建设地点及管线位于兴县的奥家湾乡，不涉及柳林泉域保护区。 |  |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1、对列入高污染行业退出目录的项目有计划地调整退出，支持高污染项目实施技术改造或者自愿关闭、搬迁、转产。 | 本项目为天然气输气项目，不属于高污染行业 | 符合 要求 |
|  |  | 1、合理布局开发区、工业聚集区产业和规模，新建、改建、扩建项目充分考虑园区环境容量的承载能力，引导企业项目有序进入和退出园区。 2、依法对水污染较重的企业实施技术改造或者关闭、搬迁、转产。 3、依法淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。 | 本项目不属于本行所列内容 | 符合 要求 |
|  |  | 1、一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 2、二级保护区内已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | 本项目站场及输气线路都不在饮用水源地保护区内，管线为密闭，埋设在地下，正常状况下并不排放污染物。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河、穿河、临河工程设施，根据国家规定的防洪标准，由县（市、区）人民政府水行政主管部门报请同级人民政府责令限期改建或者拆除。 2、擅自围垦或者围占河道、围库（湖）造地、围占水库（湖）水域和人工水道的，由市、县(市、区)人民政府依法予以清退。 3、对于已作为农村集体土地承包给农民耕种的滩地，所在地人民政府应当有计划地组织农民退耕还滩；对于农民擅自占用的滩地，由所在地人民政府依法予以清退。 | 本项目部分输气管线穿越蔚汾河，奥家湾站场距蔚汾河约80m。本项目是经兴县行政审批服务管理局备案的建设项目，站场、阀井永久占地取得了兴县行政审批服务管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。 项目按照工程设计进行相应的工程建设，不开展与本项目无关的本行所列的开发建设活动。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、市、县（区）人民政府应当加强管理，对直接影响柳林泉域水资源的采矿工程，采取限采、停采或者封闭措施；对直接影响柳林泉域水资源的取水工程，采取限量取水、停止取水或者封闭措施。 | 本项目不涉及柳林泉域。 | 符合 要求 |
| 污染物排放管控 | 1、工业企业按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，安装和使用自动监测设备，配合生态环境主管部门的实时监督监测。 2、重点污染企业采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 3、在市、县（市、区）人民政府启动重污染天气应急预案后，工业企业及时启动重污染天气应急响应操作方案，落实应急减排措施。 4、在重污染天气集中出现的季节，严格执行市、县（市、区）人民政府组织实施的错峰生产、施工、运输的规定。 5、储油储气库、加油加气站及油罐车、气罐车应当安装油气回收设施并保持正常运行，每年向生态环境主管部门报送油气排放检测报告。 6、排放油烟的餐饮服务业经营者和企事业单位食堂应当安装油烟净化设施，保持正常使用，定期清洗、维护并保存记录，实现油烟达标排放。 | 本项目东门站场的锅炉排气筒设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，配合生态环境主管部门的实时监督监测。食堂安装油烟净化器，保持正常使用，定期清洗、维护并保存记录，实现油烟达标排放。本行所列其它内容，本项目不涉及。 | 符合 要求 |
|  | 1、实施重点水污染物排放总量控制。在本市行政区域内，排放的水污染物不得超过国家、省规定的污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 2、工业污水进行预处理后，达到行业水污染排放标准的，方可向集中处理设施排放。 3、不得通过篡改、伪造、毁灭监测数据或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放水污染物。 4、工业企业、工业集聚区外排废水达到水污染物综合排放地方标准。 5、城镇污水集中处理设施的运营单位应当保障污水集中处理设施的正常运行，对出水水质负责，外排水污染物应当达到水污染物综合排放地方标准。 | 本项目东门站生产过程中产生的检修废水排至排污池内自然蒸发；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水；各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排，各类废水分类处理或利用，不外排。 | 符合 要求 |
|  | 1、在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、畜禽养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 2、符合保护区、准保护区内新建、改建、扩建条件的建设项目，应当进行水源水环境影响评价。 3、市、县人民政府应当加强水环境综合治理，推进城乡污水、垃圾集中收集和无害化处置设施建设，防治工业点源污染和农业面源污染，保障水源水环境安全。 | 本项目站场及输气线路都不在饮用水源地保护区内，管线为密闭，埋设在地下，不排放任何污染物，不会污染水体。 | 符合 要求 |
| 环境风险防控 | 1、政府有关部门应当对过境的危险化学品运输车辆采取必要安全防护措施，防止污染饮用水水源。 2、生态环境主管部门应当定期对保护区、准保护区的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，制定相应的风险防范措施并督促落实。 3、市、县人民政府应当组织制定水源污染事故应急处置方案，发生或者可能发生造成饮用水水源污染的突发性事故时，应当依法启动相应的应急方案，做好应急供水准备。 4、保护区、准保护区内可能发生水污染事故的企业事业单位、供水单位应当制定水污染事故应急方案，落实预警、预防机制和保障措施，提高水污染事故防范和处置能力。 | 本项目输送气然气为管道密闭输送，埋设在地下，在正常情况下，对环境没有影响。在事故时，输气管道出现泄漏天然气时，泄漏的天然气穿过河流泄漏到大气中，天然气中气体成份均为不溶于水物质，因此对水质基本没有影响。 | 符合 要求 |
|  | 1、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府生态环境主管部门备案。 2、土地使用权已经被地方人民政府收回，土壤污染责任人为原土地使用权人的，由地方人民政府组织实施土壤污染风险管控和修复。 | 本项目站场、阀井永久占地取得了兴县行政审批服务管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。本项目不属于土壤污染重点监管单位。 | 符合 要求 |
| 资源利用 效率 | 水资源利用 | 1、2025、2035年吕梁市水资源利用上线执行水利部门关于水资源开发利用总量、强度、效率等相关管控要求。 | 本项目只有东门站场的生活用水、锅炉补充水、一年一次的检修废水、设备外壁及场地冲洗用水，用水总量、强度很小，不会超过吕梁市水资源利用上线 | 符合 要求 |
|  | 能源利用 | 1、2025、2035年吕梁市能源利用上线执行吕梁市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求。 | 本项目是将陕京二线与神木安平线的天然气作为双气源引入兴县东门站，将来再通过兴县东门站将天然气引入兴县城镇燃气管网，保障兴县各类用户的用气需求，对于改善城市燃料结构、改善兴县的大气环境质量有积极的作用，能够满足吕梁市能源利用上线及吕梁市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、禁煤区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施；除燃煤电厂、集中供热站和原料生产使用企业外，禁止销售、储存、运输、燃用煤炭及其制品。 | 本项目不在禁煤区，且本项目是输送天然气管网建设项目。并不燃用、不销售、不储存、不运输高污染燃料。 | 符合 要求 |
|  | 土地资源 | 1、2025、2035年吕梁市土地资源利用上线执行自然资源部门关于土地资源开发利用总量及强度相关管控要求。 | 本项目输气管线为临时占地，管线铺设完毕后，地面恢复原状。奥家湾东门站、阀井永久占地取得了兴县行政审批服务管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。 | 符合 要求 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 一、项目地理位置 本项目位于山西省兴县奥家湾乡，主要建设内容包括天然气输送管道、阀井、东门站场。具体地理位置见附图1。 1、长输管道： 神安管道T接处-东门站：管道从神安线D813管道T接处开始，管道从T接处向西顺蔚汾河谷敷设，穿越在建静兴高速后至拟建东门站，管道长约3.75km。 陕京二线压气站-东门站：管道起于已建中石油陕京二线压气站，向东敷设至拟建东门站，管道长约1.0km。 2、阀井 本工程线路最长段为3.75km，不设置线路截断阀室，仅在与神安线T接点设置阀井。 3、兴县天然气东门站 东门站位于蔚汾河南侧，呼北高速以东，奥家湾乡以南，用地面积10735.5m2，接收神安线管道和陕京二线管道天然气来气，通过过滤、计量、加热、调压、加臭后输往下游城镇管网。 特别指出：东门站~兴县城镇管网尚未建设，不在本项目评价范围内。 二、涉及的河流. 本项目在从神安管道接入东门站的线路上要穿越蔚汾河支流一次。该河流位于山西兴县奥家湾乡，属于黄河水系蔚汾河。 项目与兴县地表水系图的位置关系见附图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目组成 本工程是将陕京二线与神木安平线的天然气作为双气源引入兴县东门站。本项目主要建设内容为：天然气管线及阀井、兴县天然气东门站。具体建设内容见表2.2-1。 表2.2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别 建设内容 主体 工程 东门站场 站场占地面积10735.50m2。接收神木-安平线管道来气，经过滤、计量、调压、加热、加臭后将来输往下游城镇管网，并预留次高压接口。并设置陕京二线兴县压气站来气预留接口，预留兴县压气站来气过滤、计量、调压功能。实现将来为城镇管网供气。 预留增压功能，以实现神安线来气输往兴县压气站。 站场新建放空立管1座，排污池1座。 阀井 在与神安线T接点设置1座阀井。接收神木安平线来气后输往兴县东门站。上、下游管道事故时天然气截断。 管线 1、神安管道T接处-东门站：管道从神安线D813管道T接处开始，管道从T接处向西顺蔚汾河谷敷设，穿越高速后至拟建东门站，管道长约3.75km。 2、陕京二线压气站-东门站：管道起于已建中石油陕京二线压气站，向东敷设至拟建东门站，管道长约1.0km。 管道敷设主要采用开沟埋管方式。 辅助 工程 办公生活区 位于拟建的东门站场内，占地面积约423m2，二层，包括办公、生活等 公用 工程 供水 东门站位于兴县县城城郊，站场供水方式采用自打井 排水 站场不设洗浴，办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。检修废水进入站场排污池内自然蒸发。 供电 东门站为新建站，在兴县奥家湾乡地方10kV供电电网覆盖范围内，站场内设变压器保障供电。 制冷、供热 办公区夏季采用空调，冬季建筑物采暖采用一台LSS1.0型天然气锅炉 通风 通风方式主要采用机械通风和自然通风相结合的方式 控制室、办公室、休息室、会议室等由于建筑面积较小，且布置较分散，因此采用热泵式分体壁挂或柜式空调器；厨房采用全面通风加局部通风，全面通风采用防爆轴流风机，局部通风采用厨房抽油烟机。 自动化控制 本工程自动控制系统采用SCADA数据采集监控系统，实现对输气管网工程生产运行数据自动采集、监视控制和统一生产调度控制，保证该工程安全、可靠、平稳、高效、经济地运行。SCADA系统由兴县调度控制中心、站场站控系统（SCS－Station Control System）以及数据通信系统组成。 通讯 本通信系统组网方案包括：网络通信系统、语音通信系统、工业电视系统、火灾报警系统。 环保 工程 废气 紧急放空及检修的放空废气：放空废气通过20米高放空管排放 天然气锅炉烟气：燃用天然气，安装低氮燃烧器，通过一根8m高排气筒排放。 食堂废气：燃用天然气，食堂安装一台排风量为1000m3/h，处理效率大于60%的油烟净化器，经净化处理后的废气经屋顶的排气筒排放。 废水 站场不设洗浴。站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排。 站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。 检修废水：每年一次的检修废水排至排污池内自然蒸发。 噪声 设备噪声：站场的过滤分离器、调压设备、泵类、风机等产生的噪声，采取低噪设备、室内安装、基础减震，安装消音器；超压安全阀的放空噪声通过调节放空阀开度来控制。 固体废物 天然气过滤废液：排至站场内的排污池，定期清理送有资质的单位处置。 检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、设备检修废矿物油：分别集中收集，在站场内危废间暂时储存，送有资质的单位处置。 生活垃圾：场内设生活垃圾收集箱，送当地环卫部门指定地点清运。 生态 站场：对场区、道路、场界进行绿化 管线：在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面按照原有树种或选择适生树种进行混交造林，林下撒播草籽恢复植被。其它地段恢复时，尽可能按照原有的植被类型进行恢复。在巡线时一便进行巡查，对未成活的植被及时进行补种。 二、建设规模 本工程设计规模5.1×108Nm3/a，日输气规模为145×104Nm3/d（6×104/Nm3/h）。预计2030年高月高日输气量为192.42×104m3/d，高月高日高时输气量为12.47×104m3/h，高峰日小时输气量的气源不足时，由兴县西门站作为补充气源，对下游城镇管网进行补充供气。 1、站场及阀井 本工程共设置站场1座（兴县东门站）、线路阀井1座（奥家湾阀井）。 本工程拟新建兴县东门站1座，设计压力为10.0MPa，设计规模为145×104Nm3/d，兴县东门站位于奥家湾乡奥家湾村，接收神安线管道和陕京二线管道天然气来气，通过过滤、计量、调压、加热、加臭后，将来输往下游兴县城镇管网。 本工程新建奥家湾阀井1座，设计压力为10.0MPa，设计规模为145×104Nm3/d，奥家湾阀井位于奥家湾乡奥家坪村，接收神安线来气后输往兴县东门站。 站场及阀井设置表详见表2.2-2。 表2.2-2 站场及阀室设置表 序号 站场名称 站址 站场功能 备注 1 兴县东门站 山西省兴县奥家湾乡奥家湾村 过滤、计量、调压、加热、加臭 过滤、计量、调压、增压 预留 2 奥家湾阀井 山西省兴县奥家湾乡奥家坪村 线路截断 （1）东门站站场主要设计功能： 接收神安线及陕京二线兴县压气站来气输往本工程； 天然气过滤、计量、换热、调压、加臭； 站内自用气供给； 站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断及放空； 检修时站内及干线天然气放空和排污等； 预留兴县压气站来气输往神安线； 预留增压功能，以实现神安线来气输往兴县压气站； 预留陕京二线兴县压气站来气过滤、计量、调压功能； 预留次高压接口。 （2）奥家湾阀井主要设计功能： 接收神安线来气后输往兴县东门站； 上、下游管道事故时天然气截断。 2、放空设施 （1）手动放空 为方便设备的检修，站内过滤分离器、计量管路等工艺设备设有手动放空。 进站截断阀上游、出站截断阀下游分别设有对站场上、下游管道的放空，在管道事故或检修时，可对干线管道内气体进行放空。 手动放空均采用双阀，前端为球阀，后端为具有节流截止功能的放空阀，便于维修与更换。可以通过调节放空阀的开度来控制放空时间与放空量，以减小放空时的气体流速，降低噪音。 （2）放空立管 站场采用高、低压放空分开设置，分别接至站外放空立管，可有效避免高、低压放空同时进行时高压放空影响低压放空或压力反窜。且站场放空管线均安装阻火器，防止系统回火引发安全事故。放空立管管径为DN200。 3、输气管线 （1）气源通过陕京二线兴县压气站预留接口和神木安平线T接处为双气源气为本工程供气，年均进气温度为10℃，神木安平线接气压力为2.0～5.5MPa，陕京二线兴县压气站进气压力为5.0～7.5 MPa，末点兴县东门站进气需求压力不低于1.6MPa。根据压力参数，本工程神安管道T接处-东门站段设计压力采用8.0MPa，管径为DN500；陕京二线压气站-东门站段设计压力采用10.0MPa，管径为DN300。 （2）本工程陕京二线兴县压气站至兴县东门站管道全长为1.0km，起点为陕京二线兴县压气站，末点为兴县东门站，沿线未设置阀室及分输站；神木安平线T接处至兴县东门站管道全长为3.75km，起点为神木安平线T接处，末点为兴县东门站，在奥家湾乡奥家坪村设置阀井1座。 （3）管道内壁粗糙度为30μm。 三、气源来源、质量 1、气源 本工程从陕京二线兴县压气站和神木安平线分别接气，输送至兴县东门站，在东门站经过过滤、计量、加热、调压后，将来为城镇居民、商业、采暖及工业用户供气。本工程气源为双气源，气源稳定有保障。 “陕京二线”输气管道工程的建设是2004年西部大开发十大重点工程之一。管道主要输送长庆油田的天然气，西起陕西省靖边县，途径陕西省、山西省、河北省，东至北京市大兴区采育镇，全长935.4公里，该管线于2005年7月20日正式进气。“陕京二线”增输工程于2008年11月开工建设，2009年11月建成，扩建了榆林压气站、新建了兴县、阳曲、石家庄压气站，陕京二线达到年输气量120×108立方的设计规模。本项目即是利用陕京二线增输工程在兴县建有兴县压气站的优势条件，将陕京二线天然气通过本次选址新建东门站引入兴县，是对《兴县城市总体规划》战略方向的积极落实。本项目东门站选址位于陕京二线兴县压气站东1km处，即建设从兴县压气站建设1km的输气管线接入本次新建的东门站。 “神安线”是中联煤层气有限责任公司于2019年经国家发展和改革委员会核准批复的跨省界长输管线，目前，河北—山西段已经建设完成投入运营。本项目东门站是与“神安线”对接下载气源将来输入兴县城区，来满足兴县城区居民民生用气的需求。本项目直接在“神安线”D813管道T接处设一个阀井，建设3.75km的输气管线接入本次新建的东门站。 本次环评范围仅为从陕京二线压气站、“神安线”D813管道T接处到东门站总计约4.75km的输气管线，沿途设一个东门站场、一个阀井。本次环评不涉及从东门站接入兴县城区的输气管网，目前从东门站接入兴县城区的输气管网尚未建设，还在筹备阶段。 2、天然气组分 表2.2-3 天然气组分及物性 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 N2 CO2 He mol% 94.7 0.55 0.08 0.01 0.01 1.92 2.71 0.02 低发热值：32.063MJ/m3； 高发热值：35.590MJ/m3； 相对密度：0.5925； 天然气质量标准 根据天然气组分及物化性质分析数据，陕京二线和神木安平线输送的天然气甲烷含量较高，其热值、总硫含量、硫化氢含量和二氧化碳含量指标已达到《天然气》（GB17820-2012）二类气质标准的要求，天然气质量标准详见表2.2-4。 表2.2-4 天然气质量标准 项目 质量标准 试验方法 一类 二类 三类 高位发热量/（MJ/m3）≥ 36.0 31.4 31.4 GB/T 1062 总硫/（以硫计）（mg/m3）≤ 60 200 350 GB/T 1061 硫化氢含量（mg/m3）≤ 6 20 350 GB/T 1060 二氧化碳含量（体积，%）≤ 2.0 3.0 － GB/T 3610 水露点（℃） 在天然气交接点的压力和温度条件下，天然气的水露点应比最低环境温度低5℃。 GB/T 7283 注：本表中气体体积的标准参比条件是101.325kPa，20℃。 根据《城镇燃气设计规范》GB50028－2006中相关要求，本项目天然气在供给用户前应进行加臭，加臭剂选用四氢噻吩。 主要工程量表 1、站场主要设备 表2.2-5 东门站场内设备表 序号 名称及规格 兴县东门站 单位 一 橇外部分 1 电动焊接球阀 PN100 DN300 3 套 2 手动焊接球阀 PN100 DN100 2 套 PN16 DN150 1 3 球阀 PN100 DN300 3 套 PN100 DN150 1 套 PN100 DN50 2 套 PN16 DN50 2 套 4 节流截止放空阀 PN100 DN100 2 套 PN100 DN50 2 套 PN16 DN150 1 套 PN16 DN50 1 套 5 绝缘接头 PN100 DN300 2 套 PN16 DN400 1 套 6 阻火器 PN16 DN150 1 套 PN16 DN100 2 套 7 自力式放空立管 PN16 DN200 H=15m 1 套 8 燃气调压箱 进口压力：0.2～0.3Mpa 出口压力：2～3kPa 流量：50Nm3/h 1 套 进口压力：0.2～0.3Mpa 出口压力：3～15kPa 流量：60Nm3/h 1 套 9 无缝钢管 D406.4×5.5 L360N 150 m D323.9×12.5 L360N 200 m D168.3×8.8 L245N 150 m D114.3×6.3 L245N 200 m D60.3×5 L245N 300 m D33.7×5 L245N 100 m 10 管材 L360N（kg） 8000 kg L245N（kg） 8000 kg 二 橇内设备（新建部分） 计量加热调压橇 1 座 橇体大小 40×6 m 内含： 1 球阀 PN100 DN300 1 套 PN100 DN200 16 套 PN25 DN250 9 套 PN100 DN150 3 套 PN100 DN80 4 套 PN100 DN50 12 套 PN25 DN50 4 套 PN16 DN50 9 套 PN100 DN25 6 套 PN16 DN25 1 套 PN16 DN400 2 套 2 不锈钢球阀 PN16 DN20 1 套 3 节流截止放空阀 PN25 DN50 2 套 PN16 DN25 1 套 PN16 DN50 2 套 PN100 DN25 6 套 4 阀套式排污阀 PN100 DN50 6 套 5 过滤分离器 P11MPa DN500 2 套 6 先导式安全阀 PN100 DN50×80 2 套 PN25 DN50×80 2 套 PN16 DN50×80 2 套 7 管壳式换热器 功率：550KW/台 2 座 加臭装置 1 套 三 橇外压缩机部分（预留） 1 压缩机橇 进口压力：4.5～5.5MPa 出口压力：7.5～8.5MPa 处理量：145×104m3/d 单台往复式压缩机 计算轴功率：750KW 3 座 2 空压机橇 1 座 四 橇内设备（预留部分） 计量调压橇 1 座 橇体大小 20×6 m 内含： 1 球阀 PN100 DN200 4 套 PN100 DN150 10 套 PN100 DN50 16 套 2 节流截止放空阀 PN100 DN50 6 套 3 阀套式排污阀 PN100 DN50 4 套 4 先导式安全阀 PN100 DN50×80 2 套 5 过滤分离器 P11MPa DN500 2 套 2、管线主要设备 表2.2-6 主要工程量表 序号 项目名称 单位 数量 备注 陕京二线压气站-东门站段管道 一 线路长度 km 1.0 二 管道组装焊接 1） 无缝钢管 PSL2 L360N D323.9×9.5 km 0.96 全线直管用管 2） 无缝钢管 PSL2 L360N D323.9×11 km 0.04 热弯母管用管 三 管件 1） 热煨弯管 1 L360N 无缝钢管R=6D D323.9×11 只 16 四 穿越工程 1） 公路穿越 1 乡村水泥路穿越 m/次 12/1 开挖+套管 2 乡村土路穿越 m/次 8/1 开挖+盖板 2） 水域穿越 1 蔚汾河穿越 m/次 140/1 大开挖沟埋敷设 五 土石方 1 作业带扫线土方量 m3 2800 扫线厚度0.2m 2 管沟土石方 土方 m3 3120 土石比9:1 石方 m3 350 细土回填 m3 50 六 线路附属工程 1） 管道标识 1 转角桩、里程桩 套 16 2 标志桩 套 5 3 警示牌 个 1 2） 水工保护 1 浆砌石构筑物 m3 400 2 现浇混凝土 C20 m3 110 七 其他 1 焊接工艺评定 项 1 2 焊口数 个 107 3 租赁用地 m2 22 三桩、警示牌 4 施工作业带临时占地 m2 14000 5 堆管场 m2 500 2公里设置一个 6 线路段清管、试压、测径 km 1.0 7 围堰堰体 m3 100 8 抽水台班 个 20 9 无损检测 超声波检测 口 22 X射线检测 口 107 10 氮气置换（液氮） m3 0.25 神安管道T接处-东门站段管道 一 线路长度 km 3.75 二 管道组装焊接 1） 螺旋缝埋弧焊钢管 PSL2 L415M D508×8.8 km 3.55 全线直管用管 2） 直缝埋弧焊钢管 PSL2 L415M D508×10 km 0.2 热弯母管用管 三 管件 1） 热煨弯管 1 L415M 直缝埋弧焊钢管R=6D D508×10 只 63 四 穿越工程 1） 公路穿越 1 静兴高速穿越 m/次 46/1 高架桥下开挖加盖板 2 010乡道穿越 m/次 14/1 开挖+套管 3 乡村水泥路穿越 m/次 10/1 开挖+套管 5 乡村路穿越 m/次 39/3 开挖+盖板 6 施工便道穿越 m/次 46/1 开挖+盖板 2） 水域穿越 1 蔚汾河支流穿越 m/次 28/1 大开挖现浇混凝土 五 土石方 1 作业带扫线土方量 m3 10500 扫线厚度0.2m 2 管沟土石方 3 土方 m3 16626.09 土石比9:1 4 石方 m3 2314.65 5 细土回填 m3 5501.842 六 线路附属工程 1） 阀井 座 1 2） 管道标识 1 转角桩、里程桩 套 36 2 标志桩 套 24 3 警示牌 个 4 3） 水工保护 1 浆砌石构筑物 m3 1031 2 聚氨酯袋素土 m3 786 3 混凝土（C20） m3 60 蔚汾河支流穿越稳管 4 浆砌片石排水沟 m 12 七 其他 1 焊接工艺评定 项 1 2 焊口数 个 387 3 租赁用地 m2 61 三桩、警示牌 4 施工作业带临时占地 m2 52500 5 堆管场 m2 1000 2公里设置一个 6 线路段清管、试压、测径 km 3.75 7 无损检测 超声波检测 口 78 X射线检测 口 387 8 氮气置换 m3 1500 |
| 总平面及现场布置 | 本项目包括管线与站场，总平面布置图见附图8。 一、管线布局情况 1、线路走向 根据管道沿线的地形和管道所能依托的道路的情况、结合用气单位位置分布等，确定本工程管道走向如下： 神安管道T接处-东门站：管道从神安线D813管道T接处开始，管道从T接处向西顺蔚汾河谷敷设，穿越在建高速后至拟建东门站，管道长约3.75km。 陕京二线压气站-东门站：管道起于已建中石油陕京二线压气站，向东敷设至拟建东门站，管道长约1.0km。 沿线主要地形为河滩地、旱地等，沿线路由地貌较平坦，少量低岗。 陕京二线压气站-东门站管线走向见附图9；神安管道T接处-东门站管线走向见附图10。 2、管道穿越主要节点 表2.3-1 输气管道穿越道路节点 序号 管道类型 名称 穿越长度（处/m） 施工方式 1 陕京二线压气站-东门站段管道 蔚汾河 140/1 大开挖沟埋敷设 2 神安管道T接处-东门站段管道 蔚汾河支流 1/28 开挖加现浇混凝土 3 010乡道 1/14 开挖加套管 4 静兴高速穿越 1/46 高架桥下开挖加盖板 二、东门站站场布局情况 1、总平面布置 本项目东门站位于山西省吕梁市兴县，总征地面积约10735.5m2(合约16.1亩)；其中站场征地面积约10415.5m2(合约15.62亩)；放空区征地面积约320.0m2(合约0.48亩)；站场用地面积约8946.4m2(合约13.41亩)。 总平面布置按《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004和《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等规范要求进行设计。根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置站房、消防泵房、消防水池、工艺装置区、进出站阀组区、压缩机棚、排污池、集水池和放散管等。 东门站平面布置见附图11。 2、竖向布置 站场进、出口的设计高程高于站外道路约0.2m，场地采用平坡式布置，站内雨水按0.5%的坡度通过排水沟引入站外排水系统。 3、绿化设计 站内围墙边考虑一定的绿化场地种植草坪。站内绿化以分散绿化和集中绿化相结合，不得种植油性植被。 4、道路设计 进站道路由站外道路直接接入。 站内设置不小于4m宽混凝土车行道，满足消防及其他车辆顺畅通行和紧急事故安全疏散要求。 5、站场标识 站区出入口设置“主标识立牌”，同时在站区内设置明显的“严禁烟火”、“ 禁带火种”、“ 禁打手机”、 “谨慎倒车”等警戒牌。 6、综合管线 站内天然气管道、电信电缆、电力电缆及路灯电缆均由各专业依据建设单位提供的接口位置进行平面综合布置，并满足技术要求及间距要求。 总图主要工程量表见表2.3-2。 表2.3-2 主要工程量表 序号 项目 单位 数量 备注 1 站场征地面积 m2 10735.5 合16.1亩 2 站房 m2 423 二层框架结构 3 预制混凝土彩砖地面 m2 4200 工艺装置区 4 排污池 座 1 5 集水池 座 1 6 消防棚 座 2 7 绿化面积 m2 1200 8 放空区地面 m2 232 地面采用3:7灰土换填1m，面层采用100mm厚碎石铺设 三、施工布置情况 1、管线、阀井 本项目管线施工全部为临时占地，临时性用地包含施工便道、堆管场地，管线施工作业带等，总用地面积约为102亩，其中施工作业带66500m2，堆管场1500m2，分布于线路沿线。 2、站场 本项目站场为东门站及放空区，征用永久性用地约为16.1亩。站场施工在征用的永久性用地内施工，不需再占临时用地。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 本管线施工方式为管沟开挖埋地敷设。本项目施工工艺见图2-1。 具体施工工艺过程如下： 1、测量放线 根据设计控制（转角）桩或其副桩进行测量放线，放出管道轴线（或管沟开挖线）和施工作业边界线，施工作业带宽约8米。 2、施工作业带清理与施工便道修筑 在施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木清理干净，有积水的地势低洼地段进行排水。施工作业带清理时，注意对土地的保护，减少或防止水土流失，尽量减少破坏地表植物。 施工作业带清理完毕后，按照相关规范修筑施工便道。 3、管沟开挖，穿越工程 一般区域，敷设管线采用大开挖方式，开挖管沟宽度约1.0米左右，深度为1.6米左右，管顶覆土厚度大于1.1m。管沟开挖时，将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧的沟边，堆土距沟边大于0.5m。在开挖管沟时，将表层耕作土与下层土分别进行堆放。 管线施工示意图见图2-2。 （1）道路穿越施工方式 为了不影响管线周围正常的生产、生活，本项目穿越高速采用高架桥下开挖+盖板方式，穿越乡道采用开挖+盖板或开挖+套管方式穿越。本工程输气管道穿越静兴高速公路1次、二级以下道路8次。 图2-1 管道施工工艺流程图 （2）河流穿越施工方式 由于本工程管线穿越河流为属季节性河流，且雨水量较少。河流两侧高差小，同时根据地勘资料的显示，河道下均存在卵石或砂岩。根据地质勘查单位意见以及拟穿河流的特点、地质情况、施工情况并结合工程造价等综合因素考虑，采用围堰大开挖穿越方式。施工示意图见图2-3。 图2-3 大开挖围堰导流明渠穿越河流方式示意图 具体开挖步骤如下： ——首先开挖导流渠，其横断面根据河水流量情况确定。 ——完成导流沟开挖后，立即进行围堰施工，围堰形式可以采用草袋围堰、草土围堰、竹笼围堰等，根据穿越地段的土质情况、管道埋深和河流流向，确定河流上游和下游两道围堰之间的距离，围堰尺寸分别为：顶宽 3m～5m，坡度为 1：1～1：1.5，堰高应高于河面 1m～1.5m。 ——在完成围堰施工后，立即采用水泵进行抽水，将上、下游堰体内的积水排到堰外。 ——最后开挖管沟，并进行管道焊接、安装施工：采用管段上加混凝土压块进行稳管处理，管道埋深在河底稳定层中，管顶埋深约在河流最大冲刷层以下 1m。 ——最后进行管沟回填（回填物由下至上由细到粗，河床底砌筑干砌片石，两岸陡坡设浆砌块石护岸)、围堰拆除、导流沟回填，恢复原貌。 其中围堰拆除要求为：管沟回填完成后，先拆除下游围堰，并将围堰土推到河岸边缘，然后拆除上游围堰，上游围堰宜用单斗采用后退方法进行拆除，将堰体土用于回填导流沟，或根据环保或水利部门要求外运或另行处理。开挖方式施工工艺简单、工期短。仅施工时对河道和环境有影响，完工后恢复原貌后，可消除影响。 （3）其他管道和电力、通信电缆穿越方式 高压管道与其他管道相交时，其垂直净距应不小于0.3m。当小于0.3m时，两管间应设置坚固的绝缘隔离物。管道与埋地电力、通信电缆交叉时，要求高压管道埋设在电力、通信电缆的下面，管顶与电力、通信电缆间距不少于0.5m。 4、管道焊接及验收 管道焊接应按《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）的有关规定执行。管道焊接完成后，必须对所有焊缝进行外观检查和内部检验，外观检查应在内部检验前进行。对出现的不合格焊缝必须进行返修。管线在焊接、无损检测、补口完成后，应尽快下沟。 5、管道下沟 下沟前，应清除沟内的所有杂物，沟内积水应抽净；并对管道内部进行清理，清理干净后方可下沟。管道下沟前，必须对防腐层进行电火花100%外观检验。管道下沟使用吊管机，在吊管过程中必须采取有效措施以防止钢管在吊装过程中发生变形，吊装点间距不应大于8m，吊装管道的最大长度不应大于36m。 管道下沟时，应避免擦伤管道防腐层。 6、管道回填 管道下沟后5天内进行了回填，回填前进行100%电火花检验，对防腐层的完整性进行全线检查。 管道回填时先填实管底，再同时投填管道两侧，然后回填至地面标高下0.2m处设置警示带，并标出醒目的提示字样，警示带随管道走向全程埋设。草地、林地、耕作地段的管沟分层回填，将表面土置于最上层。管沟回填土高出地面约0.2m，其宽度为管沟上开口宽度，并做成有规则的外形。 7、试压 试压时选用洁净水为试压介质。当升压至强度试验压力的1/3时，稳压15分钟，再升压至强度试验压力的2/3，稳压15分钟，再升压至强度试验压力，稳压4h，无泄漏为合格。 8、清管 在待清通管的始终点分别安装临时清管收发装置，管道沿途装置测压点，清管器放入管道内用天然气产生的压力将清管器从上游推至下游。清管时的最大压力不得超过管线设计压力。管道清通次数不得少于两次，清通后应无杂质、污水等排出，同时做好记录。 9、严密性试验 空气严密性试压时压力缓慢上升，每小时升压不超过1 MPa。当压力升至0.3倍和0.6倍强度试验压力时，分别停止升压，稳压30分钟，检查系统无异常情况，继续升压。 空气严密性试验时的压力值为4.0MPa，稳压时间24小时。 10、设置标志 回填后，在管道沿线设里程桩、转角桩、阴极保护测试桩和穿越标志等。根据施工结果绘制出的线路工程竣工图，标明线路实际位置以及地下构筑物和管道交叉的位置、试压段的起终点等，以便于检查事故和维修管理。 11、生态恢复 施工结束后进行生态恢复，主要恢复地形地貌、植被和农业生产。管道两侧5m范围内不能再恢复树木的种植，只能种植一些浅根植物或农作物。而管道两侧5m以外临时占地在施工结束后，仍可按需要进行树木或农作物的种植。原为耕地的临时占地恢复为耕地，原为草地的临时占地恢复为草地，原为林地的临时占地管道两侧5m范围内恢复为草地，其他区域恢复为林地。 二、施工时序、建设周期 本项目从立项、可行性研究、施工图设计、施工准备、工程施工历时6个月。 |
| 其他 | 一、站址、管线比选方案 根据本项目的选址研究报告：东门站站址有3个备选方案。输气管线有2个备选方案，比选方案见附图12。具体如下： 1、东门站选址方案 根据项目的建设内容、建设规模、建设目的、服务对象、交通条件及周边环境需求，本着全面协调、综合统筹、科学布局的原则，结合《兴县县城总体规划（2006-2020）》、《兴县土地利用总体规划》等相关规划要求，经现场踏勘，设计初期确定了门站的三个选址方案： （1）方案一 兴县天然气东门站位于蔚汾河南侧，呼北高速以东，奥家湾乡以南，现状陕京二线兴县压气站东1km处，用地面积10735.5m2。 （2）方案二： 兴县天然气东门站位于蔚汾河南侧，呼北高速以西，曲家沟村以东，现状陕京二线兴县压气站西0.6km处，用地面积10300m2。 （3）方案三 兴县天然气东门站位于陕京二线压气站东侧，紧邻陕京二线压气站，用地面积10500m2。 三个选址方案合理性分析见本报告表：四、生态环境影响分析中：选址选线生态环境合理性分析。 2、输气管线选线方案 （1）方案一 神安管道T接处-东门站：管道从神安线D813管道T接处开始，管道从T接处向西顺蔚汾河谷敷设，穿越在建高速后至拟建东门站，管道长约3.75km。 陕京二线压气站-东门站：管道起于已建中石油陕京二线压气站，向东敷设至拟建东门站，管道长约1.0km。 表2.5-1 方案一管线穿跨越情况 序号 管道类型 名称 穿越长度（处/m） 备注 1 输气管线10MP 蔚汾河 140/1 大开挖沟埋敷设 2 蔚汾河支流 1/28 开挖加现浇混凝土 3 010乡道 1/14 开挖加套管 4 静兴高速穿越 1/46 高架桥下开挖加盖板 （2）方案二 神安管道T接处-东门站：管道从神安线D813管道T接处开始，管道从T接处向西顺蔚汾河谷敷设，穿越在建静兴高速后至现状陕京二线兴县压气站，继续向东穿越呼北高速后，至天然气东门站，管道长约5.35km。 陕京二线压气站-东门站：管道起于已建中石油陕京二线压气站，向西敷设穿越呼北高速至拟建东门站，管道长约0.6km。 表2.5-2 方案二管线穿跨越情况 序号 管道类型 名称 穿越次数（处） 备注 1 输气管线10MP 蔚汾河支流 1 开挖加现浇混凝土 2 010乡道 1 开挖加套管 3 静兴高速穿越 1 高架桥下开挖加盖板 4 呼北高速 2 高架桥下开挖加盖板 两种输气管线的比选见本报告表：四、生态环境影响分析中：选址选线生态环境合理性分析。 通过比选，最终确定：东门站场的选址推荐方案一，输气管线的选线推荐方案一。 二、本项目运行工艺 在整个管线进行输气运营前，管道中是空气，如不进行置换，管道中天然气遇空气可能发生爆炸事故。因此在正式输气前还需进行空气置换清管。根据规范要求：置换空气的气体应采用氮气或其他惰性气体；置换空气时，氮气或其他惰性气体的隔离长度应保证到达置换管线末端内空气与天然气不混合；置换过程中管道内气流速度不宜大于5m/s；置换过程中混合气体通过放空系统放空，放空口应远离交通和居民点，必要时设置放空隔离区；放空隔离区内不允许烟火和静电火花的产生；置换管道末端应配备气体含量检测设备，当管道末端放空管口气体含氧量不大于 2%时即可认为置换合格。 本项目采用氮气置换管道中的空气，所用氮气外购。氮气置换时，要密切监控排气出口中氮气和甲烷的浓度，一旦达到工艺要求后，立即关闭阀门。氮气为惰性气体，且为空气的主要成份，氮气排入大气后对大气环境影响较小。 氮气置换完成后，才能开启天然气输送运营。站场在运营期工艺如下： 1、过滤 天然气在输送过程中，无法避免会带有一些水分与杂质，考虑到这一因素，在天然气进站之后，需要先进行分离与过滤，将其中的水分与杂质去除，去除水分与杂质的设备就是过滤分离器。因此，过滤分离器的作用是通过内部滤芯的作用，除去气体中的杂质、提高天然气质量并防止对后序设备的损伤，同时进行气体缓冲。过滤分离器其特点为分离精度高，处理量变化适应性广，不受流速限制。过滤效率一般为：1-3μm粉尘99%；3-5μm及以上粉尘99.8%。在站场内设计有排污池，过滤分离产生的废液最终通过排污管道进入排污池。 2、计量 天然气输送管道分输站场的计量方式多使用贸易计量方式，计量方式不仅需要满足量程范围，也需要满足贸易需求，常用的计量设备包括超声波流量计、涡轮流量计以及孔板流量计三种。其中，超声波流量计主要通过超声波信号来计算流体流速，其量程范围宽、精度理想，压损率很低；而涡轮流量计压损小、量程范围适中，但是在气体流量较小的情况下，计量工作由一些盲区。本项目采用一体化智能超声波流量计。 3、调压 站场的调压流程有几种方案，即单台调节阀、单台调压阀联合安全切断阀、单台调压阀联合监控调压阀、调节阀与监控调压阀联合安全切断阀、安全切断阀联合监控调压阀。其中，单台调节阀具有操作方便、流程简单的优势，但是该种方式需要工作人员进行实时的调整，而调节阀与监控调压阀联合安全切断阀、安全切断阀联合监控调压阀的设备组合安全性较为理想，但是如果在运行过程中切断阀出现问题，下游就会被马上切断，这时就需要对切断阀进行复位与调整。本项目站场采用调节阀与监控调压阀联合安全切断阀、安全切断阀联合监控调压阀的设备组合进行调压。 4、换热 天然气长输管道站场在减压前后，会存在较大的差压，在温度较低的时候，管输天然气温度会降低至零度以下，此时，管道土壤发生冻结，情况严重时，甚至会发生管道变形、冰堵的情况，这就会对长输管道分输站场的运行工作产生不良影响，甚至会引发安全事故。为了防止安全事故的发生，本项目调压计量撬后设置有换热工艺环节，采用天然气锅炉为加热设备提供热源，防止出现事故。 5、加臭 本项目选用全自动加臭装置。加臭点设在出站总管上，加臭剂选用四氢噻吩，臭剂的加入量由计算机根据进站天然气的流量自动控制。 6、放空 本项目正常运行时，天然气集输为密闭过程，不产生废气，无有害气体排放。只有在对站内系统超压排空、分离器检修和紧急事故情况下放散一部分天然气，其主要成份是CH4，每次放散量≤20m3，东门站设置放空区，设置放散管，当站内分离器检修和紧急事故情况下放散天然气引入放空区高空放散。 7、排污 含尘（液滴）天然气由进气口进入本站场的过滤分离器内，净化后的气体从滤芯内出来，经排气室的出气口排出，被捕集的液滴、固体颗粒在重力作用下进入积液槽中，当液位计显示积液已满时开启排污阀，经排污口排出经排污管到排污池内。经长途输送进站前的天然气含水量约为0.4g/m3，经过滤处理后低于0.1g/m3。 项目运营期工艺流程及产排污环节图详见图2-4。 图2-4 运营期工艺流程及产排污环节图 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、《山西省主体功能区划》 根据《山西省主体功能区规划》，全省区域内主体功能区划分为国家级和省级两个层级，分别包括重点开发区域、限制开发的农产品主产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类区域。 《山西省主体功能区规划》总图见附图13。 本项目位于兴县奥家湾乡。对照《山西省主体功能区规划》，项目所属的兴县属于规划中的“国家级限制开发的重点生态功能区”中的“黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区”。 黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区详见附图14。该功能区简述如下： 1、功能定位 黄河中游干流水土流失控制的核心区域，黄河中下游生态安全保障的关键区域，黄土高原水土流失治理的重点区域。 2、发展方向 ——开展小流域综合治理和淤地坝系建设，实施封山禁牧，恢复退化植被。加强幼林抚育管护，巩固和扩大退耕还林（草）成果，促进生态系统恢复。 ——改造中低产田，加强基本农田保护，大力推行节水灌溉、雨水积蓄、保护性耕地等技术，发展旱作节水农业。 ——推进生态型产业发展，鼓励发展特色林果业和种植业，建立优质农产品生产与加工基地。 ——在现有城镇布局基础上重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城所在镇和部分重点镇（乡），实施点状开发。 包括：忻州市的神池县龙泉镇、五寨县砚城镇、五寨县三岔镇、岢岚县岚漪镇、岢岚县三井镇、河曲县文笔镇、保德县东关镇、保德县杨家湾镇、偏关县新关镇，临汾市的吉县吉昌镇、吉县屯里镇、乡宁县昌宁镇、乡宁县管头镇、蒲县蒲城镇、蒲县乔家湾乡、大宁县昕水镇、永和县芝河镇、隰县龙泉镇、隰县午城镇、汾西县永安镇，吕梁市的中阳县宁乡镇、中阳县枝河镇、兴县蔚汾镇、兴县康宁镇、兴县魏家滩镇、兴县瓦塘镇、兴县蔡家崖乡、临县临泉镇、临县碛口镇、临县三交镇、柳林县柳林镇、柳林县留誉镇、柳林县成家庄镇、石楼县灵泉镇等 34 个镇（乡）。 ——在有条件的地区之间，通过水系、绿带等构建生态廊道 ⑦ ，依托县城所在镇和重点城镇，加大生态型社区的建设力度。 ——吸引人口合理流动，引导人口有序转移，引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城所在镇和重点城镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城所在镇和重点城镇，避免新建孤立的村落式移民社区。 ——严格控制开发强度，保护优先、适度开发、点状发展，城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。 ——对各类开发活动尤其是能源和矿产资源开发及建设进行严格监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地维护生态系统的稳定性和完整性。 本项目为天然气管线项目，施工期扬尘、废水、固废等采取防治措施，施工结束后临时占地采取生态恢复措施后，弥补了项目建设对生态环境的破坏；运营期天然气输送管线埋在地下，不会产生污染，仅是站场会产生废气、废水、噪声、固废等，但产生量较少，在采取相应的污染防治措施后，不会对周边生态环境造成明显不良影响，不违背项目所在的山西省内的主体功能区划发展方向。 二、《兴县生态功能区划》 根据《兴县生态功能区划》，本项目位于IIC兴县南川河流域低山丘陵土壤保持生态功能小区。《兴县生态功能区划图》见附图15。 1、该生态功能小区的保护措施为：（1）加大植树造林绿化力度，提高该区的植被覆盖率；（2）加强管理218省道周围的农田防护林力度，减少扬尘对农田的危害；（3）实现发展中的“煤炭开发，生态同行”的大战略，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的滑坡、泥石流、土地塌陷等次生地质灾害、采空区及水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理。 2、该生态功能小区的发展方向：（1）遵循“开发与保护并重”的原则，发展绿色农业，观光农业，生态农业等特色产业；（2）转变畜牧业生产方式，加强草地建设于保护，进一步做好草地承包经营，划区轮牧工作，实现草地建设，保护和利用协调发展，大力发展规模养殖，加快建设标准化畜禽养殖小区，积极推行牛羊舍司养殖。 本项目为天然气管线项目，施工期扬尘、废水、固废等采取防治措施，施工结束后临时占地采取生态恢复措施后，弥补项目建设对生态环境的影响，对当地土壤侵蚀、水土流失等产生的影响很小；运营期会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边生态环境造成明显不良影响，不违背该生态功能小区的要求。 三、项目所在区域生态环境现状 本项目生态环境评价范围为站场及输送管线两侧200m范围。在此范围内的生态环境现状如下： 1、土地利用类型现状 本项目生态环境评价范围内土地利用类型现状见附图16及表3.1-1。 表3.1-1 本项目生态环境评价范围内土地利用类型现状统计表 序号 用地类型 生态评价范围 面积（hm2） 比例（%） 1 乔木林地 58.1983 27.10 2 灌木林地 10.7411 5.00 3 其他草地 1.6332 0.76 4 旱地 62.3815 29.05 5 河流水面 23.0656 10.74 6 裸土地 9.1695 4.27 7 工业用地 24.1306 11.24 8 住宅用地 23.0305 10.72 9 交通运输用地 2.4009 1.12 合 计 214.7512 100 由上表可知，本项目生态评价区内主要土地利用类型依次为旱地、乔木林地、工业用地、河流水面、住宅用地。 2、植被类型现状 生态评价范围内植被类型分布现状见附图17及表3.1-2。 表3.1-2 本项目生态环境评价范围内植被覆盖现状统计表 序号 植被类型 生态评价范围 面积（hm2） 比例（%） 1 针阔混交林 58.1983 27.10 2 灌丛 10.7411 5.00 3 草丛 1.6332 0.76 4 农田植被 62.3815 29.05 5 无植被 81.7971 38.09 合 计 214.7512 100 由以上分析可知，本项目生态评价区内植被覆盖主要为农田植被、针阔混交林，约38.09%的土地为祼露，无植被。 3、土壤侵蚀现状 本项目生态评价区土壤侵蚀为水力侵蚀与风力侵蚀的混合型，以风力侵蚀为主，其侵蚀强度划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀4个级别。 生态评价范围内各区域土壤侵蚀现状见附图18及表3.1-3。 表3.1-3 本项目态环境评价范围内土壤侵蚀现状统计表 序号 侵蚀强度 生态评价范围 面积（hm2） 比例（%） 1 微度侵蚀 58.1983 27.10 2 轻度侵蚀 10.7411 5.00 3 中度侵蚀 64.0147 29.81 4 强烈侵蚀 81.7971 38.09 合 计 214.7512 100 由上述分析可知：本项目生态评价区内以强烈侵蚀、中度侵蚀为主，主要原因为评价范围内祼露土地占比较大，水土流失较重。 动物 兴县野生动物主要有哺乳兽类：草兔、狗獾、野猪等；鸟类：云雀、大鸨灰鹤、褐马鸡、白冠长尾雉、绿啄木鸟、三道眉、岩鸽、黄眉柳莺、麻雀、家燕、岩燕、喜鹊、红嘴山鸦、龙鹰等；两栖与爬行类：蟾蜍、青蛙、壁虎、蜥蜴、蝮蛇、虎斑游蛇等。饲养动物主要有哺乳类的牛、驴、骡子、猪、羊、狗、猫、兔等。 据调查，评价区内未发现国家重点保护动植物分布。 5、土壤 本项目管线沿线土壤以灰褐土性土为主，河谷地带为灰褐土，西部山区为山地灰褐土及棕壤。 四、项目所在区域环境空气质量现状 根据《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2020年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》中关于兴县2020年度全年环境空气例行监测数据，例行监测因子为NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO、O3，监测结果见下表： 表3.1-4 兴县2020年全年例行监测数据 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 101ug/m3 70ug/m3 144.28 超标 PM2.5 年平均质量浓度 43ug/m3 35ug/m3 122.86 超标 SO2 年平均质量浓度 23ug m3 60ug/m3 38.33 达标 NO2 年平均质量浓度 28ug/m3 40ug/m3 70 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.7mg/m3 4mg/m3 42.50 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 142ug/m3 160ug/m3 88.75 达标 根据兴县2020年全年环境空气质量统计数据：PM10、PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。因此，兴县属于环境空气质量不达标区。 五、项目所在区域声环境质量现状 根据本项目站场、管线的位置、走向，与周围环境保护目标的距离分析，并根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，本项目仅在东门站厂界四周各设一个监测点，共设4个场界噪声监测点1#~4#。监测项目为L10、L50、L90、Leq，监测一天，昼夜各一次。 企业委托山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月13日进行了监测，监测设备为AWA5688型多功能声级计。具体声环境监测布点见图3-1。 监测结果见表3.1-5。 表3.1-5 声环境现状监测结果 单位:dB（A） 监测点位 昼间 夜间 L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 Leq 东门站场界 四周 1#厂界西 55.6 54.6 54.0 54.8 45.6 43.8 43.0 44.5 2#厂界南 56.0 55.2 54.6 55.3 44.0 43.0 42.4 43.3 3#厂界东 59.6 54.4 53.8 55.7 45.4 43.6 42.8 44.1 4#厂界北 55.6 50.8 49.2 53.1 43.4 42.4 41.6 42.6 由表3.1-5的监测结果分析可知，东门站厂界四周噪声昼间等效声级为53.1~55.7 dB（A），夜间等效声级为42.6~44.5dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，所占临时占地及永久占地均为原始土地，没有与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 一、评价范围 1、环境空气、地下水、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的要求，本项目环境空气、地下水的评价范围为站场区及输气管线周围500m的范围；声环境的评价范围为站场区及输气管线两侧50m的范围。 2、生态环境 （1）等级划分原则 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境评价等级的规定，生态影响评价工作等级划分表见表3.3-1。 表3.3-1 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性 工程占地（水域）范围 面积≥20km2 或长度≥100km 面积2km2～20km2 或长度50km～100km 面积≤2km2 或长度≤50km 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级 且当工程占地（含水域）范围的面积或长度分属两个不同评价工作等级时，原则上应按其中较高的评价工作等级进行评价。 （2）本项目生态评价等级确定 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中关于特殊生态敏感区、重要生态敏感区的界定，本项目所处区域不属于生态敏感区，生态敏感性属于一般区域。 本项目天然气输气管线总长度4.75km，小于50km，生态评价等级为三级。本项目东门站场占地面积约10735.5m2，奥家湾阀井占地面积约104m2，总面积小于2km2，生态评价等级为三级。 综合确定，本项目生态环境评价等级为三级。本项目生态评价范围为站场、阀井及输送管线两侧200m范围。 二、生态环境保护目标 本项目由东门站场（包括放空区）、阀井、输气管线组成，项目各部分周围主要环境保护目标见表3.3-2~3.3-5。 本项目与周围环境敏感目标（道路、河流、气源）的相对位置关系见附图19；与周围环境敏感目标（村庄、企业）的相对位置关系见附图20。 表3.3-2 东门站场周围主要环境保护对象表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对项目位置 相对项目最近距离 经度 纬度 环境空气 奥家湾村 111.202029 38.466521 居民 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 NW 92m 泽源煤业 111.203431 38.464825 职工 职工健康 S 45m 地表水 蔚汾河（奥家湾监测断面西） 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅴ类 NW 80m 声环境 站场场界外50米范围内没有敏感村庄，只有泽源煤业的职工 地下水 站场场界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 站场场界外200米范围内的土壤、动物、植物、农田 表3.3-3 东门站放空区周围主要环境保护对象表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对项目位置 相对项目最近距离 经度 纬度 环境空气 奥家湾村 111.202029 38.466521 居民 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 NW 110m 泽源煤业 111.203431 38.464825 职工 职工健康 S 189m 地表水 蔚汾河（奥家湾监测断面西） 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅴ类 NW 100m 声环境 放空区场界外50米范围内没有敏感村庄 地下水 放空区场界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 放空区场界外200米范围内的土壤、动物、植物、农田 表3.3-4 输气管线周围主要环境保护对象表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对项目位置 相对项目最近距离 经度 纬度 环境空气 奥家湾村 111.202029 38.466521 居民 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 NW 75m 廿里铺村 111.223631 38.471849 N 83m 交口村 111.233081 38.475749 N 95m 泽源煤业 111.203431 38.464825 职工 职工健康 SE 80m 兴县廿里铺酒业有限公司 111.223688 38.469610 S 35m 地表水 蔚汾河（奥家湾监测断面东） 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类 N 40m 蔚汾河（奥家湾监测断面西） 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅴ类 N 紧邻 地下水 管线距奥家湾乡水源地保护区边界最近距离130m 声环境 管线南侧50米范围内没有敏感村庄，但有兴县廿里铺酒业有限公司职工 生态环境 输气管线两侧200米范围内的土壤、动物、植物、农田 表3.3-5 阀井周围主要环境保护对象表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对项目位置 相对项目最近距离 经度 纬度 环境空气 驾校 111.241244 38.477756 人群 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 E 135m 交口村 111.233081 38.475749 居民 人群健康 NW 162m 地表水 蔚汾河（奥家湾监测断面东） 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类 N 60m 地下水 阀井场界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 阀井场界外200米范围内的土壤、动物、植物、农田 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 根据评价区域环境功能区划，项目所在区域属于环境空气二类功能区，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，详见表3.4-1。 表3.4-1 环境空气质量标准 单位：µg/Nm3 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 TSP 年平均 24小时平均 200 300 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 CO 24小时平均 1小时平均 4 10 O3 日最大8小时平均 1小时平均 160 200 2、地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目涉及的地表水体为蔚汾河。该河流源头~奥家湾河段，水环境功能为一般源头水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；该河流奥家湾~入黄河河段，水环境功能为农业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。详见表3.4-2。 表3.4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L （pH除外） 污染物名称 pH COD BOD5 氨氮 总氮 石油类 Ⅲ类标准限值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.05 Ⅴ类标准限值 6-9 ≤40 ≤10 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.0 3、地下水 本项目所在区域地下水以人体健康为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。详见表3.4-3。 表3.4-3 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 项目 pH 总硬度 氟化物 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤1.0 ≤0.50 ≤20 ≤1.0 ≤0.05 项目 挥发酚 铁 锰 砷 汞 菌落总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.002 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.01 ≤0.001 ≤100 ≤3.0 项目 六价铬 镉 硫酸盐 氯化物 铅 溶解性总固体 耗氧量 标准值 0.05 0.005 250 250 0.01 1000 3.0 注： 总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为 CFU/100mL，菌落总数单位为CFU/mL，pH无量纲，其余mg/L。 4、声环境 本项目东门站厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；东门站、阀井、管线周围村庄执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。详见表3.4-4。 表3.4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 1 55 45 2 60 50 二、污染物排放标准 1、废气 本项目工艺设备检修放散气、站场工艺设备超压排放、紧急事故情况都属于非正常排放状况，排出的放散气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，见表3.4-5。 燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。具体见表3.4-6。 职工食堂饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）小型食堂标准，具体见表3.4-7。 表3.4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 氮氧化物 周界外浓度最高点 0.12 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 表3.4-6 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 14/1929-2019） 污染源 最高允许排放浓度（mg/m3） 新建燃气锅炉 颗粒物 SO2 NOx 烟气黑度 (林格曼黑度，级) 5 35 50 ≦1 监控位置 烟囱或烟道 烟囱排放口 表3.4-7 饮食业油烟排放标准（试行）（GB18432-2001） 规模 小型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 2、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期东门站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见表3.3-2。 表3.3-2 噪声排放执行标准 执行时段 昼间 夜间 单位 标准 施工期场界噪声 70 55 dB(A) GB12523-2011 运营期厂界 60 50 dB(A) （GB12348-2008）2类标准 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求。 |
| 其他 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位须按本办法规定取得主要污染物排放总量指标”。 查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“交通运输、仓储和邮政业”中的“5720陆地管道运输”，不属于晋环发[2015]25号规定的项目，因此不纳入总量核定范围，不申请总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期主要污染环节 本项目输气管线、站场、阀井施工过程中产生的污染环节见表4.1-1： 表4.1-1 施工期污染影响因素分析表 序号 类别 产污环节 污染物 1 废气 施工扬尘 地面开挖、材料堆放、施工机械行驶 颗粒物 汽车运输 路面扬尘 颗粒物 施工机械尾气 柴油机、运输车辆、施工设备 SO2、NOx、CmHn 等 焊接烟尘 管道接头焊接 MnO2、Fe2O3、颗粒物等 清管置换废气 运营前清管置换 空气、氮气 2 废水 试压废水 管道试压（介质为洁净水） SS 清管废水 管道清理 SS 施工人员生活 生活污水 COD、BOD5、SS 3 噪声 施工机械设备 挖掘机、推土机、电焊机、吊管机 等效A声级 运输车辆 交通噪声 4 固体 废物 管沟开挖、站场建设 弃土、混凝土弃块、废砖块等建筑垃圾 管线铺设及站场建设 废管材、焊条等废料 施工人员生活 生活垃圾 清管废渣 土渣、氧化铁 5 生态 环境 站场植被破坏、动物迁移、水土流失、土壤影响情况 具体分析如下： 1、生态与土壤 在管道施工过程中，施工带宽约18m，开挖管沟宽度1.0m，施工时开挖管沟及施工机械、车辆、人员践踏等活动造成地表植被的破坏和土体扰动，尤其是在开挖管沟时，植被几乎全部铲除，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况，及影响植被、农作物的生长发育等，人员活动、管沟敷设对周围的动物造成干扰；同样，站场、阀井建设过程中也会对土壤、植被、沿线动物造成干扰。此外，建设施工便道也会对土壤和生态环境产生影响，将破坏地表植被和土体结构，改变土地的利用类型等。 2、大气污染物产生环节 （1）施工过程中产生的粉尘，主要来源于施工过程地面开挖、材料堆放、施工机械行驶产生的扬尘； （2）汽车运输施工材料产生的道路扬尘； （3）管道焊接时产生的烟气； （4）运输车辆、施工机械排放的尾气； （5）清管置换废气； 3、废水产生环节 （1）管道试压废水； （2）清管时产生的废水； （3）施工人员产生的生活污水。 4、噪声产生环节 施工时各种机械、车辆产生的噪声。施工机械有挖掘机、装载机、电焊机、吊管机等，噪声值在60-90dB（A）之间。主要施工机械如下表： 表4.1-2 施工设备配置表 dB（A） 序号 设备名称 设备噪声 序号 设备名称 设备噪声 1 吊管机 ~65 7 台钻 ~75 2 电焊机 ~60 8 手提电钻 ~75 3 切割机 ~70 9 冲击电钻 ~80 4 套丝机 ~60 10 冲击式打夯机 ~90 5 空压机 ~90 11 热熔机具 ~65 6 手提砂轮机 ~70 12 电熔机具 ~65 5、固体废物产生环节 （1）管道施工、站场建设过程中产生的弃土、混凝土弃块、废砖块等建筑垃圾； （2）管道施工、站场建设过程中产生的废管材、焊条等施工废料； （3）清管废渣； （4）施工人员产生的生活垃圾。 二、施工期环境影响分析 1、生态环境影响分析 （1）占用土地影响分析 在管线及站场施工过程中，需要占用土地。管线地表开挖宽度为1.0m左右，施工方法采用沟埋敷设，施工影响范围为18m，施工期临时占用土地68000m2，永久占用土地10735.5m2，临时占地施工结束后可恢复，永久占地改变了原土地的利用性质，永久占地主要是东门站站场、阀井占地，将农业用地变为了建设用地。 （2）管线施工对农作物的影响分析 在耕作期，由于管沟开挖填埋、机械与车辆碾压，人员践踏等影响，将会破坏临时占地范围内的农作物，影响农作物的产量；同时造成农田土壤结构的破坏，破坏其团粒结构；机械设备的碾压，施工人员的踩踏也会对土壤的紧实度产生影响，踩踏、碾压的结果是使土壤紧密度增高，地表水入渗减少，土体过于紧密不利于植被生长。 本工程管线施工破坏的耕地面积为1.8237hm2。工程开工前，企业与占用耕地所有者协商好补偿费用，施工结束后由耕地所有者自行对耕地进行复垦。同时在施工中加强管理、尽可能少占用土地，在施工完毕后，尽量对踩踏、碾压进行恢复，总体来说，本项目在施工期对农田不会造成大的破坏，其影响可以接受。本项目管道穿越农田时，严格按照环评提出的污染防治措施及生态恢措施要求去施工建设，不会有遗留的环境问题。 （3）管线施工对林、草地的影响分析 管线的施工主要对管沟范围内植物的地上部分与根系开挖铲除，且施工带两侧的植被由于挖掘出的土石方堆放、施工车辆和机具的碾压，会造成植物地上部分破坏甚至死亡。根据国务院313号令《石油天然气管道保护条例》规定，石油天然气管道中心线两侧5m范围内禁止种植深根系植物，因此，输气管道林区段施工结束后中心线两侧5m范围内的林地不能恢复，而5m范围外的林地要进行恢复。可恢复林地中的草本层2～3年可恢复，灌木层3～5年可恢复，乔木层10～15年可恢复。管道中心线两侧5m范围内林地因禁止种植深根系植物，这些不能恢复的林地改种浅根植物如草丛，将改变现有土地利用的类型、性质和功能，将其变为草丛。这些不能恢复的林地在评价区范围内呈小斑块状和短带状零星、分散分布，改变局地土地利用方式。 （4）对动物的影响 管线及站场沿线无自然保护区，无珍稀动物分布，都为一般常见的昆虫、爬行类、小型啮齿类动物。管线及站场工程建设将造成植被的损失和对局部土地类型的破坏，导致动物栖息地的消失或在沙丘带内的昆虫（特别是甲壳虫）和其它无脊椎动物，爬行动物和小型啮齿类动物暂时迁移。但由于本项目施工面窄、范围小，且施工期较短，影响时间短，施工后又可恢复，对动物食物链的破坏性不大，施工期项目地以及管道周围地区的空间足以确保迁移的物种找到替代栖息地。当植被恢复后，迁出的动物会逐渐迁回被破坏的区域。因此，本工程对沿线小型动物不会产生明显影响。 另一方面，施工期开挖管道形成的管沟，会对本区野生动物栖息地连通性造成局部分割，会在一定程度上影响到陆生动物的自由通行，对地下穴居动物尤为如此，但分割时间较短，分割区域有限。随着管道的填埋、复垦及植被的恢复，本区野生动物栖息地连通性将在一定时间内得到恢复。因此，对生物栖息地的连通性影响较小。 （5）穿越道路工程对生态环境的影响 穿越高速公路采用高架桥下开挖加盖板的方式，穿越乡道采用开挖+盖板或开挖+套管的方式，乡村水泥路采用开挖加套管的方式，乡村其他道路采用开挖+盖板方式。总计穿越静兴高速路1次46m，穿越010乡道1次14m，穿越乡村水泥路1次10m，穿越乡村其他路3次共39m。对于每次穿越，穿越宽度较小，穿越时间较短，暂时会封闭施工路段，给行人带来不便，对周围生物的迁移或活动产生一些干扰，在施工完毕后，建设单位及时清理废渣，恢复道路及作业区周围地貌，对生态环境的影响不大。 （6）水土流失影响分析 站场、管线施工活动将造成地表裸露、管沟挖土堆置等，从而产生水土流失。 2、土壤环境影响分析 施工期，输气管道施工方法为沟埋式，将在较大面积范围内的不同土壤类型上进行开挖和填埋，它对土壤环境的影响表现在： （1）破坏土壤结构：土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团粒结构是土壤质量的重要指标，团粒结构占的比例越高，表明土壤质量越好，团粒结构一旦破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。输气管道在开挖和填埋时，不仅很容易破坏团粒结构，而且干扰了团粒结构的自然形成过程。施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。 （2）破坏土壤层次改变土壤质地：土壤在形成过程中具有一定的分层特性，土壤表层为腐殖质层，中层为淋溶淀积层，底层为成土母质层。管道开挖和回填过程中，必然会对土壤原有层次产生扰动和破坏，使不同层次、不同质地的土体产生混合。 （3）影响土壤的紧实度：紧实度是表征土壤物理性质的指标之一。在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏都会对土壤的紧实度产生影响，机械碾压的结果是使土壤紧密度增高，地表水入渗减少，土体过于紧密不利于植被生长。 （4）土壤养分流失：在土壤各个土层中，就养分状况而言，表土层(腐层、耕作层)远较心土层好，其有机质、全氮、全磷均较其它层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分状况受到影响，从而影响植物生长。 本项目管线施工中应执行分层开挖、分层回填的操作规范。管沟开挖时将表土和底层土分别堆放，回填时也应分层回填，尽可能恢复原有的土壤环境。回填时，留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后进行植被恢复，因此，项目施工期对土壤环境影响很小。 3、废气环境影响分析 （1）施工区扬尘 施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 管道的地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，施工时间较短，作业内产生的扬尘为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。 根据现场踏勘，距离管线较近的村庄有奥家湾村（75m）、廿里铺村（83m）、交口村（95m），东门站站场距离奥家湾村的距离为92m。所以，施工扬尘在到达这些近距离村庄时环境空气中的TSP浓度可以达标，但不可避免会有感观影响，建设单位在施工时采取措施降低影响。在采取合理化管理、作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等环评提出的相关措施后，施工扬尘对沿线居民基本没有产生影响。 （2）汽车运输扬尘 施工阶段汽车运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。如果采用道路定时洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。 （3）焊接烟气 本项目管线焊接时产生少量的焊接烟气。因施工现场均在野外，产生的焊接烟气多点分散排放，因此焊接烟气对环境的影响甚微。 （4）运输车辆、施工机械尾气 施工期间，运输汽车主要污染物为CO、SO2、NO2、CmHn等。施工机械排放烟气具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，该类污染源对大气环境的影响较轻。 对于非道路移动机械是指施工现场作业的装配有发动机的移动机械和可运输工业设备，主要包括：工程机械（挖掘机、推土机、装载机、履带吊车、压路机等）、材料装卸机械等。在非道路移动机械设备排放气体中包含颗粒物，氮氧化物、一氧化碳和氢氧化碳等各种污染物，本工程区域内施工现场非道路移动机械排气污染防治通过坚持源头治理和防控结合、加强监督检查等措施的情况下，不会对环境造成明显影响。 （5）置换废气 将氮气通入管道内，直至管道内的空气完全被取代，然后再将天然气通入管道直至氮气完全被取代。在置换过程中产生的废气主要为N2，由于N2是空气的主要成份，直接排放，对周边空气环境无影响。 总之，施工期产生的影响是临时性的，只要加强管理，文明施工，采取相应的防治措施后，对周围的环境影响较小。 4、废水环境影响分析 （1）施工过程中产生的废水影响分析 ① 试压废水、清管废水 天然气管道在建设完成后要进行清管、试压，在这个过程中产生的废水量约为1900m3，污染物主要为铁锈和泥沙。施工期这部分废水经沉淀后用于站场及管线施工区抑尘洒水、周边乡村道路洒水等。 ② 生活污水 本项目每日平均施工人员30人，生活用水量以15kg/人.天计，日生活污水产生量约0.45m3/d，施工期生活污水产生总量为0.36m3/d。主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，排入临时旱厕，用于周边农田肥料。 因此，本项目施工期废水全部综合利用，没有乱排乱倒，对地表水没有产生影响。 （2）管道穿越河流施工对河道影响分析 本项目管道施工要穿越一次蔚汾河，穿越一次蔚汾河支流，据调查该河流平日有水。设计穿越该河流时采取了大开挖沟埋敷设。大开挖穿越河流的影响主要表现为增加蔚汾河水的泥沙含量，进而增加河水的悬浮物含量，从而影响蔚汾河水水质，管沟回填后，多余的土石方处置不当，有可能造成水土流失或者阻塞河道。企业在施工时选在了非雨季进行，合理设置导流沟和上下游围堰，施工结束后及时拆除上下游围堰，回填导流沟，运走多余材料，疏通河道，恢复河床原貌。本项目总体来说穿越河道施工期较短，穿越河流线路较短，严格按照施工要求去施工及施工完成后及时采取恢复措施，不会对河道行洪产生影响，不会给河流造成遗留环境问题。 5、噪声环境影响分析 施工期的噪声可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中施工机械噪声如：挖土机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声包括一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆噪声属交通噪声，为运输车辆产生噪声。其中施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声值增加约3~8分贝，一般不会超过10分贝。 类比相关项目的机械噪声测定和计算可知：昼间大部分机械在20m左右范围内就能满足施工厂界噪声标准，夯实机械影响范围大，在50m外能满足施场界噪声标准；夜间大部分机械在50m范围内能满足施工场界噪声标准，夯实机械影响范围较大，夜间在200m外能满足施工场界噪声标准。 根据现场踏勘，距离管线较近的村庄有奥家湾村（75m）、廿里铺村（83m）、交口村（95m），东门站站场厂界距离奥家湾村的距离为92m。所以，夯实机对施工区周围的村庄有一定的噪声影响，采取噪声防治措施进行预防与治理：施工人员在进行施工作业时合理安排施工时间，临近村庄路段夜间不施工；机械设备噪声强度大，施工时避免此类噪声设备同时运行，减小施工噪声对周边村庄的影响。 6、固体废物影响分析 （1）弃土弃渣 本项目在施工管道敷设过程中会产生多余的土方。项目开挖土方量共为35710.74m3，回填土方量共为5551.84m3，剩余土方量共为30058.90m3。本项目土石方开挖分层堆放在管沟一侧，不集中堆存。待管道敷设完成后回填管沟，多余土石方在施工作业带沿线就地平摊，不设置弃渣场。经过1~2年的耕作或自然沉降，埋管处的土壤将会与其它地方高程相差不多，不会对环境产生不良影响。 表4.1-3 本项目土石方平衡表 陕京二线压气站~东门站 神安线T接处~东门站 开挖土石方（m3） 回填土方（m3） 开挖土石方（m3） 回填土方（m3） 作业带扫线土方量 2800 / 作业带扫线土方量 10500 / 管沟土方 312 50 管沟土方 16626.09 5501.84 管沟石方 35 / 管沟石方 2314.65 / 合计 3147 50 29440.74 5501.84 总计：开挖32587.74m3 回填5551.84 m3 剩余 30058.90m3 （2）施工废料 施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。根据类比调查，施工废料的产生量约为0.15t/km，本项目施工过程产生的施工废料量约为0.72t。由建设单位及时清运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场。 （3）清管废渣 项目在管道在施工完成进入运营前要进行清管，清管会产生少量的清管废渣。主要成份为管道内的氧化铁粉末和尘土，属于一般工业固废。类比同类项目，清管废渣产生量约为20kg，由建设单位集中收集后交由相关单位处理。 （4）生活垃圾 本工程全线日平均施工人员30人，生活垃圾产生量每人每天1.5kg，则施工期生活垃圾产生量为5.4t，在施工营地内设垃圾桶，集中收集,定期送当地环卫部门指定地点。 本项目施工期产生固废均能合理处置，对环境影响较小。 因此，本项目管道施工及站场施工按照环保要求执行，在施工后及时进行生态恢复，不会产生环境问题。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期，正常情况下，输气管线埋设在地下，管道为密闭，不会对环境产生影响。会对环境产生影响的只有站场，通过对本项目运营期的工艺分析，对于站场的产污环节分析见表4.2-1。 表4.2-1 运营期污染影响因素分析表 序号 类别 产污环节 污染物 备注 1 废气 站场锅炉废气 2台LSS1.0型燃气锅炉，一备一用 烟尘、SO2、NOX 食堂废气 食堂餐饮 油烟、烟尘、SO2、NOX 工艺设备检修放散气 东门站、阀井 CH4 非正常情况下 站场工艺设备超压排放、紧急事故情况下放散气 东门站、阀井 CH4 非正常情况下 2 废水 锅炉 东门站 软化排水、锅炉排污水 职工生活 东门站职工 职工生活污水 检修工艺设备 东门站 检修废水 非正常情况下 设备外壁及场地冲洗 东门站 冲洗废水 3 噪声 站场过滤器、调压设备、泵类、压缩机、锅炉风机等 东门站、阀井 设备噪声 检修或系统超压放空 东门站、阀井 检修或系统超压放空产生的瞬时噪声 非正常情况下 4 固体 废物 天然气进站过滤 东门站 过滤废液 分离过滤器检修 东门站 废滤芯 非正常情况下 设备维护 东门站 废液压油 站场工作人员 东门站 生活垃圾 5 生态环境 站场植被破坏、动物迁移、水土流失、土壤影响情况 具体如下： 一、营运期主要污染环节 1、生态环境 运营期生态环境影响是施工期影响的一种延续，主要表现为植被恢复期的影响。从项目施工完毕后，植被恢复的速度从一季到数年不等，直至土壤结构 |
|  | 恢复到施工前的水平，这是一个生态环境逐步恢复的过程，生态环境将从脆弱走向稳定。再者，为东门站场排放的污染物对生态环境的影响。 2、大气污染产生环节 本项目天然气输入、输出等过程为全密闭，因此，在正常运营时，本项目输气管线本身都不产生污染物。但是，在事故状态线路紧急放空、站场紧急切断站内放空，系统超压及设备检修时的放空会排放天然气。具体为： （1）站场工艺设备超压排放、紧急事故情况下放散气； （2）工艺设备检修放散气； 正常状况下，站场建筑物冬季采暖、职工洗浴及食堂餐饮也会有废气，具体为： （3）天然气锅炉废气； （4）食堂废气。 3、废水产生环节 运营期间，废水产生于以下几个方面： （1）站场每年进行一次设备检修产生的检修废水； （2）站场设备外壁及场地冲洗废水； （3）站场工作人员产生的生活污水； （4）锅炉排污水。 4、噪声产生环节 管线在运营时无噪声影响。 站场中噪声排放源主要为压缩机、球阀、放空阀、过滤分离器等设备噪声，噪声级65～80dB（A）； 检修或事故时的天然气放空噪声，在放空时，由于压力较大，产生瞬间峰值噪声，可达100dB（A）左右。 5、固体废物产生环节 项目运营期的固体废物有： （1）站场天然气过滤产生的废滤液； （2）分离过滤器的滤芯定期更换，产生的废滤芯； （3）设备检修废矿物油； （4）职工生活垃圾。 二、营运期环境影响 1、生态环境影响分析 （1）对植被的影响 施工结束后，在管线两侧及周围施工临时占地内实施了生态恢复措施。随后项目进入运营期，周围植物渐次侵入，开始恢复演替过程，再加上采用人工植树种草的措施，恢复进程大大加快，林地中的草本层 2～3 年可恢复，灌木层 3～5 年可恢复；需要指出的是，运营初期管道上层植被未完全恢复，植被覆盖率低，其水土保持的功能还未完全恢复，管道沿线地表温度提高，使土地水份蒸发而降低土壤水分含量，引起地表植物不能完全正常生长，造成植被恢复障碍。且管线上层经夯实，或毛石及浆砌护坡的陡坡处，植被恢复难度均很大，甚至直接导致永久性破坏。而平缓坡地及平坦地的植被则完全可以恢复，影响不大。而且对于运营期管线本身，不排放污染物，对植被不产生污染影响。同时通过现场调查，已完工3年以上的输气管道，地表植被恢复普遍较好，说明了正常运营过程中，随着时间的推移，管道输送对生态影响轻。 非正常(事故)是指因工程质量低劣、管理方面的疏漏、自然因素(地震、洪水冲刷)及人为破坏等原因造成输气管道的破损、断裂，致使大量气体泄漏，对地面造成冲击，进而使地面生长的植被受至破坏。由于天然气的主要成份是甲烷。甲烷是无色、无味的可燃性气体，比重小于空气，如果发生泄漏，绝大部分很快会扩散掉，在没有明火的情况下，不会发生火灾，但如有火源，可引起燃烧爆炸事件，附近甚至更大面积的植被被烧毁。 （2）对农田的影响 在运营期，管线所经之处基本不影响农作物的栽种、生长。站场区为永久占地，运营期站场产生的各类污染物达标排放或合理处置，对周围农田不产生明显影响。 （3）对动物的影响 随着管线施工结束，施工期破坏植被得以恢复，项目进入运营期，原施工期迁出的动物会重新迁回并逐渐趋于稳定。由于管线为埋地工程，除定期的巡线外，管线所经区域基本不会受到工程干扰，因此运营期管线对动物的生存影响很小。相对管线而言，站场人为活动较多，周围动物受到一定干扰，但站场周围为一般常见的昆虫、爬行类、小型啮齿类动物，无珍稀保护动物分布，所以，影响不明显，不会改变区域生物分布的多样性。 （4）对生态系统的影响 场站占地属永久性占地，改变了原土地的利用类型；管线占地属临时占地，在施工结束后，对管线所经之处进行生态恢复，通过一段时间的恢复，运营期生态系统趋于稳定；对站场内及周围进行绿化，可以弥补永久占地所带来的生态损失。 （5）水土流失影响 运营后，随着地表植被、土壤结构逐渐恢复，水土流失将得到控制。因此运营期除偶尔的管道维修外，基本不会造成水土流失。 总之，本项目在采取生态恢复、绿化等措施后，运营期对生态环境影响较小。 2、土壤环境影响分析 管道在运行期间，由于敷埋在地面土壤以下，地表土壤温度比相邻地段高出l-3℃，蒸发量加大，土壤水分减少，冬季土表积雪提前融化，将可能形成一条明显的沟带，除此之外，对土壤基本没有影响。 站场在运营期间，站场内地面全部硬化，站场内的各类污染物达标排放或合理处置，不会对土壤环境造成影响。 3、废气环境影响分析 （1）源强核算 本项目正常运行时，天然气输送为密闭过程，不产生废气，无有害气体排放。项目产生的废气主要为紧急放空、系统超压及检修时产生的放空废气，即为非正常状态。 ① 站场设备检修放散气 由于天然气是易燃易爆气体，因此在站场及阀室进行检修时（包括过滤器的滤芯更换），需要对其中天然气进行放空，消除发生火灾和爆炸的隐患。 根据建设单位提供的资料，各类设备一般每年进行1次定期检修，检修时，需要关闭其进口阀门及出口阀门，此时需要放散的天然气主要是两阀门之间的少量天然气，根据类比调查，每次检修作业气体排放量约为20m3，时间约5min，通过站场内放空区的放空立管排放。所以，站场设备检修气体排放量约为20m3/a，其排放污染物主要为甲烷，排放量小，一年仅一次。 ② 站场工艺设备超压排空、紧急事故情况下放散气 本项目正常运行不进行检修或清管时，天然气集输为密闭过程，泄漏量几乎为零，不放散废气。但是在非正常情况下，由于上游长输管线的输送压力波动，有可能导致工艺场站调压计量设备短时超压，设备上安全阀开启放散少量天然气卸压，保障设备安全，放散天然气无组织排入大气。工艺场站设有压力超限自动切断及设备管路安全放散装置，当设备及管路压力超过设计压力1.05~1.10倍时，安全阀超跳，并开始通过安全放散管排气。设备超压放散时间一般小于30s，放散流量以站场的平均流量来计算，设备超压天然气放散量一般≤20m3。工艺设备超压次数取决于上游的工艺操作及管理水平，一般情况下，站场极少出现超压情况，而且站场设计压力大于工作压力，也有效减少超压放散。收集资料调研，设备超压放散天然气的频率约1次/年。因此，站场工艺设备超压排空放散一部分天然气，其主要成份是CH4，每次放散量≤20m3。 另外，遇紧急情况时也需调节阀门放散天然气，通过站场内放空区的放空立管排放。排放量约为20m3/a，其排放污染物主要为甲烷，排放量小。 ③ 天然气锅炉烟气 东门站场内设2台LSS1.0型燃气锅炉，一备一用，用于站内办公建筑采暖及为防止冬季输送管线降压产生冰堵用于管线加热。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）规定，燃气锅炉基准烟气量按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》HJ953-2018中提供的经验公式计算；氮氧化物、二氧化硫计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）提供的公式计算；锅炉燃气耗量按经验公式计算，具体如下： A、燃料耗量计算公式 G=Qh·3600/Qc/Ƞ 式中：G----采暖小时耗气量，m3/h； Qh---燃气锅炉功率，MW； Qc----燃气低位发热量，32.063MJ/m3； Ƞ----燃气锅炉热值利用率（按保守92%计）； B、烟气量计算公式： Vgy=0.282Qnet+0.343 式中：Vgy——干烟气排放量 Nm3/m3 Qnet——气体燃料低位发热量 32.063MJ/m3 C、氮氧化物计算公式： 式中：——核算时段内氮氧化物排放量，t； ——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，Nm3/h； ——脱硝效率，0%； 根据《京津冀及周边地区2018~2019年秋冬季大气污染综合防治攻坚行动方案》中明确要求：加快推进燃气锅炉低氮改造，原则上改造成氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。本项目所采用的燃气锅炉安装低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度取50mg/m3。 D、SO2计算公式： Eso2=2R×St×K×(1-ηs)×10-5 式中：——核算时段内二氧化硫排放量，t； ——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3 ； St——燃料总硫的质量浓度，20mg/m3； ——脱硫效率，0%； ——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取1.0。 E、颗粒物 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求的颗粒物：5mg/m3计算排放量。 F、站场锅炉污染物排放量核算 根据以上依据，本项目东门站燃气锅炉各污染物排放量见表4.2-2。 表4.2-2 本项目燃气锅炉污染物产生及排放情况一览表 污染源 污染物 燃料量（m3/h） 排气量m3/h 产生情况 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 排放量 t/a 浓度 mg/m3 燃气锅炉 颗粒物 85.43 801.74 0.014 5 0.014 5 SO2 0.012 4.15 0.012 4.15 NOx 0.154 50 0.154 50 锅炉燃烧废气通过一根8m高排气筒排放。 ④ 食堂废气 A、燃气废气 项目职工食堂用餐人员为8人，人均用天然气量按0.3m3/d，食堂燃用气量为2.4m3/d，全年按365天计，用气量为876m3/a，产生的污染物极少。 B、油烟 烹饪油烟主要为食用油在加热过程中产生的油烟和气溶胶污染物，同时油在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质。 场区用餐人员每天8人，用油量以30g/人•d 计算，则厨房每天用油量为0.24kg/d。烹饪过程中分解、挥发量按2%计算，则厨房油烟产生量为0.0048kg/d、1.752kg/a。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求食堂安装一台排风量为1000m3/h，处理效率大于60%的油烟净化器，每天运行时间按4h/d计，处理后其油烟量为0.70kg/a，排放浓度为0.48mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，经净化处理后的废气经屋顶的排气筒排放。 （2）废气排放口设置 本项目设3个废气排放口，一个为放空区放空立管、一个为燃气锅炉排气筒，一个为食堂油烟排放口，具体情况见表4.2-3。 表4.2-3 本项目排气筒基本参数 序号 排气筒名称 高度（m） 内径（m） 废气温度（K） 坐 标 高程（m） 经度 纬度 1 放空立管 20 0.2 333 1076 111.204164 38.466774 2 燃气锅炉排气筒 8 0.4 303 1076 111.202867 38.465647 3 油烟排气筒 8 0.2 303 1076 111.203591 38.465563 （3）源强汇总 表4.2-4 本项目正常状况下污染物排放汇总表 污染源 污染物 排气量m3/h 产生情况 治理措施 排放情况 排放标准 产生量t/a 浓度 mg/m3 排放量t/a 浓度 mg/m3 燃气锅炉 颗粒物 801.74 0.014 5 燃用站内天然气、低氮燃烧 0.014 5 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）燃气锅炉标准 SO2 0.012 4.15 0.012 4.15 NOx 0.154 50 0.154 50 食堂废气 油烟 1000 1.20 0.00175 燃用站内天然气 0.0007 0.48 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 表4.2-5 本项目非正常运行时污染物排放源强一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对 措施 1 东门站 设备检修放散气 CH4 20m3/a 5min/次 1次/a 20m高放空立管排放 工艺设备超压排空 CH4 20m3/a 30S/次 1次/a 直排大气 紧急事故情况下放散气 CH4 20m3/a 5min/次 1次/a 20m高放空立管排放 （4）废气影响分析 综上所述，本项目在正常运营状况下，天然气管线不排放任何污染物，仅是东门站站场内有劳动定员8人工作生活，仅有站场内的燃气锅炉废气与食堂油烟产生，用项目站内的天然气为燃料，都做到达标排放，排放量很小，不足以对环境产生影响。 在事故状态下，线路紧急放空及设备检修时，东门站会放空天然气，放散量≤20m3，引入放空区通过一根20米高的放空立管排放；工艺设备超压排空也放散天然气，天然气其主要成份是CH4，每次放散量≤20m3，对大气环境质量的影响很小。 4、废水环境影响分析 （1）用水、排水核算 ① 锅炉用水 本项目东门站场内设置有锅炉。锅炉仅在采暖季使用，供工艺用热及辅助用房采暖，每天运行24小时，这部分补充水需经软水系统软化处理后方能补至锅炉，软水系统处理效率为90%，会产生软化排盐水；另外，锅炉也需定期排污，产生锅炉排污水，其主要污染物为盐类。 经核算，采暖期锅炉需补水7.20m3/d，软水制备系统软水制备率为90%，则软水系统需补充水新鲜水量为8.0m3/d，软水系统排水量为0.80m3/d，锅炉排污水量为1.20m3/d。所以，锅炉系统总排水量为2.0m3/d。锅炉排污水及软化排水用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。 ② 站场设备外壁及场地冲洗废水 东门站场需要进行设备外壁及场地冲洗，每半月清洗一次，清洗用水量约为1.25L/m2.次，冲洗面积约为4200m2，用水量为5.25m3/次，清洗废水产生量按用水量80%计，则站场设备外壁及场地冲洗废水量为4.20m3/次。站场每半月冲洗一次，折合0.28m3/d。废水中的主要污染物为砂土，不含有害物质。排至集水池经沉淀后用于本站场内地面抑尘洒水。 ③ 站场职工生活用水 站场劳动定员8人，厂区内设食堂，不设洗浴。按最大8人计算，40L/人·餐，每天2顿正餐计算，餐饮用水量为0.64m3/d；日常办公生活按100L/人计算，用水量为0.80m3/d；每天最大用水量为1.44m3/d，生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水量为1.15m3/d。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。根据类比调查，生活污水污染物产生浓度为：COD350mg/L，BOD5180mg/L，SS220mg/L，NH3-N 40mg/L，总磷5mg/L，总氮48mg/L。食堂废水经隔油处理后与职工生活污水一并进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排。 ④ 站区绿化用水 按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015）中规定，二级养护冷季型草地用水定额0.28m3/(m2·a)计算。东门站场绿化面积1200m2，非采暖期215天，用水量为1.56m3/d，全部消耗不外排。 ⑤ 站场地面洒水 站场场地洒水按0.4L/m2·次计算，站场地面面积约4200m2，用水量约1.68m3/d，全部消耗不外排。 ⑥ 检修废水 站场每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，其产生量为3m3/次~5m3/次，废水中主要污染物有SS、石油类，检修废水进入站场内排污池内自然蒸发。 站场用水定额、用水单元、用水量具体见表4.2-6。 表4.2-6 用水量统计表 序号 用水环节 用水定额 用水量m3/d 备注 1 站场设备外壁及场地冲洗 1.25L/m2·次 折合0.35 4200m2，每半月冲洗一次 2 食堂餐饮 40L/人·餐 0.64 按最大8人计 办公生活用水 100L/人·天 0.80 3 绿化用水 0.28m3/年·m2 1.56 非采暖期（215天）每天一次，面积1200m2 4 地面洒水 0.4L/d·m2 1.68 每天一次，面积4200m2 5 锅炉补水 8.0 采暖期150天，每天24小时运行 6 检修用水 一年一次最大用量5.0m3/a 合 计 13.03 本工程的排水主要为站内的生活污水及设备外壁、场地冲洗废水。站内排水量见下表4.2-7： 表4.2-7 污水产生量统计表 序号 污水类别 污水来源 排水 规律 排水说明 污水量m3/d 污水水质 1 站场设备外壁及场地冲洗 站场设备外壁及场地冲洗 间断 用水量的80% 折合0.28 含粉尘 2 食堂餐饮 餐饮废水 间断 用水量的80% 0.51 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 办公生活 生活污水 间断 用水量的80% 0.64 3 软化排水、锅炉排污水 锅炉 连续 软水制备率为90% 2.0 盐类 4 检修废水 一年一次最大排水量4.0m3/a SS、石油类 合 计 3.43 （2）排水去向 本项目东门站办公生活用水及设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；在采暖季，站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，主要污染物为盐类，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水；检修废水进入站场内排污池内自然蒸发。 本项目水平衡见图4-1。 （3）地表水环境影响分析 ① 站场影响 本项目正常运营期，食堂废水经隔油处理后与职工生活污水一并进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排；站场设备外壁及场地冲洗废水进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排；锅炉排污水用于站场周围荒山、荒地抑尘洒水；站场每年进行一次设备检修废水进入站场内排污池内自然蒸发。因此，全站场的废水不外排，不会对当地地表水环境造成影响。集水池、排污池的容积足够，不会出现生产废水漫流、溢出的情况，不会对地表水产生影响。 ② 管线影响 输气管线是全封闭管道，同时管道采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，且管道从河底穿越，之间有混凝土相隔，使管线与河流之间不会发生联系，正常运营期管道对地表水体无影响。在非正常工况下，当管道发生泄漏事故时，泄漏的天然气会穿过蔚汾河支流泄漏到大气中，天然气中气体成份均为不溶于水物质，因此对水质基本没有影响。 （4）地下水环境影响分析 ① 站场影响 A、正常情况 生活污水、设备外壁及场地冲洗废水，采用集水池收集沉淀后用于本站场内地面或周围地面抑尘洒水；锅炉排污水用于站场周围荒山、荒地抑尘洒水；检修废水进入站场内的排污池自然蒸发。此外，还有天然气过滤器产生的滤液、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油都属于危险废物，分别采用专用容器收集，置于本站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置。所以，在正常情况下，废污水不外排，固体废物合理处置，不会对地下水造成影响。 B、非正常情况下 非正常工况下，站场的排污池和集水池渗漏等原因使部分污水流失到地下，对地下水会产生影响。因此在生产期间必须做好污、废水的防渗措施，防止场站附近地下水受到影响，保证水源地以及村民的用水安全。同时应在场站设置监测井，定期进行监测，发现水质超标现象，寻找原因，及时采取补救措施。 ② 管线影响 输气管线为全封闭管道，采用外防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行防渗保护，预防管道腐蚀泄漏，因此运营期正常情况下管道对地下水不会造成影响；非正常工况下，当管道发生泄漏事故时，泄漏的天然气会向上逸散到大气中，不会对地下水产生影响，因此营运期输气管线对地下水环境无影响。 5、声环境影响分析 （1）噪声源强 管线在运营时无噪声影响。本项目主要噪声源是站场的过滤分离器、调压设备、泵类、风机、压缩机等，噪声级65～80dB（A）；系统超压放空噪声只有在紧急事故状态下才会产生，在放空时，由于压力较大，产生瞬间峰值噪声，可达100dB（A）左右。阀井噪声源仅为天然气放空时产生的瞬间峰值噪声，可达100dB（A）左右。 表4.2-8 项目噪声设备源强一览表 序号 噪声源 噪声值dB(A) 噪声特性 噪声防治措施 采取措施后源强dB(A) 1 东门站场 过滤分离器 70 连续 低噪声设备、减振+构筑物隔声、定期检修、维护良好运行状态、站场内及厂界周边绿化，风机出口安装消声器 ~60 2 调压设备 ~75 连续 ~65 3 泵类 ~65 连续 ~50 4 锅炉风机 ~80 连续 ~60 5 压缩机 ~80 连续 ~60 6 系统超压放空 ~100 瞬时 调节放空阀开度，站场内及厂界周边绿化 ~100 7 阀井 系统超压放空 ~100 瞬时 调节放空阀开度，阀井周边绿化 ~100 （2）正常情况下，厂界噪声预测 ① 预测情景 本项目建成后，站场内系统超压放空是在紧急状态、维修情况、事故状态下的瞬时噪声，是突发性噪声，属于非正常的突发声源，瞬时偶发噪声，单独进行预测。此外，主要运营期预测东门站厂界噪声。 ② 预测方法和模式 站场的噪声源来自各类机械发出的噪声，这些声源是典型的点声源。按照《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测站场噪声排放对环境的影响。 A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式： 式中：LW—倍频带声功率级，dB； DC—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；5dB/km； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；5dB/km； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；0dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；0dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；0dB； 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算： LP(r)=LP(r0)-A 预测点的A声级LA(r)，按以下公式计算： 式中：Lpi(r)—预测点r处，第i倍频带声功率级，dB； —i倍频带A计权网络修正值，dB； 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得某点的A声级时可按以下公式作近似计算： B、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Tj—在T时间内j声源工作时间，s； Ti—在T时间内i声源工作时间，s； T——计算等效声级的时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 C、预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式如下： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ③ 厂界噪声预测结果 按照《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值叠加后的预测值作为评价量。 本项目属于新建项目，因此，本项目对于东门站厂界仅进行噪声贡献值预测。预测结果见表4.2-9。 表4.2-9 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位 现状监测值Leq 贡献值 标准值 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 东门站 四周 厂界西1# 54.8 44.5 38.2 60 50 厂界南2# 55.3 43.3 37.5 60 50 厂界东3# 55.7 44.1 36.2 60 50 厂界北4# 53.1 42.6 36.0 60 50 ④ 厂界噪声影响评价 由表4.2-9的分析可知：本项目运营后，昼间、夜间的噪声贡献值都满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）周围敏感目标影响评价 根据现场调查，项目站场厂界50m范围内无村庄环境敏感点，但有泽源煤业的个别职工，该企业噪声也执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目厂界噪声达标，噪声传播到泽源煤业时，对其职工的噪声影响较小。 （4）非正常工况下，噪声预测 非正常排放，即为东门站及奥家湾阀井在紧急状态、维修情况、事故状态下的超压放空，噪声值高达100dB(A)。针对超压放空的噪声影响，本次评价直接类比同类型项目放空期间噪声实测结果进行评价。同类型项目实测结果详见表4.2-10。 表4.2-10 非正常工况偶发噪声影响范围 序号 噪声值（dB(A)） 距离（m） 1 ≥82 14 2 ≥67 78 3 ≥62 140 4 ≥58 210 5 ≥57 250 6 ≥52 420 根据表4.2-10可知，非正常工况下系统超压放空时，放空设施周边地面14m范围内，噪声值超过82dB(A)；78m范围内，噪声值超过67dB(A)；140m范围内，噪声值超过62dB(A)；210m范围内，噪声值超过58dB(A)；250m 范围内，噪声值超过 57dB(A)；420m范围内，噪声值超过52dB(A)。 根据对东门站、放空区、阀井周围敏感因素的调查，放空区距最近的村庄——奥家湾村约110m，距离周围其它村庄都在1公里以外；奥家湾阀井距最近的驾校135m，距交口村162m；东门站距最近的奥家湾92m，距泽源煤业45m。所以，根据表4.2-10对比分析，本项目东门站、放空区、阀井在非正常状况下放空时的噪声超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，即非正常状况下的系统超压放空对周围的敏感因素村庄、驾校、泽源煤业有噪声影响。但由于系统超压放空属于偶发噪声，持续时间短，频次低，据同类型站场调查，一年最多放空一次。在与周边居民加强沟通后，这种偶发噪声能够被村庄居民理解与接受。 6、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生情况 ① 站场天然气过滤产生的废滤液 天然气在输送过程中，不可避免地会带有一些水分与杂质，因此在天然气进站之后，需要先进行分离与过滤，将其中的水分与杂质去除。天然气进入站场工艺在过滤分离过程中，粒径微小的液态雾状物被收集在过滤器的精滤芯上，并凝聚成较大的液滴及颗粒物，在重力作用下，沉降进入积液槽中，当液位计显示积液已满时缓慢开启排污球阀，再缓慢开启排污截止阀，仔细听阀内流体声音，判断排放的是液体还是气体，一旦听到气流声，立即关闭排污截止阀、排污球阀。废液经排污口排出到排污池内。进站前的天然气含水量约为0.4g/m3，经过滤处理后天然气含水量低于0.1g/m3。其主要污染物为石油类、SS，浓度约分别为80mg/l、120mg/l。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液——非特定行业——900-007-09其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，所以，过滤废液属于危险废物，产生量为0.435m3/d，应按危险废物要求进行处置。 本项目废滤液进入排污池内，定期清理，由有资质单位拉走处置。 ② 分离过滤器定期更换下的废滤芯 站场的过滤分离器滤芯为多层金属纤维烧结滤芯，材质为不锈钢，沾染了天然气中的杂质，主要成份为含石油烃的粉尘、水份，站场每年检修时更换 1次，更换产生的废滤芯约2kg。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW49 其它废物——非特定行业——900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，所以，废滤芯属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。每次更换下来的废滤芯集中收集至专用的容器中，置于危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。 ③ 设备检修废矿物油 本项目设备使用的润滑油为固态润滑油，不产生废润滑油。产生危废的环节为调压计量撬，在运行过程中会产生少量废液压油。根据类比分析，废液压油产生量约为0.03t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW08废矿物油与含矿物油废物——非特定行业——900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液”，所以，废矿物油属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。每次设备检修产生的废矿物油收集至专用的容器中，置于危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。 本次评价要求企业在站场内建设15m2的危险废物暂存间。危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 表4.2-11 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要成份 有害成份 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废滤液 HW09 900-007-09 153 天然气过滤 液态 石油类、SS 石油烃 1次/年 毒性 易燃性 进入排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 2 废滤芯 HW49 900-041-49 0.002 过滤分离器检修更换 固态 含石油烃的粉尘、水份 石油烃 1次/年 毒性 分类收集于密闭容器中，定期由有资质的单位拉走处置 4 废液压油 HW08 900-218-08 0.030 调压计量撬检修 液态 烷烃 多环芳烃 烯烃苯系物、酚类等 烷烃 多环芳烃 烯烃苯系物、酚类等 1次/年 毒性 易燃性 ④ 生活垃圾 东门站工作人员为8人，每人每天产生量0.5kg左右，生活垃圾量约为1.46t/a，为一般固废。站内设垃圾桶集中回收，定期送至环卫部门指定地点。 表4.2-12 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 产生源 废物名称 废物类型 产生量t/a 处置措施 1 分离过滤 废滤液 危险废物 153 进入排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 2 分离过滤器 废滤芯 危险废物 0.002 集中收集至专用的容器中，置于危险废物暂存间暂存，并定期交由有资质的单位处置 3 设备检修 废液压油 危险废物 0.030 集中收集至专用的容器中，置于危险废物暂存间暂存，并定期交由有资质的单位处置 4 职工生活 生活垃圾 一般生活垃圾 1.46 厂内设垃圾箱，由企业定期送环卫部门指定地点 （2）环境影响分析 本项目分离过滤产生的废滤液进入排污池内，定期由有资质的单位拉走处置；分离过滤器定期更换下的废滤芯、设备检修产生的废矿物油都属于危险废物，站场内建设一个危险废物暂存间，将危险废物分类收集于密闭容器中，及时暂存，处置方式为外委处理。在建立健全危险废物管理制度、并严格执行的条件下，不会对外界环境造成二次污染。对于生活垃圾属于一般固废，分类集中收集，及时清运至环卫部门指定地点由其处置，不会对环境产生影响。 环境风险分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》，环境风险专项评价设置原则为：全部原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）需要设专项评价。本项目为天然气输送，配套站场及阀井，不属于城镇天然气管线、也不属于企业厂区内管线，所以设置环境风险专项评价。 根据环境风险专项评价内容的分析结果： 本项目的环境风险主要是管道天然气输送阶段，环境风险表现为输气管道天然气泄漏的环境风险事故。从事故资料分析，本项目发生最大可信事故的机率小，但一旦发生泄漏事故时，天然气泄漏时主要成份为甲烷（CH4），密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响；一旦发生燃烧事故时，天然气燃烧反应生成物主要为水和 CO2．对大气环境影响较小；发生爆炸事故时，对近距离的人群、大气环境造成短时间的影响；同时，管道两侧200m范围内有林地、耕地、少量的草地，如果该地段管道发生事故，泄漏天然气可能引发火灾，造成林地生态系统的严重影响；燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致管道沿线周边一定范围内动植物的死亡，对周围生产生活造成一定的影响，但毕竟事故发生概率较小，影响范围、程度有限，在可接受范围。 为了进一步降低环境风险，企业必须在严格落实《石油天然气管道安全规程》 （AQ6186-2007）等规范要求的前提下，积极采取风险防范措施，尽量避免环境风险事故的发生；同时完善环境风险应急措施，组织编制、学习、演练应急预案以便在事故发生后将影响降低到最低程度，将本项目环境风险值控制在可接受范围。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、东门站站场选址合理性分析 根据本项目可研，对于东门站站场前述提出三个选址方案，对于这3个选址方案从各方面进行分析如下。 表4.3-1 东门站站场选址方案比选 环境制约 因素 方案一 方案二 方案三 相邻设施的共建情况 距离陕京二线压气站430m,门站无法与压站站共建共享，未来进出线有条件实现共廊建设 距离陕京二线压气站473m，门站无法与压站站共建共享，未来进出线有条件实现共廊建设 紧邻陕京二线压气站，有利于土地集约节约使用，有利于基础设施的共线并廊建设 土地利用现状 荒草及农作物 荒草及农作物 荒草及农作物 土地利用规划 建设用地 有条件建设用地 建设用地和一般农田 城市总体规划 限制建设区 限制建设区 限制建设区 周边敏感要素协调性 项目用地较为孤立，距离村庄、厂矿、河流、道路均具有一定距离。 项目用地较为孤立，距离村庄、厂矿、河流、道路均具有一定距离。 项目西侧紧邻压气站、东侧紧邻现状洗煤厂，对项目的布局建设产生较大的制约，有一定的安全隐患。 对道路交通的影响性分析 项目北侧为现状村道，距离忻黑线600m，交通便利，但又不影响区域交通。 项目北侧紧邻忻黑线，合理设置出入口，对忻黑线影响甚微。 项目位于忻黑线与村道交叉口位置，西侧及东南侧布局有压气站及洗煤厂，项目出入口布局选择范围小，仅能面向交叉口，会对周边道路交通组织产生一定影响。 其他要素支撑性分析 周边空间满足进出线要求 周边空间满足进出线要求 周边空间满足进出线要求 综合分析，兴县天然气东门站选址毗邻陕京二线压气站建设是较好的选址思路，但是压气站周边的建设现状情况复杂，紧邻陕京二线压气站建设的选址方案三，周边限制因素较多，西侧压气站、东侧洗煤厂、南侧山体、北侧公路将选址范围限制在宽100m、长220m左右的场地内，而压气站的办公楼又位于场地东侧，与选址方案紧邻，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）及《输气管道工程设计规范》(GB50251—2015)规定，与办公场所及周边厂矿的安全距离为40m，这就造成如选址于此，选址方案的场地内部总平面布置受到极大限制，难以满足相关规范要求，同时造成厂区内部土地浪费；紧邻压气站布局，在极端情况下，可能会产生多米诺骨安全问题，存在一定的安全隐患；由压气站、洗煤厂、山体、公路围合的场地，南高北低，呈四个台地，高程1037—1052m，高差达15m，项目建设场地支撑性较差；而从道路交通方面来看，方案三位于道路交叉口，受周边建设影响，对周边道路交通组织会产生一定干扰。方案一距离陕京二线压气站430m，方案二距离陕京二线压气站473m，与陕京二线压气站及周边其他要素之间满足安全距离要求，是距离陕京二线最近的两个较为可行的方案，在一定程度上，可实现进出线的并廊共线设计，集约节约利用土地。因此，将方案一和方案二作为推荐方案，在此基础上，配套形成两种输气管线的选址方案，进行场站与输气管线的综合比选。 二、输气管线选线合理性分析 结合两座站址及输气管线拟选路径的工程地质及自然条件、外部支撑条件及规划合理性、施工组织与工程投资等方面对两个方案进行综合比较，最终提出相对合理的线路路径。 表4.3-2 工程地质及自然条件方面比选 制约因素 选址方案及评析 方案一 方案二 地形地貌 线路位于兴县蔚汾河沟谷地带，经过的地貌单元主要为山前洪积扇区及川谷区，地形起伏较小，整体地势为南高北低。站址位置地势较为平坦，满足门站所需空间，线路主要沿蔚汾河沟谷南侧布线，沿山形就山势贴山脚布设。 受条件限制，与方案一的地理位置较近，地形地貌单元也相同， 地形起伏较小，站址位置地势较为分为两个小台地，高差约2m，需平场。也满足门站所需空间，线路主要沿蔚汾河沟谷南侧布线，沿山形就山势贴山脚布设。与方案一不同的是门站位置更靠近县城，输气管线向西跨越呼北高速。 工程地质 拟选线路区域地层简单，分布均匀，无断裂活动、地震活动、新构造运动，也不存在山洪风险，岩溶、滑坡、危岩崩塌、泥石流、采空区山体滑坡等不良地质作用。工程地质条件良好，可以满足建设需求。 拟选线路区域地层简单，分布均匀，无断裂活动、地震活动、新构造运动，也不存在山洪风险，岩溶、滑坡、危岩崩塌、泥石流等风险、采空区山体滑坡等不良地质作用。工程地质条件良好，可以满足建设需求。 压煤、压矿 无 无 现状土地植被情况 荒草及农作物 荒草及农作物 防洪、排洪 站址及输气管线均位于蔚汾河河堤地带，建设中均需重点考虑防洪排洪，方案一位于蔚汾河南岸，在蔚汾河南侧河堤之外，满足防洪要求，站址及输气管线按50年一遇设计可满足防洪排涝要求。 站址及输气管线均位于蔚汾河河堤地带，建设中均需重点考虑防洪排洪，方案一位于蔚汾河南岸，在蔚汾河南侧河堤之外，满足防洪要求，站址及输气管线按50年一遇设计可满足防洪排涝要求。 小结 方案一、方案二的工程地质条件及自然条件均能满足建设要求；方案一、方案二均占用现状耕地，需进行青苗补偿；方案一和方案二在工程地质及自然条件方案相差不大，主要是方案二的站址区域略有高差，需要平场。 表4.3-3 外部支撑条件与规划合理性比选 制约因素 选址方案及评析 方案一 方案二 交通条件 外部交通依托忻黑线到达项目所在区域，通过600m至石槽沟村村道到达项目站址。 站址紧邻忻黑线，外部交通依托忻黑线到达项目所在区域。 市政配套条件 项目距离奥家湾乡较近，可就近采用奥家湾乡市政配套。 项目距离曲家沟村较近，可就近采用曲家沟村市政配套。 现状用地性质 建设用地、耕地 耕地、草地 规划土地性质 建设用地 建设用地和一般农田 拆迁 无 无 周边敏感因素 距离最近村庄为奥家湾村，约92m；线路需跨越静兴高速、乡道、蔚汾河支流。 距离最近村庄为曲家沟村，约160m；线路需跨越静兴高速、乡道、蔚汾河支流、呼北高速。 小结 市政配套方面两个方案总体差别不大，乡镇驻地市政配套及供给能力比村庄较好，方案一保障力度更大；从土地利用规划角度来看方案二占用一般农田，需办理占用一般农田相应手续，方案一相比方案二距离村庄较远，穿跨越更少，和周边敏感要素的影响相对方案二更小；因此从外部支撑条件及规划合理性来看，方案一相较方案二更优。 表4.3-4 施工、工程投资与管线组织比选 制约因素 选址方案及评析 方案一 方案二 施工组织 线路沿山地、丘陵地带布设，地形起伏较小，区域内道路纵横，有乡村道路可以利用，交通运输条件便利，易于施工组织和之后的运营管理。 线路沿山地、丘陵地带布设，线路交方案一场，穿跨越较方案一更多，区域内道路纵横，有忻黑线可以利用，交通运输条件便利，易于施工组织和之后的运营管理。 线路穿跨越及工程量 线路穿越河流1处、村道2条、乡道1条，跨越河道1条，高速1条 线路穿越河流1处、村道2条、乡道1条，跨越河道1条，高速1条 投资造价 8095.25万 9543.23万 进出线组织 进线距离气源均较近，进线间隔处地势开阔满足进线需求。因主要是为兴县县城供气，门站距离县城较远，且位于呼北高速以东，出线将面临多条线路跨越呼北高速、蔚汾河情况 进线距离气源均较近，进线间隔处地势开阔满足进线需求，门站位于呼北高速以西，靠近县城，出线不必跨越呼北高速，比方案便捷。 小结 方案一与方案二的施工组织条件相似，均较便利，方案二比输气线路较长，穿跨越情况更多，更复杂，增加了工程投资；从进出线组织来看，方案二距离县城更近，出线更为便捷，与县城需求协调性更好。 表4.3-5 环境影响比选 环境影响 选址方案及评析 方案一 方案二 环境空气影响 距最近奥家湾村92m。 正常运营情况下，管线为全封闭管道，不排放污染物，天然气锅炉、食堂油烟都达标排放，对环境空气的影响很小。在紧急放空、检修时产生的放空废气通过一根20米的放空立管排放，主要成份就是天然气，对环境影响较小。 距最近车家庄村120m。 正常运营情况下，管线为全封闭管道，不排放污染物，天然气锅炉、食堂油烟都达标排放，对环境空气的影响很小。在紧急放空、检修时产生的放空废气通过一根20米的放空立管排放，主要成份就是天然气，对环境影响较小。 地表水影响 距最近蔚汾河约80m。 站场内设有排污池，天然气过滤分离废液排入排污池后，并定期由有资质的单位拉走处置。食堂废水经隔油处理后与职工生活污水一并进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排；站场管道外壁及地面冲洗水进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排；锅炉排污水用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。集水池、排污池容积足够，全厂废水不外排，不会对地表环境产生影响。 管线为全封闭管道，与地表水之间有保护且没有水力联系，不会对地表水环境产生影响。 距最近蔚汾河约50m。 站场内设有排污池，天然气过滤分离废液排入排污池后，并定期由有资质的单位拉走处置。食堂废水经隔油处理后与职工生活污水一并进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排；站场管道外壁及地面冲洗水进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排；锅炉排污水用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。集水池、排污池容积足够，全厂废水不外排，不会对地表环境产生影响。 管线为全封闭管道，与地表水之间有保护且没有水力联系，不会对地表水环境产生影响。 地下水影响 在蔚汾河南河岸。 对站场排污池、集水池采取防渗措施，加强地下水污染防治措施和监控管理，可以避免和减缓生产废水泄漏对地下水水质产生的影响。 在蔚汾河南河岸。 对站场排污池、集水池采取防渗措施，加强地下水污染防治措施和监控管理，可以避免和减缓生产废水泄漏对地下水水质产生的影响。 噪声影响 在正常情况下，采取噪声防治措施后，东门站厂界噪声可以达标。 放空区距最近奥家湾村110m。放空瞬间噪声对村庄居民有一些影响。 在正常情况下，采取噪声防治措施后，东门站厂界噪声可以达标。 放空区距最近车家庄村120m。放空瞬间噪声对村庄居民有一些影响。 固体废物影响 各类固废分类型集中收集，分类处置，不会对环境产生影响。 各类固废分类型集中收集，分类处置，不会对环境产生影响。 生态、土壤影响 场址周围为农田、灌木、草地，生态土壤现状基本一致 场址周围为农田、灌木、草地，生态土壤现状基本一致 环境风险影响 天然气泄漏、爆炸、火灾环境风险影响可接受 天然气泄漏、爆炸、火灾环境风险影响可接受 通过对比分析可以看出，两个比选方案在工程地质及自然条件方面相差不大，区域条件均能满足建设需求，方案二需要进行场地平整；从外部支撑条件及规划合理性来看，外部条件均能支撑项目建设，方案一和规划协调性更好；施工组织均不存在问题，在进出线组织方案，方案一进线线路更短，穿跨越更少，方案出线便捷，更有优缺点；从环境影响来看，两个方案对环境的影响基本相同。 所以，综合考虑各类因素利弊，本次选址将方案一（门站及输气线路）作为项目的推荐方案。 三、比选结论 通过对几种方案的环境影响比选，最终确定本项目的选址、选线方案为方案一： 1、站场选址 兴县天然气东门站位于蔚汾河南侧，呼北高速以东，奥家湾乡以南，现状陕京二线兴县压气站东1km处，用地面积10735.5m2。 2、输气管线选线 神安管道T接处-东门站：管道从神安线D813管道T接处开始，管道从T接处向西顺蔚汾河谷敷设，穿越在建高速后至拟建东门站，管道长约3.75km。 陕京二线压气站-东门站：管道起于已建中石油陕京二线压气站，向东敷设至拟建东门站，管道长约1.0km。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本次评价对于施工期产生的废气、废水、噪声、固体废物采取的治理措施如下，并提出生态恢复措施。 一、施工期生态保护措施 生态影响的防护是指采取对生态影响起到避免、削减和补偿作用的措施。本工程施工过程中不可避免地造成农田、林网及植被破坏，造成水土流失、土壤结构变化等影响，因此，应采取必要的生态防护措施，尽可能的减少对原有生态结构的改变，恢复和改善原生生态系统的功能。 1、施工时采取的生态保护措施 （1）强化施工阶段的环境管理，为了保证环境保护措施得到落实，项目单位应将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中，要求施工单位按评价要求科学、合理施工，项目单位定期对工程施工情况进行监督。 （2）加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。不随意摘花折木，严禁砍伐、破坏施工带以外的作物和树木，尽量减少对植被的破坏。 （3）严格划定施工作业带，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少施工占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围。在林地内施工，更应该注意这一点，以最大限度减少对林木的破坏。 （4）本段管线经过农田地区时，施工中应执行分层开挖、分层回填的操作规范。管沟开挖时要将表土和底层土分别堆放，回填时也应分层回填，尽可能保护农田原有的土壤环境。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后剩余的弃土应在施工场地周围摊平，不得随意丢弃。 （5）做好施工的组织安排工作，减轻损失。应根据当地农业活动特点组织施工，尽量减小对农业生产破坏造成的损失。 （6）妥善处理施工期间产生的各类污染物。管道施工中遗留的管道外层保温、防腐等工序废弃物要及时清除，以免长期留存于土壤中。 （7）项目单位要聘请有资质的监理单位进行环境监理，监理单位要做好环保监理，要求施工单位在规定的施工作业面内文明施工，禁止在施工人员进入作业面以外区域，以尽可能减小施工期对土地和植被的破坏。 （8）工程施工时合理设置临时施工便道，尽量不破坏农田、林地等。 2、线路管道敷设完成后的生态恢复措施 （1）管道敷设完成后，应当把所有施工过程中破坏的农田田坎、灌排沟渠及田间道路等农业设施进行修整、恢复。 （2）所有因修筑便道而使用的土工材料应及时清除，施工结束后与地方相关部门协商，对施工便道进行保留或恢复。 （3）地貌恢复时，应将施工作业带、通行道路等恢复至原始地貌和坡度，尽最大可能恢复受扰地区的原有状况和使用情况。 （4）管沟敷设完成后，对施工作业带被施工人员和机械践踏、碾压而变得紧实的土壤，应通过机械或人畜等方式进行表层翻动，以保持土壤原有结构。 （5）生态恢复时，应尽量采用本地种类或常见绿化物种，严禁随意使用非本地物种，避免因生物侵袭给当地的生态系统带来严重伤害。对沿线施工占用的旱地区域由农户自行复耕。林地地段恢复时，在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面尽可能按照原有的植被类型进行恢复。 乔木选用油松，苗高1.5-2.0m，穴状整地40×40cm，株行距为3.0m×3.0m，1111穴/hm2，每穴1株。 灌木选用紫穗槐，苗高0.5-1.0m，穴状整地40×40cm，株行距为1.5m×1.5m，4444穴/hm2，每穴2株。 草种选用紫花苜蓿、披碱草，混播量紫花苜蓿30kg/hm2、披碱草20kg/hm2。地形破碎、土层较薄，坡度在20°以上的顺坡段采用鱼鳞坑整地。鱼鳞坑长径0.6m，短径0.4m，深0.5m，品字形布置，间距1.0m，填土就近调用管沟开挖土。 苗木要求生长健壮，无病虫害。 草种要求籽粒饱满，发芽率90%以上，纯净度95%以上，无病虫害。 3、道路便道 对便道施工时形成的坡面通过穴播草籽的方式进行治理，草种选用紫花苜蓿，穴播量10kg/hm2。草种要求籽粒饱满，发芽率90%以上，纯净度95%以上，无病虫害。可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。 4、站场的生态恢复措施 （1）工程措施： 排水沟：站场排水沟断面尺寸选用0.4×0.4m，浆砌石厚30cm。 护坦：排水沟的汇水经干砌石护坦后，接入下游自然沟道。干砌石护坦长2m，宽1m，厚度0.5m。 （2）植物措施： 对场站平面布置进行优化，场站设通透钢网围栏，为防止站场场地水土流失，提高站场景观生态效果，以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化。可在站场内空地建植缀花草坪，缀花草坪由禾本科植物与少量低矮但开花鲜艳的草花植物组成；在站场周围营建绿篙，绿篱高度H<0.5m，由常绿灌木种组成。 本项目生态环境保护措施平面布置示意图见附图21。 以上措施由建设单位负责实施，其资金列入环保投资中。采取以上措施后，可恢复破坏的生态环境，并经过运营期一个长时间的过程，生态环境将趋于稳定。 二、施工期土壤防治措施 1、管线施工中执行分层开挖、分层回填的操作规范。 2、管沟开挖时将表土和底层土分别堆放，回填时也应分层回填，尽可能恢复原有的土壤环境。 3、回填时，留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后及时进行植被恢复。 三、施工期大气防治措施 1、扬尘污染防治 根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《山西省大气污染防治2018年行动计划》、《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知晋政发[2018]30号》 以及晋环发[2012]272号“关于加强扬尘污染治理工作的通知”及《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）的相关要求，施工现场做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，以减轻对大气环境的影响。 （1）施工单位合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，停止挖方、填方等易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。土方开挖100%湿法作业，在经过村庄沿线设置有效抑尘的密目防尘网，施工工地周边100%围挡。 （2）不在施工场地外堆放施工材料，施工现场易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内，物料堆放要100%覆盖。 （3）施工站场定期喷洒水，施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准。 （4）施工场地出口处建设车辆出口喷淋、冲洗设施，车辆驶离工地前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不带泥上路，出入车辆100%冲洗，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 （5）施工站场建筑垃圾和渣土分区堆放，及时清运施工场地废渣。运输车辆不超载，物料运输采用箱式运输车进行散装物料的运输，渣土车辆100%密闭。合理控制车速，避免交通高峰期运输，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。 （6）对于运输过程产生的撒漏，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 （7）建筑垃圾应及时清运至环卫部门指定场所，不能及时清运的定点密闭堆存，并采取防尘措施。 2、运输车辆尾气防治 施工现场的机械及运输车辆使用国家规定的标准燃油，尤其是大型运输车辆尾气达标排放。施工单位对施工车辆加强检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，及时更新。机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。 3、非道路移动施工机械尾气防治 （1）制定施工现场非道路移动机械管理制度，建立进入施工现场的非道路移动机械管理台账。 （2）施工单位对非道路移动机械负监督、检查职责。 （3）对施工现场非道路移动机械进行检查核实，进入施工现场的非道路移动机械取得排放标志。 （4）施工单位对机械设备定期进行维护保养，非道路移动机械使用过程中尾气排放符合排放标准。 （5）非道路移动机械产权单位（个人）从正规渠道购买非道路移动机械用油，并留存进货凭证和建立台账等。非道路移动机械必须采用国三以上排放标准的机械。 四、施工期废水防治措施 为了杜绝本工程施工废水对环境的影响，采取如下水污染防治措施： 1、施工机械废水不随意排放，经沉淀处理后洒水抑尘； 2、不向水体内排放一切污染物； 3、不在水体附近清洗施工器具机械等，加强施工机械维护防止施工机械漏油； 4、管线开挖过程施工物料、固废等严禁在河道范围内堆放； 5、本工程穿越蔚汾河时采取以下环保措施： ①选择在非雨季施工，合理设置导流沟和上下游围堰，施工结束后及时拆除了上下游围堰，回填导流沟，疏通河道，恢复河床原貌。同时，根据实际情况做好石砌护岸和草袋护坡工作。 ②严格施工组织，优化施工方案，缩短施工时间； ③禁止向河道内排放污水和固体废物等一切污染物； ④避免将施工现场的机油等洒落入河道内； ⑤施工结束后，尽量使施工段河床恢复原貌，管沟回填后多余土石方均匀堆积于河道穿越区岸坡背水侧，压实或用于修筑堤坝；围堰土在施工结束后及时清理，避免河道阻塞，严格执行河道管理的有关规定，尽量减少影响。 五、施工期噪声防治措施 为了避免本项目施工对周围村庄的影响，施工中采取以下噪声防治措施： 1、合理安排施工时间与布局：合理安排施工进度，合理布局施工场地，合理安排施工时间，施工现场周界严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声控制，禁止夜间施工，尽量避免大量高噪声设备同时施工。 2、降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。 3、降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。 4、建立施工挡墙：在靠近村庄区段施工时，在村庄一侧建设挡墙，既可防尘又可降噪。 5、运输要采用车况良好的车辆，并注意定期维修、养护；合理规划各运输车辆的行驶路线，运输路线应尽量绕开居住区，并禁止鸣笛，以减少施工噪声对周围居民的影响。 6、加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，对受施工干扰的单位和居民在作业前予以通知，求得大家的共同理解。 六、施工期固体废物防治措施 1、弃土弃渣：本项目土石方开挖分层堆放在管沟一侧，不集中堆存。待管道敷设完成后回填管沟，多余土石方在施工作业带沿线就地平摊，不设置弃渣场，经过1-2年的耕作或自然沉降。 2、施工废料：施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的其他施工废料等，施工废料部分回收利用，剩余废料送至当地环节部门指定地点处置。 3、清管废渣：项目在管道在施工完成进入运营前要进行清管，清管会产生少量的清管废渣，由企业集中收集后交由相关单位处理。 4、生活垃圾：在施工营地内设垃圾桶，集中收集，定期送当地环卫部门指定地点。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、生态治理措施 运营期，对生态环境的保护措施主要是加强管理。对开发建设项目的生态影响实施有效管理是日常工作的一个重要组成部分。根据本项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围等，提出生态管理建议如下： 1、建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。 2、要加强管线的日常巡护和生态监测，建立对天然气管道工程区域的生物多样性监测机制，安排专业技术人员定期监测主要保护对象的种群动态。根据监测结果，有针对性地及时调整保护与管理措施。 3、对管线两侧被破坏的植被的恢复措施进行巡护，发现植被成活率不足，及时进行补种。 二、土壤防治措施 本项目的土壤环境保护措施从以下两方面考虑： 1、源头控制措施 订购质量合格的管道、设备等，建设合格的排污池、集水池，防止由于设备质量问题产生废水渗漏；对场内地面硬化，从源头上杜绝污染物与土壤的接触；建设合格的危险废物暂存间，采购合格的废物收集容器。 2、过程防控措施 定期进行各类设备、管道的检修，防止液态污染物的跑、冒、滴、漏；加强场内管理，厂内危险固废集中收集、暂存，建设合格的危废暂存间，从根本上杜绝固体废物的乱堆乱放对土壤的影响。 三、大气污染物防治措施 1、本工程采用密闭输气工艺，优化运行与加强仪表检控，防止天然气泄漏；除阀门采用法兰连接外，其余管道均采用焊接，可以最大限度防止有害介质的泄漏，减少废气排放量。在自动化系统中采用管道泄漏检测技术，防止天然气泄漏。因此，本项目正常运行情况下，输气管道均为密闭管道，无废气产生。 2、锅炉在运营期间，以站场的天然气为燃料，采用低氮燃烧方式，会产生少量的颗粒物、SO2、NOx。 3、食堂用气采用站内的天然气，食堂安装一台处理效率大于60%的油烟净化器。 4、由于天然气是易燃易爆气体，因此在本项目的站场及阀室进行检修时（包括过滤器的滤芯更换），需要对其中天然气进行放空，消除发生火灾和爆炸的隐患，根据类比调查，每次检修作业1次/年，气体排放量约为20m3，时间约5min，通过站场内放空区的放空立管排放。 5、站场工艺设备超压排空，设备超压放散天然气的频率约1次/年，放散时间一般小于30s，设备超压天然气放散量一般≤20m3。 6、遇紧急情况时也需调节阀门放散天然气，通过站场内放空区的放空立管排放。排放量约为20m3/a，其排放污染物主要为甲烷，排放量小。 总之，在非正常情况下，天然气的放散量较少，不会对环境空气产生影响。 7、污染源监测 表5.2-1 污染源监测内容 监测 类型 污染源 监测点位 监测项目 监测 频次 执行排放标准 污 染源监测 废气 站场锅炉 锅炉排气筒出口 颗粒物、SO2、NOx 每年 一次 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 14/1929-2019）中新建燃气锅炉 食堂废气 食堂油烟排放口 油烟 每年 一次 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 四、废水污染物防治措施 1、站场设备外壁及场地冲洗废水 排至集水池经沉淀后用于本站场内地面抑尘洒水。 2、生活污水 食堂废水经隔油处理后与职工生活污水一并进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排； 3、锅炉排污水 锅炉排污水及软化排水用于站场周围荒山、荒地抑尘洒水。 4、检修废水 站场每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，进入站场排污池内自然蒸发。 因此，本项目废水都尽可能的综合利用不外排，不会对周围水环境产生影响。 五、地下水污染防治对策 本项目地下水环境保护措施与对策按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。 1、源头控制措施 （1）站场加强生产废水的综合利用，减少废水污染来源及排放量； （2）站场、管线采取合理工艺，订购质量合格的管道、设备，对各管线、各类集水池、排污池都采取防渗漏措施，并定期进行各类设备、管道的检修，尽量杜绝污水的跑、冒、滴、漏。 2、项目分区防渗措施 根据站场天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取以下防渗技术要求：对站场全部采用混凝土硬化，简单防渗，混凝土渗透系数为10-7cm/s；站场污水管道区作为一般防渗区，首先选用粘土作为天然材料，防渗层Mb≥1.5m，再在其上铺设人工合成衬层厚度应达到1mm，渗透系数≤10-7cm/s，材料可选用HDPE膜；对排污池、集水池、危废间作为重点防渗区，池体需采用防渗钢筋混凝土，池内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。对防渗层及时查修，确保防渗层达到设计要求。 3、污染监控 根据项目所在区域地下水流向、污染源分布状况和污染物在地下水中扩散形式，结合评价区水文地质条件，本项目布设地下水监测井1处，具体监测如下： 表5.2-2 地下水环境监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 地下水 站场地下水下游 奥家湾村西 pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、铁、锰、石油类、总大肠菌群 每年监测一次 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向企业内部环保部门汇报。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。 4、应急响应 为了及时准确地掌握东门站场周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，加强场站地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，要及时对可能受到污染的浅层地下水进行水质监测。通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。 六、噪声防治措施 建设单位在项目总平面布置、建构筑物施工、设备选择、安装方面采取了一些减噪降噪措施，本次环评再从运行、管理方面提出一些降噪措施，具体如下： 1、在总平面布置、建构筑物施工、设备选择、安装方面采取的减噪降噪措施： （1）在工艺设计中优先选用了低噪声设备； （2）在站场工艺设计中，尽量减少工艺管线的弯头、三通等管件，控制气体流速，降低输气时的噪声；对于调压装置的噪声，首先从设计上进行了严格把关，防止发生不匹配现象； （3）总图布置中尽可能利用建筑物及绿化植物对噪声的屏敝、衰减及吸收作用； 站场周围栽种树木进行绿化，可起到吸声降噪的作用。 （4）对于泵类、锅炉风机等设备置于室内，采用基础减振，并在锅炉风机出口安装消声器。 （5）为减轻事故状态时，天然气放空噪声对周围人群的影响，放空排气筒远离人群。 2、在运行、管理方面采取的减噪降噪措施： （1）在生产期间定期维护设备，保证设备处于良好的运转状态，避免由于运转不正常而产生的噪声。 （2）定期检修，尽量避免事故放空噪声。 采取以上措施后，本项目站场厂界噪声昼、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。 3、污染源监测 表5.2-3 噪声监测计划表 监测类型 污染源 监测点位 监测项目 监测频次 执行排放标准 噪声 东门站 厂界四周 LAeq 每季度监测一次，昼夜各1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 七、固体废物防治措施 1、防治措施 （1）站场天然气过滤产生的废滤液 东门站天然气过滤产生的废滤液是天然气中的粒径微小的液态雾状物凝聚成的较大的液滴及颗粒物，属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。本项目废滤液进入排污池内，定期清理，由有资质单位拉走处置。 （2）检修时分离过滤器更换产生的废滤芯 东门站的过滤分离器滤芯为多层金属纤维烧结滤芯，材质为不锈钢，沾染了天然气中的杂质，主要成份为含石油烃的粉尘、水份，属于危险废物。需将废滤芯集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置。 （3）设备检修废矿物油 东门站调压计量撬，在运行过程中会产生少量废液压油，属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。将设备检修废矿物油集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置。 （4）生活垃圾 东门站设有工作人员，运行过程中有生活垃圾产生，属于一般固废。这些站场内设置密闭式生活垃圾桶，集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点。 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均可得到妥善处置，不会给周围环境带来危害。 2、危险废物暂存间建设 本项目产生的危险废物为分离过滤器定期更换下的废滤芯、设备检修废矿物油，要分类收集于专用容器，并转运至厂区危废暂存间内，定期交由有资质的危险废物处置单位处置。本厂区内设置全封闭危废暂存间。危废暂存间基本情况表见5.2-4。 表5.2-4 危废暂存间基本情况表 序号 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废滤芯、废液压油 HW49HW08 900-041-49 900-218-08 站场内空阔区 15m2 全封闭储存 能满足站场内最大危废产生量 最长贮存3个月转运一次 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及公告2013年第36号文件要求，本次环评对危险废物贮存容器、暂存间提出建设、管理要求，具体如下： （1）危险废物的处置 本项目拟在首站建设1座15m2危废暂存库，用于储存站场运营过程产生的各类危险废物。产生的危险废物在厂区暂存后定期交由有资质单位回收处置。 （2）危险废物暂存库的建设及贮存要求 ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保局公告2013年第36号）的有关要求进行建设和管理； ②危险废物暂存库房应采取防渗漏措施，基础必须进行防渗处理，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤1×10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，地面加覆0.5mm厚环氧树脂膜； ③库内设置导流槽、集液池，库内四周30cm墙裙采用防渗、防腐处理，建筑外设置围堰和雨水导流沟，防止暴雨时雨水浸没，造成环境事故； ④在入口处设置围脚，可以拦截事故时泄漏物料，库内必须设置有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ⑤设施内要有安全照明装置和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须设置耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑥地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵载液体的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑦不相容的危险废物必须分开存放，并设置有隔离间隔断； ⑧配备相应的消防、报警等设备。 ⑨堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 （3）危险废物的运行与管理 制定危废暂存库管理制度、严格执行危险废物管理档案和进出库台帐，交由有资质的单位处置。 ①盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放； ②每个堆间应留有搬运通道； ③不得将不相容的废物混合或合并存放； ④建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。 ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （4）危险废物转运 ① 建设单位应安排专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，用专用工具密闭运送至危废暂存库。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； ② 危险废物暂存间不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； ③ 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ④ 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑤ 危险废物收集处置单位在运输危险废物过程中运输路线应尽量远离环境敏感点。 本项目产生的危险废物分类收集、及时暂存、清运，处置方式以外委处理为主，均交由有资质的单位回收处置。在建立健全危险废物管理制度、并严格执行的条件下，不会对外界环境造成二次污染。在实际运营前应与有资质的单位签订回收处置协议。 八、环境风险防范措施 具体见环境风险专项评价。 |
| 其他 | 一、主要工艺设备选型 1、阀门 站内所选用的各种阀门除满足其功能要求外，还具有密封性能好，使用寿命长，操作维护方便，价格便宜的特点。 （1）进出站截断阀 本工程进出站截断阀选用操作方便、阶段性能好、结构紧凑、关闭严密的球阀。其执行机构选用电动执行机构。当场站发生事故检修时，可关闭进、出站紧急截断阀，保证场站的安全，待事故处理完后，人工复位。 （2）放空阀 手动放空用阀拟采用节流截止放空阀。 节流截止放空阀具有节流与截止作用，节流部位与密封面分开，减小了气流对密封面的冲刷，密封面易于更换。 （3）排污阀 排污阀采用喷嘴与阀套开窗口的结构形式，可满足站内设备或装置的节流降压排污。阀芯与阀座采用软硬双质密封，阀门开启轻便灵活，具有耐冲刷、使用寿命长的特点。 （4）安全阀 安全阀拟选用起跳回座精确度高的先导式安全阀。 2、快开盲板 过滤分离器在维修、更换滤芯时需要快速开关，因此在设备端部设置快开盲板，快开盲板应满足如下功能和要求： （1）在设计压力下能安全、可靠运行； （2）能快速开、闭，要求开闭时间少于1分钟； （3）密封性能可靠、并带有符合《固定式压力容器安全技术监察规程》规定的安全连锁装置； （4）外形美观、较轻便。 3、加臭装置 本项目推荐选用全自动露天型加臭装置。加臭点设在出站总管上，加臭剂的必要条件是其气味强烈刺鼻，对管线和设备不产生腐蚀，燃烧物对人体无毒害。本项目推荐加臭剂选用四氢噻吩，臭剂的加入量由计算机根据进站天然气的流量自动控制。 4、过滤分离设备 （1）站场中用于清除天然气介质中的各类杂质，以保证天然气介质的清洁度符合标准规定，并且起着保护站场设备不被杂质腐蚀损坏的作用。 （2）过滤、分离精度和效率 ①过滤分离器应能去除掉输送气体中夹带的固体颗粒、粉尘和液滴，要求其过滤效率（绝对过滤精度）为1-3μm粉尘99%；3-5μm及以上粉尘99.8%。 要求滤芯具有较大的过滤面积和容污能力，正常操作条件下连续使用周期不得低于12个月； ②要求过滤元件正常操作的压降为0.002~0.015MPa，过滤分离器前后压差达到0.03MPa时，仍应保证过滤精度； ③为便于操作和更换滤芯，过滤分离器一般应为带有快开盲板的卧式结构； ④所带快开盲板应开闭灵活、方便，密封可靠无泄漏，且带有安全联锁保护装置。 表5.3-1 过滤分离器计算结果 站场 设计压力 （MPa） 操作压力（MPa） 介质温度 ℃ 单台流量（104m3/d） 选用 台数 运行 方式 兴县东门站 10.0 1.9～6.0 常温 40～145 2 1+1 5、加热设备 调压后气体的温度会随压力的下降而产生焦耳－汤姆逊效应或节流效应，天然气温度过低可能产生冰堵，威胁管道安全运行。 兴县东门站加热设备按照一用一备一旁通设置，调压节流前后压力、温度见表5.3-2。 表5.3-2 兴县东门站节流前后压力、温度 站场 输量 （104m3/d） 节流前压力 （MPa） 节流前温度 （℃） 节流后压力 （MPa） 节流后最低温度（℃） 兴县东门站 40～145 1.9～6.0 5-25 0.35 -35 本工程调节阀后天然气节流后温度低于-20℃，为防止调压后管线的冻胀，对调压后介质温度≤0℃的设置加热设备，控制加热后温度在0℃以上，根据计算结果，本工程加热设备选用管壳式换热器，计算所需功率为1000kW。为防止排污管线在冬季排污时冻伤，在本工程过滤分离器积液包、排污管线及调压后管线均设置电伴热保温，功率为5KW。 6、绝缘接头 （1）作用 绝缘接头安装于管线上，由于其功能要求，将管道实现分段绝缘，从而防止阴极保护电流的流失，确保管道阴极保护效果。 （2）设计参数的确定性能要求 对绝缘接头的主要性能要求有： ①在设计压力和设计温度下，满足强度要求，能安全可靠的运行； ②电绝缘性能良好，指标是100%绝缘电阻测试：>10MΩ，100%电绝缘强度测试：2.5kV×1min； ③密封可靠，不泄露，要求采用自紧式密封； ④与管道内径一致或接近，确保清管器的顺利通过。 （3）结构 绝缘接头由于结构上是整体式结构，不像绝缘法兰那样，在法兰间通过紧固件对密封垫压紧达到密封效果，绝缘法兰由于有紧固件密封，往往因安装失误而导致泄漏或在绝缘垫处堆积导电的杂质而使绝缘失效，因此绝缘接头现在已经取代绝缘法兰广泛用于输气管道上。 （4）材质 由于绝缘接头的设计制造在国内很成熟，本工程绝缘接头主要受压元件选用Q345锻钢，两端焊接与工艺管线材质相同的袖管；密封垫片采用聚四氟橡胶。 绝缘接头由三个主要元件构成，即两个凸缘法兰和勾圈，两个凸缘法兰之间及勾圈间有绝缘环和密封垫起到绝缘和密封的作用。 二、站场主要安全保障措施 为了确保管道系统的安全运行，应将工艺设备及控制系统的安全可靠放在首位。基于以上原则，在设计上采取了以下主要技术措施： （1）站场进出站总管上设有电动紧急截断（ESD）阀，当站内或线路管线发生重大事故时能快速关闭、切断气源，以实现事故状态下干线与站内工艺设施的隔离。 （2）站内压力、压差、流量、温度和关键阀门阀位等数据信号纳入控制系统，可实现对站内运行工艺参数进行实时监控。 （3）一级调压系统采用安全切断阀＋监控调压阀＋电动调压阀+安全放散方式；二级调压系统采用安全切断阀＋工作调压阀+安全放散方式，充分保证调压下游设备、管道的运行安全。 （4）防止低温冻结、冻裂措施 本工程途经区域冬季站场环境温度较低，站场部分工艺管线裸露在大气环境中，有发生低温脆性断裂的风险，为保证管道安全运行，在设计过程中采取以下安全措施： ①站场所处环境温度较低，过滤分离器的集液包、站内调压设备及管汇的排污管线的地上部分均设置电伴热及保温，埋地排污管线埋深在冻土层以下。 ②为防止天然气由较高压力降至较低压力时，产生节流（J - T）效应，对各工况均进行了天然气调压温降计算，选取最恶劣工况进行热负荷计算，配置加热设施。 三、公用工程 1、给排水 东门站位于兴县县城城郊，站场供水方式采用自打井，供水需满足站内用水量不小于1.1m3/h，水压不小于0.25MPa，水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的供水要求。 站场设备外壁及场地冲洗废水排至站场内的集水池，用于站场内地面抑尘洒水；食堂废水经隔油处理后与职工生活污水一并进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水；锅炉排污水及软化排水用于站场周围用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。 2、通风、采暖 （1）通风及空调设计 通风方式主要采用机械通风和自然通风相结合的方式。 厨房采用全面通风加局部通风，全面通风采用防爆轴流风机，与可燃气体报警联锁，换气次数按10次/小时；局部通风采用厨房抽油烟机，排气次数25次/小时。 锅炉房、发电机房通风采用防爆轴流风机，与可燃气体报警联锁，换气次数按12次/小时。 站房休息室的卫生间选用具有采暖、照明、换气功能三合一浴霸，其它卫生间均选用卫生间通风器。 控制室、办公室、休息室、会议室等由于建筑面积较小，且布置较分散，因此采用热泵式分体壁挂或柜式空调器，以满足人体舒适性及工艺设备对环境温度的要求，控制室和机柜间装设加湿器，满足建筑单体湿度要求。 （2）配气 站场锅炉房及厨房用气均采用天然气作为燃料，站场0.2～0.3MPa天然气输送至各用气点，一路输送至厨房附近调压箱，调至2~3kPa后送入室内。调压箱具备调压、放散、计量、安全切断等功能；另一路输送至锅炉房附近调压柜，调至3~5kPa后送入室内，调压柜具备调压、放散、计量、安全切断等功能。 （3）供热 ①热负荷 表5.3-3 采暖热负荷 序号 名称 采暖面积 （m2） 单位面积热指标 （W/m2） 热负荷（kW） 1 站房 475 60 28.5 2 辅助用房 80 60 4.8 3 天然气管线保温 550 合 计 583.3 ②供热热源：热源为燃气锅炉。 ③供热方式：采用下供下回双管异程式供热系统，热媒为75/50℃热水。 ④散热器：采用TFD2-600-0.8A型铸铁T散热器，明装，单片散热量为146W。 表5.3-4 主要工程量表 序号 主要项目 单位 数量 备注 一 采暖部分 1 燃气锅炉 配电：220V 套 2 一备一用 锅炉参考型号 LSS1.0 2 散热器 新型无粘砂铸铁柱翼型散热器 TZY2-100/6-5 散热量 146W/片 片 340 3 镀锌钢管 DN20～DN50 m 800 4 螺纹截止阀11H-16C DN20～DN50 只 20 5 固定壁挂式电采暖器YQ-900-1 台 2 二 通风部分 1 吸顶式房间通风器BLD-300，N=35W 台 3 2 防爆轴流风机 风量：1600m3/h；功率：180W 台 3 3 轴流风机 风量：1600m3/h；功率：180W 台 1 三 空调部分 1 分体式壁挂冷暖空调 制冷量：6000W，制热量：7000W，电功率：2.6kW 台 7 2 分体式柜式冷暖空调 制冷量：8000W，制热量：9000W，电功率：4kW 台 5 3、供电 东门站为新建站，站址位于山西省吕梁市兴县，在地方10kV供电电网覆盖范围内，站场附近地方电网电源可靠性、稳定性较好。站内变压器容量按50kVA考虑。新建门站用电负荷主要由自控、通信、工艺、空调及照明等组成，经可研估算，年电能消耗量862.49万kWh。 四、辅助工程 1、自动化控制 本工程自动控制系统采用SCADA数据采集监控系统，实现对输气管网工程生产运行数据自动采集、监视控制和统一生产调度控制，保证该工程安全、可靠、平稳、高效、经济地运行。对该输气管道全线的工艺参数、设备运行状况进行数据采集、监视和控制，达到有人值守，无人操作的管理水平。 SCADA系统由兴县调度控制中心、站场站控系统（SCS－Station Control System）以及数据通信系统组成。 SCADA系统的监控及操作管理分为三级：调度控制中心监控级；站控制系统操作级；就地操作级。 在正常情况下，由调度控制中心对站场进行监控管理；由站控系统完成站工艺系统的监视和控制并上传数据至调度控制中心。在站控系统故障或维护的情况下，可进行就地操作。 2、通信 为了保证管道输气安全、可靠运行和高效管理，又要满足通信网络发展的原则，结合管道经过的地区及站场所处地理位置的实际情况，本通信系统组网方案包括：网络通信系统；语音通信系统；工业电视系统；火灾报警系统。 3、消防 本工程消防设计范围为东门站站内消防。消防对象主要包括站内工艺装置区、站房、辅助用房。东门站位于山西省吕梁市兴县郊区，距离兴县消防大队约10km，消防大队可在15min内到达站场，故本站外部可依托兴县消防力量。本工程站场应与地方消防部门紧密联系，设置消防报警电话，最大限度的利用当地的消防力量。同时，站内配置消防灭火器材。 |
| 环保投资 | 项目总投资8095.25万元，环保投资84.50万元，占项目总投资的1.04%。具体环保投资见表5.4-1。 表5.4-1 本项目环保投资一览表 （万元） 分类 污染源 污染物及防治措施 环保投资 管道工程 管线两侧生态 施工结束后： 一、线路管道敷设完成后的生态恢复措施1、管道敷设完成后，应当把所有施工过程中破坏的农田田坎、灌排沟渠及田间道路等农业设施进行修整、恢复。2、所有因修筑便道而使用的土工材料应及时清除，施工结束后与地方相关部门协商，对施工便道进行保留或恢复。3、地貌恢复时，应将施工作业带、通行道路等恢复至原始地貌和坡度，尽最大可能恢复受扰地区的原有状况和使用情况。4、管沟敷设完成后，对施工作业带被施工人员和机械践踏、碾压而变得紧实的土壤，应通过机械或人畜等方式进行表层翻动，以保持土壤原有结构。5、生态恢复时，应尽量采用本地种类或常见绿化物种，严禁随意使用非本地物种，避免因生物侵袭给当地的生态系统带来严重伤害。对沿线施工占用的旱地区域由农户自行复耕。林地地段恢复时，在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面按照尽可能按照原有的植被类型进行恢复。 二、巡检道路：对便道施工时形成的坡面通过穴播草籽的方式进行治理。可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。 运营期： 三、加强管理，确保恢复植被的正常生长，对枯死的树种及时进行补栽。 40 站场工程 废气 锅炉废气 以站场的天然气为燃料，采用低氮燃烧方式 0.5 油烟净化器 燃用天然气，配油烟净化器 0.2 设备检修放散气、紧急事故情况下放散气 紧急放空、检修废气通过放空区一根20米高放空立管排放 5.8 废水 锅炉排污水 用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 // 职工生活污水 食堂废水经隔油处理后与职工生活污水一并进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排 3 设备外壁及场地冲洗水 排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排 检修工艺设备清洗水 进入站场排污池内自然蒸发 5 噪声 站场过滤器、调压设备、超压安全阀、泵类、锅炉风机等 选择低噪声设备、置于室内、设减振基础、风机出口安装消声器、加强管理、维护各设备良好的运行状态 5 检修或系统超压放空 调节放空阀开度 // 固体废物 天然气进站过滤产生的废滤液 排至站场内的排污池，定期清理，由有资质的单位拉走外置。 3 分离过滤器检修更换的废滤芯 站场内设置一个15m2的危废暂存间。将各类固体废物分别收集，暂存于站内的危险废物暂存间，定期送有资质的单位处理处置。 调压设备维护产生的废液压油 站场工作人员的生活垃圾 站内设垃圾桶集中回收，定期送至环卫部门指定地点 0.1 生态 1、工程措施：修筑站场排水沟、护坦；2、植被措施：为防止站场场地水土流失，提高站场景观生态效果，以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化。 6 环境管理监测 由主管部门设置环保科、对每个站场内的环境质量、污染源定期委托监测 6 环境风险 1、站场阀室设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。2、对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试；管道沿线应保持标志清晰，定期巡线；3、定期清管，排除管内积水和污物，轻管道内腐蚀；4、放空管事故放空时，应注意防火。5、在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；在一定范围内禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工等。6、管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。 10 合 计 84.50 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 管道两侧：对沿线施工占用的旱地区域由农户自行复耕。林地地段恢复时，在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面按照尽可能按照原有的植被类型进行恢复。 对便道施工时形成的坡面通过穴播草籽的方式进行治理。可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。 东门站场：修筑站场排水沟、护坦；以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化。 | 将管线建设破坏的植被恢复；站场不留裸地 | 管线两侧：加强管理，确保恢复植被的正常生长，对枯死的树种及时进行补栽。 站场：注重管理 | 将管线建设破坏的植被恢复成活率达到95%；站场不留裸地 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 选择在非雨季施工；施工机械废水不得随意排放，需经沉淀处理后洒水抑尘；禁止向水体内排放一切污染物；不得在水体附近清洗施工器具机械等，应加强施工机械维护防止施工机械漏油；管线开挖过程施工物料、固废等严禁在河道范围内堆放；严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间。 | 没有对地表水体产生影响 | 职工生活污水：食堂废水经隔油处理后与职工生活污水一并进入集水池经沉淀处理后用于站场内地面洒水不外排； 设备外壁及场地冲洗水：排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排； 检修工艺设备清洗废水：进入站场排污池内自然蒸发； 锅炉排污水：用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 | 全厂废水不外排，不对地表水体产生影响 |
| 地下水及土壤环境 | 同地表水的防治措施 | 不对地下水生产影响 | 站场、管线采取合理工艺，订购质量合格的管道、设备，对各管线、各类集水池、排污池都采取了防渗漏措施，并定期进行各类设备、管道的检修，尽量杜绝污染物的跑、冒、滴、漏；对站场内危险废物暂存间、排污池、集水池进行重点防渗；站场污水管道区作为一般防渗；对站场其它区域地面进行硬化；定期对站场下游村庄水井实施监测，及时掌握地下水水质动态；制定应急措施。 | 不对地下水生产影响 |
| 声环境 | 合理安排施工时间与布局；设备选型上尽量采用低噪声设备；降低人为噪音；在靠近村庄区段施工时，在村庄一侧建设挡墙；运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；合理规划各运输车辆的行驶路线；加强监督管理。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准 | 选用低噪声设备，将设备置于室内；风机出口安装消声器；定期检修，设减振基础、维护各设备良好的运行状态；适当调节放空阀开度 | 东门站场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输 |  | 锅炉以站场的天然气为燃料，采用低氮燃烧方式； 紧急放空、检修废气通过放空区一根20米高放空立管排放； 食堂用气采用站内的天然气，食堂安装一台处理效率大于60%的油烟净化器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 14/1929-2019）中新建燃气锅炉； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 固体废物 | 弃土主要堆置在管道两侧各2.5米的范围内进行消化；施工废料由建设单位及时清运至当地环卫部门指定的建筑垃圾填埋场；生活垃圾：在施工营地内设垃圾桶，集中收集,定期送当地环卫部门指定地点。 |  | 天然气进站过滤产生的废滤液：进入排污池内，定期清理，由有资质单位拉走处置。 分离过滤器定期更换下的废滤芯、调压设备维护产生的废液压油：分别集中收集至专用的容器中，置于危险废物暂存间暂存，并定期交由有资质的单位处置； 生活垃圾：站内设垃圾桶集中回收，定期送至环卫部门指定地点。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / |  | 天然气泄漏、爆炸、火灾事故环境风险影响可接受 |
| 环境监测 | 施工期实行环境监理 |  | 对东门站站场的锅炉排气筒出口烟气、食堂油烟、场界噪声、奥家湾村西水井按计划进行监测 |  |
| 其他 |  |  |  |  |

# 七、结论

综上所述，兴县华盛燃气有限责任公司东门站供气工程的建设符合山西省输气管道发展规划、符合山西省兴县城市燃气专项规划、符合产业政策、符合“三线一单”要求、不违背兴县县城总体规划；不在兴县乡镇饮用水源地等生态保护红线内。该项目充分利用陕京二线、神安管道在兴县的资源优势，作为双气源引入兴县东门站，将来再通过兴县东门站将天然气引入兴县城镇燃气管网，来保障兴县各类用户的用气需求。在该项目建设过程中，会产生一些污染，按照本次环评规定的防治措施进行工程实施，建设期的污染对环境的影响不明显。在项目进入运营期，输气管线为全封闭管道，对环境基本没有影响；站场产生的污染采取相应的环保措施后，各类污染物做到了达标排放、合理处置，对环境的影响较小。 因此，本次评价认为，本工程在严格执行所提出的各项污染物防治和生态保护措施的前提下，工程对环境的影响较小，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

兴县华盛燃气有限责任公司

东门站供气工程

环境风险专项评价

山西大学

二O二二年一月

目   录

1.1 环境风险评价的目的	1

1.2评价依据	1

1.2.1风险调查	1

1.2.2环境风险潜势初判	2

1.2.3 评价等级确定	6

1.3环境敏感目标概况	6

1.4风险识别	6

1.5环境风险分析	9

1.5.1 环境空气影响分析	9

1.5.2 生态环境影响分析	10

1.5.3 事故对动植物、居民的影响	11

1.6 环境风险防范措施及应急要求	11

1.6.1 环境风险防范措施	11

1.6.2 环境风险事故应急措施	14

1.7 应急预案	15

1.8 环境风险评价结论	16

1.9 环境风险评价自查表	17

### 1.1 环境风险评价的目的

根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。

### 1.2评价依据

### 1.2.1风险调查

本项目为天然气管道输送项目，输送的物质为天然气，设1个站场、1个阀井、4.75km的输气管线，站场对接收的天然气经过滤、计量、调压、加热、加臭后输往下游城镇管网，管线与阀井为无人值守。对照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B、《危险化学品名录》（2021）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《职业性接触读物危害程度分级》（GBZ230-2010），本项目涉及的危险物质主要有天然气，天然气存在于整个输送管网中。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）：在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价”。

本项目天然气管线敷设总长度为4.75km，全线设置一座站场——东门站，在接近起点神木安平线T接处的奥家湾乡奥家坪村设置阀井1座。神安管道T接处至东门站段管道全长为3.75km，设计压力采用8.0MPa，管径为DN500；陕京二线兴县压气站至兴县东门站管道全长为1.0km，设计压力采用10.0MPa，管径为DN300。东门站场有承担上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断的功能。因此，以东门站为截断阀，将两段管线分别作为危险单元，并将东门站场也作为危险单元，分别计算其天然气存在量。

天然气密度按 0.6565kg/Nm3 计算，危险单元内天然气总量计算公式如下：

V=S·L=πR2 ·L（R 为内径，L 为管道的长度）

PV=NRT（折算为标准大气压）

本项目各危险单元内的天然气最大存在量见表 1。

表 1  本项目各危险单元内的天然气最大在线量

| 危险单元 | 实际长度 （km） | 管道管径 | 压力 （MPa） | 风险 物质 | 单元内存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神安管道T接处~东门站 | 3.75 | DN500 | 8.0 | 甲烷 | 41.53 |
| 陕京二线兴县压气站~东门站 | 1.0 | DN300 | 10.0 | 甲烷 | 0.46 |
| 东门站 | — | — | 10.0 | 甲烷 | 0.15 |

### 1.2.2环境风险潜势初判

1、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中表B.2对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+······+ qn/Qn；

式中：q1，q2，······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

项目建成后全厂危险物质数量与临界量比值计算结果见表2。

表2  全厂危险物质数量与临界量比值计算结果

| 危险单元 | 危废名称 | CAS号 | 单元内存在量（t） | 临界量t | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神安管道T接处~东门站 | 甲烷 | 74-82-8 | 41.53 | 10 | 4.153 |
| 陕京二线兴县压气站~东门站 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.46 | 10 | 0.046 |
| 东门站 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.15 | 10 | 0.015 |

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表2评估工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3） 5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表3  行业及生产工艺（M）评分标准

| 行业 | 评估依据 | 分值标准 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医 药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工 艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟 化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化 工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工 艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压且涉及易燃易爆等物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/每套 （罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含 加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 注：a 高温指工艺温度≧300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≧10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价； |

本项目为天然气管道输送工程，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C：“长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价”。本项目行业及生产工艺M值计算结果，见表4。

表4  项目行业及生产工艺M值计算结果表

| 序号 | 工艺单元名称 | 归类行业 | 评估依据 | 数量/套 | M分值 | M值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神安管道T接处~东门站 | 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质运输 | 1 | 10 | M3 |
| 2 | 陕京二线兴县压气站~东门站 | 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质运输 | 1 | 10 | M3 |
| 3 | 东门站 | 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 1 | 5 | M4 |

因此，本项目各段输气管线M值均为 10 分，属于 5＜M≤10，即各段输气管线的行业及生产工艺均划为M3；站场属于涉及危险物质的使用，M值均为 5 分，属于 M=5，即站场的行业及生产工艺划为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据表5的划分原则，本项目各单元危险物质及工艺系统危险性等级划分见表6。

表6  本项目各单元危险物质及工艺系统危险性等级划分

| 危险单元 | 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（（M ） | 危险物质及工艺系统危 险性（P） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 神安管道T接处~东门站 | 4.153 | 1≤Q＜10 | M3 | P4 |  |
| 陕京二线兴县压气站~东门站 | 0.046 | ＜1 | M3 | — | 风险潜势为Ⅰ |
| 东门站 | 0.015 | ＜1 | M4 | — | 风险潜势为Ⅰ |

2、环境敏感程度（E）的分级

由于天然气（甲烷）不溶于水，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），不属于涉水风险物质，因此本评价在进行环境敏感程度确定时仅确定大气环境敏感程度。

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。具体分级见表5。

表7  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

（2）本项目各单元大气敏感程度分级结果

根据环境敏感目标调查和统计，本项目各危险单元大气环境敏感程度分级（E）情况详见表8。

表8  各危险单元大气环境敏感程度分级

| 危险单元 | 环境敏感性 | 大气环境敏感程度（E） |
| --- | --- | --- |
| 神安管道T接处~东门站 | 管段周边200m范围内有廿里铺村、交口村的部分村民，每千米管段人口数小于100人 | E3 |
| 陕京二线兴县压气站~东门站 | 管段周边200m范围内有奥家湾村部分村民，每千米管段人口数小于100人 | E3 |
| 东门站 | 站场周围 5km 范围内人口小于10000人，500m 范围内小于500 人 | E3 |

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，本项目各管线周边200m范围内每千米管段人口数都小于100人，判定本项目大气环境敏感分级为E3；属于环境低度敏感区。

3、环境风险潜势判定

（1）判定依据

环境风险潜势应结合物质和工艺系统的危险性等级与环境敏感程度等级共同判定，具体判定标准见表9。本项目的环境风险潜势判定情况如下：

表9  建设项目环境风险潜势划分标准

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

（2）本项目环境风险潜势判定结果

本项目各危险单元大气环境的环境风险潜势判定情况分别见表10。

表10  各危险单元大气环境风险潜势分析

| 危险单元 | 大气环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 神安管道T接处~东门站 | E3 | P4 | Ⅰ |
| 陕京二线兴县压气站~东门站 | E3 | — | Ⅰ |
| 东门站 | E3 | — | Ⅰ |

经对本项目危险物质及工艺系统危险性的分析，本项目各管段及站场的风险潜势都为Ⅰ。

### 1.2.3 评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表11。

表11  风险评价工作等级判定

| 环境风险潜在势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

对照表11，本项目各管段及站场的评价等级都为简单分析。

### 1.3环境敏感目标概况

经调查，项目周边环境敏感目标见表12。

表12  各风险单元环境风险受体分布现状调查表

| 风险单元 | 环境风险受体 |
| --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 |
| 神安管道T接处~东门站 | 交口村（北侧95m） 廿里铺（北侧83m） 兴县廿里铺酒业有限公司（南侧35m） | 蔚汾河 （北侧40m） | 管线距奥家湾乡水源地保护区边界最近距离130m |
| 陕京二线兴县压气站~东门站 | 奥家湾村（（西北侧75m） 泽源煤业（东南侧80m） | 蔚汾河 （北侧紧邻） | / |
| 东门站 | 奥家湾村（西北侧92m） 泽源煤业（南侧45m） | 蔚汾河 （西南侧80m） | / |

### 1.4风险识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

1、物质危险性识别

本项目为天然气输送工程，涉及到的物质为天然气，天然气是无色、无臭、易燃气体，主要成份为甲烷；若发生火灾或爆炸，天然气未充分燃烧，会产生CO。

甲烷的理化性质及危险物性见表13。CO的健康危害性见表14。

表13   甲烷理化性质

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16 |
|  | 危规号：21007 | CAS号：74-82-8 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色无臭气体 | 相对密度：（空气=1)：0.55 |
|  | 熔点：-182.5℃ | 沸点：-161.5℃ |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：53.32(-168.8℃) | 稳定性：稳定 |
|  | 溶解性：微溶于水、溶于乙醇、乙醚 |
| 危险 特性 | 危险性类别：低闪点易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：-188℃ | 爆炸下限(V％)：5.3 |
|  | 爆炸上限(V％)：15 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 |
|  | 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳。 |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 |
|  | 毒性：属低毒类。小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 |
|  | 急救方法：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 |

表14   CO理化性质

| 标识 | 中文名：一氧化碳 | 分子量：28 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO | CAS号：630-08-0 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色无臭气体 | 相对密度：（空气=1)：0.79 |
|  | 熔点：-199.1℃ | 沸点：-191.4℃ |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：309(-180℃) | 稳定性：稳定 |
|  | 溶解性：微溶于水、溶于乙醇、苯等多种有机溶剂 |
| 危险 特性 | 闪点：<-50℃ | 爆炸极限(V％)：5.3~15 |
|  | 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |
|  | 健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 |
|  | 毒性：LD50 2069 mg/kg（大鼠吸入4小时）。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 |

2、生产系统危险性识别

本项目主要为天然气管线（配建1座站场、1个阀井）输送工程，为储运设施。

（1）管道

管道及设备材质选择不当、天然气中含有水分等杂质、防腐层破损等会造成站内设备及工艺管道内外表面腐蚀，导致设备及管道不同程度的泄漏。

（2）阀室、门站

阀门、法兰密封圈老化或安装时密封圈位置不对等，均有可能造成阀门、法兰泄漏，虽然一般情况下泄漏量不大。

作业人员因自身技术水平不高或责任心不强，导致误操作或违章操作，极有可能引发各种事故。

（3）其他风险

① 外部自然因素损坏

包括地震、坍塌、洪水等对输气管道的破坏。

② 人为损坏

人为损坏主要来自工艺操作失误，引起天然气泄漏；违法在管道保护区或安全防护区内从事取土、挖掘、采石、盖房、修渠、爆破、行驶禁止行驶的交通工具和机械等活动；蓄意破坏，管道上钻孔偷气，盗窃管道附属设备和构件等。

当出现事故时，泄漏后天然气直接进入大气环境，天然气如遇到明火将产生燃烧辐射伤害和爆炸冲击波伤害，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

本项目生产设施风险识别情况见表15。

表15  生产设施风险识别情况一览表

| 主要危险系统 | 主要危险物质 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原因 | 事故类型 | 后果 |
| 天然气输送管网、东门站场 | 天然气 | 管道及设备受腐蚀、阀门或法兰密封圈老化、自然因素、人为破坏 | 泄露 | 天然气泄漏，遇明火引发火灾、爆炸 |

3、危险废物向环境转移的途径识别

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是天然气泄漏、火灾、爆炸事故对大气环境造成污染。

4、风险识别结果

天然气涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸。天然气泄露后气体将直接进入环境，造成环境空气污染；火灾事故可在短时间内产生大量的烟气，若发生爆炸，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，会对环境空气产生影响，导致短时间内区域环境空气质量下降。本项目环境风险识别结果见表16。

表16  项目环境风险识别结果表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气输送管网、东门站场 | 天然气管道 | 天然气 | 泄漏及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 通过大气扩散至周围村庄、消防废水可能影响水体 | 村庄居民区 |

### 1.5环境风险分析

根据对项目涉及的危险化学品理化性质、毒理特性等特征以及同类项目类比调查，本项目事故风险类型确定为天然气泄漏、火灾、爆炸，不考虑自然灾害引起的风险。

本项目在事故后产生的主要环境影响如下图：

图1  事故后产生的主要环境影响

### 1.5.1 环境空气影响分析

本项目风险主要是由于管道泄漏引发的火灾爆炸事故。将其影响分三种情况分析如下：

1、泄漏情况分析：天然气泄漏时主要成份为甲烷（CH4），密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。

2、燃烧情况分析：煤层气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成份是甲烷，燃烧反应生成物主要为水和CO2．对大气环境影响较小。

3、爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的人群、大气环境造成短时间的影响。

本项目全线均采用螺旋缝埋弧焊钢管与直缝双面埋弧焊钢管，接口采用电熔方式，可减少天然气或煤层气泄漏几率。另外，正常输气时，站控系统的驱动装置的压降速率感测系统实时监测管线压力变化情况，当管线发生意外事故破裂，监测点压力急剧下降，压降变化速率达设定值后并保持超过设定时间时，自动启动气～液联动驱动头，利用管输煤层气的压力，关闭阀门，截断输气管道。从站控系统感测压力降至关闭阀门时间仅 3～5min，因此，管道发生事故时，高浓度（窒息浓度，25％）区域出现的时间最大不超过 10min，时间持续较短，对周围环境空气影响相对较小。

### 1.5.2 水环境风险影响分析

由前述环境风险事故情况分析，天然气泄漏及火灾、爆炸发生时，天然气本身不会与地下水发生联系，不会对地下水环境产生影响。但在灭火救援时，会产生消防废水。灭火救援一般都是在发生在站场，一旦需消防灭火救援，站场内建有消防水池，可将消防废水控制在站场内，不会外排进入地表水体中。

此外，可能导致污染地下水环境的突发环境风险事件为站场的排污池和集水池因渗漏等原因使部分污水流失到地下，本站场距周围奥家湾村、泽源煤业较近，可能对这两个地方的地下水会产生影响。因此，要对集水池、排污池都采取重点防渗漏措施，并定期进行各类检修，尽量杜绝污水的跑、冒、滴、漏；并在地下水下游奥家湾村西布设地下水监测点，如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

### 1.5.3 生态环境影响分析

管道两侧200m范围内有林地、耕地、少量的草地，如果该地段管道发生事故，泄漏天然气可能引发火灾，造成林地生态系统的严重影响。事故发生后，林草地生态系统采用人工植树种草进行重建，再加上生物演替过程，林地中的草本层 2～3 年即可恢复，灌木层 3～5 年方可恢复，乔木层需要长达 10～15 年才能恢复。因此，在管道经过林草地段，应依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》等采取营造制定森林防火预案、增加巡线频次，发现隐患及时处理，防患于未然，防止林区火灾发生，杜绝破坏林地生态系统的事故发生。

### 1.5.4 对动植物、居民的影响

本项目天然气管线敷设总长度为4.75km，全线设置一座站场——东门站，在接近起点神木安平线T接处的奥家湾乡奥家坪村设置阀井1座。站场和阀井都具有天然气紧急截断的功能。在天然气发生泄漏时，以东门站或奥家湾阀井为截断，最大泄露段为神安管道T接处~东门站段，最大泄露量为41.53t，由于天然气比重比空气小，所以一旦泄露，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响。但若引发爆炸、火灾，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致管道沿线周边一定范围内动植物的死亡，对周围生产生活造成一定的影响。因此，管线一旦发生泄漏事故，应当立即通知管道沿线近距离村庄村民，进行疏散。但毕竟事故发生概率较小，事故发生后，影响范围、程度有限，在可接受范围。

### 1.5.5 对高速公路的影响

本项目施工穿越高速公路是采用高架桥下开挖加盖板的方式，空间上相差几十米，桥下施工线路距两个桥墩有一定的距离，且高架桥桥墩基础全部采用嵌岩桩，并奠基在较完整的岩面上，采用人工开挖成孔，用导管法灌注桩基砼成桩，桥墩基础结实，本管线开挖深度仅为地面下1.6m左右，施工对高速公路的安全不会产生风险影响。

正常运营期输气管线是全封闭管道，埋设在地面下，对高速公路没有影响。若恰好在桥下发生天然气泄漏爆炸风险事故时，桥墩能够承受住爆炸冲击波，爆炸高度达不到桥面。且在高速公路下发生事故的概率较小。

若桥面上发生事故，导致桥下天然气管线发生事故的概率也较小，如果一旦发生，立即通知站场、阀井截断进气阀门，进行维修，事故影响范围有限。

所以，本项目施工运营对高速公路的风险影响在可接受范围内。

### 1.6 环境风险防范措施及应急要求

### 1.6.1 环境风险防范措施

企业在设计与施工阶段要严格按照设计、施工的要求实施，严格落实《石油天然气管道安全规程》 （AQ6186-2007）等规范要求。

1、设计阶段

（1）管道走向尽量避开复杂地质、居民点区域，减少天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民造成的危害；对管线两侧居民点相对密集、且距管道较近区域，严格划分地区等级并按照相应地区等级进行管道设计。

（2）严格按照相关规范要求在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体报警装置，在管道进出阀室等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断，也可通过 SCADA（数据采集与监视控制）系统进行远程关断，还可以完成全系统关断；对管道及阀室进行全线防腐、阴极保护。

（3）当输气管线安全泄放系统出现超压时，可及时通过设在系统中的安全阀或手动放空阀进行放空。

（4）输气管道防腐按《输气管道工程设计规范》、《石油天然气工程设计防火规范》、《工业建筑防腐蚀设计规范》等规范、要求设计。

（5）输气管道选用与管体防腐相匹配的补口材料；在设计中严格按《钢质管道内腐蚀控制规范》中的相关要求对输气管道的内部防腐进行设计。

（6）在具体设计中，按《埋地钢质管道阴极保护技术规范》中的要求对输气管道的阴极保护进行设计；按《钢质管道外腐蚀控制规范》中的要求对输气管道外防腐蚀进行设计。

（7）管线、阀室与四周相邻的居民点、工矿企业等的防火间距，符合《石油天然气工程设计防火规范》的规定。

2、施工阶段

（1）制定严格的施工规章制度、施工质量保证体系，加强施工监理，确保施工、检验人员工作质量，发现缺陷及时正确修补并做好记录；

（2）管道穿越公路、河流穿越点标志桩严格按照相关规范要求进行设置。

3、运营期防范措施

项目运行中引进先进的 SCADA（数据采集与监视控制）系统对管道进行压力、流量监控，实际操作中实现中控、站控以及就地三级控制；有巡线员对线路进行每日巡线，与地方公安部门建立治安联防机制，发现异常立即采取应急措施；加强管道运行过程中的日常维护和管理，将风险降低最低限度。具体风险防范措施如下：

（1）站场、阀室设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。

（2）由于本工程运行压力较高，在站场设置了压力监测、报警系统及压力排放系统，保证超压时多余天然气能通过放空系统排放。

（3）严格控制输送天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。

（4）对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试。定期进行管道壁厚的测量，对严重减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故的发生。

（5）定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。

（6）管道沿线应保持标志清晰，巡线员定期巡线，发现危及管道安全的情况及时处理和汇报。在公路、河流穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清。

（7）管线应根据沿线情况定期对管道进行巡线检查，在雨季、汛期或其它灾害发生时应加密巡查。加大巡线频率，提高巡线的有效性；定期检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。

（8）对站场周围的居民作好事故应急宣传，其范围宣传可根据事故模拟计算结果，以保证一旦发生天然气泄漏事故时，可能受影响的居民能作出正确反应。

（9）放空管事故放空时，应注意防火。

4、管道管理措施

（1）按《中华人民共和国石油天然气管道保护法》要求加强管理建设单位应向沿线群众进行有关管道设施安全保护的宣传教育，配合公安机关做好管道设施的安全保卫工作，以保障管道及其附属设施的安全运行。

① 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；禁止挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。

② 因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需实施采石、爆破作业的，应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的安全防护措施，方可实施。

（2）建立环境风险管理体系

管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。综合管理体系包括：管理组织结构、任务和职责，制定操作规程，安全章程，职员培训，应急计划，建立管道系统资料档案。

（3）制订供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。

（4）建立输气管道完整性管理体系

为了保证输气管道沿线居民和财产的安全，管道建成后，公司应建立输气管道完整性管理体系，做好管道沿线的调查，制定本项目天然气管道事故应急救援预案。

### 1.6.2 环境风险事故应急措施

1、环境风险应急基本要求

把防止站场阀室天然气泄漏作为事故应急的重点，避免造成人员中毒危害和财产损失，按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求和环评要求制定应急预案及当地政府有关部门相衔的事故应急预案。

2、环境风险应急关键措施

天然气泄漏发生后，立即上报调度中心，应自动或手动关闭相关阀室，切断气源，将泄漏天然气量降至最低，对泄漏点周围 500m 范围以内的居民进行人员疏散，并设立警戒区，随事故发展情况及时扩大范围；安排巡线人员排查泄漏位置及泄漏原因，并组织维修人员进行抢险维修，避免事故进一步扩大。

3、环境风险事故时人员撤离的范围、路线及注意事项

天然气泄漏发生后，应对泄漏点周围居民进行人员疏散，并设立警戒区，随事故发展情况及时扩大范围。将泄漏点 500m 范围设置为紧急撤离区，事故状态下范围内人员应及时紧急撤离，500m～1km 范围为一般撤离区，事故状态下范围内人员应及时紧急撤离。甲烷气体短暂接触不会对人群健康造成伤害，事故时应根据现场环境监测情况适时按照应急预案组织居民撤离。

4、环境应急监测方案

发生事故后，在事故现场 500m 范围内居民相对集中点设置环境空气监测点，监测项目 CH4。

5、事故发生后外环境污染物的消除方案

当发生天然气扩散时，应及时进行控制，争取最短时间控制泄漏源头，尽可能切断泄漏源。天然气扩散时间短，通过空气流动自然扩散、消防车喷雾状水和自然降解降低空气中可燃气体浓度。

### 1.7 应急预案

环境风险应急预案应满足当前国家对环境风险管理的要求，内容应包括污染与生态破坏的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施。具体可参照如下：

表17  事故应急预案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急组织及职责 | （1）应急组织机构必须能够识别本项目可能发生的事故险情，并有对事故做出正确处理的能力；（2）全面负责站场与管线的安全生产运行，负责制定应急抢险的原则以及编制各类可能发生的工程事故的应急计划，对装置的紧急停工及事故处理做出预案。 |
| 2 | 应急教育与应急演习 | （1）应急组织机构应做好对各岗位人员的培训，以加强日常应急处理能力的培养和提高；（2）向本站场的职工大力宣传有关生产安全操作规程和人身安全防范知识，减少无意识和有意识的违章操作。对职工进行应急教育，特别是工艺站场的操作人员，向他们提供有关物料的化学性质及其必要的资料。（3）对应急计划中有关的每一个人的职责要有明确分工，对每一项具体的应急计划都要进行定期演练，做到有条不紊，各负其责，确保发生事故时能立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作。（4）与消防队进行定期的信息交流，建立正常的执勤制度，并定期开展消防演习。 |
| 3 | 应急设施、设备与器材 | 配备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物资和设备，特别是在发生火灾、爆炸危险性较高的敏感区域附近，应急设备不但要事先提供、早作准备，而且应定期检查，使其一直保持能够良好使用的状态。 |
| 4 | 应急通讯联络 | 配备畅通的通讯设备和通讯网络，如手机、对讲机、事故广播、卫星电话等，一旦发生事故，就要采取紧急关停、泄压等控制事故和减轻事故影响所必须采取的行动，同时与有关抢险、救护、消防、公安等部门联系，迅速取得援助，并在最短时间内赶到事故现场抢修和处理，以使事故的影响程度降到最低。 |
| 5 | 应急抢险 | （1）制定报警程序、报警电话；（2）制定组织抢险、控制事故的责任人；（3）制定事故抢险和控制方法的要求以及应急器材的使用、分配等；（4）除自己必备的救护设备外，还应考虑到一旦发生重大伤亡事故情况下所需要的医疗救护，应事前和有关医院、交通等部门约定事故情况下的救援措施；（5）要有专门的人员来组织现场人员撤离，并有保护事故现场、周围可能受影响的职工、居民及周围的设备、邻近的建筑物的措施。 |
| 6 | 应急监测 | （1）发生天然气泄漏事故时，应急监测的主要内容是对周围大气环境监测和站场空气中有毒有害物质浓度的监测；（2）发生有毒有害物质泄漏事故后，应委托当地有资质部门进行现场监测，并写出事故影响报告，以确定事故影响的范围、程度，为制定应急策略提供依据。 |
| 7 | 应急安全与保卫 | 应制定事故情况下安全、保卫措施，必要情况下请当地公安部门配合，防止不法分子趁火打劫。 |
| 8 | 事故后果评价及应急报告 | 对事故后果进行评价，确定事故影响范围、危险程度，并写出事故后果评价报告及事故的应急报告，为以后的应急计划提供准确有用的资料。 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | （1）规定应急状态终止程序；（2）事故现场善后处理、恢复措施；（3）邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 公众教育和信息 | 对管道及站场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 11 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

### 1.8 环境风险评价结论

本项目的环境风险主要是管道天然气输送阶段，环境风险表现为输气管道天然气泄漏的环境风险事故。从事故资料分析，本项目发生最大可信事故的机率小，但一旦发生泄漏事故时，天然气泄漏时主要成份为甲烷（CH4），密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响；一旦发生燃烧事故时，天然气燃烧反应生成物主要为水和 CO2．对大气环境影响较小；发生爆炸事故时，对近距离的人群、大气环境造成短时间的影响；同时，管道两侧200m范围内有林地、耕地、少量的草地，如果该地段管道发生事故，泄漏天然气可能引发火灾，造成林地生态系统的严重影响；燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致管道沿线周边一定范围内动植物的死亡，对周围生产生活造成一定的影响，但毕竟事故发生概率较小，影响范围、程度有限，在可接受范围。

为了进一步降低环境风险，企业必须在严格落实《石油天然气管道安全规程》 （AQ6186-2007）等规范要求的前提下，积极采取风险防范措施，尽量避免环境风险事故的发生；同时完善环境风险应急措施，组织编制、学习、演练应急预案以便在事故发生后将影响降低到最低程度，将本项目环境风险值控制在可接受范围。

表18  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 兴县华盛燃气有限责任公司东门站供气工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （吕梁）市 | （）区 | （兴）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 111°11'44.127"~111°11'21.602" | 纬度 | 38°27'44.971"~38°28'39.450" |
| 主要危险物质及分布 | 天然气，主要成份为CH4；站场及输气管道中存在。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | 站场及天然气输送管道中天然气泄漏、火灾、爆炸事故对大气环境造成污染 |
| 风险防范措施要求 | 1、站场设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。2、对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试；管道沿线应保持标志清晰，定期巡线；3、放空管事故放空时，应注意防火。4、在管道线路中心线两侧各5米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；在一定范围内禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工等。6、管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合物质和工艺系统的危险性等级与环境敏感程度等级共同判定环境风险潜势：本项目站场、各输气管段的环境风险评价等级为简单分析。经分析，本项目天然气泄漏、爆炸、火灾事故对周边环境影响可接受。 |

### 1.9 环境风险评价自查表

环境风险评价自查表见表19。

表19  建设项目环境风险自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 天然气，主要成份为CH4 |
|  |  | 存在总量/t | 41.53（“神安管道T接处~东门站”最大存在量管段） |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | / |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2( | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2( | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2( | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q<1□ | 1≤Q<10☑ | 10≤Q<100□ | Q≥100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3☑ | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4☑ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1□ | E2( | E3☑ | E4□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2( | E3□ | E4□ |
|  | 地下水 | E1( | E2□ | E3□ | E4□ |
| 环境风险 潜势 | IV+□ | IV□ | III □ | II □ | I☑ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ | 简单分析☑ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ | 易燃易爆☑ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ | 火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水□ | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法□ | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | knv z 最近环境敏感目标 ，到达时间 |
| 重点风险防范措施 | 1、站场设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。2、对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试；管道沿线应保持标志清晰，定期巡线；3、放空管事故放空时，应注意防火。4、在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；在一定范围内禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工等。6、管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。 |
| 评价结论与建议 | 项目环境风险可以接受 |
| 注：“□”为勾选荐，“ ”为填写项 |

# Text boxes

粉尘、噪声、植被破坏、扰动土地

测量放线

噪声、焊条

开挖；穿越公路、河流等

管道沟上组焊

下管入沟

管道沟下焊接

设置标志

生态恢复

焊缝检验

合格

返修

不合格

管沟回填

扬尘

清水

试压

清管

废水

少量废水、噪声

压缩空气

清管球

严密性试验

压缩空气

噪声

竣工验收

施工作业带清理与施工便道修筑

粉尘、噪声、

植被破坏

建筑垃圾、弃方

图2-2 管线施工方式

过滤

计量

调压

加热

调压柜

神安天然气

陕京二线天然气

兴县城镇天然气管网

调压柜

本站场天然气锅炉

本站场厨房用气

0.35MPa

3-5KPa

2-3KPa

辅助用房采暖

紧急、检修、超压

天然气

放散

锅炉烟气、锅炉排污水

食堂废气

过滤分离液

废滤芯

加臭

图3-1 声环境监测布点图

1#

2#

3#

4#

图4-1   本工程水平衡图    单位：m3/d

0.25

地面洒水

1.68

0.07

用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水

0.72

0.64

食堂用水

0.13

0.48

0.80

8.0

0.35

11.60

东门站

新鲜水

锅炉

设备外壁及场地清洗水

软水站

7.20

0.64

办公生活用水

0.16

0.80

集水池沉淀

0.28

2.0

1.43

1.56

绿化用水

1.56

0.51

隔油

1.15