兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块

煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目

变更环境影响报告书

（报批本）

山 西 大 学

二O二二年一月

目   录

第一章  概   述	1

1.1 建设项目特点	1

1.2 环境影响评价工作过程	7

1.3 分析判定情况	9

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	27

1.5 环境影响评价结论	27

第二章  总   则	29

2.1 编制依据	29

2.2 评价因子筛选	32

2.3 评价标准	35

2.4 评价等级和评价范围	37

2.5 相关规划及环境功能区划	43

2.6 环境保护目标	52

第三章  工程概况及工程分析	66

3.1 原有工程概况	66

3.2 变更项目概况	79

3.3 项目气源及原辅材料消耗	100

3.4 项目线路、站场工程	105

3.5 公用工程	126

3.6 环境污染影响因素分析	136

3.7 污染源强分析	139

第四章 环境现状调查与评价	168

4.1 自然环境现状调查与评价	168

4.2 环境保护目标调查	181

4.3 环境质量现状调查与评价	189

第五章 环境影响预测与评价	243

5.1 环境空气影响预测与评价	243

5.2 地表水影响预测与分析	254

5.3 地下水影响预测与评价	258

5.4 声环境影响预测与评价	295

5.5 固体废物环境影响分析	300

5.6 生态环境影响分析	306

5.7 环境风险评价	323

第六章  环境保护措施及技术经济论证	350

6.1 管道敷设完成后的生态恢复措施	350

6.2 运营期的环境保护措施	350

6.3 环保投资估算	357

第七章 环境影响经济损益分析	361

7.1 社会效益分析	361

7.2 环境效益分析	361

7.3 小结	362

第八章  环境管理与监测计划	363

8.1 环境管理	363

8.2 环境监测计划	366

8.3 总量控制	368

8.4 污染物排放清单	368

8.5 应向社会公开的信息内容	375

8.6 排污许可证制度	375

第九章  结 论	376

9.1建设项目概况	376

9.2 环境质量现状	377

9.3 污染物排放情况	378

9.4 主要环境影响预测结果	381

9.5 环境保护措施	384

9.6 环境经济损益分析	388

9.7 环境管理与监测计划	388

9.8 公众意见采纳情况	388

9.9 项目结论	388

附件：1、环境影响评价委托书；

2、吕梁市行政审批服务管理局《关于同意变更兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目部分建设内容的批复》（吕审批投资函[2020]25 号）；

3、兴县行政审批服务管理局《兴县行政审批服务管理局关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目建设内容及规模调整的请示》（兴审管审字[2020]170 号）；

4、吕梁市发展和改革委员会文件《吕梁市发展和改革委员会关于核准兴县华盛燃气有限责任公司兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目的通知》《吕发改核发[2016]15 号》；

5、吕梁市发展和改革委员会《关于同意调整兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目主体的函》《吕发改地区函[2018]10号》；

6、兴县行政审批服务管理局《兴县行政审批服务管理局关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目选址意见的函》（兴审管规建函[2020]4号）；

7、兴县发展和改革局《兴县发展和改革局关于同意调整兴县华盛燃气有限责任公司兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目建设内容及规模的函》（兴发改函[2020]2号）；

8、兴县能源局《关于同意兴县华盛燃气有限责任公司兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目建设内容及规模调整的函》（兴能函[2020]10号）；

9、吕梁市国土资源局《吕梁市国土资源局关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目用地预审的批复》（吕国土资行审[2016]21号）；

10、建设项目选址意见书；

11、山西省兴县自然资源局《兴县自然资源局关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目的用地意见》（兴自然资函[2020]62号）；

12、吕梁市生态环境局兴县分局说明；

13、吕梁市环境保护局（现吕梁市生态环境局兴）《关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书的批复》（吕环行审[2016]14号）；

14、环境质量现状监测报告

15、专家审查意见

# 第一章  概   述

## 1.1 建设项目特点

### 1.1.1 项目原有情况说明

兴县华盛燃气有限责任公司成立于2008年10月15日，是兴县人民政府授权专营天然气（煤层气）的专业公司。公司承担兴县范围内天然气（煤层气）发展、供应、售后服务等工作。

根据《吕发改核发[2016]15 号》文件，兴县华盛燃气有限责任公司投资8.38亿元，在山西省吕梁市兴县与临县境内，建设兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目工程，气源以临兴区块煤层气为主、榆济线天然气为补充，项目的建设地点在吕梁市兴县、临县境内，站址及管线分布于临县的兔坂镇、八堡乡，兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇区、蔡家会乡、赵家坪乡、圪垯上乡等乡镇。项目主要建设内容及规模为：主管线长 140km，设计压力4.0MPa，管径 DN500；支管线长 23.5km，设计压力 4.0MPa，管径 DN300，以及配套的场站、阀室，设计年输气量 11×108Nm³，主要为兴县和临县的城市用气及工业园区用气。

根据《兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书》中关于临县段、兴县段的具体建设内容分别为：

临县段：团周坪计量站～上庄阀室段

输气管线34.5km，管线起于兔坂镇团周坪村西侧的团周坪计量站，管线出站后向北敷设，途经西乔家洼村、大岭上村、山塬村、常家墕村后穿越S104省道和S50太佳高速，继续向北敷设，途经张山坪村、桑树茆村、西周家墕村后到达梨山计量站，随后继续北敷设，途经梨山村、地灵山村、碾则洼村、二郎堂村、水道洼村、募强村、上庄村后到达兴县境内的上庄阀室。管线基本沿山脊敷设，局部穿越冲沟，全长约34.5km，输气管线管径均为DN500，设计压力为 4.0MPa。途中设2个站场：团周坪计量站、梨山计量站。

兴县段：

输气干线105.5km，其中上庄阀室段—冯乐（坡上）阀室段18.9km，冯乐（坡上）阀室—赵家坪阀室段21.1km，赵家坪阀室—佐子坪加压站段2km，佐子坪加压站—曹家坡计量站段21.5km，曹家坡计量站—石岭则阀室段15.5km，石岭则阀室—宋家山阀室段12.8km，宋家山阀室—瓦塘分输站段13.7km，输气管线管径均为DN500，设计压力为 4.0MPa；

输气支线 23.5km，其中圪垯上加压站—上庄阀室段8km，曹家坡计量站—康宁液化工厂段7km，石岭则阀室—兴县西门站段8.5km，支线管道管径均为DN300，设计压力为4.0MPa；

沿途输气站场5座：圪垯上加压站、佐子坪加压站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站；

沿途阀室5座：上庄阀室、冯乐（坡上）阀室、赵家坪阀室、石岭则阀室、宋家山阀室。

兴县华盛燃气有限责任公司于2015年10月委托河南源通环保工程有限公司开展该项目的环境影响评价工作，于2016年3月16日取得吕梁市环境保护局（现吕梁市生态环境局）（吕环行审[2016]14号）《关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书的批复》。

根据《吕发改地区函[2018]10 号》文件，因项目主体发生变化，由兴县华盛燃气有限责任公司负责并建设兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目，并不再负责临县段。即：原环评报告中进行评价的涉及临县、兴县全长约163.5km的输气管线，于2018年按照县域管辖划分为临县段、兴县段，临县段的输气管线由另外一家公司负责建设与并管理，兴县段的输气管线由兴县华盛燃气有限责任公司负责建设与并管理，两家公司各自独立管理运营。

因此，对于临县段输气管线（团周坪计量站～上庄阀室段），如若实际工程建设内容是按原《兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书》中关于临县段的建设内容进行施工建设或有变动但不属于重大变动，则吕梁市环境保护局（现吕梁市生态环境局）（吕环行审[2016]14号）对于原环评中有关临县段的批复意见仍然有效，负责临县段输气管线管理运营的单位只需按照程序进入竣工验收环节，并只验收临县段输气管线部分。如若未按原环评中关于临县段的建设内容进行施工建设，且根据有关规定判别为属于重大变动，就要重新报批临县段的变更环评。

本次环评开展的是：兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）变更项目，只涉及兴县段输气部分。通过对照原兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目中给出的兴县段输气线路的工程内容，根据本次评价对于本变更项目的判别认为，实际兴县段输气管道设计输气量及设计管径增大、站场的建设地点及数量发生变化，属于重大变更，因此兴县段输气部分应当重新报批环境影响评价文件。本次环评即是对兴县段输气线路部分重新开展环境影响评价，重新报批环境影响评价文件。此次兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）变更项目经吕梁市生态环境局兴县分局批复后，兴县段输气线路就按照吕梁市生态环境局兴县分局对变更项目的批复要求执行，并不再执行吕梁市生态环境局（吕环行审[2016]14号）批复要求。

### 1.1.2 此次项目变更情况说明

天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目主要是为城市用气（兴县城市清洁取暖）及兴县工业园区用气服务，所以项目的建设及配套设施，必须满足兴县城市的发展及工业园区设计规划的需要。而兴县工业园区从立项以来，园区的规划及计划建设规模一直处于不断发展变化中，且作为省级工业园区，自 2020 年以来加快了建设的速度，天然气（煤层气）利用工程若还按原核准的兴县段建设内容及规模实施，已无法满足兴县城市清洁取暖的需要和工业园区总体规划的需求。因此，为了配合兴县经济技术开发区的建设，兴县华盛燃气有限责任公司天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目的建设内容与规模需要做相应的变更，吕梁市行政审批服务管理局以（吕审批投资函[2020]25 号）《关于同意变更兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目部分建设内容的批复》批准部分建设内容进行变更，具体建设内容调整为：兴县段主管线总长114.4km，设计压力调整为 6.3MPa，管径调整为 DN650和DN500两种。其中上庄阀室—赵家坪、赵家坪—刘家庄（康宁液化工厂）管径DN650，刘家庄—曹家坡、曹家坡—瓦塘管径DN500；支线调整为9.7km，设计压力 6.3MPa，管径DN300，其中中澳集气 2 站—上庄阀室703m、石岭则—兴县西门站9km。

同时，根据兴县行政审批服务管理局（兴审管审字[2020]170 号）《兴县行政审批服务管理局关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目建设内容及规模调整的请示》，具体调整内容如下：

主管线长 114.4km，分段为：上庄阀室—赵家坪，41.8km，设计压力 6.3MPa，管径 DN650；赵家坪—刘家庄（康宁液化工厂），22.8km，设计压力 6.3MPa，管径 DN650；刘家庄—曹家坡，7.5km，设计压力 6.3MPa，管径 DN500；曹家坡—瓦塘，42.3km，设计压力 6.3MPa，管径 DN500；

支线长 9.7km，分段为：中澳集气 2 站—上庄阀室，703m，设计压力 6.3MPa，管径 DN300；石岭则—兴县西门站 9.0km，设计压力 6.3MPa，管径 DN300；

后经设计单位反复商议，并报请兴县行政审批服务局同意，又将其中的上庄阀室、冯乐阀室都调整为输气站场。所以，变更后输气线路上的输气站场与阀室阀井设置情况如下：

沿途设置6座输气站场：上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站；

沿途设置 2座阀室及1个阀井：石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井。

### 1.1.3 项目变化对比分析

兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目变更前后构成情况如下图1.1-1所示，变更前后对比情况见表1.1-1。

表1.1-1 项目变更情况对比表

| 内容 状态 变更状态 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- |
| 设计规模（108m3/a） | 11 | 16 |
| 设计压力（MPa） | 4.0 | 6.3 |
| 输气干线（km） | DN650 | 0 | 64.6 |
|  | DN500 | 105.5 | 49.8 |
| 小计（km） | 105.5 | 114.4 |
| 输气支线（km） | DN300 | 23.5 | 9.7 |
| 合计（km） | 129 | 124.1 |
| 永久占地（m2） | 51425.99 | 44608.26 |
| 投资（万元） | 63138 | 73517.39 |

### 1.1.4 项目建设情况

目前，兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）变更项目输气管线的建设情况为：曹家坡计量站-瓦塘分输站段于2015年12月建成，康宁阀井-曹家坡计量站段于2016年6月建成，上庄站-赵家坪计量站段于2016年6月建成，赵家坪计量站-康宁阀井段管道于2020年9月建成，项目整个输气管线已经建成。

站场的建设情况为：赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站、石岭则阀室、宋家山阀室已经建成并运营，上庄阀室、冯乐阀室站改工程基本建成，还未运营。

### 1.1.5 判别是否为重大变更项目

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。根据环境保护部环办[2015]52号“关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知”：建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

根据环境保护部环办[2015]52号“关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知”，本项目是否属于重大变动项目识别情况见表1.1-2。

表1.1-2 油气管道建设项目重大变动清单对比表

| 油气管道建设项目重大变动清单 | 本次变更情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- |
| 规模 | 1 | 线路或伴行道路增加长度达到原线路总长度的30%及以上 | 原线路长度129km，变更后线路长度124.1km，线路长度缩短 | 否 |
|  | 2 | 输油或输气管道设计输量或设计管径增大 | 设计规模由 11×108m3/a 变更为 16×108m3/a、设计压力由 4.0MPa 变更为 6.3MPa、部分管段管径由 DN500 变更为 DN650 | 是 |
| 地点 | 3 | 管道穿越新的环境敏感区；环境敏感区内新增除里程桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌外的永久占地；在现有环境敏感区内路由发生变动；管道敷设方式或穿跨越环境敏感目标施工施工方案发生变化 | 管道未穿越新的环境敏感区；环境敏感区内未新增除里程桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌外的永久占地；在现有环境敏感区内路由未发生变动；管道敷设方式或穿跨越环境敏感目标施工施工方案未发生变化 | 否 |
|  | 4 | 具有油品储存功能的站场或压气站的建设地点或数量发生变化 | 取消了圪垯上加压站；上庄站、冯乐站由阀室变为站场；赵家坪阀室变为计量站；取消了佐子坪加压站，增设康宁阀井；取消了曹家坡计量站~康宁液化工厂的输气支线；曹家坡计量站~瓦塘分输站的线路进行了微调。总计，变更后项目站场、阀井的建设地点及数量发生了变化 | 是 |
| 生产 工艺 | 5 | 输送物料的种类由输送其他种类介质变为输送原油或成品油；输送物料的物理化学性质发生变化 | 本项目输送介质为天然气，未发生改变 | 否 |
| 环境保护措施 | 6 | 主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低 | 环保措施未弱化或降低 | 否 |

由表1.1-2的对比可知，本项目“ 输气管道设计输量或设计管径增大”、“具有油品储存功能的站场或压气站的建设地点或数量发生变化”属于重大变更，本项目应当重新报批环境影响评价文件。

## 1.2 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目开展环境影响评价工作，重新报批项目环境影响评价文件。

本项目为天然气（煤层气）输送管线的建设，根据环境保护部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中：“五十二类“交通运输业、管道运输业”中“147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线、不含企业厂区内管道）”中涉及环境敏感区的，应编制环境影响报告书。其中环境敏感区的含义为：第三条（一）中的全部区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区）；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林；第三条（三）中的全部区域。

根据本项目收集到的区域资料分析，本项目宋家山阀室~瓦塘分输站的部分输气管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内，石岭则阀室~兴县西门站的部分输气管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内，属于环境敏感区，因此，确定本项目编制环境影响报告书。

兴县华盛燃气有限责任公司于2021年8月2日正式委托我校（山西大学）承担本项目的环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.2-1。

图1.2-1 环境影响评价工作过程

接受委托后，我校立即成立项目课题组，组织环评人员赴现场进行实地踏勘，对项目所在区域的自然环境、周围敏感因素、建设单位概况、项目概况、项目运营工艺、污染物排放环节、污染治理措施等情况进行了实地调查了解与咨询，收集了相关资料、并且企业委托有资质单位进行了环境质量现状监测。同时在报告书编制过程中，我校就工程问题与建设单位进行了多次探讨与沟通，按照环境影响评价技术导则的要求及有关技术规定，对环境空气、水环境、声环境、生态环境、土壤环境、环境风险进行了评价等级、评价范围的确定，对项目在运营期对各环境要素的影响进行了评价与分析，提出了合理可行的污染防治措施，并进行环保投资估算和环境效益分析，提出环境管理计划，在此基础上，最终汇总编制完成了《兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目变更环境影响报告书》（送审本），提交主管部门审查。

2021年12月29日，吕梁生态环境局兴县分局组织召开了该变更项目的技术审查会，提出了报告书应修改的内容和要求。会后，我校积极针对修改要求补充相关资料，进行了认真的修改和完善，最终形成了《兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目变更环境影响报告书》（报批本），现提交企业，报请吕梁生态环境局兴县分局审批。

## 1.3 分析判定情况

### 1.3.1 与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本工程属于鼓励类中的“七、石油、天然气——3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”项目，本项目的建设符合产业政策要求。

### 1.3.2 与《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合性分析

山西省《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确要求：“十三五”期间要充分发挥山西省煤层气资源大省优势，大力推进煤层气开发与井下瓦斯抽采，实现煤矿瓦斯抽采全覆盖工程。重点建设沁水和河东两大煤层气产业基地，建设河曲-保德、临县-兴县等六大煤层气勘探开发基地。积极探索煤层气多通道、多途径利用，推进煤层气替代汽油燃料和替代工业燃煤工程建设，尽快把煤层气发展成山西省战略性支柱产业。力争到2020年，煤层气总产能达到400 亿立方米。

本工程的建设可以进一步完善天然气（煤层气）输送的通道，促进山西煤层气产业的发展，将煤层气引入兴县以满足兴县城市清洁取暖的需要和工业园区总体规划的需求，符合《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求。

### 1.3.3与《山西省输气管道发展规划》（2016年-2020年）的符合性分析

该规划在“十三五”期间，将在完善“三纵十四横”主干输送管网格局的基础上，进一步推进四个全覆盖工程，建立省级统一调控系统，灵活调配省内多种气源，形成“三纵十四横，一调六枢，两级多环，内畅外联”的输气网络系统。

三纵十四横：“三纵”是指形成中纵大同-原平-太原-平遥-侯马-运城-风陵渡、东纵阳泉-和顺-长治、西纵保德-临县-吉县等三条纵向管递。“十四横”是指形成陕京一线、陕京二线、陕京三线、榆济线、西气东输、鄂安沧管道、蒙西煤制气管道、应张线、保德-三岔-神池-阳方口、盂县-寿阳-杨盘、离石-太原、吉县-临汾-洪洞-屯留-襄垣、河津-侯马-沁水、吉县-侯马-沁水-长治等十四条横向管道。

本项目主要接受临兴区块煤层气，同时可利用团周坪-梨山-上庄管道接收榆济线天然气作为第二气源，灵活调配省内多种气源，将煤层气引入兴县以满足兴县城市清洁取暖的需要和工业园区总体规划的需求，符合山西省输气管道发展规划的要求。

### 1.3.4 与《山西省兴县城市燃气专项规划（2011-2020）》的符合性分析

根据《山西省兴县城市燃气专项规划（2011-2020）》的描述：兴县气源应充分利用山西省丰富的煤层气资源，满足人民群众生产生活需要。

本项目的实施主要接受临兴区块煤层气，同时可利用团周坪-梨山-上庄管道接收榆济线天然气作为第二气源，输往兴县城区及兴县工业园区，供应兴县居民生活采暖、商业及工业企业生产用气，是兴县民生及经济发展的重要基础设施，改善当地能源结构，满足人民群众生产生活需要。因此，本项目的实施符合兴县城市燃气专项规划的要求。

### 1.3.5 与《兴县县城总体规划》（2006—2020年）修编的符合性分析

本项目起点为中澳集气2站，终点仍为瓦塘分输站，线路总体走向为自西向东，自南向北敷设。沿途经过圪垯上乡、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、康宁镇、蔡家崖乡、瓦塘镇，不在兴县县城总体规划范围内。因此，本项目建设不违背兴县县城总体规划的要求。

### 1.3.6 与《兴县生态功能区划》的符合性分析

根据《兴县生态功能区划》， 本项目站场及输气线路涉及兴县生态功能区划中的3个生态功能区：IA兴县黄河沿岸土壤保持生态功能小区、IIA兴县西南部低山丘陵土壤保持生态功能小区、IIB兴县南川河流域低山丘陵土壤保持生态功能小区。

本项目对生态环境的影响主要集中在施工期，鉴于本项目的施工期已经结束，根据企业资料及现场的踏勘，企业在施工期间聘请了施工环境监理，加强施工人员的管理，严格控制施工作业范围，尽量减少占地，加强环保宣传力度，严格控制施工作带宽度，禁止砍伐林木，保护项目占地范围内的植被，尽量减少水土流失，并在施工结束后，对施工临时占地进行了生态恢复，大部分地段按照施工前的土地利用类型进行了恢复；运营期，采取了严格的污染物治理措施，并对施工期还未生态恢复的区域进行恢复，对已生态恢复的植被进行巡线抚育，及时补种，尽量提高植被覆盖率，进一步减小水土流失。因此，建设单位严格按照本次评价提出的要求执行，能够符合区域生态功能区划的要求。

### 1.3.7 与《兴县生态经济区划》的符合性分析

根据《兴县生态经济区划》，本项目站场及输气线路涉及兴县生态经济区划中的3个生态经济区：IIB-1西南部高效农副产品发展生态经济区、IVA-2蔡家崖商品贸易及生态城镇建设生态经济区、IVA-1兴县北部综合经济发展生态经济区、IVB-1兴县西南部高效农牧业生产及农副产品加工生态经济区。

本项目为天然气（煤层气）管线项目，对线路沿线及时进行生态恢复，阀室、场站等加强场地绿化，由于本项目为清洁能源的应用，项目投产后，将能带动周围经济向循环可持续方向发展，为当地经济带来环境正效益，可以改善当地生态环境，符合生态经济区划要求。

### 1.3.8 与“三线一单”的符合性分析

根据环境保护部环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。本项目“三线一单”符合性分析如下：

1、生态保护红线

本项目宋家山阀室~瓦塘分输站的部分输气管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内，石岭则阀室~兴县西门站的部分输气管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内。根据《中华人民共和国水污染防治法》中第六十六条规定：禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。本项目部分输气管线位于集中供水水源地二级保护区内，目前该项目输气管线已经建成，地埋管线及周围地域范围内采用浅根草本植物进行了绿化，主要恢复为耕地、草地，施工期影响已经结束；输气管线在运营期不排放任何污染物，对生态环境的影响较小，符合水污染防治法的要求，故认为本项目的建设不违背生态保护红线的划定原则。

2、环境质量底线

（1）环境空气

根据《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2020年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》中关于兴县2020年度全年环境空气例行监测数据：PM10、

PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。因此，兴县属于环境空气质量不达标区。

（2）地下水

建设单位委托山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月15日在地下水评价区域内布设14个点位进行为期一天的水质、水位监测，监测结果显示：只有8#石岭则村水井的总硬度、硝酸盐氮、硫酸盐超标，超标倍数分别为0.456倍、0.935倍、0.068倍；9#高家村水井的硫酸盐超标，超标倍数为0.056倍，其余监测点所监测的各指标都达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准要求，这些指标超标的原因与所在地层岩性有关，不属人为原因造成。说明项目所在区域地下水环境质量良好。

（3）噪声

山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月14日~8月15日对本项目各站场厂界四周及输气线路（站场）周围环境敏感点进行了声环境现状监测，监测结果显示：本项目兴县西门站场址、瓦塘分输站场址所在区域昼、夜间声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。其它站场、阀室、阀井、以及周围村庄位于农村地区，区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。

本项目运营期输气管线对环境没有影响；只有站场在运营期会排放污染物，对于站场运营期产生的各类污染，企业都采取相对应的治理措施进行治理，保证大气污染物达标排放，废水不外排，厂界噪声达标，固体废物合理处置，生态环境不恶化，站场对环境的影响较小，可以满足环境质量底线要求。

3、资源利用上线

根据《山西省兴县城市燃气专项规划（2011-2020）》：兴县气源应充分利用山西省丰富的天然气（煤层气）资源，满足人民群众生产生活需要。本项目利用临兴区块煤层气，并通过中石化榆济线进行补充，将气源引入兴县，解决兴县居民生活采暖、商业及工业企业生产用气；施工期临时占地及建成后站场阀室的永久占地会占用一定的土地资源，施工结束后对全部临时占地进行植被恢复。项目施工及运营过程中所使用的资源主要为水、电、气，均为清洁能源，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用，项目土地资源、水、电、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4、环境准入负面清单

（1）与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）分析

① 山西省生态环境管控单元分区

根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号），要求“实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称‘三线一单’）生态环境分区管控”，山西省分为三类生态环境管控单元：优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。

优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。主要分布在太行山、吕梁山等生态屏障带，以及沿黄水土流失生态脆弱区域。

重点管控单元:主要包括城市建成区、省级以上经济技③术开发区和产业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区,以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在“一主三副六市域中心”等城镇化以及工业化区域。

一般管控单元:指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

山西省生态环境管控单元图见图1.3-1。由图分析，本项目各站场、输气线路所在位置涉及到山西省的优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。

② 生态环境准入清单

优先保护单元：依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。加强太行山、吕梁山和沿黄水土流失生态脆弱区域生态保护红线和重要生态空间的保护，依法禁止或限制大规模开发，严格矿山开采等产业准入，加强矿区的生态治理与修复，提高水源涵养能力，保护森林生态系统，有效减少泥沙入河。在汾河、桑干河、大清河、滹沱河、漳河、沁河和涑水河等河流谷地，晋阳湖、漳泽湖、云竹湖、盐湖、伍姓湖等“五湖”生态保护与修复区域，“黄河、长城、太行”旅游产业布局区以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展。

重点管控单元：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。

一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

③ 本项目的符合性分析

本项目为天然气（煤层气）输送项目，起点为中澳集气2站，终点仍为瓦塘分输站，线路总体走向为自西向东，自南向北敷设，沿途经过圪垯上乡、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、康宁镇、蔡家崖乡、瓦塘镇，线路总长124.1km，途中设置 6座天然气站场、2座阀室、1个阀井。该项目是国家鼓励类项目，为解决兴县居民生活采暖、商业及工业企业生产用气，改善兴县燃料结构，从而改善兴县的大气环境质量有积极意义。该项目管线及站场的建设不可避免会破坏占地范围内的土地，铲除占地范围内的植被，导致地面裸露，在施工期也会产生一些粉尘、废水、噪声、固废。其中管线为临时占地，分段施工，在放管敷设完毕后及时覆土进行生态恢复。进入运营期后，管线不再对生态环境产生影响；各站场为永久占地，各站场的占地面积都较小，安装设备简单，施工期较短，对生态环境的影响是短暂的，待施工完毕后，影响逐渐消失。且只要输气线路在运营期不退役，站场就永久使用，运营期会排放污染物，对于站场运营期产生的各类污染，企业都采取相对应的治理措施进行治理，保证污染物达标排放，站场对环境的影响较小。同时，站场在施工完毕后，除绿化区域外，其它区域地面都进行硬化处理，彻底杜绝水土流失。

因此，综合分析，本项目建设符合山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）的要求。

（2）与《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021] 5号）分析

吕梁市生态环境管控单元图见图1.3-2。由图分析，本项目站场、输气线路所在位置涉及到吕梁市的优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。

① 吕梁市生态环境管控单元分区

优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。主要分布在吕梁山生态屏障带以及沿黄水土流失生态脆弱区域。

重点管控单元：主要包括城市建成区、省级及以上开发区、各级产业园区和产业集聚区、以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在城镇化和工业化区域。

一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。

② 生态环境准入清单

在山西省总体准入清单的基础上，围绕吕梁市黄河流域生态安全屏障的要求和功能定位，根据优先保护、重点管控、一般管控三类生态环境管控单元特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，明确生态环境管控要求，建立市级总体准入清单和生态环境管控单元两级生态环境准入清单体系。市级总体准入清单体现全市普适性、一般性生态环境管控要求；生态环境管控单元清单体现差异性、落地性的管控要求。

优先保护单元：依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，加强吕梁山和沿黄水土流失生态脆弱区域生态保护红线和重要生态空间的保护，依法禁止或限制大规模开发，严格矿山开采等产业准入，加强矿区的生态治理与修复，加强煤层气开采过程中的生态保护和修复，提高水源涵养能力，保护森林生态系统，有效减少泥沙入河。在

汾河、三川河、文峪河、磁窑河等河流谷地以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展。

重点管控单元：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，发挥减污降碳协同效应。吕梁市作为汾渭平原大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，确有必要新建或改造升级的，要严格执行产能置换实施办法，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。平川四县在执行汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。积极推行城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。

一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省和我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

本项目与吕梁市生态环境总体准入清单管控要求具体分析如下：

表1.2-1  本项目与吕梁市生态环境总体准入清单的对照分析

| 管控类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1、禁止新建、扩建高排放、高污染项目。 2、禁煤区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施；除燃煤电厂、集中供热站和原料生产使用企业外，禁止销售、储存、运输、燃用煤炭及其制品。 3、不得新建、改建、扩建列入高污染行业退出目录的工业项目；不得生产、进口、销售、使用列入淘汰目录的设备和产品；不得采用列入淘汰目录的工艺。 4、不得在市、县（市、区）人民政府禁止的时段和区域燃放烟花爆竹和露天烧烤。 5、不得在本行政区域内露天焚烧秸秆、树枝、落叶等产生烟尘污染的物质；不得露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 | 本项目为天然气（煤层气）输气项目，包括124.1km的输气管线，6个站场、1个阀井、2个阀室， 不属于高耗能、高污染项目；不属于本行中规定禁止开发的项目 | 符合 要求 |
|  |  | 1、禁止新建、扩建高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。 2、含有毒有害污染物的工业废水分类收集和处理，不得稀释排放。 3、不得利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞灌注或者私设暗管等方式排放水污染物。 4、禁止利用无防渗漏措施的渠道、坑塘、溪沟等输送或者存贮含有毒、有害污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 5、禁止利用有毒有害的废弃物做肥料；禁止使用剧毒、高毒、高残留农药。 6、勘探、采矿、开采地下水、人工回灌补给地下水以及建设地下工程和污水输送管道，应当采取防护措施，不得污染地下水。 7、在城市建成区内，任何单位和个人不得向雨水收集口和雨水管道排放或者倾倒污水、污物、垃圾、危险废物。 | 本项目为天然气（煤层气）输气项目，包括124.1km的输气管线，6个站场、1个阀井、2个阀室， 不属于高耗能、高污染项目；生产过程中产生的检修废水排至排污池内自然蒸发；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水；各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排，各类废水分类处理或利用，不外排。不采用渗井、渗坑等排放水污染物。废水输送管道密闭，排污池、集水池采取防渗措施；不存在本行中规定禁止的活动。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、横泉水库一级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （2）设置排污口； （3）放养禽畜、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； （4）新增农业种植和经济林。 2、横泉水库二级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （2）设置排污口； （3）处置城镇生活垃圾； （4）建设未采取防渗漏措施的城镇生活垃圾转运站； （5）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； （6）建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。 3、横泉水库准保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、扩建对水体污染严重的建设项目； （2）改建增加排污量的建设项目； （3）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； （4）从事采砂、毁林等活动。 4、任何单位和个人不得侵占、损坏或者人为干扰监测设施及监控设备。 | 横泉水库位于吕梁市方山县境内。本项目建设地点及管线分布于吕梁市兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、圪垯上乡等乡镇，不涉及横泉水库。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、在河道管理范围内，禁止从事下列活动： （1）建设或者弃置妨碍行洪的建筑物、构筑物； （2）设置拦河渔具； （3）倾倒、堆放、掩埋矿渣、石渣、煤灰、垃圾； （4）清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器； （5）超标排放污水； （6）影响河势稳定、危害河岸堤防安全、妨碍河道行洪的其他活动。 2、在行洪河道内，禁止种植阻碍行洪的高秆作物、林木（堤防防护林、河道防浪林除外）。 3、在河道水面，禁止布设妨碍行洪、影响水环境的光能风能发电、餐饮娱乐、旅游等设施。 4、不得擅自围垦围占河道、围库（湖）造地、围占水库（湖）水域和人工水道。 5、在堤防和护堤地，禁止建房、安装设施（河道和水工程管理设施除外）、放牧、开渠、打井、耕种、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料（防汛物料除外）、开采地下资源、考古发掘以及开展集市贸易活动。 6、在堤防保护范围内，禁止从事危害堤防安全的活动。 7、护堤护岸林木，由河道管理单位组织营造和管理，其他任何单位和个人不得擅自砍伐、侵占或者破坏。 8、未经依法批准，不得在河道水系内填堵、缩减或者废除原有河道沟汊、贮水湖塘洼淀和废除原有防洪围堤，不得调整河道水系。 9、河道滩地不得作为基本农田或者占补平衡用地。 10、河道岸线不得擅自占用。 11、山区河道易发山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的河段，禁止从事开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定的活动。 12、禁止损毁、侵占堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛、水文、水工观测、通信照明等设施。 | 本项目部分管线穿越岚漪河、蔚汾河、南川河，同时兴县西门站距蔚汾河约80m、康宁阀井位于南川河岸边、曹家坡计量站距南川河约140m。输气管道位于河流底下，管道密闭，在正常情况下，对河道没有影响；站场（阀井）在占地范围内按照工程设计进行相应的工程建设，不建设与本项目无关的设施，产生的各类废水、废液、固体废物都采取相应的污染防治措施进行合理处置，不会对河道等产生影响。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、柳林泉域一级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （2）擅自挖泉、截流、引水； （3）将不同含水层的地下水混合开采； （4）新开凿用于农村生活饮用水以外的岩溶水井； （5）矿井直接排放岩溶水； （6）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物； （7）衬砌封闭河道底板； （8）在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。 2、柳林泉域二级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建耗水量大或者对水资源有污染的建设项目； （2）衬砌封闭河道底板； （3）利用河道、渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废物； （4）利用透水层储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药； （5）建设城市垃圾、粪便和易溶、有害有毒废弃物堆放场。 3、在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区内，禁止从事下列活动： （1）利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾； （2）对不同含水层地下水混合开采。 4、在柳林泉域地面标高低于805米的区域内，严禁新开凿岩溶地下水井。 | 柳林泉域范围涉及方山县、离石区、 中阳县，本项目建设地点及管线分布于兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、圪垯上乡等乡镇，不涉及柳林泉域保护区。 | 符合 要求 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 1、城乡建设和发展不得擅自占用河道滩地，确需占用的，应当符合行洪和供水要求。 2、在河道管理范围内进行下列活动，应当经市、县 (市、区)人民政府审批部门批准： （1）采砂、采石、取土、弃置砂石或者泥土； （2）爆破、钻探、挖筑鱼塘； （3）在河道滩地存放物料、开采地下资源及进行考古发掘； （4）种植、养殖、经营旅游、水上训练、举办赛事、影视拍摄等； （5）其他妨碍行洪安全、水工程安全的活动。 3、在河道管理范围内从事开采矿产资源、建设地下工程或者考古发掘活动，不得影响河道和堤防工程安全。 | 本项目部分管线穿越岚漪河、蔚汾河、南川河，同时兴县西门站距蔚汾河约80m、康宁阀井位于南川河岸边、曹家坡计量站距南川河约140m。本项目是经吕梁市发展和改革委员会批复的建设项目，各站场（阀室、阀井）永久占地取得了吕梁市住房保障和城乡建设管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。 项目按照工程设计进行相应的工程建设，不开展与本项目无关的本行所列的开发建设活动。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区，应当遵守下列规定： （1）控制岩溶地下水开采； （2）合理开发孔隙裂隙地下水； （3）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； （4）在地表水工程供水范围内，实施地下水关井压采。 | 柳林泉域范围涉及方山县、离石区、 中阳县，本项目建设地点及管线分布于兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、圪垯上乡等乡镇，不涉及柳林泉域保护区。 |  |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1、对列入高污染行业退出目录的项目有计划地调整退出，支持高污染项目实施技术改造或者自愿关闭、搬迁、转产。 | 本项目为天然气（煤层气）输气项目，不属于高污染行业，未列入高污染行业 | 符合 要求 |
|  |  | 1、合理布局开发区、工业聚集区产业和规模，新建、改建、扩建项目充分考虑园区环境容量的承载能力，引导企业项目有序进入和退出园区。 2、依法对水污染较重的企业实施技术改造或者关闭、搬迁、转产。 3、依法淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。 | 本项目不属于本行所列内容 | 符合 要求 |
|  |  | 1、一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 2、二级保护区内已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | 本项目只有宋家山阀室~瓦塘镇输气线路中部分管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内；石岭则~兴县西门站输气线路中部分管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内，管线为密闭，并不排放污染物。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河、穿河、临河工程设施，根据国家规定的防洪标准，由县（市、区）人民政府水行政主管部门报请同级人民政府责令限期改建或者拆除。 2、擅自围垦或者围占河道、围库（湖）造地、围占水库（湖）水域和人工水道的，由市、县(市、区)人民政府依法予以清退。 3、对于已作为农村集体土地承包给农民耕种的滩地，所在地人民政府应当有计划地组织农民退耕还滩；对于农民擅自占用的滩地，由所在地人民政府依法予以清退。 | 本项目部分管线穿越岚漪河、蔚汾河、南川河，同时兴县西门站距蔚汾河约80m、康宁阀井位于南川河岸边、曹家坡计量站距南川河约140m。本项目是经吕梁市发展和改革委员会批复的建设项目，各站场（阀室、阀井）永久占地取得了吕梁市住房保障和城乡建设管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。 项目按照工程设计进行相应的工程建设，不开展与本项目无关的本行所列的开发建设活动。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、市、县（区）人民政府应当加强管理，对直接影响柳林泉域水资源的采矿工程，采取限采、停采或者封闭措施；对直接影响柳林泉域水资源的取水工程，采取限量取水、停止取水或者封闭措施。 | 本项目不涉及柳林泉域。 | 符合 要求 |
| 污染物排放管控 | 1、工业企业按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，安装和使用自动监测设备，配合生态环境主管部门的实时监督监测。 2、重点污染企业采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 3、在市、县（市、区）人民政府启动重污染天气应急预案后，工业企业及时启动重污染天气应急响应操作方案，落实应急减排措施。 4、在重污染天气集中出现的季节，严格执行市、县（市、区）人民政府组织实施的错峰生产、施工、运输的规定。 5、储油储气库、加油加气站及油罐车、气罐车应当安装油气回收设施并保持正常运行，每年向生态环境主管部门报送油气排放检测报告。 6、排放油烟的餐饮服务业经营者和企事业单位食堂应当安装油烟净化设施，保持正常使用，定期清洗、维护并保存记录，实现油烟达标排放。 | 本项目中上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站的锅炉排气筒设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，配合生态环境主管部门的实时监督监测。食堂安装油烟净化器，保持正常使用，定期清洗、维护并保存记录，实现油烟达标排放。本行所列其它内容，本项目不涉及。 | 符合 要求 |
|  | 1、实施重点水污染物排放总量控制。在本市行政区域内，排放的水污染物不得超过国家、省规定的污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 2、工业污水进行预处理后，达到行业水污染排放标准的，方可向集中处理设施排放。 3、不得通过篡改、伪造、毁灭监测数据或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放水污染物。 4、工业企业、工业集聚区外排废水达到水污染物综合排放地方标准。 5、城镇污水集中处理设施的运营单位应当保障污水集中处理设施的正常运行，对出水水质负责，外排水污染物应当达到水污染物综合排放地方标准。 | 本项目各站场生产过程中产生的检修废水排至排污池内自然蒸发；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水；各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排，各类废水分类处理或利用，不外排。 | 符合 要求 |
|  | 1、在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、畜禽养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 2、符合保护区、准保护区内新建、改建、扩建条件的建设项目，应当进行水源水环境影响评价。 3、市、县人民政府应当加强水环境综合治理，推进城乡污水、垃圾集中收集和无害化处置设施建设，防治工业点源污染和农业面源污染，保障水源水环境安全。 | 本项目只有宋家山阀室~瓦塘镇输气线路中部分管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内；石岭则~兴县西门站输气线路中部分管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内，输气管线为密闭，埋设在地面下，不排放任何污染物，不会污染水体。 | 符合 要求 |
| 环境风险防控 | 1、政府有关部门应当对过境的危险化学品运输车辆采取必要安全防护措施，防止污染饮用水水源。 2、生态环境主管部门应当定期对保护区、准保护区的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，制定相应的风险防范措施并督促落实。 3、市、县人民政府应当组织制定水源污染事故应急处置方案，发生或者可能发生造成饮用水水源污染的突发性事故时，应当依法启动相应的应急方案，做好应急供水准备。 4、保护区、准保护区内可能发生水污染事故的企业事业单位、供水单位应当制定水污染事故应急方案，落实预警、预防机制和保障措施，提高水污染事故防范和处置能力。 | 本项目输送气然气（煤层气）为管道密闭输送，埋设在地下，在正常情况下，对环境没有影响。在事故时，输气管道出现泄漏天然气时，泄漏的天然气穿过河流泄漏到大气中，天然气中气体成分均为不溶于水物质，因此对水质基本没有影响。 | 符合 要求 |
|  | 1、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府生态环境主管部门备案。 2、土地使用权已经被地方人民政府收回，土壤污染责任人为原土地使用权人的，由地方人民政府组织实施土壤污染风险管控和修复。 | 本项目各站场（阀室、阀井）永久占地取得了吕梁市住房保障和城乡建设管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。本项目不属于土壤污染重点监管单位。 | 符合 要求 |
| 资源利用 效率 | 水资源利用 | 1、2025、2035年吕梁市水资源利用上线执行水利部门关于水资源开发利用总量、强度、效率等相关管控要求。 | 本项目只有各站场的生活用水、锅炉补充水、一年一次的检修废水、设备外壁及场地冲洗用水，用总量、强度很小，不会超过吕梁市水资源利用上线 | 符合 要求 |
|  | 能源利用 | 1、2025、2035年吕梁市能源利用上线执行吕梁市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求。 | 本项目是为兴县城市的发展及工业园区的发展提供能源，对于改善城市燃料结构、改善兴县的大气环境质量有积极的作用，能够满足吕梁市能源利用上线及吕梁市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求。 | 符合 要求 |
|  |  | 1、禁煤区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施；除燃煤电厂、集中供热站和原料生产使用企业外，禁止销售、储存、运输、燃用煤炭及其制品。 | 本项目各站场输送天然气（煤层气），锅炉以天然气（煤层气）作为燃料，不燃用、不销售、不储存、不运输高污染燃料。 | 符合 要求 |
|  | 土地资源 | 1、2025、2035年吕梁市土地资源利用上线执行自然资源部门关于土地资源开发利用总量及强度相关管控要求。 | 本项目输气管线为临时占地，管线铺设完毕后，地面恢复原状。各站场（阀室、阀井）永久占地取得了吕梁市住房保障和城乡建设管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。 | 符合 要求 |

③ 本项目的符合性分析

本项目为天然气（煤层气）管线项目，起点为中澳集气2站，终点仍为瓦塘分输站，线路总体走向为自西向东，自南向北敷设，沿途经过圪垯上乡、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、康宁镇、蔡家崖乡、瓦塘镇，线路总长124.1km，途中设置 6座天然气站场、2座阀室、1个阀井。该项目是国家鼓励类项目，为解决兴县居民生活采暖、商业及工业企业生产用气，改善兴县燃料结构，从而改善兴县的大气环境质量有积极意义，能源利用符合吕梁市能源利用上线及吕梁市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求。该项目管线及站场的建设不可避免会破坏占地范围内的土地，铲除占地范围内的植被，导致地面裸露，在施工期也会产生一些粉尘、废水、噪声、固废。其中管线为临时占地，分段施工，在放管敷设完毕后及时覆土进行生态恢复。进入运营期后，管线不再对生态环境产生影响；各站场为永久占地，各站场（阀室、阀井）永久占地取得了吕梁市住房保障和城乡建设管理局的建设项目选址意见书，占地符合要求。各站场的占地面积都较小，安装设备简单，施工期较短，对生态环境的影响是短暂的，待施工完毕后，影响逐渐消失。且只要输气线路在运营期不退役，站场就永久使用，运营期会排放污染物，对于站场运营期产生的各类污染，企业都采取相对应的治理措施进行治理，保证污染物达标排放，站场对环境的影响较小。同时，站场在施工完毕后，除绿化区域外，其它区域地面都进行硬化处理，彻底杜绝水土流失。

因此，综合分析，本项目建设符合《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021] 5号）的要求。

基于以上分析得出，本项目不在生态保护红线范围内，不属于高耗能高污染项目，不突破资源利用上限，不属于环境准入负面清单，在采取环评规定的环保措施及生态恢复措施后，能实现污染物达标排放，对生态环境影响较小。所以，本项目满足“三线一单”要求。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题及环境影响有：

1、生态破坏及恢复

本项目已经建成，施工期已经结束。重点关注项目施工建设时造成的生态破坏是否进行了生态恢复，是否遗留有环境问题，以及项目运营期对生态环境的影响及采取的保护措施。

2、地下水

本次环评重点关注项目运营对地下水环境产生的影响及采取的措施。

3、固体废物

重点关注本项目施工期弃土弃渣是否得到全面治理，是否存在遗留的环境问题以及运营期固体废物的产生情况及最终的处理处置措施。

4、噪声

关注运营期各站场噪声对区域环境及周围敏感村庄的影响及采取的措施。

5、风险

重点关注天然气管线泄漏，遇火发生火灾、爆炸对周围环境产生的污染影响和生态破坏，以及采取的风险防范措施。

## 1.5 环境影响评价结论

本项目为天然气（煤层气）输送项目，起点为中澳集气2站，终点仍为瓦塘分输站，线路总体走向为自西向东，自南向北敷设，沿途经过圪垯上乡、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、康宁镇、蔡家崖乡、瓦塘镇，线路总长124.1km，沿途设置 6座场站、2座阀室、1个阀井。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类项目，符合国家产业政策；不在兴县县城总体规划范围内，不违背兴县县城总体规划的要求；符合《山西省兴县城市燃气专项规划（2011-2020）》的要求；不违背《兴县生态功能区划》与《兴县生态经济区划》中的保护要求与发展方向；符合 “三线一单”的要求。 该项目施工工程已经结束，施工期对生态环境造成的破坏大部分已经按照原用地性质进行了生态恢复；运营期输气管线埋设在地下，对环境基本没有影响，运营期对环境有影响的仅为各站场，经工程分析，采取环保措施后，各站场大气污染物做到了达标排放，污染源对区域环境质量影响较小；设备噪声采取防噪措施后，厂界噪声达标排放，不会对周围声环境敏感点造成影响；产生的固体废物也得到合理处置；产生的各类废水综合利用；环境风险在可控范围内，综合分析，项目建设对区域的环境影响较小。

综上所述，评价认为兴县华盛燃气有限责任公司负责建设的兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）变更项目在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施和生态保护措施的前提下，项目对周围环境的影响较小，可为环境所接受，从环保角度考虑该项目是可行的。

# 第二章  总   则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1 任务依据

1、环境影响评价委托书，2021年8月2日；

2、吕梁市行政审批服务管理局《关于同意变更兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目部分建设内容的批复》（吕审批投资函[2020]25 号）；

3、兴县行政审批服务管理局《兴县行政审批服务管理局关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目建设内容及规模调整的请示》（兴审管审字[2020]170 号）。

### 2.1.2 政策与法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

6、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

7、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

8、《中华人民共和国河道管理条例》，2017 年 10 月 7 日；

9、《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；

10、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2021年1月1日实行；

11、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），2019年10月30日；

12、环境保护部发[2012]77号“关于进一步加强环境评价管理防范环境风险的通知”，2012年7月3日；

13、环境保护部发[2012]98号“关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知”，2012年8月8日；

14、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号，2014 年 4 月 11日；

15、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016 年 10 月 26 日；

16、《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，环境保护部公告 2018 年第 9 号，2018 年 1 月 15 日；

17、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22 号，2018年 6 月 27 日；

18、《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部部令第 4 号，2018 年 7 月 16 日；

19、《汾渭平原 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，环大气[2019]98 号，2019 年 11 月 04 日；

20、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》，环办环评函

[2019]910 号，2019 年 12 月 13 日；

21、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环境保护部环办[2015]52号，2015 年6 月4 日；

22、生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部等部委《京津冀及周边地区2019~2020年秋季大气污染综合治理攻坚行动方案》，环大气[2019]88 号，2019年9月25日；

23、《山西省环境保护条例》，2017年3月1日；

24、《（山西省环境保护条例）实施办法》，2020 年 3 月 15 日；

25、《山西省大气污染防治条例》（2018年修正版），2019年1月1日；

26、《山西省水污染防治条例》，2019年10月1日；

27、《山西省土壤污染防治条例》，2020 年 1 月 1 日。

28、《山西省地下水污染防治实施方案》（2011-2020 年），2019 年 10 月 1 日；

29、《山西省泉域水资源保护条例》（2010 修正版），2010 年 11 月 26 日；

30、《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），2019年11月1日；

31、《关于印发<山西省主体功能区划>的通知》，晋政发[2014]9 号，2014 年 04 月10 日；

32、《关于印发山西省 2013-2020 年大气污染治理措施的通知》，晋政办发〔2013〕

19 号，2013 年 2 月；

33、山西省环保厅，晋环发[2015]25号，关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，2015年2月28日；

34、山西省人民政府，晋政发[2018]30号，《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，2018年7月29日；

35、山西省生态环境厅，晋环审批[2019]117号《山西省生态环境厅关于进一步加强重污染行业建设项目环评审批监管的通知》，2019年6月28日；

36、《关于印发吕梁市打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，吕政发[2018]14 号，2018 年 08 月 21 日；

37、《关于印发吕梁市打赢蓝天保卫战 2020 年决战计划的通知》，吕政发[2020]19号，2020 年 04 月 14 日；

38、《关于印发吕梁市水污染防治 2019 年行动计划的通知》，吕环组办发[2019]205号，2019 年 10 月 10 日；

39、《关于印发吕梁市土壤污染防治 2020 年行动计划的通知》，吕环组办发2020]114号，2020 年 7 月 8 日。

### 2.1.3 技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）；

10、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

11、《国家危险废物名录》（2021版），2021年1月1日；

12、《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017 年第 43 号；

13、《土地复垦技术标准（试行）》，国家土地管理局，1995年7月；

14、《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)；

15、《开发建设项目水土保持方案技术规范》GB50433-2008。

### 2.1.4 参考资料

1、《兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目变更申请报告》，2020年8月；

2、《兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书》，2016年3月；

3、《上庄、冯乐阀室站改项目岩土工程勘察报告》，2021年4月；

4、兴县的其它自然、社会资料。

## 2.2 评价因子筛选

### 2.2.1 环境影响因素识别

本项目对环境的主要影响可分为施工期和营运期两个阶段。项目环境影响因素识别见表 2.2-1。

表2.2-1 环境影响识别表

| 时段 | 类 别 | 对环境可能产生的影响 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 地面开挖、材料堆放产生的粉尘、施工机械行驶产生扬尘和尾气污染，影响施工区环境空气。 |
|  | 地表水环境 | 生活污水、施工清管废水及试压废水若排入水体使水质下降。 |
|  | 地下水环境 | 生活污水、施工清管废水及试压废水渗入地下，影响地下水水质。 |
|  | 声环境 | 车辆行驶和施工机械产生的产生交通噪声；施工机械设备产生的设备噪声，影响施工区声环境质量及对附近居民生活产生噪声影响 |
|  | 固体废物 | 管沟开挖、站场建设的工程弃土/弃渣、施工废料以及施工人员生活垃圾乱堆乱排影响区域环境。 |
|  | 生态环境 | 管沟基础开挖、土石方堆放等破坏地表植被和农作物，平整施工带、开挖管沟产生废弃土石方，弃方处置不当易形成水土流失，并对原有植被产生破坏。同时会区域动物生活环境产生影响，并影响景观。 |
| 运营期 | 环境空气 | 在正常状况下，各站场锅炉废气排放对环境空气产生影响。 在非正常状况下，工艺设备检修放散气、清管作业放散气、各站场工艺设备超压排放、紧急事故情况下放散气对区域空气质量有一定影响。 |
|  | 地表水环境 | 锅炉排污水、职工生活污水、检修工艺设备清洗水、设备外壁及场地冲洗水未合理利用外排入地表水环境会其产生影响。 |
|  | 地下水环境 | 锅炉排污水、职工生活污水、检修工艺设备清洗水、设备外壁及场地冲洗水未合理利用下渗地下会地下水环境产生影响。 |
|  | 声环境 | 各站场过滤器、调压设备、超压安全阀、泵类、锅炉风机等以及各站场检修或系统超压放空排放等产生的噪声。 |
|  | 固体废物 | 各站场产生生活垃圾、清管废渣、过滤废液、更换的废滤芯、废液压油等如果没有合理处置对环境的影响。 |
|  | 生态环境 | 管线在运营期对生态环境没有影响。各站场运营期排放的污染物对评价范围内的植被、动物、土壤、水土流失方面产生的影响 |
|  | 环境风险 | 天然气泄漏造成火灾、爆炸、安全等事故，对周边环境造成影响。 |

由上表可知，施工期环境影响如果未合理处置对各环境要素影响较重，但施工期相对较短，随着工程建设结束，在一定时期逐渐消失。经调查，目前，企业施工期已经结束，已经不再产生废水、废气、废渣、噪声，并对破坏的临时占地进行了部分生态恢复，对生态环境的破坏已随着植被的恢复正在逐渐恢复。而营运期产生的各类污染如果不进行合理处置，对各环境要素产生的影响持续时间长，贯穿于整个营运期。

因此，本次环评将对施工期回顾，对施工期遗留的环境问题提出治理措施。将营运期作为项目关注的重点，必须对污染物进行治理，对生态环境进行保护。

### 2.2.2 评价因子识别

本项目施工期已经结束，不再产生施工期的废水、废气、废渣、噪声。本次环境影响评价重点关注运营期。运营期对各环境要素产生影响的工艺环节及污染因素如下：

表2.2-2 环境影响因子识别表

| 时段 | 类 别 | 影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 运营期 | 环境空气 | 各站场锅炉燃烧天然气排放的废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX |
|  |  | 部分站场的食堂油烟 |
|  |  | 工艺设备检修放散气、清管作业放散气、各站场工艺设备超压排放、紧急事故情况下放散气，其主要成份是CH4 |
|  | 地表水环境 | 各站场软化排水、锅炉排污水，主要污染物为盐类 |
|  |  | 职工生活，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等 |
|  |  | 检修工艺设备清洗废水，主要污染物为SS、石油类等 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗废水，主要污染物为SS、石油类等 |
|  | 地下水环境 | 职工生活污水、检修工艺设备清洗水、设备外壁及场地冲洗水未合理利用下渗地下；天然气过滤废液、各类电机、调压器会产生少量液压油等固体废物未合理处置，下渗对地下水的影响，主要污染物为氨氮、石油类等 |
|  | 声环境 | 各站场过滤器、调压设备、超压安全阀、泵类、锅炉风机等设备产生的噪声 |
|  |  | 各站场检修或系统超压放空排放等产生的噪声 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾、清管废渣、过滤废液、更换的废滤芯、废液压油 |
|  | 生态环境 | 对植被、动物、土壤、水土流失的影响 |
|  | 环境风险 | 天然气泄漏造成火灾、爆炸、安全等事故排放废气，主要污染物为CH4 |

### 2.2.3 评价因子筛选

本次评价主要是根据以上对工程和周围环境之间相互影响的综合分析结果，结合本工程具体的排污种类、强度及周围环境影响程度的大小，经筛选确定出主要评价因子如下：

（1）环境空气

现状评价因子：PMl0、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3。

预测因子：PMl0、SO2、NOx

（2）地表水

本项目各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；检修工艺设备清洗废水排至排污池，自然蒸发不外排；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，主要污染物为盐类，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水，不会对水环境产生影响，因此不进行地表水环境现状评价。主要对各类废水综合利用的可行性进行分析。

（3）地下水

现状评价因子：

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-共计8项；

②pH、氨氮、NO3-N、NO2-N、挥发酚、氰化物、砷（As）、汞(Hg)、六价铬（Cr6+）、总硬度、铅（Pb）、氟化物、镉（Cd）、铁（Fe）、锰（Mn）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群、耗氧量，共21项。

预测因子：氨氮、石油类。

- 固体废物：

危险废物：天然气过滤废液、废滤芯、清管废渣、调压器产生少量液压油。

一般固废：生活垃圾。

（5）声环境：

现状评价因子：等效A声级Leq(A)

预测因子：等效A声级Leq(A)

（6）生态环境：

土地利用类型、植被覆盖、土壤侵蚀、生物多样性、生态系统、景观

（7）土壤环境：

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于土壤环境影响评价等级的规定，本项目属“交通运输仓储邮政业中其他类”，为IV类项目。因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

- 环境风险：

评价与预测因子：甲烷（CH4）

## 2.3 评价标准

### 2.3.1环境质量标准

1、环境空气

本项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。详见表2.3-1。

表2.3-1   《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准   单位：µg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |
| CO | 24小时平均 1小时平均 | 4 10 |
| O3 | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160 200 |

2、地表水

根据 《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目涉及的河段：蔚汾河奥家湾~入黄河，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；岚漪河铺上~入黄河，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。详见表2.3-2。

表2.3-2   地表水环境质量标准         单位：mg/L （pH除外）

| 污染物名称 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类标准浓度限值 | 6-9 | ≥30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1.5 |
| Ⅴ类标准浓度限值 | 6-9 | ≥40 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤2.0 |

3、地下水

本项目所在区域地下水以人体健康为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。详见表2.3-3。

表2.3-3  《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)

| 项目 | pH | 总硬度 | 氟化物 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| 项目 | 挥发酚 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤100 | ≤3.0 |
| 项目 | 六价铬 | 镉 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铅 | 溶解性总固体 | 耗氧量 |
| 标准值 | 0.05 | 0.005 | 250 | 250 | 0.01 | 1000 | 3.0 |
| 注： 总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为 CFU/100mL，菌落总数单位为CFU/mL，pH无量纲，其余mg/L。 |

4、声环境

本项目输气管线埋设在地下，在运营期对声环境没有影响。对声环境有影响的主要是各站场、阀室及阀井。根据设置情况，瓦塘分输站、兴县西门站位于居住、工业混杂区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。其它站场、阀室、阀井以及周围环境敏感目标位于农村地区，声环境《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准，执行详见表2.3-4。

表2.3-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准    单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |

### 2.3.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

本项目工艺设备检修放散气、清管作业放散气、各站场工艺设备超压排放、紧急事故情况都属于非正常排放状况，排出的放散气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，见表2.3-5。

燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。具体见表2.3-6。

职工食堂饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）小型食堂标准，具体见表2.3-7。

表2.3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 氮氧化物 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

表2.3-6  《锅炉大气污染物排放标准》（DB 14/1929-2019）

| 污染源 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 新建燃气锅炉 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 烟气黑度 (林格曼黑度，级) |
|  | 5 | 35 | 50 | ≦1 |
| 监控位置 | 烟囱或烟道 | 烟囱排放口 |

表2.3-7  饮食业油烟排放标准（试行）（GB18432-2001）

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 |

2、水污染物排放标准

本项目运营期输气管线不产生废水。

各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；检修工艺设备清洗废水排至排污池，自然蒸发不外排；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于各站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。各站场废水不外排。

3、噪声排放标准

运营期各站场厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表2.3-8。

表2.3-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求。

## 2.4 评价等级和评价范围

### 2.4.1 环境空气评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。

如污染物数i大于1，取P值中的最大者Pmax。按表2.4-1评价工作分级判据进行分级。

表2.4-1   环境空气评价工作分级

| 评价级别 判据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 | Pmax≥10% | 1%≤Pmax<10% | Pmax≤1% |

本项目正常运营时的大气污染物为各站场的锅炉排放的烟尘、SO2、NOX，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式对各站场的污染源进行估算分析，环境空气评价等级计算结果见表2.4-2。

表2.4-2  环境空气评价等级计算结果表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 最大地面空气质量浓度Ci（ug/m3） | 最大浓度占标率Pi (%) | 最大浓度落地点距离(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站锅炉 | SO2 | 0.9838 | 0.1968 | 29 | 三级 |
|  |  | NOx | 12.7426 | 6.3713 | 29 | 二级 |
|  |  | TSP | 1.2491 | 0.2776 | 29 | 三级 |
| 2 | 冯乐站 | SO2 | 0.9838 | 0.1968 | 29 | 三级 |
|  |  | NOx | 12.7426 | 6.3713 | 29 | 二级 |
|  |  | TSP | 1.2491 | 0.2776 | 29 | 三级 |
| 3 | 赵家坪计量站 | SO2 | 0.6791 | 0.1358 | 27 | 三级 |
|  |  | NOx | 8.8077 | 4.4038 | 27 | 二级 |
|  |  | TSP | 0.9173 | 0.2038 | 27 | 三级 |
| 4 | 兴县西门站 | SO2 | 0.9009 | 0.1802 | 27 | 三级 |
|  |  | NOx | 11.8310 | 5.9155 | 27 | 二级 |
|  |  | TSP | 1.2173 | 0.2705 | 27 | 三级 |
| 5 | 瓦塘分输站 | SO2 | 0.6729 | 0.1346 | 27 | 三级 |
|  |  | NOx | 8..8075 | 4.4037 | 27 | 二级 |
|  |  | TSP | 0.8561 | 0.1902 | 27 | 三级 |

由表2.4-2可知，本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站各站场主要污染物最大地面质量浓度占标率都以NO2 为最大，分别为6.37%、6.37%、4.40%、5.92%、4.40%，为1%＜Pmax＜10%，所以，本项目各站场的环境空气评价等级都为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。所以，根据导则确定的原则并考虑项目周边村庄分布情况最终确定本项目环境空气评价范围为：分别以上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站各站场为中心，5km×5km的范围。

### 2.4.2 地表水评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018），本项目属于水污染影响型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价等级。同时根据导则规定 ，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

本项目各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；检修工艺设备清洗废水排至排污池，自然蒸发不外排；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。综合考虑，本项目地表水的评价等级为三级B。

因此，本次评价只进行地表水环境影响分析，分析本项目各类废水的产排情况及各类废水综合利用的可行性。

### 2.4.3 地下水评价工作等级与评价范围

2.4.3.1地下水评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：

1、建设项目行业分类

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于目录F石油、天然气，41石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线），编制环境影响报告书，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

2、地下水环境敏感程度分级及评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，敏感程度分级原则见表2.4-3，评价工作等级分级见表2.4-4。

表2.4-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.4-4   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

同时，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：线性工程根据所涉地下水环境敏感程度和主要站场位置（如输油站、泵站、加油站、机务段、服务站等）进行分段判定评价等级，并按相应等级分别开展评价工作。

根据以上要求，本项目评价工作等级判定见下表2.4-5。

表2.4-5   本项目分段判定工作等级分级表

| 序号 | 场站分段 | 性质 | 敏感目标 | 敏感程 度分级 | 行业 类别 | 工作 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中澳集气~上庄站 | 输气支线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井及其他敏感目标 | 不敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 2 | 上庄站~冯乐站 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井及其他敏感目标 | 不敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 3 | 冯乐站~赵家坪计量站 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井及其他敏感目标 | 不敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 4 | 赵家坪计量站~康宁阀井 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井 | 不敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 5 | 康宁阀井~曹家坡计量站 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内有村庄分散式饮用水井及其他敏感目标 | 较敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 6 | 曹家坡计量站~石岭则阀室 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 7 | 石岭则阀室~兴县西门站 | 输气支线 | 管线两侧200m范围内有村庄分散式饮用水井，部分管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内 | 敏感 | Ⅲ类 | 二级 |
| 8 | 石岭则阀室~宋家山阀室 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 9 | 宋家山阀室~瓦塘分输站 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井，部分管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内 | 敏感 | Ⅲ类 | 二级 |
| 10 | 上庄站 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 11 | 冯乐站 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 12 | 赵家坪计量站 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 13 | 康宁阀井 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 14 | 曹家坡计量站 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 15 | 石岭则阀室 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 16 | 兴县分输站 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 17 | 宋家山阀室 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 18 | 瓦塘分输站 | 站场 | 周边有村庄分散式饮用水井 距瓦塘镇集中供水水源地二级保护区约380m | 较敏感 | III类 | 三级 |

通过上表的分析可以看出，本项目宋家山阀室~瓦塘镇输气线路中部分管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内；石岭则~兴县西门站输气线路中部分管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内，地下水环境敏感程度为敏感，则地下水评价级别为二级。

瓦塘分输站周边有村庄分散式饮用水井，并距瓦塘镇集中供水水源地二级保护区约380m，在其保护区以外的补给径流区，为较敏感；其他线路及站场只涉及周边或沿线村庄分散式饮用水井，不涉及其他敏感因素，地下水环境敏感程度为较敏感或不敏感，则地下水评价级别为三级。

2.4.3.2地下水评价范围确定

1、评价范围确定原则

根据《环境影响评价技术导则地下水环境HJ610-2016》要求，线性工程应以工程边界两侧向外延伸200m作为调查评价范围；穿越饮用水源准保护区时，评价范围应至少包含水源保护区；线性工程站场的调查评价范围确定可采用公式计算法、查表法、自定义法确定。

2、瓦塘分输站及宋家山阀室~瓦塘分输站部分河谷段

采用自定义法确定调查评价范围：以瓦塘分输站所在位置岚漪河河谷上游1.0km，下游4.0km，南北以二级阶地与丘陵区地层交界为界，确定调查评价范围为7.25km2。

3、兴县西门站及石岭则阀室~兴县西门站部分河谷段

采用自定义法确定调查评价范围：以兴县西门站所在位置蔚汾河河谷上游1.0km，下游5.0km，南北以二级阶地与丘陵区地层交界为界，确定调查评价范围为8.78km2。

4、其它场站以及主管线、支管线

其它场站、主管线、支管线工程边界两侧向外延伸 200m 作为调查评价范围。总评价范围约64.4km2。

### 2.4.4 声环境评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中噪声评价等级划分原则，除瓦塘分输站、兴县西门站声环境功能为2类区，其余站场声环境功能都适用于GB3096-2008 规定的1类区，因此，声环境评价等级确定为二级。

声环境评价范围为：各场站厂界四周外扩200m范围。

### 2.4.5 生态环境评价工作等级与评价范围

1、等级划分原则

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境评价等级的规定，生态影响评价工作等级划分表见表2.4-6。

表2.4-6  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

且当工程占地（含水域）范围的面积或长度分属两个不同评价工作等级时，原则上应按其中较高的评价工作等级进行评价。

2、本项目生态评价等级确定

对照《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中关于特殊生态敏感区、重要生态敏感区的界定，本项目所处区域不属于生态敏感区，生态敏感性属于一般区域。

本项目天然气输气管线总长度124.1km>100km，生态评价等级为二级。

本项目永久占地面积约	4.4608hm2，临时占地面积为217.90hm2，总占地面积为222.3608hm2。即总占地面积2km2＜2.2208km2＜20km2，生态评价等级为三级。

综合确定，本项目生态环境评价等级为二级。

3、本项目生态评价范围确定

根据生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区与间接影响区域的原则，本次生态评价范围依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度与生态因子之间的相互影响和相互依存的关系确定。

综合确定生态环境评价范围为：输气管线及站场外扩200m范围。

### 2.4.6 土壤环境评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于土壤环境影响评价等级的规定，本项目属“交通运输仓储邮政业中其他类”，为IV类项目。因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

### 2.4.7 环境风险评价工作等级与评价范围

由于天然气（甲烷）不溶于水，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），不属于涉水风险物质，因此本评价在进行环境敏感程度确定时仅确定大气环境敏感程度。

依据各单元大气敏感程度、危险物质及工艺系统危险性的分析对本项目大气环境进行风险潜势判别，从而判别其大气环境风险评价等级。经判别（具体见5.7.1）：本项目上庄站~冯乐站、冯乐站~赵家坪计量站、赵家坪计量站~康宁阀井、曹家坡计量站~石岭则阀室、石岭则阀室~宋家山阀室、宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线段为三级评价；其它管线段及站场为简单分析。

评价范围：本项目上庄站~冯乐站、冯乐站~赵家坪计量站、赵家坪计量站~康宁阀井、曹家坡计量站~石岭则阀室、石岭则阀室~宋家山阀室、宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线段的评价范围为：距管道中心线两侧200m范围。其它管线段及站场为简单分析。

## 2.5 相关规划及环境功能区划

### 2.5.1 《山西省主体功能区划》

根据《山西省主体功能区规划》，全省区域内主体功能区划分为国家级和省级两个层级，分别包括重点开发区域、限制开发的农产品主产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类区域。

《山西省主体功能区规划》总图见图2.5-1。

本项目建设地点及管线分布于兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、圪垯上乡等乡镇。对照《山西省主体功能区规划》，项目所属的兴县属于规划中的“国家级限制开发的重点生态功能区”中的“黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区”。该功能区简述如下：

1、功能定位

黄河中游干流水土流失控制的核心区域，黄河中下游生态安全保障的关键区域，黄土高原水土流失治理的重点区域。

2、发展方向

——开展小流域综合治理和淤地坝系建设，实施封山禁牧，恢复退化植被。加强幼林抚育管护，巩固和扩大退耕还林（草）成果，促进生态系统恢复。

——改造中低产田，加强基本农田保护，大力推行节水灌溉、雨水积蓄、保护性耕地等技术，发展旱作节水农业。

——推进生态型产业发展，鼓励发展特色林果业和种植业，建立优质农产品生产与加工基地。

——在现有城镇布局基础上重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城所在镇和部分重点镇（乡），实施点状开发。

包括：忻州市的神池县龙泉镇、五寨县砚城镇、五寨县三岔镇、岢岚县岚漪镇、岢岚县三井镇、河曲县文笔镇、保德县东关镇、保德县杨家湾镇、偏关县新关镇，临汾市的吉县吉昌镇、吉县屯里镇、乡宁县昌宁镇、乡宁县管头镇、蒲县蒲城镇、蒲县乔家湾乡、大宁县昕水镇、永和县芝河镇、隰县龙泉镇、隰县午城镇、汾西县永安镇，吕梁市的中阳县宁乡镇、中阳县枝河镇、兴县蔚汾镇、兴县康宁镇、兴县魏家滩镇、兴县瓦塘镇、兴县蔡家崖乡、临县临泉镇、临县碛口镇、临县三交镇、柳林县柳林镇、柳林县留誉镇、柳林县成家庄镇、石楼县灵泉镇等 34 个镇（乡）。

——在有条件的地区之间，通过水系、绿带等构建生态廊道 ⑦ ，依托县城所在镇和重点城镇，加大生态型社区的建设力度。

——吸引人口合理流动，引导人口有序转移，引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城所在镇和重点城镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城所在镇和重点城镇，避免新建孤立的村落式移民社区。

——严格控制开发强度，保护优先、适度开发、点状发展，城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。

——对各类开发活动尤其是能源和矿产资源开发及建设进行严格监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地维护生态系统的稳定性和完整性。

本项目为天然气管线项目，施工期采取扬尘、废水、固废等防治措施，施工结束后临时占地采取生态恢复措施后，弥补了项目建设对生态环境的破坏；运营期天然气输送管线埋在地下，不会产生污染，仅是各站场会产生废气、废水、噪声、固废等，但产生量较少，在采取相应的污染防治措施后，不会对周边生态环境造成明显不良影响，不违背项目所在的山西省内的主体功能区划发展方向。

### 2.5.2 兴县县城总体规划

根据兴县县城总体规划，兴县县城未来发展方向为向西发展，整体结构布局：“两区、一廊、一带”，两区即：老城区、蔡家崖新区，一廊即：蔚汾河景观走廊，一带即：新区与旧区之间的生态绿带。

旧区规划结构为：一廊，两片，六组团。一廊为蔚汾河景观走廊，两片为河南片，河北片，六组团为三个居住组团、两个公园，一个工业组团。形成居住、商贸金融中心。

新区规划结构为：一心，一廊，三片。一心为公共服务中心，一廊为蔚汾河景观走廊，三片为河南片，河北片，河东片。新区规划为行政办公、商贸金融及文化娱乐中心。

本项目兴县西门站及兴县西门站至石岭则阀室9km的支管线位于兴县建城区范围内，其余站场及管线均不在城区范围内。原兴县西门站已由山西省环境保护厅以“晋环函[2009]453号”文件予以批复，且通过环保竣工验收，本次项目只在兴县西门站原有占地上加装设备进行改造，不新增建设用地。同时，本次天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目主要是为兴县城市清洁取暖及兴县工业园区用气服务，因此本项目的建设符合兴县县城总体规划。

### 2.5.3 兴县生态功能区划

兴县生态功能区划图及本项目位置见图2.5-2。

1、本项目所属生态功能单元概述

由生态功能区划图可知，根据《兴县生态功能区划》， 本项目位于IA兴县黄河沿岸土壤保持生态功能小区、IIA兴县西南部低山丘陵土壤保持生态功能小区及IIB兴县南川河流域低山丘陵土壤保持生态功能小区。

（1）IA兴县黄河沿岸土壤保持生态功能小区：

保护措施为：①加快区域水土流失综合防治与生态建设工作，逐步改善区域生态环境；②搞好基本农田建设，加快淤地坝建设，切实搞好以坡耕地水土综合整治为重点的小流域综合治理，保水、保土、保肥，扭转耕作粗放和广种薄收的种植习惯；③发展以农村沼气为主的农村可再生能源，保护自然植被；④鼓励移民并点，减少零散移民点，提高人口集聚程度，减轻生态脆弱地区自然生态压力，加速城镇化和社会主义新农村减少的进程，加快农业人口转移，降低人口对土地的压力；⑤严禁陡坡垦殖和过度放牧，严禁乱砍滥伐树木，限制经济开发活动。

发展方向为：①在裴家川到圪垯上发展以黄土风情为主题，弘扬黄河文化的黄河黄土风情游，开发红枣经济，挖掘民谷风情，体验风土人情；②在罗峪口发展畜牧养殖，利用畜禽粪便来制造有机肥减少化肥对土壤带来的污染。

- IIA兴县西南部低山丘陵土壤保持生态功能小区：

保护措施为：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林，特别是25度以上坡耕地还林、还草工程，实行草、灌、乔相结合，完成“三北”防护林体系的建设任务从而提高植被覆盖率，防治水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②搞好基本农田建设，加快淤地坝建设；切实搞好以坡耕地水土综合整治为重点的小流域综合治理，保水、保土、保肥；扭转耕作粗放和广种薄收的种植习惯。严禁陡坡垦殖和过度放牧，严禁乱砍滥伐树木，限制经济开发活动。

发展方向：①调整农、林、牧产业结构，要从根本上转变发展方式，以果、枣为主的经济林果业园地，培育特色农业，发展脱贫致富的支柱产业。②因地制宜地布局作物种类，推广抗旱、耐寒优良品种及旱作农业技术，改进和提高农作物产量和品质，加工系列产品，走规模化、商品化、专业化、市场化的路子；③转变畜牧业生产方式，加强墓地建设于保护，进一步做好草地承包经营，划区轮牧工作，实现草地建设，保护和利用协调发展，大力发展规模养殖，加快建设标准化畜禽养殖小区，积极推行牛羊舍司养殖。

- IIB兴县南川河流域低山丘陵土壤保持生态功能小区：

保护措施为：①加大植树造林绿化力度，提高该区的植被覆盖率；②加强管理218省道周围的农田防护林力度，减少扬尘对农田的危害；③实现发展中的“煤炭开发，生态同行”的大战略，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的滑坡、泥石流、土地塌陷等次生地质灾害、采空区及水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理。

发展方向：①遵循“开发与保护并重”的原则，发展绿色农业，观光农业，生态农业等特色产业；②转变畜牧业生产方式，加强草地建设于保护，进一步做好草地承包经营，划区轮牧工作，实现草地建设，保护和利用协调发展，大力发展规模养殖，加快建设标准化畜禽养殖小区，积极推行牛羊舍司养殖。

2、本项目生态功能符合性分析

本项目对生态环境的影响主要集中在施工期，鉴于本项目的施工期已经结束，根据企业资料及现场的踏勘，企业在施工期间聘请了施工环境监理，加强施工人员的管理，严格控制施工作业范围，尽量减少占地，加强环保宣传力度，严格控制施工作带宽度，禁止砍伐林木，保护项目占地范围内的植被，尽量减少水土流失，并在施工结束后，对施工临时占地进行了生态恢复，大部分地段按照施工前的土地利用类型进行了恢复；运营期，采取了严格的污染物治理措施，并对施工期还未生态恢复的区域进行恢复，对已生态恢复的植被进行巡线抚育，及时补种，尽量提高植被覆盖率，进一步减小水土流失。因此，建设单位严格按照本次评价提出的要求执行，能够符合区域生态功能区划的要求。

### 2.5.4 兴县生态经济区划

根据《兴县生态经济区划报告》，兴县经济区划划分为两个等级，一级分区是在生态功能区划的基础上，按照生态功能保护要求进行功能区定位，即划分为禁止开发区（I）、限制开发区（II）、优化开发区（III）和重点开发区（IV）；二级分区是在一级分区的基础上，根据各区域经济特征等进一步划分。兴县生态经济区划图及本项目位置见图2.5-3。

1、本项目所属功能单元概述

本项目站场及输气线路涉及兴县生态经济区划中的3个生态经济区：IIB-1西南部高效农副产品发展生态经济区、IVA-2蔡家崖商品贸易及生态城镇建设生态经济区、IVA-1兴县北部综合经济发展生态经济区、IVB-1兴县西南部高效农牧业生产及农副产品加工生态经济区。

（1）IIB-1西南部高效农副产品发展生态经济区，生态环境保护要求为：①加强封山育林，严格控制该区内的工矿企业，对已经破坏的生态环境加强修复；①加强水土保持，绿化荒山荒地，提高植被覆盖率，并对现有林地做好管护工作；②严格控制农药化肥的施用量。限制：严格控制开发建设用地，杜绝污染严重、耗能耗水量大的企业生产建设，鼓励：①发展生态农业，畜牧业及圪垯上乡红枣产业基地的建设，推广应用新农药、新化肥、新技术，推行测土配方施肥等先进的农业生产技术，积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫害综合防治，生物防治和精准施药等技术，研究性能稳定、低成本、既能降解又能被土壤微生物分解的降解膜，降低农药、化肥、农膜污染；②以林草建设为依托，加快圈养步伐，推进养殖方式改变，建立现代化肉牛养殖基地，推行荒山荒坡封闭式牧区综合建设，实施良种繁育工程，优化畜群畜种结构；推行零排放肉牛养殖园区建设，加快畜牧业发展步伐；③全面推行优质、高产、高效作物基地建设，积极发展绿色食品和有机食品，失去农业生产走向规模化和产业化，并依托基地发展以农产品为原料的加工业，实现公司+基地+农户发展模式。

（2）IVA-2蔡家崖旅游工贸型生态经济区，生态保护要求为：结合山地丘陵绿化建设，重点加强蔚汾河两岸林带的建设，岢大线、沿黄公路林带和农田林网的建设和维护，推广绿色、清洁、生态农业、坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥，积极防治土壤污染，保护农村生态环境。限制能耗高、污染重的化工、建材等项目建设，鼓励高家村镇与蔡家崖乡是县域西部的中心城镇，应大力发展交通、旅游、农副产品加工。

（3）IVB-1兴县西南部高效农牧业生产及农副产品加工生态经济区，生态保护要求是：①加大水土流失防治工作的力度，通过营造水土保持林，种植经济林，提高植被覆盖率，达到在水土流失得到防治的同时，农业迅速发展，农民收入增加的双赢局面；②农业生产应立足于充分挖掘该地区的土地潜力，提高单位面积产量，进一步发展土、特、优作物品种，尤其是引进优良枣树品种，选育当地优良单株，逐步发展成以种植业为主体，产供销一条龙服务体系；③大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地成产能力，同时减少对环境的污染，一举两得。鼓励：在斐家川口到圪垯上发菜以黄土风情为主题，弘扬黄河文化的黄河黄土风情游，开发红枣经济，挖掘民俗风情，体验风土人情，在罗峪口发展畜牧养殖，利用畜禽粪便来制造有机肥减少化肥对土壤带来的污染，抓好以罗峪口、蔡家会为主谷类基地建设。

2、本项目生态经济符合性分析

本项目为天然气（煤层气）管线项目，对线路沿线及时进行生态恢复，阀室、场站等加强场地绿化，由于本项目为清洁能源的推广应用，项目投产后，将能带动周围经济向循环可持续方向发展，为当地经济带来环境正效益，可以改善当地生态环境，符合生态经济区划要求。

### 2.5.5 环境功能区划

1、环境空气功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类的规定：本项目所在区域为农村地区，属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2、地表水环境功能区

根据 《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目评价区内涉及的地表水河段有蔚汾河、岚漪河。

蔚汾河奥家湾~入黄河，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；岚漪河铺上~入黄河，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

3、地下水环境功能区

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水的分类要求：Ⅲ类水体“主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”，本项目所在区域为地下水Ⅲ类区，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

4、声环境功能区

本项目输气线路埋设在地下，在运营期对声环境没有影响。对声环境有影响的主要是各站场、阀室及阀井。根据设置情况，瓦塘分输站、兴县西门站位于居住、工业混杂区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。其它站场、阀室、阀井位于农村地区，声环境《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。

## 2.6 环境保护目标

结合工程特点，本项目环境保护目标见表2.6-1~2.6-4。

本项目厂址与周围敏感目标相对位置关系见图2.6-1~2.6-7。

表2.6-1 本项目输气管线及站场等设施周围环境空气保护目标

| 环境 要素 | 名称 | 坐 标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 沈家里村 | 110.690104 | 38.218182 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 900 | 上庄站~冯乐站段输气管线 |
|  | 冯乐村 | 110.752720 | 38.234414 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 830 |  |
|  | 狮子洼村 | 110.722152 | 38.209187 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | SE | 390 |  |
|  | 坡上村 | 110.778230 | 38.217348 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | S | 870 | 冯乐站~赵家坪计量站段输气管线 |
|  | 寨洼村 | 110.840962 | 38.243761 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | SE | 1800 |  |
|  | 枣林坡村 | 110.859865 | 38.262798 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | SE | 1970 |  |
|  | 武家庄村 | 110.830484 | 38.277650 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 640 |  |
|  | 崖头吉村 | 110.812771 | 38.258701 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 650 |  |
|  | 西焉村 | 110.860071 | 38.315794 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 930 |  |
|  | 佐子坪村 | 110.883563 | 38.334260 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 38 |  |
|  | 宋家塔村 | 110.909165 | 38.306929 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | SW | 1400 | 赵家坪计量站~康宁阀井段输气管线 |
|  | 成家山村 | 110.940206 | 38.318550 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | NE | 800 |  |
|  | 胡家塔村 | 110.981339 | 38.306738 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | S | 430 |  |
|  | 孟家坪乡 | 110.993372 | 38.333387 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 1300 |  |
|  | 王家塔村 | 111.004201 | 38.312940 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | S | 1050 |  |
|  | 康宁镇 | 111.060254 | 38.333456 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | SE | 650 |  |
|  | 刘家庄村 | 111.053009 | 38.345604 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 740 | 康宁阀井~曹家坡计量站段输气管线 |
|  | 安家庄村 | 111.044602 | 38.365587 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 1250 |  |
|  | 曹家坡 | 111.036038 | 38.382106 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 135 |  |
|  | 王家会村 | 111.024099 | 38.391984 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 170 | 曹家坡计量站~石岭则阀室段输气管线 |
|  | 刘家曲村 | 111.016201 | 38.400324 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 290 |  |
|  | 苇子沟村 | 111.023954 | 38.396402 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 42 |  |
|  | 白家焉 | 111.006527 | 38.432080 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 1045 |  |
|  | 阳塔村（东） | 110.994851 | 38.430743 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 40 |  |
|  | 阳塔村（西） | 110.987172 | 38.442317 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 27 |  |
|  | 大善村 | 110.979864 | 38.452207 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 270 |  |
|  | 石愣则村 | 111.008545 | 38.476692 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 100 | 石岭则阀室~兴县西门站段输气管线 |
|  | 石岭则村 | 111.009694 | 38.474596 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | S | 126 |  |
|  | 北坡村 | 111.023462 | 38.477919 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 260 |  |
|  | 晋绥边区革命纪念馆 | 111.030827 | 38.474014 | 游客、 职工 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 45 |  |
|  | 蔡家崖乡中心学校 | 111.032298 | 38.474302 | 学校学生 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 30 |  |
|  | 兴县职业中学 | 111.041752 | 38.470132 | 学校学生 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | S | 180 |  |
|  | 胡家沟村 | 111.049630 | 38.473178 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 440 |  |
|  | 兴县公安局 | 111.068621 | 38.467026 | 职工 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 100 |  |
|  | 圪埚村 | 111.060553 | 38.466143 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | S | 310 |  |
|  | 高家村镇 | 110.984543 | 38.488563 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 930 | 石岭则阀室~宋家山阀室输气管线 |
|  | 苏家店村 | 111.002122 | 38.493355 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 180 |  |
|  | 南沟村 | 111.002750 | 38.532967 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 32 |  |
|  | 杨家坪村 | 111.020563 | 38.534649 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 1600 |  |
|  | 碾子村 | 110.993660 | 38.544543 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 370 |  |
|  | 郑家塔村 | 111.014337 | 38.647774 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 315 | 宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线 |
|  | 兴汉村 | 110.984424 | 38.627857 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 670 |  |
|  | 沙沟庙村 | 110.990831 | 38.638135 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 345 |  |
|  | 瓦塘镇 | 110.997415 | 38.646333 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | NW | 310 |  |
|  | 瓦塘火车站 | 111.007790 | 38.628451 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | E | 950 |  |
|  | 冯乐村 | 110.752720 | 38.234414 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 830 | 冯乐站 |
|  | 坡上村 | 110.778230 | 38.217348 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | S | 2150 |  |
|  | 佐子坪村 | 110.883563 | 38.334260 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | SE | 38 | 赵家坪计量站 |
|  | 康宁镇 | 111.060254 | 38.333456 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | SE | 650 | 康宁阀井 |
|  | 刘家庄村 | 111.053009 | 38.345604 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 210 |  |
|  | 曹家坡 | 111.036038 | 38.382106 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 285 | 曹家坡计量站 |
|  | 王家会村 | 111.024099 | 38.391984 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | NW | 1270 |  |
|  | 石愣则村 | 111.008545 | 38.476692 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | NE | 770 | 石岭则阀室 |
|  | 石岭则村 | 111.009694 | 38.474596 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | NE | 620 |  |
|  | 兴县公安局 | 111.068621 | 38.467026 | 职工 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | W | 100 | 兴县西门站 |
|  | 圪埚村 | 111.060553 | 38.466143 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | S | 220 |  |
|  | 瓦塘镇 | 110.997415 | 38.646333 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | NW | 260 | 瓦塘分输站 |
|  | 高徐家湾 | 111.012194 | 38.653455 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | N | 300 |  |
|  | 郑家塔村 | 111.014337 | 38.647774 | 村庄居民 | 环境空气质量 | 环境空气质量二类功能区 | SE | 315 |  |

表2.6-2  本项目输气管线及站场等设施地表水环境保护目标

| 环境 要素 | 环境保护 目 标 | 站场（线路）相对地表水 方位、距离 | 环境保护要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 岚漪河 | 部分输气管线穿越河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | 宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线部分穿越河流 |
|  | 蔚汾河 | 部分输气管线穿越河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 石岭则阀室~宋家山阀室输气管线部分穿越河流 |
|  |  | 部分输气管线穿越河流 |  | 石岭则阀室~兴县西门站段输气管线 |
|  | 南川河 | 部分输气管线穿越河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 曹家坡计量站~石岭则阀室段输气管线部分穿越河流 |
|  | 岚漪河 | N，330m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | 瓦塘分输站 |
|  | 蔚汾河 | S，580m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 石岭则阀室 |
|  |  | N，80m |  | 兴县西门站 |
|  | 南川河 | S，河岸边 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 | 康宁阀井 |
|  |  | S，140m |  | 曹家坡计量站 |

表2.6-3   本项目输气管线及站场等设施地下水环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标 | 保护目标类型 | 站场（线路）相对地下水方位、位置 | 功能 | 备注 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 受保护的含水层 | 潜水含水层 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
|  | 乡镇集中饮用水源地 | 瓦塘镇集中饮用水源地 | 部分穿越其二级保护区 |  | 宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线 |  |
|  |  | 蔡家崖乡集中饮用水源地 | 部分穿越其二级保护区 |  | 石岭则阀室~兴县西门站段输气管线 |  |
|  |  | 赵家坪乡集中饮用水源地 | 最近距离SE，1500m |  | 赵家坪计量站~康宁阀井段输气管线 |  |
|  |  | 孟家坪乡集中饮用水源地 | 最近距离SE，1370m |  |  |  |
|  |  | 瓦塘镇集中饮用水源地 | 距二级保护区最近N、380m |  | 瓦塘分输站 |  |
|  |  | 蔡家崖乡集中饮用水源地 | 距二级保护区最近N、1880m |  | 兴县西门站 |  |
|  |  | 赵家坪乡集中饮用水源地 | 距二级保护区最近SE，1500m |  | 赵家坪计量站 |  |
|  | 分散式村庄饮用水源 | 高徐家湾村 | 分散式饮用水井 | S | 400m | 生活用水 | 输气线路、站场、阀室评价区域范围内 |  |
|  |  | 瓦塘分输站 |  | SE | 150m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 郑家塔村 |  | SE | 850m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 瓦塘镇 |  | S | 350m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 沙沟庙村 |  | E | 400m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 高家村镇 |  | E | 1500m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 石岭则村 |  | S | 350m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 蔡家崖 |  | S | 100m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 赵家坪村 |  | S | 40m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 王家会村 |  | NE | 220m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 刘家庄村 |  | W | 820m | 生活用水 |  |  |
|  |  | 冯乐村 |  | E | 900m | 生活用水 |  |  |

表2.6-4  本项目输气管线及站场等设施周围声环境、生态环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护 目 标 | 站场（线路）相对地下水方位、位置 | 备注 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界 | 上庄场站 | / | 上庄场站厂界四周 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准 |
|  |  | 冯乐场站 | / | 冯乐场站厂界四周 |  |
|  |  | 赵家坪计量站 | / | 赵家坪计量站厂界四周 |  |
|  |  | 康宁计量站 | / | 康宁计量站厂界四周 |  |
|  |  | 曹家坡计量站 | / | 曹家坡计量站厂界四周 |  |
|  |  | 石岭则阀室 | / | 石岭则阀室厂界四周 |  |
|  |  | 宋家山阀室 | / | 宋家山阀室厂界四周 |  |
|  |  | 兴县西门站 | / | 兴县西门站厂界四周 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 |
|  |  | 瓦塘分输站 | / | 瓦塘分输站厂界四周 |  |
|  | 环境敏感目标 | 佐子坪村委会 | 38m | 冯乐站~赵家坪段输气管线 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中1类标准 |
|  |  | 苇子沟村 | 42m | 曹家坡计量站~石岭则阀井段 |  |
|  |  | 阳塔村（路东） | 40m |  |  |
|  |  | 阳塔村（路西） | 27m |  |  |
|  |  | 南沟村 | 32m | 石岭则阀井~宋家山阀室段 |  |
|  |  | 蔡家崖乡中心学校 | 30m | 石岭则阀井~兴县西门站段 |  |
|  |  | 晋绥边区革命纪念馆 | 45m |  |  |
|  |  | 兴县居民住宅 | 50m |  |  |
|  |  | 兴县公安局 | 100m |  |  |
| 生态 环境 | 各站场及管线两侧200m范围内的生态环境（植被、动物、土地等） | 生态环境不恶化，施工完成后，恢复破坏土地的生态环境，防止水土流失、 |

# 第三章  工程概况及工程分析

## 3.1原有工程概况

根据《吕发改地区函[2018]10 号》文件，因项目主体发生变化，由兴县华盛燃气有限责任公司负责并建设兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目，并不再负责临县段。本次的环评项目也仅是针对兴县段部分，因此，本次环评项目的原有工程仅为已批复的“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目“中的兴县段部分。

### 3.1.1原有工程概况

兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目原有工程只是兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目中的兴县境内部分。兴县境内部分原有工程输气线路涉及兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇区、蔡家会乡、赵家坪乡、圪垯上乡等乡镇。工程建设内容包括：

输气干线105.5km，其中上庄阀室段—冯乐（坡上）阀室段18.9km，冯乐（坡上）阀室—赵家坪阀室段21.1km，赵家坪阀室—佐子坪加压站段2km，佐子坪加压站—曹家坡计量站段21.5km，曹家坡计量站—石岭则阀室段15.5km，石岭则阀室—宋家山阀室段12.8km，宋家山阀室—瓦塘分输站段13.7km，输气管线管径均为DN500，设计压力为4.0MPa；

输气支线23.5km，其中圪垯上加压站—上庄阀室段8km，曹家坡计量站—康宁液化工厂段7km，石岭则阀室—兴县西门站段8.5km，支线管道管径均为DN300，设计压力为4.0MPa；

沿途输气站场5座：圪垯上加压站、佐子坪加压站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站；

沿途阀室5座：上庄阀室、冯乐（坡上）阀室、赵家坪阀室、石岭则阀室、宋家山阀室。

原有工程输气线路及站场平面图见图3.1-1。

### 3.1.2原有项目环保手续履行情况

本次环评项目为“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”的兴县段部分。“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”线路建设地点涉及临县段、兴县段，首次由吕梁市发展和改革委员会以“吕发改核发[2016]15 号》”予以核准，河南源通环保工程有限公司于2015年10月编制完成了“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书”。2016年3月16日，吕梁市环境保护局（现吕梁市生态环境局）以“吕环行审[2016]14号”《关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书的批复》对整个项目进行了批复。项目批复后，项目开工建设，未进行竣工验收。

### 3.1.3工程建设进度及实际建设情况

作为“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”的兴县部分主要是为城市用气（兴县城市清洁取暖）及兴县工业园区用气服务。而近年来，兴县工业园区的规划及计划建设规模一直处于不断发展变化中，自2020年以来加快了建设的速度。而该项目兴县段部分若按原核准的兴县段建设内容及规模实施，已无法满足兴县城市清洁取暖的需要和工业园区总体规划的需求。因此，为了配合兴县经济技术开发区的建设，原有工程在取得环评批复后，于2016年8月开工建设，但在实际建设过程中，根据线路地质、施工情况已经对兴县段管线的部分建设内容同时作了调整，实际建设线路就是本次环评项目的线路。吕梁市行政审批服务管理局也以“吕审批投资函[2020]25 号”《关于同意变更兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目部分建设内容的批复》批准部分建设内容进行变更。

实际建设的输气线路见图3.1-2。

目前：曹家坡计量站—瓦塘分输站段于2015年12月建成，康宁阀井—曹家坡计量站段于2016年6月建成，上庄站—赵家坪计量站段于2016年6月建成，赵家坪计量站—康宁阀井段于2020年9月建成，项目整个输气管线已经建成。站场的建设情况为：赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站、石岭则阀室、宋家山阀室已经建成试运营，上庄站、冯乐站站改工程基本建成，还未运营。

### 3.1.4 兴县段工程变更前后变动内容分析

1、线路走向变动

兴县段输气线路走向变动见图3.1-2。

2、原环评与本次变更项目主体工程内容变动

兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）部分原有工程的建设内容与本次变更后环评项目的主体工程建设内容变化衔接情况具体见表3.1-1。

3、环境敏感目标变动

由图3.1-2的对比分析可知，变更前后主要是赵家坪计量站~康宁阀井~曹家坡计量站这段的输气管线走向发生重大变化，引起这段管线周围敏感目标的变化，具体环境敏感目标变化情况见表3.1-2。

4、站场、管线占地性质、面积变动

变更前后站场永久占地、管线临时占地性质、占地面积变化情况见表3.1-3。

5、附属工程变动

赵家坪计量站~康宁阀井~曹家坡计量站这段的输气管线的变动引起线路沿线三桩的变化，具体见表3.1-4。

6、原环评批复与本次变更项目变动内容分析

将吕梁市环境保护局（现吕梁市生态环境局）“吕环行审[2016]14号”《关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书的批复》与本次变更项目变动内容对照分析见表3.1-5。

7、位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内的宋家山阀室-瓦塘分输站的部分输气管线，位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内的石岭则阀室-兴县西门站的部分输气管线选线的唯一性

根据2016年3月16日，吕梁市环境保护局（现吕梁市生态环境局）“吕环行审[2016]14号”《关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书的批复》提出：项目穿越了瓦塘镇、蔡家崖乡乡镇水源地二级保护区，建设单位在施工期应优化管道选线，尽可能避让或减少水源地保护区内的穿越距离，防止对水源的扰动，运行期应对站场地面、管道、水池等进行防渗处理。

结合原环评，兴县段输气管线项目有一段管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内、还有一段管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内，这两段管线在变更前后的走向稍微有些变化。

目前这两段位于水源地内的管线已经建成，根据对比测量，位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内的输气线路在变更后长度约1.1km，变更前长度约1.15km；位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内的输气线路在变更后长度约1.7km，变更前长度约1.8km；变更前后相比较，在水源地二级保护区内的输气线路长度有所调整，比变更前变短，同时，企业对瓦塘分输站、兴县西门站站场的地面、管道、水池等进行了防渗处理。

说明， 本项目在实际建设时，充分考虑并采纳了项目环保主管部门的意见，优化了管道选线，尽可能减少了水源地保护区内的穿越距离。

### 3.1.5 已建工程生态恢复现状情况

本次变更项目输气线路、站场相对于原有工程（兴线段）的工程内容有重大变动，目前实际建成的线路即为变更项目的工程建设内容，据现场调查，目前变更项目全部输气管线与站场都已建成。这些已建工程生态破坏及生态恢复现状、环境保护及生态恢复措施具体建设与实施情况见表3.1-6。

经现场调查并查阅企业的施工记录，企业基本按要求进行了施工，并采取了生态恢复措施，在管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植了浅根植物如草本植物，对于当时的施工场地、施工便道占地进行了各类固废、池子的拆除、清理、平整、也种植了草本植物。对于5m以外的临时施工作业带内尽量按照原来土地上的植被进行恢复。对各站场地面进行了硬化，对场内空地进行了绿化、美化，种植了一些常绿灌木、花草。项目施工期对植被的破坏大部分在施工结束后进行了相应的生态恢复。且根据现场调查，对于曹家坡计量站—瓦塘分输站段于2015年12月建成，康宁阀井—曹家坡计量站段、上庄站—赵家坪计量站段于2016年6月建成，临时占地破坏的植被基本已经全部恢复，与周围环境相协调，说明已建工程环境保护及生态恢复措施是有效的。对于其它线路建成时间较短，破坏的植被正在恢复中。但也有一些地段存在小部分地面祼露，未恢复植被。

表3.1-1  兴县段输气项目原有工程（原环评内容）与本次变更环评项目的主体工程变动内容分析表

| 序号 | （原环评）原有工程（兴县段） | 本次环评项目 | 变更前后的变动内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设内容 | 线路长度km | 管径 mm | 建设内容 | 线路长度km | 管径 mm |  |
| 1 | 线路 | 圪垯上加压站~上庄阀室段 | 8.0 | DN300 | 中澳集气站~上庄站段 | 0.70 | DN300 | 取消圪垯上加压站，直接由中澳集气站接入，线路变短 |
| 2 |  | 上庄阀室~冯乐阀室段 | 18.9 | DN500 | 上庄站~冯乐站段 | 19.4 | DN650 | 线路微调，管径变大 |
| 3 |  | 冯乐阀室~赵家坪阀室段 | 21.1 | DN500 | 冯乐站~赵家坪计量站段 | 22.4 | DN650 | 线路微调，管径变大 |
| 4 |  | 赵家坪阀室~佐子坪加压站段 | 2.0 | DN500 | 赵家坪计量站~康宁阀井段 | 22.8 | DN650 | 取消佐子坪加压站，重新设康宁阀井，线路变化大，管径变大 |
| 5 |  | 佐子坪加压站~曹家坡计量站段 | 21.5 | DN500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 康宁阀井~曹家坡计量站段 | 7.5 | DN500 |  |
| 6 |  | 曹家坡计量站~康宁液化工厂段 | 7 | DN300 |  |  |  |  |
| 7 |  | 曹家坡计量站~石岭则阀室段 | 15.5 | DN500 | 曹家坡计量站~石岭则阀室段 | 16.3 | DN500 | 线路微调、管径不变 |
| 8 |  | 石岭则阀室~宋家山阀室段 | 12.8 | DN500 | 石岭则阀室~宋家山阀室段 | 13.0 | DN500 | 线路微调、管径不变 |
| 9 |  | 宋家山阀室~瓦塘分输站段 | 13.7 | DN500 | 宋家山阀室~瓦塘分输站段 | 13.0 | DN500 | 线路微调、管径不变 |
| 10 |  | 石岭则阀室-兴县西门站段 | 8.5 | DN300 | 石岭则阀室-兴县西门站段 | 9.0 | DN300 | 线路微调、管径不变 |
| 11 | 站场 | 圪垯上加压站 |  |  | / |  |  | 取消 |
| 12 |  | 上庄阀室 |  |  | 上庄站 |  |  | 阀室变为站场 |
| 13 |  | 坡上（冯乐）阀室 |  |  | 冯乐站 |  |  | 阀室变为站场 |
| 14 |  | 赵家坪阀室 |  |  | 赵家坪计量站 |  |  | 阀室变站场 |
| 15 |  | 佐子坪加压站 |  |  | 康宁阀井 |  |  | 取消原来的加压站，重新选址设康宁阀井 |
| 16 |  | 曹家坡计量站 |  |  | 曹家坡计量站 |  |  | 不变 |
| 17 |  | 石岭则阀室 |  |  | 石岭则阀室 |  |  | 不变 |
| 18 |  | 宋家山阀室 |  |  | 宋家山阀室 |  |  | 不变 |
| 19 |  | 瓦塘分输站 |  |  | 瓦塘分输站 |  |  | 不变 |
| 20 |  | 兴县西门站 |  |  | 兴县西门站 |  |  | 不变 |

表3.1-2  兴县段输气项目变更前后环境敏感目标变化表

| 环境要素 | 序号 | 变 更 前 | 序号 | 变 更 后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 相对项目位置 | 相对项目最近距离（m） | 线路（站场） |  | 名称 | 相对项目位置 | 相对项目最近距离（m） | 线路（站场） |
| 环境空气 | 1 | 佐则坪村 | E | 38 | 赵家坪阀室~曹家坡计量站 | 1 | 佐子坪村 | E | 38 | 赵家坪计量站~康宁阀井段输气管线 |
|  | 2 | 宋家塔村 | SW | 1400 |  | 2 | 宋家塔村 | SW | 1400 |  |
|  | 3 | 成家山村 | NE | 800 |  | 3 | 成家山村 | NE | 800 |  |
|  | 4 | 胡家塔村 | S | 1600 |  | 4 | 胡家塔村 | S | 430 |  |
|  | 5 | 孟家坪乡 | W | 220 |  | 5 | 孟家坪乡 | N | 1300 |  |
|  | 6 | 横城村 | NW | 600 |  | 6 | 王家塔村 | S | 1050 |  |
|  | 7 | 曹家坡村 | NE | 200 |  | 7 | 康宁镇 | SE | 650 |  |
|  | 8 | 安家庄村 | W | 730 | 曹家坡计量站~康宁液化工厂 | 8 | 刘家庄村 | E | 740 | 康宁阀井~曹家坡计量站段输气管线 |
|  | 9 | 刘家庄村 | W | 600 |  | 9 | 安家庄村 | E | 1250 |  |
|  | 10 | 康宁镇 | S | 700 |  | 10 | 曹家坡 | E | 135 |  |
| 地表水 | 1 | 南川河 | W | 700 | 曹家坡计量站~康宁液化工厂 |  | 南川河 | W | 850 | 康宁阀井~曹家坡计量站段输气管线 |
| 地下水 | 1 | 赵家坪乡集中饮用水源地 | NW | 1500 | 赵家坪阀室~曹家坡计量站 | 1 | 赵家坪乡集中饮用水源地 | NW | 1500 | 赵家坪计量站~康宁阀井段输气管线 |
|  | 2 | 孟家坪乡集中饮用水源地 | W | 220 |  | 2 | 孟家坪乡集中饮用水源地 | N | 1370 |  |
|  | 3 | 刘家庄村 | W | 600 | 曹家坡计量站~康宁液化工厂 | 3 | 刘家庄村 | E | 740 | 康宁阀井~曹家坡计量站段输气管线 |
| 生态环境 | 1 | 各站场及管线两侧200m范围内的生态环境（植被、动物、土地等） | 赵家坪阀室~曹家坡计量站~康宁液化工厂 | 1 | 各站场及管线两侧200m范围内的生态环境（植被、动物、土地等） | 赵家坪计量站~康宁阀井~曹家坡计量站 |

表3.1-3  兴县段输气项目变更前后站场占地情况变化表

| 序号 | 变 更 前 | 变 更 后 |
| --- | --- | --- |
|  | 站场名称 | 占地面积（m2) | 占地性质 | 站场名称 | 占地面积（m2) | 占地性质 |
| 1 | 圪垯上加压站 | 17396.3 | 其他林地 | / | / | / |
| 2 | 佐则坪加压站 | 15254.43 | 旱地 | / | / | / |
| 3 | 上庄阀室 | 3105 | 工业用地 | 上庄站 | 2224 | 工业用地 |
| 4 | 坡上阀室 | 155.8 | 其他草地 | 冯乐站 | 2224 | 其他草地 |
| 5 | 赵家坪阀室 | 1778.74 | 工业用地 | 赵家坪计量站 | 4330 | 工业用地 |
| 6 | 曹家坡计量站 | 2157.76 | 旱地 | 曹家坡计量站 | 2333.9 | 旱地 |
| 7 | 兴县门站 | 3787.66 | 工业用地 | 兴县西门站 | 25580.06 | 工业用地、其他林地 |
| 8 | 瓦塘计量站 | 5637.8 | 工业用地 | 瓦塘分输站 | 5638 | 工业用地 |
| 9 | 石岭则阀室 | 1923.9 | 其他草地、旱地 | 石岭则阀室 | 2023.9 | 其他草地、旱地 |
| 10 | 宋家山阀室 | 155.8 | 其他草地 | 宋家山阀室 | 190.4 | 其他草地 |
| 11 | / | / |  | 康宁阀井 | 64 | 旱地 |
| 13 | 管线 | 3335000 | 临时占地 |  | 2179000 | 临时占地 |

表3.1-4  兴县段输气项目主要线路变更前后附属工程变化表

| 序号 | 变 更 前 | 变 更 后 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 三桩用量 | 名称 | 单位 | 三桩用量 |
| 一 | 赵家坪阀室~曹家坡计量站 | 赵家坪计量站~康宁阀井 |
| 1 | 线路标志桩 | 个 | 341 | 线路标志桩 | 个 | 330 |
| 2 | 线路警示牌 | 个 | 26 | 线路警示牌 | 个 | 25 |
| 3 | 线路警示带 | km | 23.5 | 线路警示带 | km | 22.8 |
| 二 | 曹家坡计量站~康宁液化工厂 | 康宁阀井~曹家坡计量站 |
| 1 | 线路标志桩 | 个 | 98 | 线路标志桩 | 个 | 98 |
| 2 | 线路警示牌 | 个 | 10 | 线路警示牌 | 个 | 10 |
| 3 | 线路警示带 | km | 7.0 | 线路警示带 | km | 7.5 |

表3.1-5   原环评批复内容与本次变更环评变动内容分析表

| 序号 | 原环评批复内容（吕环行审﹝2016﹞）14号） | 本次变更环评变动内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 你公司拟建的兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目建设内容主要包括7座站场，5座阀室，连接站场、阀室、用气点之间的输气管道160km（其中主管道140km，分支管道20km）等主体工程、管道穿越工程，以及配套的环保、公用和辅助工程等。项目站场、阀室及管线分布于临县兔坂镇、八堡乡，兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇区、蔡家会乡、赵家坪乡、圪塔上乡等乡镇。本工程总投资85264万元，其中环保投资360万元，在严格落实《报告书》提出的各项环保对策及生态保护措施的前提下，我局同意本项目实施建设。 | 本次环评项目仅为兴县段，设输气管道124.10km（其中主管道114.4km，分支管道9.70km）、沿途设置6座输气站场（上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站）； 2座阀室及1个阀井（石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井）等主体工程、管道穿越工程，以及配套的环保、公用和辅助工程等。项目站场、阀室及管线分布于兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇、蔡家会镇、赵家坪乡、圪塔上乡等乡镇。本工程总投资73517.39万元，其中环保投资774.50万元。 |
| 二 | 按照《报告书》提出的各项对策措施，对本工程施工和运营期可能产生的生态破坏和环境污染进行有效控制和治理，确保对生态破坏程度最小、污染物能够稳定达标排放，同时在本项目的设计和建设运行过程中具体做好以下工作： |  |
| 1 | 进一步优化管网选线，重视工程施工期的环境管理，重点关注施工期的生态保护及生态恢复工作，采取分段施工，尽量缩短施工时间，避让生态植被良好区域、环境第三目标及基本农田。对工程必须占用林地、草地、耕地等应采取合理的补偿措施。避开雨季施工，合理划定施工范围，减少对居民及环境的扰动，施工产生的剩余土方回用于场地平整及生态恢复，不得随意堆放。 | 本项目施工期已结束，各输气管线及站场已经建设完成。在施工期，企业进一步优化管网了选线，重视工程施工期的环境管理，重点关注施工期的生态保护及生态恢复工作，采取分段施工，尽量缩短施工时间，避让生态植被良好区域、基本农田。对工程必须占用林地、草地、耕地等采取了合理的补偿措施。避开雨季施工，合理划定施工范围，减少对居民及环境的扰动，施工产生的剩余土方回用于场地平整及生态恢复，没有随意堆放。 |
| 2 | 临时堆方表面要使用篷布覆盖，在施工沿线设置围挡，并在城区或村庄附近施工时采取及时清扫施工沿线道路、定时进行道路洒水、限制车速等措施减少施工扬尘对周围居民和行人的影响。 | 企业施工期已经结束，回顾施工期：临时堆方表面使用篷布覆盖，在施工沿线设置了围挡，并在城区或村庄附近施工时采取及时清扫施工沿线道路、定时进行道路洒水、限制车速等措施减少施工扬尘对周围居民和行人的影响。 |
| 3 | 重点关注施工扬尘对管道沿线敏感目标的影响。物料堆放、取弃土作业要选择背风面。管沟开挖时须采取分层开挖、分层回填的方式，尽量降低对生态的破坏，施工结束后，及时恢复临时占地和施工带内的地貌、地表植被。 | 回顾施工期：重点关注了施工扬尘对管道沿线敏感目标的影响。物料堆放在输气线路两侧，站场施工控制在施工范围内。管沟开挖时采取分层开挖、分层回填的方式，尽量降低对生态的破坏，施工结束后，及时恢复了临时占地和施工带内的地貌、地表植被。 据现场调查，是有一些输气线路沿线没有植被恢复，本次环评将提出要求，要求企业在竣工验收前完成全部生态恢复。 |
| 4 | 本工程管道线路拟穿越公路和河流。穿越公路为太佳高速、313省道、104省道、兴县连城大道，穿越河流为岚漪河、蔚汾河、南川河（兴县）。穿越施工方案需上报相关主管部门，经同意后方可施工建设。管线穿越河道时，需选择枯水期施工，并采取水土保护措施。土方严禁堆积在河道及河道两侧，要确保河道畅通。加强施工期管理，杜绝污水排放和设施漏油等对河流水质的影响。 | 本次变更工程管道线路也要穿越公路和河流。穿越公路为太佳高速、313省道、104省道、兴县连城大道，穿越河流为岚漪河、蔚汾河、南川河（兴县）。在施工期穿越施工方案上报了相关主管部门，经同意后方才进行施工建设。管线穿越河道时，选择枯水期施工，并采取了围堰施工，在施工完成后，采取了相应的恢复措施，河道中及河道两侧没有土方堆积遗留问题，河道畅通。企业施工期严格管理，采取合格的设施与施工设备，各类废水综合利用，没有对地表水体产生影响。 |
| 5 | 站场清管作业、系统超压和检修状态下排放的天然气、煤层气应配备回收设备，尽可能回收利用。 | 清管作业、设备检修、产生的少量总烃，各站场紧急事故情况下的放散气，通过放空管放空排放；各站场工艺设备超压排空为无组织放散。 |
| 6 | 项目管线穿越了瓦塘镇、蔡家崖乡乡镇水源地二级保护区，建设单位在施工期应优化管道选线，尽可能避让或减少水源地保护区内的穿越距离，防止对水源地的扰动，运行期应对站场地面、管道、水池等进行防渗处理。 | 变更项目管线穿越了瓦塘镇、蔡家崖乡乡镇水源地二级保护区，在建设施工过程中，企业优化了管道选线，减少了水源地保护区内的穿越距离，减小了对水源地的扰动，且对站场地面、管道、水池等进行分区防渗处理。 |
| 7 | 项目站场的生活废水、过滤废水、锅炉排污水应配备油水分离装置与集水池，处理后回用于站场绿化，不得外排。 | 变更项目各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；每年一次的检修废水排至排污池内自然蒸发；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。天然气过滤器产生的滤液排至排污池，定期由有资质的单位清理运至有资质的单位处置。 |
| 8 | 站场、阀室所选用设备均应采用低噪声设备，在放空管、分离计量装置、调压装置上安装消声器，并对站场采取绿化措施，保证站场场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)1类标准要求。 | 各站场的汇气管、过滤分离器、调压设备、泵类、风机等产生的噪声，采取室内安装、基础减震，安装消音器；超压安全阀的放空噪声通过调节放空阀开度来控制，各站场场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)1类及2类标准要求。 |
| 9 | 在站场内设置危废暂存间，收集废油等危险废物，并委托有资质单位进行最终处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)的要求处理，禁止直接排入环境中。 | 在站场内设置了危废暂存间，收集废油等危险废物，并委托有资质单位进行最终处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)的要求处理，禁止直接排入环境中。 |
| 10 | 你公司要建立有效的环境风险防范与应急预案管理体系并不断完善，最大限度地减少因生产安全事故引发突发环境事件造成的危害，按照国家和省有关突发环境事件应急预案管理的规定，编制突发环境事件应急预案，并在投入生产前完成在环保部门的备案。 | 目前还未完善此项工作。要求企业要建立有效的环境风险防范与应急预案管理体系并不断完善，最大限度地减少因生产安全事故引发突发环境事件造成的危害，按照国家和省有关突发环境事件应急预案管理的规定，编制突发环境事件应急预案，并在投入生产前完成在环保部门的备案。 |
| 11 | 建设项目的产品、规模、工艺、设备类型和数量必须与环评一致。如项目建设过程中未按审批要求和本环评内容组织实施，需重新办理环保审批手续。 | 企业兴县段输气项目实际的建设规模、站场设置数量较原环评不一致，经判别，发生重大变动，需重新办理环保审批手续。本环评报告书就是项目需重新报批的环境影响评价文件。 |
| 12 | 本项目建成后，确保各类污染物年排放总量控制指标达市局核定的总量控制指标。 | 依据晋环发[2015]25号的规定，本项目属于“交通运输、仓储和邮政业”中的“5720陆地管道运输”，不纳入总量核定范围。但项目环保主管部门若要求申请总量控制指标，企业需按程序申请。本项目大气有组织排放污染物是天然气作为锅炉燃料燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，排放量很小。总排放量为烟尘：0.038t/a、SO2：0.0292t/a、NOx：0.381t/a。 |
| 三 | 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，实行环境工程监理。项目建成后，要按规定申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 | 本变更项目已经建成，施工结束。由于属于重大变更，需得新报批环评，目前正在进行此项工作，待环评批复后，试运营正常，要按规定申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 |
| 四 | 我局委托吕梁市环境监察总队、兴县环保局、临县环保局对本项目进行监督检查。 | 由于此次重新报批环评仅是针对兴县段项目重新报批，原环评中提到的临县段由临县段项目负责单位按规定履行环保手续。所以，本次重新报批项目应该由兴县生态环境局进行监督检查。 |

表3.1-6   已建工程现状调查情况表

| 序号 | 影响 类型 | 已建工程施工期生态影响 | 已建工程已经采取的环境保护措施及生态恢复措施 | 生态破坏及生态恢复现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤影响 | 管沟开挖会造成沿管线18m施工作业带范围内，耕作层土壤的结构破坏及土壤肥力下降（一般达 1～3 年）。站场基础开挖彻底铲除全部土壤。 | 施工时管沟处开挖土壤采取分层堆放和分层覆盖的施工方式，减少了管线施工对土壤耕作层的影响。站场土壤回填。管线多余的土壤在沿线地面祼露区摊平。 | 施工完后，全部管道沿线堆放的施工铲除的土壤再分层回填到开挖的管坑内，多余的土壤在沿线地面祼露区摊平，现场没有土壤堆积。 |
| 2 | 植被影响 | 工程施工期会临时占用一定面积的土地（主要是施工作业带）并对农作物和植被进行清理，因此会造成施工期植被覆盖率的下降。站场土地清理、基础开挖彻底铲除全部植被。 | 在管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植了浅根植物如草本植物；对于5m以外的临时施工作业带内尽量按照原来土地上的植被进行恢复。站场进行适当绿化。除小面积绿化外，其余土地全部硬化。 | 线路沿线大部分地段都进行了生态恢复，但也有一些地段存在小部分地面祼露，未恢复植被。 部分站场进行了适当绿化、美化。 |
| 3 | 动物影响 | 不可避免地使施工区的小型动物暂时离开施工区域 | 施工结束后，随着地面植被恢复，这些动物主动重新迁移回来，总体上不会影响区域种群分布。 | 未发现管道沿线、站场附近的生物多样性、生物种群发生变化。 |
| 4 | 水土流失 | 管沟开挖、站场建设将不可避免地破坏原来相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，引起一定程度的土壤侵蚀和水土流失。 | 在管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植了浅根植物如草本植物；对于5m以外的临时施工作业带内尽量按照原来土地上的植被进行恢复。站场进行适当绿化。除小面积绿化外，其余土地全部硬化。 | 随着施工结束，管线附近地面上植被恢复，施工导致的水土流失现象得到根本遏制。站场除小面积绿化外，其余土地全部硬化，未发生水土流失。 |
| 5 | 景观影响 | 施工过程中呈线路占用土地，且设临时堆料场，对景观有一定的影响。 | 管坑回填土壤、平整土地、生态恢复。 站场地面硬化、厂区适当绿化。 | 施工结束后，随着土地平整，植被恢复，景观整体生态格局没有发生大的变化。 |

### 3.1.6 已建工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施和整改方案

1、存在的问题

通过对已建工程生态破坏及生态恢复现状、环境保护及生态恢复措施具体建设与实施情况的调查分析，已建工程存在的环境问题是：

（1）部分线路管道敷设完成后，未进行生态恢复或生态恢复不到位；

（2）部分站场、阀室占地内未修筑雨水排水沟、绿化少；

2、“以新带老”整改措施和整改方案

（1）部分线路管道敷设完成后的生态恢复措施

进行沿线排查，排查要点是把所有施工过程中破坏的农田田坎、灌排沟渠及田间道路等农业设施进行修整、恢复；将施工作业带、通行道路等恢复至原始地貌和坡度；对施工作业带被施工人员和机械践踏、碾压而变得紧实的土壤，应通过机械或人畜等方式进行表层翻动，以保持土壤原有结构；在管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植浅根植物如草本植物；对于5m以外的临时施工作业带内尽量按照原来土地上的植被进行恢复。

（2）部分站场、阀室的生态恢复措施

企业还需根据各站场、阀室所处的位置，占地实际情况，采取工程措施与植被措施相结合的方法进行生态恢复治理。具体是：修筑站场、阀室排水沟、护坦；为防止站场场地水土流失，提高站场景观生态效果，以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化。

（3）巡检道路生态恢复措施

对于巡检道路，管线巡检线路依托当地已有的乡村道路，但也有局部地段修建了一些临时道路，平均路宽4m，可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。

## 3.2 变更项目概况

目前，本次变更项目输气管线的建设情况为：曹家坡计量站-瓦塘分输站段于2015年12月建成，康宁阀井-曹家坡计量站段于2016年6月建成，上庄站-赵家坪计量站段于2016年6月建成，赵家坪计量站-康宁阀井段管道于2020年9月建成，项目整个输气管线已经建成。站场的建设情况为：赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站、石岭则阀室、宋家山阀室已经建成并试运营，上庄阀室、冯乐阀室站改工程基本建成，还未运营。所以，本次变更项目的建设地点、建设内容、工程布置等情况都是根据企业实际建设情况进行描述。

### 3.2.1 项目基本情况

1、项目名称：

兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目变更

2、建设单位：

兴县华盛燃气有限责任公司

3、建设性质：

新建（重新报批环评）

4、建设地点：

本次变更环评项目建设地点及管线分布于兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、圪垯上乡等乡镇。详见表3.2-1及图3.2-1。

表3.2-1  变更项目各管线、站场等地理位置表

| 序号 | 建筑物名称 | 地理位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 圪塔上乡上庄村东北600m处（X：110.648361，Y：38.216986） |
| 2 | 冯乐站 | 蔡家会镇冯乐村东南830m处（X：110.755411，Y：38.226824） |
| 3 | 赵家坪计量站 | 赵家坪乡佐则坪村西北200m处（X：110.881508，Y：38.335196） |
| 4 | 康宁分输站 | 康宁镇刘家庄村南200m处（X：111.053262，Y：38.336631） |
| 5 | 曹家坡计量站 | 康宁镇蓸家坡村西南侧285m处（X：111.032404，Y：38.380976） |
| 6 | 石岭则阀室 | 蔡家崖乡石岭则村西南620m处（X：111.003187，Y：38.470370） |
| 7 | 兴县西门站 | 蔚汾镇张家圪埚村东北220m处（X：111.070457，Y：38.469209） |
| 8 | 宋家山阀室 | 高家村镇宋家山东北1850m处（X：110.990477，Y：38.559798） |
| 9 | 瓦塘分输站 | 瓦塘镇东北260m处（X：111.009755，Y：38.650053） |
| 10 | 主管线 | 上庄站~冯乐站 | 长度为19.4公里。起点为上庄站，终点为冯乐站。总体走向自西向东。 |
|  |  | 冯乐站~赵家坪计量站 | 长度为22.4公里。起点为冯乐站，终点至赵家坪计量站。总体走向自西向东北。 |
|  |  | 赵家坪计量站~康宁分输站 | 长度为22.8公里。起点为赵家坪计量站，终点至康宁分输站。总体走向自西向东。 |
|  |  | 康宁分输站~曹家坡计量站 | 长度为7.5公里。起点为康宁分输站，终点至曹家坡计量站。总体走向自南向北。 |
|  |  | 曹家坡计量站~石岭则阀室 | 长度为16.3公里。起点为曹家坡计量站，终点至石岭则阀室。总体走向自东南向西北，后向折向东北。 |
|  |  | 石岭则阀室~宋家山阀室 | 长度为13.0公里。起点为石岭则阀室，终点至宋家山阀室。总体走向自南向北。 |
|  |  | 宋家山阀室~瓦塘镇 | 长度为13.0公里。起点为宋家山阀室，经点至瓦塘镇瓦塘分输站。总体走向自南向北。 |
| 11 | 分支线 | 中澳集气2站～上庄站 | 长度为0.70公里。起点为中澳集气2站，终点为上庄站。总体走向自南向北。 |
|  |  | 石岭则阀室~兴县分输站 | 长度为9.0公里。起点为石岭则阀室，终点至兴县西门站。总体走向自西向东。 |

图3.2-1 项目区域位置示意图

### 3.2.2 项目建设规模及内容

1、建设规模

变更后天然气管线全长124.10km。设计规模16×108m3/a，设计压力6.3MPa。

其中：兴县段主管线总长114.4km，设计压力调整为 6.3MPa，管径调整为 DN650和DN500两种。其中上庄站—赵家坪计量站、赵家坪计量站—康宁阀井管径DN650，康宁阀井—曹家坡计量站、曹家坡计量站—瓦塘分输站管径DN500。

支线调整为9.7km，设计压力 6.3MPa，管径DN300，其中中澳集气2站—上庄站703m、石岭则阀室—兴县西门站9km。

2、建设内容

本项目建设内容一览表见表3.2-2。

### 3.2.3 项目用地情况

1、永久用地

本工程永久用地包含站场、阀井用地和阀室用地，详见表3.2-3。另外：瓦塘分输站放空区利用西侧瓦塘天然气液化工程已有的放空区。兴县西门站放空区利用西侧中石油分输站已有放空区。

表3.2-3 永久用地明细表

| 序号 | 功 能 | 用地面积（m2） | 所在县市 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 站场 | 放空区 |  |
| 一 | 站场（含放空区） |  |  |
| 1 | 上庄站 | 2224 | 2080 | 144 | 兴县 |
| 2 | 冯乐站 | 2224 | 2080 | 144 | 兴县 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 4330 | 4186 | 144 | 兴县 |
| 4 | 曹家坡计量站 | 2333.9 | 2233.9 | 100 | 兴县 |
| 5 | 瓦塘分输站 | 5638 | 5638 | / | 兴县 |
| 6 | 兴县西门站 | 25580.06 | 25580.06 | / | 兴县 |
| 二 | 阀室 |  |  |
| 1 | 石岭则阀室 | 2023.9 | 1923.9 | 100 | 兴县 |
| 2 | 宋家山阀室 | 190.4 | 90.4 | 100 | 兴县 |
| 三 | 阀井 |  |  |
| 1 | 康宁阀井 | 64 | 64 | / | 兴县 |
| 四 | 合计 | 44608.26 |  |  |  |

2、临时用地

项目临时用地为场站施工、管道施工、材料堆放等用地，共计217.9×104m2。

表3.2-2  主要工程内容表

| 项目 | 建设内容 | 工程功能 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主体工程 |
| 1 | 站场 | 上庄站 | 站场占地面积2224m2。站内主要布置阀室、工艺装置区、调压计量撬和放空区等。设置一备一用立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q用于辅助用房采暖。 | ①接收中奥煤层气临兴集气二站来气。 ②天然气过滤、计量。 ③线路事故时自动紧急截断。 ④检修时站内天然气放空和排污等 | 施工结束 |
|  |  | 冯乐站 | 站场占地面积2224m2。站内主要布置阀室、工艺装置区、调压计量撬和放空区等。设置一备一用立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q用于辅助用房采暖。 | ①接收临兴集气站来气。 ②天然气过滤、计量。 ③线路事故时自动紧急截断。 ④阀室内及上、下游管道事故时天然气紧急截断。 ⑤检修时站内天然气放空和排污等。 | 施工结束 |
|  |  | 赵家坪计量站 | 站场占地面积4330m2。站内主要布置生产辅助用房、工艺装置区和放空区等。设置1台RBS-35UC燃气壁挂炉用于辅助用房采暖。 | ①接收冯乐站低压气来气后输往中联1#增压站； ②接收冯乐站高压气来气后输康宁阀井； ③接收中联1#增压站来气； ④天然气过滤、计量； ⑤检修时站内及干线天然气放空等； ⑥站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断； ⑦站内自用气供给。 ⑧清管器/球接收、发送。 | 已经建成、试运营 |
|  |  | 曹家坡计量站 | 站场占地面积2333.9m2。站内主要布置生产辅助用房、工艺装置区和放空区等。生产辅助用房主要作为机柜间及检修维护人员临时使用 | ①接收中联、康宁阀井来气。 ②天然气分离、过滤、计量。 ③清管器/球接收、发送。 ④站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断。 ⑤其他用户预留。 ⑥检修时站内天然气放空和排污等。 | 已经建成、试运营 |
|  |  | 兴县西门站 | 站场占地面积25580.06m2。站内主要布置生产辅助用房、工艺装置区、调压计量撬体和热水炉间等。生产辅助用房的主要功能房间有：热水炉间、配电室、阴极保护室、控制室。放空区利用中石油分输站已有放空区。设置一备一用立式燃气热水锅炉 CLHS0.47-90/70-Q用于工艺用热及辅助用房采暖。 | ①接收石领则阀室来气。 ②天然气过滤、加热、计量、调压。 ③站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断。 ④检修时站内天然气放空和排污等。 ⑤站内自用气供给。 ⑥清管器/球接收。 | 已经建成、试运营 |
|  |  | 瓦塘分输站 | 站场占地面积5638m2。站内主要布置生产辅助用房和调压计量区等。生产辅助用房的主要功能房间有：热水炉间、配电室、阴极保护室、控制室。放空区利用西侧瓦塘天然气液化工程的放空区。设置一备一用 ZWNS0.35 真空燃气热水炉用于工艺用热及辅助用房采暖。 | ①接收宋家山阀室来气。 ②天然气过滤、加热、计量、调压。 ③站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断。 ④清管器/球接收。 ⑤检修时站内天然气放空和排污等。 ⑥站内自用气供给。 | 已经建成、试运营 |
| 2 | 阀井与阀室 | 康宁阀井 | 占地面积64m2。主要修建阀井1座。 | ①接收曹家坡计量站、赵家坪计量站来气。 ②线路截断。 | 已经建成、试运营 |
|  |  | 石岭则阀室 | 站区征地面积为2023.9m2，站内主要布置1#阀室、2#阀室、发球区和放空区等。 | ①接收曹家坡计量站来气。 ②线路事故时自动紧急截断。 ③清管器/球发送 ④阀室及上、下游管道事故天然气紧急截断。 ⑤检修时站内天然气放空。 | 已经建成、试运营 |
|  |  | 宋家山阀室 | 占地面积190.4m2。站内主要布置阀室和放空区等。 | ①线路事故时自动紧急截断。 ②干线天然气放空。 | 已经建成、试运营 |
| 3 | 主管线 | 上庄站-赵家坪计量站段 | 管径为DN650，长度为41.8公里，设计压力 6.3MPa，采用埋地方式敷设，采用自动切断阀，并附带阀门紧急关闭系统 | 于2016年6月建成、试运营 |
|  |  | 赵家坪计量站-刘家庄（康宁阀井）段 | 管道长度22.8km，管径DN650，设计压力 6.3MPa，采用埋地方式敷设，采用自动切断阀，并附带阀门紧急关闭系统 | 于2020年9月建成、试运营 |
|  |  | 刘家庄（康宁阀井）-曹家坡计量站段 | 管线约7.5km，管径DN500，设计压力 6.3MPa，管道采用埋地方式敷设，采用自动切断阀，并附带阀门紧急关闭系统。 | 于2016年6月建成、试运营 |
|  |  | 曹家坡计量站～瓦塘分输站段 | 管线约42.3km，管径DN500，设计压力 6.3MPa，管道采用埋地方式敷设，采用自动切断阀，并附带阀门紧急关闭系统。 | 于2015年12月建成、试运营 |
| 4 | 支管线 | 中澳集气2站-上庄站段 | 长度约703m，设计压力 6.3MPa，管径DN300。 | 已经建成 |
|  |  | 石岭则阀室-兴县西门站段 | 长度约9.0km，设计压力 6.3MPa，管径DN300。 | 已经建成、试运营 |
| 5 | 附属工程 | 线路标志桩、线路加密桩、线路警示桩等 | 已经建成、试运营 |
| 二、公用工程 |
| 1 | 供电 | 各工艺站场用电主要依托站址周围电源，采用一路10kV市电及一路自备燃气发电机组的供电方式。 | 已经建成 |
| 2 | 给水 | 各工艺站场用水由站区自备水井或从附近村庄拉水。 | 已经建成 |
| 3 | 排水 | 各站场不设洗浴。各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。检修废水进入各站场排污池内自然蒸发。 | 已经建成 |
| 4 | 采暖 | 上庄站设置一备一用立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q用于辅助用房采暖，设8m高排气筒排放烟气。 冯乐站设置一备一用立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q用于辅助用房采暖，设8m高排气筒排放烟气。 赵家坪计量站设置1台RBS-35UC燃气壁挂炉用于辅助用房采暖，设8m高排气筒排放烟气。 兴县西门站设置一备一用立式燃气热水锅炉 CLHS0.47-90/70-Q用于工艺用热及辅助用房采暖，设8m高排气筒排放烟气。 瓦塘分输站设置一备一用 ZWNS0.35 真空燃气热水炉用于工艺用热及辅助用房采暖，设8m高排气筒排放烟气。 | 已经建成 |
| 5 | 通风 | 上庄站、冯乐站、兴县西门站、瓦塘分输站热水炉间内都设置型号为 BT35－11－2.8 型防爆轴流风机 2 台。赵家坪计量站设机械排风系统，曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室，采用无动力屋顶通风器自然通风。 | 已经建成 |
| 三、辅助工程 |
| 1 | SCADA系统调度中心 | 新建SCADA系统，对6个站场、3个阀室阀井及管网不利点进行远程监控。站场、阀室阀井的控制系统及仪表均计入各自站场。 | 该系统可以将分散的各站点的重要数据采集到调度中心，调度中心通过软件二次开发，实现报警管理、数据查询、浏览器查询、统计分析、业务报表、历史数据储存、台帐生成、日常管理等功能。 | 已经建成 |
| 2 | 通讯 | 由主通信方式、备用通信、移动抢修通信组成完整的通信网络 | 为高压管道的生产调度、行政管理、巡线抢修等提供多种通信服务，同时为管道 SCADA 系统的数据传输、远程监控提供可靠的信道 | 已经建成 |
| 3 | 防雷、防静电 | 生产辅助用房采用第三类建筑物的防直击雷措施，在屋面装设接闪带等 | 已经建成 |
| 4 | 消防 | 根据规范要求在站内各类场所根据其火灾危险度及区域大小，设置不同数量、不同类型的手提式干粉灭火器和手推式干粉灭火器，以便随时扑灭初期火灾。 | 已经建成 |
| 四、环保工程 |
| 1 | 水污染物 | 各站场不设洗浴。各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排。 | 已经建成 |
|  |  | 每年一次的检修废水排至排污池内自然蒸发。 | 已经建成 |
|  |  | 各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。 | 已经建成 |
| 2 | 固体废物 | 天然气过滤废液排至各站场内的排污池，定期由有资质的单位抽走处置。 | 已经建成 |
|  |  | 检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管废渣、设备检修废矿物油各站场分别集中收集，各站场内暂时储存，送有资质的单位处置。 | 已经建成 |
|  |  | 生活垃圾场内设生活垃圾收集箱，送当地环卫部门指定地点清运。 | 已经建成 |
| 3 | 大气污染物 | 清管作业、设备检修、产生的少量总烃，各站场紧急事故情况下的放散气，通过放空区放空管排放；各站场工艺设备超压排空为无组织放散。 | 已经建成 |
|  |  | 各站场锅炉燃用站内天然气或煤层气，安装低氮燃烧器，通过1根8m高排气筒排放。 |  |
|  |  | 各站场食堂燃用站内天然气，安装油烟净化器，经净化处理后的废气经屋顶的排气筒排放。 |  |
| 4 | 噪声污染 | 各站场的汇气管、过滤分离器、调压设备、泵类、风机等产生的噪声，采取室内安装、基础减震，安装消音器；超压安全阀的放空噪声通过调节放空阀开度来控制。 | 已经建成 |

### 3.2.4 站场总图布置

各站场总平面布置按《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等规范要求进行设计。总图中各个区域之间及各个区域与站外建（构）筑物的安全距离满足《石油天然气设计防火规范》GB50183-2004的安全距离要求，确保从业人员及附近居民的安全。各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，既方便管理又减少了安全隐患。站内回车场采用混凝土路面，工艺装置区采用预制混凝土彩砖地面，四周采用2.2m高实体围墙，同时在适当位置考虑绿化。

1、上庄站

本站位于山西省兴县圪垯上乡上庄村。根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置阀室、工艺装置区、发球区、调压计量撬和放空区等。

2、冯乐站

本站位于山西省兴县蔡家会镇冯乐村。根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置阀室、工艺装置区、调压计量撬和放空区等。

3、赵家坪计量站

本站位于山西省兴县赵家坪乡佐子坪村，根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置生产辅助用房、工艺装置区、收发球区、放空区等。

4、曹家坡计量站

本站位于山西省兴县康宁镇曹家坡村，根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置生产辅助用房、工艺装置区、收发球区、放空区等。生产辅助用房位于站区出入口东侧，使车辆和人员出入站顺利便捷，有利于安全生产管理，本站为无人值守站，生产辅助用房主要作为机柜间及检修维护人员临时使用。

5、瓦塘分输站

本站位于山西省兴县瓦塘镇，西侧为瓦塘天然气液化工程。根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置生产辅助用房、工艺装置区、收球区、调压计量区等。生产辅助用房的主要功能房间有：热水炉间、配电室、阴极保护室、控制室，靠近站区主要出入口，使车辆和人员出入站顺利便捷，避免出入车辆和人员对生产区的影响，有利于安全生产管理。

6、兴县西门站

本站位于山西省兴县城区西侧张家圪埚村连城大道北侧，西侧为山西燃气产业集团有限公司兴县分输站。根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置生产辅助用房、工艺装置区、收球区、调压计量撬体和热水炉间等。生产辅助区靠近出入口，使车辆和人员出入站顺利便捷，避免出入车辆和人员对生产区的影响，有利于安全生产管理；放空区利用中石油分输站已有放空区。

7、石岭则阀室

本站位于山西省兴县蔡家崖乡石岭则村。根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置1#阀室、2#阀室、发球区和放空区等。

8、宋家山阀室

本站位于山西省兴县蔡家崖乡碾子村。根据工艺要求及现场实际情况，站内主要布置阀室和放空区等。

9、康宁阀井

本站位于山西省兴县康宁镇。主要修建阀井1座。

各站场、阀室、阀井的总平面布置图见图3.2-2~3.2-9。

总图主要工程量见表3.2-4。

表3.2-4  主要工程量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上庄站 |  |  |  |
| 1 | 总征地面积 | m2 | 2224 | 合3.34亩 |
| 2 | 生产辅助用房 | m2 | 396.8 | 一层砖混结构 |
| 3 | 预制混凝土彩砖地面 | m2 | 1000 |  |
| 4 | 排污池 | 座 | 1 |  |
| 5 | 绿化面积 | m2 | 800 |  |
| 6 | 回车场 200厚C30混凝土 | m2 | 77.52 |  |
| 7 | 放空管 | 根 | 1 |  |
| 8 | 站场标识 | 套 | 1 |  |
| 9 | 警示牌 | 套 | 1 |  |
| 二 | 冯乐站 |  |  |  |
| 1 | 总征地面积 | m2 | 2224 | 合3.34亩 |
| 2 | 生产辅助用房 | m2 | 396.8 | 一层砖混结构 |
| 3 | 预制混凝土彩砖地面 | m2 | 1200 | 一层砖混结构 |
| 4 | 排污池 | 座 | 1 |  |
| 5 | 绿化面积 | m2 | 800 |  |
| 6 | 回车场 200厚C30混凝土 | m2 | 139.12 |  |
| 7 | 放空管 | 根 | 1 |  |
| 8 | 站场标识 | 套 | 1 |  |
| 9 | 警示牌 | 套 | 1 |  |
| 三 | 赵家坪计量站 |  |  |  |
| 1 | 站场总征地面积 | m2 | 4330 | 合6.495亩 |
| 2 | 生产辅助用房 | m2 | 471.3 | 二层框架结构 |
| 3 | 预制混凝土彩砖地面 | m2 | 500 |  |
| 4 | 排污池 | 座 | 1 |  |
| 5 | 绿化面积 | m2 | 1625 |  |
| 6 | 回车场 200厚C30混凝土 | m2 | 1448.35 |  |
| 7 | 放空管 | 根 | 1 |  |
| 8 | 站场标识 | 套 | 1 |  |
| 9 | 警示牌 | 套 | 1 |  |
| 四 | 曹家坡计量站 |  |  |  |
| 1 | 站场总征地面积 | m2 | 2333.9 | 合3.5亩 |
| 2 | 生产辅助用房 | m2 | 27.71 | 一层砖混结构 |
| 3 | 预制混凝土彩砖地面 | m2 | 288.9 |  |
| 4 | 排污池 | 座 | 1 |  |
| 5 | 绿化面积 | m2 | 740.9 |  |
| 6 | 回车场 200厚C30混凝土 | m2 | 51.4 |  |
| 7 | 放空管 | 根 | 1 |  |
| 8 | 站场标识 | 套 | 1 |  |
| 9 | 警示牌 | 套 | 1 |  |
| 五 | 瓦塘分输站 |  |  |  |
| 1 | 站场征地面积 | m2 | 5638 | 合8.46亩 |
| 2 | 生产辅助用房 | m2 | 101.76 | 一层砖混结构 |
| 3 | 预制混凝土彩砖地面 | m2 | 500 |  |
| 4 | 排污池 | 座 | 1 |  |
| 5 | 绿化面积 | m2 | 2848 |  |
| 6 | 回车场 200厚C30混凝土 | m2 | 808 |  |
| 7 | 站场标识 | 套 | 1 |  |
| 8 | 警示牌 | 套 | 1 |  |
| 六 | 兴县西门站 |  |  |  |
| 1 | 站场总征地面积 | m2 | 25580.06 | 合38.35亩 |
| 2 | 生产辅助用房 | m2 | 144 | 一层砖混结构 |
| 3 | 热水炉间 | m2 | 44 | 一层砖混结构 |
| 4 | 预制混凝土彩砖地面 | m2 | 1200 |  |
| 5 | 排污池 | 座 | 1 |  |
| 6 | 绿化面积 | m2 | 2000 |  |
| 7 | 回车场 200厚C30混凝土 | m2 | 450 |  |
| 7 | 站场标识 | 套 | 1 |  |
| 8 | 警示牌 | 套 | 1 |  |
| 七 | 石岭则阀室 |  |  |  |
| 1 | 总征地面积 | m2 | 2023.9 | 合3.04亩 |
| 2 | 1#阀室 | m2 | 55.8 | 一层砖混结构 |
| 3 | 2#阀室 | m2 | 55.8 | 一层砖混结构 |
| 4 | 碎石地面 | m2 | 1000 |  |
| 5 | 排污池 | 座 | 1 |  |
| 6 | 绿化面积 | m2 | 833.15 |  |
| 7 | 放空管 | 根 | 1 |  |
| 8 | 站场标识 | 套 | 1 |  |
| 9 | 警示牌 | 套 | 1 |  |
| 八 | 宋家山阀室 |  |  |  |
| 1 | 总征地面积 | m2 | 190.4 | 合0.29亩 |
| 2 | 阀室 | m2 | 90.4 | 一层砖混结构 |
| 3 | 放空管 | 根 | 1 |  |
| 4 | 站场标识 | 套 | 1 |  |
| 5 | 警示牌 | 套 | 1 |  |
| 九 | 康宁阀井 |  |  |  |
| 1 | 征地面积 | m2 | 64 | 合0.1亩 |
| 2 | 阀井 | 座 | 1 | 钢筋混凝土结构 |

### 3.2.5 职工定员与工作制度

1、劳动定员

本工程阀井、阀室无人值守。参考中国石油天然气集团公司企业标准《输气工程劳动定员》，以及国内输气管道公司的劳动定员情况，本项目实际劳动定员见表3.2-5。

表3.2-5   各站场劳动定员表

| 序号 | 站场 | 专业技术岗位 | 其他岗位 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 10 | 3 | 13 |
| 2 | 冯乐站 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 10 | 4 | 14 |
| 4 | 曹家坡计量站 | 0 | 0 | 0（无人值守） |
| 5 | 瓦塘分输站 | 10 | 4 | 14 |
| 6 | 兴县西门站 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | 线路 |  |  | 23 |
| 合 计 | 89 |

2、工作制度

根据GB50251-2003《输气管道工程设计规范》，年工作天数选取350天。

### 3.2.6 项目投资及筹措

本工程投资见下表3.2-6。项目总投资73517.39万元，本项目资金筹措采用30%企业自筹资金，70%银行贷款。

表3.2-6  项目投资表

| 序号 | 项目或费用名称 | 项目总投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 70015.74 |
| 2 | 建设期利息 | 1960.44 |
| 3 | 流动资金 | 1541.21 |
| 4 | 其中：铺底流动资金 | 462.36 |
| 5 | 项目总投资 | 73517.39 |

## 3.3 项目气源及原辅材料消耗

### 3.3.1 气源情况

1、气源

本项目气源主要为临兴区块兴县境内煤层气，同时可利用团周坪-梨山-上庄管道接收榆济线天然气。

（1）临兴区块煤层气主要由中联煤层气公司负责开发。目前，区域内已建成集气站3座，年产气量约为3×108Nm3/a。根据规划，至2025年区块产气量将达到19×108Nm3/a。

（2）榆济线由中石化天然气有限责任公司投资建设，管道起始于陕西省榆林市，终止于山东省济南市，途经陕西、山西、河南、山东四省，线路全长1012km，设计压力为10.0MPa，其中D711输气管线805km，D610输气管线207km，设计输气量30×108Nm3/a，配套建设8座工艺站场，项目总投资80亿元。该工程于2010年11月已全线建成通气。榆济线在山西境内的对接主体为山西国化能源有限责任公司。

2、气质分析

临兴区块煤层气、榆济线天然气气质组分和主要物性参数见表3.3-1、表3.3-2所示。

表3.3-1临兴区块煤层气气质组分

| 组 分 | Mol% | 性质 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 99.07 | 水露点 | ≤-5℃ 在10MPa下 |
| C2 | 0.12 | 烃露点 | ≤-5℃ 在6.9MPa下 |
| C3 | 0.03 | 低位发热值 | 35.39MJ/Nm3 |
| iC4 | 0.01 | 高位发热量 | 37.84MJ/Nm3 |
| C9+ | 0.08 | 密度 | 0.715kg/Nm3 |
| H2O | 0.01 | 相对密度 | 0.591 |
| CO2 | 0.50 |  |  |
| N2 | 0.18 |  |  |
| 合计 | 100.00 |  |  |

表3.3-2　榆济线山西国化能源有限责任公司气源组成及理化性质表

| 组 分 | mol% | 性质 | // |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 96.01 | 相对密度 | 0.58 |
| C2 | 2.26 | 水露点(℃) | -15 |
| C3 | 0.43 | 烃露点 | -5 |
| C4 | 0.15 | 温度(℃) | 45 |
| C5＋ | 0.13 | 高热值(MJ/m3) | 36.78 |
| N2 | 0.47 | 低热值(MJ/m3) | 33.12 |
| CO2 | 0.55 |  |  |

本工程气源气质满足《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）中的规定，且满足《天然气》（GB 17820-2018）中二类气的要求。

3、供气范围及用户调查

本工程管道全线逐年输气量见表3.3-3。

表3.3-3  项目逐年输量                 （104m3/d）

| 年份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴县城区 | 60 | 70 | 80 |
| 康宁液化工厂 | 0 | 50 | 150 |
| 瓦塘液化工厂 | 0 | 50 | 77 |
| 工业园区 | 60 | 80 | 150 |
| 合计 | 120 | 250 | 457 |

4、供气规模的确定

市场需求的预测分析结果：平均日用气量约为457×104Nm3/d，按350天计算，2030年用气量为16×108Nm3/a，管道的设计规模按457×104Nm3/d考虑。

本项目供气系统图见图3.3-1。

### 3.3.2 原辅材料消耗

本项目原辅料消耗详见表3.3-4。

表3.3-4  原辅材料消耗一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上庄站-赵家坪计量站 |
| 1 | 管道组装焊接 | km | 41.8 |  |
| 1.1 | D660×9.5 L415M螺旋缝埋弧焊钢管 | km | 31.92 | 直管及冷弯 |
| 1.2 | D660×11 L415M直缝埋弧焊钢管 | km | 9.88 | 热弯及穿越用管 |
| 2 | 冷弯管制作、安装 |  |  | 12个/km |
| 2.1 | D660×9.5 L415M螺旋缝埋弧焊钢管 | 个 | 502 |  |
| 3 | 热煨弯管安装 |  |  | 15个/km |
| 3.1 | D660×11 L415M直缝埋弧焊钢管 | 个 | 627 |  |
| 4 | 三桩用量 |  |  |  |
| 4.1 | 线路标志桩 | 个 | 500 |  |
| 4.2 | 线路警示牌 | 个 | 60 |  |
| 4.3 | 线路警示带 | km | 41.8 |  |
| 赵家坪计量站-刘家庄（康宁阀井） |
| 1 | 管道组装焊接 | km | 22.8 |  |
| 1.1 | D660×9.5 L415M螺旋缝埋弧焊钢管 | km | 17.5 | 直管及冷弯 |
| 1.2 | D660×11 L415M直缝埋弧焊钢管 | km | 5.3 | 热弯及穿越用管 |
| 2 | 冷弯管制作、安装 |  |  |  |
| 2.1 | D660×9.5 L415M螺旋缝埋弧焊钢管 | 个 | 211 |  |
| 3 | 热煨弯管安装 |  |  |  |
| 3.1 | D660×11 L415M直缝埋弧焊钢管 | 个 | 278 |  |
| 4 | 三桩用量 |  |  |  |
| 4.1 | 线路标志桩 | 个 | 330 |  |
| 4.2 | 线路警示牌 | 个 | 25 |  |
| 4.3 | 线路警示带 | km | 22.8 |  |
| 刘家庄（康宁阀井）-曹家坡计量站 |
| 1 | 管道组装焊接 | km | 7.5 |  |
| 1.1 | D508×8 L415M螺旋缝埋弧焊钢管 | km | 5.9 | 直管及冷弯 |
| 1.2 | D508×10 L415M直缝埋弧焊钢管 | km | 1.6 | 热弯及穿越用管 |
| 2 | 冷弯管制作、安装 |  |  |  |
| 2.1 | D508×8 L415M螺旋缝埋弧焊钢管 | 个 | 90 |  |
| 3 | 热煨弯管安装 |  |  |  |
| 3.1 | D508×10 L415M直缝埋弧焊钢管 | 个 | 113 |  |
| 4 | 三桩用量 |  |  |  |
| 4.1 | 线路标志桩 | 个 | 98 |  |
| 4.2 | 线路警示牌 | 个 | 10 |  |
| 4.3 | 线路警示带 | km | 7.5 |  |
| 曹家坡计量站-瓦塘分输站 |
| 1 | 管道组装焊接 | km | 42.3 |  |
| 1.1 | D508×8 L415M螺旋缝埋弧焊钢管 | km | 33.7 | 直管及冷弯 |
| 1.2 | D508×10 L415M直缝埋弧焊钢管 | km | 8.6 | 热弯及穿越用管 |
| 2 | 冷弯管制作、安装 |  |  |  |
| 2.1 | D508×8 L415M螺旋缝埋弧焊钢管 | 个 | 508 |  |
| 3 | 热煨弯管安装 |  |  |  |
| 3.1 | D508×10 L415M直缝埋弧焊钢管 | 个 | 635 |  |
| 4 | 三桩用量 |  |  |  |
|  | 线路标志桩 | 个 | 550 |  |
|  | 线路警示牌 | 个 | 65 |  |
|  | 线路警示带 | km | 42.3 |  |
| 中澳集气2站-上庄站 |
| 1 | 管道组装焊接 | km | 0.7 |  |
| 1.1 | D323.9×8 L360N无缝钢管 | km | 0.7 | 直管及热弯母管 |
| 2 | 冷弯管制作、安装 |  |  |  |
| 2.1 | D323.9×8 L360N无缝钢管 | 个 | 10 |  |
| 3 | 热煨弯管安装 |  |  |  |
| 3.1 | D323.9×8 L360N无缝钢管 | 个 | 8 |  |
| 4 | 三桩用量 |  |  |  |
| 4.1 | 线路标志桩 | 个 | 10 |  |
| 4.2 | 线路警示牌 | 个 | 4 |  |
| 4.3 | 线路警示带 | km | 0.7 |  |
| 石岭则阀室-兴县西门站 |
| 1 | 管道组装焊接 | km | 9 |  |
| 1.1 | D323.9×7.1 L415M高频直缝电阻焊钢管 | km | 8.8 | 直管及冷弯 |
| 1.2 | D323.9×8 L415M高频直缝电阻焊钢管 | km | 0.2 | 热弯 |
| 2 | 冷弯管制作、安装 |  |  |  |
| 2.1 | D323.9×7.1 L415M高频直缝电阻焊钢管 | 个 | 108 |  |
| 3 | 热煨弯管安装 |  |  |  |
| 3.1 | D323.9×8 L415M高频直缝电阻焊钢管 | 个 | 135 |  |
| 4 | 三桩用量 |  |  |  |
| 4.1 | 线路标志桩 | 个 | 110 |  |
| 4.2 | 线路警示牌 | 个 | 15 |  |
| 4.3 | 线路警示带 | km | 9 |  |

## 3.4 项目线路、站场工程

### 3.4.1 长输管线路由

变更后天然气管线兴县段全长124.10km。设计规模16×108m3/a，设计压力6.3MPa。

其中：主管线总长114.4km，设计压力调整为6.3MPa，管径调整为DN650和DN500两种。其中上庄站~赵家坪计量站、赵家坪计量站~康宁阀井管径DN650，康宁阀井—曹家坡计量站、曹家坡计量站—瓦塘分输站管径DN500。

支线调整为9.7km，设计压力 6.3MPa，管径DN300，其中中澳集气2站—上庄阀站703m、石岭则阀室—兴县西门站9km。

1、中澳集气2站-上庄站段

该段管道起于中澳集气2站，出站后向北沿山脊敷设703m，到达上庄站，线路全长703m，全线位于兴县圪垯上乡。

2、上庄站-赵家坪计量站段

该段管道起于上庄站，向东南方敷设，经兰家沟到达贺家头，再向东，穿越024乡道，经狮子洼到达冯乐站；由冯乐站继续向东北方向敷设，经黄远沟、坡上村、黄藁塔、下牛家洼、永胜村，穿越X464县道，在武家洼折向北，经西墕村，到达赵家坪计量站。管道位于兴县圪垯上乡、罗峪口镇、蔡家会镇、贺家会乡、赵家坪乡，管道长度41.8km。

3、赵家坪计量站-刘家庄（康宁阀井）段

该段管道起于赵家坪计量站，由赵家坪计量站向东南敷设，经白家岔、成家山，穿越X464县道，在胡家塔村折向东北敷设，经冯家沟、百草沟，到达位于康宁镇于家沟附近的康宁阀井。管道位于兴县赵家坪乡、孟家坪乡、康宁镇，全长22.8km。

4、刘家庄（康宁阀井）-曹家坡计量站段

该段管道起于康宁阀井，出阀井后向西敷设约800m，然后折向北敷设，经高北梁，穿越X464县道，到达位于曹家坡村的曹家坡计量站。管道位于兴县康宁镇境内，全长7.5km。

5、曹家坡计量站-瓦塘分输站段

该段管道起于曹家坡计量站，出站后向西北敷设，经刘家曲、坡底村，在大善村折向东北，经西吉村，到达位于石岭则村的石岭则阀室；由石岭则阀室向北穿越蔚汾河、S213省道，经苏家塔、木耳崖、南沟村、碾子村，到达位于宋家山村的宋家山阀室；由宋家山阀室向北，经冯家山、杨家吉、杨塔沟，在沙沟庙村穿越S218省道，然后沿岚漪河向东敷设约1.3km，到达瓦塘分输站。管道位于兴县康宁镇、孟家坪乡、蔡家崖乡、高家村镇、瓦塘镇，长度42.3km。

6、石岭则阀室-兴县西门站段

该段管道起于石岭则阀室，出阀室后向北敷设约1.1km到位蔚汾河道，然后折向东沿蔚汾河道敷设约7.9km，沿河道依次穿越太兴铁路、S218省道，达到兴县西门站。管道位于兴县蔡家崖乡，长度9km。

### 3.4.2 站场、阀井、阀室站址及功能

根据兴县华盛燃气有限责任公司兴县天然气（煤层气）利用工程兴县段线路走向及管道功能，本工程共设置站场6座，分别为上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡站计量站、瓦塘分输站、兴县西门站；阀井1座即康宁阀井；阀室2座，石领则阀室、宋家山阀室。站场、阀井、阀室设置详见表3.4-1。

表 3.4-1 站场设置一览表

| 序号 | 站场名称 | 站址 | 站场、阀室功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 兴县圪垯上乡上庄村 | 接收中澳2#集气站来气 过滤、计量 线路截断 |
| 2 | 冯乐站 | 兴县蔡家会镇坡上村 | 接收中联3#集气站来气 过滤、计量 线路截断 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 兴县赵家坪乡下代店村南 | 接收冯乐站来气 接收中联1#增压站来气 过滤、计量 线路截断 清管接收/发送 |
| 4 | 康宁阀井 | 兴县康宁镇 | 线路截断 |
| 5 | 曹家坡计量站 | 山西省兴县康宁镇曹家坡村 | 分离、过滤、计量 线路截断 管器接收/发送 |
| 6 | 石领则阀室 | 兴县蔡家崖乡石岭则村 | 线路截断 清管器发送 |
| 7 | 兴县西门站 | 兴县城区西侧张家圪埚村连城大道北侧 | 过滤、计量、调压、加热 线路截断 清管器接收 |
| 8 | 宋家山阀室 | 兴县蔡家崖乡碾子村 | 线路截断 |
| 9 | 瓦塘分输站 | 省兴县瓦塘镇 | 过滤、计量、调压、加热 线路截断 清管器接收 |

### 3.4.3 管线穿越工程

本项目管线穿越情况详见表3.4-2。

表3.4-2　管线穿越工程一览表

| 序号 | 名称或地址 | 单位 | 数量 | 穿越方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中澳集气2站-上庄站 |
| 1.1 | 地下管道穿越 | 次 | 2 | 开挖 |
| 二、上庄站-赵家坪计量站段 |
| 2.1 | 公路穿越（蔡疙线） | m/次 | 8/1 | 顶管 |
| 2.2 | 公路穿越（曹罗线） | m/次 | 8/1 | 开挖 |
| 2.3 | 小河及沟渠穿越 | m/次 | 300/12 | 开挖 |
| 2.4 | 地下管道穿越 | 次 | 20 | 开挖 |
| 2.5 | 地下线缆穿越 | 次 | 40 | 开挖 |
| 三、赵家坪计量站-康宁阀井 |
| 3.1 | 公路穿越（017乡道） | m/次 | 12/2 | 顶管 |
| 3.2 | 公路穿越（曹罗线） | m/次 | 6/1 | 顶管 |
| 3.3 | 小河及沟渠穿越 | m/次 | 150/10 | 开挖 |
| 3.4 | 地下管道穿越 | 次 | 12 | 开挖 |
| 3.5 | 地下线缆穿越 | 次 | 15 | 开挖 |
| 四、康宁阀井-曹家坡计量站段 |
| 4.1 | 公路穿越（曹罗线） | m/次 | 6/1 | 顶管 |
| 4.2 | 小河及沟渠穿越 | m/次 | 70/4 | 开挖 |
| 4.3 | 地下管道穿越 | 次 | 4 | 开挖 |
| 4.4 | 地下线缆穿越 | 次 | 6 | 开挖 |
| 五、曹家坡计量站-瓦塘分输站段 |
| 5.1 | 公路穿越（集运专线） | m/次 | 10/1 | 开挖 |
| 5.2 | 公路穿越（313省道） | m/次 | 12/1 | 顶管 |
| 5.3 | 公路穿越（碾子村乡道） | m/次 | 6/1 | 顶管 |
| 5.4 | 小河及沟渠穿越 | m/次 | 450/18 | 开挖 |
| 5.5 | 地下管道穿越 | 次 | 18 | 开挖 |
| 5.6 | 地下线缆穿越 | 次 | 45 | 开挖 |
| 六、石岭则阀室-兴县西门站段 |
| 6.1 | 公路穿越（连城大道） | m/次 | 20/1 | 顶管 |
| 6.2 | 地下管道穿越 | 次 | 6 | 开挖 |
| 6.3 | 地下线缆穿越 | 次 | 8 |  |

### 3.4.4 管线施工工程回顾

目前，兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）变更项目输气管线的建设情况为：曹家坡计量站—瓦塘分输站段于2015年12月建成，康宁阀井—曹家坡计量站段于2016年6月建成，上庄站—赵家坪计量站段于2016年6月建成，赵家坪计量站—康宁阀井段管道于2020年9月建成，项目整个输气管线已经建成、运营。

站场的建设情况是：赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站、石岭则阀室、宋家山阀室已经建成、运营，原设计的上庄阀室、冯乐阀室拟改造为站场，该站改工程施工已经结束。

本项目管线施工工艺回顾如下：

本工程管线全线采用沟埋方式敷设，管道水平和竖向转弯视具体情况分别采用热煨弯管和弹性敷设进行处理。当管道与其它地下管道交叉时，其垂直净距大于0.3米，当管道与电力、通讯电缆交叉时，其垂直净距不小于0.5米，并原则上从其下方通过。

1、测量放线

根据设计控制（转角）桩或其副桩进行测量放线，放出管道轴线（或管沟开挖线）和施工作业边界线，施工作业带宽约8米（支线施工作业带宽约6米）。

2、施工作业带清理与施工便道修筑

在施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木清理干净，有积水的地势低洼地段进行排水。施工作业带清理时，注意了对土地的保护，减少或防止了水土流失，尽量减少破坏地表植物。

施工作业带清理完毕后，按照相关规范修筑了施工便道。

3、管沟开挖，穿越工程

一般区域，敷设管线采用大开挖方式，开挖管沟宽度约1.0米左右，深度为1.6米左右，管顶覆土厚度大于1.1m。管沟开挖时，将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧的沟边，堆土距沟边大于0.5m。在开挖管沟时，将表层耕作土与下层土分别进行了堆放。

为了不影响管线周围正常的生产、生活，穿越高速、省道、县道、乡道采用顶管或顶管+套管方式穿越，穿越村级公路采用开挖直埋方式，穿河采用施工导流，开挖直埋方式。

（1）道路穿越施工方式

根据踏勘情况，本工程管道沿线存在穿越等级公路和城市道路的情况。根据地勘情况、穿越场地所处位置等情况，采用顶管或顶管+套管方式穿越。

顶管穿越施工是借助主顶油缸及管道间、中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起，与此同时也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，以实现非开挖敷设地下管道的施工方法。

顶管穿越混凝土套管选用DRCPⅢ 1500×2000JC/T640-2010套管。套管内设置绝缘支撑，套管端部采用沥青麻辫等绝缘材料密封。套管长度应伸出路堤坡脚护路边沟外边缘不小于2m，套管顶至公路顶面路面以下不小于1.2m，至公路边沟底面以下不小于1.0m，且埋深应大于该地区最大冻土层深度。

图 3.4-2 顶管施工断面示意图

图 3.4-3 管道穿越公路示意图

（2）河流穿越施工方式

由于本工程管线穿越河流为属季节性河流，且雨水量较少。河流两侧高差小，同时根据地勘资料的显示，河道下均存在卵石或砂岩。根据地质勘查单位意见以及拟穿河流的特点、地质情况、施工情况并结合工程造价等综合因素考虑，采用围堰大开挖穿越方式。

图3.4-4  大开挖围堰导流明渠穿越河流方式示意图

具体开挖步骤如下：

——首先开挖导流渠，其横断面根据河水流量情况确定。

——完成导流沟开挖后，立即进行围堰施工，围堰形式可以采用草袋围堰、草土围堰、竹笼围堰等，根据穿越地段的土质情况、管道埋深和河流流向，确定河流上游和下游两道围堰之间的距离，围堰尺寸分别为：顶宽 3m～5m，坡度为 1：1～1：1.5，堰高应高于河面 1m～1.5m。

——在完成围堰施工后，立即采用水泵进行抽水，将上、下游堰体内的积水排到堰外。

——最后开挖管沟，并进行管道焊接、安装施工：采用管段上加混凝土压块进行稳管处理，管道埋深在河底稳定层中，管顶埋深约在河流最大冲刷层以下1m。

——最后进行管沟回填（回填物由下至上由细到粗，河床底砌筑干砌片石，两岸陡坡设浆砌块石护岸)、围堰拆除、导流沟回填，恢复原貌。

其中围堰拆除要求为：管沟回填完成后，先拆除下游围堰，并将围堰土推到河岸边缘，然后拆除上游围堰，上游围堰宜用单斗采用后退方法进行拆除，将堰体土用于回填导流沟，或根据环保或水利部门要求外运或另行处理。开挖方式施工工艺简单、工期短。仅施工时对河道和环境有影响，完工后恢复原貌后，可消除影响。

（3）其他管道和电力、通信电缆穿越方式

高压管道与其他管道相交时，其垂直净距应不小于0.3m。当小于0.3m时，两管间应设置坚固的绝缘隔离物。管道与埋地电力、通信电缆交叉时，要求高压管道埋设在电力、通信电缆的下面，管顶与电力、通信电缆间距不少于0.5m。

4、管道焊接及验收

管道焊接按照《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）的有关规定执行。

5、管道下沟

下沟前，先清除沟内的所有杂物，抽净沟内积水，并对管道内部进行清理，清理干净后下沟。管道下沟前，对防腐层进行电火花100%外观检验。

管道下沟使用吊管机，吊装点间距不大于8m，吊装管道的最大长度不大于36m。管道下沟时，避免擦伤管道防腐层。

6、管道回填

管道下沟后5天内进行了回填，回填前进行100%电火花检验，对防腐层的完整性进行全线检查。

管道回填时先填实管底，再同时投填管道两侧，然后回填至地面标高下0.2m处设置警示带，并标出醒目的提示字样，警示带随管道走向全程埋设。草地、林地、耕作地段的管沟分层回填，将表面土置于最上层。管沟回填土高出地面约0.2m，其宽度为管沟上开口宽度，并做成有规则的外形。

7、试压

试压时选用洁净水为试压介质。当升压至强度试验压力的1/3时，稳压15分钟，再升压至强度试验压力的2/3，稳压15分钟，再升压至强度试验压力。

8、清管

在清通管的始终点分别安装临时清管收发装置，管道沿途装置测压点，清管接收装置设置在地势较高的地方，50m以内无居民和建筑物。清管球内注水压力与清管压力相同，没有超过管线设计压力。

管道清通次数为两次，清通后无杂质、污水等排出。

9、严密性试验

空气严密性试压时压力缓慢上升，每小时升压不超过1 MPa。当压力升至0.3倍和0.6倍强度试验压力时，分别停止升压，稳压30分钟，检查系统无异常情况，继续升压。

空气严密性试验时的压力值为4.0MPa，稳压时间24小时。

10、设置标志

回填后，在管道沿线设里程桩、转角桩、阴极保护测试桩和穿越标志等。根据施工结果绘制出的线路工程竣工图，标明线路实际位置以及地下构筑物和管道交叉的位置、试压段的起终点等，以便于检查事故和维修管理。

11、生态恢复

施工结束后进行生态恢复，主要恢复地形地貌、植被和农业生产。由于管道采取三层PE膜进行防腐，管道中心线2m以内不得有深根植物，因此管道两侧2m范围内不能再恢复树木的种植，只能种植一些浅根植物或农作物。而管道两侧2m以外临时占地在施工结束后，仍可按需要进行树木或农作物的种植。原为耕地的临时占地恢复为耕地，原为草地的临时占地恢复为草地，原为林地的临时占地管道两侧2m范围内恢复为草地，其他区域恢复为林地。

管线施工工艺流程图3.4-5。

### 3.4.5 运营期站场工艺流程

在整个管线进行输气运营前，管道中是空气，如不进行置换，管道中天然气遇空气可能发生爆炸事故。因此在正式输气前还需进行空气置换清管。根据规范要求：置换空气的气体应采用氮气或其他惰性气体；置换空气时，氮气或其他惰性气体的隔离长度应保证到达置换管线末端内空气与天然气不混合；置换过程中管道内气流速度不宜大于5m/s；置换过程中混合气体通过放空系统放空，放空口应远离交通和居民点，必要时设置放空隔离区；放空隔离区内不允许烟火和静电火花的产生；置换管道末端应配备气体含量检测设备，当管道末端放空管口气体含氧量不大于 2%时即可认为置换合格。

本项目采用氮气置换管道中的空气，所用氮气外购。氮气置换时，要密切监控排气出口中氮气和甲烷的浓度，一旦达到工艺要求后，立即关闭阀门。氮气为惰性气体，且为空气的主要成份，氮气排入大气后对大气环境影响较小。

氮气置换完成后，才能开启天然气输送运营。各站场运营工艺如下：

1、过滤

天然气在输送过程中，不可避免地会带有一些水分与杂质，考虑到这一因素，在天然气进站之后，需要先进行分离过滤，将其中的水分与杂质去除，去除水分与杂质的设备就是过滤分离设备。因此，过滤分离器的作用是通过内部滤芯的作用，除去气体中的杂质、提高天然气质量并防止对后序设备的损伤，同时进行气体缓冲。过滤分离器其特点为分离精度高，处理量变化适应性广，不受流速限制。过滤效率一般为：1-3μm粉尘99%；3-5μm及以上粉尘99.8%。在站场内设计有排污池，过滤分离产生的过滤废液最终通过排污管道进入排污池。

2、计量

天然气长输管道分输站场的计量方式多使用贸易计量方式，计量方式不仅需要满足量程范围，也需要满足贸易需求，常用的计量设备包括超声波流量计、涡轮流量计以及孔板流量计三种。其中，超声波流量计主要通过超声波信号来计算流体流速，其量程范围宽、精度理想，压损率很低；而涡轮流量计压损小、量程范围适中，但是在气体流量较小的情况下，计量工作由一些盲区。本项目采用超声波流量计、涡轮流量计联合使用的计量方式。

3、调压

天然气长输管道站场的调压流程有几种方案，即单台调节阀、单台调压阀联合安全切断阀、单台调压阀联合监控调压阀、调节阀与监控调压阀联合安全切断阀、安全切断阀联合监控调压阀。其中，单台调节阀具有操作方便、流程简单的优势，但是该种方式需要工作人员进行实时的调整，而调节阀与监控调压阀联合安全切断阀、安全切断阀联合监控调压阀的设备组合安全性较为理想，但是如果在运行过程中切断阀出现问题，下游就会被马上切断，这时就需要对切断阀进行复位与调整。本项目站场采用调节阀与监控调压阀联合安全切断阀、安全切断阀联合监控调压阀的设备组合进行调压。

本项目可利用团周坪-梨山-上庄管道接收榆济线天然气，进站压力为6.3MPa，进入6.3MPa的输送管道；主要接收的临兴区块中联煤所开采的煤层气，进站压力为1.6MPa，在站内需要经过加压后进入6.3MPa的输送管道。兴县西门站的供气对象是城市天然气管道，在站内需要经过减压后进入1.45MPa的城市天然气管网。瓦塘分输站的供气对象是瓦塘门站，在站内需要经过减压后进入2.5MPa的输送管道。

4、换热

天然气长输管道站场在减压前后，会存在较大的差压，在温度较低的时候，管输天然气温度会降低至零度以下，此时，管道土壤发生冻结，情况严重时，甚至会发生管道变形、冰堵的情况，这就会对长输管道分输站场的运行工作产生不良影响，甚至会引发安全事故。为了防止安全事故的发生，本项目在兴县西门站、瓦塘分输站的调压计量撬后设置有换热工艺环节，采用天然气锅炉换热对输气管道进行间接加热，防止出现事故。

5、收发球

在站场运行过程中，需要定期对管道进行清理工作，使用收发球系统进行清管。本工程收发球系统如下：

- 在上庄站设置清管发送装置1套，向赵家坪计量站发送管器/球。

- 在赵家坪计量站内设置收球装置1套，用来接收上庄站的发球。并设置发球装置1套，发往曹家坡计量站。

（3）在曹家坡计量站内设置收球装置1套，用来接收赵家坪计量站的发球。并设置发球装置1套，发往瓦塘分输站。

（4）在瓦塘分输站内设置清管接收装置1套，用来接收曹家坡计量站的发球。

（5）在石岭则阀室内设置清管发送装置1套，向兴县西门站发送管器/球。

（6）在兴县西门站内设置清管接收装置1套，用来接收石岭则阀室的发球。

6、放空

本项目正常运行时，天然气集输为密闭过程，不产生废气，无有害气体排放。只有在对站内工艺设备检修、清管作业、系统超压排空、和紧急事故情况下放散一部分天然气，其主要成份是CH4，通过站场内放空区的高20m的放空立管后排放。

7、排污

本项目接收的天然气与煤层气在进入站内管道，需要先进行分离与过滤，进入过滤器内，过滤芯过滤层时产生筛分、惯性、黏附、扩散、静电等作用而被捕集，净化后的气体从滤芯内出来，经排气室的出气口排出；而被捕集的液滴、固体颗粒在重力作用下进入积液槽中，当液位计显示积液已满时开启排污阀，经排污管道排出到排污池内，其主要污染物为石油类、烃类、SS。经长途输送进站前的天然气含水量约为0.4g/m3，经过滤处理后低于0.1g/m3。

各站场的设计功能及工艺流程见表3.4-3。

项目运营期工艺流程及产排污环节图详见图3.4-2。

### 3.4.6放空设施

1、手动放空

为方便设备的检修，站内分离器、计量管路、调压管路、清管器发送/接收装置等工艺设备设有手动放空。

进站截断阀上游、出站截断阀下游分别设有对站场上、下游管道的放空，在管道事故或检修时，可对干线管道内气体进行放空。

手动放空均采用双阀，前端为球阀，后端为具有节流截止功能的放空阀，便于维修与更换。可以通过调节放空阀的开度来控制放空时间与放空量，以减小放空时的气体流速，降低噪音。

2、放空总管

在站外设放空立管，站内高、低压放空管道分别埋地敷设至站外的放空区，直接与放空总管连接后进入放空立管。

### 3.4.7附属工程

在输气管线沿线还需建设线路标志桩、线路加密桩、线路警示桩以及站场标识等附属工程。

表 3.4-3  各站场工艺流程一览表

| 序号 | 站场名称 | 设计输量、设计压力 | 具体设计功能 | 站内工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 设计压力： 6.3MPa | ①接收中澳煤层气临兴集气二站来气。 ②天然气过滤、计量。 ③线路事故时自动紧急截断。 ④检修时站内天然气放空和排污等 | ①接收中澳煤层气临兴集气二站来气经过滤计量输往冯乐站方向。梨山站来气直接输往冯乐站方向。梨山站方向与冯乐站方向实现经过滤、计量的正返输功能。 ②站内新建放空立管1座，排污池1座。 |
| 2 | 冯乐站 | 设计压力： 6.3MPa | ①接收临兴集气站来气。 ②天然气过滤、计量。 ③线路事故时自动紧急截断。 ④阀室内及上、下游管道事故时天然气紧急截断。 ⑤检修时站内天然气放空和排污等。 | ①接收临兴集气站来气经过滤计量后高压气输往上庄站方向，低压气输往下游。上庄站来气直接输往赵家坪计量站方向。 ②站内新建放空立管1座，排污池1座。 |
| 3 | 赵家坪 计量站 | 赵家坪计量站改造1#增压站来气设计输量为： 300×104m3/d； 冯乐站来气设计输量为：157×104m3/d； 设计压力为6.3MPa | ①接收冯乐站低压气来气后输往中联1#增压站； ②接收冯乐站高压气来气后输康宁阀井； ③接收中联1#增压站来气； ④天然气过滤、计量； ⑤检修时站内及干线天然气放空等； ⑥站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断； ⑦站内自用气供给。 ⑧清管器/球接收、发送。 | ①2#增压站增压前： a、本工程接收上游冯乐站低压气来气，输往中联1#增压站； b、接收中联1#增压站来气，经已建过滤、计量装置后输往下游康宁阀井。 ②2#增压站增压后： a、本工程接收上游冯乐站高压气来气，输往下游康宁阀井； b、接收中联1#增压站来气，经已建过滤、计量装置后输往下游康宁阀井。 c、排污池1座。 d、设置放空立管1座。 e、站内设置自用气，提供生活、采暖用气。 ③在赵家坪阀室内设置收球装置1套，用来接收临县境内团周坪计量站的发球。并设置发球装置1套，发往曹家坡计量站。 |
| 4 | 康宁阀井 | 设计压力： 6.3MPa | ①接收曹家坡计量站、赵家坪计量站来气。 ②线路截断。 | 近期接收曹家坡计量站来气输往闫庄站，远期接收赵家坪计量站来气输往曹家坡计量站。 |
| 5 | 曹家坡 计量站 | 设计规模： 207×104Nm3/d 设计压力： 6.3MPa | ①接收中联、康宁阀井来气。 ②天然气分离、过滤、计量。 ③清管器/球接收、发送。 ④站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断。 ⑤其他用户预留。 ⑥检修时站内天然气放空和排污等。 | ①接收中联煤管道来气，经分离、过滤、计量一部分后输往一部分输往瓦塘方向，一部分近期输往康宁方向。远期接收康宁方向来气。 ②站内新建设清管发送装置1套，可在不停输状态下向瓦塘发送清管器/球。新建清管接收装置1套，用来接收赵家坪阀室的发球。 ③排污池1座。 ④设置放空立管1座。 ⑤预留远期供气接口。 |
| 6 | 石领则 阀室 | 设计压力： 6.3MPa | ①接收曹家坡计量站来气。 ②线路事故时自动紧急截断。 ③清管器/球发送 ④阀室及上、下游管道事故天然气紧急截断。 ⑤检修时站内天然气放空。 | ①接收曹家坡计量站来气一部分输往下游，另一部分输往兴县西门站。 ②站内设置清管发送装置1套，可在不停输状态下向兴县西门站方向发送管器/球。 ③新建放空立管1座。 |
| 7 | 兴县 西门站 | 设计规模： 4.5×104m3/h 设计压力： 6.3MPa | ①接收石领则阀室来气。 ②天然气过滤、计量、调压、加热。 ③站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断。 ④检修时站内天然气放空和排污等。 ⑤站内自用气供给。 ⑥清管器/球接收。 | ①接收石领则阀室来气，经过滤、加热、调压、计量后输往兴县城燃次高压及中压管道。 ②设置放空立管、排污池1座。 ③站内设置自用气，提供生活、采暖用气。 ④站内新建设清管接收装置1套，可在不停输状态下接收清管器/球。 |
| 8 | 宋家山 阀室 | 设计压力： 6.3MPa | ①线路事故时自动紧急截断。 ②干线天然气放空。 | ①正常情况下上游来气直接输往下游。 ②新建放空立管1座。 |
| 9 | 瓦塘 分输站 | 设计规模： 8.5×104Nm3/h 设计压力： 6.3MPa | ①接收宋家山阀室来气。 ②天然气过滤、计量、调压、加热。 ③站场及上、下游管道事故时进、出站天然气紧急截断。 ④清管器/球接收。 ⑤检修时站内天然气放空和排污等。 ⑥站内自用气供给。 | ①天然气进入本站后，经过滤后分为两路；一路经计量后为瓦塘液化工厂供气；另一路经换热、调压、计量后，为瓦塘门站供气。 ②站内新建设清管接收装置1套，可在不停输状态下接收清管器/球。 ③站内新建放空立管1座，排污池1座。 ④站内设置自用气，提供生活、采暖用气。 |

### 3.4.8主要设备表

1、清管发送/接收装置

为今后能检测输气管道的腐蚀等情况，本工程站场采用能通过智能清管器的清管发送装置。快开盲板具有安全自锁功能，在带压情况下，盲板不会被误操作打开。配有必要的支吊架，清管时需有操作人员到现场，借助清管小车、支吊架和倒链等辅助设施进行清管作业。

2、过滤分离设备

各站场工艺中都设有过滤分离器。其特点为分离精度高，处理量变化适应性广，不受流速限制。过滤效率一般为：1-3μm粉尘99%；3-5μm及以上粉尘99.8%。

3、加热设备

将天然气调压后分输给用户，调压后气体的温度随压力的下降而产生节流效应，即经过调压阀节流后对天然气温度产生影响。本工程调节阀后天然气的节流温度低于-20℃的站场，为避免低温工况出现，选用水浴式换热器进行加热。

4、阀门

线路截断阀及站场进出站截断阀的可靠程度对于系统的安全生产非常关键，因此拟采用气液联动球阀，并与管线系统的压升和压降速率连锁，当压升、压降速率超过设定值时自动切断管线系统，亦可由控制中心远程控制关闭。

一般截断阀门采用手动球阀。

手动放空阀采用节流截止放空阀。

排污阀拟采用密封性能好、使用寿命长、噪音小、耐冲刷的阀套式排污阀。

本项目各站场主要生产设备见表3.4-4。

表3.4-4  主要设备表

| 序 号 | 名称及规格 | 单位 | 合计 | 上庄站 | 冯乐站 | 赵家坪计量站 | 康宁 阀井 | 曹家坡 计量站 | 石领则阀室 | 兴县 西门站 | 宋家山 阀室 | 瓦塘 分输站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤计量橇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | Q:50～100×104Nm3/d | 座 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） | Q:100～450×104Nm3/d | 座 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） | Q:10～96×104Nm3/d | 座 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| （4） | Q:210～388×104Nm3/d | 座 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | Q:170～340×104Nm3/d | 座 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| （6） | Q:4.5×104Nm3/h | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| （7） | Q:8.5×104Nm3/h | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 清管器收发装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | PN63 DN650 | 台 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | PN63 DN500 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |
| （3） | PN63 DN400 | 台 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| （4） | PN63 DN300 | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 放空立管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | PN16 DN200 | 座 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| （2） | PN16 DN250 | 座 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 气液联动球阀 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | PN63 DN650 | 个 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | PN63 DN500 | 个 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| （3） | PN63 DN400 | 个 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| （4） | PN63 DN300 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 手动球阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | PN100 DN800 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| （2） | PN63 DN500 | 个 | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| （3） | PN63 DN400 | 个 | 9 | 2 | 2 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| （4） | PN25 DN350 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| （5） | PN63 DN300 | 个 | 18 | 10 |  | 2 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |
| （6） | PN63 DN250 | 个 | 15 | 2 | 5 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |
| （7） | PN63 DN200 | 个 | 14 |  |  |  |  | 6 | 5 |  | 2 | 1 |
| （9） | PN63 DN150 | 个 | 5 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |
| （10） | PN63 DN100 | 个 | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| （11） | PN63 D80 | 个 | 7 | 1 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |
| （12） | PN63 DN50 | 个 | 30 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 |  |  | 3 |
| 6 | 节流截止放空阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | PN63 DN250 | 个 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | PN63 DN200 | 个 | 12 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 2 |  |
| （3） | PN63 DN150 | 个 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | PN63 DN100 | 个 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| （5） | PN63 DN80 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （6） | PN63 DN50 | 个 | 8 |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 7 | 阀套式排污阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | PN63 DN80 | 个 | 6 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |

### 3.4.9辅助工程

3.4.9.1自动化控制

本项目自控部分涉及输气站场6座：上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡站计量站、瓦塘分输站、兴县西门站，阀室2座：石岭则阀室、宋家山阀室，阀井1座：康宁阀井以及调控中心的建设。

1、SCADA 系统设计

本项目系统主要由兴县调度控制中心（ DCC-Dial Control Center ）、场站控制系统（SCS-Station Control System）、阀室远程终端（RTU-Remote Terminal Unit） 及通讯系统构成。

调度控制中心是权限调度、管理的核心及指挥枢纽，主要完成对各输气场站进行实时监控、调度和管理等任务。

各输气场站分别设置场站控制系统、监控阀室设置远程终端装置，完成场站和阀室内工艺参数采集和监控任务，同时将工艺及设备运行状态及各种参数通过通信系统传送至调度中心，并接受调度中心下达的命令。

2、控制模式

管道全线采用三级控制设计，分别为：

第一级：调度控制中心集中监控；

第二级：站控系统控制；

第三级：就地手动操作。

正常情况下，管道各场站在调度控制中心集中监视和控制模式下工作；在调度控制中心授权下或数据通信故障时，通过站控系统或阀室远程终端实现各站的监控； 当进行设备检修或事故状态时，可采用就地手动控制。

SCADA 系统控制模式的切换通过调度控制中心和站控系统操作站人机界面上的“DCC/站控/就地手动”软接环开关控制。两端的人机界面均能显示场站的控制方式。调度控制中心与站控系统的控制权是互锁且唯一的，防止发生控制混乱。

调度控制中心可以主动获取控制权，也可以将控制权授予站控系统。站控系统只能向调度控制中心申请控制权，调度控制中心批准后方能切换到站控系统控制。调度控制中心与站控系统之间实时进行通信通断检测，当通信超时时，站控系统自控获得控制权。

“DDC/站控/就地手动”切换开关的切换是无扰切换，切换时不能改变切换前的设定值、控制输出和阀门的开关状态等。无论 SCADA 处于何种控制模式，站控系统和调度控制中心发出的 ESD 命令总是有效的。

3、系统功能

调度控制中心是本管道自动控制系统的调度中心,在正常情况下调度控制中心通过及算计系统即可完成对管道全线的监控和运行管理等任务，其主要功能（不限于此）：

- 数据采集和处理；

- 工艺流程的动态显示；

- 报警显示、报警管理及事件的查询、打印；

- 实时数据的采集、归档、管理及趋势图显示；

- 历史数据的采集、归档、管理及趋势图显示；

- 生产统计报表的生成和打印；

- 标准组态应用软件和用户生成的应用软件的执行；

- 发布 ESD 命令；

- 控制全线的确定；

- 安全保护；

- 压缩机组的故障诊断和分析；

- SCADA 系统诊断

- 网络监视及管理

- 通信通道监视及管理

- 通信通道故障时主备信道的自动切换

沿线各工艺场站的站控系统（SCS）、阀室远程终端（RTU）作为管道 SCADA 系统的现场控制单元，除完成对所处澶站的监控任务外，同时负责将有关信息传送给调度控制中心，并接受和执行其下达的命令。其主要功能（不限于此）：

- 对现场的工艺变量进行数据采集和处理；

- 经通信接口与第三方的监控系统或只能设备交换信息；

- 监控各种工艺设备的运行状态；

- 对电力设备及其相关的变量的监控；

- 显示动态工艺流程；

- 提供人接对话的窗口；

- 显示各种工艺参数和其它有关参数；

- 显示报警一栏表；

- 数据存储及处理；

- 显示实时趋势曲线和历史曲线；

- 压力、流量的调节与控制；

- 流量计算；

- 逻辑控制；

- 联锁保护；

- 紧急停车（ESD）；

- 打印报警和事件报告；

- 打印生产报表；

- 数据通信管理；

- 为调度控制中心提供有关数据；

- 接受并执行调度控制中心下达的命令等。

3.4.9.2 通讯系统

天然气高压管线工程通信系统是管道工程的专用通信信道，为高压管道的生产调度、行政管理、巡线抢修等提供多种通信服务，同时为管道 SCADA 系统的数据传输、远程监控提供可靠的信道。

该管线的自动化程度要求较高，维护人员较少，因此，要求通信系统技术先进， 稳定可靠，传输质量高，组网合理，尽量减少日常维护工作量，有较强的抗干扰和抵抗自然灾害的能力，并能适应今后通信发展的需要。

本工程通信系统由主通信方式、备用通信、移动抢修通信组成完整的通信网络， 以保证高压管道工程安全生产对通信的需要。

3.4.9.3防雷、防静电设计

1、防雷措施

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 生产辅助用房采用第三类建筑物的防直击雷措施，在屋面装设接闪带，工艺装置区内金属管道等，其厚度满足规范要求时，不装设接闪器，但应可靠接地。

放空管（装有阻火器）可利用其金属管体做接闪器，不装设接闪杆保护，做接地。

充分利用建构筑物的钢筋作为防雷装置，建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。

2、防静电及接地

根据《化工企业静电接地设计规范》HG/T20675-1990 中有关规定，本工程防静电及接地采用以下措施。

在爆炸危险场所中凡生产储存过程有可能产生静电的管道、设备、金属导体等均应做防静电接地，为减少或降低间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差，工艺装置区做等电位连接；所有电气设备的金属外壳、电缆保护管及铠装电缆金属外皮两端、所有工艺设备及金属构件均做等电位连接，并与接地网可靠连接； 所有工艺设备及管道均接地，所有架空金属管道平行敷设间距小于 100mm 时，交叉净距小于 100mm 处，在管道的阀门、法兰盘连接处均做跨接；管道首、末端及每隔25m 做接地。站区内的所有电气设备保护接地、防雷接地、防静电接地均接在一起， 其接地电阻不大于 1.0Ω。在进入爆炸危险区外部设置设置人体放电设施。

站内的接地系统采用 TN-S 系统，站内电气接地、自控、通信的保护接地及工作接地、防雷防静电接地等共用同一接地装置，接地电阻不大于 1Ω；放空管的防雷接地单独设置，用镀锌扁钢和镀锌角钢作成环形接地网，其接地点应不少于2 处， 其防雷接地电阻不大于 10Ω。

信息设备应采取外部防雷和内部防雷综合保护，电源进线低压侧加装第一级 SPD 保护；自控、通信设备前端的电源配电箱、UPS 装置等应加装第二级 SPD 保护；自控、通信等电子设备电源进线处应加装第三级 SPD 保护；进出建筑的信号线路应加装信号 SPD 保护。

3.4.9.4消防设计

1、上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站

本工程火灾种类为A、C类火灾，根据各区域危险等级、单元面积、功能等的不同相应配置灭火器。

2、石岭则阀室、宋家山阀室

本工程火灾种类为C类火灾，根据各区域危险等级、单元面积、功能等的不同需相应配置灭火器。

## 3.5 公用工程

### 3.5.1给排水

1、各站场给水来源及用水环节

（1）上庄站

站场用水包括生活用水、道路洒水、场地及绿化、锅炉补水、站场设备外壁及场地冲洗废水等用水，给水接站场打井。锅炉提供辅助用房冬季采暖。

（2）冯乐站

站场用水包括生活用水、道路洒水、场地及绿化、锅炉补水、站场设备外壁及场地冲洗废水等用水，给水接站场打井。锅炉提供辅助用房冬季采暖。

（3）赵家坪计量站

站场用水主要包括：生活用水、绿地用水、道路洒水、壁挂炉补水、站场设备外壁及场地冲洗废水等。站区附近无市政给水，站区生活用水由水箱间内生活给水箱供给，生活水箱补水由水车运至站内，通过水泵转输至生活水箱。同时，燃气壁挂炉提供辅助用房冬季采暖。

（4）曹家坡计量站

本站为无人值守站，站区用水包括道路洒水、场地及绿化、站场设备外壁及场地冲洗废水，由水车外运至站内供应。

（5）兴县西门站

站区用水包括生活用水、道路洒水、场地及绿化、工艺用热补水、站场设备外壁及场地冲洗废水等用水，给水接自站外生活给水管网。工艺用热补水由站场内锅炉提供，同时锅炉提供辅助用房冬季采暖。

（6）瓦塘分输站

站区用水包括生活用水、浇洒道路、场地及绿化、工艺用热补水、站场设备外壁及场地冲洗废水等用水，给水接自瓦塘液化工厂。工艺用热补水由站场内锅炉提供，同时锅炉提供辅助用房冬季采暖。

（7）康宁阀井

本站为无人值守阀井，无用水点。

（8）石岭则阀室

本站为无人值守阀室，站区用水包括浇洒道路、场地及绿化，由水车外运至站内供应。

（9）宋家山阀室

本站为无人值守阀室，站内无用水点。

2、各站场用水量、排水量及去向说明

（1）生活污水

各站场内均设旱厕，粪便由当地农户定期清运至农田作肥料。各站场内设食堂，不设洗浴。站场废水主要为工作人员平时洗手废水、食堂废水，水质简单。每天用餐工作人员不定，用水量按平均40L/人计算。排水量按用量的80%计算，食堂废水经隔油后与日常生活污水进入各自站场的集水池沉淀后回用于站场内地面洒水抑尘不外排。

（2）锅炉系统补充水

本项目中共有5座站场需配备燃气锅炉房。所配备锅炉型号、用途详见表3.5-1。

表3.5-1  本项目各站场配备锅炉情况一览表

| 序号 | 站场名称 | 数量 | 型号 | 用途 | 运行制度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 1用1备 | 立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q | 辅助用房采暖 | 150d/a，16h/d |
| 2 | 冯乐站 | 1用1备 | 立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q | 辅助用房采暖 | 150d/a，16h/d |
| 3 | 赵家坪计量站 | 1台 | RBS-35UC燃气壁挂炉 | 辅助用房采暖 | 150d/a，16h/d |
| 4 | 兴县西门站 | 1用1备 | 立式燃气热水锅炉 CLHS0.47-90/70-Q | 天然气换热、辅助用房采暖 | 150d/a，24h/d |
| 5 | 瓦塘分输站 | 1用1备 | ZWNS0.35 真空燃气热水炉 | 天然气换热、辅助用房采暖 | 150d/a，24h/d |

锅炉仅在采暖季使用，供工艺用热补水则每天运行24小时，仅供辅助用房采暖则每天运行16小时，这部分补充水需经软水系统软化处理后方能补至锅炉，软水系统处理效率为90%。所产生的废水用于站场周围荒山、荒地洒水抑尘。

（3）站区绿化用水

按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015）中规定，二级养护冷季型草地用水定额0.28m3/(m2·a)计算。本项目非采暖期215天。全部消耗不外排。

（4）站场地面洒水

站场场地洒水按0.4L/m2·次计算，排水量为用水量的80%。全部消耗不外排。

（5）站场设备外壁及场地冲洗废水

站场场地设备外壁及场地冲洗废水按1.25L/m2·次计算，站场每半月冲洗一次。废水中的主要污染物为砂土，不含有害物质，分别经各自站场的集水池收集沉淀后回用于站场内地面洒水抑尘不外排。

（6）站场过滤环节产生的废液

天然气进入各站场工艺在过滤分离过程中，粒径微小的液态雾状物、固体颗粒被收集在过滤器的精滤芯上，并凝聚成较大的液滴及颗粒物，在重力作用下，进入积液槽中。当液位计显示积液已满时开启排污阀，经排污管道排出到排污池内。该类废滤液为从天然气中回收的且未经稳定处理的液体烃类混合物的总称，一般包括乙烷、液化石油气和稳定轻烃成分，属于《国家危险废物名录》（2021年本）中“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液——900-007-09 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，属于危险废物，因此按危废处置，列入后序固体废物分析中。

（7）设备检修冲洗废水

站场每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，其产生量为3m3/次~5m3/次，废水中主要污染物有SS、石油类。检修废水进入各站场排污池内自然蒸发。由于此类废水每年仅产生一次，不列入水平衡分析中。

3、各站场用水量、排水量核算

各站场用水定额、用水单元、用水量、排水量核算具体见表3.5-2。

表3.5-2  本项目用排水情况表

| 序号 | 名称 | 数量 | 用水定额 | 用水量 （m3/d） | 废水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 站场绿化（非采暖期） | 800m2 | 0.28m3/m2.a | 1.04 | // |
|  |  | 地面洒水 | 1077.52m2 | 0.4L/m2.d | 0.43 | // |
|  |  | 值班人员生活用水 | 13人 | 40L/人.d | 0.52 | 0.42 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 |  | 1.25L/m2.次 | 0.09 | 0.072 |
|  |  | 0.6MW燃气锅炉补充水 | 采暖期 |  |  | 6.86 | 1.32 |
|  |  | 小 计 | 8.94 | 1.812 |
| 2 | 冯乐站 | 站场绿化（非采暖期） | 800m2 | 0.28m3/m2.a | 1.04 | // |
|  |  | 地面洒水 | 1339.12m2 | 0.4L/m2.d | 0.54 | // |
|  |  | 值班人员生活用水 | 13人 | 40L/人.d | 0.52 | 0.42 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 |  | 1.25L/m2.次 | 0.11 | 0.088 |
|  |  | 0.6MW燃气锅炉补充水 | 采暖期 |  |  | 6.86 | 1.32 |
|  |  | 小 计 | 8.94 | 1.812 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 站场绿化（非采暖期） | 1625m2 | 0.28m3/m2.a | 2.12 | // |
|  |  | 地面洒水 | 1948.35m2 | 0.4L/m2.d | 0.78 | // |
|  |  | 值班人员生活用水 | 14人 | 40L/人.d | 0.56 | 0.45 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 |  | 1.25L/m2.次 | 0.16 | 0.128 |
|  |  | 燃气壁挂炉 | 采暖期 |  |  | 2.67 | 0.56 |
|  |  | 小 计 | 6.29 | 1.138 |
| 4 | 曹家坡计量站 | 站场绿化（非采暖期） | 740.9m2 | 0.28m3/m2.a | 0.96 | // |
|  |  | 地面洒水 | 340.3m2 | 0.4L/m2.d | 0.14 | // |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 |  | 1.25L/m2.次 | 0.03 | 0.024 |
|  |  | 小 计 | 1.13 | 0.024 |
| 5 | 兴县西门站 | 站场绿化（非采暖期） | 2000m2 | 0.28m3/m2.a | 2.60 | // |
|  |  | 地面洒水 | 1650m2 | 0.4L/m2.d | 0.66 | // |
|  |  | 值班人员生活用水 | 12人 | 40L/人.d | 0.48 | 0.38 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 |  | 1.25L/m2.次 | 0.13 | 0.104 |
|  |  | 0.47MW燃气锅炉补充水 | 采暖期 |  |  | 5.37 | 1.02 |
|  |  | 小 计 | 9.24 | 1.504 |
| 6 | 石岭则阀室 | 站场绿化（非采暖期） | 833.15m2 | 0.28m3/m2.a | 1.10 | // |
|  |  | 地面洒水 | 1000m2 | 0.4L/m2.d | 0.40 | // |
|  |  |  | 1.50 | 0 |
| 7 | 瓦塘分输站 | 站场绿化（非采暖期） | 2848m2 | 0.28m3/m2.a | 3.71 | // |
|  |  | 地面洒水 | 1308m2 | 0.4L/m2.d | 0.52 | // |
|  |  | 值班人员生活用水 | 14人 | 40L/人.d | 0.56 | 0.45 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 |  | 1.25L/m2.次 | 0.11 | 0.088 |
|  |  | 0.35MW燃气锅炉补充水 | 采暖期 |  |  | 4.0 | 0.76 |
|  |  | 小 计 | 8.90 | 1.298 |
| 合计 | 非采暖期 | 值班人员生活用水 | 66人 | 40L/人.d | 2.64 | 2.12 |
|  |  | 站场绿化 | 9652 | 0.28m3/m2.a | 12.57 | // |
|  |  | 地面洒水 | 8675 | 0.4L/m2.d | 3.47 | // |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 |  | 1.2L/m2.次 | 0.63 | 0.504 |
|  |  | 合 计 | 19.31 | 2.624 |
|  | 采暖期 | 值班人员生活用水 | 66人 | 40L/人.d | 2.64 | 2.12 |
|  |  | 地面洒水 | 8675 | 0.4L/m2.d | 3.47 | // |
|  |  | 锅炉补充水 |  |  | 25.76 | 4.96 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 |  | 1.2L/m2.次 | 0.63 | 0.504 |
|  |  | 合 计 | 25.94 | 7.204 |

各站区用排水平衡见图3.5-1。

由图3.5-1、图3.5-2可知，本项目各站场办公生活用水及设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，主要污染物为盐类，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水，不会对水环境产生影响。

图3.5-1   本工程水平衡图    单位：m3/d

### 3.5.2供热

1、上庄站

上庄站内采暖单体为生产辅助用房，采暖负荷约为 150KW，采暖系统采用上供下回散热器采暖系统。其中电气功能性房间内散热器采用 GC4-25/200-1.0 型钢制翅片管对流散热器，并与管道采用焊接，管道及设备上严禁装设阀门、泄水等设备。其余功能房间均采用四柱 760 型 TZ4-6-5（8）型散热器，与管道的连接采用丝接。

热水炉间内设置的两台立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q，一用一备，供回水温度80/60℃。配套设置膨胀水箱及热水循环泵等设备及其附属管件仪表，形成热媒制备的供热系统。热水循环泵设 2 台，工作方式一用一备。地上敷设的管道，均做岩棉管壳保温，保温厚度δ=40mm，外包 0.5mm 镀锌铁皮保护层。

2、冯乐站

冯乐站内采暖单体为生产辅助用房，采暖负荷约为 150KW，采暖系统采用上供下回散热器采暖系统。其中电气功能性房间内散热器采用 GC4-25/200-1.0 型钢制翅片管对流散热器，并与管道采用焊接，管道及设备上严禁装设阀门、泄水等设备。其余功能房间均采用四柱 760 型 TZ4-6-5（8）型散热器，与管道的连接采用丝接。

热水炉间内设置的两台立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q，一用一备，供回水温度80/60℃。配套设置膨胀水箱及热水循环泵等设备及其附属管件仪表，形成热媒制备的供热系统。热水循环泵设 2 台，工作方式一用一备。地上敷设的管道，均做岩棉管壳保温，保温厚度δ=40mm，外包 0.5mm 镀锌铁皮保护层。

3、赵家坪计量站

赵家坪计量站内站内采暖单体为生产辅助用房，采暖系统采用上供上回散热器采暖系统。其中电气功能性房间内散热器采用GC4-25/200-1.0 型钢制翅片管对流散热器，并与管道采用焊接，管道及设备上严禁装设阀门、泄水等设备。其余功能房间均采用四柱 760 型 TZ4-6-5（8）型散热器， 与管道的连接采用丝接。

采暖热媒由型号RBS-35UC燃气壁挂炉制备。

4、兴县西门站

兴县西门站内站内采暖单体为生产辅助用房，采暖系统采用上供上回散热器采暖系统。其中电气功能性房间内散热器采用GC4-25/200-1.0 型钢制翅片管对流散热器，并与管道采用焊接，管道及设备上严禁装设阀门、泄水等设备。其余功能房间均采用四柱 760 型 TZ4-6-5（8）型散热器， 与管道的连接采用丝接。

工艺装置区设有减压撬，天然气进出口压差约为 2.0MPa，设计小时供气能力为45000Nm³/h。根据工艺要求，设备换热效率按 85%，考虑管网损失为 5%，则设计加热量 433KW。

热水炉间内设置的两台 CLHS0.47-90/70-Q 立式常压燃气热水炉，一用一备，供回水温度 80/60℃。配套设置膨胀水箱及热水循环泵等设备及其附属管件仪表，形成热媒制备的供热系统。热水循环泵设 2 台，工作方式一用一备，热水循环泵的流量为 25m³/h，扬程为 12.5mH2O。地上敷设的管道，均做岩棉管壳保温，保温厚度δ=40mm，外包 0.5mm 镀锌铁皮保护层。

5、瓦塘分输站

瓦塘分输站内采暖单体为生产辅助用房，采暖负荷约为 120KW，采暖系统采用上供下回散热器采暖系统。其中电气功能性房间内散热器采用 GC4-25/200-1.0 型钢制翅片管对流散热器，并与管道采用焊接，管道及设备上严禁装设阀门、泄水等设备。其余功能房间均采用四柱 760 型 TZ4-6-5（8）型散热器，与管道的连接采用丝接。

工艺用热设备为调压计量撬，天然气进出口压差约为 1.35MPa，设计小时供气能力为 52000Nm³/h。根据工艺要求，设备换热效率按 85%，考虑管网损失为 5%，则设计加热量 154KW。

热水炉间内设置的两台 ZWNS0.35 真空燃气热水炉，一用一备，供回水温度80/60℃。配套设置膨胀水箱及热水循环泵等设备及其附属管件仪表，形成热媒制备的供热系统。热水循环泵设 2 台，工作方式一用一备。地上敷设的管道，均做岩棉管壳保温，保温厚度δ=40mm，外包 0.5mm 镀锌铁皮保护层。

6、曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井

曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井均为无人值守站，不设采暖。

### 3.5.3 通风

1、上庄站

热水炉间内设置型号为 BT35－11－2.8 型防爆轴流风机 2 台，满足事故通风每小时 12 次的要求。风机开关和燃气报警连锁启动，并与室内外便于操作的地点设置手动开关。正常运行开启一台，满足 6 次换气要求。

2、冯乐站

热水炉间内设置型号为 BT35－11－2.8 型防爆轴流风机 2 台，满足事故通风每小时 12 次的要求。风机开关和燃气报警连锁启动，并与室内外便于操作的地点设置手动开关。正常运行开启一台，满足 6 次换气要求。

3、赵家坪计量站

卫生间设机械排风系统，室内就地启闭控制，换气次数不小于10次/h，排除异味，自然补风。通风管道采用铝箔制柔性风管，吊顶上安装。

4、兴县西门站

热水炉间内设置型号为 BT35－11－2.8 型防爆轴流风机 2 台，满足事故通风每小时 12 次的要求。风机开关和燃气报警连锁启动，并与室内外便于操作的地点设置手动开关。正常运行开启一台，满足 6 次换气要求。

5、瓦塘分输站

瓦塘分输站内建筑均采用自然通风方式满足室内环境要求。

热水炉间内设置型号为 BT35－11－2.8 型防爆轴流风机 2 台，满足事故通风每小时 12 次的要求。风机开关和燃气报警连锁启动，并与室内外便于操作的地点设置手动开关。正常运行开启一台，满足 6 次换气要求。

6、曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室

曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室均根据现场实际条件，采用无动力屋顶通风器自然通风，并在窗下设置防雨百叶窗进行补风，以满足室内良好的通风要求。

表3.5-3  各站场采暖、通风设备表

| 序号 | 主要设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上庄站 |  |  |
| 1 | 立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q | 台 | 2 |
| 2 | 立式热水循环泵 KL65-125 | 台 | 2 |
| 3 | 直通型变频水处理器 PB－3.5F DN100 | 台 | 1 |
| 4 | 水箱 1200X1000X1000mm | 台 | 1 |
| 5 | 直通型变频水处理器PB－4F DN100 PN1.0 | 台 | 1 |
| 6 | 防爆轴流风机BT35-11-2.8 | 台 | 2 |
| 二 | 冯乐站 |  |  |
| 1 | 立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q | 台 | 2 |
| 2 | 立式热水循环泵 KL65-125 | 台 | 2 |
| 3 | 直通型变频水处理器 PB－3.5F DN100 | 台 | 1 |
| 4 | 水箱 1200X1000X1000mm | 台 | 1 |
| 5 | 直通型变频水处理器PB－4F DN100 PN1.0 | 台 | 1 |
| 三 | 赵家坪计量站 |  |  |
| 1 | 燃气壁挂炉RBS-35UC | 台 | 1 |
| 2 | 铜铝复合柱翼型散热器 TLZ8.5-8/6-1.0 | 片 | 283 |
| 3 | 钢制翅片管散热器 GC-25/200-1.0 | 组 | 1 |
| 4 | 卫生间通风器EXU-1 BLD-300 | 台 | 3 |
| 5 | 卫生间通风器EXU-1 BLD-40 | 台 | 1 |
| 四 | 兴县西门站 |  |  |
| 1 | 立式燃气热水炉 CLHS0.47-90/70-Y(Q) | 台 | 2 |
| 2 | 卧式热水循环泵 SBR50-100（I） | 台 | 2 |
| 3 | 直通型变频水处理器 PB－3.5F DN100 | 台 | 1 |
| 4 | 膨胀水箱LXBXH=1200x1000x1200 | 台 | 1 |
| 5 | 防爆轴流风机BT35-11-2.8 | 台 | 2 |
| 五 | 瓦塘分输站 |  |  |
| 1 | 立式常压燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q | 台 | 2 |
| 2 | 立式热水循环泵 KL65-125 | 台 | 2 |
| 3 | 直通型变频水处理器 PB－3.5F DN100 | 台 | 1 |
| 4 | 水箱 1200X1000X1000mm | 台 | 1 |
| 5 | 直通型变频水处理器PB－4F DN100 PN1.0 | 台 | 1 |
| 6 | 防爆轴流风机BT35-11-2.8 | 台 | 2 |
| 七 | 曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室 |  |  |
| 1 | 屋顶自然通风器QM-500 | 台 | 4 |
| 2 | 防雨百叶窗 1500X300 | 个 | 2 |

3.4.2.3 空调设计

1、上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站站内空调主要用于夏季降温。空调系统均采用分体风冷热泵空调机组（性能符合标准《房间空气调节器》GB/T 7725），室内新风依靠门窗缝隙补入。

2、曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井

曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井均为无人值守站， 不设空调。

### 3.5.4 供配电

1、供电范围

本工程包括输气站场6座：上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡站计量站、瓦塘分输站、兴县西门站，阀室2座：石岭则阀室、宋家山阀室，阀井1座：康宁阀井。

2、用电负荷等级

门站、计量站及阀室的用电负荷主要为电动阀、仪表、通信、阴极保护和照明等，根据《供配电系统设计规范》（ GB50052-2009）和《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 的有关规定，工艺设备用电负荷为二级，通信、仪表负荷等级为一级。

3、供电方案

（1）门站、计量站

采用低压 0.22/0.38kV 低压电源供电，正常工作电源引自附近变电所或配电室， 通过铠装电缆直埋敷设引至站内低压进线柜，另一电源引自站内柴油发电机组提供，低压进线柜设双电源自动转换开关，有效的避免柴油发电机并网运行，保证供电的可靠性。

（2）阀室

阀室用电负荷小且位于城市边缘，市电电源不便引入且投资大，选用光伏发电系统供电，满足自控系统及室内照明用电负荷需要。自控系统：DC24V/0.1kW，室内照明（短时工作）：DC24V/0.2kW。光伏发电系统利用电池板所发出的电能经光伏控制器为蓄电池组充电并为自控系统、室内照明（短时）提供电源，满足调压站 5～7 天供电要求（连续阴天天数不超过 7 天）。

4、照明

（1）照明设计按《建筑照明设计标准》GB50034-2004 的有关规定设计；厂区照明采用路灯照明，时钟控制。

（2）在正常照明故障时可能发生危险的重要场所，如变配电间、控制室、发电机房、机柜间、消防水泵房等装设应急照明。

（3）控制室、发电机房、消防水泵房等发生火灾正常工作的场所，应保证正常照度值，应急照明时间不低于 90 分钟；其它场所应急照明照度值不低于 10%，应急时间不少于 60 分钟。

（4）爆炸和火灾危险场所的电气照明，按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 有关规定设计。

## 3.6环境污染影响因素分析

### 3.6.1施工期污染影响因素回顾

本项目输气管线、站场都已经建成，施工期结束。在本项目施工过程中产生的污染环节回顾见表3.6-1：

表3.6-1  施工期污染影响因素分析表

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 施工扬尘 | 地面开挖、材料堆放、施工机械行驶 | 颗粒物 |
|  |  | 汽车运输 | 路面扬尘 | 颗粒物 |
|  |  | 施工机械尾气 | 柴油机、运输车辆、施工设备 | SO2、NOx、CmHn 等 |
|  |  | 焊接烟尘 | 管道接头焊接 | MnO2、Fe2O3、颗粒物等 |
|  |  | 清管置换废气 | 运营前清管置换 | 空气、氮气 |
| 2 | 废水 | 试压废水 | 管道试压（介质为洁净水） | SS |
|  |  | 清管废水 | 管道清理 | SS |
|  |  | 施工人员生活 | 生活污水 | COD、BOD5、SS |
| 3 | 噪声 | 施工机械设备 | 挖掘机、推土机、电焊机、吊管机 | 等效A声级 |
|  |  | 运输车辆 | 交通噪声 |
| 4 | 固体 废物 | 管沟开挖、站场建设 | 弃土、混凝土弃块、废砖块等 |
|  |  | 管线铺设及站场建设 | 废管材、焊条等废料 |
|  |  | 施工人员生活 | 生活垃圾 |
|  |  | 清管废渣 | 土渣、氧化铁 |
| 5 | 生态 环境 | 各站场植被破坏、动物迁移、水土流失、土壤影响情况 |

### 3.6.2运营期污染影响因素

运营期，输气管线埋设在地下，管道为密闭，不会对环境产生影响。会对环境产生影响的只有各站场，通过对本项目运营期的工艺分析，对于各站场的产污环节分析见表3.6-2。

表3.6-2  运营期污染影响因素分析表

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 各站场锅炉废气 | 上庄站立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  |  |  | 冯乐站立式燃气热水锅炉 CLHS0.6-90/70-Q | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  |  |  | 赵家坪计量站RBS-35UC燃气壁挂炉 | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  |  |  | 兴县西门站立式燃气热水锅炉 CLHS0.47-90/70-Q | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  |  |  | 瓦塘分输站ZWNS0.35 真空燃气热水炉 | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  |  | 食堂废气 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 油烟 |  |
|  |  | 工艺设备检修放散气 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | CH4 | 非正常情况下 |
|  |  | 清管作业放散气 | 赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | CH4 | 非正常情况下 |
|  |  | 各站场工艺设备超压排放、紧急事故情况下放散气 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | CH4 | 非正常情况下 |
| 2 | 废水 | 锅炉 | 上庄站燃气热水锅炉 | 软化排水、锅炉排污水 |  |
|  |  |  | 冯乐站燃气热水锅炉 | 软化排水、锅炉排污水 |  |
|  |  |  | 赵家坪计量站燃气壁挂炉 | 软化排水、锅炉排污水 |  |
|  |  |  | 兴县西门站燃气热水锅炉 | 软化排水、锅炉排污水 |  |
|  |  |  | 瓦塘分输站真空燃气热水炉 | 软化排水、锅炉排污水 |  |
|  |  | 职工生活 | 上庄站职工、冯乐站职工、赵家坪计量站职工、兴县西门站职工、瓦塘分输站职工 | 职工生活污水 |  |
|  |  | 检修工艺设备 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 检修废水 | 非正常情况下 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站 | 冲洗废水 |  |
| 3 | 噪声 | 各站场过滤器、调压设备、超压安全阀、泵类、锅炉风机等 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | 设备噪声 |  |
|  |  | 检修或系统超压放空 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | 检修或系统超压放空产生的瞬时噪声 | 非正常情况下 |
| 4 | 固体 废物 | 天然气进站过滤 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 过滤废液 |  |
|  |  | 分离过滤器检修 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 废滤芯 | 非正常情况下 |
|  |  | 设备维护 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、曹家坡计量站、瓦塘分输站 | 废液压油 |  |
|  |  | 清管作业 | 赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站 | 清管废渣 |  |
|  |  | 各站场工作人员 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 生活垃圾 |  |
| 5 | 生态环境 | 各站场植被破坏、动物迁移、水土流失、土壤影响情况 |  |

## 3.7污染源强分析

### 3.7.1施工期源强回顾

本项目除上庄站、冯乐站施工结束，还未试运营外，其他站场都已经建成并试运营，施工期的污染基本已经全部消失。所以，本次环评对于施工期的污染不再进行重点分析，仅对施工过程中产生的源强及治理措施及影响进行回顾性的阐述，具体见表3.7-1：

表3.7-1  施工期源强及治理措施回顾

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 污染防治措施及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 施工扬尘 | 开挖埋管过程为逐段进行，施工期较短，加强管理；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；暂存土方易产生扬尘，应采取防尘布苫盖。采取措施后，开挖过程产生的扬尘等污染物对环境的影响较小。 |
|  |  | 汽车运输 | 道路定时洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施 |
|  |  | 施工机械尾气 | 采用尾气合格的施工机械，燃用合格油类，废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 |
|  |  | 焊接烟尘 | 焊接点分散，焊接量少，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 |
| 2 | 废水 | 试压废水、清管废水 | 本项目的管道分段清管、分段试压进行，约每 2km 管道进行一次，废水采用沉淀处理后回用，多余部分用于用于周围地面洒水。 |
|  |  | 职工生活污水 | 施工人员少量的生活污水直接用于地面洒水。 |
|  | 噪声 | 施工机械设备、运输车辆 | 合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声。夜间不施工，禁止在居民午间休息时间段施工作业；在有供电电源的条件下，禁止使用柴油发电机发电。不会影响周围居民的生活。 |
| 3 | 固体 废物 | 工程弃土/弃渣 | 本项目土石方开挖分层堆放在管沟一侧，不集中堆存。待管道敷设完成后回填管沟，多余土石方在施工作业带沿线就地平摊，不设置弃渣场。 |
|  |  | 施工废料 | 施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的其他施工废料等，施工废料部分回收利用，剩余废料送至当地环节部门指定地点处置。 |
|  |  | 清管废渣 | 由建设单位集中收集后交由相关单位处理。 |
|  |  | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾采取袋装收集后送当地环卫部门统一清运处置。 |
| 4 | 生态 环境 | 土壤影响 | 管沟开挖深度通常都超过耕作层深度，管沟开挖会造成沿管线 18m 施工作业带范围内，耕作层土壤的结构破坏及土壤肥力下降（一般达 1～3 年），施工时尽可能采取分层堆放和分层覆盖的施工方式，减少管线施工对土壤耕作层的影响。 |
|  |  | 植被影响 | 工程施工期会临时占用一定面积的土地（主要是施工作业带）并对农作物和植被进行清理，因此会造成施工期植被覆盖率的下降。 |
|  |  | 动物影响 | 不可避免地使施工区的小型动物暂时离开施工区域，但施工结束后，随着地面植被恢复，这些动物会重新迁移回来，总体上不会影响区域种群分布。 |
|  |  | 水土流失 | 管沟开挖、站场建设将不可避免地破坏原来相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，引起一定程度的土壤侵蚀和水土流失。随着施工结束，地面植被恢复，水土流失现象得到根本遏制。 |
|  |  | 景观影响 | 施工过程中呈线路占用土地，且设临时堆料场，对景观有一定的影响。施工结束后，随着土地平整，植被恢复，不会破坏景观的完整性，景观整体生态格局没有发生大的变化。 |

从现场调查情况来看，本项目管道施工及站场施工都按照环保要求执行，原来的施工临时占地区植被大部分都进行了生态恢复，现场没有遗留的土方乱堆等环境问题，但但也有一些地段存在小部分地面祼露，未恢复植被，建设单位要补充生态恢复措施，确保临时占地内破坏的植被都得以恢复。

### 3.7.2运营期源强分析

3.7.2.1 废气源强分析

1、锅炉废气

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）规定，燃气锅炉基准烟气量按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》HJ953-2018中提供的经验公式计算；氮氧化物、二氧化硫计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）提供的公式计算；锅炉燃气耗量按经验公式计算，具体如下：

- 燃料耗量计算公式

G=Qh·3600/Qc/Ƞ

式中：G----采暖小时耗气量，m3/h；

Qh---燃气锅炉功率，MW；

Qc----燃气低位发热量，35.39MJ/m3；

### Ƞ----燃气锅炉热值利用率（按保守92%计）；

（2）烟气量计算公式：

Vgy=0.282Qnet+0.343

式中：Vgy——干烟气排放量  Nm3/m3

Qnet——气体燃料低位发热量  35.39MJ/m3

（3）氮氧化物计算公式：

式中：——核算时段内氮氧化物排放量，t；

——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，Nm3/h；

——脱硝效率，0%；

根据《京津冀及周边地区2018~2019年秋冬季大气污染综合防治攻坚行动方案》中明确要求：加快推进燃气锅炉低氮改造，原则上改造成氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。本项目所采用的燃气锅炉安装低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度取50mg/m3。

（4）SO2计算公式：

Eso2=2R×St×K×(1-ηs)×10-5

式中：——核算时段内二氧化硫排放量，t；

——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3 ；

St——燃料总硫的质量浓度，20mg/m3；

——脱硫效率，0%；

——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取1.0。

（5）颗粒物

根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求的颗粒物：5mg/m3计算排放量。

- 各站场锅炉污染物排放量核算

根据以上依据，本项目设置燃气锅炉的站场的各污染物排放量见表3.7-2。

表3.7-2  各站场锅炉主要污染物产排情况表

| 污染源 | 燃料量（m3/h） | 烟气量 （m3/h） | 污染物 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上庄站 | 1台CLHS0.6-90/70-Q燃气锅炉 | 66.34 | 684.63 | SO2 | 3.85 | 0.0063 | 150d/a，16h/d |
|  |  |  |  | NOx | 50 | 0.082 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.008 |  |
| 冯乐站 | 1台 CLHS0.6-90/70-Q燃气锅炉 | 66.34 | 684.63 | SO2 | 3.85 | 0.0063 | 150d/a，16h/d |
|  |  |  |  | NOx | 50 | 0.082 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.008 |  |
| 赵家坪计量站 | 1台 RBS-35UC燃气壁挂炉 | 38.70 | 399.38 | SO2 | 3.85 | 0.0037 | 150d/a，16h/d |
|  |  |  |  | NOx | 50 | 0.048 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.005 |  |
| 兴县西 门站 | 1台 CLHS0.47-90/70-Q燃气锅炉 | 51.97 | 536.33 | SO2 | 3.85 | 0.0074 | 150d/a，24h/d |
|  |  |  |  | NOx | 50 | 0.097 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.010 |  |
| 瓦塘分输站 | 1台ZWNS0.35 真空燃气热水炉 | 38.70 | 399.38 | SO2 | 3.85 | 0.0055 | 150d/a，24h/d |
|  |  |  |  | NOx | 50 | 0.072 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.007 |  |
| 合 计 | SO2 | 3.85 | 0.0292 | // |
|  | NOx | 50 | 0.381 | // |
|  | 颗粒物 | 5 | 0.038 | // |

由上分析可知，各站场燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求的颗粒物：5mg/m3；SO2：35mg/m3；NOx：50mg/m3。

2、 食堂废气

（1）燃气废气

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站都设有食堂，供一些职工用餐，利用本站的天然气作为燃料，人均用天然气量按0.3m3/d，各站场产生的污染物极少。

（2）油烟

烹饪油烟主要为食用油在加热过程中产生的油烟和气溶胶污染物，同时油在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质。

各站场用油量以30g/人•d 计算。烹饪过程中分解、挥发量按2%计算。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求食堂安装一台排风量为1000m3/h，处理效率大于60%的油烟净化器，每天运行时间按4h/d计，处理后油烟排放浓度具体见表3.7-3。

表3.7-3  各站场锅炉主要污染物产排情况表

| 污染源 | 用餐人数（人） | 天然气用量 （m3/d） | 用油量 g/d | 挥发量g/d | 油烟排放浓度 （mg/m3） | 油烟排放量 （kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上庄站 | 5 | 1.5 | 150 | 3 | 0.30 | 0.438 |
| 冯乐站 | 5 | 1.5 | 150 | 3 | 0.30 | 0.438 |
| 赵家坪计量站 | 5 | 1.5 | 150 | 3 | 0.30 | 0.438 |
| 兴县西门站 | 5 | 1.5 | 150 | 3 | 0.30 | 0.438 |
| 瓦塘分输站 | 5 | 1.5 | 150 | 3 | 0.30 | 0.438 |

各站场油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，经净化处理后的废气经屋顶的排气筒排放。

3、设备检修放散气

由于天然气是易燃易爆气体，因此在站场及阀室进行检修时（包括过滤器的滤芯更换），需要对其中天然气进行放空，消除发生火灾和爆炸的隐患。

根据建设单位提供的资料，各类设备一般每年进行1次定期检修，检修时，需要关闭其进口阀门及出口阀门，此时需要放散的天然气主要是两阀门之间的少量天然气，根据类比调查，每次检修作业气体排放量约为20m3，时间约5min，通过站场内放空区的放空立管排放。所以，各站场设备检修气体排放量约为20m3/a，其排放污染物主要为甲烷，排放量小，一年仅一次。

4、清管作业放散气

项目在运行期间，每年进行1次清管作业。清管作业时收球筒有极少量的煤层气（天然气）将通过站场内放空区的放空立管排放。根据类比调查，每次清管收球作业排放天然气（煤层气）约为30m3。本项目赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站清管收球作业天然气（煤层气）排放量分别为30m3/a。

由本项目输送的天然气组分得知，放空排放的天然气中主要成份为甲烷，基本不含硫。放空天然气通过放空区立管排放，其排放污染物主要为甲烷，排放量小，一年仅一次。

5、各站场工艺设备超压排空、紧急事故情况下放散气

本项目正常运行不进行检修或清管时，天然气集输为密闭过程，泄漏量几乎为零，不放散废气。但是在非正常情况下，由于上游长输管线的输送压力波动，有可能导致工艺场站调压计量设备短时超压，设备上安全阀开启放散少量天然气卸压，保障设备安全，放散天然气无组织排入大气。工艺场站设有压力超限自动切断及设备管路安全放散装置，当设备及管路压力超过设计压力1.05~1.10倍时，安全阀超跳，并开始通过安全放散管排气。设备超压放散时间一般小于30s，放散流量以各站的平均流量来计算，设备超压天然气放散量一般≤20m3。工艺设备超压次数取决于上游的工艺操作及管理水平，一般情况下，作为长输管线站场极少出现超压情况，而且站场设计压力大于工作压力，也有效减少超压放散。收集资料调研，设备超压放散天然气的频率约1次/年。因此，各站场工艺设备超压排空放散一部分天然气，其主要成份是CH4，每个站场每次放散量≤20m3。

另外，遇紧急情况时也需调节阀门放散天然气，通过站场内放空区的放空立管排放。排放量约为20m3/a，其排放污染物主要为甲烷，排放量小。

3.7.2.2 废水源强核算

1、锅炉排污水

本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设置有锅炉。锅炉仅在采暖季使用，供工艺用热补水的锅炉则每天运行24小时，仅供辅助用房采暖的锅炉则每天运行16小时，这部分补充水需经软水系统软化处理后方能补至锅炉，软水系统处理效率为90%，会产生软化排盐水；另外，锅炉也需定期排污，产生锅炉排污水，其主要污染物为盐类。根据项目给排水分析，各站场锅炉排水情况见表3.7-4。

表3.7-4  本项目锅炉排水情况表

| 序号 | 名称 | 软化排水（m3/d） | 锅炉排污水（m3/d） | 废水产生总量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | CLHS0.6-90/70-Q燃气锅炉补充水 （供辅助用房用热） | 0.69 | 0.63 | 1.32 |
| 2 | 冯乐站 | CLHS0.6-90/70-Q燃气锅炉补充水 （供辅助用房用热） | 0.69 | 0.63 | 1.32 |
| 3 | 赵家坪计量站 | RBS-35UC燃气壁挂炉 （供辅助用房用热） | 0.32 | 0.24 | 0.56 |
| 4 | 兴县西门站 | CLHS0.47-90/70-Q燃气锅炉补充水 （供工艺用热、辅助用房用热） | 0.54 | 0.48 | 1.02 |
| 6 | 瓦塘分输站 | ZWNS0.35 真空燃气锅炉补充水 （供工艺用热、辅助用房用热） | 0.40 | 0.36 | 0.76 |
| 合计 | 2.64 | 2.32 | 4.96 |

各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，主要污染物为盐类，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水，不会对水环境产生影响。

2、生活污水

本项目曹家坡计量站、康宁阀井、石岭则阀室、宋家山阀室均为无人值守。只有上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设有辅助用房，人员值班，部分值班人员要用餐，站场内设有食堂。站场内均设旱厕，粪便由当地农户定期清运至农田作肥料。站场废水主要为部分值班人员产生的办公生活污水（洗手洗脸水、食堂废水），水质简单，排水量按用量的80%计算。根据项目给排水分析，各站场职工生活污水情况见表3.7-5。

表3.7-5  本项目生活污水情况表

| 序号 | 站场 | 生活污水（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 0.42 |
| 2 | 冯乐站 | 0.42 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 0.45 |
| 4 | 兴县西门站 | 0.38 |
| 6 | 瓦塘分输站 | 0.45 |
| 合计 | 2.12 |

食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

3、检修废水

站场每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，其产生量为3m3/次~5m3/次，废水中主要污染物有SS、石油类，其浓度分别为SS：60~300mg/l，5~80mg/l。检修废水进入各站场排污池内自然蒸发。

4、设备外壁及场地冲洗废水

只有上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站需要进行设备外壁及场地冲洗，每半月清洗一次，清洗用水量约为1.25L/m2.次，清洗废水产生量按用水量80%计，则本项目各站场设备外壁及场地冲洗废水产生量见表3.7-6。

表3.7-6  本项目设备外壁及场地冲洗废水情况表

| 序号 | 站场名称 | 冲洗面积m2 | 用水量 m3/次 | 平均用水量 m3/d | 平均排水量 m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 1077..52 | 1.367 | 0.09 | 0.072 |
| 2 | 冯乐站 | 1077.52 | 1.367 | 0.09 | 0.072 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 1948.35 | 2.435 | 0.16 | 0.128 |
| 4 | 曹家坡计量站 | 240.3 | 0.3 | 0.03 | 0.024 |
| 5 | 瓦塘分输站 | 1308 | 1.635 | 0.11 | 0.088 |
| 6 | 兴县西门站 | 1650 | 2.062 | 0.13 | 0.104 |
| 合 计 | 7301.17 | 9.166 | 0.61 | 0.488 |

各站场设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

3.7.2.3 噪声源强

本项目主要噪声源是各站场的过滤分离器、调压设备、泵类、风机、放空系统等。放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生。本项目噪声源强见表 3.7-7。

表3.7-7  项目主要设备噪声及治理措施统计表

| 序号 | 声源名称 | 噪声源强 dB（A） | 措施 | 运行方式 | 治理后噪声值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上庄站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 5 | 锅炉风机 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | 采暖期连续运行 | ~60 |
| 二 | 冯乐站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 5 | 锅炉风机 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | 采暖期连续运行 | ~60 |
| 三 | 赵家坪计量站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 四 | 康宁阀井 |
| 1 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 五 | 曹家坡计量站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 六 | 石则岭阀室 |
| 1 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 2 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 七 | 宋家山阀室 |
| 1 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 2 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 八 | 兴县西门站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 5 | 锅炉风机 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | 采暖期连续运行 | ~60 |
| 九 | 瓦塘分输站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 5 | 锅炉风机 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | 采暖期连续运行 | ~60 |

为减轻噪声对周围环境的影响，建设单位采取了下列降噪措施：

1、在工艺设计中优先选用了低噪声设备；

2、在站场工艺设计中，尽量减少工艺管线的弯头、三通等管件，控制气体流速，降低输气时的噪声；对于调压装置的噪声，首先从设计上进行了严格把关，防止发生不匹配现象；

3、总图布置中尽可能利用建筑物及绿化植物对噪声的屏敝、衰减及吸收作用； 站场周围栽种树木进行绿化，可起到吸声降噪的作用。

4、对于泵类、锅炉风机等设备置于室内，采用基础减振，并在锅炉风机出口安装消声器。

5、为减轻事故状态时，天然气放空噪声对周围人群的影响，放空排气筒远离人群。

6、在生产期间定期维护设备，保证设备处于良好的运转状态，避免由于运转不正常而产生的噪声。

7、定期检修，尽量避免事故放空噪声。

3.7.2.4 固体废物

本项目各站场产生的固体废物主要来自天然气过滤产生的滤液、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油、以及值守人员产生的生活垃圾。

1、站场天然气过滤产生的废滤液

天然气在输送过程中，不可避免地会带有一些水分与杂质，因此在天然气进站之后，需要先进行分离与过滤，将其中的水分与杂质去除。天然气进入各站场工艺在过滤分离过程中，粒径微小的液态雾状物被收集在过滤器的精滤芯上，并凝聚成较大的液滴及颗粒物，在重力作用下，沉降进入积液槽中，当液位计显示积液已满时缓慢开启排污球阀，再缓慢开启排污截止阀，仔细听阀内流体声音，判断排放的是液体还是气体，一旦听到气流声，立即关闭排污截止阀、排污球阀。废滤液经排污口排出到排污池内。进站前的天然气含水量约为0.4g/m3，经过滤处理后天然气含水量低于0.1g/m3。其主要污染物为石油类、SS，浓度约分别为80mg/l、120mg/l。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液——非特定行业——900-007-09其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，所以，过滤废液属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。所以，排至排污池内的废滤液定期由有资质的危废处置单位抽走处置。

本项目各站场过滤废液产生量见表3.7-8。

表3.7-8　本项目各站场过滤废液产生量一览表

| 序号 | 站场名称 | 输/供气量 | 废液量 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万m3/d | 万m3/a | m3/d | m3/a |  |
| 1 | 上庄站 | 57 | 19950 | 0.171 | 59.85 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 |
| 2 | 冯乐站 | 157 | 54950 | 0.471 | 164.85 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 457 | 159950 | 1.371 | 479.85 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 |
| 4 | 曹家坡计量站 | 307 | 107450 | 0.921 | 322.35 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 |
| 5 | 瓦塘分输站 | 227 | 79450 | 0.681 | 238.35 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 |
| 6 | 兴县西门站 | 80 | 28000 | 0.240 | 84 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 |
| 合 计 | 1285 | 449750 | 3.855 | 1349.25 | 合理处置 |

2、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯

站场的过滤分离器滤芯为多层金属纤维烧结滤芯，材质为不锈钢，粘染了天然气中的杂质，主要成份为含石油烃的粉尘、水份，站场每年检修时更换 1次，更换产生的废滤芯约2kg。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW49 其它废物——非特定行业——900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，所以，废滤芯属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。每次更换下来的废滤芯集中收集至专用的容器中，置于危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。

本项目具有过滤装置的站场有6 座，具体排放量见表3.7-9。

表3.7-9　本项目各站场滤芯产生量一览表

| 序号 | 产生源 | 废物名称 | 产生量（kg/a） | 特性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 废滤芯 | 2 | 危险废物 | 各站场分别集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 |
| 2 | 冯乐站 | 废滤芯 | 2 | 危险废物 |  |
| 3 | 赵家坪计量站 | 废滤芯 | 2 | 危险废物 |  |
| 4 | 曹家坡计量站 | 废滤芯 | 2 | 危险废物 |  |
| 5 | 瓦塘分输站 | 废滤芯 | 2 | 危险废物 |  |
| 6 | 兴县西门站 | 废滤芯 | 2 | 危险废物 | 危险废物 |
| 合 计 | 废滤芯 | 12 | 危险废物 |  |

3、清管废渣

本项目在赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站装有清管收球器。输气管道定期将进行清管作业，将产生清管废渣。主要是由于天然气内的杂质对管道内壁的轻微腐蚀产物和由于输气压力变化而产生的液滴组成，主要成份为含石油烃的粉尘和氧化铁粉末，属于危险废物（HW09——900-007-09）。输气管道每年进行 1次清管，全线清管装置为手动操作，密闭清管通球，清管固废产生量少。

类比同类型项目，有收球装置的工艺站场的废渣产生情况，则各站场清管废渣具体排放量见表3.7-10。各站场清管废渣分别集中收集，站内危险废物暂存间暂时储存，定期送有资质的单位处置。

表3.7-10　本项目各站场清管废渣产生量一览表

| 序号 | 产生源 | 废物名称 | 产生量（kg/a） | 特性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵家坪计量站 | 清管废渣 | 16.5 | 危险废物 | 各站场分别集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 |
| 2 | 曹家坡计量站 | 清管废渣 | 12 | 危险废物 |  |
| 3 | 瓦塘分输站 | 清管废渣 | 16.8 | 危险废物 |  |
| 4 | 兴县西门站 | 清管废渣 | 3.6 | 危险废物 |  |
| 合 计 | 清管废渣 | 48.9 | 危险废物 |  |

4、 生活垃圾

本项目曹家坡计量站、康宁阀井、石岭则阀室、宋家山阀室为无人值守，其它站场设有工作人员，运行过程中有生活垃圾产生。

生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，则各站场生活垃圾具体排放量见表3.7-11。为了减轻生活垃圾对环境的不利影响，各驻人站场内设置密闭式生活垃圾桶，集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点。

表3.7-11　本项目各站场生活垃圾产生量一览表

| 序号 | 产生源 | 人数（人） | 废物名称 | 产生量 （t/a） | 特性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 13 | 生活垃圾 | 2.37 | 一般固废 | 各站场分别集中收集于密闭式生活垃圾桶，定期置于当地环卫部门指定地点 |
| 2 | 冯乐站 | 13 | 生活垃圾 | 2.37 | 一般固废 |  |
| 3 | 赵家坪计量站 | 14 | 生活垃圾 | 2.56 | 一般固废 |  |
| 4 | 瓦塘分输站 | 12 | 生活垃圾 | 2.19 | 一般固废 |  |
| 5 | 兴县西门站 | 14 | 生活垃圾 | 2.56 | 一般固废 |  |
| 合 计 | 生活垃圾 | 12.05 |  |  |

5、设备检修废矿物油

本项目设备使用的润滑油为固态润滑油，不产生废润滑油。产生危废的环节为调压计量撬，在运行过程中会产生少量废液压油。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW08废矿物油与含矿物油废物——非特定行业——900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液”，所以，废矿物油属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。根据类比分析，每个站场废液压油产生量约为0.03t/a。

表3.7-12　本项目各站场废矿物油产生量一览表

| 序号 | 产生源 | 废物名称 | 产生量（t/a） | 特性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 废液压油 | 0.03 | 危险废物 | 各站场分别集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 |
| 2 | 冯乐站 | 废液压油 | 0.03 | 危险废物 |  |
| 3 | 赵家坪计量站 | 废液压油 | 0.03 | 危险废物 |  |
| 4 | 曹家坡计量站 | 废液压油 | 0.03 | 危险废物 |  |
| 5 | 瓦塘分输站 | 废液压油 | 0.03 | 危险废物 |  |
| 6 | 兴县西门站 | 废液压油 | 0.03 | 危险废物 |  |
| 合 计 | 废液压油 | 0.18 | 危险废物 |  |

根据《国家危险废物名录》（2021年版），上述天然气过滤产生的滤液、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油都属于危险废物。由于各个站场相距较远，评价要求建设单位在每个站场内都建设一间面积约15m2的危险废物暂存间，危废的建设、储存、移交等均需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求（具体见固体废物影响分析）。各站场的各类危险废物经分类收集后存放在各自的站场，存放时应采用专门密闭储存设施，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，定期全部集中送有资质单位处置。

企业的各类危险废物由山西省航旭再生资源利用有限责任公司运输，废物的接收处置单位为广灵金隅水泥有限公司。

3.7.2.5 变更项目已采取措施与原环评及审批要求的对照分析

鉴于变更项目已经建成，根据现场调查对照分析现有已采取污染防治措施是否满足原环评要求，具体见表3.7-13。现有已采取污染防治措施是否满足原环评审批要求，表3.7-14。

通过对表分析可知，本次变更项目对于项目在运营期会产生的污染更加细化分析，有些措施与原环评提出的有些措施相一致，有些环保措施是根据企业实际处置情况给出，比原环评具有更好的实用性与可操作性，有些原环评中未提及的污染环节，本次变更环评参照同类项目提出了相应的环保措施，也能够满足原环评批的要求。

3.7.2.6 运营期污染物排放情况汇总

本项目运营期输气管线不产生污染，各类污染主要产生在站场，且各站场相对较远，相互独立运营，因此污染物排放情况按照站场进行分别汇总。

具体见表3.7-15（1）~3.7-15（9）。

表3.7-13  本次变更项目已采取污染防治措施与原环评要求中污染防治措施的满足性分析

| 环境 要素 | 污染源 | 污染物 | 原环评提出的污染防治措施 | 变更项目现状实际采取的污染防治措施 | 满足性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 锅炉 | 烟气 | 燃用天然气 | 燃用本站场内净化过滤后的天然气、安装低氮燃烧器 | 满足 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 未提及 | 燃用本站场内净化过滤后的天然气、安装油烟净化器 | 原环评未提及 |
|  | 运营中 | 设备检修放散气 | 各站场设置放散管与回收系统，当站内系统超压排空、分离器检修和紧急事故情况下放散天然气，大部分回收到系统中自用，少量排放 | 引至排空区20m高空排放 | 满足 |
|  |  | 工艺设备超压排空 |  | // | 满足 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 |  | 引至排空区20m高空排放 | 满足 |
| 声环境 | 站场设备 | 设备噪声 | （1）在工艺设计中优先选用低噪声设备。（2）对于调压阀门、超压安全阀安装消声器进行降噪。（3）总图布置中尽可能利用建筑物及绿化植物对噪声的屏敝、衰减及吸收作用。（4）对于泵类、锅炉风机等设备采用基础减振的方法。 | 各站场的汇气管、过滤分离器、调压设备、泵类、风机等产生的噪声，采取室内安装、基础减震，安装消音器；超压安全阀的放空噪声通过调节放空阀开度来控制 | 满足 |
| 水环境 | 办公生活 | 生活污水 | 生活污水经集水池收集后全部回用于非采暖期绿化，不外排 | 生活用水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排 | 利用方式不同 |
|  | 锅炉 | 锅炉排污水 | 锅炉排污水采暖期全部储存于各站场设置的集水池内，待非采暖期全部回用于绿化，不外排 | 各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 | 利用方式不同 |
|  | 站场天然气过滤 | 过滤废液 | 站场天然气过滤产生的废水经排污池沉淀与油水分离器处理后全部储存于集水池内用于非采暖期绿化用水 | 变更项目将过滤废液作为固体废物，列于固体废物中，天然气过滤器产生的滤液排至排污池，定期由有危废资质的单位抽走处置 | 处置方式不同 |
|  | 工艺设备检修 | 检修废水 | 未提及 | 检修废水进入各站场排污池内自然蒸发 | 原环评未提及 |
|  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | 未提及 | 设备外壁及场地冲洗废水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排 | 原环评未提及 |
| 固体 废物 | 站场 | 生活垃圾 | 站内设置塑料材质密闭式生活垃圾收集筒，委托当地环卫部门定期清运处置 | 各站场内设置密闭式生活垃圾桶，集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 满足 |
|  | 站场 | 过滤废渣 | 站场对天然气进行过滤分离产生的粉尘、氧化铁粉末等废渣，附着在过滤器滤芯上，滤芯每半年更换一次，由原厂家回收处理后再利用。 | 变更项目列为废滤芯，检修时分离过滤器更换产生的废滤芯采用专用容器收集，置于各自站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位处置 | 处置方式不同 |
|  | 清管作业 | 清管废渣 | 未提及 | 清管作业产生的废渣，采用专用容器收集，置于各自站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位处置 | 原环评未提及 |
|  | 站场 | 废液压油 | 各站场分别建设一座危险废物专用暂存库，用于存放废液压油。 | 设备检修废矿物油都属于危险废物，分别采用专用容器收集，置于各自站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 满足 |

表3.7-14   本次变更项目已采取污染防治措施与原环评批复中污染防治措施的满足性分析

| 序号 | 原环评批复内容（吕环行审﹝2016﹞）14号）摘录污染防治措施要求 | 本次变更环评变动内容 | 满足性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站场清管作业、系统超压和检修状态下排放的天然气、煤层气应配备回收设备，尽可能回收利用。 | 清管作业、设备检修、产生的少量总烃，各站场紧急事故情况下的放散气，通过放空管放空排放；各站场工艺设备超压排空为无组织放散。 | 输气站场普遍的处理方式，可以达到环保要求 |
| 2 | 项目管线穿越了瓦塘镇、蔡家崖乡乡镇水源地二级保护区，建设单位在施工期应优化管道选线，尽可能避让或减少水源地保护区内的穿越距离，防止对水源地的扰动，运行期应对站场地面、管道、水池等进行防渗处理。 | 变更项目管线穿越了瓦塘镇、蔡家崖乡乡镇水源地二级保护区，在建设施工过程中，企业优化了管道选线，减少了水源地保护区内的穿越距离，减小了对水源地的扰动，且对站场地面、管道、水池等进行分区防渗处理。 | 满足批复要求 |
| 3 | 项目站场的生活废水、过滤废水、锅炉排污水应配备油水分离装置与集水池，处理后回用于站场绿化，不得外排。 | 变更项目各站场办公生活用水、设壁外壁及场地清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全利用不外排；每年一次的检修废水排至排污池内自然蒸发；各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。天然气过滤器产生的滤液排至排污池，定期由有危废资质的单位清理抽走处置。 | 利用方式不同，但可以做到综合利用，可以达到环保要求 |
| 4 | 站场、阀室所选用设备均应采用低噪声设备，在放空管、分离计量装置、调压装置上安装消声器，并对站场采取绿化措施，保证站场场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)1类标准要求。 | 各站场的汇气管、过滤分离器、调压设备、泵类、风机等产生的噪声，采取室内安装、基础减震，安装消音器；超压安全阀的放空噪声通过调节放空阀开度来控制，各站场场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)1类及2类标准要求（根据各站场所处区域的声环境区能的不同，分别执行1类及2类）。 | 可以达到环保要求 |
| 5 | 在站场内设置危废暂存间，收集废油等危险废物，并委托有资质单位进行最终处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)的要求处理，禁止直接排入环境中。 | 在站场内设置了危废暂存间，收集废油等危险废物，并委托有资质单位进行最终处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)的要求处理，禁止直接排入环境中。 | 满足批复要求 |

表3.7-15（1）  上庄站污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放 时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 上庄站 | 废气 | 燃气 锅炉 | SO2 | 684.63m3/h | 3.85 | 0.0095 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 有组织 | 3.85 | 0.0095 | 150d/a，16h/d | 8m高排气筒排放 |
|  |  |  | NOX |  | 50 | 0.123 |  |  | 50 | 0.123 |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.012 |  |  | 5 | 0.012 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 1000 | 0.75 | 0.001095 | 燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器 | 有组织 | 0.30 | 0.000438 | 365d/a，4h/d | 引至屋顶排放 |
|  |  | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  | 废水 | 锅炉 | 锅炉排污水 | // | // | 196.5 | 用于站场周围荒山东、荒地的抑尘洒水 | // | // | 196.5 | 150d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | // | // | 153.3 | 排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 153.3 | 365d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | // | // | 3~5 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | // | // | 3~5 | 1次/a |  |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | // | // | 32.81 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 32.81 | 24次/a | 综合利用不外排 |
|  | 噪声 | 过滤分离器 | 设备噪声 | // | // | ~70 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~60 | 连续 | 环境 |
|  |  | 调压设备 | 设备噪声 | // | // | ~75 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~65 | 连续 | 环境 |
|  |  | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | // | // | ~65 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~50 | 连续 | 环境 |
|  |  | 锅炉风机 | 设备噪声 | // | // | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | // | // | ~60 | 采暖期连续 | 环境 |
|  | 固体废物 | 天然气过滤 | 过滤废液 | // | // | 59.85 | 排至排污池，定期由有危废资质的单位抽走处置 | 危废 | // | 59.85 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | // | // | 0.002 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.002 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | // | // | 2.37 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 一般固废 | // | 2.37 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | // | // | 0.03 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.03 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

表3.7-15（2）   冯乐站污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 冯乐站 | 废气 | 燃气 锅炉 | SO2 | 684.63m3/h | 3.85 | 0.0095 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 有组织 | 3.85 | 0.0095 | 150d/a，16h/d | 8m高排气筒排放 |
|  |  |  | NOX |  | 50 | 0.123 |  |  | 50 | 0.123 |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.012 |  |  | 5 | 0.012 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 1000 | 0.75 | 0.001095 | 燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器 | 有组织 | 0.30 | 0.000438 | 365d/a，4h/d | 引至屋顶排放 |
|  |  | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  | 废水 | 锅炉 | 锅炉排污水 | // | // | 196.5 | 用于站场周围荒山东、荒地的抑尘洒水 | // | // | 196.5 | 150d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | // | // | 153.3 | 排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 153.3 | 365d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | // | // | 3~5 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | // | // | 3~5 | 1次/a |  |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | // | // | 32.81 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 32.81 | 24次/a | 综合利用不外排 |
|  | 噪声 | 过滤分离器 | 设备噪声 | // | // | ~70 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~60 | 连续 | 环境 |
|  |  | 调压设备 | 设备噪声 | // | // | ~75 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~65 | 连续 | 环境 |
|  |  | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | // | // | ~65 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~50 | 连续 | 环境 |
|  |  | 锅炉风机 | 设备噪声 | // | // | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | // | // | ~60 | 采暖期连续 | 环境 |
|  | 固体废物 | 天然气过滤 | 过滤废液 | // | // | 164.85 | 排至排污池，定期由有危废资质的单位抽走处置 | 危废 | // | 164.85 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | // | // | 0.002 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.002 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | // | // | 2.37 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 一般固废 | // | 2.37 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | // | // | 0.03 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.03 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

表3.7-15（3）   赵家坪计量站污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 赵家坪计量站 | 废气 | 燃气壁挂炉 | SO2 | 399.38m3/h | 3.85 | 0.0037 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 有组织 | 3.85 | 0.0037 | 150d/a，16h/d | 8m高排气筒排放 |
|  |  |  | NOX |  | 50 | 0.048 |  |  | 50 | 0.048 |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.005 |  |  | 5 | 0.005 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 1000 | 0.75 | 0.001095 | 燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器 | 有组织 | 0.30 | 0.000438 | 365d/a，4h/d | 引至屋顶排放 |
|  |  | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 清管作业 | CH4 | 30m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  | 废水 | 锅炉 | 锅炉排污水 | // | // | 84 | 用于站场周围荒山东、荒地的抑尘洒水 | // | // | 84 | 150d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | // | // | 182.5 | 排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 182.5 | 365d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | // | // | 3~5 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | // | // | 3~5 | 1次/a |  |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | // | // | 58.44 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 58.44 | 24次/a | 综合利用不外排 |
|  | 噪声 | 过滤分离器 | 设备噪声 | // | // | ~70 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~60 | 连续 | 环境 |
|  |  | 调压设备 | 设备噪声 | // | // | ~75 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~65 | 连续 | 环境 |
|  |  | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | // | // | ~65 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~50 | 连续 | 环境 |
|  | 固体废物 | 天然气过滤 | 过滤废液 | // | // | 479.85 | 排至排污池，定期由有危废资质的单位抽走处置 | 危废 | // | 479.85 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | // | // | 0.002 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.002 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 清管作业 | 清管废渣 | // | // | 0.016 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.016 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | // | // | 2.56 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 一般固废 | // | 2.56 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | // | // | 0.03 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.03 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

表3.7-15（4）   曹家坡计量站污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 曹家坡计量站 | 废气 | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a |  |  | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 清管作业 | CH4 | 30m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  | 废水 | 工艺设备检修 | 检修废水 | // | // | 3~5 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | // | // | 3~5 | 1次/a |  |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | // | // | 7.2 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 7.2 | 24次/a | 综合利用不外排 |
|  | 噪声 | 过滤分离器 | 设备噪声 | // | // | ~70 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~60 | 连续 | 环境 |
|  |  | 调压设备 | 设备噪声 | // | // | ~75 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~65 | 连续 | 环境 |
|  |  | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | // | // | ~65 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~50 | 连续 | 环境 |
|  | 固体废物 | 天然气过滤 | 过滤废液 | // | // | 322.35 | 排至排污池，定期由有危废资质的单位抽走处置 | 危废 | // | 322.35 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | // | // | 0.002 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.002 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 清管作业 | 清管废渣 | // | // | 0.012 | 集中收集，暂时储存，送有资质的单位处置 | 危废 | // | 0.012 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | // | // | 0.03 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.03 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

表3.7-15（5）   瓦塘分输站污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 瓦塘分输站 | 废气 | 燃气 锅炉 | SO2 | 399.38m3/h | 3.85 | 0.0055 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 有组织 | 3.85 | 0.0055 | 150d/a，24h/d | 8m高排气筒排放 |
|  |  |  | NOX |  | 50 | 0.072 |  |  | 50 | 0.072 |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.007 |  |  | 5 | 0.007 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 1000 | 0.75 | 0.001095 | 燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器 | 有组织 | 0.30 | 0.000438 | 365d/a，4h/d | 引至屋顶排放 |
|  |  | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 清管作业 | CH4 | 30m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  | 废水 | 锅炉 | 锅炉排污水 | // | // | 114 | 用于站场周围荒山东、荒地的抑尘洒水 | // | // | 114 | 150d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | // | // | 164.25 | 排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 164.25 | 365d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | // | // | 3~5 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | // | // | 3~5 | 1次/a |  |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | // | // | 39.24 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 39.24 | 24次/a | 综合利用不外排 |
|  | 噪声 | 过滤分离器 | 设备噪声 | // | // | ~70 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~60 | 连续 | 环境 |
|  |  | 调压设备 | 设备噪声 | // | // | ~75 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~65 | 连续 | 环境 |
|  |  | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | // | // | ~65 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~50 | 连续 | 环境 |
|  |  | 锅炉风机 | 设备噪声 | // | // | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | // | // | ~60 | 采暖期连续 | 环境 |
|  | 固体废物 | 天然气过滤 | 过滤废液 | // | // | 238.35 | 排至排污池，定期由有危废资质的单位抽走处置 | 危废 | // | 238.35 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | // | // | 0.002 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.002 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 清管作业 | 清管废渣 | // | // | 0.017 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.017 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | // | // | 2.19 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 一般固废 | // | 2.19 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | // | // | 0.03 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.03 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

表3.7-15（6）  兴县西门站污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 兴县西门站 | 废气 | 燃气 锅炉 | SO2 | 536.33m3/h | 3.85 | 0.0074 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 有组织 | 3.85 | 0.0074 | 150d/a，24h/d | 8m高排气筒排放 |
|  |  |  | NOX |  | 50 | 0.097 |  |  | 50 | 0.097 |  |  |
|  |  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.010 |  |  | 5 | 0.010 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 1000 | 0.75 | 0.001095 | 燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器 | 有组织 | 0.30 | 0.000438 | 365d/a，4h/d | 引至屋顶排放 |
|  |  | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 清管作业 | CH4 | 30m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  | 废水 | 锅炉 | 锅炉排污水 | // | // | 153 | 用于站场周围荒山东、荒地的抑尘洒水 | // | // | 153 | 150d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | // | // | 138.70 | 排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 138.70 | 365d/a | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | // | // | 3~5 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | // | // | 3~5 | 1次/a |  |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | // | // | 49.49 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | // | // | 49.49 | 24次/a | 综合利用不外排 |
|  | 噪声 | 过滤分离器 | 设备噪声 | // | // | ~70 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~60 | 连续 | 环境 |
|  |  | 调压设备 | 设备噪声 | // | // | ~75 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~65 | 连续 | 环境 |
|  |  | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | // | // | ~65 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~50 | 连续 | 环境 |
|  |  | 锅炉风机 | 设备噪声 | // | // | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | // | // | ~60 | 采暖期连续 | 环境 |
|  | 固体废物 | 天然气过滤 | 过滤废液 | // | // | 84 | 排至排污池，定期由有危废资质的单位抽走处置 | 危废 | // | 84 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | // | // | 0.002 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.002 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 清管作业 | 清管废渣 | // | // | 0.004 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.004 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | // | // | 2.56 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 一般固废 | // | 2.56 | 连续 | 合理处置不外排 |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | // | // | 0.03 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 危废 | // | 0.03 | 1次/年 | 合理处置不外排 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

表3.7-15（7）  康宁阀井污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 康宁阀井 | 废气 | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 直接排空 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直接排空 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 直接排空 |
|  | 噪声 | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

表3.7-15（8）  石则岭阀室污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 石则岭阀室 | 废气 | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  | 噪声 | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | // | // | ~65 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~50 | 连续 | 环境 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

表3.7-15（9）   宋家山阀室污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 站场 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 形式 | 污染物排放 | 排放时间 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |  |  |
| 宋家山阀室 | 废气 | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | // | // | // | 无组织 |  | // | 1次/a，30S/次 | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | // | // | 引至排空区20m高空排放 | 有组织 | // | // | 1次/a，5min/次 | 20m高放空立管排放 |
|  | 噪声 | 超压安全阀 | 空气动力 | // | // | ~100 | 调节放空阀开度 | // | // | ~100 | 放空时 | 环境 |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | // | // | ~65 | 减振+构筑物隔声 | // | // | ~50 | 连续 | 环境 |
|  | 备注：噪声单位dB（A） |

# 第四章 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

兴县位于山西省西北部，吕梁市北端，东邻岚县、岢岚，南连临县、方山，北倚保德，西隔黄河与陕西省神木县相望。岚县位于山西省西北部，吕梁地区北端。县境东与静乐县交界，西与兴县为邻，南与方山、娄烦县接壤，北与岢岚县毗邻。

本项目为天然气（煤层气）管线项目，起点为中澳集气2站，终点为瓦塘分输站，线路总体走向为自西向东，自南向北敷设，沿途经过圪垯上乡、蔡家会镇、罗峪口镇、赵家坪乡、孟家坪乡、康宁镇、蔡家涯乡、瓦塘镇，线路总长124.1km，沿途设置 6座场站、2座阀室、1个阀井，全部线路位于兴县境内。

本项目区域地理位置图见图4.1-1。

### 4.1.2 地形地貌

兴县位于晋西北重丘陵地区，地势整体西低东高；境内群山逶迤，丘陵棋布，沟壑纵横，地形破碎。主要山峰有黑茶山、石楼山、石猴山、紫金山等，其中黑茶山海拔2203米；石楼山，海拔1770米；石猴山，与石楼山隔河相望，海拔1600米。

本项目输气管线地处黄河中游，吕梁山脉北部西侧晋西北黄土高原上，一部分为河川宽谷向溶蚀构造石灰岩中低山过渡地带，属河川宽谷台地地貌（原始地貌为黄土斜坡沟壑地貌，70年代末由于新建农田基本建设削坡填沟，形成现在的台地地形），一部分为黄土斜坡沟壑地貌，地势开阔，呈台坎状展布，由南向北向蔚汾河倾斜。主要地貌单位为黄土丘陵及河谷。

### 4.1.3 区域地质

兴县境内输气管线地貌单元属河流Ⅱ、II级阶地或河谷、沟谷。沿线经过冲沟、河谷、黄土梁、黄土台、河漫滩、农田等地貌地段，需要穿越黄土梁、省道313、蔚汾河陕京二线。沿途地形起伏大、地貌多变，且变化反复，岩土种类多且多变。主线所经地段北部沟谷地带岸坡存在对工程安全有影响的滑坡、崩塌可能，其它地段未发现对工程安全有影响的不良地质作用，也未发现影响地基稳定性的古河道、沟浜、孤石、墓穴、防空洞等埋藏物。对本工程有影响的主要为场地表层的耕土和素填土，可予以挖除或通过适当的地基处理方式进行消除。

### 4.1.4 气象特征

兴县属暖温带大陆性季风气候。其基本特征是冬季漫长，寒冷干燥；夏季较短，炎热多雨；春季干旱多风，气温回升快；秋季凉爽，降水强度减弱。四季分明，昼夜温差大。春季多风，夏季雨量集中，秋季凉爽，冬季寒冷少雪。年平均气温6.8-10.6℃。1月份最低平均气温-7.8-11.2℃。极端最低-24℃；7月份最高平均气温22.3-25℃，极端最高38.4℃。太阳辐射量平均为559080J/cm2，全年日照时数为2629.2h，无霜期在150-190d之间。根据兴县气象局资料，该区近10年降水量231.4-688.9mm，年平均为475.16mm，60%以上集中在7、8、9月；年平均蒸发量为2090.8mm，为降水量的4倍。年平均风速2.4m/s，最大风速20m/s。

### 4.1.5河流水系

兴县地势东高西低，河流及沟谷发育。较大河流有岚漪河、蔚汾河、湫水河总流向由东向西，均属黄河支流。

岚漪河：发源于芦芽山区的荷叶坪、鹿计岭之西饮马池山，海拔2222m，河流跨越岚县、兴县和忻州市的岢岚、五寨、保德五县，于兴县裴家川口汇入黄河，干流长120km，在兴县境内35km。全流域面积2167km2，在兴县境内373 km2，干流河道平均坡度8.95‰。岚漪河主要支流有9条，在兴县境内有2条，分别是石佛子河和谷腿宇沟。岚漪河干流建有天古崖水库，总库容2409万m3。

蔚汾河：发源于岚县野鸡山之西白龙山，海拔2264m，流经岚县、兴县，于兴县张家湾汇入黄河，干流长81.8km，在兴县境内53km，流域面积1478 km2，在兴县境内1274 km2，干流主河道平均坡度9.73‰。主要支流有岚尾河、南川河，蔚汾河干流建有明通沟水库，总库容823万m3，支流南川河建有阁老湾水库，总库容1061万m3。兴县县城坐落在蔚汾河中游。

湫水河：发源于白龙山西麓大坪头，海拔2264m，流经兴县、临县，于临县碛口古镇汇入黄河，干流长1221km，在兴县境内26km，流域面积1989 km2，在兴县境内246km2，干流主河道平均坡度6.5‰。在其干流上与临县交界处的临县境内建有阳坡水库，总库容1740万m3。

兴县区域地表水系图见图4.1-2。

本项目宋家山阀室－瓦塘分输站输气管线部分穿越岚漪河，石岭则阀室－宋家山阀室、石岭则阀室~兴县分输站输气管线部分穿越蔚汾河，曹家坡计量站~石岭则阀室输气管线部分穿越蔚汾河的支流南川河。

### 4.1.4 水文

#### 4.1.4.1 地下水

兴县位于吕梁背斜四翼，境内地层从东到西由老变新，并呈5-15°倾角西倾。沟谷发育，地表水排泄畅通。随着地层的变化，地下水的储存及分布也有明显差异。东部的古老变质岩构造裂隙及风化裂隙发育，裂隙水丰富。恶虎滩至车家庄的寒武系、奥陶系石灰岩溶水，储量大，水质好。车家庄以西的大部分区域为石灰系、二叠系、三叠系砂页岩，地层构造简单，岩层平缓，裂隙不发育，含水较少。

本县地下水资源总流量在3.50-3.6m3/s之间，合1.133亿m3/a。地下水可采量为2.713m3/s。全年可开采量0.856亿m3，占地下水总储量的75.6%。

根据兴县境内含水层的岩性及孔隙特征，水理性质、水动力特征，将全县含水层划分为4种含水岩系11个含水岩组。

#### 4.1.4.2天桥泉域概况

1、泉域的补给、径流、排泄条件

天桥泉域岩溶水出露于黄河东岸，可见泉水主要有四处：天桥大坝南孙家沟至铁匠铺一带，泉水流量3.0m3/s；铺沟泉，流量0.5 m3/s；龙口地区，泉水流量0.52 m3/s；老牛湾地区，流量2.49 m3/s。泉水出露总量为6.51 m3/s，大部分于黄河水下溢出。

岩溶水水质类型为HCO3-Ca·Mg型水，总硬度小于270mg/I，硬化度小于500mg/I，pH值7.3~8.0.按国家生活饮用水（GB5749-85）标准和工业用水标准，分别进行评价，属水质较好的地下水，符合生活饮用水标准。属软硬垢、不起泡或半起泡、非腐蚀性淡水，符合锅炉用水标准。加之温度较低，是良好的冷却用水。

泉域分布于晋、陕、蒙接壤地区黄河谷地两岸，南北长达200km，东西宽100km，辖山西省河曲县、偏关县、保德县、神池县、五寨县、岢岚县、兴县；内蒙古自治区准格尔旗、清水河县；陕西省府谷县、神木县。跨三省（区）11个县（旗）。

泉域位于吕梁山西侧晋陕黄土高原北部，地势东高西低，南北高，中间低，东部管芩山和芦芽山，海拔1500~2000m，最高点荷叶坪2783.8m，中西部以中低山和丘陵为主，沟谷纵横，地势破碎，地势由东向西缓倾，黄河流经岩溶地层的河谷多为峡谷，两岸地表多被覆盖，受侵蚀切割，形成北西或东西向沟壑，地表黄土为梁峁地形，西侧冲沟呈树枝状，切入基岩，沟深、床窄、坡陡。洪水泄流湍急，植被稀少，水土流失严重。

泉域属黄河水系。黄河至内蒙古喇嘛湾（海拔983m）流入泉域区内，自北而南纵横中西部，于府谷县林泉谷（海拔780m）流出区外，流长190km，多年平均流量787~823m3/s。黄河是区内地表水、地下水的排泄基准面，严格控制了区内水温网的分布。

区域属半干旱大陆性气候，干旱、少雨、多风沙，年平均降水量394.9mm。

泉域地层出露较全。由老到新均有出露，与岩溶直接相关的寒武、奥陶系地层，以灰岩、白云质灰岩、竹叶状灰岩、泥质灰岩组成。为一套巨厚的多层复合的含水结构体，总厚728~923m。以裂隙和溶蚀裂隙为主，局部溶洞发育，白云岩类以溶孔、孔洞为主，形成一套以构造裂隙、溶蚀裂隙、溶孔、溶洞组成的含水系统。其富水性单井涌水量北部及补给区500~1000m3/d，龙口地区1000~5000m3/d，天桥地区大于5000m3/d，岩溶水主要接受降水入渗补给，由北、东、南三面向黄河谷地汇流，于灰岩河段排泄。

2、泉域范围

北部边界：中西段以寒武、奥陶系碳酸盐岩地层剥蚀尖灭带为界。东段和东北部以太古界花岗岩隆起区为界。在我省部分则以与内蒙古自治区行政边界为界。自西向东由老牛湾-水泉-杨家窖。

东部边界：北段以断层及黑驼山地表分水岭为界，中段以地下分水岭与神头泉域为界，自北向南由杨家窖-刘家窖-下水头-暖崖东-大严备-义井镇-油梁沟。南段以地表分水岭与雷鸣寺泉域为界，自北向南由大东沟-黄草梁。

东南及南部边界：以芦芽山背斜轴部，地表分水岭为界，自北向南由芦芽山（2722m）-和尚泉-野鸡山-板楞山（2206m）-黑茶山（2203m）。

西部边界：南段以奥陶系灰岩顶板埋深800m（标高200m）线为阻水边界。中段以黄莆-高石崖挠曲和田家石板张扭性断裂作为阻水边界。北段以奥陶系灰岩顶板埋深800m（标高400m）线为阻水边界。在我省部分自老牛湾-保德则以黄河与内蒙、陕西为界；南段自北向南由保德城西-白家沟东-兴县城-黑茶山西一线为界。

泉域总面积13974km2，其中可溶岩裸露面积为4404km2，主要分布在泉域的东北部与南部地区，占泉域面积的31.52%。山西省泉域面积10192km2，裸露可溶岩面积3422km2，忻州地区分别为8620km2和3228km2，吕梁地区分别为1572 km2和194 km2。陕西省、内蒙古自治区全域面积共为3782km2。

3、重点保护区范围

河曲龙口（电厂）水源地：位于龙口梁家  -马连口村之间黄河南岸河漫滩地带。距河曲县城14km，距即将兴建的河曲电厂厂址大东滩10km。东自龙口东院村以东500m，西至马连口村西500m，北以黄河现代河床为界，南以二叠系地层出露边界为界，面积约5km2。

保德铁匠铺（电厂）水源地：位于铁匠铺村西北黄河滩上，南距保德县城6km，东以二叠系地层出露边界为界，西以黄河现代河床为界，北距天桥大坝250m为界，南至天桥地堑为界，面积约1 km2。

天桥泉域位置、重点保护范围及与本项目的关系见图4.1-3。

根据图4.1-3可以看出，本项目石岭则阀室~兴县西门站输气管线东侧部分位于天桥泉域径流区内，但不在泉域的重点保护区，距离最近的重点保护区保德铁匠铺（电厂）水源地约为60km，管线运营对该泉域的补给、径流、排泄无影响。

#### 4.1.4.3 水源地

兴县乡镇集中供水水源地有17个，分别为：魏家滩镇集中供水水源地；瓦塘镇集中供水水源地；高家村镇集中供水水源地；蔡家崖乡集中供水水源地；奥家湾乡集中供水水源地；罗峪口镇集中供水水源地；赵家坪乡泉水集中供水水源地；孟家坪乡集中供水水源地；康宁镇集中供水水源地；固贤乡集中供水水源地；交楼申乡1#、2#集中供水水源地；东会乡集中供水水源地；贺家会乡1#、2#集中供水水源地；圪垯上乡集中供水水源地；蔡家会镇集中供水水源地。

本项目涉及距离最近的水源地叙述如下：

1、瓦塘镇集中供水水源地

瓦塘镇水源地位于岚漪河旁，地面标高871m。根据图4.1-4，井深13m，0-8.5m为粉土含砂，为相对透水层，8.5-13m为粗砂含水层，开采第四系全新统冲积层孔隙水。

一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R为100m的圆形区域为边界，二级保护区边界范围，以供水井为中心，上游1500m，下游500m，垂直水流方向左右两侧各200m的不规则多边形区域为二级保护区边界，一级保护区面积0.0314km2，二级保护区面积0.593km2。保护区划分结果见图4.1-5。

图4.1-4   瓦塘镇水源地柱状图

图4.1-5   本项目与瓦塘镇水源地保护区相对位置图

2、蔡家崖乡水源地

蔡家崖乡水源地供水井位于蔚汾河旁，地面标高916m，根据图4.1-6，井深12m，0-10m上部为粉土含砂，为相对透水层，10-12m砾砂，为含水层，开采第四系全新统冲积层孔隙水。

一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R为100m的圆形区域为边界，二级保护区边界范围，以供水井为中心，上游1500m，下游500m，垂直水流方向以供水井为中心左右各500m的多边形区域为边界，一级保护区面积0.0314km2，二级保护区面积1.9686km2。保护区划分结果见图4.1-7。

图4.1-6  蔡家崖乡水源地柱状图

图4.1-7   蔡家崖乡水源地保护区划分结果图

3、赵家坪乡水源地

赵家坪泉位于臭水沟下游，地面标高884m，泉水出露于含水层砂岩与泥岩接触处，排泄山间谷地冲积层，在冲积层中开挖直径4m深10m泉水井，流量约30m3/d，通过管道送至用户。一级保护区边界范围，以泉口为中心，半径R为50m的圆形区域为边界，一级保护区面积0.00785km2。由于泉域补给区径流区覆盖层较厚，地表有一定植被，生态环境条件良好，故不设二级保护区。

赵家坪水源地供水井地面标高877m，根据图4.1-8，井深6m，0-5m为粉质土含砂砾，为相对透水层，5-6m为中砂，为含水层。

图4.1-8  赵家坪水源地供水井柱状图

一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R为100m的圆形区域为边界，一级保护区面积0.0314km2，二级保护区边界范围，以供水井的风水岭边界为二级保护区边界，二级保护区面积0.37km2。保护区划分结果见图4.1-9。

图4.1-9   赵家坪乡水源地保护区划分结果图

4、孟家坪乡水源地

孟家坪乡水源地供水井为泉水，位于孟家坪沟上游，地面标高1016m，泉水出露于含水层砂岩与泥岩接触处，然后排泄山间谷地冲积层，在冲积层中开挖直径20m，深4m的泉水井，流量15m3/d-30m3/d通过管道自流入户。

图4.1-10 孟家坪乡水源地示意图

一级保护区边界范围，以泉口为中心，半径R为50m的圆形区域为边界，一级保护区面积0.00785km2，保护区划分结果见图4.1-11，泉域补给径流区覆盖层较厚。地表植被较厚，生态环境条件良好，故不设二级保护区。

图4.1-11   孟家坪乡水源地保护区划分结果图

由以上各图以及本项目的线路走向、站场分布分析可知：

输气管线：本项目宋家山阀室~瓦塘分输站输气线路部分线路位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内；石岭则阀室~兴县西门站输气线路部分线路位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内；赵家坪计量站输气管线不在赵家坪集中供水水源地保护区内，距其水源地二级保护区边界最近距离约1.50km，距一级保护区边界最近距离约1.80km；赵家坪计量站~康宁阀井的输气管线不在孟家坪乡集中供水水源地保护区内， 距其一级保护区边界最近距离约1.37km；其他输气管线都不涉及集中供水水源地。

站场：瓦塘分输站不位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内，距其边界最近距离约380m；兴县门站不位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内，距其边界最近距离约1.88km；赵家坪计量站不在赵家坪集中供水水源地二级保护区内，距其二级保护区边界最近距离约1.50km，距一级保护区边界最近距离约1.80km；其他场站等都不涉及集中供水水源地。

### 4.1.5地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》 GB18306-2001图A1，项目区地震动峰值加速度以K8+250为界，以东为0.20g，对应的地震基本烈度为Ⅷ度，以西为0.15g对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

### 4.1.6 土壤

兴县境内土壤面积442.8万亩，占总土地面积的93.3%。共分8个土类，9个亚类，24个土属，39个土种。8个土类分别为棕壤、褐土、栗褐土、粗骨土、黄绵土、红粘土、新积土、潮土。其中黄绵土的面积占土壤总面积的59.73%，是本县分布最广，面积最大的农业土壤，主要分布于丘陵地区的梁峁沟壑上，为黄土母质直接受人为影响和熟化的土壤，但由于水土流失强烈，致土壤发育处于幼年阶段。黄绵土土层深厚，土性较绵，土体干燥，颜色以灰棕色为主，结构屑粒状。心底土层为碎块或块状结构，质地以轻壤为主，粉砂含量多在60%以上，层次之间的过渡极不清晰，母质特征十分明显。

### 4.1.7 植被

兴县境内原属森林草原灌丛植被区。经历代毁林开荒和战争砍伐，植被惨遭破坏。中华人民共和国建立以来，经过大力种草造林，使林草总面积达228.96（包括未利用荒草地）万亩，占全县国土面积的48%。其中天然林草面积为157.1万亩，人工林草面积为71.86万亩，分别占林草面积的68.6%和31.4%。

本项目管线及站场评价范围内以草甸植物群落为主。据评价调查，管线及站场评价范围内没有发现国家及山西省保护保护植物分布。

### 4.1.8 动物

兴县境内动物资源丰富。主要有哺乳兽类：金钱豹、猫豹子、青鼬、草兔、狼、狐、狗獾、野猪等；鸟类：云雀、大鸨灰鹤、褐马鸡、白冠长尾雉、绿啄木鸟、三道眉、岩鸽、黄眉柳莺、麻雀、家燕、岩燕、喜鹊、红嘴山鸦、龙鹰等；两栖与爬行类：蟾蜍、青蛙、壁虎、蜥蜴、蝮蛇、虎斑游蛇等。这些动物主要分布在东部林区、中西部较少，东部和中西部以海拔1200－1300米为分界线，自然形成了两个野生动物区。除此之外，饲养动物主要有哺乳类的牛、驴、骡子、猪、羊、狗、猫、兔等，并有驯养的梅花鹿、马鹿；家禽主要有鸡、鸭、鹅、鸽子等。

本项目管线及站场评价范围内没有发现国家及山西省保护动物分布。

## 4.2 环境保护目标调查

本次兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目主管线长 114.4km，支管线长 9.7km，沿途设置 6座输气站场：上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站； 2座阀室及1个阀井：石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井。

经调查，本项目的敏感目标主要为管线、站场所经区域周围村庄、企业、河流、饮用水源地。

1、村庄及单位

本项目管线及站场两侧200m范围内的村庄及单位具体见表4.2-1。

2、河流水系

本项目输气管线及站场涉及的河流为岚漪河、蔚汾河、南川河。具体涉及情况见表4.2-2。

3、水源地

本项目涉及到的关于水源地具体情况见4.2-3。

表4.2-1 项目周围村庄及单位保护目标的分布情况

| 序号 | 环境保护目标名称 | 相对 方位 | 相对 距离 （km） | 与敏感目标相对位置图片 | 备 注 （相对管线或站场） | 保护 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佐子坪村 | E | 38 |  | 冯乐站~赵家坪段输气管线 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 2 | 曹家坡 | E | 135 |  | 康宁阀井~曹家坡计量站段输气管线 |  |
| 3 | 王家会村 | W | 170 |  | 曹家坡计量站~石岭则阀室段输气管线 |  |
| 4 | 苇子沟村 | E | 42 |  | 曹家坡计量站~石岭则阀室段输气管线 |  |
| 5 | 阳塔村（东） | E | 40 |  |  |  |
| 6 | 阳塔村（西） | W | 27 |  |  |  |
| 7 | 石愣则村 | N | 100 |  | 石岭则阀室~兴县分输站段输气管线 |  |
| 8 | 石岭则村 | S | 126 |  |  |  |
| 9 | 晋绥边区革命纪念馆 | N | 45 |  |  |  |
| 10 | 蔡家崖乡中心学校 | N | 30 |  |  |  |
| 11 | 兴县公安局 | N | 100 |  |  |  |
| 12 | 兴县职业中学 | S | 180 |  |  |  |
| 13 | 南沟村 | W | 32 |  | 石岭则阀室~宋家山阀室输气管线 |  |
| 14 | 佐子坪村 | SE | 38 |  | 赵家坪计量站 |  |
| 15 | 刘家庄村 | N | 210 |  | 康宁分输站 |  |
| 16 | 兴县公安局 | W | 100 |  | 兴县西门站 |  |
| 17 | 圪埚村 | S | 220 |  |  |  |

表4.2-2  项目周围河流保护目标的分布情况

| 环境保护目标 | 站场（线路）相对地表水方位、距离 | 与敏感目标相对位置图片 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岚漪河 | 宋家山阀室~瓦塘镇输气管线部分穿越河流 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 蔚汾河 | 石岭则阀室~宋家山阀室输气管线部分穿越河流 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
|  | 石岭则阀室~兴县分输站段输气管线 |  |  |
| 南川河 | 曹家坡计量站~石岭则阀室段输气管线部分穿越河流 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
| 岚漪河 | N，330m | 瓦塘分输站 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 蔚汾河 | S，580m | 石岭则阀室 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
|  | N，80m | 兴县西门站 |  |  |
| 南川河 | S，河岸边 | 康宁分输站 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
|  | S，140m | 曹家坡 计量站 |  |  |

表4.2-3   本项目输气管线及站场等设施地下水环境保护目标一览表

| 环境保护目标 | 站场（线路）相对地下水方位、位置 | 与敏感目标相对位置图片 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓦塘镇集中饮用水源地 | 宋家山阀室~瓦塘镇输气管线部分穿越其二级保护区 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 蔡家崖乡集中饮用水源地 | 石岭则阀室~兴县西门站段输气管线部分穿越其二级保护区 |  |  |
| 赵家坪乡集中饮用水源地 | 距其水源地二级保护区边界最近距离约1.50km |  |  |
| 孟家坪乡集中供水水源地保护区 | 距其一级保护区边界最近距离约1.37km |  |  |

## 4.3 环境质量现状调查与评价

### 4.3.1环境空气质量现状调查与评价

本次环境空气质量现状引用《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2020年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》中关于兴县2020年度全年环境空气例行监测数据，其评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物指标浓度。具体见表4.3-1。

表4.3-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 23ug/m3 | 60ug/m3 | 38.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 28ug/m3 | 40ug/m3 | 70.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 101ug/m3 | 70ug/m3 | 144.29 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 43ug/m3 | 35ug/m3 | 122.86 | 超标 |
| O3 | 8h第90位百分位数浓度 | 142ug/m3 | 160ug/m3 | 88.75 | 达标 |
| CO | 日均第95位百分位数浓度 | 1.7mg/m3 | 4.0mg/m3 | 42.50 | 达标 |

根据上表分析可知，兴县2020年环境空气中PM10、PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。因此，兴县属于环境空气质量不达标区。

### 4.3.2 地下水环境质量现状监测与评价

#### 4.3.2.1 地下水环境质量现状监测

1、监测点位

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目部分输气管线处于集中供水水源地二级保护区内，地下水评价等级确定为二级，属丘陵山区，水质、水位开展一期监测。同时结合项目所在区域的特征，综合对地下水进行布点监测。

本次地下水监测委托山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月15日对地下水评价区域内布设14个点位进行为期一天的水质、水位监测。具体监测井位、监测项目等见表4.3-2和图4.3-1（1）~4.3-1（7）。

表4.3-2   地下水监测点位布设及监测项目表

| 编号 | 监测点位 | 布点原则 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 冯乐村 | 冯乐场站下游最近村庄 |
| 2# | 赵家坪村 | 赵家坪场站下游最近村庄 |
| 3# | 刘家庄村 | 康宁分输站下游最近村庄 |
| 4# | 王家会村 | 曹家坡计量站下游最近村庄 |
| 5# | 南通村 | 石岭则阀井~兴县分输站段 |
| 6# | 兴县（靠近一二O师学校） |  |
| 7# | 蔡家崖 |  |
| 8# | 石岭则村 |  |
| 9# | 高家村 |  |
| 10# | 高徐家湾 | 宋家山阀井~瓦塘分输站 |
| 11# | 郑家塔 |  |
| 12# | 瓦塘分输站 |  |
| 13# | 瓦塘村 |  |
| 14# | 沙沟庙 |  |

2、监测项目

水质监测项目：

（1）K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度；

（2）pH、氨氮、NO3-N、NO2-N、挥发酚、氰化物、砷（As）、汞(Hg)、六价铬（Cr6+）、总硬度、铅（Pb）、氟化物、镉（Cd）、铁（Fe）、锰（Mn）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群、耗氧量，共21项。

水位监测项目：测定井深、水位、调查水井含水层类型。

3、监测时间和频次

2021年8月15日，采样1次，监测一天水位、水质。

4、采样及分析方法

水样采集、保存按《环境监测技术规范》进行，各项目分析方法采用国家标准方法或国家环保局《水和废水监测分析方法》中的统一分析方法，具体见表4.3-3。

表4.3-3  地下水水质分析方法表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 最低检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | — | GB/T5750.4-2006 5.1 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L | GB/T5750.5－2006 9.1 |
| 3 | 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | 0.15mg/L | GB/T5750.5－2006 5.3 |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L | GB/T5750.5－2006 10.1 |
| 5 | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002mg/L | GB/T5750.4-2006 9.1 |
| 6 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 0.002mg/L | GB/T5750.5-2006 4.1 |
| 7 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | 1.0ug/L | GB/T5750.6-2006 6.1 |
| 8 | 汞 | 原子荧光法 | 0.1ug/L | GB/T5750.6-2006 8.1 |
| 9 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004ug/L | GB/5750.6-2006 10.1 |
| 10 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L | GB/T5750.4-2006 7.1 |
| 11 | 铅 | 电感偶合等离子体质谱法 | 2.5ug/L | GB/T5750.6-2006 11.1 |
| 12 | 氟化物 | 离子色谱法 | 0.1mg/L | GB/T5750.5-2006 3.2 |
| 13 | 镉 | 电感偶合等离子体质谱法 | 0.5ug/L | GB/T5750.6-2006 9.1 |
| 14 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | 0.3mg/L | GB/T5750.6-2006 2.1 |
| 15 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | 0.1mg/L | GB/T5750.6-2006 3.1 |
| 16 | 溶解性总固体 | 称量法 | --- | GB/T 5750.4-2006 8.1 |
| 17 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L | GB/T5750.7-2006 1.1 |
| 18 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | 0.75mg/L | GB/T5750.5-2006 1.2 |
| 19 | 氯化物 | 离子色谱法 | 0.15mg/L | GB/T5750.5-2006 2.2 |
| 20 | 菌落总数 | 平皿计数法 | --- | GB/T5750.12-2006 1.1 |
| 21 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | --- | GB/T5750.12-2006 2.1 |
| 22 | K+ | 离子色谱法 | 0.16mg/L | GB/T5750.6-2006 22.2 |
| 23 | Na+ | 离子色谱法 | 0.06mg/L | GB/T5750.6-2006 22.2 |
| 24 | Ca+ | 离子色谱法 | 1.7mg/L | GB/T5750.6-2006 22.2 |
| 25 | Mg2+ | 离子色谱法 | 1.2mg/L | GB/T5750.6-2006 22.2 |
| 26 | CO32- | 酸碱滴定法 | --- | DZ/T0064.49-1993 |
| 27 | HCO3- | 酸碱滴定法 | --- | DZ/T0064.49-1993 |
| 28 | Cl- | 离子色谱法 | 0.15mg/L | GB/T5750.5-2006 2.2 |
| 29 | SO42- | 离子色谱法 | 0.75mg/L | GB/T5750.5-2006 1.2 |

5、监测结果

地下水环境质量现状监测结果见表4.3-4、4.3-5。

表4.3-4  地下水环境质量现状监测结果表                （单位：mg/l，已标注的除外，pH无量纲）

| 采样点位 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 挥发酚 | 耗氧量 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#冯乐村 | 7.8 | 257 | 574 | ND | ND | 0.95 | 0.004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2#赵家坪村 | 7.9 | 270 | 836 | ND | ND | 1.88 | 0.003 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3#刘家庄村 | 8.1 | 188 | 345 | ND | ND | 0.55 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4#王家会村 | 8.0 | 172 | 441 | ND | ND | 0.63 | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5#南通村 | 7.8 | 412 | 647 | ND | ND | 0.65 | 0.038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6#兴县 | 8.0 | 260 | 332 | ND | ND | 0.58 | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 7#蔡家崖 | 8.0 | 232 | 368 | ND | ND | 0.75 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8#石岭则村 | 8.1 | 655 | 490 | ND | ND | 0.71 | 0.010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 9#高家村 | 7.9 | 220 | 382 | ND | ND | 0.84 | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10#高徐家湾 | 7.8 | 367 | 226 | ND | ND | 0.66 | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 11#郑家塔 | 7.9 | 320 | 241 | ND | ND | 0.62 | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 12#瓦塘分输站 | 7.9 | 352 | 255 | ND | ND | 0.54 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13#瓦塘村 | 7.8 | 201 | 263 | ND | ND | 0.79 | 0.024 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 14#沙沟庙 | 8.0 | 329 | 268 | ND | ND | 0.68 | 0.004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

备注：ND表示方法未检出。

续表4.3-4  地下水环境质量现状监测结果表                        （单位：mg/l，已标注的除外）

| 采样点位 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 菌落 总数 CFU/mL | 大肠菌群 MPN/100mL | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#冯乐村 | 0.74 | 44.5 | 9.94 | 174 | 84 | <2 | 116 | 3.05 | 23.8 | 60.5 | 0 | 274 | 44.5 | 174 |
| 2#赵家坪村 | 0.77 | 59.7 | 0.28 | 161 | 80 | <2 | 239 | 2.79 | 36.0 | 47.0 | 0 | 540 | 7.20 | 21.2 |
| 3#刘家庄村 | 0.55 | 10.4 | 2.19 | 50.4 | 96 | <2 | 71.7 | 1.63 | 20.7 | 38.5 | 0 | 289 | 10.4 | 50.4 |
| 4#王家会村 | 0.96 | 41.9 | 8.15 | 61.6 | 90 | <2 | 116 | 1.82 | 19.5 | 34.6 | 0 | 297 | 41.9 | 61.6 |
| 5#南通村 | 0.74 | 57.2 | 11.7 | 219 | 84 | <2 | 73.6 | 4.28 | 31.6 | 111 | 0 | 239 | 57.2 | 219 |
| 6#兴县 | 0.46 | 18.9 | 3.18 | 80.3 | 88 | <2 | 22.0 | 1.77 | 20.5 | 68.2 | 0 | 223 | 18.9 | 80.3 |
| 7#蔡家崖 | 0.58 | 18.1 | 3.67 | 70.3 | 90 | <2 | 44.2 | 1.43 | 20.9 | 56.8 | 0 | 271 | 18.1 | 70.3 |
| 8#石岭则村 | 0.66 | 146 | 38.7 | 267 | 98 | <2 | 133 | 6.95 | 56.7 | 164 | 0 | 295 | 146 | 267 |
| 9#高家村 | 0.77 | 45.8 | 6.98 | 264 | 78 | <2 | 159 | 3.87 | 22.2 | 52.2 | 0 | 284 | 45.8 | 264 |
| 10#高徐家湾 | 0.51 | 44.4 | 4.69 | 167 | 80 | <2 | 80.0 | 2.90 | 30.4 | 92.6 | 0 | 345 | 44.4 | 167 |
| 11#郑家塔 | 0.49 | 38.8 | 6.25 | 105 | 84 | <2 | 49.5 | 2.42 | 28.6 | 78.2 | 0 | 281 | 38.8 | 105 |
| 12#瓦塘分输站 | 0.37 | 46.3 | 4.09 | 106 | 96 | <2 | 51.9 | 2.70 | 29.3 | 89.8 | 0 | 338 | 46.3 | 106 |
| 13#瓦塘村 | 0.96 | 12.7 | 3.81 | 21.0 | 90 | <2 | 32.9 | 1.01 | 28.4 | 32.2 | 0 | 232 | 12.7 | 21.0 |
| 14#沙沟庙 | 0.56 | 40.2 | 5.59 | 105 | 96 | <2 | 62.8 | 3.06 | 31.2 | 78.5 | 0 | 292 | 40.2 | 105 |

表4.3-5  地下水监测水井水位、井深情况表

| 监测点位 | 井深（m） | 水位（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#冯乐村 | 30 | 25 | 16.9 |
| 2#赵家坪村 | 25 | 22 | 16.7 |
| 3#刘家庄村 | 30 | 20 | 16.5 |
| 4#王家会村 | 50 | 40 | 16.3 |
| 5#南通村 | 180 | 140 | 14.6 |
| 6#兴县 | 180 | 140 | 14.2 |
| 7#蔡家崖 | 160 | 130 | 14.5 |
| 8#石岭则村 | 35 | 30 | 15.6 |
| 9#高家村 | 15 | 10 | 15.9 |
| 10#高徐家湾 | 10 | 8.5 | 16.3 |
| 11#郑家塔 | 9 | 7.5 | 16.7 |
| 12#瓦塘分输站 | 8 | 7 | 16.3 |
| 13#瓦塘村 | 12 | 10 | 17.4 |
| 14#沙沟庙 | 15 | 12 | 17.6 |

#### 4.3.2.2 地下水环境质量现状评价

1、评价标准

地下水质量评价标准见表4.3-6。

表4.3-6  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

| 项目 | pH | 总硬度 | 氟化物 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| 项目 | 挥发酚 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤100 | ≤3.0 |
| 项目 | 六价铬 | 镉 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铅 | 溶解性总固体 | 耗氧量 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤250 | ≤250 | ≤0.01 | ≤1000 | ≤3.0 |
| 注： 总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为MPN/100mL，菌落总数单位为CFU/mL，pH无量纲，其余mg/L。 |

2、评价方法

采用单因子指数法对监测结果进行评价，评价公式为：

式中：Pi——指污染物的单因子指数；

Ci——指污染物的监测结果；

Coi——指污染物所执行的评价标准。

对pH值的评价公式为：

式中：SPH——pH污染指数；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHi——pH值的实测值；

3、评价结果

地下水环境质量现状评价结果见表4.3-7。

由评价结果可知，只有8#石岭则村水井的总硬度、硝酸盐氮、硫酸盐超标，超标倍数分别为0.456倍、0.935倍、0.068倍；9#高家村水井的硫酸盐超标，超标倍数为0.056倍，其余监测点所监测的各指标都达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准要求，这些指标超标的原因与所在地层岩性有关，不属人为原因造成。

说明，所在区域地下水环境质量良好。

表4.3-7  地下水环境质量现状评价结果表

| 采样点位 | 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 挥发酚 | 耗氧量 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 氰化物 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#冯乐村 | 均值mg/L | 7.8 | 257 | 574 | ND | ND | 0.95 | 0.004 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.467 | 0.571 | 0.574 | ND | ND | 0.317 | 0.004 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#赵家坪村 | 均值mg/L | 7.9 | 270 | 836 | ND | ND | 1.88 | 0.003 | 0.02 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.400 | 0.600 | 0.836 | ND | ND | 0.627 | 0.003 | 0.040 | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#刘家庄村 | 均值mg/L | 8.1 | 188 | 345 | ND | ND | 0.55 | 0.001 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.267 | 0.418 | 0.345 | ND | ND | 0.183 | 0.001 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 4#王家会村 | 均值mg/L | 8.0 | 172 | 441 | ND | ND | 0.63 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.333 | 0.382 | 0.441 | ND | ND | 0.210 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5#南通村 | 均值mg/L | 7.8 | 412 | 647 | ND | ND | 0.65 | 0.038 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.467 | 0.916 | 0.647 | ND | ND | 0.217 | 0.038 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 6#兴县 | 均值mg/L | 8.0 | 260 | 332 | ND | ND | 0.58 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.333 | 0.578 | 0.332 | ND | ND | 0.193 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 7#蔡家崖 | 均值mg/L | 8.0 | 232 | 368 | ND | ND | 0.75 | 0.001 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.333 | 0.516 | 0.368 | ND | ND | 0.250 | 0.001 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标 准 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 |

续表4.3-7  地下水环境质量现状评价结果表

| 采样点位 | 项目 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 菌落总数 | 大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#冯乐村 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.74 | 44.5 | 9.94 | 174 | 84 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.74 | 0.178 | 0.497 | 0.696 | 0.84 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#赵家坪村 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.77 | 59.7 | 0.28 | 161 | 80 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.77 | 0.238 | 0.014 | 0.644 | 0.80 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#刘家庄村 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.55 | 10.4 | 2.19 | 50.4 | 96 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.55 | 0.042 | 0.110 | 0.202 | 0.96 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 4#王家会村 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.96 | 41.9 | 8.15 | 61.6 | 90 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.96 | 0.168 | 0.408 | 0.246 | 0.90 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5#南通村 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.74 | 57.2 | 11.7 | 219 | 84 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.74 | 0.238 | 0.585 | 0.876 | 0.84 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 6#兴县 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.46 | 18.9 | 3.18 | 80.3 | 88 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.46 | 0.076 | 0.159 | 0.321 | 0.88 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 7#蔡家崖 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.58 | 18.1 | 3.67 | 70.3 | 90 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.58 | 0.072 | 0.184 | 0.281 | 0.90 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标 准 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤250 | ≤20 | ≤250 | ≤100 | ≤3.0 |

备注：ND表示方法未检出。检出限：挥发酚0.002mg/L；氰化物0.002mg/L；砷1.0ug/L；汞0.1ug/L；铅2.5ug/L；镉0.5ug/L；铁0.3mg/L；锰0.1mg/L。

均值单位：pH无量纲，菌落总数（CFU/mL），大肠菌群（MPN/100mL），其余的为（mg/L）

续表4.3-7  地下水环境质量现状评价结果表

| 采样点位 | 项目 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 挥发酚 | 耗氧量 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 氰化物 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8#石岭则村 | 均值mg/L | 8.1 | 655 | 490 | ND | ND | 0.71 | 0.010 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.733 | 1.456 | 0.490 | ND | ND | 0.237 | 0.010 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 9#高家村 | 均值mg/L | 7.9 | 220 | 382 | ND | ND | 0.84 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.600 | 0.489 | 0.382 | ND | ND | 0.280 | 0.005 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 10#高徐家湾 | 均值mg/L | 7.8 | 367 | 226 | ND | ND | 0.66 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.533 | 0.816 | 0.226 | ND | ND | 0.220 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 11#郑家塔 | 均值mg/L | 7.9 | 320 | 241 | ND | ND | 0.62 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.600 | 0.711 | 0.241 | ND | ND | 0.207 | 0.003 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 12#瓦塘分输站 | 均值mg/L | 7.9 | 352 | 255 | ND | ND | 0.54 | 0.001 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.600 | 0.782 | 0.255 | ND | ND | 0.180 | 0.001 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 13#瓦塘村 | 均值mg/L | 7.8 | 201 | 263 | ND | ND | 0.79 | 0.024 | 0.03 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.533 | 0.447 | 0.263 | ND | ND | 0.263 | 0.024 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 14#沙沟庙 | 均值mg/L | 8.0 | 329 | 268 | ND | ND | 0.68 | 0.004 | ND | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.667 | 0.731 | 0.268 | ND | ND | 0.227 | 0.004 | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标 准 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 |

续表4.3-7  地下水环境质量现状评价结果表

| 采样点位 | 项目 | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 菌落总数 | 大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8#石岭则村 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.66 | 146 | 38.7 | 267 | 98 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.66 | 0.584 | 1.935 | 1.068 | 0.98 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 |
| 9#高家村 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.77 | 45.8 | 6.98 | 264 | 78 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.77 | 0.183 | 0.349 | 1.056 | 0.78 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 |
| 10#高徐家湾 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.51 | 44.4 | 4.69 | 167 | 80 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.51 | 0.178 | 0.234 | 0.668 | 0.80 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 11#郑家塔 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.49 | 38.8 | 6.25 | 105 | 84 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.49 | 0.155 | 0.313 | 0.420 | 0.84 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 12#瓦塘分输站 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.37 | 46.3 | 4.09 | 106 | 96 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.37 | 0.0185 | 0.205 | 0.424 | 0.96 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 13#瓦塘村 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.96 | 12.7 | 3.81 | 21.0 | 90 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.96 | 0.051 | 0.191 | 0.084 | 0.90 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 14#沙沟庙 | 均值mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.56 | 40.2 | 5.59 | 105 | 96 | <2 |
|  | Pi | ND | ND | ND | ND | 0.56 | 0.161 | 0.280 | 0.420 | 0.96 | 0.667 |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标 准 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤250 | ≤20 | ≤250 | ≤100 | ≤3.0 |

备注：ND表示方法未检出。检出限：挥发酚0.002mg/L；氰化物0.002mg/L；砷1.0ug/L；汞0.1ug/L；铅2.5ug/L；镉0.5ug/L；铁0.3mg/L；锰0.1mg/L。

均值单位：pH无量纲，菌落总数（CFU/mL），大肠菌群（MPN/100mL），其余的为（mg/L）

### 4.3.3 声环境现状监测与评价

#### 4.3.3.1 声环境质量现状监测

为了了解项目所在区域声环境质量现状，委托山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月14日~8月15日对本项目各站场厂界四周及输气线路周围环境敏感点进行了声环境现状监测。

1、监测点位

表4.3-8   声环境监测点位布设表

| 类别 | 监测点位 | 点位设置 |
| --- | --- | --- |
| 站址 | 上庄场站 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：1#~4# |
|  | 冯乐场站 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：5#~8# |
|  | 赵家坪计量站 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：9#~12# |
|  | 康宁计量站 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：13#~16# |
|  | 曹家坡计量站 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：17#~20# |
|  | 石岭则阀室 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：21#~24# |
|  | 宋家山阀室 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：25#~28# |
|  | 兴县西门站 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：29#~32# |
|  | 瓦塘分输站 | 厂界四周各设一个监测点，共4个：33#~36# |
| 环境敏感目标 | 赵家坪计量站~康宁阀井段 | 37#佐子坪村委会 | 在距离线路最近的房屋处设一个监测点37# | 38m |
|  | 曹家坡计量站~石岭则阀井段 | 38#苇子沟村 | 在距离线路最近的房屋处设一个监测点38# | 42m |
|  |  | 39#阳塔村（路东） | 在距离线路最近的房屋处设一个监测点39# | 40m |
|  |  | 40#阳塔村（路西） | 在距离线路最近的40# | 27m |
|  | 石岭则阀井~宋家山阀室段 | 41#南沟村 | 在距离线路最近的房屋处设一个监测点41# | 32m |
|  | 石岭则阀井~兴县分输站段 | 42#蔡家崖乡中心学校 | 在距离线路最近的房屋处设一个监测点42# | 30m |
|  |  | 43#晋绥边区革命纪念馆 | 在距离线路最近的房屋处设一个监测点43# | 45m |
|  |  | 44#兴县居民住宅 | 在距离线路最近的房屋处设一个监测点44# | 50m |
|  |  | 45#兴县公安局 | 在距离线路最近的房屋处设一个监测点45# | 100m |

噪声监测布点图见图4.3-1（1）~4.3-1（7）。

2、监测项目

L10、L50、L90、Leq。

3、监测时间和频率

1#~32#噪声监测点的监测时间为2021年8月14日，33#~45#噪声监测点的监测时间为2021年8月15日，昼、夜各监测一次。

4、监测方法及监测仪器

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测方法进行。采用AWA5688型多功能声级计进行监测，采用声级计直读法进行分析。

5、声环境现状监测结果

声环境现状监测结果见表4.3-9。

表4.3-9    噪声监测结果表              单位：dB（A）

| 时段 监测点位 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
|  | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq |
| 上庄站场 厂界四周 | 1#厂界东 | 51.8 | 51.2 | 50.2 | 51.3 | 42.0 | 40.8 | 40.0 | 41.2 |
|  | 2#厂界南 | 53.0 | 48.4 | 47.2 | 50.1 | 41.6 | 40.8 | 40.0 | 40.9 |
|  | 3#厂界西 | 50.6 | 50.0 | 49.4 | 50.3 | 44.4 | 40.8 | 40.0 | 41.7 |
|  | 4#厂界北 | 52.0 | 51.4 | 50.8 | 51.7 | 41.2 | 40.2 | 39.4 | 40.9 |
| 冯乐站场 厂界四周 | 5#厂界东 | 49.8 | 49.2 | 48.8 | 49.3 | 41.2 | 40.4 | 39.6 | 40.5 |
|  | 6#厂界南 | 49.6 | 49.0 | 48.6 | 49.1 | 43.2 | 40.8 | 40.0 | 42.4 |
|  | 7#厂界西 | 51.0 | 49.6 | 49.0 | 50.3 | 41.2 | 39.6 | 39.0 | 40.6 |
|  | 8#厂界北 | 52.0 | 50.4 | 50.0 | 50.8 | 42.6 | 41.2 | 40.2 | 41.6 |
| 赵家坪计量站 厂界四周 | 9#厂界东 | 51.4 | 50.8 | 50.4 | 50.9 | 42.8 | 42.0 | 41.2 | 41.4 |
|  | 10#厂界南 | 52.6 | 51.0 | 50.4 | 51.2 | 43.0 | 42.0 | 40.4 | 42.3 |
|  | 11#厂界西 | 52.0 | 51.4 | 50.8 | 51.5 | 41.0 | 40.0 | 38.4 | 40.7 |
|  | 12#厂界北 | 53.0 | 51.6 | 51.0 | 51.9 | 41.6 | 39.2 | 38.6 | 40.7 |
| 康宁计量站 厂界四周 | 13#厂界东 | 51.4 | 50.6 | 50.0 | 50.8 | 42.6 | 41.6 | 40.4 | 41.8 |
|  | 14#厂界南 | 53.2 | 51.4 | 50.6 | 51.9 | 41.4 | 40.6 | 39.8 | 40.8 |
|  | 15#厂界西 | 51.6 | 51.0 | 50.6 | 51.1 | 42.0 | 41.0 | 40.4 | 41.4 |
|  | 16#厂界北 | 50.2 | 49.6 | 49.2 | 49.7 | 42.6 | 41.8 | 41.4 | 42.0 |
| 曹家坡计量站 厂界四周 | 17#厂界东 | 51.6 | 50.0 | 49.4 | 50.2 | 41.0 | 40.4 | 40.0 | 40.5 |
|  | 18#厂界南 | 53.4 | 52.8 | 52.4 | 52.9 | 42.8 | 41.6 | 40.0 | 41.7 |
|  | 19#厂界西 | 51.6 | 51.0 | 50.4 | 51.1 | 44.2 | 42.0 | 41.4 | 42.4 |
|  | 20#厂界北 | 52.0 | 51.4 | 51.0 | 51.5 | 43.0 | 42.4 | 41.8 | 42.8 |
| 石岭则阀室 厂界四周 | 21#厂界东 | 49.4 | 48.8 | 48.2 | 48.9 | 41.8 | 41.2 | 40.8 | 41.4 |
|  | 22#厂界南 | 50.2 | 49.4 | 48.8 | 49.7 | 43.2 | 42.2 | 41.6 | 42.4 |
|  | 23#厂界西 | 51.8 | 51.2 | 50.8 | 51.3 | 41.6 | 41.0 | 40.6 | 41.1 |
|  | 24#厂界北 | 50.2 | 49.2 | 48.4 | 49.4 | 43.0 | 42.4 | 42.0 | 42.6 |
| 宋家山阀室 厂界四周 | 25#厂界东 | 50.2 | 49.6 | 49.0 | 49.7 | 41.8 | 40.8 | 40.2 | 41.4 |
|  | 26#厂界南 | 51.4 | 50.0 | 49.2 | 50.3 | 40.2 | 38.8 | 38.4 | 39.7 |
|  | 27#厂界西 | 52.6 | 52.0 | 51.4 | 52.2 | 41.6 | 41.0 | 40.6 | 41.1 |
|  | 28#厂界北 | 51.6 | 50.0 | 49.4 | 50.5 | 42.0 | 40.6 | 40.0 | 40.9 |
| 瓦塘分输站 厂界四周 | 29#厂界东 | 56.4 | 55.6 | 54.8 | 55.7 | 47.0 | 46.6 | 46.0 | 46.7 |
|  | 30#厂界南 | 55.8 | 54.8 | 54.2 | 55.0 | 47.2 | 46.6 | 46.2 | 46.7 |
|  | 31#厂界西 | 55.2 | 54.4 | 53.8 | 54.5 | 46.0 | 45.0 | 44.4 | 45.2 |
|  | 32#厂界北 | 54.4 | 53.6 | 53.0 | 53.7 | 46.2 | 45.0 | 44.4 | 45.3 |
| 兴县西门站 厂界四周 | 33#厂界东 | 54.4 | 52.6 | 50.8 | 52.8 | 41.8 | 40.4 | 39.6 | 40.7 |
|  | 34#厂界南 | 53.0 | 50.4 | 48.4 | 51.2 | 41.2 | 39.4 | 38.6 | 39.9 |
|  | 35#厂界西 | 53.6 | 52.6 | 51.2 | 52.6 | 40.0 | 39.0 | 38.4 | 39.2 |
|  | 36#厂界北 | 53.2 | 52.2 | 51.2 | 52.3 | 39.8 | 38.8 | 37.4 | 39.1 |
| 佐子坪 村委会 | 37# | 52.8 | 51.8 | 49.4 | 52.0 | 44.0 | 43.4 | 43.0 | 43.7 |
| 苇子沟村 | 38# | 44.6 | 43.8 | 43.2 | 43.9 | 40.4 | 38.2 | 37.0 | 39.1 |
| 阳塔村 （路东） | 39# | 44.2 | 43.2 | 42.4 | 43.3 | 39.2 | 38.4 | 37.8 | 38.6 |
| 阳塔村 （路西） | 40# | 45.2 | 44.6 | 44.0 | 44.7 | 41.8 | 39.4 | 38.4 | 40.2 |
| 南沟村 | 41# | 44.0 | 42.6 | 41.6 | 43.0 | 38.6 | 37.8 | 37.0 | 37.9 |
| 蔡家崖乡中心学校 | 42# | 44.8 | 43.6 | 42.6 | 44.2 | 40.4 | 38.2 | 37.4 | 39.1 |
| 晋绥边区革命纪念馆 | 43# | 47.2 | 46.4 | 45.8 | 46.5 | 39.2 | 38.4 | 37.8 | 38.7 |
| 兴县居民 住宅 | 44# | 46.2 | 44.6 | 43.8 | 45.0 | 40.4 | 38.2 | 37.6 | 39.4 |
| 兴县公安局 | 45# | 44.6 | 43.6 | 43.0 | 44.2 | 41.6 | 39.0 | 38.2 | 39.8 |

#### 4.3.3.2 声环境现状评价

1、评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级LAeq作为评价值，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）对噪声监测值进行现状评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。

2、评价标准

本项目瓦塘分输站、兴县西门站位于居住、工业混杂区，声环境评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50 dB（A））；其它站场、阀室及阀井、周围村庄居民位于农村地区，声环境《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间55dB（A），夜间45 dB（A））。

3、声环境现状评价结果

各监测点声环境质量现状的监测统计具体见表4.3-10。

表4.3-10    噪声监测结果表              单位：dB（A）

| 时段 监测点位 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
|  | 监测值Leq | 标准 | 达标分析 | 监测值Leq | 标准 | 达标分析 |
| 上庄站场 厂界四周 | 50.1~51.7 | 55 | 达标 | 40.9~41.7 | 45 | 达标 |
| 冯乐站场 厂界四周 | 49.1~50.8 | 55 | 达标 | 40.5~42.4 | 45 | 达标 |
| 赵家坪计量站 厂界四周 | 50.9~51.9 | 55 | 达标 | 40.7~42.3 | 45 | 达标 |
| 康宁计量站 厂界四周 | 49.7~51.9 | 55 | 达标 | 40.8~42.0 | 45 | 达标 |
| 曹家坡计量站 厂界四周 | 50.2~52.9 | 55 | 达标 | 40.5~42.8 | 45 | 达标 |
| 石岭则阀室 厂界四周 | 48.9~51.3 | 55 | 达标 | 41.1~42.6 | 45 | 达标 |
| 宋家山阀室 厂界四周 | 49.7~52.2 | 55 | 达标 | 39.7~41.4 | 45 | 达标 |
| 瓦塘分输站 厂界四周 | 53.7~55.7 | 60 | 达标 | 45.2~46.7 | 50 | 达标 |
| 兴县西门站 厂界四周 | 51.2~52.8 | 60 | 达标 | 39.1~40.7 | 50 | 达标 |
| 佐子坪村委会 | 52.0 | 55 | 达标 | 43.7 | 45 | 达标 |
| 苇子沟村 | 43.9 | 55 | 达标 | 39.1 | 45 | 达标 |
| 阳塔村（路东） | 43.3 | 55 | 达标 | 38.6 | 45 | 达标 |
| 阳塔村（路西） | 44.7 | 55 | 达标 | 40.2 | 45 | 达标 |
| 南沟村 | 43.0 | 55 | 达标 | 37.9 | 45 | 达标 |
| 蔡家崖乡中心学校 | 44.2 | 55 | 达标 | 39.1 | 45 | 达标 |
| 晋绥边区革命纪念馆 | 46.5 | 55 | 达标 | 38.7 | 45 | 达标 |
| 兴县居民住宅 | 45.0 | 55 | 达标 | 39.4 | 45 | 达标 |
| 兴县公安局 | 44.2 | 55 | 达标 | 39.8 | 45 | 达标 |

通过上表的监测统计知，本项目兴县西门站场址、瓦塘分输站场址所在区域昼、夜间声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。其它站场、阀室、阀井、以及周围村庄位于农村地区，声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。说明项目所在区域及周围村庄声环境质量较好。

### 4.3.4 生态环境现状调查

#### 4.3.4.1 调查范围

本项目生态环境评价等级确定为二级。生态环境调查范围与评价范围相同，确定为：输气管线及站场外扩200m范围，总计46.15km2。

#### 4.3.4.2 调查方法及内容

1、资料收集

本次生态环境现状调查收集的相关资料有：

- 覆盖项目及评价范围的遥感影像图；

- 项目区地形图（1：50000）；

（3）《兴县生态功能区划》；

（4）《兴县生态经济区划》；

2、遥感数据源的选择与解译

以Landsat TM卫星影像作为数据源，空间精度为30m，参照地形图对影像进行空间校正，在遥感影像处理软件中根据各类地物的影像特征建立训练区对合成的标准假彩色影像进行监督分类，得到解译结果。

（1）解译方式：监督分类，结合目视解译，直接判读以及专业知识综合推理。

（2）基本过程：

① 购买遥感数据并进行波段组合进行彩色增强，对评价区进行现场粗查，并对典型地物进行目标标记，为后期建立监督分类的感兴趣区和目标解译标志做准备；

② 进行室内图像解译：图像目标的判读遵循先大后小，由易入难，先反差大后反差小；对判读的目标从光谱、空间和时间几个方面进行描述，并与标准的目标特征进行比较；首先利用现场调研的结果，建立监督分类样本，训练分类样本监督分类，获得初步图像目标分类结果。然后结合已有的资料结合目标特征，通过推理分析进行目标识别；识别过程中记录无法解译或把握不大的区域；

③ 野外验证：随机抽取已经鉴定的目标以及室内解译时无法解译或把握不大的区域进行现场验证。

④ 目标识别完毕后绘制各类专题图。

（3）现场调查

通过对政府管理部门、当地居民的走访以及现场的实地调查，调查当地生态功能区划及建设规划、自然生态环境的基本情况，现场调查采用1:50000地形图和GPS定位相结合的方式。调查重点为区域内生态系统类型、植被组成、生态环境问题及分布等。在实地调查的基础上，利用卫星影像图绘制评价区相关生态图件，并随机抽取ArcGIS判读的目标再次进行现场验证。

#### 4.3.4.3 土地利用现状

根据全国土地利用现状调查技术规程，《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）及兴县土地利用资料，结合卫星遥感解析结果，边界外延200m范围内土地利用现状见表4.3-11，土地利用现状见图4.3-2。

表4.3-11  本项目生态环境评价范围内土地利用类型现状统计表

| 序号 | 用地类型 | 生态评价范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 1 | 乔木林地 | 581.9609 | 12.61 |
| 2 | 其它林地 | 32.6507 | 0.71 |
| 3 | 灌木林地 | 240.4351 | 5.21 |
| 4 | 其他草地 | 648.3518 | 14.05 |
| 5 | 旱地 | 1729.3301 | 37.47 |
| 6 | 河流水面 | 142.3765 | 3.08 |
| 7 | 裸土地 | 1064.8818 | 23.07 |
| 8 | 工业用地 | 31.1968 | 0.67 |
| 9 | 住宅用地 | 117.0733 | 2.54 |
| 10 | 交通运输用地 | 27.2858 | 0.59 |
| 合 计 | 4615.5428 | 100 |

对评价区土地利用现状进行了分类，共划分了10种土地利用类型：

（1）乔木林地

指乔木郁闭度≥0.2的林地，不包括森林沼泽。生态评价范围内有林地面积581.96hm2，占评价范围面积的12.61%。

（2）其他林地

包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地。生态评价范围内其他林地面积32.65hm2，占评价范围面积的0.71%。

（3）灌木林地

指灌木覆盖度大于40%的林地，不包括灌丛沼泽。生态评价范围内灌木林地面积240.44hm2，占评价范围面积的5.21%。

（4）其它草地

指树木郁闭度<0.1，表层为土质，不用于放牧的草地。生态评价范围内其他草地面积648.35hm2，占评价范围面积的14.05%。

（5）旱地

指无灌溉设施，主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪灌溉的耕地。生态评价范围内旱地面积1729.33hm2，占评价范围面积的37.47%。

- 河流水面

指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面。生态评价范围内河流面积142.38hm2，占评价范围面积的3.08%。

（7）裸土地

指表层为土质，基本无植被覆盖的土地。生态评价范围内裸土地面积1064.88hm2，占评价范围面积的23.07%。

（8）工业用地

指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地。生态评价范围内工业用地面积31.20hm2，占评价范围面积的0.67%。

（9）住宅用地

指用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。生态评价范围内居民用地面积117.07hm2，占评价范围面积的2.54%。

（10）交通运输用地

指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。生态评价范围内交通用地面积27.29hm2，占评价范围面积的0.59%。

所以，本项目生态评价区内主要土地利用类型依次为旱地、祼土地、其它草地、乔木林地。

#### 4.3.4.4 植被现状调查

1、植被类型分布调查

（1）区域植被区划类型和分区特点

根据《山西植被》的划分，评价区属于IBa-1晋西北黄土丘陵，柠条锦鸡儿、蒿类、百里香灌丛草原区。本区为晋西北黄土丘陵地区，南与晋西黄土丘陵虎榛子、沙棘、荆条等次生灌丛区连接，西隔黄河与陕西为邻，海拔800m-1600m，由于受蒙古气候的影响，气候状况发生较大变化，土壤为灰褐土，该区自然植被以灌丛和草原为主，灌丛主要优势种中建群种是虎榛子、柠条、沙棘、草原植被的优势种有针茅、蒿类、百里香等，在一些山沟河谷尚有暖温带落叶阔叶林地带的种类分布或形成优势种和建群种，如黄河河谷地带有荆条、黄刺玫等，还分布有次生山杨林，其中许多暖温带成分，如茶条槭、辽东栎、榛子、土庄绣线菊、金银木、丁香等，农作物有中早熟玉米、谷子、马铃薯、莜麦等，还有黄芥，人工栽培有杨、柳、刺槐及西府海棠等，在黄河沿岸有枣树、核桃、苹果等果树。

本区干旱比较严重，大风日数多，土壤沙性重结构差，肥力低，自然植被破坏较甚，植被覆盖率低，水土流失严重，农林牧布局极不合理，垦荒严重，广种薄收，耕作粗放，土壤结构松散，肥力低，农业生产率及经济效益低，其发展方向是：①建立以防风、固沙、保持水土，改造气候的防护林体系，完成“三北”防护林体系的建设任务。②恢复植被，实行草、灌、乔相结合，生物措施和工程措施相结合，逐步保护生态环境，恢复生态平衡。③合理规划农林牧，逐步退耕还林、还草，推广小流域和沟壑治理经验，以牧林为主，建设基本家园，实行保墒耕作，促进粮食生产。④种植业推广抗旱、耐寒优良品种，因地制宜的布局作物各类，扭转耕作粗放，广种薄收的种植习惯，实施一茬高产稳产。5、发挥黄河河谷温暖的小气候优势，可种小秋作物和红枣等经济林果。

区域内的主要植被类型有落叶阔叶林和一些次生灌丛、草丛、农田植物。

（2）植被覆盖度

评价区属地处中纬度地区，属温带大陆性季风气候，四季分明，区内地表水和地下水较为匮乏，沟谷坡面土壤侵蚀严重。因此，植被覆盖度较低，以低覆盖度植被为主，中覆盖度植被面积仅次于低覆盖度植被面积，极低覆盖度植被面积较小，中高、高覆盖度植被及极低覆盖度植被面积极小。

2、生态样方调查

野外调查采用典型取样法，实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取路线调查，在重点施工区域（主要为管道施工作业带，主管线作业宽度为8m，支管线作业宽度为6m，阀室及场站施工占地以及植被状况良好的区域实行重点调查）。在场站、阀室及输气管线沿线具代表性地区设置样方，共计10个样方。乔木群落的样方面积为10 m×10 m，灌木林及灌草丛样方面积均为5m×5m，草本群落随机选择地点设1 m×1 m草本样方。

生态样方调查布点图见图4.3-3。样方记录见表4.3-12。

图4.3-3 评价区典型植被类型

表4.3-12（1）样方记录表

| 样方号 | 1 | 采样时间 | 2021年8月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 上庄站南 |
| 经纬度 | E110.648706°；N38.217032° |
| 样方类型 | 草丛 |
| 样方面积 | 1 m×1 m | 总盖度 | 53% | 海拔 | 966m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 草 本 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 铁杆蒿 | 30 cm | 35% | 55% |
| 2 | 狗尾草 | 28 cm | 9% |  |
| 3 | 虉草 | 40 cm | 10% |  |
| 4 | 苍耳 | 50 cm | ﹤5% |  |
| 5 | 虎尾草 | 40 cm | 10% |  |

表4.3-12（2）样方记录表

| 样方号 | 2 | 采样时间 | 2021年8月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 冯乐站北 |
| 经纬度 | E110.756858°；N38.228904° |
| 样方类型 | 旱地 |
| 样方面积 | 1 m×1m | 总盖度 | 53% | 海拔 | 1260m |
| 坡度 | 13° | 坡向 | 东坡 | 坡位 | 坡中 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 玉米 | 75cm | 5% | 20% |
| 2 | 小麦 | 35 cm | 5% |  |
| 3 | 马铃薯 | 8 cm | ﹤5% |  |

表4.3-12（3）样方记录表

| 样方号 | 3 | 采样时间 | 2021年8月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 赵家坪计量站附近 |
| 经纬度 | E110.882927°；N38.335658° |
| 样方类型 | 灌草丛 |
| 样方面积 | 5 m×5 m | 总盖度 | 53% | 海拔 | 877m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 灌木层 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |  |
| 1 | 沙棘 | 80cm | 20 | 10% |  |
| 2 | 柠条 | 50cm | 20 | 20% |  |
| 草 本 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 虎尾草 | 44 cm | 40% | 53% |
| 2 | 狗尾草 | 40 cm | 10% |  |
| 3 | 黄花蒿 | 55 cm | ﹤5% |  |
| 4 | 苍耳 | 55 cm | ﹤5% |  |

表4.3-12（4）样方记录表

| 样方号 | 4 | 采样时间 | 2021年8月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 胡家塔西北1.5km处 |
| 经纬度 | E110.962348°；N38.303680° |
| 样方类型 | 灌丛 |
| 样方面积 | 5m×5 m | 总盖度 | 70% | 海拔 | 1238m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 灌木层 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |  |
| 1 | 牛奶子 | 120cm | 40 | 40% |  |
| 2 | 黄刺玫 | 110cm | 10 | 10% |  |
| 草 本 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 虎尾草 | 50 cm | 15% | 70% |
| 2 | 尖头叶藜 | 75 cm | 45% |  |
| 3 | 狗尾草 | 40 cm | 5% |  |
| 4 | 黄花蒿 | 45 cm | 5% |  |
| 5 | 铁杆蒿 | 35 cm | ﹤5% |  |

表4.3-12（5）样方记录表

| 样方号 | 5 | 采样时间 | 2021年8月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 康宁阀井西北侧 |
| 经纬度 | E111.049813°；N38.337751° |
| 样方类型 | 人工林 |
| 样方面积 | 10 m×10 m | 总盖度 | 40% | 海拔 | 984m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 乔 木 层 |
| 序号 | 种名 | 多度 | 高度 | 胸径 | 层盖度 |
| 1 | 红枣 | 17株 | 10-15 m | 20-30cm | 30% |
| 灌 木 层（无） |
| 草 本 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 狗尾草 | 38cm | 10% | 20% |
| 2 | 虎尾草 | 35cm | 10% |  |
| 3 | 地锦 | 18 cm | ﹤5% |  |
| 4 | 硬质早熟禾 | 30 cm | ﹤5% |  |
| 5 | 抱茎小苦荬 | 25 cm | ﹤5% |  |
| 草 本 层 2 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 虎尾草 | 30cm | 10% | 30% |
| 2 | 狗尾草 | 30 cm | 10% |  |
| 3 | 车前 | 8 cm | ﹤5% |  |
| 4 | 硬质早熟禾 | 24 cm | ﹤5% |  |
| 5 | 米口袋 | 33 cm | 5% |  |
| 6 | 蒲公英 | 20 cm | ﹤5% |  |

表4.3-12（6）样方记录表

| 样方号 | 6 | 采样时间 | 2021年8月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 曹家坡计量站西南 |
| 经纬度 | E111.028195°；N38.380488° |
| 样方类型 | 灌丛 |
| 样方面积 | 5 m×5m | 总盖度 | 46% | 海拔 | 1150m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 灌 木 层 |
| 序号 | 种名 | 多度 | 高度 | 胸径 | 层盖度 |
| 1 | 柠条锦鸡儿 | 18株 | 1-2 m | 10-20cm | 50% |
| 草 本 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 狗尾草 | 30cm | 15% | 25% |
| 2 | 虎尾草 | 28 cm | 10% |  |
| 3 | 糙隐子草 | 20 cm | ﹤5% |  |
| 4 | 蒲公英 | 10 cm | ﹤5% |  |

表4.3-12（7）样方记录表

| 样方号 | 7 | 采样时间 | 2021年8月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 石岭则阀室北 |
| 经纬度 | E111.004454°；N38.480030° |
| 样方类型 | 人工林 |
| 样方面积 | 10 m×10 m | 总盖度 | 50% | 海拔 | 985 m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 乔 木 层 |
| 序号 | 种名 | 多度 | 高度 | 胸径 | 层盖度 |
| 1 | 酸枣 | 15株 | 2-3 m | 10-20cm | 50% |
| 草 本 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 硬质早熟禾 | 25cm | 10% | 20% |
| 2 | 铁杆蒿 | 25 cm | 10% |  |
| 3 | 糙隐子草 | 18 cm | ﹤5% |  |
| 4 | 荠菜 | 8 cm | ﹤5% |  |

表4.3-12（8）样方记录表

| 样方号 | 8 | 采样时间 | 2021年8月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 兴县西门站西北 |
| 经纬度 | E111.069390°；N38.471448° |
| 样方类型 | 草丛 |
| 样方面积 | 1 m×1 m | 总盖度 | 65% | 海拔 | 1050 m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 草 本 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 铁杆蒿 | 50cm | 15% | 60% |
| 2 | 狗尾草 | 50cm | 30% |  |
| 3 | 针茅 | 50 cm | 10% |  |
| 4 | 尖头叶藜 | 40 cm | ﹤5% |  |
| 5 | 沙蓬 | 15 cm | ﹤5% |  |

表4.3-12（9）样方记录表

| 样方号 | 9 | 采样时间 | 2021年8月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 宋家山阀室东侧 |
| 经纬度 | E110.990465°;N38.560352° |
| 样方类型 | 灌草丛 |
| 样方面积 | 5 m×5 m | 总盖度 | 65% | 海拔 | 942m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 草 本 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 虎尾草 | 38 cm | 30% | 65% |
| 2 | 狗尾草 | 30 cm | 30% |  |
| 3 | 尖头叶藜 | 35 cm | 5% |  |
| 4 | 旋腹花 | 28 cm | ﹤5% |  |
| 5 | 苍耳 | 45 cm | ﹤5% |  |
| 6 | 田旋花 | 18 cm | ﹤5% |  |

表4.3-12（10） 样方记录表

| 样方号 | 10 | 采样时间 | 2021年8月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 | 瓦塘分输站东北 |
| 经纬度 | E111.010819°；N38.651051° |
| 样方类型 | 灌草丛 |
| 样方面积 | 5 m×5 m | 总盖度 | 65% | 海拔 | 1157 m |
| 坡度 |  | 坡向 |  | 坡位 |  |
| 灌 木 层 1 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 1 | 酸枣 | 2.5m | 30% | 20% |
| 草 本 层 2 |
| 序号 | 种名 | 高度 | 覆盖度 | 层盖度 |
| 2 | 铁杆蒿 | 40 cm | 20% | 65% |
| 3 | 菅草 | 50 cm | 10% |  |
| 4 | 苍耳 | 50 cm | 5% |  |
| 5 | 甘草 | 40 cm | 5% |  |
| 6 | 狗尾草 | 35 cm | 10% |  |

3、统计结果

（1）物种组成

根据现场调查和资料收集，共记录种子植物102种，分属28科、83属，见表4.3-13。

表4.3-13   调查区植物名录

| 序号 | 科 | 属 | 种 | 学名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨柳科 | 杨属 | 山杨 | Populus davidiana |
| 2 | 杨柳科 | 柳属 | 旱柳 | Salix matsudana |
| 3 | 桦木科 | 桦木属 | 白桦 | Betula platyphylla |
| 4 | 蓼科 | 蓼属 | 水蓼 | Polygonum hydropiper |
| 5 | 蓼科 | 蓼属 | 酸模叶蓼 | Polygonum lapathifolium |
| 6 | 蓼科 | 蓼属 | 红蓼 | Polygonum orientale |
| 7 | 蓼科 | 酸模属 | 巴天酸模 | Rumex patientia |
| 8 | 藜科 | 藜属 | 尖头叶藜 | Chenopodium acuminatum |
| 9 | 藜科 | 藜属 | 藜 | Chenopodium album |
| 10 | 藜科 | 刺藜属 | 菊叶香藜 | Dysphania schraderiana |
| 11 | 藜科 | 猪毛菜属 | 猪毛菜 | Salsola collina |
| 12 | 藜科 | 沙蓬属 | 沙蓬 | Agriophyllum squarrosum |
| 13 | 苋科 | 苋属 | 反枝苋 | Amaranthus retroflexus |
| 14 | 马齿苋科 | 马齿苋属 | 马齿苋 | Portulaca oleracea |
| 15 | 毛茛科 | 银莲花属 | 大火草 | Anemone tomentosa |
| 16 | 十字花科 | 荠属 | 荠 | Capsella bursa-pastoris |
| 17 | 十字花科 | 独行菜属 | 独行菜 | Lepidium apetalum |
| 18 | 十字花科 | 蔊菜属 | 风花菜 | Rorippa globosa |
| 19 | 蔷薇科 | 蔷薇属 | 黄刺玫 | Rosa xanthina |
| 20 | 蔷薇科 | 苹果属 | 苹果 | Malus domestica |
| 21 | 蔷薇科 | 桃属 | 山桃 | Amygdalus davidiana |
| 22 | 蔷薇科 | 委陵菜属 | 蕨麻 | Potentilla anserina |
| 23 | 蔷薇科 | 委陵菜属 | 委陵菜 | Potentilla chinensis |
| 24 | 蔷薇科 | 委陵菜属 | 翻白草 | Potentilla discolor |
| 25 | 蔷薇科 | 杏属 | 山杏 | Armeniaca sibirica |
| 26 | 豆科 | 刺槐属 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia |
| 27 | 豆科 | 胡枝子属 | 截叶铁扫帚 | Lespedeza cuneata |
| 28 | 豆科 | 胡枝子属 | 兴安胡枝子 | Lespedeza davurica |
| 29 | 豆科 | 胡枝子属 | 多花胡枝子 | Lespedeza floribunda |
| 30 | 豆科 | 草木犀属 | 白花草木犀 | Melilotus alba |
| 31 | 豆科 | 苜蓿属 | 天蓝苜蓿 | Medicago lupulina |
| 32 | 豆科 | 苜蓿属 | 花苜蓿 | Medicago ruthenica |
| 33 | 豆科 | 锦鸡儿属 | 柠条 | Caragana korshinskii |
| 34 | 豆科 | 野豌豆属 | 野豌豆 | Vicia sepium |
| 35 | 豆科 | 草木樨属 | 黄香草木犀 | Melilotus officinalis |
| 36 | 豆科 | 棘豆属 | 砂珍棘豆 | Oxytropis racemosa |
| 37 | 豆科 | 刺槐属 | 洋槐 | Robinia pseudoacacia |
| 38 | 马鞭草科 | 牡荆属 | 荆条 | Vitex negundo var. heterophylla |
| 39 | 蒺藜科 | 蒺藜属 | 蒺藜 | Tribulus terrestris |
| 40 | 大戟科 | 大戟属 | 地锦 | Euphorbia humifusa |
| 41 | 芸香科 | 花椒属 | 花椒 | Zanthoxylum bungeanum |
| 42 | 鼠李科 | 枣属 | 枣 | Zizyphus jujuba |
| 43 | 鼠李科 | 枣属 | 酸枣 | Ziziphus jujuba var. spinosa |
| 44 | 锦葵科 | 苘麻属 | 苘麻 | Abutilon theophrasti |
| 45 | 堇菜科 | 堇菜属 | 早开堇菜 | Viola prionantha |
| 46 | 伞形科 | 葛缕子属 | 葛缕子 | Carum carvi |
| 47 | 伞形科 | 前胡属 | 石防风 | Peucedanum terebinthaceum |
| 48 | 伞形科 | 防风属 | 防风 | Saposhnikovia divaricata |
| 49 | 伞形科 | 窃衣属 | 小窃衣 | Torilis japonica |
| 50 | 萝藦科 | 杠柳属 | 杠柳 | Periploca sepium |
| 51 | 茜草科 | 拉拉藤属 | 蓬子菜 | Galium verum |
| 52 | 茜草科 | 茜草属 | 茜草 | Rubia cordifolia |
| 53 | 旋花科 | 打碗花属 | 打碗花 | Calystegia hederacea |
| 54 | 旋花科 | 旋花属 | 田旋花 | Convolvulus arvensis |
| 55 | 紫草科 | 鹤虱属 | 鹤虱 | Lappula myosotis |
| 56 | 紫草科 | 附地菜属 | 附地菜 | Trigonotis peduncularis |
| 57 | 唇形科 | 香薷属 | 香薷 | Elsholtzia ciliata |
| 58 | 唇形科 | 夏至草属 | 夏至草 | Lagopsis supina |
| 59 | 唇形科 | 益母草属 | 益母草 | Leonurus japonicus |
| 60 | 唇形科 | 荆芥属 | 荆芥 | Nepeta cataria |
| 61 | 唇形科 | 糙苏属 | 糙苏 | Phlomis umbrosa |
| 62 | 唇形科 | 黄芩属 | 黄芩 | Scutellaria baicalensis |
| 63 | 车前科 | 车前属 | 车前 | Plantago asiatica |
| 64 | 车前科 | 车前属 | 平车前 | Plantago depressa |
| 65 | 车前科 | 车前属 | 大车前 | Plantago major |
| 66 | 菊科 | 牛蒡属 | 牛蒡 | Arctium lappa |
| 67 | 菊科 | 碱属 | 莳萝蒿 | Artemisia anethoides |
| 68 | 菊科 | 蒿属 | 黄花蒿 | Artemisia annua |
| 69 | 菊科 | 蒿属 | 艾 | Artemisia argyi |
| 70 | 菊科 | 蒿属 | 山蒿 | Artemisia brachyloba |
| 71 | 菊科 | 蒿属 | 沙蒿 | Artemisia desertorum |
| 72 | 菊科 | 蒿属 | 野艾蒿 | Artemisia lavandulifolia |
| 73 | 菊科 | 蒿属 | 白莲蒿 | Artemisia sacrorum |
| 74 | 菊科 | 紫菀属 | 三脉紫菀 | Aster ageratoides |
| 75 | 菊科 | 茼蒿属 | 小红菊 | Chrysanthemum chanetii |
| 76 | 菊科 | 蓟属 | 魁蓟 | Cirsium leo |
| 77 | 菊科 | 蓟属 | 刺儿菜 | Cirsium setosum |
| 78 | 菊科 | 大丁草属 | 大丁草 | Gerbera anandria |
| 79 | 菊科 | 狗娃花属 | 阿尔泰狗娃花 | Heteropappus altaicus |
| 80 | 菊科 | 旋覆花属 | 旋覆花 | Inula japonica |
| 81 | 菊科 | 小苦荬属 | 抱茎小苦荬 | Ixeridium sonchifolium |
| 82 | 菊科 | 风毛菊属 | 风毛菊 | Saussurea japonica |
| 83 | 菊科 | 麻花头属 | 麻花头 | Serratula centauroides |
| 84 | 菊科 | 苦苣菜属 | 长裂苦苣菜 | Sonchus brachyotus |
| 85 | 菊科 | 苦苣菜属 | 苦苣菜 | Sonchus oleraceus |
| 86 | 菊科 | 蒲公英属 | 蒲公英 | Taraxacum mongolicum |
| 87 | 菊科 | 苍耳属 | 苍耳 | Xanthium sibiricum |
| 88 | 菊科 | 向日葵属 | 向日葵 | Helianthus annuus |
| 89 | 禾本科 | 针茅属 | 针茅 | Stipa capillata |
| 90 | 禾本科 | 虎尾草属 | 虎尾草 | Chloris virgata |
| 91 | 禾本科 | 隐子草属 | 丛生隐子草 | Cleistogenes caespitosa |
| 92 | 禾本科 | 隐子草属 | 糙隐子草 | Cleistogenes squarrosa |
| 93 | 禾本科 | 披碱草属 | 披碱草 | Elymus dahuricus |
| 94 | 禾本科 | 画眉草属 | 画眉草 | Eragrostis pilosa |
| 95 | 禾本科 | 芦苇属 | 芦苇 | Phragmites australis |
| 96 | 禾本科 | 早熟禾属 | 硬质早熟禾 | Poa sphondylodes |
| 97 | 禾本科 | 碱茅属 | 碱茅 | Puccinellia distans |
| 98 | 禾本科 | 狗尾草属 | 狗尾草 | Setaria viridis |
| 99 | 禾本科 | 孔颖草属 | 白羊草 | Bothriochloa ischaemum |
| 100 | 苦木科 | 臭椿属 | 臭椿 | Ailanthus altissima |
| 101 | 胡颓子科 | 沙棘属 | 沙棘 | Hippophae rhamnoides |
| 102 | 胡桃科 | 胡桃属 | 胡桃 | Juglans regia |

（2）群落类型

Ⅰ山杨-白桦群丛（Ass. Salix matsudana+Populus simonii）该群落为经济林，主要分布于村落附近及沟谷两侧的平地或缓坡上。乔木层总盖度30%，主要种植山杨、白桦。林下无灌木层。草本层总盖度25-30%，优势种以禾本科植物为主，包括虎尾草、狗尾草，另外还有野韭、尖头叶藜、苦苣菜等伴生。

Ⅱ红枣群丛（Ass. Zizyphus jujuba）该群落为经济林，广泛分布于项目区。乔木层总盖度30-50%，主要种植枣树。林下无灌木层。草本层覆盖率普遍较低，总盖度15-40%，多生长蒿草和禾本科植物。

Ⅲ沙棘-柠条-铁杆蒿群丛（Ass. Hippophae rhamnoides+ Caragana korshinskii+ Artemisia sacrorum）该群落为灌草丛典型，广泛分布于项目区，灌木层总盖度30%~40%，主要有沙棘、黄刺玫、柠条等灌灌木，草本层覆盖率30%~40%，其中植物主要有野菊、蒿类、狗尾草等。

Ⅳ沙棘-黄刺玫群丛（Ass. Hippophae rhamnoides+ Rosa xanthina）该群落主要分布于道路两侧及沟谷中。灌木层总盖度60%，优势种为沙棘、黄刺玫，伴生有柠条、荆条等。草本层总盖度30%，优势种为铁杆蒿，伴生有尖头叶藜，狗尾草、野菊等。

Ⅴ尖头叶藜群丛（Ass. Chenopodium acuminatum）该群落主要分布于田间和河流沿岸。草本层总盖度70%，优势种为尖头叶藜，伴生有红蓼、狗尾草、野菊等。

Ⅵ虎尾草+狗尾草+硬质早熟禾群丛（Ass. Chloris virgata + Setaria viridis + Poa sphondylodes）该群落广泛分布于田间和河流沿岸。草本层总盖度40-70%，优势种为禾本科植物，包括虎尾草、狗尾草、硬质早熟禾，伴生有蒺藜、曼陀罗、蒲公英等。

Ⅶ铁杆蒿+针茅群丛（Ass. Artemisia annua + Artemisia sacrorum）该群落广泛分布于田间撂荒地和河流沿岸。草本层总盖度15-40%，优势种为黄花蒿和白莲蒿，伴生有曼陀罗、狗尾草、葛缕子等。

Ⅷ猪毛菜群丛（Ass. Salsola collina）该群落田间杂草。草本层总盖度65%，优势种为猪毛菜，伴生有黄花蒿、苦苣菜、狗尾草等。

4、植被现状评价

生态评价范围内植被类型分布现状见图4.3-3及表4.3-14。

表4.3-14  本项目生态环境评价范围内植被覆盖现状统计表

| 序号 | 植被类型 | 生态评价范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 1 | 针阔混交林 | 614.6116 | 12.61 |
| 2 | 灌丛 | 240.4351 | 0.71 |
| 3 | 草丛 | 648.3518 | 5.21 |
| 4 | 农田植被 | 1729.3301 | 14.05 |
| 5 | 无植被 | 1382.8142 | 37.47 |
| 合 计 | 4615.5428 | 100 |

由以上分析可知，本项目生态评价区内植被覆盖主要为农田植被、针阔混交林，约37.47%的土地为祼露，无植被。

#### 4.3.4.5 野生动物现状调查

1、野生动物的组成

根据管道线路，在野外进行沿线实地调查，并结合以往的调查资料，本项目评价区域内野生动物调查情况见表4.3-15。

表4.3-15  本项评价区域动物名录

| 编号 | 中文名 | 拉丁名 | 保护等级 | 分布型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两栖纲 Amphibian |
| 一 | 无尾目 | Anura |  |  |
| 1 | 蛙科 | Ranidae |  |  |
| (1) | 中国林蛙 | Rana chensinensis | 中国特有种 | 华北型 |
| 爬行纲 Reptilia |
| 一 | 有鳞目 | Squamata |  |  |
| 1 | 蜥蜴科 | Lacertidae |  |  |
| (1) | 山地麻蜥 | Eremias brenchleyi | 中国特有种 | 华北型 |
| (2) | 丽斑麻蜥 | Eremias argus |  | 华北型 |
| 鸟纲 Aves |
| 一 | 䴙䴘目 | Podicipediformes |  |  |
| 1 | 䴙䴘科 | Podicipedidae |  |  |
| (1) | 小䴙䴘 | Tachybaptus ruficollis |  | 东洋型 |
| 二 | 鹳形目 | Ciconiiformes |  |  |
| 2 | 鹭科 | Ardeidae |  |  |
| (2) | 白鹭 | Egretta garzetta |  | 东洋型 |
| 三 | 雁形目 | Anseriformes |  |  |
| 3 | 鸭科 | Anatidae |  |  |
| (3) | 绿翅鸭 | Anas crecca |  | 全北型 |
| (4) | 绿头鸭 | Anas platyrhynchos |  | 全北型 |
| (5) | 斑嘴鸭 | Anas poecilorhyncha |  | 东洋型 |
| 四 | 鸡形目 | Galliformes |  |  |
| 4 | 雉科 | Phasianidae |  |  |
| (5) | 环颈雉 | Phasianus colchicus |  | 不易归类 |
| 五 | 鸽形目 | Columbiformes |  |  |
| 5 | 鸠鸽科 | Columbidae |  |  |
| (6) | 岩鸽 | Columba rupestris |  | 古北型 |
| (7) | 珠颈斑鸠 | Streptopelia chinensis |  | 东洋型 |
| 六 | 鹃形目 | Cuculiformes |  |  |
| 6 | 杜鹃科 | Cuculidae |  |  |
| (8) | 大杜鹃 | Cuculus canorus |  | 古北型 |
| 七 | 雨燕目 | Apodiformes |  |  |
| 7 | 雨燕科 | Apodidae |  |  |
| （9) | 白腰雨燕 | Apus pacificus |  | 东北型 |
| 八 | 佛法僧目 | Coraciiforme |  |  |
| 8 | 翠鸟科 | Alcedinidae |  |  |
| (10) | 普通翠鸟 | Alcedo atthis |  | 古北型 |
| 九 | 戴胜目 | Upupiformes |  |  |
| 9 | 戴胜科 | Upupidae |  |  |
| (11) | 戴胜 | Upupa epops |  | 不易归类 |
| 十 | 鴷形目 | Piciformes |  |  |
| 10 | 啄木鸟科 | Picidae |  |  |
| (12) | 大斑啄木鸟 | Dendrocopos major |  | 古北型 |
| (13) | 灰头绿啄木鸟 | Picus canus |  | 古北型 |
| 十一 | 雀形目 | Passeriformes |  |  |
| 11 | 百灵科 | Alaudidae |  |  |
| (14) | 凤头百灵 | Galerida cristata |  | 古北型 |
| 12 | 燕科 | Hirundinidae |  |  |
| (15) | 金腰燕 | Hirundo daurica |  | 古北型 |
| 13 | 鹡鸰科 | Motacillidae |  |  |
| (16) | 白鹡鸰 | Motacilla alba |  | 古北型 |
| (17) | 灰鹡鸰 | Motacilla cinerea |  | 古北型 |
| (18) | 树鹨 | Anthus hodgsoni |  | 东北型 |
| 14 | 伯劳科 | Laniidae |  |  |
| (19) | 灰背伯劳 | Lanius tephronotus |  | 喜马拉雅—横断山区型 |
| 15 | 椋鸟科 | Sturnidae |  |  |
| (20) | 灰椋鸟 | Sturnus cineraceus |  | 东北—华北型 |
| 16 | 鸦科 | Corvidae |  |  |
| (21) | 红嘴蓝鹊 | Urocissa erythrorhyncha |  | 东洋型 |
| (22) | 喜鹊 | Pica pica |  | 全北型 |
| (23) | 星鸦 | Nucifraga caryocatactes |  | 古北型 |
| (24) | 红嘴山鸦 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |  | 不易归类 |
| (25) | 大嘴乌鸦 | Corvus macrorhynchos |  | 季风型 |
| 17 | 鸫科 | Turdidae |  |  |
| (26) | 北红尾鸲 | Phoenicurus auroreus |  | 东北型 |
| 18 | 鸦雀科 | Fringillidae |  |  |
| (27) | 棕头鸦雀 | Paradoxornis webbianus |  | 南中国型 |
| 19 | 山雀科 | Paridae |  |  |
| (28) | 煤山雀 | Parus ater |  | 古北型 |
| (29) | 大山雀 | Parus major |  | 不易归类 |
| 20 | 雀科 | Passeridae |  |  |
| (30) | 麻雀 | Passer montanus |  | 古北型 |
| 21 | 燕雀科 | Fringillidae |  |  |
| (31) | 金翅雀 | Carduelis sinica |  | 东北型 |
| 22 | 鹀科 | Emberizidae |  |  |
| (32) | 戈氏岩鹀 | Emberiza godlewskii |  | 古北型 |
| (33) | 三道眉草鹀 | Emberiza cioides |  | 东北型 |
| (34) | 黄喉鹀 | Emberiza elegans |  | 东北型 |
| 哺乳纲 Mammalia |
| 一 | 食肉目 | Carnivora |  |  |
| 1 | 犬科 | Canidae |  |  |
| (1) | 赤狐 | Vulpes vulpes |  | 全北型 |
| 2 | 鼬科 | Mustelidae |  |  |
| (2) | 黄鼬 | Mustela sibirica |  | 古北型 |
| (3) | 猪獾 | Arctonyx collaris |  | 东洋型 |
| 3 | 猫科 | Felidae |  |  |
| (4) | 豹猫 | Prionailurus bengalensis |  | 东洋型 |
| 二 | 偶蹄目 | Cetartiodactyla |  |  |
| 4 | 猪科 | Suidae |  |  |
| (5) | 野猪 | Sus scrofa |  | 古北型 |
| 5 | 鹿科 | Cervidae |  |  |
| (6) | 狍 | Capreolus pygargus |  | 古北型 |
| 三 | 啮齿目 | Rodentia |  |  |
| 6 | 松鼠科 | Sciuridae |  |  |
| (7) | 岩松鼠 | Sciurotamias davidianus | 中国特有种 | 季风区型 |
| (8) | 花鼠 | Tamias sibiricus |  | 古北型 |
| 四 | 兔形目 | Lagomorpha |  |  |
| 7 | 兔科 | Leporidae |  |  |
| (9) | 草兔 | Lepus tolai |  | 不易归类 |

2、野生动物分布

依据生境类型及植被类型，可划分为森林、灌丛、湿地、农田、人类居住区5 种生境类型。

（1）森林：本区分布的爬行动物主要为丽斑麻蜥、山地麻蜥等。

常见鸟类主要有灰椋鸟、棕头鸦雀、金翅雀、北红尾鸲、灰背伯劳、麻雀、喜鹊、阿穆尔隼、大杜鹃、大山雀、戴胜、红嘴蓝鹊、环颈雉、灰头绿啄木鸟、三道眉草鹀、燕隼等。哺乳动物主要有草兔、花鼠、岩松鼠等。

（2）灌丛：本区分布的爬行动物主要为丽斑麻蜥、山地麻蜥。

常见鸟类主要有棕头鸦雀、北红尾鸲、麻雀、喜鹊、环颈雉、三道眉草鹀等。哺乳动物主要有草兔、花鼠、岩松鼠等。

（3）湿地：本区分布分布的爬行动物主要为丽斑麻蜥、山地麻蜥。两栖类动物主要为中国林蛙。常见鸟类有绿头鸭、斑嘴鸭、灰鹡鸰、普通翠鸟等。

（4）农田：本区爬行动物以丽斑麻蜥较为常见。常见鸟类主要有金翅雀、灰背伯劳、麻雀、喜鹊、白鹡鸰、大杜鹃、红嘴蓝鹊、环颈雉、灰头绿啄木鸟、珠颈斑鸠等。哺乳动物常见种有花鼠等。

（5）人类居住区：本区食物资源丰富，但多样性组成简单且人为干扰活动严重，很多种类为人类的伴生种。常见鸟类主要为灰椋鸟、金腰燕、金翅雀、北红尾鸲、红嘴山鸦、灰背伯劳、麻雀、喜鹊、红嘴蓝鹊、灰头绿啄木鸟、珠颈斑鸠等。

根据现场调查了解，评价区内未发现国家及山西省珍稀野生动物，也没有珍稀野生动物自然保护区。

#### 4.3.4.6 土壤侵蚀现状调查

项目区为黄土高原地貌，沟壑梁峁纵横，地面海拔900~1300m，地表黄土层巨厚，达20~100m。区域地形复杂、起伏明显，总体地势呈东北高西南低。地貌以梁峁纵横的中、低山和剥蚀丘陵地貌为主。中、低山地貌：地形大多以馒头形的峁与顶部较平缓的山梁相连，坡面上缓中陡下急，其原面多呈长条状，部分地区中断为“腰”状，两侧伸出不少支梁，侵蚀沟多深而窄，均已切至基岩以下；根据地貌成因和地表形态，可划分为黄土平梁、黄土斜梁、黄土梁峁、黄土沟壑等微地貌。剥蚀丘陵地貌：地形较开阔，地势起伏较大，地形多以“板块”状梯田为主。

区块内土壤基本为淡灰褐土性土，为灰褐土区北部向淡栗钙土过渡的地区，土体发育弱，剖面层次不清，质地以砂壤为主。全区土壤机械组成较粗而且贫瘠，有机质含量很低，表层有机质0.4%左右，碳酸盐以斑状、菌丝状淀积于剖面中下部。大部分耕作土壤表层物理性粘粒在20%—30%之间。黄土覆盖厚度为3-70m。

项目区内土壤受地形、地貌、水文、气候、植被和人为因素的综合影响，主要发育在富含碳酸盐母质的残坡积物上，多分布在山地丘陵的地形部位。土体中钙的淋溶性不强，粘化过程较弱，有机质地不多。碳酸钙通体含量较高，PH值大于7.5。

1、土壤侵蚀强度分级原则

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本区为以水力侵蚀为主的黄土高原区，土壤容许流失量为1000t/（km2·a）。土壤侵蚀强度分级标准见表4.3-16。

表4.3-16 土壤侵蚀强度分级标准

| 级别 | 平均侵蚀模数t/（km2·a） | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | ＜1000 | ＜0.74 |
| 轻度 | 1000-2500 | 0.74-1.9 |
| 中度 | 2500-5000 | 1.9-3.7 |
| 强度 | 5000-8000 | 3.7-5.9 |
| 极强度 | 8000-15000 | 5.9-11.1 |
| 剧烈 | ＞15000 | ＞11.1 |

2、评价范围内土壤侵蚀现状

评价区土壤侵蚀为水力侵蚀与风力侵蚀的混合型，以风力侵蚀为主，其侵蚀强度划分为微度侵蚀、轻度侵蚀、中度侵蚀、强烈侵蚀4个级别。

生态评价范围内各区域土壤侵蚀现状见图4.3-4及表4.3-17。

表4.3-17 本项目态环境评价范围内土壤侵蚀现状统计表

| 序号 | 侵蚀强度 | 生态评价范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 1 | 微度侵蚀 | 614.6116 | 13.32 |
| 2 | 轻度侵蚀 | 240.4351 | 5.21 |
| 3 | 中度侵蚀 | 2377.6819 | 51.51 |
| 4 | 强烈侵蚀 | 1382.8142 | 29.96 |
| 合 计 | 4615.5428 | 100 |

（1）微度侵蚀

土壤侵蚀模数＜1000t/（km2·a）。生态评价范围内土壤微度侵蚀面积614.61hm2，占评价范围面积的13.32%。

（2）轻度侵蚀

土壤侵蚀模数1000~2500 t/（km2·a）。生态评价范围内土壤轻度侵蚀面积240.44hm2，占评价范围面积的5.21%。

（3）中度侵蚀

土壤侵蚀模数2500~5000t/（km2·a）。生态评价范围内土壤中度侵蚀面积2377.68hm2，占评价范围面积的51.51%。

（4）强烈侵蚀

土壤侵蚀模数5000~8000t/（km2·a）。生态评价范围内土壤强度侵蚀面积1382.81hm2，占评价范围面积的29.96%。

由上述分析可知：本项目生态评价区内以中度侵蚀、强烈侵蚀为主，主要原因为评价范围内祼露土地占比较大，水土流失较重。

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1环境空气影响预测与评价

### 5.1.1 正常工况环境空气影响预测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模型进行环境空气评价等级的估算。

1、评价因子和预测因子选择

从工程分析得出，本项目主要污染源为各站场锅炉，排放的主要污染物为烟尘、SO2、NOx。因此，本次评价选择PM10、SO2、NOx污染物作为预测因子。

表5.1-1  评价因子和预测因子选择

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（µg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1小时平均 | 450（取 24小时平均值的3倍） | GB3095-2012 |
| SO2 | 1小时平均 | 500 |  |
| NOx | 1小时平均 | 200 |  |

2、估算模型参数

表5.1-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ | 38.4 |
| 最低环境温度/℃ | -24 |
| 土地利用类型 | 草地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

3、污染源参数表

本项目大气污染源点源参数见表5.1-3。

表5.1-3  工程点源污染源参数

| 编 号 | 名称 —— | 排气筒底部中心坐标m | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒 高度 | 排气筒出口 内径 | 烟气 流速 | 烟气温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | PM10 |
|  |  | X | Y | m | m | m | m/s | ℃ | h | - | mg/s | mg/s | mg/s |
| 1 | 上庄站 | 110.648361 | 38.216986 | 1029 | 8 | 0.20 | 6.06 | 60 | 3600 | 正常 | 0..729 | 9.471 | 0.926 |
| 2 | 冯乐站 | 110.755411 | 38.226824 | 1012 | 8 | 0.20 | 6.06 | 60 | 3600 | 正常 | 0..729 | 9.471 | 0.926 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 110.881508 | 38.335196 | 933 | 8 | 0.15 | 6.28 | 60 | 2400 | 正常 | 0.428 | 5.556 | 0.579 |
| 4 | 兴县西门站 | 111.070457 | 38.469209 | 942 | 8 | 0.20 | 4.75 | 60 | 3600 | 正常 | 0.571 | 7.485 | 0.772 |
| 5 | 瓦塘分输站 | 111.009755 | 38.650053 | 872 | 8 | 0.15 | 6.28 | 60 | 3600 | 正常 | 0.424 | 5.556 | 0.540 |

4、主要污染源估算模型预测

表5.1-4 采用估算模式上庄站点源计算结果表

| 距源中 心下风向距离D/m | 上庄站锅炉 |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | PM10 |
|  | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率 Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) |
| 10 | 0.1532 | 0.0306 | 1.9837 | 0.9918 | 0.1945 | 0.0432 |
| 25 | 0.9486 | 0.1897 | 12.2873 | 6.1436 | 1.2045 | 0.2677 |
| 50 | 0.9183 | 0.1837 | 11.8937 | 5.9468 | 1.1659 | 0.2591 |
| 75 | 0.9661 | 0.1932 | 12.5128 | 6.2564 | 1.2266 | 0.2726 |
| 100 | 0.9556 | 0.1911 | 12.3778 | 6.1889 | 1.2134 | 0.2696 |
| 200 | 0.6929 | 0.1386 | 8.9742 | 4.4871 | 0.8797 | 0.1955 |
| 300 | 0.5291 | 0.1058 | 6.8536 | 3.4268 | 0.6719 | 0.1493 |
| 400 | 0.4038 | 0.0808 | 5.2306 | 2.6153 | 0.5127 | 0.1139 |
| 500 | 0.3806 | 0.0761 | 4.9298 | 2.4649 | 0.4833 | 0.1074 |
| 600 | 0.3652 | 0.073 | 4.7302 | 2.3651 | 0.4637 | 0.103 |
| 700 | 0.3454 | 0.0691 | 4.4735 | 2.2367 | 0.4385 | 0.0975 |
| 800 | 0.3224 | 0.0645 | 4.1762 | 2.0881 | 0.4094 | 0.091 |
| 900 | 0.2994 | 0.0599 | 3.8781 | 1.939 | 0.3802 | 0.0845 |
| 1000 | 0.2776 | 0.0555 | 3.596 | 1.798 | 0.3525 | 0.0783 |
| 1100 | 0.2576 | 0.0515 | 3.3363 | 1.6681 | 0.3271 | 0.0727 |
| 1200 | 0.2394 | 0.0479 | 3.1002 | 1.5501 | 0.3039 | 0.0675 |
| 1300 | 0.2229 | 0.0446 | 2.8867 | 1.4433 | 0.283 | 0.0629 |
| 1400 | 0.208 | 0.0416 | 2.6944 | 1.3472 | 0.2641 | 0.0587 |
| 1500 | 0.1949 | 0.039 | 2.5249 | 1.2625 | 0.2475 | 0.055 |
| 1600 | 0.1944 | 0.0389 | 2.5178 | 1.2589 | 0.2468 | 0.0548 |
| 1700 | 0.193 | 0.0386 | 2.4997 | 1.2498 | 0.245 | 0.0545 |
| 1800 | 0.1909 | 0.0382 | 2.473 | 1.2365 | 0.2424 | 0.0539 |
| 1900 | 0.1884 | 0.0377 | 2.4401 | 1.22 | 0.2392 | 0.0532 |
| 2000 | 0.1855 | 0.0371 | 2.4025 | 1.2013 | 0.2355 | 0.0523 |
| 2100 | 0.1823 | 0.0365 | 2.3616 | 1.1808 | 0.2315 | 0.0514 |
| 2200 | 0.179 | 0.0358 | 2.3183 | 1.1592 | 0.2273 | 0.0505 |
| 2300 | 0.1755 | 0.0351 | 2.2735 | 1.1368 | 0.2229 | 0.0495 |
| 2400 | 0.172 | 0.0344 | 2.2278 | 1.1139 | 0.2184 | 0.0485 |
| 2500 | 0.1684 | 0.0337 | 2.1818 | 1.0909 | 0.2139 | 0.0475 |
| 最大地面空气质量浓度及占标率 | 0.9838 | 0.1968 | 12.7426 | 6.3713 | 1.2491 | 0.2776 |
| 最大浓度出现距离 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.1-5   采用估算模式冯乐站点源计算结果表

| 距源中 心下风向距离D/m | 冯乐站锅炉 |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | PM10 |
|  | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率 Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) |
| 10 | 0.1532 | 0.0306 | 1.9837 | 0.9918 | 0.1945 | 0.0432 |
| 25 | 0.9486 | 0.1897 | 12.2873 | 6.1436 | 1.2045 | 0.2677 |
| 50 | 0.9183 | 0.1837 | 11.8937 | 5.9468 | 1.1659 | 0.2591 |
| 75 | 0.9661 | 0.1932 | 12.5128 | 6.2564 | 1.2266 | 0.2726 |
| 100 | 0.9556 | 0.1911 | 12.3778 | 6.1889 | 1.2134 | 0.2696 |
| 200 | 0.6929 | 0.1386 | 8.9742 | 4.4871 | 0.8797 | 0.1955 |
| 300 | 0.5291 | 0.1058 | 6.8536 | 3.4268 | 0.6719 | 0.1493 |
| 400 | 0.4038 | 0.0808 | 5.2306 | 2.6153 | 0.5127 | 0.1139 |
| 500 | 0.3806 | 0.0761 | 4.9298 | 2.4649 | 0.4833 | 0.1074 |
| 600 | 0.3652 | 0.073 | 4.7302 | 2.3651 | 0.4637 | 0.103 |
| 700 | 0.3454 | 0.0691 | 4.4735 | 2.2367 | 0.4385 | 0.0975 |
| 800 | 0.3224 | 0.0645 | 4.1762 | 2.0881 | 0.4094 | 0.091 |
| 900 | 0.2994 | 0.0599 | 3.8781 | 1.939 | 0.3802 | 0.0845 |
| 1000 | 0.2776 | 0.0555 | 3.596 | 1.798 | 0.3525 | 0.0783 |
| 1100 | 0.2576 | 0.0515 | 3.3363 | 1.6681 | 0.3271 | 0.0727 |
| 1200 | 0.2394 | 0.0479 | 3.1002 | 1.5501 | 0.3039 | 0.0675 |
| 1300 | 0.2229 | 0.0446 | 2.8867 | 1.4433 | 0.283 | 0.0629 |
| 1400 | 0.208 | 0.0416 | 2.6944 | 1.3472 | 0.2641 | 0.0587 |
| 1500 | 0.1949 | 0.039 | 2.5249 | 1.2625 | 0.2475 | 0.055 |
| 1600 | 0.1944 | 0.0389 | 2.5178 | 1.2589 | 0.2468 | 0.0548 |
| 1700 | 0.193 | 0.0386 | 2.4997 | 1.2498 | 0.245 | 0.0545 |
| 1800 | 0.1909 | 0.0382 | 2.473 | 1.2365 | 0.2424 | 0.0539 |
| 1900 | 0.1884 | 0.0377 | 2.4401 | 1.22 | 0.2392 | 0.0532 |
| 2000 | 0.1855 | 0.0371 | 2.4025 | 1.2013 | 0.2355 | 0.0523 |
| 2100 | 0.1823 | 0.0365 | 2.3616 | 1.1808 | 0.2315 | 0.0514 |
| 2200 | 0.179 | 0.0358 | 2.3183 | 1.1592 | 0.2273 | 0.0505 |
| 2300 | 0.1755 | 0.0351 | 2.2735 | 1.1368 | 0.2229 | 0.0495 |
| 2400 | 0.172 | 0.0344 | 2.2278 | 1.1139 | 0.2184 | 0.0485 |
| 2500 | 0.1684 | 0.0337 | 2.1818 | 1.0909 | 0.2139 | 0.0475 |
| 最大地面空气质量浓度及占标率 | 0.9838 | 0.1968 | 12.7426 | 6.3713 | 1.2491 | 0.2776 |
| 最大浓度出现距离 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.1-6  采用估算模式赵家坪计量站点源计算结果表

| 距源中 心下风向距离D/m | 赵家坪计量站壁挂炉 |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | PM10 |
|  | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率 Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) |
| 10 | 0.1295 | 0.0259 | 1.6792 | 0.8396 | 0.1749 | 0.0389 |
| 25 | 0.6732 | 0.1346 | 8.7314 | 4.3657 | 0.9094 | 0.2021 |
| 50 | 0.6206 | 0.1241 | 8.0497 | 4.0248 | 0.8384 | 0.1863 |
| 75 | 0.5674 | 0.1135 | 7.3595 | 3.6798 | 0.7665 | 0.1703 |
| 100 | 0.5613 | 0.1123 | 7.2802 | 3.6401 | 0.7582 | 0.1685 |
| 200 | 0.4069 | 0.0814 | 5.2782 | 2.6391 | 0.5497 | 0.1222 |
| 300 | 0.3108 | 0.0622 | 4.031 | 2.0155 | 0.4198 | 0.0933 |
| 400 | 0.2372 | 0.0474 | 3.0764 | 1.5382 | 0.3204 | 0.0712 |
| 500 | 0.2235 | 0.0447 | 2.8995 | 1.4497 | 0.302 | 0.0671 |
| 600 | 0.2145 | 0.0429 | 2.7822 | 1.3911 | 0.2898 | 0.0644 |
| 700 | 0.2029 | 0.0406 | 2.6311 | 1.3156 | 0.274 | 0.0609 |
| 800 | 0.1894 | 0.0379 | 2.4563 | 1.2281 | 0.2558 | 0.0568 |
| 900 | 0.1759 | 0.0352 | 2.2809 | 1.1405 | 0.2376 | 0.0528 |
| 1000 | 0.1631 | 0.0326 | 2.115 | 1.0575 | 0.2203 | 0.049 |
| 1100 | 0.1513 | 0.0303 | 1.9623 | 0.9811 | 0.2044 | 0.0454 |
| 1200 | 0.1406 | 0.0281 | 1.8233 | 0.9117 | 0.1899 | 0.0422 |
| 1300 | 0.1309 | 0.0262 | 1.6979 | 0.849 | 0.1768 | 0.0393 |
| 1400 | 0.1222 | 0.0244 | 1.5847 | 0.7923 | 0.165 | 0.0367 |
| 1500 | 0.1145 | 0.0229 | 1.4851 | 0.7425 | 0.1547 | 0.0344 |
| 1600 | 0.1142 | 0.0228 | 1.4809 | 0.7405 | 0.1542 | 0.0343 |
| 1700 | 0.1134 | 0.0227 | 1.4702 | 0.7351 | 0.1531 | 0.034 |
| 1800 | 0.1121 | 0.0224 | 1.4545 | 0.7272 | 0.1515 | 0.0337 |
| 1900 | 0.1106 | 0.0221 | 1.4351 | 0.7176 | 0.1495 | 0.0332 |
| 2000 | 0.109 | 0.0218 | 1.4131 | 0.7065 | 0.1472 | 0.0327 |
| 2100 | 0.1071 | 0.0214 | 1.389 | 0.6945 | 0.1447 | 0.0321 |
| 2200 | 0.1051 | 0.021 | 1.3636 | 0.6818 | 0.142 | 0.0316 |
| 2300 | 0.1031 | 0.0206 | 1.3372 | 0.6686 | 0.1393 | 0.0309 |
| 2400 | 0.101 | 0.0202 | 1.3104 | 0.6552 | 0.1365 | 0.0303 |
| 2500 | 0.0989 | 0.0198 | 1.2833 | 0.6416 | 0.1337 | 0.0297 |
| 最大地面空气质量浓度及占标率 | 0.6791 | 0.1358 | 8.8077 | 4.4038 | 0.9173 | 0.2038 |
| 最大浓度出现距离 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.1-7  采用估算模式兴县西门站点源计算结果表

| 距源中 心下风向距离D/m | 兴县西门站锅炉 |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | PM10 |
|  | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率 Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) |
| 10 | 0.1707 | 0.0341 | 2.2416 | 1.1208 | 0.2306 | 0.0513 |
| 25 | 0.8925 | 0.1785 | 11.7212 | 5.8606 | 1.206 | 0.268 |
| 50 | 0.8241 | 0.1648 | 10.8219 | 5.411 | 1.1135 | 0.2474 |
| 75 | 0.7566 | 0.1513 | 9.936 | 4.968 | 1.0223 | 0.2272 |
| 100 | 0.7484 | 0.1497 | 9.8289 | 4.9144 | 1.0113 | 0.2247 |
| 200 | 0.5426 | 0.1085 | 7.1261 | 3.5631 | 0.7332 | 0.1629 |
| 300 | 0.4144 | 0.0829 | 5.4423 | 2.7211 | 0.56 | 0.1244 |
| 400 | 0.3163 | 0.0633 | 4.1535 | 2.0767 | 0.4273 | 0.095 |
| 500 | 0.2981 | 0.0596 | 3.9146 | 1.9573 | 0.4028 | 0.0895 |
| 600 | 0.286 | 0.0572 | 3.7561 | 1.878 | 0.3865 | 0.0859 |
| 700 | 0.2705 | 0.0541 | 3.5523 | 1.7761 | 0.3655 | 0.0812 |
| 800 | 0.2525 | 0.0505 | 3.3162 | 1.6581 | 0.3412 | 0.0758 |
| 900 | 0.2345 | 0.0469 | 3.0794 | 1.5397 | 0.3168 | 0.0704 |
| 1000 | 0.2174 | 0.0435 | 2.8555 | 1.4277 | 0.2938 | 0.0653 |
| 1100 | 0.2017 | 0.0403 | 2.6492 | 1.3246 | 0.2726 | 0.0606 |
| 1200 | 0.1875 | 0.0375 | 2.4616 | 1.2308 | 0.2533 | 0.0563 |
| 1300 | 0.1746 | 0.0349 | 2.2922 | 1.1461 | 0.2358 | 0.0524 |
| 1400 | 0.1629 | 0.0326 | 2.1395 | 1.0698 | 0.2201 | 0.0489 |
| 1500 | 0.1527 | 0.0305 | 2.005 | 1.0025 | 0.2063 | 0.0458 |
| 1600 | 0.1522 | 0.0304 | 1.9994 | 0.9997 | 0.2057 | 0.0457 |
| 1700 | 0.1512 | 0.0302 | 1.9849 | 0.9925 | 0.2042 | 0.0454 |
| 1800 | 0.1495 | 0.0299 | 1.9638 | 0.9819 | 0.2021 | 0.0449 |
| 1900 | 0.1475 | 0.0295 | 1.9375 | 0.9688 | 0.1994 | 0.0443 |
| 2000 | 0.1453 | 0.0291 | 1.9077 | 0.9539 | 0.1963 | 0.0436 |
| 2100 | 0.1428 | 0.0286 | 1.8752 | 0.9376 | 0.1929 | 0.0429 |
| 2200 | 0.1402 | 0.028 | 1.8409 | 0.9204 | 0.1894 | 0.0421 |
| 2300 | 0.1375 | 0.0275 | 1.8053 | 0.9026 | 0.1857 | 0.0413 |
| 2400 | 0.1347 | 0.0269 | 1.7691 | 0.8845 | 0.182 | 0.0404 |
| 2500 | 0.1319 | 0.0264 | 1.7325 | 0.8663 | 0.1783 | 0.0396 |
| 最大地面空气质量浓度及占标率 | 0.9009 | 0.1802 | 11.831 | 5.9155 | 1.2173 | 0.2705 |
| 最大浓度出现距离 | 27 | 27 | 27 |
| D10%最远距离 | / | / | / |

表5.1-8  采用估算模式瓦塘分输站点源计算结果表

| 距源中 心下风向距离D/m | 瓦塘分输站锅炉 |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | PM10 |
|  | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率 Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) | 预测质量浓度 Cn(ug/m3) | 浓度占标率Pn(%) |
| 10 | 0.1283 | 0.0257 | 1.6792 | 0.8396 | 0.1632 | 0.0363 |
| 25 | 0.6671 | 0.1334 | 8.7312 | 4.3656 | 0.8487 | 0.1886 |
| 50 | 0.615 | 0.123 | 8.0493 | 4.0247 | 0.7824 | 0.1739 |
| 75 | 0.5623 | 0.1125 | 7.3593 | 3.6796 | 0.7153 | 0.159 |
| 100 | 0.5562 | 0.1112 | 7.28 | 3.64 | 0.7076 | 0.1572 |
| 200 | 0.4032 | 0.0806 | 5.2781 | 2.6391 | 0.513 | 0.114 |
| 300 | 0.308 | 0.0616 | 4.0309 | 2.0154 | 0.3918 | 0.0871 |
| 400 | 0.235 | 0.047 | 3.0763 | 1.5382 | 0.299 | 0.0664 |
| 500 | 0.2215 | 0.0443 | 2.8995 | 1.4497 | 0.2818 | 0.0626 |
| 600 | 0.2125 | 0.0425 | 2.7821 | 1.391 | 0.2704 | 0.0601 |
| 700 | 0.201 | 0.0402 | 2.6312 | 1.3156 | 0.2557 | 0.0568 |
| 800 | 0.1877 | 0.0375 | 2.4563 | 1.2281 | 0.2388 | 0.0531 |
| 900 | 0.1743 | 0.0349 | 2.2809 | 1.1404 | 0.2217 | 0.0493 |
| 1000 | 0.1616 | 0.0323 | 2.1149 | 1.0575 | 0.2056 | 0.0457 |
| 1100 | 0.1499 | 0.03 | 1.9622 | 0.9811 | 0.1907 | 0.0424 |
| 1200 | 0.1393 | 0.0279 | 1.8233 | 0.9116 | 0.1772 | 0.0394 |
| 1300 | 0.1297 | 0.0259 | 1.6978 | 0.8489 | 0.165 | 0.0367 |
| 1400 | 0.1211 | 0.0242 | 1.5847 | 0.7923 | 0.154 | 0.0342 |
| 1500 | 0.1135 | 0.0227 | 1.4851 | 0.7425 | 0.1443 | 0.0321 |
| 1600 | 0.1131 | 0.0226 | 1.4809 | 0.7404 | 0.1439 | 0.032 |
| 1700 | 0.1123 | 0.0225 | 1.4702 | 0.7351 | 0.1429 | 0.0318 |
| 1800 | 0.1111 | 0.0222 | 1.4545 | 0.7272 | 0.1414 | 0.0314 |
| 1900 | 0.1096 | 0.0219 | 1.4351 | 0.7175 | 0.1395 | 0.031 |
| 2000 | 0.108 | 0.0216 | 1.413 | 0.7065 | 0.1373 | 0.0305 |
| 2100 | 0.1061 | 0.0212 | 1.3889 | 0.6944 | 0.135 | 0.03 |
| 2200 | 0.1042 | 0.0208 | 1.3635 | 0.6817 | 0.1325 | 0.0295 |
| 2300 | 0.1022 | 0.0204 | 1.3372 | 0.6686 | 0.13 | 0.0289 |
| 2400 | 0.1001 | 0.02 | 1.3103 | 0.6552 | 0.1274 | 0.0283 |
| 2500 | 0.098 | 0.0196 | 1.2832 | 0.6416 | 0.1247 | 0.0277 |
| 最大地面空气质量浓度及占标率 | 0.6729 | 0.1346 | 8.8075 | 4.4037 | 0.8561 | 0.1902 |
| 最大浓度出现距离 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

上庄站：锅炉SO2最大地面空气质量浓度为0.9838ug/m3，最大占标率为0.20%；NOx最大地面空气质量浓度为12.7426ug/m3，最大占标率为6.37%；PM10最大地面空气质量浓度为1.2491ug/m3，最大占标率为0.28%，最大浓度出现距离为29m。

冯乐站：锅炉SO2最大地面空气质量浓度为0.9838ug/m3，最大占标率为0.20%；NOx最大地面空气质量浓度为12.7426ug/m3，最大占标率为6.37%；PM10最大地面空气质量浓度为1.2491ug/m3，最大占标率为0.28%，最大浓度出现距离为29m。

赵家坪计量站：锅炉SO2最大地面空气质量浓度为0.6791ug/m3，最大占标率为0.14%；NOx最大地面空气质量浓度为8.8077ug/m3，最大占标率为4.40%；PM10最大地面空气质量浓度为0.9173ug/m3，最大占标率为0.20%，最大浓度出现距离为27m。

兴县西门站：锅炉SO2最大地面空气质量浓度为0.9009ug/m3，最大占标率为0.18%；NOx最大地面空气质量浓度为11.831ug/m3，最大占标率为5.92%；PM10最大地面空气质量浓度为1.2173ug/m3，最大占标率为0.27%，最大浓度出现距离为27m。

瓦塘分输站：锅炉SO2最大地面空气质量浓度为0.6729ug/m3，最大占标率为0.13%；NOx最大地面空气质量浓度为8.8075ug/m3，最大占标率为4.40%；PM10最大地面空气质量浓度为0.8561ug/m3，最大占标率为0.19%，最大浓度出现距离为27m。

5、评价等级依据的确定

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。判定依据见表5.1-9。

表5.1-9　评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

对上述面源预测结果进行汇总见表5.1-10。

表5.1-10  环境空气评价等级计算结果表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 最大地面空气质量浓度Ci（ug/m3） | 最大浓度占标率Pi (%) | 最大浓度落地点距离(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站锅炉 | SO2 | 0.9838 | 0.1968 | 29 | 三级 |
|  |  | NOx | 12.7426 | 6.3713 | 29 | 二级 |
|  |  | TSP | 1.2491 | 0.2776 | 29 | 三级 |
| 2 | 冯乐站 | SO2 | 0.9838 | 0.1968 | 29 | 三级 |
|  |  | NOx | 12.7426 | 6.3713 | 29 | 二级 |
|  |  | TSP | 1.2491 | 0.2776 | 29 | 三级 |
| 3 | 赵家坪计量站 | SO2 | 0.6791 | 0.1358 | 27 | 三级 |
|  |  | NOx | 8.8077 | 4.4038 | 27 | 二级 |
|  |  | TSP | 0.9173 | 0.2038 | 27 | 三级 |
| 4 | 兴县西门站 | SO2 | 0.9009 | 0.1802 | 27 | 三级 |
|  |  | NOx | 11.8310 | 5.9155 | 27 | 二级 |
|  |  | TSP | 1.2173 | 0.2705 | 27 | 三级 |
| 5 | 瓦塘分输站 | SO2 | 0.6729 | 0.1346 | 27 | 三级 |
|  |  | NOx | 8..8075 | 4.4037 | 27 | 二级 |
|  |  | TSP | 0.8561 | 0.1902 | 27 | 三级 |

由表5.1-10可知，本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站各站场主要污染物最大地面质量浓度占标率都以NOx 为最大，分别为6.37%、6.37%、4.40%、5.92%、4.40%，1%＜Pmax＜10%，所以，本项目各站场的环境空气评价等级都为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 5.1.2 大气污染物排放量核算

本项目正常运营情况下，有各站场锅炉大气物排放，不存在无组织大气污染源。本项目有组织排放量核算见表5.1-11。

表5.1-11   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | A01 上庄站锅炉 | SO2 | 3.85 | 2.625×10-3 | 0.0063 |
|  |  | NOx | 50 | 0.034 | 0.082 |
|  |  | 颗粒物 | 5 | 3.333×10-3 | 0.008 |
| 2 | A02 冯乐站锅炉 | SO2 | 3.85 | 2.625×10-3 | 0.0063 |
|  |  | NOx | 50 | 0.034 | 0.082 |
|  |  | 颗粒物 | 5 | 3.333×10-3 | 0.008 |
| 3 | A03 赵家坪计量站 锅炉 | SO2 | 3.85 | 1.542×10-3 | 0.0037 |
|  |  | NOx | 50 | 0.020 | 0.048 |
|  |  | 颗粒物 | 5 | 2.083×10-3 | 0.005 |
| 4 | A04 兴县西门站锅炉 | SO2 | 3.85 | 2.056×10-3 | 0.0074 |
|  |  | NOx | 50 | 0.027 | 0.097 |
|  |  | 颗粒物 | 5 | 2.778×10-3 | 0.010 |
| 5 | A05 瓦塘站锅炉 | SO2 | 3.85 | 1.528×10-3 | 0.0055 |
|  |  | NOx | 50 | 0.020 | 0.072 |
|  |  | 颗粒物 | 5 | 1.944×10-3 | 0.007 |
| 主要排放口合计 | SO2 | 3.85 | // | 0.0292 |
|  | NOx | 50 | // | 0.381 |
|  | 颗粒物 | 5 | // | 0.038 |

2、大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物排放总量核算见表5.1-12。

表5.1-12   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年排放量（t/a） | 0.0292 | 0.381 | 0.038 |

3、非正常排放量核算

表5.1-13  非正常工况下污染物排放情况

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率 | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 设备检修放散气 | CH4 | 20m3/a | 5min/次 | 1次/a | 20m高放空立管排放 |
|  |  | 工艺设备超压排空 | CH4 | 20m3/a | 30S/次 | 1次/a | 直排大气 |
|  |  | 紧急事故情况下放散气 | CH4 | 20m3/a | 5min/次 | 1次/a | 20m高放空立管排放 |

### 5.1.3 大气环境影响评价结论

1、大气环境影响评价结论

本次环境空气质量现状引用《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2020年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》中关于兴县2020年度全年环境空气例行监测数据：PM10、PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。因此，兴县属于环境空气质量不达标区。

根据工程分析和影响分析，本项目各站场锅炉排放的污染因子为烟尘、SO2、NOx。本项目各站场锅炉污染源在正常排放下污染物最大地面空气质量浓度占标率为6.37%；说明项目运行期产生的各项污染物对区域大气环境质量影响较小，本项目的环境影响可以接受。

2、污染控制措施可行性

本项目各站场锅炉采用本站经净化后的天然气为燃料，并安装低氮燃烧器，各站场燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求的颗粒物：5mg/m3；SO2：35mg/m3；NOx：50mg/m3。做到达标排放，污染控制措施可行。

各站场食堂燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器，油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，经净化处理后的废气经屋顶的排气筒排放，污染控制措施可行。

3、污染物排放量核算结果

经评价分析，本项目正常运营情况下，有各站场锅炉大气物排放，其次为食堂油烟，不存在无组织大气污染源。各站场运营期内大气污染物总排放量为烟尘：0.038t/a、SO2：0.0292t/a、NOx：0.381t/a。

4、大气环境影响评价自查表

表5.1-14   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自査项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5〜50km☑ | 边长=5km□ |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录D □ | 其他标准□ |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | ( 2020 )年 |
|  | 环境空气质量 现状调査数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源 调查 | 调査内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | USTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目占标率≤30%□ | C本项目敢大标率>30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（4）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化悄况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、 SO2、NOx） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测□ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ 个 ） | 无监测☑ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.0292）t/a | NOx：（0.381）t/a | 颗粒物：（0.038）t/a | VOC：（ ）t/a |
| 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

总之，在严格执行本项目的环保措施的情况下，从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。

## 5.2地表水影响预测与分析

### 5.2.1 评价区地表水系

本项目输气管线及站场涉及的河流为岚漪河、蔚汾河、南川河。

岚漪河：发源于芦芽山区的荷叶坪、鹿计岭之西饮马池山，海拔2222m，河流跨越岚县、兴县和忻州市的岢岚、五寨、保德五县，于兴县裴家川口汇入黄河，干流长120km，在兴县境内35km。全流域面积2167km2，在兴县境内373 km2，干流河道平均坡度8.95‰。岚漪河主要支流有9条，在兴县境内有2条，分别是石佛子河和谷腿宇沟。岚漪河干流建有天古崖水库，总库容2409万m3。

蔚汾河：发源于岚县野鸡山之西白龙山，海拔2264m，流经岚县、兴县，于兴县张家湾汇入黄河，干流长81.8km，在兴县境内53km，流域面积1478 km2，在兴县境内1274 km2，干流主河道平均坡度9.73‰。主要支流有岚尾河、南川河，蔚汾河干流建有明通沟水库，总库容823万m3，支流南川河建有阁老湾水库，总库容1061万m3。兴县县城坐落在蔚汾河中游。

本项目宋家山阀室－瓦塘分输站输气管线中部分管道穿越岚漪河，石岭则阀室－宋家山阀室、石岭则阀室~兴县分输站输气管线中部分管道穿越蔚汾河，曹家坡计量站~石岭则阀室输气管线中部分管道穿越蔚汾河的支流南川河。另外，站场距离地表水体的近距离情况见表5.2-1。

表5.2-1  本项目输气管线及站场与地表水近距离关系表

| 环境 要素 | 环境保护 目 标 | 站场（线路）相对地表水 方位、距离 | 涉及的站场（线路） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 岚漪河 | 部分输气管线穿越河流 | 宋家山阀室~瓦塘镇输气管线部分穿越河流 |
|  | 蔚汾河 | 部分输气管线穿越河流 | 石岭则阀室~宋家山阀室输气管线部分穿越河流 |
|  |  | 部分输气管线穿越河流 | 石岭则阀室~兴县门站段输气管线 |
|  | 南川河 | 部分输气管线穿越河流 | 曹家坡计量站~石岭则阀室段输气管线部分穿越河流 |
|  | 岚漪河 | N，330m | 瓦塘分输站 |
|  | 蔚汾河 | S，580m | 石岭则阀室 |
|  |  | N，80m | 兴县西门站 |
|  | 南川河 | S，河岸边 | 康宁阀井 |
|  |  | S，140m | 曹家坡计量站 |

### 5.2.2管线对地表水环境的影响分析

由于项目的输气管线是全封闭系统，埋地敷设，在穿越地表水管段管顶埋深距河床稳定层以下1.0m且在穿越段设置防冲刷保护设施，使其不会与管线穿越的河流水体之间发生联系，正常输送过程中无污染物排放，不会对管道沿线地区的地表水环境造成影响。在非正常工况下，当管道发生泄漏事故时，泄漏的天然气穿过河流泄漏到大气中，天然气中气体成分均为不溶于水物质，因此对水质基本没有影响。

### 5.2.3站场废水对地表水环境的影响分析

根据导则，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放外环境的，按三级B评价。因此，本项目地表水的评价等级为三级B。根据导则，三级B评价可不进行水环境影响预测。仅对水污染控制措施的可行性进行分析。

#### 5.2.3.1 水污染控制措施

本项目康宁阀井、石岭则阀室、宋家山阀室、曹家坡计量站为无人值守站，其余的上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站为有人值守站。各站场的道路洒水、绿化用水都全部蒸发消耗不产生废水。各有人值守站场废水产生环节及处置措施如下：

1、锅炉排污水

本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设置有锅炉。锅炉仅在采暖季使用，供工艺用热补水的锅炉每天运行24小时，仅供辅助用房采暖的锅炉每天运行16小时。锅炉运行期间会产生软化排盐水及锅炉定期排污水，其主要污染物为盐类。各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，主要污染物为盐类，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。

2、生活污水

本项目曹家坡计量站、康宁阀井、石岭则阀室、宋家山阀室均为无人值守。只有上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设有辅助用房，人员值班，部分值班人员要用餐，站场内设有食堂。站场内均设旱厕，粪便由当地农户定期清运至农田作肥料。站场废水主要为部分值班人员产生的办公生活污水（洗手洗脸水、食堂废水），水质简单，食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

3、检修废水

各站场每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，其产生量为3m3/次~5m3/次，废水中主要污染物有SS、石油类，检修废水进入各站场排污池内自然蒸发。

4、设备外壁及场地冲洗废水

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站需要进行设备外壁及场地冲洗，每半月清洗一次，清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

#### 5.2.3.2 站场废水对地表水环境的影响分析

由以上分析可知，本项目有人值守的各站场的废水都综合利用不外排，不会对周围水环境产生影响。

### 5.2.4 地表水环境影响结论

综上所述，运营期，本项目管线不排污，不会对地表水体产生影响；有人值守的各站场的废水都综合利用不外排，不会对周围水环境产生影响。

### 5.2.5 建设项目地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查表见表5.2-1。

表5.2-1  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、 越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放□；其他 ☑ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑； pH值 □；热污染 □；富营养化 □； 其他 □ | 水温 □；水位（水深） □； 流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □； 三级B ☑ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 ☑； 在建 ☑； 拟建 ☑；其他 □ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证 □；环评 □； 环保验收 □；既有实测 □； 现场监测 □；入河排放口数据 □； 其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □； 其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □； 枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □； 秋季 □；冬季 □ | （） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □； 不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 ( |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量 核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 ( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 ☑； 无监测 ☑ | 手动 □；自动 □； 无监测 ☑ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 5.3 地下水影响预测与评价

### 5.3.1 地下水评价工作等级与评价范围

1、评价等级

根据本报告2.4.3的地下水评价等级的判别，结合项目所处位置，确定了项目的评价等级，具体见下表5.3-1。

表5.3-1  本项目分段判定工作等级分级表

| 序号 | 场站分段 | 性质 | 敏感目标 | 敏感程 度分级 | 行业 类别 | 工作 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中澳集气~上庄站 | 输气支线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井及其他敏感目标 | 不敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 2 | 上庄站~冯乐站 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井及其他敏感目标 | 不敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 3 | 冯乐站~赵家坪计量站 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井及其他敏感目标 | 不敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 4 | 赵家坪计量站~康宁阀井 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井 | 不敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 5 | 康宁阀井~曹家坡计量站 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内有村庄分散式饮用水井及其他敏感目标 | 较敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 6 | 曹家坡计量站~石岭则阀室 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 7 | 石岭则阀室~兴县西门站 | 输气支线 | 管线两侧200m范围内有村庄分散式饮用水井，部分管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内 | 敏感 | Ⅲ类 | 二级 |
| 8 | 石岭则阀室~宋家山阀室 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | Ⅲ类 | 三级 |
| 9 | 宋家山阀室~瓦塘分输站 | 输气主管线 | 管线两侧200m范围内没有村庄分散式饮用水井，部分管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内 | 敏感 | Ⅲ类 | 二级 |
| 10 | 上庄站 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 11 | 冯乐站 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 12 | 赵家坪计量站 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 13 | 康宁阀井 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 14 | 曹家坡计量站 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 15 | 石岭则阀室 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 16 | 兴县分输站 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 17 | 宋家山阀室 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 | 较敏感 | III类 | 三级 |
| 18 | 瓦塘分输站 | 场站 | 周边有村庄分散式饮用水井 距瓦塘镇集中供水水源地二级保护区约380m | 较敏感 | III类 | 三级 |

所以，本项目宋家山阀室~瓦塘镇输气线路中部分管线位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内；石岭则~兴县西门站输气线路中部分管线位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内，地下水环境敏感程度为敏感，则地下水评价级别为二级。

瓦塘分输站周边有村庄分散式饮用水井，并距瓦塘镇集中供水水源地二级保护区约380m，在其保护区以外的补给径流区，为较敏感；其他线路及站场只涉及周边或沿线村庄分散式饮用水井，不涉及其他敏感因素，地下水环境敏感程度为较敏感或不敏感，则地下水评价级别为三级。

2、评价范围

（1）瓦塘分输站及宋家山阀室~瓦塘分输站部分河谷段

采用自定义法确定调查评价范围：以瓦塘分输站所在位置岚漪河河谷上游1.0km，下游4.0km，南北以二级阶地与丘陵区地层交界为界，确定调查评价范围为7.25km2。

（2）兴县西门站及石岭则阀室~兴县西门站部分河谷段

采用自定义法确定调查评价范围：以兴县西门站所在位置蔚汾河河谷上游1.0km，下游5.0km，南北以二级阶地与丘陵区地层交界为界，确定调查评价范围为8.78km2。

（3）其它场站以及主管线、支管线

其它场站、主管线、支管线工程边界两侧向外延伸 200m 作为调查评价范围。总评价范围约64.4km2。

### 5.3.2 地下水环境保护目标

#### 5.3.2.1地下水环境敏感目标调查

1、站场、管线附近集中供水水源地

根据前述4.1.4.3的内容分析：兴县乡镇集中供水水源地有17个，本项目涉及的水源地为瓦塘镇集中供水水源地、蔡家崖乡水源地、赵家坪集中供水水源地、孟家坪乡集中供水水源地。

输气管线：本项目宋家山阀室~瓦塘分输站输气线路部分线路位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内；石岭则阀室~兴县西门站输气线路部分线路位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内；赵家坪计量站输气管线不在赵家坪集中供水水源地保护区内，距其水源地二级保护区边界最近距离约1.50km，距一级保护区边界最近距离约1.80km；赵家坪计量站~康宁阀井的输气管线不在孟家坪乡集中供水水源地保护区内， 距其一级保护区边界最近距离约1.37km；其他输气管线都不涉及集中供水水源地。

站场：瓦塘分输站不位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内，距其边界最近距离约380m；兴县西门站不位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内，距其边界最近距离约1.88km；赵家坪计量站不在赵家坪集中供水水源地二级保护区内，距其二级保护区边界最近距离约1.50km，距一级保护区边界最近距离约1.80km；其他场站等都不涉及集中供水水源地。

2、站场、管线沿线分散式饮用水水源地

本次评价工作针对项目场站周边以及沿线村庄的饮用水源、取水层位等进行了调查统计。根据调查，调查水井数目为22眼，其中有5眼为第四系上更新统冲积层孔隙水，15眼饮用水水源为第四系全新统冲积层孔隙水，水井深度在4-15.0m，2眼为三叠系碎屑岩裂隙水，泉水出露于含水层砂岩与泥岩接触处，然后排泄山间谷地冲积层。

表5.3-2  分散式饮用水水源地情况表

| 编号 | 村庄名称 | 类型 | 个数 | 井深（m） | 取水层位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高徐家湾 | 潜水 | 1 | 10 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 2 | 瓦塘分输站 | 潜水 | 1 | 8 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 3 | 郑家塔 | 潜水 | 1 | 9 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 4 | 瓦塘村 | 潜水 | 1 | 12 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 5 | 沙沟庙 | 潜水 | 1 | 15 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 6 | 铝厂水井 | 潜水 | 1 | 8.0 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 7 | 碾子村 | 潜水 | 1 | 7.5 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 8 | 苏家塔 | 潜水 | 1 | 5.0 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 9 | 高家村 | 潜水 | 1 | 15 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 10 | 石岭则 | 潜水 | 1 | 35 | 第四系上更新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 11 | 蔡家崖 | 深水 | 1 | 160 | 三叠系碎屑岩裂隙水 | 饮用 |
| 12 | 兴县 | 深水 | 1 | 180 | 三叠系碎屑岩裂隙水 | 饮用 |
| 13 | 大善村 | 潜水 | 1 | 11.5 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 14 | 刘家曲 | 潜水 | 1 | 8.5 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 15 | 王家会 | 潜水 | 1 | 50 | 第四系上更新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 16 | 刘家庄村水井 | 潜水 | 1 | 30 | 第四系上更新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 17 | 曹家坡 | 潜水 | 1 | 10.5 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 18 | 孟家坪 | 潜水 | 1 | 4.0 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 19 | 罗贝塔 | 潜水 | 1 | 5.0 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 20 | 官道峁 | 潜水 | 1 | 6.5 | 第四系全新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 21 | 赵家坪村 | 潜水 | 1 | 25 | 第四系上更新统冲积层孔隙水 | 饮用 |
| 22 | 冯乐村 | 潜水 | 1 | 30 | 第四系上更新统冲积层孔隙水 | 饮用 |

#### 5.3.2.2地下水环境保护目标

本项目属于天然气连接线工程，对地下水环境的影响主要表现在对潜水层水质的影响，因此本次评价应对潜水含水层和集中供水水源地和分散式水源地进行重点保护。主要保护目标详见下表5.3-3。

表5.3-3   地下水环境保护目标一览表

| 保护目标 | 类别 | 名称 | 位置 | 距离（m） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 下 水 环 境 保 护 目 标 | 含水层 | 潜水含水层 | 河谷 | --- | --- |
|  | 乡镇集中 水源地 | 瓦塘镇水源地 | 瓦塘镇南 | 穿越 | 饮用 |
|  |  | 蔡家崖乡水水源地 | 蔡家崖村 | 穿越 | 饮用 |
|  |  | 赵家坪乡水源地 | 赵家坪村南 | 1500 | 饮用 |
|  |  | 孟家坪水源地 | 孟家坪村西南 | 1370 | 饮用 |
|  | 分散式 水源地 | 高徐家湾水井 | 高徐家湾村 | 400 | 饮用 |
|  |  | 瓦塘分输站 | 瓦塘分输站 | 150 | 饮用 |
|  |  | 郑家塔水井 | 郑家塔村 | 850 | 饮用 |
|  |  | 瓦塘镇水井 | 瓦塘镇村 | 350 | 饮用 |
|  |  | 沙沟庙水井 | 沙沟庙村 | 400 | 饮用 |
|  |  | 高家村镇水井 | 高家村镇 | 1500 | 饮用 |
|  |  | 石岭则水井 | 石岭则村 | 350 | 饮用 |
|  |  | 蔡家崖村水井 | 蔡家崖 | 100 | 饮用 |
|  |  | 赵家坪村水井 | 赵家坪村 | 40 | 饮用 |
|  |  | 王家会村水井 | 王家会村 | 220 | 饮用 |
|  |  | 刘家庄村水井 | 刘家庄村 | 820 | 饮用 |
|  |  | 冯乐村水井 | 冯乐村 | 900 | 饮用 |

### 5.3.3 地质条件

#### 5.3.3.1区域地貌

地势总体上是东北高西南低，自东向西倾斜，受地质构造、地层岩性等因素的控制，境内形成了中低山、丘陵、河谷等不同类型的地貌景观，构成了东北宽而西南窄的蘑菇形状的复杂地貌。根据成因和形态特征，县境内地貌可划分为3个大区，6个亚区。

1、构造剥（溶）蚀低中山区（Ⅰ）

（1）构造剥蚀变质岩中山区（Ⅰ1）

分布于高唐山、大坪头和黑茶山等地，呈东北－东－东南走向，海拔高度为1500～2203m，沟谷切割深度大于500m，由变质岩、火成岩类组成。山顶浑圆，微微起伏，山坡呈凸形，坡角一般在15°以上。地表植被发育，蓄水保水能力强，沟谷中常有清泉出露。

（2）构造剥蚀、溶蚀石灰岩中低山区（Ⅰ2）

分布于县境东北部的高王寨、香炉山、望儿山等地，大致呈南北向延伸。海拔高度为1300～1680m，沟谷相对切割深度300～380m，由寒武系、奥陶系石灰岩、白云质灰岩和白云岩组成。基岩被黄土覆盖地率约占60％，裸露地表约占40％。这一中低山地带，石灰岩山坡及陡崖处溶洞发育，而高低不一，大小悬殊。

（3）砂页岩构造剥蚀中低山区（Ⅰ3）

主要指白家沟至固贤南北一线，由石炭系、二叠系砂页岩及含煤地层组成。岩层走向近南北并向西倾斜，倾角为8～10°，海拔高程为1000～1350m，最高处为1389.4m，在固贤北部，切割深度为300～380m。山顶浑圆，山坡较缓，地表多被黄土覆盖，山脊线不明显，山梁走向近南北，沟坡及沟谷底部基岩裸露，沟底常有清泉水。沟里多有风化煤层、铝土矿出露。

（4）岩浆岩构造剥蚀中低山区（Ⅰ4）

主要分布于县境西南部，海拔高程为1300～1800m，区内最高峰为大度山，在蔡家会镇和贺家会乡之间，呈东西走向，海拔高程为1822.7m，切割深度大于400m。主要由燕山期碱性火呈岩类组成。顶圆状，坡缓，坡度一般为20～40。在新构造运动中，该区形成高出周围地面的地形，水系呈放射状，地表植被发育。

图5.3-1  区域地貌图

2、剥蚀堆积黄土丘陵区（Ⅱ）

指黄河沿岸至瓦塘、高家村、孟家坪、蔡家会一带的黄土梁峁丘陵地区。底部为三叠系中、下统砂页岩，表面被第四系黄土覆盖，谷底两侧砂页岩出露。海拔高程为725～1200m，切割深度200m左右。山顶多为塬峁状或棒槌状，山梁呈波浪式，山脊不明显。沟谷呈“V”型，十分发育。平面上呈树枝状，地形支离破碎，构成典型的黄土高原景观。

3、侵蚀堆积河川宽谷区（Ⅲ）

位于岚漪河和蔚汾河及其支流南川河、交楼河和湫水河等河道的两侧，最宽处约1500m，最窄处约500～600m，多由河墁滩和二级阶地组成。一级阶地前缘高出河床3～5m，堆积物为全新统冲积砂砾和黄土状亚砂土。二级阶地前缘高出河床10～15m，堆积物为上更新统、次生砂黄土砾。岚漪河川和蔚汾河川地势平坦宽阔，平均海拔为900～1000m，境内岚漪河川长约35km，宽约0.5～1.5km，坪地3万余亩；蔚汾河川长约55km，宽约1.3km，坪地2.5万余亩。

#### 5.3.3.2区域地层与构造

1、区域地层

区域地质单元为吕梁山隆起区中部，地层出露主要有古生界寒武系(∈)、奥陶系(O)、石炭系(C)、二叠系（P）；中生界三叠系(T)和新生界第三系(N)、第四系（Q）地层。

表5.3-4  区域地层情况一览表

| 地 层 单 位 | 厚 度 (m) | 岩 性 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 地方性 名称 | 代号 |  |  |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  | Q4 | 1～20 | 冲积层，由亚砂土、砂层及卵砾石层组成。 |
|  |  | 上更新统 | 马兰组 | Q3m | 3～60 | 浅黄色黄土状亚粘土及亚砂土。含大孔隙，局部夹砂砾层及其透镜体。常组成二级阶地及丘陵，顶部覆盖黄土地貌。 |
|  |  | 中更新统 | 离石组 | Q2l | 25～125 | 红黄、浅红棕色黄土状亚粘土。夹红棕色古土壤层，一般3～5层，其下可见钙质结核层，底部夹有薄透镜状砾石层，砾石成分单一，以灰岩为主，垂直节理发育。 |
|  | 第三系 | 上新统 |  | N2 | 18～45 | 底部为灰白、浅红色砾岩，砾石成分为片麻岩、石英砂岩、石灰岩组成，砾径5～10m，钙质胶结，上部为紫红及棕红色粘土及砂质粘土，夹薄砾石层及钙质结核。 |
| 中生界 | 三叠系 | 中 统 | 铜川组 | T2l | 221～341 | 下部以灰绿、灰黄及灰红色长石—石英砂岩为主，夹薄层泥岩，砂岩含磁铁矿条带、钙质结核等，上部由灰红色厚层状中细粒长石砂岩为主，夹泥岩及1-2层凝灰岩。 |
|  |  |  | 二马营组 | T2er | 386～430 | 中上段由紫红、灰红色长石—石英砂岩及薄层泥岩、砂质泥岩组成。下段为灰绿色厚层中粒长石砂岩夹泥岩及砾岩透镜体，顶部为紫红色砂质泥岩。 |
|  |  | 下 统 | 和尚沟组 | T1h | 92～167 | 紫红、砖红色砂质泥岩、泥岩夹浅红色细砂岩，局部含数层钙质结核或透镜状淡水灰岩。 |
|  |  |  | 刘家沟组 | T1l | 383～485 | 淡红、浅红细粒薄板状长石—石英砂岩夹薄层紫红色砂质泥岩，砂岩中含泥质包裹体，具大型交错层理，细砂岩中见有淡水灰岩层。 |
| 古生界 | 二叠系 | 上 统 | 石千峰组 | P2sh | 130～224 | 以砖红、鲜红色砂质泥岩、泥岩为主，夹薄层砂岩，下部砂岩发育，构成数十米厚的砂岩带，上部以细碎屑为主，夹透镜状淡水灰岩。 |
|  |  |  | 上 石 盒子组 | P2s2 P2s1 | 192～215 174～293 | 下段为黄绿色砂岩、砂质泥岩、粉砂岩及紫色泥岩，底部砂岩发育，向上紫斑成分增多，上段为紫色、葡萄紫色、蓝灰色砂质泥岩、泥岩，夹薄层浅色长石砂岩。 |
|  |  | 下 统 | 下石盒 子组 | P1x | 60～105 | 灰—灰绿色砂岩、泥岩、粉砂岩组成，底部含煤线数层，上段为灰绿色中厚层砂岩，夹砂质泥岩及炭质泥岩。 |
|  | 石炭系 | 上 统 | 山西组 | C3s | 49～88 | 灰白、深灰色砂岩、泥岩及煤层组成，含4～7层煤，其中4层煤可采或局部可采，主要含煤地层之一。 |
|  |  |  | 太原组 | C3t | 70～107 | 由灰白色砂岩，灰色泥岩、石灰岩及煤层组成，含灰岩5～6层，煤层5～7层，可采煤层3～4层，主要含煤地层之一。 |
|  |  |  | 本溪组 | C2b | 16～44 | 由铁铝岩，粘土泥岩及泥岩、砂岩组成，底部为山西式铁矿或黄铁矿及G层铝土矿，向上为泥岩段，夹薄层砂岩及煤线。 |
|  | 奥陶 系 | 中 统 | 峰峰组 | O2f | 46～126 | 浅灰—深灰色中厚层状石灰岩、角砾状泥灰岩为主，夹层状脉状纤维隐晶质石膏，石膏带多赋存于中下部。 |
|  |  |  | 上马家 沟 组 | O2s | 122～383 | 底部为泥灰岩，局部含角砾，其上主要为灰岩及白云质泥灰岩与豹皮状灰岩互层。 |
|  |  |  | 下马家 沟 组 | O2x | 83～133 | 底部为黄褐色中厚层状石英砂岩及黄绿色钙质泥岩、泥灰岩，其上为灰岩，夹薄层泥灰岩及白云质灰岩。 |
|  |  | 下 统 | 冶里一亮甲 山 组 | O1y～ O1l | 56～138 | 底部为黄绿色泥岩与竹叶状白云岩互层，泥岩一般为2～3层，其上为燧石结核白云岩和泥质白云岩、泥岩中含山西朝鲜虫化石。 |
|  | 寒武系 | 上 统 | 凤山组 | ∈3f | 55～110 | 底部为泥质白云岩，向上为厚层白云岩，泥岩及泥质条带白云岩，白云岩层位稳定，质纯，含五湖咀虫及索克虫化石。 |
|  |  |  | 长山组 | ∈3ch | 3～44 | 灰紫色竹叶状灰岩，夹薄层灰岩，汉高山一带相变为白云质灰岩，含王冠头虫化石。 |
|  |  |  | 崮山组 | ∈3g | 7～40 | 黄绿色、灰紫色泥岩、泥质条带灰岩和竹叶状灰岩。 |
|  |  | 中 统 | 张夏组 | ∈2zh | 0～111 | 底部为泥灰岩、泥岩、泥质条带灰岩，向上为鲕状灰岩及灰岩，灰岩中含叉尾虫等化石。 |
|  |  |  | 徐庄组 | ∈2x | 30～92 | 底部多为砂砾岩，中、下部为石英岩状砂岩，石英长石砂岩，中上部为泥岩及砂质泥岩，上部为鲕状灰岩。 |

（1）古生界

① 寒武系中、上统（∈2、3）

发育有中统和上统，多为海相沉积。寒武系中统分为2组：徐庄组（∈2x），为暗紫色砾岩、石英砂岩、页岩和钙质粉砂岩，以及灰岩和泥质灰岩，厚度30～92m；张夏组（∈2z），为泥质灰岩、白云质灰岩和夹青灰色灰岩，含海绿石和三叶虫化虫，平均厚度77m。

寒武系上统分为3组：崮山组（∈3g），为灰岩、白云质灰岩和竹叶状白云岩，厚度7～40m；长山组（∈3c），为竹叶状灰岩、白云岩和紫色页岩，厚度3～44m；凤山组（∈3f），主要由白云岩和泥质白云岩组成，厚度55～110m。

② 奥陶系下、中统（O1、2）

出露下统和中统，为一套海相碳酸盐沉积。奥陶系下统分为2组：冶里组（O1y），由灰白色燧石结核白云岩夹钙质页岩、竹叶状白云岩和泥质白云岩组成，厚度25～64m；亮甲山组（O1l），由灰岩、白云岩和白云质灰岩组成，厚度31～74m。

奥陶系中统分为3组：下马家沟组（O2x），由含砾石英砂岩和页岩以及泥质灰岩和蠕虫状灰岩组成，厚度83～133m；上马家沟组（O2s），以灰岩和貂皮状灰岩为主，厚度122～383m；峰峰组（O2f），由白云质泥灰岩和灰岩夹貂皮状灰岩组成。厚度46～126m。

③ 石炭系（C）

发育有中统和上统，多为海相和海陆交互相沉积。石炭系中统只有本溪组（C2b），为山西式铁矿、铝土岩、页岩、石英砂岩和不稳定煤层，厚度16～44m。

石炭系上统分为2组：太原组（C3t），为含砂砾岩、炭质页岩、生物碎屑灰岩、泥灰岩和油页岩夹煤层，厚度70～107m；山西组（C3s），为陆相河湖沼泽相沉积、有页岩、灰岩、煤层和煤线组成，厚度49～88m。

④ 二叠系（P）

发育有下统和上统。二叠系下统只有下石盒子组（P1x），为陆相碎屑沉积，由黄绿色砂质页岩和砾岩以及黄灰色、白色砂岩组成，厚度60～105m。

二叠系上统分为2组：上石盒子组（P2s），为陆相沉积，砂质页岩和黄绿色砂岩组成，厚度174～493m；石千峰组（P2sh），为河湖相沉积、由中粒砂岩和砖红色泥岩以及灰白色、灰紫色砂岩组成，厚度130～224m。

（2）中生界

① 三叠系（T）

分布于县城以西，黄河以东地带，发育有下统和中统。

三叠系下统分为2组：刘家沟组（T1l），由细粒砂岩夹紫红色粉砂岩和砾岩组成，厚度386～440m；和尚沟组（T1h），以砂质泥岩为主，间夹细粒长石砂岩及粉砂岩，厚度92～167m。

三叠系中统分为2组：二马营组（T2er），主要由灰绿色、灰红色长石砂岩和紫红色、灰绿色砂质泥岩组成，厚度386～430m；铜川组（T2t），由灰绿、灰黄、灰红色长石砂岩和灰绿、灰黑色页岩组成，厚度221～341m。

（3）新生界

① 新近系上新统（N2）

分布于河流多为红土堆积和河流相、洪积相沉积，底部为砾石层和砂层，上部为褐色、绿色和桔红色黏土层，沟谷中，厚度18～45m。

② 第四系中、上更新统和全新统（Q）

广泛分布于黄土塬、梁峁及沟谷两侧和近代河谷中，发育有中、上更新统和全新统。

第四系中更新统（Q2）是一套土状堆积物，下部为橙黄、桔红色砂质黏土夹连续的古土壤层及钙质结核，上部为亚粘土、亚砂土，具有垂直节理和孔隙，厚度在2m之内。

第四系上更新统（Q3）为风积和冲积地层，分布极广，是黄土梁顶部与河谷两侧松散堆积的主体，一般为黄色粉砂土、亚砂土，厚度3～60m。

第四系全新统（Q4）为现代河滩堆积物，主要分布于一级阶地和河漫滩，下部为砾石和砂土，上部为粉砂土，厚度为1～20m。

2、区域构造

根据《山西省区域地质志》，评价区处于华北断块中部的鄂尔多斯断块构造单元中次级构造单元为兴县-石楼南北向褶带。

表5.3-5   评价区构造单元区划表

| Ⅱ级构造单元 | Ⅲ级构造单元 | Ⅳ级构造单元 |
| --- | --- | --- |
| 华北断块 | 鄂尔多斯断块 | 兴县-石楼南北向褶带 |

鄂尔多斯断块：鄂尔多斯断块位于山西西部。其东侧以离石大断裂与吕梁～太行断块相邻，南侧以范家庄～西石岂口断裂与临汾～运城新裂陷相接。在山西境内南北长400km，东西宽30～60km，呈狭窄的长条状。出露地层以寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系为主，界河口群、长城系、上第三系出露零星，第四系分布广泛，使大部分基岩仅出露于河谷。岩层总体走向呈南北向，向西缓倾斜。根据断块的形迹特征，评估区位于“兴县～石楼南北向褶带”内的紫金山～碛口褶皱群。

山西境内鄂尔多斯断块所属范围仅是其东部部分地带，从上所述看出，除断块边缘附近构造比较复杂外，断块内部地层平缓，一些南北向构造亦为极开阔宽缓的褶皱，表现了鄂尔多斯断块的稳定性质。石炭系、二叠系煤层在断块内埋藏深度均较大，以致目前不能利用。

兴县～石楼南北向褶带：展布于芦芽山以西，总体表现为向西缓倾的单斜构造，局部有规模不大的背向斜出现。

#### 5.3.3.2评价区地层与构造

1、评价区地层

管道沿线位于兴县黄土丘陵区，沿线主要出露地层有三叠系中统二马营组（T2er）、新近系上新统（N2）、第四系中更新统（Q2）、第四系上更新统（Q3）和全新统（Q4）。

（1）三叠系中统二马营组（T2er）

二马营组（T2er），主要由灰绿色、灰红色长石砂岩和紫红色、灰绿色砂质泥岩组成。管道沿线均有分布，厚度相差较大，由西向东埋藏越来越浅。该地层主要分布于新近系保德组之下，未出露，据水文孔施工地质记录，局部夹有暗紫色泥岩，强-中风化，产状110°∠2°。

（2）新近系上新统（N2）

主要出露于黄土塬、梁峁及沟谷两侧和近代河谷中，下伏于第四系上更新统亚粘土，底部为砂砾石层；中部棕黄色和浅棕红色粘土层状钙质结核，夹灰绿色粘土、灰白和棕黄色泥灰岩，淡水灰岩及少量粉砂岩、砂岩、粗砂透镜体；上部为棕红色粘土与棕黄色钙质结核互层。

（3）第四系中更新统（Q2）

是一套土状堆积物，下部为橙黄、桔红色砂质黏土夹连续的古土壤层及钙质结核，上部为亚粘土、亚砂土，具有垂直节理和孔隙。

（4）第四系上更新统（Q3）

为风积和冲积地层，分布极广，是黄土丘陵区黄土梁顶部与河谷两侧松散堆积的主体，多见于丘陵之顶，为黄色粉砂土或亚砂土，颗粒均匀，结构疏松，无层理，垂直节理和大孔隙发育，常以不整合覆盖在基岩上，构成黄土高原地貌。

（5）第四系全新统（Q4）

第四系全新统为现代河滩堆积物，主要分布于一级阶地和河漫滩，下部为砾石和砂土，上部为粉砂土。

2、评价区构造

评价区总体上表现为向西倾斜的单斜构造，西部简单而东部复杂。根据构造形迹的空间展布和排列关系及其成生联系等，将其划分为河东南北向褶皱带、北北东向褶皱带、恶虎滩帚状构造和龙泉弧形褶皱带4种。

（1）河东南北向褶皱带

主要由一系列南北走向，平缓开阔的小型褶皱和挠曲组成。从整体上看，该构造带构造形迹有由南而北减弱的趋势，以构造形迹微弱为特征，其展布范围遍及全区，在东部地区比较发育和集中，但规模小，两翼岩层倾角较缓，多在5°左右，个别达11°～15°，延伸一般为几公里，最长20km，宽1～2km，个别较宽的达4km左右，共发育有17个大小不等的背向斜构造。

（2）北北东向褶皱带

北北东向褶皱带经历了很长的地质时期，从太古界开始，直到中生界三叠系末结束，经历了多次构造变动，产生了多种构造型式和结构面，代表压性结

构面有从界河口群—三叠系所组成的一系列褶皱和平行褶皱轴走向的逆断层，张性结构面为垂直和近于垂直褶皱轴向的一系列正断层或平推断层，扭性结构面的代表为走向北西330°～340°和北西270°～280°的两组脉岩。其展布于奥家滩至黑茶山等广大地区，为县境的主体构造。大致沿北东30°方向延展，斜穿全境。

（3）恶虎滩帚状构造

主要分布于芦芽山的西坡、二十里铺、交楼申、官庄和中寨等地，南北长30km，东西宽40km，整体为扫帚状，由一系列褶皱和断裂组成。雷家沟向斜、马家窑背斜和下会至大涧向斜，由近东西逐渐转向北东向，微向南或南东突出，西侧撒开，向北东方向逐渐收敛。中寨背斜，掘来洼向斜开阔而平缓，两翼倾角只有几度，微偏北，向东逐渐消失。

图5.3-2    区域地质图

图5.3-3   区域地质剖面示意图

1.三级构造单元界线；2.四级构造单元界线；3.五级构造单元界线；4.正断层；5.逆断层；

6.向斜；7.背斜；8.断裂；9.县、乡(镇)；10.县界；11.水系；12.拟建线路

图5.3-4  区域构造略图

图5.3-5  评价区地质图

。

图5.3-6  评价区构造略图

（4）龙泉弧形褶皱带

由孟家洼至贺家圪台背斜，郝家沟至马家塔向斜组成。其褶皱轴均呈弧形向西突出，为开阔的背向斜构造，两翼倾角为10°左右，长10余km，宽1km。此外，县城与关家崖之间地带及温泉弧形逆断层亦属于该褶皱带。

### 调查评价区内构造简单，总体上为一走向近南北，倾向西的单斜构造。地层倾角一般为5°，勘查区内地表未发现大的断裂构造发育，没有岩浆岩侵入，地表常见小滑坡、崩塌现象对厂址稳定性无影响。项目场地内未发现断裂构造，厂址处于相对稳定地段。

### 5.3.4水文地质条件

#### 5.3.4.1区域水文地质条件

1、地表水

（1）黄河：流经县西边界瓦塘、高家村、赵家坪、罗峪口和圪垯上5个乡镇的数十个村庄。北自牛家洼村入境，南到大峪口村出境，境内全长82km。据实测资料记载：最大流量为19500m3/s，最小流量为60m3/s，最大年迳流量为505亿m3，最小年迳流量为159亿m3，多年平均年迳流量为293亿m3。

（2）岚漪河：从青草头村入境，由裴家川口入黄河。境内流长35km，宽约0.5～1.5km，河床纵坡9.12‰，流域面积为17～52km2。最大年迳流量为4亿m3，最小年迳流量为0.22亿m3，多年平均年迳流量为0.689亿m3，径流深43.2mm。多年平均输沙量为1170万t，输沙模数为5440t/km2。

（3）蔚汾河：从恶虎滩乡下会村入境，沿途汇入支流有岚尾河、南川河以及较大的沟道17条，由高家村镇张家湾村入黄河。境内流长55km，宽约1.3km，河床纵坡11.3‰，流域面积为71.5km2。。最大年迳流量为2.66亿m3，最小年迳流量为0.216亿m3，多年平均年迳流量为0.756亿m3，径流深51.2mm。多年平均输沙量为1179万t，输沙模数为7920t/km2。

（4）湫水河：源于兴县大坪头山脚下，由东会乡阳坡村至泽临县碛（qi）口入口。境内流长20km。最大年迳流量为0.556亿m3，最小年迳流量为0.0818亿m3，多年平均年迳流量为0.191亿m3，径流深78.6mm。

（5）时令河：较大的有27条，全长527km, 流域面积为14.0～248 km2，流域类型有丘陵沟壑和土石山区2类。丘陵沟壑较多，占66.7％；而土石山区占33.3％。平时流水不大，汛期洪水猛泻，年平均年迳流量为0.965亿m3。其中水系为黄河的沟有：小善沟、罗峪口沟、赵家坪沟、迷虎沟、南门沟和铁炉沟6条；属于水系为岚漪河的沟有：白家沟、谷秃雨沟、杨家坡沟和苗家沟4条；属于水系为蔚汾河的沟有：岚尾沟、油房沟、马尾沟、花子沟、太平沟、础河、雁子沟、南玉沟、北查沟、石楼沟、刘家庄沟、康家沟、李家湾沟、屈家沟、鹿家岔沟、石槽沟和千城沟17条。

2、地下水含水岩组

区域位于黄河东岸，山西断隆以西，鄂尔多斯台坳的东部，属吕梁山系，为典型的黄土高原地貌，地势东、北高，西、南低，经过长期剥蚀和堆积形成现在的一个似簸箕状向西南开口的地形形态，地表水系也随地形形态发育，河流、沟谷以主河道为轴向两岸切割地层，形成河谷两岸的黄土、基岩侵蚀中低山地形以及河谷堆积地形。

（1）含水层组

按照含水介质的岩性、地下水位埋深及其动力特征，区域地下水可分为变质岩、火成岩类裂隙水，碳酸盐岩类裂隙岩溶水，碎屑岩类裂隙水，松散岩类孔隙水四种类型含水岩组。其分布、水文地质特征及其补迳排条件分述如下：

① 变质岩、岩浆岩类裂隙水

变质岩裂隙水分布于高唐山、黑茶山一带，太古界、元古界岩层构造裂隙和风化裂隙发育，裂隙深度为40～60m，利于雨水渗入，在低洼处以泉水的形式溢出地表，泉涌量10～100m3/d。

岩浆岩裂隙水分布于西南部的大度山，岩层中裂隙发育，利于降水补给。浅层泉水流量为30～40m3/d，较深层为200m3/d。

变质岩、岩浆岩裂隙水主要接受大气降水、地表水入渗补给；排泄方式以人工开蒸发和泉水形式溢出地表。

② 碳酸盐岩类裂隙岩溶水

碳酸盐岩类裂隙岩溶水分布于县城以东木崖头～奥家湾～固贤一带，含水岩层中裂隙、溶洞发育，径流通畅，单井出水量为100～500m3/d，属于中等富水区。

碳酸盐岩类裂隙岩溶水补给来源于大气降水和地表水沿灰岩河谷裂隙带垂直渗漏、天桥泉和柳林泉。排泄方式以人工开采、侧向迳流排泄和蒸发为主。

③ 碎屑岩类裂隙水

三叠系上统碎屑岩类裂隙水主要分布在南川至西南一带，砂岩裂隙较发育。高家村～迷虎沟段水位埋深5.45m，涌水量821m3/d；南川河马家沟段，涌水量86.4m3/d；小善河孟家坪段横城53#、52#涌水量分别为55.7m3/d、44m3/d。

三叠系下统、二叠系上统碎屑岩类裂隙水分布于县城蔡家崖南北一线，含水层为砂质泥岩夹细砂岩，富水性很弱，水量极其贫乏，涌水量一般均小于10m3/d。

二叠系上、下石盒子组碎屑岩类裂隙水分布于固贤～白家沟一线，含水层为砂岩，水量贫乏，涌水量10～100m3/d。

石炭系层间碎屑岩类裂隙水分布于魏家滩、关家崖、车家庄、固贤一带，砂岩厚5～15m，为中等富水的弱承压水。据魏家滩镇斜沟村23#钻孔资料可知，深度为98.24m，自流量为86.4 m3/d。

碎屑岩类裂隙水主要靠大气降水、松散岩类孔隙水入渗为补给方式。排泄则主要是矿坑排水以及泉集中排泄和沿河谷泄流。

④ 松散岩类孔隙水

新近系上新统孔隙潜水含水层的岩性为浅红色粘土、亚粘土夹钙质结核及砂砾石，分布于河谷两侧，厚3～30m，多以沟底泉水出露。此外，含水层还有一部分以红土为主，夹很薄砂砾石层，水量极其微弱。

第四系中、上更新统孔隙潜水含水层岩性以中、上更新统黄土及黄土状亚砂土、亚粘土为主，多以披盖式覆于基岩之上，沟底出水量10m3/d，是中西部许多山梁顶上村庄的人畜饮用水源。

第四系全新统河谷冲积层孔隙潜水，分布于岚漪河、蔚汾河和湫水河的河谷地带，含水层由砂和砂砾组成。岚漪河魏家滩镇以下河段，含水层厚2～20m，单井出水量为675.4m3/d；蔚汾河乔家沟以下河段，泉涌量为1268 m3/d，单井出水量为409m3/d；南川河康宁～王家圪河段，含水层为砂砾石夹亚砂土，涌水量1560m3/d；蔚汾河奥家湾～明通沟段，裂隙和岩溶发育，水量贫乏。

（2）地下水的补、径、排条件

东部广泛出露寒武～奥陶系灰岩，构成了灰岩地下水的补给边界。由东至西从地表第四系至煤系基盘沉积了巨厚的三叠系、二叠系及石炭系地层，均为泥质岩和砂岩相间成层，岩石胶结致密、裂隙少，纵横方向连通性差，影响了含水层的发育及相互间的水力联系，加之降水量少，上部又发育有巨厚的第四系黄土和第三系红土，因此地下水的补给来源极为贫乏，致使岩石的富水性从上至下逐渐减弱。中深部、深部山西组、太原组地层富水性极弱，仅在与地形、地貌、地质构造相适宜的河谷阶地区、基岩风化壳与冲积层潜水及地表水有水力联系地带，岩石富水性较好。

#### 5.3.4.2评价区水文地质条件

1、地下水含水岩组

评价区大部分被上更新统黄土覆盖，在沟谷中出三叠系地层。按地下水含水介质以及赋存条件、水动力特征以及地层界线将区内含水岩层划分为三个含水层组。现将各含水岩组的水文地质特征分述如下：

（1）三叠系中统碎屑岩类裂隙含水岩组

分布在河谷两侧，含水层以砂岩为主，该地层砂岩、泥岩相间，直接接受大气降水补给。泉水流量一般为0.01～0.1L/s，地下径流模数小于1L/s·km，为弱富水的含水岩组。水质以HCO3-Ca·Mg和HCO3-Ca·Na型为主。矿化度多小于0.5g/L。

岩层以5～10°的倾斜角度向西倾斜。岩层中褶皱及断裂不发育，构造裂隙发育微弱，风化裂隙较发育，发育深度50m左右。由降雨渗入风化裂隙中的水，沿裂隙运动，一般沿途接受补给，沿途排泄。由于岩层中以风化裂隙为主，发育深度浅，裂隙细小，含水层内储水空间小，富水性亦差，一般为小泉小水。

（2）新生界河谷冲积层孔隙含水岩组

主要分布于岚漪河、蔚汾河河谷，冲积层厚度为0～30m，含水层岩性以砂和砂砾石为主，水位埋深0～5m，含水层厚5～20m。河谷冲积层孔隙潜水水量丰富，单井涌水量一般大于1000m3/d。

（3）黄土丘陵区孔隙含水岩组

所含钙质结核层和砂砾石层为主要含水地层。第四系中更新统风积黄土和冲积、洪积砂砾石层局部含水。一般情况下黄土不含水。仅在沟头或低凹处，当下伏有第三系红土作为隔水层时，才赋存少量的地下水，水量一般小于10m3/d。中更新统黄土含数层钙质结核层，一般层理明显不含水，若埋藏在沟谷底部，其下是良好的隔水层时，才可能赋存少量裂隙孔隙潜水。

下伏第三系上新统粘土为良好的隔水层，地下水往往以泉水的形式在沟谷中排泄，从砂砾石层出露的泉水一般为0.1～1.0L/s；从红色粘土层和黄土状亚粘土层中出露的泉水多小于0.1L/s。黄土丘陵区孔隙水，富水性弱，水化学类型以HCO3-Ca·Mg型为主，矿化度小于0.5g/L。

2、地下水的补给、径流、排泄条件

（1）三叠系碎屑岩类裂隙水

主要指三叠系砂岩裂隙水，补给来源一是大气降水，二是上覆中上更新统，第三系孔隙水的渗入补给，迳流方式是沿层间运移，由分水岭地带向沟谷中排泄，没有统一的水位，大多沿途运移中接受补给，在沟头或沟底遇到弱透水层时以下降泉的形式补给河道地表水或渗入河谷冲积层，碎屑岩类裂隙水承压水来源于大气降雨的渗入，沿层间运移，由于砂岩、页岩、泥岩成层状分布，入渗条件差，迳流迟缓，裂隙承压水沿层间以缓慢向低洼的向斜轴部汇集，地下水的迳流途径受地形、构造的控制和影响，在不同的地貌条件下，水位高度亦不同。从总的水位高度分析，具有统一的水面。接近黄河一带水位低，远离黄河水位高。

（2）松散岩类孔隙水

中上更新统和第三系黄土、红土砂砾石孔隙水，接受大气降水的补给，通过岩层孔隙渗透成为地下水。由于沟谷的切割，破坏了完整的含水系统，迳流途径短。迳流方向受地形的控制，由黄土梁峁中心向四周低洼处或沟底排泄。集中出流泉，分散出流都溢出地表补给河道地表水或耗于蒸发或开采。

河谷中冲积层孔隙潜水，主要接受大气降雨河谷地表水及侧向裂隙、孔隙水的补给，迳流方式为水平运动，消耗于蒸发，人工开采，补给地表水。河谷冲积层孔隙水与地表水水力联系密切。松散岩类孔隙水主要接受大气降水、地表水入渗及其它不同岩类地下水的侧向补给。排泄方式以人工开采、侧向迳流排泄和蒸发为主。

### 5.3.5 地下水污染源调查

根据《导则》要求，主要调查评价区内具有与建设项目产生或排放同种特征因子的地下水污染源。评价区内现状无与建设项目产生或排放同种特征因子的工矿企业，只有居民生活污水。

### 5.3.6 地下水水质预测

本项目输气管线为密闭管网，输送介质是天然气（煤层气），在正常运营时不排放任何污染物，不会对地下水产生任何影响。

从敏感因素来分析，本项目瓦塘分输站距瓦塘镇集中饮用水源地二级保护区最近距离约380m；兴县西门站距蔡家崖乡集中饮用水源地二级保护区最近距离约1880m，相对较远，虽然兴县西门站靠近兴县县城，但周围居民都是饮用城市自来水，相比较，瓦塘分输站较敏感。

从地下水的水位监测结果来分析，瓦塘分输站地下水水位为8m，为第四系全新统冲积层孔隙水；兴县西门站地下水水位为180m，为三叠系中统碎屑岩类裂隙水；瓦塘分输站较敏感。

因此，从敏感程度分析，本项目主要分析瓦塘分输站对地下水的渗漏影响。

#### 5.3.6.1渗水试验

兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目变更前后的瓦塘分输站以及输气线路铺设时只是作了微小调整，整体走向基本没有变化，周围环境较之前也没有变化。变更前的该项目在进行环境影响评价时，以瓦塘分输站作为代表，采用双环法渗水试验测试了场地的防渗性能。本次评价引用该资料。

1、试验目的及地层情况

为测试项目场站包气带垂直入渗系数，2016年1月28日采用双环渗水试验法测试项目场站包气带防渗性能。进行渗水试验的地层主要为第四系黄土层。地点选在项目场站污水池附近。

2、实验仪器

双环（内环直径25cm，外环直径50cm，高度均为50cm），铁锹，尺子等。

3、试验方法

本次渗水实验均为原位渗水试验，为了消除消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高50cm。双环法在试坑底部同心压人直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为, 由内外环之间渗人的水主要消耗在侧向扩散上, 从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上, 为准垂向一维渗流。试验装置包括渗水双环, 两套带有刻度的烧杯、供水管及若干要填在试环底部的小砾石.

4、技术要求

（1）保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。

（2）试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于5cm，内环每加一次水计录一次时间，每次加水的量一致。

（3）渗水速率稳定延续1-2小时。

（4）应以水层在5cm的时刻为试验结束的时刻。

5、参数计算及结果

双环渗水试验用内环的渗入水量作为计算渗透系数的流量。求单位注水量，试验参数按下式计算。

式中：V—渗透速度，此时等于该岩（土）渗透系数K（m/d）；

Q —渗水量（m3/d）；

F —入渗面积（m2）。

渗水试验计算结果见下表：

表5.3-6 渗水试验成果一览表

| 序号 | 场站 | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓦塘分输站 | 0.000764 |
| 2 |  | 0.000509 |

#### 5.3.6.2 抽水试验

1、目的与任务

为了解场地水文地质特征，初步查明项目区含水层的渗透系数。

为获得站场潜水含水层的水文地质参数（渗透系数K，给水度Us），根据现状调查评价范围内已有的供水井，进行了抽水试验。

2、抽水试验井布置

利用现有水井，在瓦塘镇布置单孔抽水试验1组，按完整井的非稳定流试验进行。

表5.3-7  抽水试验井布设表

| 调查 编号 | 试验井概况 |
| --- | --- |
|  | 地点 | 井深（m） | 井径(m) | 取水层位 |
| 4 | 瓦塘镇 | 13 | 1.0 | 第四系松散孔隙含水层 |

3、技术要求

（1）抽水前观测静止水位2-3小时。

（2）水位、流量的观测，按1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120min各观测一次，以后每隔30min观测一次，直到结束。

（3） 抽水水位稳定延续2-4小时。

（4）水泵停抽后，观测恢复水位，观测频率同前。

（5）恢复水位观测延续时间要求达到水位恢复到80%以上。

4、参数计算及结果

此次抽水试验属于潜水含水层完整井的定流量抽水试验，按完整井的非稳定流进行计算。计算步骤如下：

（1）在双对数坐标纸上绘制w（u）—u的标准曲线。

（2）由实际资料在双对数纸上绘制s—r2/t实测曲线。

（3）将实际曲线置于标准曲线上，保持对应坐标彼此平行条件下的相对平移，直至两曲线重合为止。

（4）任取一匹配点，记下匹配点的对应坐标值：w（u）,1/u，s,和 r2/t，代入下式。

S=

式中：S——抽水t 时刻后距抽水井r处水位下降值（m）;

Q——抽水量（m3/d）；

T——含水层导水系数（m2/d）；

μs——含水层给水度（无量纲）；

W（u）——Theis井函数；

K—含水层渗透系数（m/d）；

M—含水层厚度（m）。

水文地质参数计算结果如表5.3-8。

表5.3-8  水文地质参数计算结果表

| 调查 编号 | 试验井成果 |
| --- | --- |
|  | 地点 | 渗透系数K | 给水度Us |
| 4 | 瓦塘镇 | 0.18 | 0.15 |

图5.3-9  瓦塘镇抽水试验成果图表

| 工程名称 | 瓦塘镇 | 调查编号 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水井坐标(m) |  | 孔口标高(m) |  | 抽水段次 | 1 |
| 静止水位 | 水井深度 | 含水层厚度 | 提（抽）水时间(时:分) | 水位恢复 |
| (m) | L(m) | m(m) | 开始 | 结束 | 累积 | 稳定延续 | 总时间 | 最终水位(m) |
| 4.50 | 13.00 | 13.00 | 12:00 | 18:00 | 6:00:00 |  | 11:00 | 4.50 |
| 水井半径 | 稳定水位 | 稳定降深 | 稳定流量 | 渗透系数 | 影响半径 |
| r(m) | (m) | s(m) | Q(m3/d) | K(m/d) | R(m) |
| 0.50 | 7.10 | 2.60 | 61.08 | 0.18 | 11.91 |

5.3.6.3地下水影响预测

根据《导则》调查与评价原则，对于长输油品、化学品管线等线性工程，调查评价工作应重点针对场站、服务站等可能对地下水产生污染的地区开展。结合本项目的工程特征与涉及的环境敏感目标，本次评价重点预测瓦塘分输站对潜水含水层、集中乡镇水源地、分散式水源地的影响。

1、包气带性质

根据《山西兴县曹家坡-瓦塘长输管线工程勘察报告》，勘察深度范围内，场地第四系覆盖层地基土堆积时代及成因类型自上而下依次为：第四系全新世近期(Q4mL)填土、耕土，第四系全新世冲积成因(Q4al)粉土及第四系晚更新世风积成因(Q3eol)黄土、冲洪积成因(Q3al+pl)卵石等。在勘察深度范围内，整个场地地基土自上而下大致可分为7层，现按自上而下的层序分述如下：

（1）干线区：

第①层 素填土（Q4mL）：

杂色，松散，稍湿，主要由粉土组成，含少量碎砖块、灰渣、碎石、卵石等。局部地段上部0.5m左右为耕土，含少量植物根系。该层厚度：0.50～4.00m，平均1.31m；层底标高：855.68～974.33m，平均904.43m；层底埋深：0.50～4.00m，平均1.31m。

第②层 粉土（Q4al）

褐黄色，稍湿-湿，中密，可见较多云母碎片，无光泽，摇振反应中等，干强度和韧性低，含砂量大，局部夹薄层粉砂、细砂和粗砂，层底偶见卵石，粒径2-5cm，局部层底粉土呈黑灰色。该层厚度：0.20～2.80m，平均0.90m；层底标高：871.26～987.52m，平均931.01m；层底埋深：0.20～6.50m，平均1.01m。

第③层 黄土（Q3eol）

黄褐色、褐黄色，可塑，性质为粉土。含少量铁氧化物，偶见砂粒，具针状孔隙及钙质条纹，直立块状构造。手捏易碎，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽。该层厚度：1.00～38.00m，平均5.17m；层底标高：883.37～1031.01m，平均979.33m；层底埋深：1.00～38.00m，平均5.17m。

第④层 卵石（Q3al+pl）

杂色，黄灰色，湿-饱和，中密，母岩成分主要为砂岩、灰岩等，径一般20-80mm，局部可见大块漂石，含量50~80%不等。磨圆度较好，级配一般，分选性一般，充填物主要为粉土及粉细砂。该层分布较广泛，厚度：0.50～2.00m，平均1.38m；层底标高：893.26～950.65m，平均918.54m；层底埋深：0.50～2.60m，平均1.76m。

第⑤层 强风化粉细砂岩（Pys）

灰黄-灰白色，主要矿物成分为长石、石英，粉细砂质结构，其构造已不易辨，岩芯多呈砂状、块状。拟建场区内该层厚度:0.90～2.10m，平均1.34m;层底标高:877.36～949.75m,平均918.55m；层底埋深:1.30～5.00m,平均2.80m。

第⑥层 中风化粉细砂岩（Pys）

灰黄-灰白色，主要矿物成分为长石、石英，粉细砂质结构，中厚层状构造，泥钙质胶结。有竖向裂隙发育，方解石矿物充填。岩芯多呈长柱状，柱长一般15-20cm，最长可达40cm，岩芯采取率约80%，RQD指标约70%。岩石属较软岩，完整程度为较完整，岩体基本质量等级为IV级。拟建场区内该层最大揭露厚度为3.80m。

第⑦层 强风化泥质砂岩（Pys）

褐灰色，红褐色，主要矿物成分为长石、石英、粘土等，粉砂质结构，薄层状构造，泥质胶结。岩芯多呈碎块状、薄片状。拟建场区内仅局部揭露或出露，均未揭穿，勘察深度范围内最大揭露厚度为3.00m。

（2）支线区：

第①层 素填土（Q4mL）：

杂色，松散，稍湿，主要由粉土组成，含少量碎砖块、灰渣、碎石、卵石等。局部地段上部0.5m左右为耕土，含少量植物根系。

该层仅在Z24、Z25#孔有揭露，厚度：4.60～5.80m，平均5.20m；层底标高：938.50～940.40m，平均939.45m；层底埋深：4.60～5.80m，平均5.20m。

第②层 粉土（Q4al）

褐黄色，稍湿-湿，中密，可见较多云母碎片，无光泽，摇振反应中等，干强度和韧性低，含砂量大，局部夹薄层粉砂、细砂和粗砂，层底偶见卵石，粒径2-5cm，局部层底粉土呈黑灰色。该层压缩系数平均值a1-2=0.33MPa-1，具中压缩性，实测标贯击数范围值介于6～8击之间，平均值为7击。该层厚度：0.50～2.40m，平均0.99m；层底标高：883.60～910.00m，平均895.09m；层底埋深：0.50～2.40m，平均0.99m。

第④层 卵石（Q3al+pl）

杂色，黄灰色，湿-饱和，中密，母岩成分主要为砂岩、灰岩等，径一般20-80mm，局部可见大块漂石，含量50~80%不等。磨圆度较好，级配一般，分选性一般，充填物主要为粉土及粉细砂。该层在支线全场区分布，本次勘察深度范围内未揭穿，最大揭露厚度为5.0m。本次勘察期间，勘察深度范围内，除穿越河床和沿河挖埋地段的勘探点外，其余均未见水，地下水的初见水位埋深从自然地表下介于0.45～4.61m之间，高程介于869.00～981.08m之间；稳定水位从自然地表下埋深介于0.10～4.34m之间，高程介于869.45～981.51m之间，主要含水层为第④层卵石。地下水类型为第四系孔隙潜水，主要由大气降水和侧向径流补给。勘察期间属于平水期，季节性水位变幅约为0.50m。

2、污染源选取

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径；建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ/T 2.3）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

综合考虑本项目设计工艺方案及废水的特性以及废水装置设施情况：

（1）生活污水

瓦塘分输站站场废水主要为值班人员产生的洗手洗脸水、食堂废水，水质简单，排水量约为0.45m3/d，食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

（2）锅炉排污水

瓦塘分输站设置有锅炉。锅炉仅在采暖季使用，锅炉运行期间会产生软化排盐水及锅炉定期排污水，其主要污染物为盐类。锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，主要污染物为盐类，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。

（3）设备外壁及场地冲洗废水

瓦塘分输站需要进行设备外壁及场地冲洗，每半月清洗一次，清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

（4）检修废水

瓦塘分输站每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，其产生量为3m3/次~5m3/次，废水中主要污染物有SS、石油类，检修废水进入站场排污池内自然蒸发。

所以，通过以上分析可知：本项目地下水污染源为污水非正常工况下污水渗漏，包括：①排污池的渗漏，②集水池的渗漏。由于排污池、集水池均按照相关设计标准采取了地下水污染防渗措施，本次仅对非正常工况下地下水污染预测。

本次环评预测瓦塘分输站对地下水的渗漏影响。影响地下水环境的主要因素来自于站场的生活污水和检修废水，评价因子选取生活污水为氨氮，初始浓度为20mg/L，检修废水以石油类为评价因子，污染物浓度为80mg/L。假定排污池和集水池池底产生裂缝，裂缝按2m×0.2m，则具体各站的污染物渗漏量如下：

表5.3-11  地下水预测参数表

| 污染源 | 瓦塘分输站 |
| --- | --- |
| 生活污水产生量m3/d | 0.45 |
| 检修废水产生量m3/a | 5 |
| 氨氮初始浓度mg/L | 20 |
| 石油类初始浓度mg/L | 80 |
| 地面垂直渗透系数m/d | 0.18 |
| 裂缝面积m2 | 0.40 |
| 池内水深m | 1 |
| 地下水埋深m | 8 |
| 渗入地下的污水量m3/d | 0.081 |
| 污染物渗漏量g/d | 氨氮 | 1.62 |
|  | 石油类 | 6.48 |

3、地下水影响预测

（1）预测方法

地下水环境预测评价等级为二级，水文地质条件为简单类型，采用解析法进行预测。

（2）预测公式

排污池和集水池渗漏较难及时发现，若发现后采取措施时间也较长，故污水污染源可概化为点源，注入规律为连续注入，采用一维稳定流二维水动力弥散-平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：x、y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的示踪剂浓度，mg/L；

M为含水层厚度；

mt为单位时间注入示踪剂的质量，g/d；

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

π为圆周率；

k0(β)为第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（）为第一类越流系统井函数。

（3）预测时段

根据导则要求，对本项目运营期和服役期满后进行地下水水质预测， 预测时段选取100天、1000天和10年三个时间段。

（4）预测结果

按照以上方法和参数预测，预测结果见表5.3-12、5.3-13。

根据计算结果可知，瓦塘分输站非正常工况下排污池和集水池若发生泄露，10年后，污水沿潜水层地下水水流方向向下游的最大迁移距离为750m。由此可见，如果瓦塘分输站污水发生泄露，却未及时采取相应有效的补救措施，10年后，污染物将往下游迁移，对瓦塘镇集中供水水源地产生不良影响。

表5.3-12 （1） 生活污水泄漏100天氨氮迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -25 | -20 | -10 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 0.001576 | 0.003223529 | 0.003676 | 0.002717647 | 0.001124 | 8.82353E-05 |
| -10 |  | 0.046029 | 0.073370588 | 0.083688 | 0.0502 | 0.025606 | 0.0021 |
| 0 | 4.70588E-05 | 0.207882 | 0.237176471 | 0.222506 | 0.124911765 | 0.072571 | 0.005952941 |
| 10 |  | 0.042724 | 0.073370588 | 0.083688 | 0.056617647 | 0.025606 | 0.0021 |
| 30 |  | 0.002106 | 0.003223529 | 0.003676 | 0.001441176 | 0.001124 | 8.82353E-05 |

表5.3-12 （2） 生活污水泄漏1000天氨氮迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -130 | -100 | -50 | 50 | 100 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -160 |  |  | 5.88235E-07 | 2.94E-06 |  |  |  |
| -50 |  | 0.000182 | 0.000864706 | 0.001676 | 0.000676471 | 9.41176E-06 |  |
| 0 | 9.17647E-06 | 0.002465 | 0.011764706 | 0.022724 | 0.009194118 | 0.000127647 | 4.12E-06 |
| 50 |  | 0.000182 | 0.000864706 | 0.001676 | 0.000676471 | 9.41176E-06 |  |
| 160 |  |  | 5.88235E-07 | 2.94E-06 |  |  |  |

表5.3-12 （3） 生活污水泄漏10年氨氮迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -300 | -200 | -100 | -50 | 50 | 100 | 200 | 400 | 550 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -350 |  |  |  | 1.17647E-06 | 2.35E-06 |  |  |  |  |  |
| -200 |  | 8.23529E-06 | 2.94E-05 | 5.47059E-05 | 0.000106 | 0.000123 | 0.000116 | 2.47E-05 |  |  |
| -100 | 5.88235E-07 | 5.52941E-05 | 0.000218 | 0.000362941 | 0.0007 | 0.000815 | 0.000769 | 0.000164 | 1.47E-05 |  |
| -50 | 2.35294E-06 | 0.000171765 | 0.000678 | 0.001127647 | 0.002176 | 0.00253 | 0.002389 | 0.00051 | 4.53E-05 |  |
| 0 | 3.52941E-06 | 0.000250588 | 0.000989 | 0.001644706 | 0.003171 | 0.00369 | 0.003485 | 0.000743 | 6.65E-05 | 4.71E-06 |
| 50 | 2.35294E-06 | 0.000171765 | 0.000678 | 0.001127647 | 0.002176 | 0.00253 | 0.002389 | 0.00051 | 4.53E-05 |  |
| 100 | 5.88235E-07 | 5.52941E-05 | 0.000218 | 0.000362941 | 0.0007 | 0.000815 | 0.000769 | 0.000164 | 1.47E-05 |  |
| 200 |  | 8.23529E-06 | 2.94E-05 | 5.47059E-05 | 0.000106 | 0.000123 | 0.000116 | 2.47E-05 |  |  |
| 350 |  |  |  | 0.00002 | 0.00004 |  |  |  |  |  |

表5.3-13 （1）  检修废水泄漏100天石油类迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -70 | -30 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 | 0.069671362 | 0.115492958 | 0.130939 | 0.09629108 | 0.04061 | 0.01108 | 0.000235 | 0 | 0 |
| -20 | 0.165258216 | 0.307370892 | 0.362535 | 0.242488263 | 0.08892 | 0.022113 | 0.000469 | 0 | 0 |
| -10 | 0.306713615 | 0.713896714 | 0.959061 | 0.496666667 | 0.149577 | 0.034131 | 0.000704 | 0.000188 | 0 |
| 0 | 0.390375587 | 1.149812207 | -- | 0.681314554 | 0.180282 | 0.039577 | 0.000798 | 0.000282 | 0 |
| 10 | 0.306713615 | 0.713896714 | 0.959061 | 0.496666667 | 0.149577 | 0.034131 | 0.000704 | 0.000188 | 0 |
| 20 | 0.165258216 | 0.307370892 | 0.362535 | 0.242488263 | 0.08892 | 0.022113 | 0.000469 | 0 | 0 |
| 30 | 0.069671362 | 0.115492958 | 0.130939 | 0.09629108 | 0.04061 | 0.01108 | 0.000235 | 0 | 0 |

表5.3-13 （2）  检修废水泄漏1000天石油类迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -200 | -100 | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 0.246244131 | 0.428356808 | 0.543192 | 0.451408451 | 0.137324 | 0.023052 | 0 | 0 |
| -30 | 0.355446009 | 0.707183099 | 1.009531 | 0.745305164 | 0.184085 | 0.028967 | 0 | 0 |
| -10 | 0.437934272 | 1.015915493 | 2.145587 | 1.070610329 | 0.214836 | 0.032488 | 4.69E-05 | 0 |
| 0 | 0.45028169 | 1.076901408 | -- | 1.134882629 | 0.219155 | 0.032958 | 9.39E-05 | 0 |
| 10 | 0.437934272 | 1.015915493 | 2.145587 | 1.070610329 | 0.214836 | 0.032488 | 4.69E-05 | 0 |
| 30 | 0.355446009 | 0.707183099 | 1.009531 | 0.745305164 | 0.184085 | 0.028967 | 0 | 0 |
| 50 | 0.246244131 | 0.428356808 | 0.543192 | 0.451408451 | 0.137324 | 0.023052 | 0 | 0 |

表5.3-13 （3） 检修废水泄漏10年石油类迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -500 | -200 | 0 | 200 | 300 | 500 | 700 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -200 | 0.036478873 | 0.076995305 | 0.092864 | 0.085539906 | 0.047418 | 0.006526 | 0 | 0 |
| -100 | 0.141924883 | 0.383286385 | 0.504272 | 0.417793427 | 0.184507 | 0.019718 | 0 | 0 |
| -50 | 0.213004695 | 0.726713615 | 1.142113 | 0.78314554 | 0.276901 | 0.026291 | 0.000141 | 0 |
| -20 | 0.240985915 | 0.944835681 | 2.093991 | 1.007840376 | 0.313239 | 0.028545 | 0.000188 | 0 |
| 0 | 0.24685446 | 1.003755869 | -- | 1.06713615 | 0.320892 | 0.029014 | 0.000235 | 0 |
| 20 | 0.240985915 | 0.944835681 | 2.093991 | 1.007840376 | 0.313239 | 0.028545 | 0.000188 | 0 |
| 50 | 0.213004695 | 0.726713615 | 1.142113 | 0.78314554 | 0.276901 | 0.026291 | 0.000141 | 0 |
| 100 | 0.141924883 | 0.383286385 | 0.504272 | 0.417793427 | 0.184507 | 0.019718 | 0 | 0 |
| 200 | 0.036478873 | 0.076995305 | 0.092864 | 0.085539906 | 0.047418 | 0.006526 | 0 | 0 |

### 5.3.7地下水环境的影响评价

（1）正常状态下对地下水环境影响分析

① 输气管线

正常工况下，由于输气管线是全封闭系统，输送的天然气不会与地下水发生联系，不会对地下水环境产生影响。

② 站场阀室

设有值守人员和清管系统的站场分别设有集水池和集污池。锅炉排污水用于荒山荒地的洒水抑尘，对地下水基本不会产生环境影响。生活污水、设备外壁及场地冲洗废水量少，采用集水池收集沉淀后用于厂区的洒水抑尘；检修废水进入站场内的排污池自然蒸发。此外，还有天然气过滤器产生的滤液排至排污池内的废滤液定期由有资质的危废处置单位抽走处置；检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油都属于危险废物，分别采用专用容器收集，置于各自站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置。所以，在正常情况下，废污水不外排，固体废物合理处置，不会对区域地下水及饮用水源地造成影响。

2、非正常情况下对地下水环境影响分析

非正常工况下，站场的排污池和集水池渗漏等原因使部分污水流失到地下，对地下水会产生影响。根据各站场所处环境的敏感性分析，本次地下水评价重点是瓦塘分输站，选择可能影响地下水最重的集水池的生活污水、排污池的检修废水的氨氮作为评价因子。经预测计算非正常工况下排污池和集水池若发生泄露，10年后，污水沿潜水层地下水水流方向向下游的最大迁移距离为750m，对瓦塘镇集中供水水源地产生不良水质影响。因此在生产期间必须做好污、废水的防渗措施，防止场站附近地下水受到影响，保证水源地以及村民的用水安全。同时应在场站排污池和集水池处设置监测井，定期进行监测，发现超标现象，及时采取补救措施。

### 5.3.8地下水环境保护措施

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，对各站场、输气管线提出地下水的保护措施，重点突出饮用水水质安全的原则。

1、源头控制

（1）各站场加强生产废水的综合利用，减少废水污染来源及排放量；

（2）各站场、管线采取合理工艺，订购质量合格的管道、设备，对各管线、各类集水池、排污池都采取了防渗漏措施，并定期进行各类设备、管道的检修，尽量杜绝污染物的跑、冒、滴、漏。

尤其对位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内的宋家山阀室-瓦塘分输站的部分输气管线、位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内的石岭则阀室-兴县西门站的部分输气管线、瓦塘分输站、兴县西门站已经建成运营。各站场、输气管线的设备及管道都是采用质量合格的管道、设备，站场内的集水池、排污池都采取了防渗漏措施，并定期进行各类设备、管道的检修，没有发生污染物的跑、冒、滴、漏。

2、分区防控

根据各站场天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。

（1）站场硬化（简单防渗区）

站场全部采用混凝土硬化，混凝土渗透系数为10-7cm/s。

（2）污水管道区（一般防渗区）

根据站场包气带岩性为中防污性能的特性，站场污水管道首先选用粘土作为天然材料，防渗层Mb≥1.5m，再在其上铺设人工合成衬层厚度应达到1mm，渗透系数≤10-7cm/s，材料可选用HDPE膜。

（1）排污池、集水池（重点防渗区）

为了保证各类废水不下渗，池体需采用防渗钢筋混凝土，池内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。对防渗层及时查修，确保防渗层达到设计要求。

对位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内的宋家山阀室-瓦塘分输站的部分输气管线、位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内的石岭则阀室-兴县西门站的部分输气管线当时建设时完全按照设计建设，瓦塘分输站、兴县西门站站场的污水管道区地面进行了一般防渗处理，首先铺设1.5m厚的粘土，又在其上铺设了1mm的人工合成衬层，渗透系数≤10-7cm/s；对于排污池、集水池，池体都是采用的防渗钢筋混凝土，池内表面涂刷了水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s；对于站场内的其它地面全部采用混凝土硬化。运营几年来，未发现池体渗漏。且通过本次对瓦塘村、兴县县城的村庄水井的监测，水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准要求，未出现污染现象。

3、污染监控

本次评价给出地下水污染监控计划，目的在于保护评价区内居民饮水安全，对水质污染及时预警，并采合理的补救措施。

（1）监测点位

根据本项目各站场的敏感程度，确定以13#瓦塘村、14#兴县作为地下水跟踪监测点。

图5.3-9 瓦塘分输站污染监控布点图

图5.3-11 兴县门站污染监控布点图

（2）监测井深度

13#瓦塘村水井井深12m、14#兴县水井井深180m。

（3）监测项目

监测项目包括：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、铁、锰、石油类、总大肠菌群。

（4）监测频率

水质监测点一季度各监测一次。委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

4、应急响应

为了及时准确地掌握场站周围地下水环境污染状况，要加强场站地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，要及时对可能受到污染的水源地和村庄水井进行水质监测。通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

目前，位于瓦塘镇集中供水水源地二级保护区内的宋家山阀室-瓦塘分输站的部分输气管线、位于蔡家崖乡集中供水水源地二级保护区内的石岭则阀室-兴县西门站的部分输气管线当时建设时完全按照设计建设，瓦塘分输站、兴县西门站站场还没有应急预案，要求企业立即编制项目应急预案，按照应急预案的要求配备相应的应急响应设施及设备，或发现地下水污染事故，启动地下水应急措施。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本工程生产不会对地下水造成直接影响，本建设项目地下水环境影响可以接受。

## 5.4声环境影响预测与评价

### 5.4.1运营期主要噪声源及防治措施

本项目主要噪声源是各站场的过滤分离器、调压设备、泵类、风机、放空系统等。放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生。本项目噪声源强见表 5.4-1。

表5.4-1  项目主要设备噪声及治理措施统计表

| 序号 | 声源名称 | 噪声源强 dB（A） | 措施 | 运行方式 | 治理后噪声值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 上庄站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 5 | 锅炉风机 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | 采暖期连续运行 | ~60 |
| 二 | 冯乐站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 5 | 锅炉风机 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | 采暖期连续运行 | ~60 |
| 三 | 赵家坪计量站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 四 | 康宁阀井 |
| 1 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 五 | 曹家坡计量站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 六 | 石则岭阀室 |
| 1 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 2 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 七 | 宋家山阀室 |
| 1 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 2 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 八 | 兴县西门站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 5 | 锅炉风机 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | 采暖期连续运行 | ~60 |
| 九 | 瓦塘分输站 |
| 1 | 过滤分离器 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~60 |
| 2 | 调压设备 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~65 |
| 3 | 超压安全阀 | ~100 | 调节放空阀开度 | 放空时运行 | ~100 |
| 4 | 泵类 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | 连续运行 | ~50 |
| 5 | 锅炉风机 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | 采暖期连续运行 | ~60 |

### 5.4.2厂界噪声影响预测

输气管线在运营过程中没有噪声影响，本项目的噪声主要来自于站场。为了解本项目各站场噪声对环境的影响，评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4—2009)中工业噪声预测计算模式进行预测。

1、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式：

式中：LW—倍频带声功率级，dB；

DC—指向性校正，dB；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；5dB/km；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；5dB/km；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；0dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；0dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；0dB；

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算：

LP(r)=LP(r0)-A

预测点的A声级LA(r)，按以下公式计算：

式中：Lpi(r)—预测点r处，第i倍频带声功率级，dB；

—i倍频带A计权网络修正值，dB；

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得某点的A声级时可按以下公式作近似计算：

2、噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Tj—在T时间内j声源工作时间，s；

Ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T——计算等效声级的时间；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

3、预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式如下：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

### 5.4.3厂界噪声预测结果及影响评价

按照《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值叠加后的预测值作为评价量。

由于各站场、阀井、阀室中仅有上庄站、冯乐站未试运营，而其它站场、阀井、阀室都已进入正常试运营。所以，山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月14日~8月15日对本项目这些已经试运营站场及这些站场周围环境敏感点的声环境质量现状监测即是项目运营后厂界、环境敏感点的实际噪声值，不需要再预测。因此，本次环评仅对上庄站、冯乐站这2个未试运营站场进行厂界噪声预测（这2个站场声环境评价范围内没有环境敏感点）。

1、厂界噪声

（1）已试运营站场、阀井、阀室

通过前述表4.3-10的现场监测可知，运营期：

已试运营的赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室、瓦塘分输站、兴县西门站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

已试运营的站场、阀室、阀井声环境评价范围内的佐子坪村委会、苇子沟村、阳塔村（路东）、阳塔村（路西）、南沟村、蔡家崖乡中心学校、晋绥边区革命纪念馆、兴县居民住宅、兴县公安局这些环境敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。

（2）未试运营站场

上庄站、冯乐站厂界噪声预测结果见表5.4-2。

表5.4-2   各站场厂界噪声影响预测结果表         单位：dB(A)

| 序号 | 贡献值 |
| --- | --- |
| 一 | 上庄站厂界四周 |
|  | 1#厂界东 | 2#厂界南 | 3#厂界西 | 4#厂界北 |
|  | 35.77 | 35.24 | 33.74 | 33.02 |
| 二 | 冯乐站厂界四周 |
|  | 5#厂界东 | 6#厂界南 | 7#厂界西 | 8#厂界北 |
|  | 35.77 | 35.24 | 33.74 | 33.02 |

由表5.4-2的分析可知：上庄站、冯乐站运营后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

3、非正常工况超压放空时噪声影响

针对超压放空的噪声影响，本评价直接类比同类型项目的放空期间噪声实测结果进行评价。类比的实测结果详见表5.4-3。

表5.4-3 非正常工况偶发噪声影响范围

| 序号 | 噪声值（dB(A)） | 距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥82 | 14 |
| 2 | ≥67 | 78 |
| 3 | ≥62 | 140 |
| 4 | ≥58 | 210 |
| 5 | ≥57 | 250 |
| 6 | ≥52 | 420 |

根据表5.4-3可知，非正常工况下系统超压放空时，放空设施周边地面14m范围内，噪声值超过82dB(A)；78m范围内，噪声值超过67dB(A)；140m范围内，噪声值超过62dB(A)；210m范围内，噪声值超过58dB(A)；250m 范围内，噪声值超过 57dB(A)；420m范围内，噪声值超过52dB(A)。

说明，系统超压放空会对周边声环境质量产生较大的影响。但由于系统超压放空属于偶发噪声，持续时间短、频次低。在与周边居民加强沟通后，这种偶发噪声村庄居民能够理解与接受。

## 5.5 固体废物环境影响分析

### 5.5.1 固体废物种类、产生量

本项目各站场产生的固体废物主要来自天然气过滤产生的滤液、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油、以及值守人员产生的生活垃圾。

1、站场天然气过滤产生的废滤液

天然气进入各站场工艺在过滤分离过程中，粒径微小的液态雾状物被收集在过滤器的精滤芯上，并凝聚成较大的液滴及颗粒物，在重力作用下，沉降进入积液槽中，当液位计显示积液已满时，缓慢开启阀门，废液经排污口排出到排污池内。本项目各站场过滤废液产生量见表5.5-1。

表5.5-1　本项目各站场过滤废液产生量一览表

| 序号 | 站场名称 | 废液量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a |
| 1 | 上庄站 | 0.171 | 59.85 |
| 2 | 冯乐站 | 0.471 | 164.85 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 1.371 | 479.85 |
| 4 | 曹家坡计量站 | 0.921 | 322.35 |
| 5 | 瓦塘分输站 | 0.681 | 238.35 |
| 6 | 兴县西门站 | 0.240 | 84 |
| 合 计 | 3.855 | 1349.25 |

2、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯

站场的过滤分离器滤芯在每天的过滤中，粘染了天然气中的杂质，每年检修时需更换 1次滤芯，从而产生废滤芯，具体排放量见表5.5-2。

表5.5-2　本项目各站场滤芯产生量一览表

| 序号 | 产生源 | 废物名称 | 产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 废滤芯 | 2 |
| 2 | 冯乐站 | 废滤芯 | 2 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 废滤芯 | 2 |
| 4 | 曹家坡计量站 | 废滤芯 | 2 |
| 5 | 瓦塘分输站 | 废滤芯 | 2 |
| 6 | 兴县西门站 | 废滤芯 | 2 |
| 合 计 | 废滤芯 | 12 |

3、清管废渣

本项目在赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站装有清管收球器。输气管道定期将进行清管作业，将产生清管废渣。输气管道每年进行 1次清管，各站场清管废渣具体排放量见表5.5-3。

表5.5-3　本项目各站场清管废渣产生量一览表

| 序号 | 产生源 | 废物名称 | 产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵家坪计量站 | 清管废渣 | 16.5 |
| 2 | 曹家坡计量站 | 清管废渣 | 12 |
| 3 | 瓦塘分输站 | 清管废渣 | 16.8 |
| 4 | 兴县西门站 | 清管废渣 | 3.6 |
| 合 计 | 清管废渣 | 48.9 |

4、设备检修废矿物油

本项目的调压计量撬，在运行过程中会产生少量废液压油。各站场生活垃圾具体排放量见表5.5-5。

表5.5-5　本项目各站场废矿物油产生量一览表

| 序号 | 产生源 | 废物名称 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 废液压油 | 0.03 |
| 2 | 冯乐站 | 废液压油 | 0.03 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 废液压油 | 0.03 |
| 4 | 曹家坡计量站 | 废液压油 | 0.03 |
| 5 | 瓦塘分输站 | 废液压油 | 0.03 |
| 6 | 兴县西门站 | 废液压油 | 0.03 |
| 合 计 | 废液压油 | 0.18 |

5、生活垃圾

本项目曹家坡计量站、康宁阀井、石岭则阀室、宋家山阀室为无人值守，其它站场设有工作人员，运行过程中有生活垃圾产生。生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，则各站场生活垃圾具体排放量见表5.5-4。

表5.5-4　本项目各站场生活垃圾产生量一览表

| 序号 | 产生源 | 人数（人） | 废物名称 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄站 | 13 | 生活垃圾 | 2.37 |
| 2 | 冯乐站 | 13 | 生活垃圾 | 2.37 |
| 3 | 赵家坪计量站 | 14 | 生活垃圾 | 2.56 |
| 4 | 瓦塘分输站 | 12 | 生活垃圾 | 2.19 |
| 5 | 兴县西门站 | 14 | 生活垃圾 | 2.56 |
| 合 计 | 生活垃圾 | 12.05 |

### 5.5.2 固体废物成份分析及处置措施

1、站场天然气过滤产生的废液

站场天然气过滤产生的废液是天然气中的粒径微小的液态雾状物凝聚成的较大的液滴及颗粒物，其主要污染物为石油类、SS。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液——非特定行业——900-007-09其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，因此，过滤废液属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。所以，各站场排至排污池内的废滤液定期由有资质的危废处置单位抽走处置。

2、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯

站场的过滤分离器滤芯为多层金属纤维烧结滤芯，材质为不锈钢，粘染了天然气中的杂质，主要成份为含石油烃的粉尘、水份。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW49 其它废物——非特定行业——900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，所以，废滤芯属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。各站场将每次更换下来的废滤芯集中收集至专用的容器中，置于危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。

3、清管废渣

本项目在赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站装有清管收球器。输气管道定期将进行清管作业，将产生清管废渣。主要是由于天然气内的杂质对管道内壁的轻微腐蚀产物和由于输气压力变化而产生的液滴组成，主要成份为含石油烃的粉尘和氧化铁粉末。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液——非特定行业——900-007-09其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，因此，清管废渣属于危险废物（HW09——900-007-09）。各站场清管废渣分别集中收集，站内危险废物暂存间暂时储存，定期送有资质的单位处置。

4、设备检修废矿物油

本项目设备使用的润滑油为固态润滑油，不产生废润滑油。产生危废的环节为调压计量撬，在运行过程中会产生少量废液压油。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），“HW08废矿物油与含矿物油废物——非特定行业——900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液”。因此，废矿物油属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。各站场分别集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置。

目前，企业的各类危险废物由山西省旭航再生资源利用有限责任公司运输，废物的接收处置单位为广灵金隅水泥有限公司。

表5.5-5  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成份 | 有害成份 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废滤液 | HW09 | 900-007-09 | 1349.25 | 天然气过滤 | 液态 | 石油类、SS | 石油烃 | 1次/年 | 毒性 易燃性 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 |
| 2 | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.012 | 过滤分离器检修更换 | 固态 | 含石油烃的粉尘、水份 | 石油烃 | 1次/年 | 毒性 | 分类收集后暂存于厂区的危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置 |
| 3 | 清管废渣 | HW09 | 900-007-09 | 0.049 | 清管作业 | 固态 | 含石油烃的粉尘和氧化铁粉末 | 石油烃 | 1次/年 | 毒性 易燃性 |  |
| 4 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.18 | 调压计量撬检修 | 液态 | 烷烃 多环芳烃 烯烃苯系物、酚类等 | 烷烃 多环芳烃 烯烃苯系物、酚类等 | 1次/年 | 毒性 易燃性 |  |

5、 生活垃圾

本项目曹家坡计量站、康宁阀井、石岭则阀室、宋家山阀室为无人值守，其它站场设有工作人员，运行过程中有生活垃圾产生。生活垃圾可分为有机垃圾和无机垃圾。据类比，其成分大致如表5.5-6。

表5.5-6  生活垃圾主要成份

| 分类 | 无 机 类 | 有 机 类 |
| --- | --- | --- |
| 成分 | 金属类 | 玻璃类 | 沙土类 | 其它类 | 纸类 | 塑料类 | 厨房类 | 其它类 |
|  | 0.6 | 0.45 | 24.56 | 33.44 | 3.19 | 0.24 | 36.72 | 0.82 |

生活垃圾属于一般固废，按照一般生活垃圾的处置方式，各驻人站场内设置密闭式生活垃圾桶，集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点。

### 5.5.3 各站场危废建设管理要求

根据《国家危险废物名录》（2021年版），上述天然气过滤产生的滤液、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油都属于危险废物。由于各个站场相距较远，评价要求建设单位在每个站场内都建设一间面积约15m2的危险废物暂存间。

危废暂存间基本情况表见5.5-7。

表5.5-7   危废暂存间基本情况表

| 序号 | 贮存场所 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 清管废渣 | HW09 | 900-007-09 | 各站场内空阔区 | 15m2 | 全封闭储存 | 能满足各站场内最大危废产生量 | 最长贮存3个月转运一次 |
| 2 |  | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 |  |  |  |  |  |

危废的建设、储存、移交等均需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。对危险废物贮存容器、暂存间建设及贮存要求、运行、管理、转运的具体要求如下：

1、危险废物储存容器的要求

（1） 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

（2） 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

（3）装载危险废物的容器必须完好无损；

（3）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

（4）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中；

（5）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

2、危险废物暂存间的建设及贮存要求

（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵载液体的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5；

（2）设施内要有安全照明装置和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须设置耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；

（3）必须设置有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

（4）不相容的危险废物必须分开存放，并设置有隔离间隔断；

（5）危险废物暂存间应采取防渗漏措施，基础必须进行防渗处理，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤1×10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s；

（6）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

（7）库内设置导流槽、集液池，库内四周30cm墙裙采用防渗、防腐处理，建筑外设置围堰和雨水导流沟，防止暴雨时雨水浸没，造成环境事故；

3、危险废物暂存间的运行与管理

制定危废暂存间管理制度、严格执行危险废物管理档案和进出库台帐，交由有资质的单位处置。

（1）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放；

（2）每个堆间应留有搬运通道；

（3）不得将不相容的废物混合或合并存放；

（3）建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

（4）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（5）泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。

4、危险废物的转运

（1）建设单位应安排专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，用专用工具密闭运送至危废暂存库。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签；

（2）危险废物暂存间不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

（3）在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；

（4）建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

（5）危险废物收集处置单位在运输危险废物过程中运输路线应尽量远离环境敏感点。

本项目各站场产生的各类危险废物均按以上要求进行收集、暂存在危废暂存库中，定期交由有资质的单位回收处置。在建立健全危险废物管理制度、并严格执行的条件下，不会对外界环境造成二次污染。在实际运营前应与有资质的单位签订回收处置协议。

### 5.5.4 固体废物影响分析

由以上分析可知，本项目营运期所产生的固体废物：检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油都属于危险废物，每年产生一次，分别采用专用容器收集，置于各自站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置；天然气过滤产生的废滤液排至排污池内，定期由有资质的危废处置单位抽走处置。因此，在建立健全危险废物管理制度、并严格执行的条件下，不会对外界环境造成二次污染。各有人值守站场产生的生活垃圾属于一般固废，各站场内设置密闭式生活垃圾桶，集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点，不会对环境产生明显影响。

## 5.6 生态环境影响分析

根据本项目的特点、施工方式、工程进度安排和污染源类型分析，其对生态环境影响的特点是：影响线路长且呈带状分布，对生态的影响主要集中在施工期。本项目对生态环境的影响主要表现为施工期的开挖管沟、敷设管道、建设站场、修筑施工道路等工程活动对植被的破坏、对土壤环境的破坏、占用土地、改变土地利用类型、对动物的干扰、对景观的影响等。若施工时按要求进行生态恢复，随着施工期的结束，评价区生态系统是可以逐渐恢复的。但若恢复治理措施不当或未进行生态恢复，可能加重当地的水土流失，并影响植被生长及农业生产。

由于本项目管线、站场施工已经结束，且除上庄站、冯乐站及相应的管线段还未运营外，其它的站场管线都已经正常试运营。因此，本次环评在对施工期环保措施进行回顾性描述的基础上，通过现场踏勘，掌握施工对生态环境的影响；并通过生态恢复措施的实施、生态环境的自然恢复功能分析的基础上，对项目运营期对生态环境的影响进行分析。

### 5.6.1 对土地的影响分析

#### 5.6.1.1 施工期影响

1、临时占地类型

本项目输气管线总长度为124.1km（输气干线114.4km，输气支线9.7km），输气管线施工临地占地延伸至管线两侧18m，占用的土地类型见表5.6-1。

表5.6-1  输气管线施工占用土地类型

| 项目 | 土地类型 | 占地面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线 | 乔木林地 | 41.9786 | 18.78 |
|  | 其他林地 | 0.9506 | 0.43 |
|  | 灌木林地 | 9.0728 | 4.06 |
|  | 其他草地 | 11.8354 | 5.29 |
|  | 旱地 | 116.8015 | 52.24 |
|  | 河流水面 | 18.7539 | 8.39 |
|  | 裸土地 | 20.7622 | 9.29 |
|  | 工业用地 | 1.8587 | 0.83 |
|  | 住宅用地 | 0.8372 | 0.37 |
|  | 交通运输用地 | 0.7128 | 0.32 |
| 合 计 | 223.5637 | 100 |

本项目管线施工临时占用面积为223.5637hm2。本项目管线临时占地中主要占用旱地、乔木林地，其次为草地。主要包括旱地 116.8015hm2 ，各类林地（乔木林地、灌木林地、其他林地）52.002hm2，草地 11.8354hm2，交通运输用地 0.7128hm2。

管道开挖埋设施工过程中，由于管道施工分段进行，施工时间较短，在管道敷设完成后，管道中心线两侧5m范围内不能再种植深根系植物，其它地段恢复原有的土地性质，施工场地、施工便道占地在施工结束可将其恢复为原来的用地性质。

2、永久占地类型

本项目站场占地为永久占地，各站场永久占用的土地类型见表5.6-2。

表5.6-2各站场占用土地类型

| 站场名称 | 用地类型 | 占地面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上庄站 | 工业用地 | 0.2224 | 100 |
| 冯乐站 | 其他草地 | 0.2224 | 100 |
| 赵家坪计量站 | 工业用地 | 0.4330 | 100 |
| 曹家坡计量站 | 旱地 | 0.2334 | 100 |
| 康宁阀井 | 旱地 | 0.0064 | 100 |
| 石岭则阀室 | 旱地 | 0.1567 | 77.42 |
|  | 其他草地 | 0.0457 | 22.58 |
| 宋家山阀室 | 其他草地 | 0.0190 | 100 |
| 瓦塘分输站 | 工业用地 | 0.5638 | 100 |
| 兴县西门站 | 工业用地 | 2.4572 | 96.06 |
|  | 其他林地 | 0.1008 | 3.94 |
| 合 计 | 4.4608 |  |

本项目站场为永久占地，总计占用其他草地0.2871hm2，占用旱地0.3965hm2，占用有林地0.1008hm2，占用工业用地3.6764hm2。这些永久占地将彻底改变土地利用类型，从其他林地、其他草地、旱地变为工业建设用地，改变了土地利用性质。

3、施工期破坏土地类型、面积核算

表5.6-3  破坏土地类型、面积核算表

| 序号 | 土地类型 | 临时占地破坏面积（hm2） | 永久占地破坏面积（hm2） | 合计破坏土地 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林地 | 41.9786 | / | 41.9786 |
| 2 | 其他林地 | 0.9506 | 0.1008 | 1.0514 |
| 3 | 灌木林地 | 9.0728 | / | 9.0728 |
| 4 | 其他草地 | 11.8354 | 0.2871 | 12.1225 |
| 5 | 旱地 | 116.8015 | 0.3965 | 117.198 |
| 6 | 河流水面 | 18.7539 | / | 18.7539 |
| 7 | 裸土地 | 20.7622 | / | 20.7622 |
| 8 | 工业用地 | 1.8587 | 3.6764 | 5.5351 |
| 9 | 住宅用地 | 0.8372 | / | 0.8372 |
| 10 | 交通运输用地 | 0.7128 | / | 0.7128 |
| 合 计 | 223.5637 | 4.4608 | 228.0245 |

由表5.6-3可知，本项目在施工期共破坏旱地 117.198hm2 ，各类林地（乔木林地、灌木林地、其他林地）52.1028hm2，草地 12.1225hm2，交通运输用地 0.7128hm2。

4、施工期对于土地的保护和恢复措施

项目在施工期对土地利用方面采取的保护和恢复措施为：

（1）严格控制施工占用土地

①对管线永久占地合理规划，严格控制占地面积。施工中尽量减小影响范围，合理布置场站，挖好场站四周的界沟，选择合适的设备搬迁路线，减少场站占地面积，提高工程施工效率，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响。

②按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准，对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。

③施工作业尽量利用原有公路，沿已有车辙行驶，对于无原有公路，先修道路，后设点作业，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。管线尽量沿公路侧平行布置，便于施工及营运期检修维护，避免修筑专门施工便道。

④现场施工作业机械严格管理，划定活动范围，不在道路场站站场以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。

（2）维护土地利用格局

①施工结束后，及时恢复地貌原状。施工时对管沟开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。

②道路施工中挖填方尽量实现自身平衡。弃土堆放在天然洼地中，并平整，避免形成小土丘。路基加固处所需砂砾石尽量就近取材。对管线修筑过程中产生的弃土区及取土、取砂砾料区，都要平整，然后洒上水，再让其自然恢复。各站场地面设施施工过程中产生的挖填方尽量自身平衡，有弃土或取土也对其区域进行平整及地面绿化。

③对废沉淀池做到及时掩埋、填平、覆土、压实，以利于土壤、植被的恢复。

（3）土地生产力的恢复措施

恢复土地生产能力，提高土壤肥力，施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，先挖表土层单独堆放，然后挖心，底土层另外堆放，复原时先填心、底土，然后平复表土，尽快恢复耕作层土地原貌。

5、本项目土地利用类型影响分析

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》相关规定，施工结束后，在管道线路中心线两侧各5m（安全廊道）地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。

经现场调查并查阅企业的施工记录，企业基本按要求进行了施工，大部分地段采取了生态恢复措施，在管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植了浅根植物如草本植物，对于当时的施工场地、施工便道占地进行了各类固废、池子的拆除、清理、平整、也种植了草本植物，在施工结束后临时占地绝大部分将其恢复了原来的用地性质，没有对区域土地利用产生明显影响。

6、施工结束后恢复土地类型、面积核算

表5.6-4  施工结束后恢复破坏土地类型、面积核算表

| 序号 | 土地类型 | 施工期共破坏土地面积（hm2） | 恢复后恢复土地面积（hm2） | 土地类型变化面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林地 | 41.9786 | 18.6571 | -23.3215 |
| 2 | 其他林地 | 1.0514 | 0.4225 | -0.6289 |
| 3 | 灌木林地 | 9.0728 | 4.0324 | -5.0404 |
| 4 | 其他草地 | 12.1225 | 62.272 | +50.1495 |
| 5 | 旱地 | 117.198 | 116.8015 | -0.3965 |
| 6 | 河流水面 | 18.7539 | 18.7539 | 0 |
| 7 | 裸土地 | 20.7622 | 0 | -20.7622 |
| 8 | 工业用地 | 5.5351 | 5.5351 | 0 |
| 9 | 住宅用地 | 0.8372 | 0.8372 | 0 |
| 10 | 交通运输用地 | 0.7128 | 0.7128 | 0 |
| 合 计 | 228.0245 | 228.0245 |  |

由表5.6-4可知，本项目在施工期共破坏各类土地面积共计228.0245hm2 ，通过在施工结束后对临时占地范围内的土地进行生态恢复，在管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植浅根植物如草本植物，其它临时占地恢复原来的用地性质，使各类林地有所减少，草地面积增加约50.1495hm2。

#### 5.6.1.2 运营期影响

进入运营期后，输气管线埋设在地下，对土地利用没有影响；站场不再新增占地，对土地也不产生影响。

### 5.6.2 对植被与植物的影响分析

#### 5.6.2.1 施工期影响

1、管线施工破坏植被

管道临时占地范围内在施工期，都会将地面上的植被全部铲除，造成一定范围内的地面祼露，植物减少，植被覆盖率下降。管线施工破坏的植被情况见表5.6-5。

表5.6-5 输气管线破坏植被类型

| 项目 | 植被类型 | 占地面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线 | 针阔混交林 | 42.9292 | 19.21 |
|  | 灌丛 | 9.0728 | 4.06 |
|  | 草丛 | 11.8354 | 5.29 |
|  | 农田植被 | 116.8015 | 52.24 |
|  | 无植被区 | 42.9248 | 19.20 |
| 合 计 | 223.5637 | 100 |

2、站场施工破坏植被

站场永久占地范围内在施工期，都会将地面上的植被全部铲除，造成一定范围内的地面祼露，植物减少，植被覆盖率下降，但整体而言，减少的面积占评价区同类植被面积的比例较小，不会造成任何一种植被类型在评价区内消失。

站场施工破坏的植被情况见表5.6-6。

表5.6-6 站场破坏植被类型

| 站场名称 | 植被类型 | 占地面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上庄站 | 无植被区 | 0.2224 | 100 |
| 冯乐站 | 草丛 | 0.2224 | 100 |
| 赵家坪计量站 | 无植被区 | 0.4330 | 100 |
| 曹家坡计量站 | 旱地 | 0.2334 | 100 |
| 康宁阀井 | 农田植被 | 0.0064 | 100 |
| 石岭则阀室 | 农田植被 | 0.1567 | 77.42 |
|  | 其他草地 | 0.0457 | 22.58 |
| 宋家山阀室 | 其他草地 | 0.0190 | 100 |
| 瓦塘分输站 | 无植被区 | 0.5638 | 100 |
| 兴县西门站 | 无植被区 | 2.4572 | 96.06 |
|  | 针阔混交林 | 0.1008 | 3.94 |
| 合 计 | 4.4608 | 100 |

3、施工期破坏植被类型、面积核算

表5.6-7  破坏植被类型、面积核算表

| 序号 | 植被类型 | 临时占地植被破坏面积（hm2） | 永久占地植被破坏面积（hm2） | 合计破坏植被面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针阔混交林 | 42.9292 | 0.1008 | 43.03 |
| 2 | 灌丛 | 9.0728 | 0 | 9.0728 |
| 3 | 草丛 | 11.8354 | 0.2871 | 12.1225 |
| 4 | 农田植被 | 116.8015 | 0.3965 | 117.198 |

由表5.6-7可知，本项目在施工期共破坏针阔混交林 43.03hm2 ，灌丛 9.0728hm2，草丛 12.1225hm2，农田植被 117.198hm2。

4、施工粉尘、废水、固废对植物的影响

本项目施工期间的污染主要来自于施工扬尘，各种机械、车辆排放的废气，以及施工过程中排放的生产和生活污水，还有生产和生活垃圾等固体废物。

施工期间的扬尘、废气是对植被生长产生影响的因素之一，扬尘落在植物表面造成植物表面气孔阻塞，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物干物质生产受到影响。

工程施工的整个作业期间都有生活污水产生，但由于作业期短、施工人员分散于各工段，因此产生量较少，通过合理利用后基本不会产生不良影响。

工程施工中，现场对管线进行防腐处理，不可避免地要有一些防腐材料散落在环境中，对土壤和植被产生一定的影响；施工废渣土乱排也会影响植物生长。

5、对农田的保护措施

（1）临时占用的农田，与农民协商，由农民自行复垦。

（2）提高施工效率，缩短施工时间，合理选择施工季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。

（3）管道施工中采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖，分别堆放，分层复原的方法，减少因施工生土上翻耕层养分损失农作物减产的后果，同时避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。

（4）施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂、水渠、弃渣妥善处置等，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。

（5）管道工程要处理好与农田水利工程的关系，尽可能减少对排灌渠道的破坏，使农田机械化耕种不受管道工程的影响，在管道经过坡地时要增设护坡堤，防止坍塌造成的滑坡等，并结合修筑梯田，植树种植绿化，加速生态环境的恢复。

6、对林地、草地的保护措施

（1）管道施工中采取保护土壤措施，对表层土壤要分层开挖，分别堆放；

（2）施工完成后做好现场清理及恢复工作，在管道中心线两侧5m范围内不能再种植深根系植物，可种植浅根草类，将破坏的灌丛、针阔混交林恢复为草丛。

7、裸土地生态恢复措施

对原来的祼土地，视情况进行生态恢复，可植草种树，与周围环境相协调。树种选择：在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择应对所在地区的地形、土壤和气候条件，保证绿化栽植的成活率。

8、站场绿化恢复措施

在站场进行重点绿化，在站场内空地建植缀花草坪，缀花草坪由禾本科植物与少量低矮但开花鲜艳的草花植物组成；在站场周围营建绿篙，由常绿灌木种组成。

9、本项目植被与植物影响分析

综上，项目建设由于占用土地、扰动地表等，将对评价区内的这些植物造成影响，主要体现为导致评价区内一些植物物种数量上的减少，但工程建设带来的局部区域植被的破坏不会影响到整体区域，不会对评价区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区内任何植物物种的消失。而且大部分工程属于临时性破坏，通过后续的植被恢复，可以把工程建设对植被的影响降至最低。同时，项目区内植被类型多普通物种无国家和地方重点保护植物物种。因此，本次工程对植被的影响属于可以接受的程度。

一般情况下，大范围内较低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很高时才会造成生态问题，扬尘过程对植物的伤害程度取决于空气中颗粒物浓度、沉降速率以及所处的环境和地形。本项目所在区域地形开阔，大气中的扬尘易于扩散；而且管道工程建设过程施工时间短、施工点分散，因此在正常情况下扬尘浓度低，持续时间短，对植被的影响不大。

经现场调查并查阅企业的施工记录，企业基本按要求进行了施工，并采取了生态恢复措施，在管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植了浅根植物如草本植物，对于当时的施工场地、施工便道占地进行了各类固废、池子的拆除、清理、平整、也种植了草本植物。对各站场地面进行了硬化，对场内空地进行了绿化、美化，种植了一些常绿灌木、花草。项目施工期对植被的破坏基本在施工结束后进行了相应的生态恢复，但也有一些地段、站场存在小部分地面祼露，未恢复植被或绿化。

10、施工结束后恢复植被类型、面积核算

表5.6-8  施工结束后恢复破坏土地类型、面积核算表

| 序号 | 植被类型 | 施工期共破坏植被面积（hm2） | 恢复后植被面积（hm2） | 植被类型变化面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针阔混交林 | 43.03 | 19.0796 | -23.9504 |
| 2 | 灌丛 | 9.0728 | 4.0324 | -5.0404 |
| 3 | 草丛 | 12.1225 | 62.272 | +50.1495 |
| 4 | 农田植被 | 117.198 | 116.8015 | -0.3965 |
| 5 | 无植被区 | 0 | 20.7622 | +20.7622 |

由表5.6-8可知，本项目在施工期共破坏针阔混交林43.03hm2 ，灌丛 9.0728hm2，草丛 12.1225hm2，农田植被 117.198hm2，由于在管道线路中心线两侧各5m地域范围内只种植浅根植物如草本植物，所以，虽然施工结束后进行了生态恢复，但恢复针阔混交林减少了23.9504hm2 ，灌丛 5.0404hm2，农田植被0.3965hm2，只有草丛增加了 70.9117hm2。

#### 5.6.2.2 运营期影响

1、管线植被影响

施工结束后，在管线两侧及周围施工临时占地内实施了生态恢复措施。随后项目进入运营期，周围植物渐次侵入，开始恢复演替过程，再加上采用人工植树种草的措施，恢复进程大大加快，林地中的草本层 2～3 年可恢复，灌木层 3～5 年可恢复；需要指出的是，运营初期管道上层植被未完全恢复，植被覆盖率低，其水土保持的功能还未完全恢复，管道沿线地表温度提高，并通过增大蒸发而降低土壤水分含量，引起地表植物不能完全正常生长，造成植被恢复障碍。且管线上层经夯实或灰土覆盖，或毛石及浆砌护坡的陡坡处，植被恢复难度均很大，甚至直接导致永久性破坏。而平缓坡地及平坦地的植被则完全可以恢复，影响不大。而且对于运营期管线本身，不排放污染物，对植被不产生污染影响。同时通过现场调查，已完工3年以上的输气管道，地表植被恢复普遍较好，说明了正常运营过程中，随着时间的推移，管道输送对生态影响轻。

2、站场植被影响

营运期，各站场进行了绿化种植，项目会排放一些大气污染物，但都达标排放，对站场周围的植被的影响不明显。排放的一些废水及固废都综合利用或合理处置，不外排到环境中，对植被没有影响。

非正常(事故)是指因工程质量低劣、管理方面的疏漏、自然因素(地震、洪水冲刷)及人为破坏等原因造成输气管道的破损、断裂，致使大量气体泄漏，对地面造成冲击，进而使地面生长的植被受至破坏。由于天然气的主要成份是甲烷。甲烷是无色、无味的可燃性气体，比重小于空气，如果发生泄漏，绝大部分很快会扩散掉，在没有明火的情况下，不会发生火灾，但如有火源，可引起燃烧爆炸事件，附近甚至更大面积的植被被烧毁。

### 5.6.3 工程对生物及多样性的影响

#### 5.6.3.1 施工期影响

1、施工期对于动物的保护和恢复措施

本项目在施工期对动物实施了如下保护措施：

（1）在施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏沿线地区的生态环境。根据植被生态、生理学特性，因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响。

（2）禁止施工人员对野生动物进行干扰，作好野生动物的保护工作。

（3）施工期在车辆行驶中，遇见动物通过时避让。施工结束后，采取相应的恢复替代措施，对破坏植被进行了生态恢复等。

2、本项目生物及多样性影响分析

本项目在施工时，执行了以上保护措施，可将施工对动物的影响降到最低程度，但仍不可避免地会产生一些影响，具体表现在：

一方面：施工期对兽类的影响主要体现在对动物觅食地所在生态环境的破坏，包括对施工区林地植被的破坏和林木的砍伐所产生噪声，各种施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变，受影响的主要是适生于灌草丛的小型兽类、鸟类，将迁移至附近受干扰小的区域，在施工区附近区域兽类栖息适宜度降低，种类和数量将相应减少，而伴随人类生活的一些啮齿目、食虫目等，其种群数量会有所增加。但由于管道敷设是分标段进行，每个标段施工期间较短，随着工程的建成，植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的兽类、鸟类陆续又回到原来的栖息地。

另一方面：施工期，开挖管道形成的管沟，会对野生动物栖息地造成一定影响，会对本区野生动物栖息地连通性造成局部分割，会在一定程度上影响到陆生动物的自由通行，对地下穴居动物尤为如此，但分割时间较短，分割区域有限。随着管道的填埋、复垦及植被的恢复，本区野生动物栖息地连通性将在一定时间内得到恢复。因此，对生物栖息地的连通性影响较小。

因此，施工活动对野生动物的影响是短时的、可逆的。

#### 5.6.3.2 运营期影响

管道工程竣工进入正常运行期后，对动物的影响很小。竣工后临时建筑物的拆除，原材料及各种物资堆放场地的空出，管线周围植被的恢复，道路上行驶车辆的减少等，都使原有动物的生存环境、空间得到恢复，部分暂时离开的动物将回到原来的生活地。

施工结束后进入运营期，虽然管道中心线两侧5m范围内不能再种植深根系植物（即不能恢复为林地），但并不会对动物的活动造成隔断或阻隔。

各站场的运营，不会对野生动物栖息地连通性造成影响；站场人员较少，人员的活动会对动物的活动造成一些干扰，但总体上影响不大，不影响生物的多样性。

### 5.6.4对生态系统的影响

1、对生态系统演替趋势的影响

评价区内现有植被以农田生态系统为主，针阔混交林生态系统次之，然后是草丛、灌木丛占的比重较小。坡度较缓的地带均已开荒种植粮食作物，农业植被逐渐代替自然植被。

场站、阀室、阀井等永久占地，使占地范围内的自然生态系统转变为人工生态系统，目前本项目各场站、阀室、阀井大部分已经建成运营（除上庄站、冯乐站），且经过这几年的恢复期后，草本植被渐次漫延至永久占地周边，施工时车辆、人员活动对植被的影响已逐渐消失，同时在站场内进行了绿化种植。因此，建设方在采取有效的植被恢复和补充措施的前提下，项目永久占地造成的植被逆向演替趋势较小。

管道施工期为临时占地，在管线两侧及周围施工临时占地内实施了生态的恢复措施，经过这几年的恢复期后，草本植被渐次进入原施工区域；占用耕地的，及时复垦；占用林地的，由于管道两侧5m内不得种植根深作物，因此穿越林地处管道两侧植被逆向演替明显。

2、对生态系统完整性的影响

评价区域生态系统类型包括森林生态系统，农田生态系统，水体与湿地生态系统，聚落生态系统。这些生态系统在当地和整个山西都较为常见，不具有特有性。

管线建设属于临时占地，随着建设的完成，在管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植了浅根植物如草本植物，将原来占用的林地变为了草地，原来种植灌木丛、草丛、农田植被的还可以恢复为灌木丛、草丛、农田植被，但原来为无植被的祼露地面覆盖了浅根的草本植物，虽然在管道线路中心线两侧各5m地域的小范围内一定程度上是改变了生态系统的类型，但从整个评价区域来说，这些改变很小，不会从根本上改变生态系统的类型。

### 5.6.5 对土壤的影响

#### 5.6.5.1施工期对土壤的影响

（1）扰乱土壤耕作层、破坏土壤结构

土壤结构是经过较长的历史时期形成的，管沟开挖和回填必将破坏土壤的结构，尤其是土壤中的团粒结构，一旦遭到破坏，必须经过较长的时间才能恢复，农田土壤耕作层是保证农业生产的基础，深度一般在 15cm～25cm，是农作物根系生长和发达的层次。管道开挖必定扰乱和破坏土壤的耕作层，除管道开挖的部分受到直接破坏外，开挖土堆放两边占用农田，也会破坏农田的耕作土。此外，土层的混合和扰动，同样会改变原有农田耕作层的性质。因此在整个施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。

（2）混合土壤层次、改变土壤质地

土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大差异，即使同一土壤剖面，表层土壤质地与底层的也截然不同。管道的开挖和回填，必定混合原有的土壤层次，降低土壤的蓄水保肥能力，易受风蚀，从而影响土壤的发育，植被的恢复；在农田区将降低土壤的耕作性能，影响农作物的生长，最终导致农作物产量的下降。

（3）影响土壤养分

土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分而言，表土层远较心土层好，其有机、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。施工对原有土体构型势必扰动，使土壤养分状况受到影响，严重者使土壤性质恶化，并波及其上生长的植被，最后导致土地生物生产量的下降，甚至难以恢复。

根据有关资料统计，管道工程对土壤养分的影响与土壤的理化性状密切相关。在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤中有机质将下降 30%～40%，土壤养分将下降 30%～50%，其中全氮下降 43%左右，磷素下降 40%，钾素下降 43%。这表明即使在管道施工过程中实行分层堆放和分层覆土等保护措施，管道工程对土壤养分仍有明显的影响，若不实行分层堆放、分层回填，则土壤养分流失量更大。事实上，在管道施工过程中，难以严格保证对表土实行分层堆放和分层覆土，因而管道施工对土壤养分的影响更为明显，最后导致土地生物生产量的下降。

（4）影响土壤紧实度

管道铺设后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度，施工中机械碾压，人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松，易引起水土流失，土体过紧，又会影响作物生长。

（5）土壤污染

施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾以及焊渣等废物。这些固体垃圾可能含有难于分解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤质量。若在农田中，将影响土壤耕作和农作物生长。另外施工过程中，各种机器设备的燃油滴漏也可能对沿线土壤造成一定的影响。随着施工结束，通过采取一定的措施，土壤质量将逐渐得到恢复。

（6）对土壤中生物的影响

由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变，但施工带影响宽度仅为 12～14m，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复。

综上所述，管线的建设将不同程度地破坏区域土壤结构，扰乱地表土壤层，降低土壤养分含量，从而影响植物生长。此外，施工中机械碾压、人员践踏、土体翻出堆放地表等，也会造成一定区域内的土壤板结，使土壤生产能力降低。管道施工回填后剩余的土方造成土壤松散，易引起水土流失。对土壤的影响最终将表现为对农业生产的影响，但通过采取一定的措施，土壤质量将会逐渐得到恢复。

#### 5.6.5.2 运营期对土壤的影响

正常营运期间，管线对土壤的影响较小，主要是清管排放的残渣、污水可能对土壤造成一定的影响。因此，在清管时要做好回收工作，将其对土壤环境的影响降至最低程度。此外，类比调查表明：项目营运期间，地表土壤温度比相邻地段高1~3℃，蒸发量加大，土壤水分减少，冬季土表积雪提前融化，将可能形成一条明显的沟带。

站场运营后，可沉降的粉尘污染物极少量，各类废水不外排，各类固体废物都合理处置，不会对土壤产生影响。站场内占地除绿化外，全部硬化，也不会对下层土体结构、土壤质地这些产生影响。

### 5.6.6 水土流失影响分析

工程在施工中地表植被可能遭到不同程度的破坏，导致水土保持功能降低，造成新的水土流失。

1、可能导致土地生产力的降低、破坏植被，加速土壤侵蚀

施工中由于扰动地表，将不同程度地改变原有地貌形态及土壤结构，施工扰动面，是造成水土流失的主要因素。植被具有覆盖地表、截持降雨、减小流速、分散流量以及固定土壤和改良土壤等方面的作用。植被的好与坏，直接影响土壤侵蚀的形成和侵蚀量的大小。在山区段还可能因水土流失引发其他地质灾害，危及管道安全。

现场调查及查询企业资料，施工期企业严格按照水土流失防治措施进行施工，导致的水土流失量很小。且目前管线中心线两侧各5m地域范围内种植了浅根植物如草本植物，其它临时占地区域也进行了生态恢复，原来的施工区域地面祼露较少，随着时间的推移，植物生长，水土流失得到遏制。而各站场内进行了绿化种植，其它地面为硬化地面，从根本上遏制了水土流失的发生。

2、对河流水域的危害

输气管线目前已经施工完毕，在河流段施工期间采取了如下生态保护和恢复措施：

（1）在河道内施工时，选择枯水期进行，两岸陡坡设浆砌块石护岸，防止水土流失。

（2）施工用料的堆放远离水源和其他水体，各类材料各有防雨遮雨设施。

（3）在水中施工时，禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，收集后和工地上的污染物一并处理。

（4）施工时掌握了穿越水体管段的河流的水文地质资料，深埋管道使之处于水文冲刷线以上。

（5）在穿越河流的两堤内禁止为施工机械加油或存放油品储罐，禁止在河流主流区和河滩区内清洗施工机械或车辆。机械设备及时清理散落机油，将其收集后清运处理；

（6）施工结束后，恢复了施工段河床原貌；

（8）清理围堰土以及开挖导流明渠产生的土方，避免了阻塞河道。

施工期采取了以上水域保护措施，切实加强了对水环境的保护，避免项目区内局部水域发生富营养化，把对水域、水生生物的影响减少到了最低程度。

### 5.6.7穿越道路工程对生态环境的影响

本项目穿越公路根据公路等级采取顶管穿越、开挖+盖板或开挖+套管的方式。由于线路较长，穿越次数较多，但对于每次穿越，穿越宽度较小，穿越时间较短，暂时会封闭施工路段，给行人带来不便，对周围生物的迁移或活动产生一些干扰，在施工完毕后，建设单位及时清理废渣，恢复道路及作业区周围地貌，对生态环境的影响不大。

### 5.6.8 景观影响分析

1、对景观完整性的影响

由于输气管线的线路分布特性，施工过程中呈线路占用土地，且设临时堆料场，对景观有一定的影响。当施工结束后，管线占用的临时用地恢复土地平整，草地、农田按原有的土地类型恢复植被，但管线中心线两侧各5m地域范围内，占用的林地不可恢复，对景观有一些影响，但随着林木的生长，树冠直径的变大，不连续面积变小，景观连续性变好，另外需在管线沿线设立一些标志桩、测试桩，这些并不影响景观，因此，从大区域景观的完整性来看，不会破坏景观的完整性。

本项目场站、阀室由于场站占地面积很小，呈点状分布于项目区内，选址为无植被区、农田植被、草丛，施工时设立围档，施工完成后进行场内植被绿化、地面硬化，从整体来看，基本不会影响区域景观的完整性。

2、对景观结构的影响

该工程施工期间会直接影响到该地段的各类景观，由于管道施工对农业景观和草地景观的影响是短暂的，它随着施工结束后的复种、复垦而结束，草本植物、农田植被即可恢复到原来的景观，因此对草地、农田景观影响不大，也就是说绝大部分区域草地景观、农田景观的主导性仍然保留，景观整体生态格局没有发生大的变化。

相对而言，工程对林地景观的影响较大，因为林地在受到人类干扰和破坏后，其恢复时间较长。但从整体看对景观生态格局影响不大。

本项目占地以土石低山丘陵区，从景观生态现状调查评价得出，该区域以草地景观、农业景观和林地景观为主导。从整个工程的景观格局来看，随着占用土地的逐步生态恢复，评价区内各类景观与目前的景观相比将不会有较大的变化。

### 5.6.9 生态环境保护措施

本项目施工期已经结束，施工期企业严格按照生态保护要求进行了施工建设、施工监理，据现场调查，施工期大部分线路段进行了生态恢复，植被正在逐步恢复。但还有部分地段、站场未采取生态恢复措施或措施不到位，本次评价提出施工期结束后的生态恢复措施。并着重于运营期的生态保护措施，运营期是一个长期而漫长的过程，保护生态任重而道远。

#### 5.6.9.1 部分线路管道敷设完成后的生态恢复措施

1、管道敷设完成后，应当把所有施工过程中破坏的农田田坎、灌排沟渠及田间道路等农业设施进行修整、恢复。

2、所有因修筑便道而使用的土工材料应及时清除，施工结束后与地方相关部门协商，对施工便道进行保留或恢复。

3、地貌恢复时，应将施工作业带、通行道路等恢复至原始地貌和坡度，尽最大可能恢复受扰地区的原有状况和使用情况。

4、管沟敷设完成后，对施工作业带被施工人员和机械践踏、碾压而变得紧实的土壤，应通过机械或人畜等方式进行表层翻动，以保持土壤原有结构。

5、生态恢复时，应尽量采用本地种类或常见绿化物种，严禁随意使用非本地物种，避免因生物侵袭给当地的生态系统带来严重伤害。林地地段恢复时，在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面按照原有树种或选择适生树种进行混交造林，林下撒播草籽恢复植被。其它地段恢复时，尽可能按照原有的植被类型进行恢复。

#### 5.6.9.2 部分站场、阀室的生态恢复措施

1、站场的生态恢复措施

本项目沿途设置6座站场（上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站）；

（1）工程措施：

排水沟：站场排水沟断面尺寸选用0.4×0.4m，浆砌石厚30cm。

护坦：排水沟的汇水经干砌石护坦后，接入下游自然沟道。干砌石护坦长2m，宽1m，厚度0.5m。

（2）植物措施：

为防止站场场地水土流失，提高站场景观生态效果，以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化。在站场内空地建植缀花草坪，缀花草坪由禾本科植物与少量低矮但开花鲜艳的草花植物组成；在站场周围营建绿篙，绿篱高度H<0.5m，由常绿灌木种组成。

2、阀室的生态恢复措施

本项目沿途设1座阀井（康宁阀井），2座阀室（宋家山阀室、石岭则阀室）。

站内、外边坡均采用浆砌石挡墙和骨架综合护坡，设排水沟，站外设排水顺接工程。站内采用混凝土硬化，空闲地种植草坪绿化。站内外边坡撒播草籽护坡。

#### 5.6.9.3 部分巡检道路生态恢复措施

对于巡检道路，管线巡检线路依托当地已有的乡村道路，但也有局部地段修建了一些临时道路，平均路宽4m，可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。侧柏采用穴状整地方式，规格均为0.6m×0.6m（穴径、深）。采用胸径4cm。

路堤一侧侧柏株距为2.0m，密度500株/km。采用边整地边栽植的施工方法，每穴1株。栽植时苗木放正，从四周填土至坑深1/3时将树苗向上轻提，使树根舒展，然后继续填土并踩实，栽植后每穴浇水40kg。

#### 5.6.9.4 运营期生态环境保护措施

运营期，对生态环境的保护措施主要是加强管理。对开发建设项目的生态影响实施有效管理是日常工作的一个重要组成部分。根据本项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围等，提出生态管理建议如下：

1、建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。

2、要加强管线的日常巡护和生态监测，建立对煤层气管道工程区域的生物多样性监测机制，安排专业技术人员定期监测主要保护对象的种群动态。根据监测结果，有针对性地及时调整保护与管理措施。

3、对管线两侧被破坏的植被的恢复措施进行巡护，发现植被成活率不足，及时进行补种。

本项目生态环境保护措施平面布置示意图见图5.6-1。

## 5.7 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）要进行环境风险评价。

本项目所输送的天然气属于易燃、易爆危险化学品，一旦发生火灾、爆炸事故，会对周围环境和人体健康造成危害，需按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险评价。

### 5.7.1 评价依据

#### 5.7.1.1 风险调查

本项目为天然气管道输送项目，输送的物质为天然气。对照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B、依据《危险化学品名录》（2021）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《职业性接触读物危害程度分级》（GBZ230-2010），本项目生产和存储过程中涉及的危险物质主要有天然气，天然气存在于整个输送管网及站场中。

根据本项目特点，本输气管道沿线站场及阀室均有截断功能，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算；长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价”。

本项目是由 6座站场、3座阀室（阀井）、124.1km 输气管道组成的一个输气系统。因此，每座站场都有输气截断功能，将管线每两个截断阀间的管段作为一个危险单元，将每个站场作为一个危险单元，并计算其天然气存在量。

本项目设计输送压力均为 6.3Mpa，天然气密度按 0.6565kg/Nm3 计算，危险单元内天然气总量计算公式如下：

V=S·L=πR2 ·L（R 为内径，L 为管道的长度）

PV=NRT（折算为标准大气压）

本项目各危险单元内的天然气最大存在量见表 5.7-1。

表 5.7-1  本项目各危险单元内的天然气最大在线量

| 危险单元 | 实际长度 （km） | 管道管径 | 压力 （MPa） | 风险 物质 | 单元内存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中澳集气2站~上庄站 | 0.70 | DN300 | 6.3 | 甲烷 | 2.05 |
| 上庄站~冯乐站 | 19.4 | DN650 | 6.3 | 甲烷 | 266.26 |
| 冯乐站~赵家坪计量站 | 22.4 | DN650 | 6.3 | 甲烷 | 307.43 |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | 22.8 | DN650 | 6.3 | 甲烷 | 312.92 |
| 康宁阀井~曹家坡计量站 | 7.50 | DN500 | 6.3 | 甲烷 | 60.92 |
| 曹家坡计量站~石岭则阀室 | 16.3 | DN500 | 6.3 | 甲烷 | 132.40 |
| 石岭则阀室~宋家山阀室 | 13.0 | DN500 | 6.3 | 甲烷 | 105.59 |
| 宋家山阀室~瓦塘分输站 | 13.0 | DN500 | 6.3 | 甲烷 | 105.59 |
| 石岭则阀室~兴县西门站 | 9.0 | DN300 | 6.3 | 甲烷 | 26.36 |
| 上庄站 | — | — | 6.3 | 甲烷 | 0.67 |
| 冯乐站 | — | — | 6.3 | 甲烷 | 0.67 |
| 赵家坪计量站 | — | — | 6.3 | 甲烷 | 1.52 |
| 曹家坡计量站 | — | — | 6.3 | 甲烷 | 0.92 |
| 瓦塘分输站 | — | — | 6.3 | 甲烷 | 0.85 |
| 兴县西门站 | — | — | 6.3 | 甲烷 | 0.79 |

#### 5.7.1.2环境风险潜势初判

1、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中表B.2对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+······+ qn/Qn；

式中：q1，q2，······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

项目建成后全厂危险物质数量与临界量比值计算结果见表5.7-2。

表5.7-2  全厂危险物质数量与临界量比值计算结果

| 危险单元 | 危废 名称 | CAS号 | 单元内存在量（t） | 临界量t | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中澳集气2站~上庄站 | 甲烷 | 74-82-8 | 2.05 | 10 | 0.205 |
| 上庄站~冯乐站 | 甲烷 | 74-82-8 | 266.26 | 10 | 26.626 |
| 冯乐站~赵家坪计量站 | 甲烷 | 74-82-8 | 307.43 | 10 | 30.743 |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | 甲烷 | 74-82-8 | 312.92 | 10 | 31.292 |
| 康宁阀井~曹家坡计量站 | 甲烷 | 74-82-8 | 60.92 | 10 | 6.092 |
| 曹家坡计量站~石岭则阀室 | 甲烷 | 74-82-8 | 132.40 | 10 | 13.240 |
| 石岭则阀室~宋家山阀室 | 甲烷 | 74-82-8 | 105.59 | 10 | 10.559 |
| 宋家山阀室~瓦塘分输站 | 甲烷 | 74-82-8 | 105.59 | 10 | 10.559 |
| 石岭则阀室~兴县西门站 | 甲烷 | 74-82-8 | 26.36 | 10 | 2.636 |
| 上庄站 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.67 | 10 | 0.067 |
| 冯乐站 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.67 | 10 | 0.067 |
| 赵家坪计量站 | 甲烷 | 74-82-8 | 1.52 | 10 | 0.152 |
| 曹家坡计量站 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.92 | 10 | 0.092 |
| 瓦塘分输站 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.85 | 10 | 0.085 |
| 兴县西门站 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.79 | 10 | 0.079 |

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.7-3评估工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.7-3  行业及生产工艺（M）评分标准

| 行业 | 评估依据 | 分值标准 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医 药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工 艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟 化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化 工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工 艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压且涉及易燃易爆等物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/每套 （罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含 加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 注：a 高温指工艺温度≧300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≧10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价； |

本项目为天然气管道输送工程，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C：“长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价”。因此，本项目各段输气管线M值均为 10 分，属于 5＜M≤10，即各段输气管线的行业及生产工艺均划为M3；各站场属于涉及危险物质的使用，M值均为 5 分，属于 M=5，即各站场的行业及生产工艺均划为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5.7-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据表5.7-4的划分原则，本项目各单元危险物质及工艺系统危险性等级划分见表5.7-5。

表5.7-5  全厂各单元危险物质及工艺系统危险性等级划分

| 危险单元 | 危险物质数量与临界量 比值（Q） | 行业及生产工艺 （（M ） | 危险物质及工艺系统危 险性（P） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中澳集气2站~上庄站 | 0.205 | ＜1 | M3 | —— | 风险潜势为Ⅰ |
| 上庄站~冯乐站 | 26.626 | 10≤Q＜100 | M3 | P3 |  |
| 冯乐站~赵家坪计量站 | 30.743 | 10≤Q＜100 | M3 | P3 |  |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | 31.292 | 10≤Q＜100 | M3 | P3 |  |
| 康宁阀井~曹家坡计量站 | 6.092 | 1≤Q＜10 | M3 | P4 |  |
| 曹家坡计量站~石岭则阀室 | 13.240 | 10≤Q＜100 | M3 | P3 |  |
| 石岭则阀室~宋家山阀室 | 10.559 | 10≤Q＜100 | M3 | P3 |  |
| 宋家山阀室~瓦塘分输站 | 10.559 | 10≤Q＜100 | M3 | P3 |  |
| 石岭则阀室~兴县西门站 | 2.636 | 1≤Q＜10 | M3 | P4 |  |
| 上庄站 | 0.067 | ＜1 | M4 | —— | 风险潜势为Ⅰ |
| 冯乐站 | 0.067 | ＜1 | M4 | —— | 风险潜势为Ⅰ |
| 赵家坪计量站 | 0.152 | ＜1 | M4 | —— | 风险潜势为Ⅰ |
| 曹家坡计量站 | 0.092 | ＜1 | M4 | —— | 风险潜势为Ⅰ |
| 瓦塘分输站 | 0.085 | ＜1 | M4 | —— | 风险潜势为Ⅰ |
| 兴县西门站 | 0.079 | ＜1 | M4 | —— | 风险潜势为Ⅰ |

2、环境敏感程度（E）的分级

由于天然气（甲烷）不溶于水，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），不属于涉水风险物质，因此本评价在进行环境敏感程度确定时仅确定大气环境敏感程度。

（1）敏感度分级依据

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。具体分级见表5.7-6。

表5.7-6  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

（2）本项目各单元大气敏感程度分级结果

根据环境敏感目标调查和统计，本项目各危险单元大气环境敏感程度分级（E）情况详见表5.7-7。

表5.7-7  各危险单元大气环境敏感程度分级

| 危险单元 | 环境敏感性 | 大气环境敏感程度（E） |
| --- | --- | --- |
| 中澳集气2站~上庄站 | 管段周边200m 范围内没有居民 | E3 |
| 上庄站~冯乐站 | 管段周边200m 范围内没有居民 | E3 |
| 冯乐站~赵家坪计量站 | 管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 | E3 |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | 管段周边200m 范围内没有居民 | E3 |
| 康宁阀井~曹家坡计量站 | 管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 | E3 |
| 曹家坡计量站~石岭则阀室 | 管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 | E3 |
| 石岭则阀室~宋家山阀室 | 管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 | E3 |
| 宋家山阀室~瓦塘分输站 | 管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 | E3 |
| 石岭则阀室~兴县西门站 | 管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于200人 | E3 |
| 上庄站 | 站场周围 5km 范围内人口小于10000人，500m 范围内小于500 人 | E3 |
| 冯乐站 | 站场周围 5km 范围内人口小于10000人，500m 范围内小于500 人 | E3 |
| 赵家坪计量站 | 站场周围 5km 范围内人口小于10000人，500m 范围内小于500 人 | E3 |
| 曹家坡计量站 | 站场周围 5km 范围内人口小于10000人，500m 范围内小于500 人 | E3 |
| 瓦塘分输站 | 站场周围 5km 范围内人口小于10000人，500m 范围内小于500 人 | E3 |
| 兴县西门站 | 站场周围 5km 范围内人口大于10000人小于50000人 | E2 |

3、环境风险潜势判定

（1）判定依据

环境风险潜势应结合物质和工艺系统的危险性等级与环境敏感程度等级共同判定，具体判定标准见表5.7-8。

表5..7-8  建设项目环境风险潜势划分标准

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

（2）本项目环境风险潜势判定结果

本项目各危险单元大气环境的环境风险潜势判定情况分别见表5.7-9。

表5.7-9  各危险单元大气环境风险潜势分析

| 危险单元 | 大气环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中澳集气2站~上庄站 | E3 | —— | Ⅰ |
| 上庄站~冯乐站 | E3 | P3 | Ⅱ |
| 冯乐站~赵家坪计量站 | E3 | P3 | Ⅱ |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | E3 | P3 | Ⅱ |
| 康宁阀井~曹家坡计量站 | E3 | P4 | Ⅰ |
| 曹家坡计量站~石岭则阀室 | E3 | P3 | Ⅱ |
| 石岭则阀室~宋家山阀室 | E3 | P3 | Ⅱ |
| 宋家山阀室~瓦塘分输站 | E3 | P3 | Ⅱ |
| 石岭则阀室~兴县西门站 | E3 | P4 | Ⅰ |
| 上庄站 | E3 | —— | Ⅰ |
| 冯乐站 | E3 | —— | Ⅰ |
| 赵家坪计量站 | E3 | —— | Ⅰ |
| 曹家坡计量站 | E3 | —— | Ⅰ |
| 瓦塘分输站 | E3 | —— | Ⅰ |
| 兴县西门站 | E2 | —— | Ⅰ |

#### 5.7.1.3 评价等级确定

1、确定依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表5.7-10。

表5.7-10  风险评价工作等级判定

| 环境风险潜在势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

2、本项目评价等级判定结果

本项目各单元大气环境的评价等级确定情况见表5.7-11。

表5.7-11  全厂各危险单元地下水环境风险潜势分析

| 危险单元 | 环境空气 |
| --- | --- |
|  | 环境风险潜势 | 评价等级 |
| 中澳集气2站~上庄站 | Ⅰ | 简单分析 |
| 上庄站~冯乐站 | Ⅱ | 三级评价 |
| 冯乐站~赵家坪计量站 | Ⅱ | 三级评价 |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | Ⅱ | 三级评价 |
| 康宁阀井~曹家坡计量站 | Ⅰ | 简单分析 |
| 曹家坡计量站~石岭则阀室 | Ⅱ | 三级评价 |
| 石岭则阀室~宋家山阀室 | Ⅱ | 三级评价 |
| 宋家山阀室~瓦塘分输站 | Ⅱ | 三级评价 |
| 石岭则阀室~兴县西门站 | Ⅰ | 简单分析 |
| 上庄站 | Ⅰ | 简单分析 |
| 冯乐站 | Ⅰ | 简单分析 |
| 赵家坪计量站 | Ⅰ | 简单分析 |
| 曹家坡计量站 | Ⅰ | 简单分析 |
| 瓦塘分输站 | Ⅰ | 简单分析 |
| 兴县西门站 | Ⅰ | 简单分析 |

由表5.7-11可知，本项目上庄站~冯乐站、冯乐站~赵家坪计量站、赵家坪计量站~康宁阀井、曹家坡计量站~石岭则阀室、石岭则阀室~宋家山阀室、宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线段为三级评价；其它管线段及站场为简单分析。

3、评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中关于大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km，三级评价距建设项目边界不低于3km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于 200m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100m。

本项目为天然气（煤层气）输送工程，配套分输站场。因此，本项目上庄站~冯乐站、冯乐站~赵家坪计量站、赵家坪计量站~康宁阀井、曹家坡计量站~石岭则阀室、石岭则阀室~宋家山阀室、宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线段的评价范围为：距管道中心线两侧100m范围。其它管线段及站场为简单分析。

### 5.7.2风险识别

#### 5.7.2.1 国内事故案例分析

本次环评搜集了国内部分输气管道事故案例，详见表5.7-12。

表5.7-12   国内同类事故案例统计

| 时间 | 事故管道名称 | 事故 类型 | 事故后果和原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005.05.28 | 西气东输一线 | 洪水冲蚀 | 因甘肃省安西县柳园地区下暴雨，洪水冲毁了西气东输一线管道120多米管堤，通讯光缆被冲出管沟，主管线大面积暴露 |
| 1999 | 靖西线 | 洪水冲蚀 | 陕西省富县附近的靖西线因洪水冲刷发生了断裂，停输70h，造成严重经济损失。管道断口形状呈不规则几何形状，为塑性断裂，原因为设计配重、埋深不合理 |
| 1998.08.01 | 陕京一线 | 洪水冲蚀 | 因下暴雨，陕京一线257号桩附近地界处管道被冲出，管道破裂漏气，造成管道停输66h，主要原因为对可能发生的洪水灾害估计不足，水工保护设计方案有缺陷 |
| 2004.10.06 | 陕京一线 | 第三方破坏 | 当地村民为了浇灌良种繁育基地，采用装载机在陕京输气管线附近开挖蓄水池，不慎将陕京输气管道挖开一个长8厘米，宽6厘米的口子，导致天然气泄漏 |
| 2004.10.06 | 陕京一线 | 第三方破坏 | 陕京一线管道灵丘县东河南镇韩淤地村南100米处发生泄漏，原因是唐河水库二标项目部施工队凌晨施工作业时，挖破管道，致使漏气 |
| 2003.09.12 | 西气东输一线 | 第三方破坏 | 西气东输管道还未通气，某人在西气东输管道上用气焊开一个直径80厘米的洞，并安装了阀门用来盗气 |

通过上述案例分析发现：事故原因主要为外部自然因素损坏、人工损坏。

#### 5.7.2.2 风险识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

1、物质危险性识别

本项目为天然气（煤层气）输送工程，涉及到的物质为天然气、煤层气，天然气是无色、无臭、易燃气体，主要成份为甲烷；若发生火灾或爆炸，天然气或煤层气未充分燃烧，会产生CO。甲烷的理化性质及危险物性见表5.7-13。CO的健康危害性见表5.7-14。

表5.7-13   甲烷理化性质

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16 |
|  | 危规号：21007 | CAS号：74-82-8 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色无臭气体 | 相对密度：（空气=1)：0.55 |
|  | 熔点：-182.5℃ | 沸点：-161.5℃ |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：53.32(-168.8℃) | 稳定性：稳定 |
|  | 溶解性：微溶于水、溶于乙醇、乙醚 |
| 危险 特性 | 危险性类别：低闪点易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：-188℃ | 爆炸下限(V％)：5.3 |
|  | 爆炸上限(V％)：15 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 |
|  | 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳。 |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 |
|  | 毒性：属低毒类。小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 |
|  | 急救方法：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 |

表5.7-14  CO理化性质

| 标识 | 中文名：一氧化碳 | 分子量：28 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO | CAS号：630-08-0 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色无臭气体 | 相对密度：（空气=1)：0.79 |
|  | 熔点：-199.1℃ | 沸点：-191.4℃ |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：309(-180℃) | 稳定性：稳定 |
|  | 溶解性：微溶于水、溶于乙醇、苯等多种有机溶剂 |
| 危险 特性 | 闪点：<-50℃ | 爆炸极限(V％)：5.3~15 |
|  | 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |
|  | 健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 |
|  | 毒性：LD50 2069 mg/kg（大鼠吸入4小时）。 |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 |

2、生产系统危险性识别

本项目主要为天然气管线124.1km并配建6座站场、1个阀井、2个阀室。

（1）管道

管道及设备材质选择不当、天然气中含有水分等杂质、防腐层破损等会造成站内设备及工艺管道内外表面腐蚀，导致设备及管道不同程度的泄漏。

（2）阀室、门站

阀门、法兰密封圈老化或安装时密封圈位置不对等，均有可能造成阀门、法兰泄漏，虽然一般情况下泄漏量不大。

作业人员因自身技术水平不高或责任心不强，导致误操作或违章操作，极有可能引发各种事故。

（3）其他风险

① 外部自然因素损坏

包括地震、坍塌、洪水等对输气管道的破坏。

② 人为损坏

人为损坏主要来自工艺操作失误，引起天然气泄漏；违法在管道保护区或安全防护区内从事取土、挖掘、采石、盖房、修渠、爆破、行驶禁止行驶的交通工具和机械等活动；蓄意破坏，管道上钻孔偷气，盗窃管道附属设备和构件等。

当出现事故时，泄漏后天然气直接进入大气环境，天然气如遇到明火将产生燃烧辐射伤害和爆炸冲击波伤害，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

本项目生产设施风险识别情况见表5.7-15。

表5.7-15  生产设施风险识别情况一览表

| 主要危险系统 | 主要危险物质 | 可能发生的事故 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原因 | 事故类型 | 后果 |
| 输送管网、站场、阀井、阀室 | 天然气 （煤层气） | 管道及设备受腐蚀、阀门或法兰密封圈老化、自然因素、人为破坏 | 泄露 | 天然气泄漏，遇明火引发火灾、爆炸 |

3、危险废物向环境转移的途径识别

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是天然气泄漏、火灾、爆炸事故对大气环境造成污染。

#### 5.7.2.3 风险识别结果

本项目为天然气长输管道工程，设计压力 6.3MPa，设计输气量为16×108 m3/a，新建管道全长124.1km，沿线设置站场 6座，阀室2座，阀井1座。由于输送压力较高，沿线各管段以及站场天然气存在量较大，项目存在较多风险因素。

天然气涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸。天然气泄露后气体将直接进入环境，造成大气环境的污染；火灾事故可在短时间内产生大量的烟气，若发生爆炸，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，会对大气环境产生影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。本项目环境风险识别结果见表5.7-16。

表5.7-16  项目环境风险识别结果表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险 物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气输送管网、站场、阀井、阀室 | 输气 管道 | 天然气 （煤层气） | 泄漏及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 通过大气扩散至周围村庄、消防废水可能影响水体 | 村庄居民 |

### 在环境风险评价范围内（距管道中心线两侧100m范围）的各风险单元环境风险受体的分布现状见表5.7-17。

表5.7-17  各风险单元环境风险受体分布现状调查表

| 风险单元 | 环境风险受体 |
| --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 |
| 中澳集气2站~上庄站 | / | / |  |
| 上庄站~冯乐站 | / | / |  |
| 冯乐站~赵家坪计量站 | 佐子坪村 | / |  |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | / | / |  |
| 康宁阀井~曹家坡计量站 | 康宁镇、刘家庄村 | / |  |
| 曹家坡计量站~石岭则阀室 | 苇子沟村、阳塔村（东）、阳塔村（西） | 南川河（穿越） |  |
| 石岭则阀室~宋家山阀室 | 南沟村 | 蔚汾河（穿越） |  |
| 宋家山阀室~瓦塘分输站 | / | 岚漪河（穿越） | 瓦塘镇集中饮用水源地二级保护区（穿越） |
| 石岭则阀室~兴县西门站 | 石愣则村 、晋绥边区革命纪念馆、蔡家崖乡中心学校、兴县公安局 | 蔚汾河（穿越） | 蔡家崖乡集中饮用水源地二级保护区（穿越） |
| 上庄站 | / |  |  |
| 冯乐站 | / |  |  |
| 赵家坪计量站 | 佐子坪村 |  |  |
| 曹家坡计量站 | 曹家坡 | 南川河 （相距140m） |  |
| 瓦塘分输站 | / | 岚漪河 （相距330m） | 瓦塘镇集中饮用水源地（距二级保护区380m） |
| 兴县西门站 | 兴县公安局 | 蔚汾河 （相距80m） |  |

### 5.7.3风险事故情形分析

天然气管道事故通常是指造成天然气从管道内释放并影响正常输气的意外事件。当出现事故时，天然气集输气管道及站场所属高压容器释放出的天然气可能带来下列危害：天然气若立即着火即产生燃烧热辐射，在危险距离内的人群、构建筑物、植被会受到热辐射伤害，对大气环境造成影响；天然气未立即着火可形成爆炸气体云团，若遇火就会发生爆炸，在危险距离以内，人会受到爆炸冲击波的伤害，建筑物会受到损坏，同时爆炸后天然气不完全燃烧产生的CO扩散会对周边群众产生影响，对大气环境产生影响；若不遇火天然气扩散，天然气中的甲烷会对周边群众产生影响。燃烧及爆炸在灭火救援时，产生消防废水。

事故情形具体见表5.7-17。

表5.7-17  事故情形设定内容

| 环境风险类型 | 危险单元 | 风险源 | 污染物质 | 主要危害 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 输气 管道 | 天然气 （煤层气） | 甲烷 | 影响大气环境 | 直接通过大气扩散至周围村庄 |
| 火灾、爆炸 | 输气 管道 | 天然气 （煤层气） | CO | 影响大气环境、水环境 | 天然气未充分燃烧产生的气体扩散至周围村庄、燃烧及爆炸在灭火救援时，产生消防废水可能影响水体 |

本项目在事故后产生的主要环境影响如下图：

图5.7-1  事故后产生的主要环境影响

### 5.7.4 风险源项分析

项目环境空气风险评价等级为三级，根据导则，三级评价应定性分析说明大气环境影响后果。本次环评采用定量预测模式预测最不利气象条件下的风险后果。

#### 5.7.4.1 事故预测源项筛选

根据前述对管道沿线及各站场环境风险源调查结果，筛选本次评价的预测管段，选择风险潜势较高的管段作为预测对象。

输气管线段：经评价等级确定，上庄站~冯乐站、冯乐站~赵家坪计量站、赵家坪计量站~康宁阀井、曹家坡计量站~石岭则阀室、石岭则阀室~宋家山阀室、宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线段为三级评价；其它管线段及站场仅为简单分析。其中“赵家坪计量站~康宁阀井”管段天然气存在量较其它管段都最大，为312.92t。

筛选结果见表 5.7-18。

表5.7-18  事故预测源筛选

| 危险单元 | 管径 （mm） | 长度 （km） | 天然气存在量（t） | 大气环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | 600 | 22.8 | 312.92 | E3 | P3 | Ⅱ |

根据导则，油气长输管线泄漏事故，按管道截面 100%断裂估算泄漏量。本次评价环境风险事故源项确定为：表5.7-18 中的管段及站场发生泄漏事故后，溢出的天然气的环境风险影响，以及火灾事故次生污染物CO的环境风险影响。

#### 5.7.4.2 风险事故源强

假定管线发生破裂事故，管段两端截断阀室将在10s内完成截断功能，同时启动放空程序，大量天然气将从破裂处释放进入环境空气。本次评价按照管道截面破裂事故进行考虑，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 F 的事故源强计算方法，计算管道事故情况下天然气释放速率。

1、泄漏速率、泄漏量计算

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），气体泄漏速率公式如下：

当气体流速在音速范围（临界流）：

式中：

P——容器压力，Pa，取 6.3Mpa；

P0——环境压力，Pa，取 101.325kPa；

Y——气体的绝热指数（比热容比），即顶压热容 Cp 与定容热容 Cv 之比，

天然气取 1.31。

经计算，本项目管道天然气流速属于临界流（0.016＜0.544）假定气体特性为理想气体，其泄漏速率 Q G 按下式计算：

式中：QG ——气体泄漏速率，kg/s；

P——容器压力，Pa，取 6.3MPa；

Cd——气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取 1.00，三角形时取 0.95，

长方形时取 0.90，本次取 1.00；

M——物质的摩尔质量，kg/mol，按甲烷估算，取 0.016kg/mol；

R——气体常数，J/(mol·K)，取 8.31441；

TG— 气体温度，K，取 293；

A——裂口面积，m2，本次按管道截面积考虑；

Y——流出系数，对于临界流 Y=1.0。

2、计算结果

经咨询，一旦发生管道天然气泄漏事故，切断阀将立即关闭，该切断阀反应时间为 10s。在切断阀启动后，管道断裂处天然气继续泄漏，随着压力的降低，泄漏速率减小，当与外界压力平衡时，泄漏终止。根据上述公式及参数，估算出天然气管道破裂事故状况下，气体物料的泄漏源强详见表5.7-19。

表5.7-19  天然气泄漏事故排放源项

| 危险单元 | 压力 （MPa） | 长度 （km） | 泄漏口径（mm） | 裂口面积（m2） | 最大泄漏速率 （kg/s） | 总泄漏量 （t） | 持续时间 （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | 6.3 | 22.8 | 650 | 0.3320 | 3133.52 | 263.21 | 84 |

类比《唐山LNG外输管线项目（曹宝段）环境影响报告书》中天然气燃烧CO的转化率为0.032%，因此项目管道CO泄漏速率见表5-20。

表5-20    CO泄漏时间及速率一览表

| 名称 | 天然气泄漏量（t） | 泄漏时间 （s） | 甲烷最大泄漏速率 （kg/s） | CO泄漏速率 （kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | 263.21 | 84 | 3133.52 | 0.042 |

### 5.7.5 环境风险影响分析

#### 5.7.5.1 环境空气风险影响分析

1、预测模型选取

（1）泄漏气体排放方式判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），判定连续排放还是瞬时排放，可以通过排放时间 Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/U

式中：X——事故发生地与计算点的距离，本次天然气取泄漏发生地到网格点的距离 100m；

Ur——10m 高处风速。假设风速和风向在 T 时段内保持不变。本次取风速为 1.5m/s。

当 Td＞T 时，可被认为是连续排放的；当 Td≤T 时，可被认为是瞬时排放的。

本项目通过计算得出： T=2×100/1.5=133.33s，而本次评价确定天然气取泄漏事故排放时间为 250s，Td＞T，因此判定事故排放的烟团/烟羽为连续排放。

（2）轻质/重质气体的判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断，Ri 的概念公式为：

根据不同的排放性质，理查德森数(Ri)的计算公式不同。连续排放公式为：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；天然气取 0.6568kg/m3

ρa——环境空气密度，kg/m3；取 1.29kg/m3

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。取1.5m/s

理查德森数(Ri)计算及气体判断标准见表5.7-21。

表5.7-21  气体轻重判断标准表

| 序号 | 排放方式 | Ri | 气体轻重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续排放 | Ri≥1/6 | 重质气体 | 当Ri 处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。 |
| 2 |  | Ri＜1/6 | 轻质气体 |  |
| 3 | 瞬时排放 | Ri＜1/6 | 重质气体 |  |
| 4 |  | Ri≤0.04 | 轻质气体 |  |

本项目甲烷排放，理查德森数(Ri)计算结果及气体轻重判定结果见表5.7-22。

表5.7-22  气体轻重及气体轻重判定结果表

| 风险源 | 风险因子 | 排放方式 | 源强参数 | Ri值 | 气体轻重 | 预测模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 连续源 |  |  |  |
|  |  |  | Q排放速率kg/s | Drel源直径 m |  |  |  |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 | 甲烷 | 连续 | 3133.52 | 0.65 | 10.46 | 重质 | SLAB |

根据上表可知，本项目管道中的甲烷为重质气体，采用SLAB模式。

2、预测模型主要参数

（1）气象条件

项目环境空气风险评价等级为三级，根据导则，三级评价应定性分析说明大气环境影响后果。本次环评采用预测模式预测最不利气象条件下的风险后果。

最不利气象条件，取F类稳定度、1.5m/s风速、温度25℃、相对湿度50%，具体见5.7-23。

表5.7-23  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 111.053262~110.962871 |
|  | 事故源纬度/(°) | 38.336631~38.302032 |
|  | 事故源类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 50 |
|  | 是否考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据精度 | 90 |

（2）大气毒性终点浓度值选取

项目重点关注危险物质大气毒性终点浓度值选取，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中数值，分为1、2级。大气毒性终点浓度值选值，见表5.7-24。

表5.7-24  天然气大气毒性终点浓度值选值表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1/(mg/m3) | 毒性终点浓度-2/(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 74-82-8 | 260000 | 150000 |
| 2 | CO | 630-08-0 | 380 | 95 |

3、计算结果

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价选取最不利气象条件下“赵家坪计量站~康宁阀井”管段天然气泄漏进行后果预测，计算下风向天然气的最大浓度。预测结果见表 5.7-25。

表5.7-25 赵家坪计量站~康宁阀井下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度

| 下风向距离（m） | 最大落地浓度(mg/m3) |
| --- | --- |
|  | 甲烷 | CO |
| 10 | 27969.42 | 0.0 |
| 20 | 19122.92 | 3.60 |
| 30 | 14124.02 | 27.34 |
| 40 | 11342.22 | 73.25 |
| 50 | 9584.32 | 81.55 |
| 60 | 8372.42 | 82.72 |
| 70 | 7485.02 | 86.83 |
| 80 | 6806.22 | 84.35 |
| 90 | 6269.22 | 80.23 |
| 100 | 5833.32 | 76.93 |
| 110 | 5472.22 | 71.56 |
| 120 | 5167.92 | 67.12 |
| 130 | 4907.22 | 64.89 |
| 140 | 4682.12 | 57.32 |
| 150 | 4485.12 | 55.46 |
| 160 | 4311.52 | 47.22 |
| 170 | 4157.02 | 44.58 |
| 180 | 4018.42 | 38.45 |
| 190 | 3893.02 | 31.92 |
| 200 | 3782.22 | 28.12 |

4、后果分析

项目泄漏影响最大范围见表5.7-26。

表5.7-26 天然气泄漏毒性终点浓度最大影响范围

| 气象条件 | 毒性终点浓度 | 浓度(mg/m3) | 下风向最大影响范围（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件-甲烷 | 毒性终点浓度-1 | 260000 | / |
|  | 毒性终点浓度-2 | 150000 | / |
| 最不利气象条件-CO | 毒性终点浓度-1 | 380 | / |
|  | 毒性终点浓度-2 | 95 | / |

由表 5.7-25、5.7-26 的预测结果可知，“赵家坪计量站~康宁阀井”管段天然气泄漏情况下的预测结果可知，该管段发生管道天然气泄漏时，不会出现甲烷毒性终点浓度-1（260000mg/m3）和毒性终点浓度-2（150000mg/m3），CO毒性终点浓度-1（380mg/m3）和毒性终点浓度-2（95mg/m3），该管段天然气泄漏时对周边环境影响不大。同理推之，本项目其它管段天然气泄漏事故对周边环境影响不大，环境风险可接受。

#### 5.7.5.2 水环境风险影响分析

由前述环境风险事故情况分析，天然气泄漏及火灾、爆炸发生时，天然气本身不会与地下水发生联系，不会对地下水环境产生影响。但在灭火救援时，会产生消防废水。灭火救援一般都是在发生在站场，一旦需消防灭火救援，各站场内设有消防水池，可将消防废水控制在站场内，不会外排进入地表水体中对水体产生影响。

此外，可能导致污染地下水环境的突发环境风险事件为站场的排污池和集水池因渗漏等原因使部分污水流失到地下，对地下水会产生影响。本次地下水评价重点是瓦塘分输站，选择可能影响地下水最重的集水池的生活污水、排污池的检修废水的氨氮作为评价因子。经预测计算非正常工况下排污池和集水池若发生泄露，10年后，污水沿潜水层地下水水流方向向下游的最大迁移距离为750m，对瓦塘镇集中供水水源地产生不良水质影响。通过对影响最重的瓦塘分输站的地下水预测可以推测到：上庄站、冯乐站不涉及集中供水水源地，距分散式村庄供水水源井的距离都较远，基本不会产生影响；赵家坪计量站、曹家坡计量站不涉及集中供水水源地，距其距离较远，但周围近距离范围内有分散式村庄供水水源井，若站场的水池发生泄漏，对会这些近距离的村庄水源井产生影响；兴县门站距蔡家崖乡集中饮用水源地距离约1880m，该站场近距离范围内分散式村庄供水水源井较多，若站场的水池发生泄漏，对会这些近距离的村庄水源井产生影响。通过调查，赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县门站为已试运营站场，池体完好，在运营期间未发生煤气泄漏、火灾、爆炸事故，通过对各站场周围地下水的监测，周围分散式村庄地下水井水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，未发现地下水污染事故。说明，本项目的环境风险可以接受。

#### 5.7.5.3 生态环境风险影响分析

管道、站场两侧200m范围内有林地、耕地、草地，如果发生事故，泄漏天然气可能引发火灾，造成林草地生态系统的严重影响。事故发生后，林草地生态系统采用人工植树种草进行重建，再加上生物演替过程，林地中的草本层 2～3 年即可恢复，灌木层 3～5 年方可恢复，乔木层需要长达 10～15 年才能恢复。因此，在管道经过林草地段，应依据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》等采取营造制定森林防火预案、增加巡线频次，发现隐患及时处理，防患于未然，防止林区火灾发生，杜绝破坏林地生态系统的事故发生。

#### 5.7.5.4 对动植物、居民的影响

本项目管线、站场天然气一旦泄露，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响。但若引发爆炸、火灾，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致站场、管道沿线周边一定范围内动植物的死亡，对周围生产生活造成一定的影响。因此，本项目天然气一旦发生泄漏事故，应当立即通知管道沿线近距离村庄村民，进行疏散。但毕竟事故发生概率较小，事故发生后，影响范围、程度有限，在可接受范围。

#### 5.7.5.5 对穿越公路的影响

正常运营期输气管线是全封闭管道，埋设在地面下，对公路没有影响。若恰好在天然气穿越公路路段发生交通事故，导致天然气管线断裂，要立即通知站场、阀井截断进气阀门，转移事故车辆后，及时进行管道维修。本项目管线埋设在地下1.0m左右，管线上面有盖板或套管，所以，交通事故导致公路下天然气管线发生断裂事故的概率较小，如果一旦发生，事故影响范围有限，在可接受范围内。

### 5.7.6 环境风险防范措施

由于本项目已经建设并试运营（除上庄站、冯乐站），根据企业资料记录，企业在设计与施工阶段严格按照设计、施工的要求实施，严格落实了《石油天然气管道安全规程》 （AQ6186-2007）等规范要求。所以本次环评对该项目在设计、施工阶段采取的风险防范措施进行回顾性描述，重点对运营期的环境风险提出防范措施。

1、设计阶段

（1）管道走向尽量避开了复杂地质、居民点区域，减少天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民造成的危害；对管线两侧居民点相对密集、且距管道较近区域，严格划分地区等级并按照相应地区等级进行管道设计。

（2）严格按照相关规范要求在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体报警装置，在管道进出阀室等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施直接切断，也可通过 SCADA（数据采集与监视控制）系统进行远程关断，还可以完成全系统关断；对管道及阀室进行全线防腐、阴极保护。

（3）当输气管线安全泄放系统出现超压时，可及时通过设在系统中的安全阀或手动放空阀进行放空。

（4）输气管道防腐按《输气管道工程设计规范》、《石油天然气工程设计防火规范》、《工业建筑防腐蚀设计规范》等规范、要求设计。

（5）输气管道选用与管体防腐相匹配的补口材料；在设计中严格按《钢质管道内腐蚀控制规范》中的相关要求对输气管道的内部防腐进行设计。

（6）在具体设计中，按《埋地钢质管道阴极保护技术规范》中的要求对输气管道的阴极保护进行设计；按《钢质管道外腐蚀控制规范》中的要求对输气管道外防腐蚀进行设计。

（7）管线、阀室与四周相邻的居民点、工矿企业等的防火间距，符合《石油天然气工程设计防火规范》的规定。

2、施工阶段

（1）制定了严格的施工规章制度、施工质量保证体系，加强施工监理，确保施工、检验人员工作质量，发现缺陷及时正确修补；

（2）对排污池、集水池作为重点防渗区进行防渗处理，池体需采用防渗钢筋混凝土，池内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s；对于污水管道区作为一般防渗区处理，铺设1.5m厚的粘土，又在其上铺设了1mm的人工合成衬层，渗透系数≤10-7cm/s；对于站场内的其它地面全部采用混凝土硬化。

（3）工程施工过程中，材料焊接、无损探伤严格执行《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）、《钢制管道焊接与验收》（GB/T31032-2014）、《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2013）、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的要求。

（4）管道穿越公路、河流穿越点标志桩严格按照相关规范要求进行设置。

（5）施工完毕后根据《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）和其他相关规定，由具备检验资格的单位按相关验收规范、规定，对工程质量进行了监督检验。

3、运营期防范措施

项目运行中引进先进的 SCADA（数据采集与监视控制）系统对管道进行压力、流量监控，实际操作中实现中控、站控以及就地三级控制；有巡线员对线路进行每日巡线，与地方公安部门建立治安联防机制，发现异常立即采取应急措施；加强管道运行过程中的日常维护和管理，将风险降低最低限度。具体风险防范措施如下：

（1）各站场阀室设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。

（2）由于本工程运行压力较高，在各站场、阀室均设置了压力监测、报警系统及压力排放系统，保证超压时多余天然气能通过放空系统排放。

（3）严格控制输送天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。

（4）对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试。定期进行管道壁厚的测量，对严重减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故的发生。

（5）定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。

（6）管道沿线应保持标志清晰，巡线员定期巡线，发现危及管道安全的情况及时处理和汇报。在公路、河流穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清。

（7）管线应根据沿线情况定期对管道进行巡线检查，在雨季、汛期或其它灾害发生时应加密巡查。加大巡线频率，提高巡线的有效性；定期检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。

（8）对各站周围的居民作好事故应急宣传，其范围宣传可根据事故模拟计算结果，以保证一旦发生天然气泄漏事故时，可能受影响的居民能作出正确反应。

（9）各放空管事故放空时，应注意防火。

4、管道管理措施

（1）按《中华人民共和国石油天然气管道保护法》要求加强管理建设单位应向沿线群众进行有关管道设施安全保护的宣传教育，配合公安机关做好管道设施的安全保卫工作，以保障管道及其附属设施的安全运行。

① 在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；禁止挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。

② 因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需实施采石、爆破作业的，应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的安全防护措施，方可实施。

（2）建立环境风险管理体系

管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。综合管理体系包括：管理组织结构、任务和职责，制定操作规程，安全章程，职员培训，应急计划，建立管道系统资料档案。

（3）制订供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。

（4）建立输气管道完整性管理体系

为了保证输气管道沿线居民和财产的安全，管道建成后，公司应建立输气管道完整性管理体系，做好管道沿线的调查，制定本项目天然气管道事故应急救援预案。

各风险单元已有风险防范措施、应急物资储备情况见表5.7-26、表5.7-27。

表5.7-26  各风险单元已有风险防范措施情况

| 风险单元 | 设计、施工、管理方面已有风险防范措施 |
| --- | --- |
| 中澳集气2站~上庄站 | 设计方面：考虑了管道走向，尽量避开了敏感点，按规范要求进行了管道防腐、阴极保护、防火间距满足要求。 施工阶段：加强管理、保证了施工质量、选用合格的施工材料 管理方面：有巡线员对线路进行每日巡线、有供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，对操作、维修人员进行培训，持证上岗 |
| 上庄站~冯乐站 |  |
| 冯乐站~赵家坪计量站 |  |
| 赵家坪计量站~康宁阀井 |  |
| 康宁阀井~曹家坡计量站 |  |
| 曹家坡计量站~石岭则阀室 |  |
| 石岭则阀室~宋家山阀室 |  |
| 宋家山阀室~瓦塘分输站 |  |
| 石岭则阀室~兴县西门站 |  |
| 上庄站 | 设计：选址尽量避开了敏感点、按规范要求进行了管道防腐、阴极保护、防火间距满足要求。 施工：加强管理、对站场内的排污池与集水池作为重点防渗区进行防渗处理、选用合格的施工材料、设立标志桩、工程质量满足要求。设可燃气体报警装置、设置放空安全阀。 管理方面：建立了综合管理、HSE 管理和风险管理体系、有供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，对操作、维修人员进行培训，持证上岗 |
| 冯乐站 |  |
| 赵家坪计量站 |  |
| 曹家坡计量站 |  |
| 瓦塘分输站 |  |
| 兴县西门站 |  |

表5.7-27  各站场已有风险防范措施及应急物资储备情况

| 序号 | 各站场已有风险防范措施及应急物资储备情况 |
| --- | --- |
| 1 | 固定式可燃气体探测器 | 含探测器和报警器，每个站场、阀室各设 1 台 |
| 2 | 火焰探测器 | 含探测器和报警器，每个站场、阀室各设 1 台 |
| 3 | 便携式可燃气体探测器 | 每个站场、阀室各设 1 台 |
| 4 | 火灾显示综合报警系统 | 包括：感温、感烟探测器，手动报警按钮、声光报警器、警铃、感温电缆等相关设备 |
| 5 | 自动控制系统 | 安装 SCADA（数据采集与监视控制）系统 |
| 6 | 推车式干粉灭火器 | 每个站场各10个，每个阀室（阀井）设2个 |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | 每个站场各10个，每个阀室（阀井）设2个 |
| 8 | 手提式CO2灭火器 | 每个站场各10个，每个阀室（阀井）设5个 |

对照环境风险评价导则的要求，及比较同类型输气项目的风险防范措施，本企业对于各输气线路、站场、阀室（阀井）的环境风险防范措施，及应急物资储备情况基本可以满足风险防范的要求。

### 5.7.7 环境风险事故应急措施

1、环境风险应急基本要求

把防止站场阀室天然气泄漏作为事故应急的重点，避免造成人员中毒危害和财产损失，按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的要求和环评要求制定应急预案及当地政府有关部门相衔的事故应急预案。

2、环境风险应急关键措施

天然气泄漏发生后，立即上报调度中心，应自动或手动关闭相关阀室，切断气源，将泄漏天然气量降至最低，对泄漏点周围 500m 范围以内的居民进行人员疏散，并设立警戒区，随事故发展情况及时扩大范围；安排巡线人员排查泄漏位置及泄漏原因，并组织维修人员进行抢险维修，避免事故进一步扩大。

3、环境风险事故时人员撤离的范围、路线及注意事项

天然气泄漏发生后，应对泄漏点周围 500m 范围以内的居民进行人员疏散，并设立警戒区，随事故发展情况及时扩大范围。将泄漏点 500m 范围设置为紧急撤离区，事故状态下范围内人员应及时紧急撤离，500m～1km 范围为一般撤离区，事故状态下范围内人员应及时紧急撤离。甲烷气体短暂接触不会对人群健康造成伤害，事故时应根据现场环境监测情况适时按照应急预案组织居民撤离。

4、环境应急监测方案

发生事故后，在事故现场 500m 范围内居民相对集中点设置环境空气监测点，监测项目 CH4。

5、事故发生后外环境污染物的消除方案

当发生天然气扩散时，应及时进行控制，争取最短时间控制泄漏源头，尽可能切断泄漏源。天然气扩散时间短，通过空气流动自然扩散、消防车喷雾状水和自然降解降低空气中可燃气体浓度。

### 5.7.8 应急预案

环境风险应急预案应满足当前国家对环境风险管理的要求，内容应包括污染与生态破坏的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施。具体可参照如下：

5.7-26  事故应急预案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急组织及职责 | （1）应急组织机构必须能够识别本项目可能发生的事故险情，并有对事故做出正确处理的能力；（2）全面负责站场与管线的安全生产运行，负责制定应急抢险的原则以及编制各类可能发生的工程事故的应急计划，对装置的紧急停工及事故处理做出预案。 |
| 2 | 应急教育与应急演习 | （1）应急组织机构应做好对各岗位人员的培训，以加强日常应急处理能力的培养和提高；（2）向本站场的职工大力宣传有关生产安全操作规程和人身安全防范知识，减少无意识和有意识的违章操作。对职工进行应急教育，特别是工艺站场的操作人员，向他们提供有关物料的化学性质及其必要的资料。（3）对应急计划中有关的每一个人的职责要有明确分工，对每一项具体的应急计划都要进行定期演练，做到有条不紊，各负其责，确保发生事故时能立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作。（4）与消防队进行定期的信息交流，建立正常的执勤制度，并定期开展消防演习。 |
| 3 | 应急设施、设备与器材 | 配备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物资和设备，特别是在发生火灾、爆炸危险性较高的敏感区域附近，应急设备不但要事先提供、早作准备，而且应定期检查，使其一直保持能够良好使用的状态。 |
| 4 | 应急通讯联络 | 配备畅通的通讯设备和通讯网络，如手机、对讲机、事故广播、卫星电话等，一旦发生事故，就要采取紧急关停、泄压等控制事故和减轻事故影响所必须采取的行动，同时与有关抢险、救护、消防、公安等部门联系，迅速取得援助，并在最短时间内赶到事故现场抢修和处理，以使事故的影响程度降到最低。 |
| 5 | 应急抢险 | （1）制定报警程序、报警电话；（2）制定组织抢险、控制事故的责任人；（3）制定事故抢险和控制方法的要求以及应急器材的使用、分配等；（4）除自己必备的救护设备外，还应考虑到一旦发生重大伤亡事故情况下所需要的医疗救护，应事前和有关医院、交通等部门约定事故情况下的救援措施；（5）要有专门的人员来组织现场人员撤离，并有保护事故现场、周围可能受影响的职工、居民及周围的设备、邻近的建筑物的措施。 |
| 6 | 应急监测 | （1）发生天然气泄漏事故时，应急监测的主要内容是对周围大气环境监测和站场空气中有毒有害物质浓度的监测；（2）发生有毒有害物质泄漏事故后，应委托当地有资质部门进行现场监测，并写出事故影响报告，以确定事故影响的范围、程度，为制定应急策略提供依据。 |
| 7 | 应急安全与保卫 | 应制定事故情况下安全、保卫措施，必要情况下请当地公安部门配合，防止不法分子趁火打劫。 |
| 8 | 事故后果评价及应急报告 | 对事故后果进行评价，确定事故影响范围、危险程度，并写出事故后果评价报告及事故的应急报告，为以后的应急计划提供准确有用的资料。 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | （1）规定应急状态终止程序；（2）事故现场善后处理、恢复措施；（3）邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 公众教育和信息 | 对管道及站场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 11 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

### 5.7.9 环境风险评价结论

本项目的环境风险主要是管道天然气输送阶段，环境风险表现为输气管道天然气泄漏的环境风险事故。从事故资料分析，本项目发生最大可信事故的机率小，但一旦发生最大可信事故时，但还是会对人身安全、健康、环境都会产生影响。通过对最大储存量管线泄漏风险进行了预测分析，不会出现甲烷和CO毒性终点浓度，本项目的环境风险在可接受范畴。

为了进一步降低环境风险，企业必须在严格落实《石油天然气管道安全规程》 （AQ6186-2007）等规范要求的前提下，积极采取风险防范措施，尽量避免环境风险事故的发生；同时完善环境风险应急措施，组织编制、学习、演练应急预案以便在事故发生后将影响降低到最小程度，将本项目环境风险值控制在可接受范围。

建设项目环境风险简单分析内容见表5.7-27。

表5.7-27  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目变更 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （吕梁）市 | （）区 | （兴）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 110.648361~111.009755 | 纬度 | 38.216986~38.650053 |
| 主要危险物质及分布 | 天然气（煤层气），主要成份为CH4；站场及输气管道中存在。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | 各站场及天然气输送管道中天然气泄漏、火灾、爆炸事故对大气环境造成污染 |
| 风险防范措施要求 | 1、各站场阀室设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。2、对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试；管道沿线应保持标志清晰，定期巡线；3、定期清管，排除管内积水和污物，轻管道内腐蚀；4、各放空管事故放空时，应注意防火。5、在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；在一定范围内禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工等。6、管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合物质和工艺系统的危险性等级与环境敏感程度等级共同判定环境风险潜势：本项目上庄站~冯乐站、冯乐站~赵家坪计量站、赵家坪计量站~康宁阀井、曹家坡计量站~石岭则阀室、石岭则阀室~宋家山阀室、宋家山阀室~瓦塘分输站输气管线段为三级评价；其它管线段及站场为简单分析。 根据前述对管道沿线及各站场环境风险源调查结果，筛选本次评价的预测管段，选择风险潜势较高的管段作为预测对象。经分析，“赵家坪计量站~康宁阀井”管段天然气存在量较其它管段都最大，为312.92t，因此选择有代表性的此段管线作为预测评价的对象。采用预测模式预测最不利气象条件下的风险后果，由预测结果可知，该管段发生管道天然气泄漏时，不会出现甲烷毒性终点浓度-1（260000mg/m3）和毒性终点浓度-2（150000mg/m3），CO毒性终点浓度-1（380mg/m3）和毒性终点浓度-2（95mg/m3），该管段天然气泄漏时对周边环境影响不大。同理推之，本项目其它管段天然气泄漏事故对周边环境影响不大。 |

### 5.7.10 环境风险评价自查表

环境风险评价自查表见表 5.7-28。

表5.7-28  建设项目环境风险自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 天然气（煤层气），主要成份为CH4 |
|  |  | 存在总量/t | 312.92（“赵家坪计量站~康宁阀井”最大存在量管段） |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | / |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2( | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2( | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2( | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q<1□ | 1≤Q<10□ | 10≤Q<100☑ | Q≥100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3☑ | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3☑ | P4□ |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1□ | E2( | E3☑ | E4□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2( | E3□ | E4□ |
|  | 地下水 | E1( | E2□ | E3□ | E4□ |
| 环境风险 潜势 | IV+□ | IV□ | III □ | II ☑ | I□ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级☑ | 简单分析□ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ | 易燃易爆☑ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ | 火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水□ | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法□ | 计算法☑ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB☑ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | knv z 最近环境敏感目标 ，到达时间 |
| 重点风险防范措施 | 1、各站场阀室设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。2、对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试；管道沿线应保持标志清晰，定期巡线；3、定期清管，排除管内积水和污物，轻管道内腐蚀；4、各放空管事故放空时，应注意防火。5、在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；在一定范围内禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工等。6、管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。 |
| 评价结论与建议 | 项目环境风险可以接受 |
| 注：“□”为勾选荐，“ ”为填写项 |

# 第六章  环境保护措施及技术经济论证

本项目已经建成，建设期施工活动对周围环境空气、水环境、声环境的影响以及固体废物对周围的环境影响已经随着施工活动的结束而消失。因此，本次评价将不再进行施工期污染废水、废气、噪声、固废防治措施的分析。但考虑到生态系统重建的滞后性，以及项目输送管线长，还有部分地段未采取生态恢复措施或措施不到位，本次评价提出施工结束后的生态恢复措施，并针对运营期生态影响的防护与恢复提出相应的措施。

## 6.1 施工结束后的生态保护措施

1、部分线路管道敷设完成后的生态恢复措施

管道敷设完成后，应当把所有施工过程中破坏的农田田坎、灌排沟渠及田间道路等农业设施进行修整、恢复；将施工作业带、通行道路等恢复至原始地貌和坡度；对施工作业带被施工人员和机械践踏、碾压而变得紧实的土壤，应通过机械或人畜等方式进行表层翻动，以保持土壤原有结构；林地地段恢复时，在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面按照原有树种或选择适生树种进行混交造林，林下撒播草籽恢复植被。其它地段恢复时，尽可能按照原有的植被类型进行恢复。

2、部分站场、阀室的生态恢复措施

工程措施：修筑站场、阀室排水沟、护坦；

植被措施：为防止站场场地水土流失，提高站场景观生态效果，以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化。

3、 部分巡检道路生态恢复措施

对于巡检道路，管线巡检线路依托当地已有的乡村道路，但也有局部地段修建了一些临时道路，平均路宽4m，可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。

## 6.2 运营期的环境保护措施

### 6.2.1 废气环境保护措施

本项目正常运行情况下，输气管道均为密闭管道，无废气产生。

上庄站、冯乐站为有人值守站场，设有锅炉，为辅助用房供热；赵家坪计量站为有人值守站场，设有煤气壁挂炉，为辅助用房供热；兴县西门站、瓦塘分输站为有人值守站场，设有锅炉，为辅助用房采暖及工艺设备加热。锅炉在运营期间，以站场的天然气（煤层气）为燃料，采用低氮燃烧方式，会产生少量的颗粒物、SO2、NOx。

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站都设有食堂，供一些职工用餐，利用本站的天然气作为燃料，产生少量燃烧废气气餐饮油烟。

另外，由于天然气是易燃易爆气体，因此在本项目的各站场及阀室进行检修时（包括过滤器的滤芯更换），需要对其中天然气进行放空，消除发生火灾和爆炸的隐患，根据类比调查，每次检修作业1次/年，气体排放量约为20m3，时间约5min，通过站场内放空区的放空立管排放。

各站场工艺设备超压排空，设备超压放散天然气的频率约1次/年，放散时间一般小于30s，设备超压天然气放散量一般≤20m3。

遇紧急情况时也需调节阀门放散天然气，通过站场内放空区的放空立管排放。排放量约为20m3/a，其排放污染物主要为甲烷，排放量小。

本项目赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站清管收球作业，每年进行1次，清管作业时收球筒有极少量的煤层气（天然气）将通过站场内放空区的放空立管排放，排放量分别为30m3/a。

总之，在非正常情况下，天然气的放散量较少，不会对环境空气产生影响。

### 6.2.2 地表水环境保护措施

本项目康宁阀井、石岭则阀室、宋家山阀室、曹家坡计量站为无人值守站，其余的上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站为有人值守站。各有人值守站场废水的处置措施如下：

1、锅炉排污水

本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设置有锅炉。锅炉仅在采暖季使用，供工艺用热补水的锅炉则每天运行24小时，仅供辅助用房采暖的锅炉则每天运行16小时。锅炉运行期间会产生软化排盐水及锅炉定期排污水，其主要污染物为盐类。各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。

本项目各站场所处区域周边荒山、荒地较多，地面为黄土覆盖，锅炉软化排水及锅炉定期排污水用于抑尘洒水，措施可行。

2、生活污水

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设有辅助用房，人员值班。站场内均设旱厕，粪便由当地农户定期清运至农田作肥料。站场废水主要为部分值班人员产生的办公生活污水（洗手洗脸水、食堂废水），水质简单，食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

经水平衡分析，生活污水产生量较少，可以做到全部综合利用不外排，措施可行。

3、检修废水

各站场每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，其产生量为3m3/次~5m3/次，废水中主要污染物有SS、石油类，检修废水进入各站场排污池内自然蒸发。

根据企业已运营站场的实际运行情况来看，此种处理清管废水的方式可行。

4、设备外壁及场地冲洗废水

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站需要进行设备外壁及场地冲洗，每半月清洗一次，清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

经水平衡分析，设备外壁及场地冲洗废水产生量较少，主要是SS，经沉淀后可以用于洒水抑尘，可以全部综合利用不外排，措施可行。

因此，本项目各有人值守站场的废水都尽可能的综合利用不外排，不会对周围水环境产生影响。

### 6.2.3 地下水环境保护措施

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则对各站场进行地下水的保护，重点突出饮用水水质安全的原则。

1、源头控制

（1）各站场加强生产废水的综合利用，减少废水污染来源及排放量；

（2）各站场、管线采取合理工艺，订购质量合格的管道、设备，对各管线、各类集水池、排污池都采取了防渗漏措施，并定期进行各类设备、管道的检修，尽量杜绝污染物的跑、冒、滴、漏。

2、分区防控

根据各站场天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取以下防渗技术要求：对各站场全部采用混凝土硬化，简单防渗，混凝土渗透系数为10-7cm/s；各站场污水管道区作为一般防渗区，首先选用粘土作为天然材料，防渗层Mb≥1.5m，再在其上铺设人工合成衬层厚度应达到1mm，渗透系数≤10-7cm/s，材料可选用HDPE膜；对排污池、集水池、危废间作为重点防渗区，池体需采用防渗钢筋混凝土，池内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。对防渗层及时查修，确保防渗层达到设计要求。

3、污染监控

根据本项目各站场的敏感程度，确定以13#瓦塘村水井、14#兴县水井作为地下水跟踪监测点，监测项目包括：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、铁、锰、石油类、总大肠菌群，监测频率水质监测点一季度各监测一次，委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

4、应急响应

为了及时准确地掌握场站周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。加强场站地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，要及时对可能受到污染的水源地和村庄水井进行水质监测。通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

### 6.2.4 噪声环境保护措施

本项目主要噪声源是各站场的过滤分离器、调压设备、泵类、风机、放空系统等。而放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生放空系统等，建设单位在总平面布置、建构筑物施工、设备选择、安装方面采取了一些减噪降噪措施，本次环评再从运行、管理方面提出一些降噪措施，具体如下：

1、在总平面布置、建构筑物施工、设备选择、安装方面采取的减噪降噪措施：

（1）在工艺设计中优先选用了低噪声设备；

（2）在站场工艺设计中，尽量减少工艺管线的弯头、三通等管件，控制气体流速，降低输气时的噪声；对于调压装置的噪声，首先从设计上进行了严格把关，防止发生不匹配现象；

（3）总图布置中尽可能利用建筑物及绿化植物对噪声的屏敝、衰减及吸收作用； 站场周围栽种树木进行绿化，可起到吸声降噪的作用。

（4）对于泵类、锅炉风机等设备置于室内，采用基础减振，并在锅炉风机出口安装消声器。

（5）为减轻事故状态时，天然气放空噪声对周围人群的影响，放空排气筒远离人群。

2、在运行、管理方面采取的减噪降噪措施：

（1）在生产期间定期维护设备，保证设备处于良好的运转状态，避免由于运转不正常而产生的噪声。

（2）定期检修，尽量避免事故放空噪声。

采取以上措施后，本项目在不发生紧急事故排气、超压放空等非正常情况时，各站场厂界噪声昼、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求，基本不会出现扰民问题，采取的降噪措施从经济、技术、环保角度均可行。

### 6.2.5 固体废物环境保护措施

1、站场天然气过滤产生的废滤液

站场天然气过滤产生的废滤液是天然气中的粒径微小的液态雾状物凝聚成的较大的液滴及颗粒物，属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站6个站场的废滤液排至排污池内的废滤液定期由有资质的危废处置单位抽走处置。

2、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯

站场的过滤分离器滤芯为多层金属纤维烧结滤芯，材质为不锈钢，粘染了天然气中的杂质，主要成份为含石油烃的粉尘、水份，属于危险废物。上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站6个站场需将废滤芯分别集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置。

3、清管废渣

本项目在赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站装有清管收球器。输气管道定期将进行清管作业，将产生清管废渣，主要成份为含石油烃的粉尘和氧化铁粉末，属于危险废物。各站场清管废渣分别集中收集，站内危险废物暂存间暂时储存，定期送有资质的单位处置。

4、 生活垃圾

本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、瓦塘分输站、兴县西门站设有工作人员，运行过程中有生活垃圾产生，属于一般固废。这些站场内设置密闭式生活垃圾桶，集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点。

5、设备检修废矿物油

本项目调压计量撬，在运行过程中会产生少量废液压油，属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站6个站场的设备检修废矿物油分别集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置。

各站场需建设15m2的危险废物暂存间，危废的建设、储存、移交等均需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。企业的各类危险废物由山西省旭航再生资源利用有限责任公司运输，废物的接收处置单位为广灵金隅水泥有限公司。

采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均可得到妥善处置，不会给周围环境带来危害，从经济、环保角度均是可行的。

### 6.2.6 生态环境保护措施

运营期，对生态环境的保护措施主要是加强管理。对开发建设项目的生态影响实施有效管理是日常工作的一个重要组成部分。根据本项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围等，提出生态管理建议如下：

1、建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。

2、要加强管线的日常巡护和生态监测，建立对煤层气管道工程区域的生物多样性监测机制，安排专业技术人员定期监测主要保护对象的种群动态。根据监测结果，有针对性地及时调整保护与管理措施。

3、对管线两侧被破坏的植被的恢复措施进行巡护，发现植被成活率不足，及时进行补种。

### 6.2.7 环境风险防范措施

本项目的主要环境风险为输送的天然气发生泄漏、燃烧和爆炸。营运期主要通过采取以下环境风险防范措施：

1、运营期防范措施

（1）各站场阀室设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。

（2）由于本工程运行压力较高，在各站场、阀室均设置了压力监测、报警系统及压力排放系统，保证超压时多余天然气能通过放空系统排放。

（3）严格控制输送天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。

（4）对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试。定期进行管道壁厚的测量，对严重减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故的发生。

（5）定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。

（6）管道沿线应保持标志清晰，巡线员定期巡线，发现危及管道安全的情况及时处理和汇报。在公路、河流穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清。

（7）管线应根据沿线情况定期对管道进行巡线检查，在雨季、汛期或其它灾害发生时应加密巡查。加大巡线频率，提高巡线的有效性；定期检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。

（8）对各站周围的居民作好事故应急宣传，其范围宣传可根据事故模拟计算结果，以保证一旦发生天然气泄漏事故时，可能受影响的居民能作出正确反应。

（9）各放空管事故放空时，应注意防火。

2、管道管理措施

（1）在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；在一定范围内禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；禁止挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需实施采石、爆破作业的，应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的安全防护措施，方可实施。

（2）管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。综合管理体系包括：管理组织结构、任务和职责，制定操作规程，安全章程，职员培训，应急计划，建立管道系统资料档案。制订供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。为了防范事故风险，必须编制主要事故预防文件 ，定本项目天然气管道事故应急救援预案。

本项目采取以上环境风险防范措施，落实应急预案后，从环境风险的角度分析，环境风险水平是可以接受的。因此，从技术、经济角度分析，评价认为上述环境风险防范措施是合理可行的。

### 6.2.8 环境保护措施汇总

## 本项目各环境保护措施汇总见表6.3-1。

## 6.3 环保投资估算

运营期各项环保投资估算具体见表6.3-1。本项目总投资为73517.39万元，通过环评估算，本项目环保投资约为774.50万元，占建设项目总投资的1.05%。

表6.3-1   工程运营期污染防治措施汇总及环保投资估算表                    （单位：万元）

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 污染防治措施 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工结束后 |  |
| 生态环境 | 一、部分线路管道敷设完成后的生态恢复措施1、管道敷设完成后，应当把所有施工过程中破坏的农田田坎、灌排沟渠及田间道路等农业设施进行修整、恢复。2、所有因修筑便道而使用的土工材料应及时清除，施工结束后与地方相关部门协商，对施工便道进行保留或恢复。3、地貌恢复时，应将施工作业带、通行道路等恢复至原始地貌和坡度，尽最大可能恢复受扰地区的原有状况和使用情况。4、管沟敷设完成后，对施工作业带被施工人员和机械践踏、碾压而变得紧实的土壤，应通过机械或人畜等方式进行表层翻动，以保持土壤原有结构。5、生态恢复时，应尽量采用本地种类或常见绿化物种，严禁随意使用非本地物种，避免因生物侵袭给当地的生态系统带来严重伤害。林地地段恢复时，在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面按照原有树种或选择适生树种进行混交造林，林下撒播草籽恢复植被。其它地段恢复时，尽可能按照原有的植被类型进行恢复。 二、部分站场、阀室、巡检道路的生态恢复措施：1、工程措施：修筑站场、阀室排水沟、护坦；2、植被措施：为防止站场场地水土流失，提高站场景观生态效果，以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化；3、巡检道路：可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。 | 600 |
| 运营期 |  |
| 废气 | 锅炉 | 上庄站、冯乐站、兴县西门站、瓦塘分输站锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 以站场净化后的天然气（煤层气）为燃料，采用低氮燃烧方式 | 2 |
|  | 食堂 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 油烟 | 以站场净化过滤后的天然气、安装油烟净化器 |  |
|  | 设备检修放散气 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | CH4 | 引至排空区20m高空排放 | 35 |
|  | 工艺设备超压排空 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | CH4 | // |  |
|  | 紧急事故情况下放散气 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | CH4 | 引至排空区20m高空排放 |  |
|  | 清管作业 | 赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | CH4 | 引至排空区20m高空排放 |  |
| 废水 | 锅炉 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站锅炉 | 软化排水、锅炉排污水 | 用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 | // |
|  | 职工生活 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 职工生活污水 | 食堂废水先隔油，排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排 | 10 |
|  | 设备外壁及场地冲洗 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站 | 冲洗废水 | 排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排 |  |
|  | 检修工艺设备 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 检修废水 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | 30 |
| 噪声 | 各站场过滤器、调压设备、超压安全阀、泵类、锅炉风机等 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | 设备噪声 | 减振+构筑物隔声，风机出口安装消声器 | 27 |
|  | 检修或系统超压放空 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站 | 检修或系统超压放空产生的瞬时噪声 | 调节放空阀开度 | // |
| 固体废物 | 天然气进站过滤 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 过滤废液 | 排至排污池，定期由有危废资质的单位抽走处置 | 18 |
|  | 分离过滤器检修 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 废滤芯 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 |  |
|  | 调压设备维护 | 上庄站、冯乐站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 废液压油 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 |  |
|  | 清管作业 | 赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站 | 清管废渣 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 |  |
|  | 各站场工作人员 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 生活垃圾 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 2.5 |
| 生态 环境 | 1、建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。2、要加强管线的日常巡护和生态监测，建立对煤层气管道工程区域的生物多样性监测机制，安排专业技术人员定期监测主要保护对象的种群动态。根据监测结果，有针对性地及时调整保护与管理措施。3、对管线两侧被破坏的植被的恢复措施进行巡护，发现植被成活率不足，及时进行补种。 | 20 |
| 环境 风险 | 1、各站场阀室设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。2、对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试；管道沿线应保持标志清晰，定期巡线；3、定期清管，排除管内积水和污物，轻管道内腐蚀；4、各放空管事故放空时，应注意防火。5、在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；在一定范围内禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工等。6、管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。 | 18 |
| 环管理与监测 | 由主管部门设置环保科、对每个站场内的环境质量、污染源定期委托监测 | 12 |
| 合 计 | 774.50 |

# 第七章 环境影响经济损益分析

## 7.1 社会效益分析

天然气（煤层气）能源是一种清洁能源，将天然气（煤层气）引入兴县区域范围内，具有良好的社会效益。主要体现在以下方面：

1、符合低碳经济战略

在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染、低排放为基础的“低碳经济”成为全球的热点。低碳经济的实质是高能源利用效率和清洁能源结构问题。发挥燃气低碳优势，创新能源消费结构，不仅是推动山西省可持续发展的重要举措，更符合全球低碳经济发展战略与政策。

2、引入第二气源，保障兴县天然气供应的稳定性

自 2011 年以来，兴县的天然气供气仅依靠临保线供应，无论是从安全可靠性还是资源供应量来说，“单气源”供应都缺乏保证。随着城市的发展，兴县天然气用气量将逐年增加，每到冬季供需矛盾就极为突出，用气缺口将逐年加大。项目建成后，兴县进入双气源时代，供应量增大的同时供气稳定性也有了保障。

3、改善城市能源结构

通过本工程的实施，可以有效的调整兴县城市的能源结构，减少环境污染，提高人民群众的生活质量，为兴县经济发展做出贡献。

4、促进节能减排与环境保护

节能减排是落实科学发展观的重要措施。天然属于清洁能源，燃用天然气排放的污染物较燃煤少得多，有效缓减环境空气污染，改善环境空气质量。

5、满足地方经济发展的新需求

本项目是兴县经济技术开发区（工业园区）配套的能源供应基础设施建设项目。该项目的实施可以满足为城市用气（兴县城市清洁取暖）及兴县工业园区用气，保障兴县民生与经济发展。

## 7.2 环境效益分析

1、天然气利用可减少大气污染物的排放量，有效改善环境空气质量。根据天然气置换煤作燃料，每利用 1×108m3天然气可减少SO2排放量1210t，减少NOX排放量约 1650t，减少烟尘排放量约4070t。本项目输气规模为 16×108m3/a，由此估算，可减少SO2 排放量19360t/a，减少 NOX排放量约26400t/a，减少烟尘排放量约65120t/a。可见，本项目建成对减少污染物排放量具有巨大的环境效益。

2、天然气的利用可以节省污染物处理费用，以SO2处理为例，据保守统计，处理SO2所需费用约1.0元/kg，因此，可以得出每年可节约 SO2 治理费用约 1936万元。

3、该输气管线的建设，可减少由于固体、液体等燃料运输带来的环境污染。管道输送是一种安全、稳定、高效的运送方式。由于天然气采用管道密闭输送，运输中不会对环境造成污染，而利用煤炭或者石油，运输中会产生一定的大气污染物，如汽车尾气、二次扬尘。因此，利用天然气避免了运输对环境的污染问题，保护了生态环境，具有较好的环境效益。

## 7.3 小结

综上所述，本项目实施后，将提高天然气的利用水平，改善兴县的燃料结构、减少燃料煤量、减少污染物排放量，对改善兴县的环境空气质量，具有重大意义。同时，可减少呼吸疾病的发病率，保障人民健康。

由此可见，本项目实施后产生的环境经济效益是显著的，项目建设符合社会效益、经济效益和环境效益统一的原则。

# 第八章  环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理的目的与任务

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学、技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。

1、环境管理的目的

确保工程的正常建设，合理使用环保资金，落实并完善各项环境保护措施和监测计划，及时处理工程建设和运营中产生的环境问题。

2、环境管理的任务

工程环境管理的主要任务是配合环境管理部门，落实环保措施的实施，贯彻环保法规和标准，及时了解和掌握污染动态，制定相应的对策，减小环境污染。

### 8.1.2 环境管理体系的建立原则和重要性

1、环境管理体系的建立要在科学理论的指导下进行，使其具有科学性和实用性，做到与生产管理工作有机地结合。

2、环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关法律、法规和标准，制定相适应的企业管理制度以及企业标准。

3、企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈。

4、企业的环境管理体系中要充分重视宣传教育的功能，使环保法规、环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象。

5、企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。将责任分解到每道工序，再使企业降低经营成本，获得较好利润的同时，使各项制度得以充分落实。

### 8.1.3 施工期环境管理

本工程施工期已经结束，在施工过程中，企业聘请了施工监理，引入了环境监理、监督机制，加强了施工期的环境管理。严格按照施工要求施工，并在施工过程中执行了污染防治措施。目前，施工期的废气、废水、噪声随着施工期的结束消失，固体废物已清理，施工破坏的生态环境正在逐渐恢复中。对于个别的未恢复地带，将尽快恢复。

### 8.1.4运营期环境管理

#### 8.1.4.1 运营期环境管理体系与机构

1、环境管理机构

企业已建立了环境管理机构，并逐级落实岗位责任制。

环保机构由公司总经理、主管副经理、公司环保专职人员、巡线管道环保专职人员和各站场环保负责人组成。总公司配备 2～3 名专职环保人员；管道环保专职人员由巡线工同时担任、各站场设1~2名环保负责人员。

2、管理机构职责

日常环境管理工作由副经理主持，实行逐级负责制。

- 公司总经理

主要负责制定环境方针和环境目标，为环境管理方案的执行提供必要的支持和物质保障等；

- 主管副经理

在环境管理中代表经理行使职权，监督体系的建立和实施等；

- 公司环保专职人员

负责监督环保工作的贯彻实施，确保所有环保工作能正确、完全的执行等；

① 确定环境管理方案

根据所确定的环境因素及环境目标指标，规定各站场生产环节及该环节的职工职责，以及完成这些目标的时间和方法。

对管线存在的风险影响要派专人巡回检查，发现问题及时解决。

② 管理方案的贯彻实施

及时将制定的阶段目标传达至管线维护人员，并派具体人员负责对其进行定时监测与检查。同时，企业应在当地各级环保部门的指导下，将环境保护纳入企业管理，制定合理的生态恢复要求。

③ 应急和响应

对可能出现的潜在事故或紧急情况，环境管理部门应制定专门的预防措施，并规定一旦事故发生，各生产环节应做出的反应，以使事故影响降至最低。

④ 及时汇总，及时完善

组织管线维护人员、站场负责人员及时总结工作，分析存在隐患，提出合理有效的解决方案。

⑤ 建立健全环保设施档案管理

运行期间建立环保设施运行档案，从开工时的环保设施配套情况到正常运行后的运转率、事故出现及维修情况、污染控制效果或监测结果等均应列入档案管理范围。

- 巡线管道环保专职人员

负责解决管道营运期出现的环境问题，及时报告总公司，按总公司要求进行处置。

- 站场环保负责人员

负责站内环保设施的运行以及发生污染事故的处理。

#### 8.1.4.2 运营期环境管理制度

环境管理水平的高低与企业污染控制水平直接相关，而完善的环境管理制度、严格的制度执行体系是环境管理得以顺利实施的重要保证。建立健全必要的环境管理规章制度，将环境管理的任务、内容和准则罗列其中，使环境管理的特点和要求逐项渗透到企业的各项生产管理工作中。

最基本的环境管理制度有以下几方面：

1、环境保护管理条例

2、环境质量管理规程

3、环境管理的经济责任制

4、环境管理岗位责任制

5、环境技术管理规程

6、环境保护的考核制度

7、环保设施管理制度

为保证各项环保设施的正常运行，保证企业各项污染物按照国家监测技术规范要求进行监测，企业还应根据具体情况，分别制定：

1、环保总制度：《企业环境保护条例》、《环境管理机构设立及工作任务》。

2、环保设施运行管理制度：《环保设施运行和管理规定》、《环保设施管理制度》、《环保设施故障停运制度》。

3、环境监测及奖惩制度：《环保工作奖惩方案》、《企业环保工作考核标准》。

4、档案管理制度：《环保资料归档制度》

5、环保员管理制度《环境管理部经理责任制》、《环保人员工作手册》。

通过各项环境管理制度的建立和实施，可形成目标管理和监测反馈信息系统，使企业内部污染防治有章可循，更具科学性。

#### 8.1.4.3 运营期环境管理方案

本项目施工期已经结束，针对运营期的污染，确定的环境管理方案见表8.1-2。

表8.1-2  运营期环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 | 经 费 |
| --- | --- | --- |
| 生态 | 对管线两侧被破坏的植被的恢复措施进行巡护、补种 | 列入环保资金 |
|  | 各站场的绿化 |  |
| 大气 | 各站场锅炉的低氮燃烧 |  |
|  | 设备检修、工艺设备超压排空、紧急事故情况、清管作业放散气的排空 |  |
| 废水 | 各站场检修工艺设备清洗废水的收集 |  |
|  | 各站场设备外壁及场地冲洗水的收集、综合利用 |  |
|  | 各站场职工生活污水的收集及回用 |  |
| 固体废物 | 天然气进站过滤废液危废的收集、贮存、转运 |  |
|  | 分离过滤器检修废滤芯危废的收集、贮存、转运 |  |
|  | 清管作业清管废渣危废的收集、贮存、转运 |  |
| 噪声 | 各站场过滤器、调压设备、超压安全阀、泵类、锅炉风机等噪声的防治 |  |
|  | 检修或系统超压放空的控制 |  |
|  | 加强日常监督管理 | 常规性开支 |

#### 8.1.4.4 运营期环境管理重点

在项目运营期，主要从以下几个方面进行重点环境管理：

1、各站场周围地下水的污染防治、尤其是瓦塘分输站的监督管理；

2、各站场危险废物的日常管理与维护工作；

3、输气管线沿线生态恢复管理；

4、各站场及输气管线的环境风险管理。

## 8.2 环境监测计划

### 8.2.1 环境监测机构

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和计划。根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况，企业不需要另设环境监测室，均由公司环保科一并负责，环保科兼具以下职责与任务：

1、编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

2、负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

3、委托定期开展环境监测，具体的监测任务为外委；

4、制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

5、参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

本项目的环境监测主要是针对营运期对站场周边及输气管道两侧环境的影响，其目的是确保环评中所提各项环保措施和建议得到实施，将工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。

### 8.2.2 环境监测计划

本项目环境监测计划见表8.2-1。具体监测由企业委托有资质的环境监测机构进行监测。

表8.2-1   环境监测内容

| 监测 类型 | 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 染源监测 | 废气 | 各站场锅炉 | 锅炉排气筒出口 | 颗粒物、SO2、NOx | 每年一次 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 14/1929-2019）中新建燃气锅炉 |
|  | 噪声 | 各站场、阀室、阀井 | 场界四周 | LAeq | 每季度监测一次，昼夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 环境质量监测 | 地下水 | 瓦塘镇饮用水井、 兴县水井 | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、铁、锰、石油类、总大肠菌群 | 每年监测一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 声环境敏感目标 | 佐子坪村委会、苇子沟村、阳塔村（路东）、阳塔村（路西）、南沟村、蔡家崖乡中心学校、晋绥边区革命纪念馆、兴县居民住宅 | LAeq | 每季度监测一次，昼夜各1次 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准 |

### 8.2.3 环境监测经费预算

环境监测经费预算包括一次性投资和常规性开支等。

1、一次性投资

根据本项目实际情况，本项目所有的污染源监测均委托有资质的环境监测机构进行监测，无一次性投资。

2、常规性开支

常规性开支包括环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅，委托进行监测等工作的费用，预计每年约需12万元。

## 8.3 总量控制

根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位须按本办法规定取得主要污染物排放总量指标”。总量控制因子为：烟尘、工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮。

本项目属于“交通运输、仓储和邮政业”中的“5720陆地管道运输”，不属于晋环发[2015]25号规定的项目，因此不纳入总量核定范围，不申请总量指标。

## 8.4 污染物排放清单

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，要求给出污染物排放清单。具体见表8.4-1。

项目组成：本次环评项目主管线长 114.4km，分段为：上庄站—赵家坪计量站，41.8km，设计压力 6.3MPa，管径 DN650；赵家坪计量站—刘家庄（康宁阀井），22.8km，设计压力 6.3MPa，管径 DN650；刘家庄（康宁阀井）—曹家坡计量站，7.5km，设计压力 6.3MPa，管径 DN500；曹家坡计量站—瓦塘分输站，42.3km，设计压力 6.3MPa，管径 DN500；

支线长 9.7km，分段为：中澳集气 2 站—上庄站，703m，设计压力 6.3MPa，管径 DN300；石岭则阀室—兴县西门站 9.0km，设计压力 6.3MPa，管径 DN300；

沿途设置6座输气站场：上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站；沿途设置 2座阀室及1个阀井：石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井。

原辅材料组分要求：本项目气源主要为临兴区块兴县境内煤层气，同时可利用团周坪-梨山-上庄管道接收榆济线天然气。

表8.4-1   全厂污染物排放清单及管理要求一览表（废气）

| 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放口 信息 | 总量指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 上庄站燃气锅炉 | SO2 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 3.85 | 0.0095 | 一根8m高排气筒 | 属于“交通运输仓储邮政业中其他类”，不需对建设项目申请污染物总量控制指标 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 14/1929-2019）中新建燃气锅炉 |
|  |  | NOX |  | 50 | 0.123 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.012 |  |  |  |
|  | 冯乐站燃气锅炉 | SO2 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 3.85 | 0.0095 | 一根8m高排气筒 |  |  |
|  |  | NOX |  | 50 | 0.123 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.012 |  |  |  |
|  | 赵家坪计量站 | SO2 | 燃用净化过滤后的天然气 | 3.85 | 0.0037 | 一根8m高排气筒 |  |  |
|  |  | NOX |  | 50 | 0.048 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.005 |  |  |  |
|  | 瓦塘分输站 | SO2 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 3.85 | 0.0055 | 一根8m高排气筒 |  |  |
|  |  | NOX |  | 50 | 0.072 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.007 |  |  |  |
|  | 兴县西门站 | SO2 | 燃用净化过滤后的天然气、低氮燃烧器 | 3.85 | 0.0074 | 一根8m高排气筒 |  |  |
|  |  | NOX |  | 50 | 0.097 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  | 5 | 0.010 |  |  |  |
|  | 食堂餐饮 | 油烟 | 燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器 （上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站） | 0.30 | 0.000438 | 引至屋顶排放 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）小型标准 |
|  | 设备检修、工艺设备超压排空、紧急事故情况下放散 | 放散气 | 引至排空区20m高空排放 （上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石领则阀室、宋家山阀室、兴县西门站、瓦塘分输站） | CH4 | 20m3/a | 引至排空区20m高空排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值 |
|  | 清管作业 | 放散气 | 引至排空区20m高空排放 （备注：仅赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站） | CH4 | 30m3/a | 引至排空区20m高空排放 |  |  |

续表8.4-1   全厂污染物排放清单及管理要求一览表（废水）

| 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 产生量t/a | 排放量t/a | 排放口 信息 | 总量指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 上庄站 | 锅炉 | 锅炉排污水 | 用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 | 196.5 | 0 | 不设排污口 | 不申请总量指标 | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘 | 153.3 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | 3~5 | 0 | 不设排污口 |  | 不外排 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | 32.81 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  | 冯乐站 | 锅炉 | 锅炉排污水 | 用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 | 196.5 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘 | 153.3 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | 3~5 | 0 | 不设排污口 |  | 不外排 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | 32.81 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  | 赵家坪计量站 | 锅炉 | 锅炉排污水 | 用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 | 84 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘 | 182.5 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | 3~5 | 0 | 不设排污口 |  | 不外排 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | 58.44 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  | 曹家坡计量站 | 工艺设备检修 | 检修废水 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | 3~5 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | 7.2 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  | 瓦塘分输站 | 锅炉 | 锅炉排污水 | 用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 | 114 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘 | 164.25 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | 3~5 | 0 | 不设排污口 |  | 不外排 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | 39.24 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  | 兴县西门站 | 锅炉 | 锅炉排污水 | 用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水 | 153 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘 | 138.70 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |
|  |  | 工艺设备检修 | 检修废水 | 进入各站场排污池内自然蒸发 | 3~5 | 0 | 不设排污口 |  | 不外排 |
|  |  | 设备外壁及场地冲洗 | 冲洗废水 | 排至集水池用于本站场地面洒水抑尘全部利用 | 49.49 | 0 | 不设排污口 |  | 综合利用不外排 |

续表8.4-1   污染物排放清单及管理要求一览表（噪声）

| 污染源 | 污染物 | 产生量 dB（A） | 环保措施 | 排放量 dB（A） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站 | 过滤分离器 | 设备噪声 | ~70 | 减振+构筑物隔声 | ~60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 |
|  |  | 调压设备 | 设备噪声 | ~75 | 减振+构筑物隔声 | ~65 |  |
|  |  | 超压安全阀 | 空气动力 | ~100 | 调节放空阀开度 | ~100 |  |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | ~50 |  |
|  |  | 锅炉风机 | 设备噪声 | ~80 | 减振+构筑物隔声、出口安装消声器 | ~60 |  |
|  | 康宁阀井 | 超压安全阀 | 空气动力 | ~100 | 调节放空阀开度 | ~100 |  |
|  | 石则岭阀室 | 超压安全阀 | 空气动力 | ~100 | 调节放空阀开度 | ~100 |  |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | ~50 |  |
|  | 宋家山阀室 | 超压安全阀 | 空气动力 | ~100 | 调节放空阀开度 | ~100 |  |
|  |  | 泵类 | 设备噪声 | ~65 | 减振+构筑物隔声 | ~50 |  |

续表8.4-1   污染物排放清单及管理要求一览表（固废）

| 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 上庄站 | 天然气过滤 | 过滤废液 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 | 59.85 | 危险废物满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.002 |  |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.03 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 2.37 | 一般废物满足《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  | 冯乐站 | 天然气过滤 | 过滤废液 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 | 59.85 | 危险废物满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.002 |  |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.03 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 2.37 | 一般废物满足《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  | 赵家坪计量站 | 天然气过滤 | 过滤废液 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 | 479.85 | 危险废物满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.002 |  |
|  |  | 清管作业 | 清管废渣 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.016 |  |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.03 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 2.56 | 一般废物满足《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  | 曹家坡计量站 | 天然气过滤 | 过滤废液 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 | 322.35 | 危险废物满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.002 |  |
|  |  | 清管作业 | 清管废渣 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.012 |  |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 0.03 | 一般废物满足《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  | 瓦塘分输站 | 天然气过滤 | 过滤废液 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 | 238.35 | 危险废物满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.002 |  |
|  |  | 清管作业 | 清管废渣 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.017 |  |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.03 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 2.19 | 一般废物满足《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  | 兴县西门站 | 天然气过滤 | 过滤废液 | 排至排污池内，定期由有资质的单位拉走处置 | 84 | 危险废物满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定 |
|  |  | 过滤器更换 | 废滤芯 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.002 |  |
|  |  | 清管作业 | 清管废渣 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.004 |  |
|  |  | 设备检修 | 废矿物油 | 集中收集，暂存至站内危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置 | 0.03 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 密闭式生活垃圾桶集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点 | 2.56 | 一般废物满足《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |

续表8.4-1   污染物排放清单及管理要求一览表（生态、环境风险、环监）

| 项目 | 污染治理措施 |
| --- | --- |
| 施工期 |
| 生态环境 | 一、部分线路管道敷设完成后的生态恢复措施1、管道敷设完成后，应当把所有施工过程中破坏的农田田坎、灌排沟渠及田间道路等农业设施进行修整、恢复。2、所有因修筑便道而使用的土工材料应及时清除，施工结束后与地方相关部门协商，对施工便道进行保留或恢复。3、地貌恢复时，应将施工作业带、通行道路等恢复至原始地貌和坡度，尽最大可能恢复受扰地区的原有状况和使用情况。4、管沟敷设完成后，对施工作业带被施工人员和机械践踏、碾压而变得紧实的土壤，应通过机械或人畜等方式进行表层翻动，以保持土壤原有结构。5、生态恢复时，应尽量采用本地种类或常见绿化物种，严禁随意使用非本地物种，避免因生物侵袭给当地的生态系统带来严重伤害。林地地段恢复时，在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面按照原有树种或选择适生树种进行混交造林，林下撒播草籽恢复植被。其它地段恢复时，尽可能按照原有的植被类型进行恢复。 二、部分站场、阀室、巡检道路的生态恢复措施：1、工程措施：修筑站场、阀室排水沟、护坦；2、植被措施：为防止站场场地水土流失，提高站场景观生态效果，以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化；3、巡检道路：可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。 |
| 运营期 |
| 生态 环境 | 1、建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。2、要加强管线的日常巡护和生态监测，建立对煤层气管道工程区域的生物多样性监测机制，安排专业技术人员定期监测主要保护对象的种群动态。根据监测结果，有针对性地及时调整保护与管理措施。3、对管线两侧被破坏的植被的恢复措施进行巡护，发现植被成活率不足，及时进行补种。 |
| 环境 风险 | 1、各站场阀室设置可燃气体探测器、火焰探测器、压力检测报警系统以及配备各类干粉灭火器和 CO2灭火器。2、对站内设备、安全阀、仪表、可燃气体报警设施等按其保养规定定期进行检验、检定或测试；管道沿线应保持标志清晰，定期巡线；3、定期清管，排除管内积水和污物，轻管道内腐蚀；4、各放空管事故放空时，应注意防火。5、在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止种植乔木、灌木、藤类或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；在一定范围内禁止取土、采石、爆破、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工等。6、管道在营运期必须制定综合管理、HSE 管理和风险管理体系，综合管理体系和安全管理体系为风险管理提供技术保障。 |
| 环管理与监测 | 由主管部门设置环保科、对每个站场内的污染源定期委托监测： 各站场锅炉（监测点：锅炉排气筒出口；监测项目：颗粒物、SO2、NOx；监测频次：每年一次） 各站场、阀室、阀井噪声（监测点：各场界场界四周；监测项目：LAeq；监测频次：每季度监测一次，昼夜各1次） 地下水（监测点：瓦塘分输站排污池下游饮用水井（瓦塘村水井）、兴县西门站下游水井（兴县水井）；监测项目：PH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类；监测频次：每年监测一次） 声环境敏感目标（监测点：各场界及管线200m范围的声环境敏感点；监测项目：LAeq；监测频次：每季度监测一次，昼夜各1次） |

## 8.5 应向社会公开的信息内容

企业应当向社会公开本项目的信息，主要包括以下几点：

1、建设项目基本情况；

2、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况；

3、建设及运营过程中的主要污染物产排情况；

4、污染物环境影响预测结果；

5、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果；

6、公众获取项目建设环境信息的方式及环境保护相关意见反馈途径。

## 8.6 排污许可证制度

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》国发办[2016]81号文，新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应纳入排污许可证。

建设单位在实际排污之前要根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求完成排污许可的登记管理。

# 第九章  结 论

9.1建设项目概况

根据《吕发改核发[2016]15 号》文件通知，兴县华盛燃气有限责任公司拟投资8.38亿元，在山西省吕梁市兴县与临县境内，建设兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目工程，气源以临兴区块煤层气为主、榆济线天然为补充，项目的建设地点为吕梁市兴县、临县境内，站址及管线分布于临县兔坂镇、八堡乡，兴县的瓦塘镇、蔡家崖乡、兴县城区、康宁镇区、蔡家会乡、赵家坪乡、圪塔上乡等乡镇。项目主要建设内容及规模：主管线长 140km，设计压力 4.0MPa，管径 DN500；支管线长 23.5km，设计压力 4.0MPa，管径 DN300，以及配套的场站、阀室，设计年输气量 11×108Nm³，主要为兴县和临县的城市用气及工业园区用气。兴县华盛燃气有限责任公司于2015年10月委托河南源通环保工程有限公司开展该项目的环境影响评价工作，于2016年3月16日取得吕梁市环境保护局（现吕梁市生态环境局）（吕环行审[2016]14号）《关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目环境影响报告书的批复》。其中：关于兴县段的建设内容包括：

输气干线105.5km，其中上庄阀室段—冯乐（坡上）阀室段 18.9km，冯乐（坡上）阀室—赵家坪阀室段21.1km，赵家坪阀室—佐子坪加压站段 2km，佐子坪加压站—曹家坡计量站段21.5km，曹家坡计量站—石岭则阀室段15.5km，石岭则阀室—宋家山阀室段12.8km，宋家山阀室—瓦塘分输站段13.7km，输气管线管径均为DN500，设计压力为 4.0MPa；输气支线 23.5km，其中圪垯上加压站—上庄阀室段8km，曹家坡计量站—康宁液化工厂段7km，石岭则阀室—兴县西门站段8.5km，支线管道管径均为DN300，设计压力为 4.0MPa；沿途输气站场 5 座：圪垯上加压站、佐子坪加压站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站；沿途阀室 5座：上庄阀室、冯乐（坡上）阀室、赵家坪阀室、石岭则阀室、宋家山阀室。

根据《吕发改地区函[2018]10 号》文件，因项目主体发生变化，由兴县华盛燃气有限责任公司负责并建设兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目，并不再负责临县段。吕梁市行政审批服务管理局以（吕审批投资函[2020]25 号）《关于同意变更兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目部分建设内容的批复》批准部分建设内容进行变更，同时，根据兴县行政审批服务管理局（兴审管审字[2020]170 号）《兴县行政审批服务管理局关于兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目建设内容及规模调整的请示》，具体调整内容如下：

主管线长114.4km，分段为：上庄阀室—赵家坪，41.8km，设计压力6.3MPa，管径 DN650；赵家坪—刘家庄（康宁液化工厂），22.8km，设计压力6.3MPa，管径DN650；刘家庄—曹家坡，7.5km，设计压力 6.3MPa，管径 DN500；曹家坡—瓦塘，42.3km，设计压力6.3MPa，管径 DN500；支线长9.7km，分段为：中澳集气 2 站—上庄阀室，703m，设计压力6.3MPa，管径 DN300；石岭则—兴县西门站 9.0km，设计压力6.3MPa，管径 DN300；后经设计单位反复商议，并报请兴县行政审批服务局同意，又将其中的上庄阀室、冯乐阀室都调整为输气站场。因此，整个输气线路沿途设置6座输气站场：上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、瓦塘分输站、兴县西门站；沿途设置 2座阀室及1个阀井：石岭则阀室、宋家山阀室、康宁阀井。

调整后的线路起点为中澳集气2站，终点为瓦塘分输站，线路总体走向为自西向东，自南向北敷设，沿途经过圪垯上乡、蔡家会镇、赵家坪乡、孟家坪乡、康宁镇、蔡家崖乡、瓦塘镇，线路总长124.1km，全部线路位于兴县境内。

根据环境保护部环办[2015]52号“关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知”，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

经分析，本项目“ 输气管道设计输量或设计管径增大”、“具有油品储存功能的站场或压气站的建设地点或数量发生变化”属于重大变更，本项目应当重新报批环境影响评价文件。此次“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）变更项目”经吕梁市生态环境局兴县分局批复后，兴县段输气线路就按照吕梁市生态环境局兴县分局对变更项目的批复要求执行，并不再执行吕梁市生态环境局（吕环行审[2016]14号）批复要求。

9.2 环境质量现状

1、环境空气质量现状

本次环境空气质量现状引用《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2020年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》中关于兴县2020年度全年环境空气例行监测数据：兴县2020年环境空气中PM10、PM2.5的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。因此，兴县属于环境空气质量不达标区。

2、地下水环境质量现状

山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月15日对地下水评价区域内布设14个点位进行为期一天的水质、水位监测。通过对监测数据的分析知：只有8#石岭则村水井的总硬度、硝酸盐氮、硫酸盐超标，超标倍数分别为0.456倍、0.935倍、0.068倍；9#高家村水井的硫酸盐超标，超标倍数为0.056倍，其余监测点所监测的各指标都达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准要求，这些指标超标的原因与所在地层岩性有关，不属人为原因造成。说明，所在区域地下水环境质量良好。

3、声环境质量现状

山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月14日~8月15日对本项目各站场厂界四周及输气线路（站场）周围环境敏感点进行了声环境现状监测。通过对监测数据的分析知：本项目兴县西门站场址、瓦塘分输站场址所在区域昼、夜间声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。其它站场、阀室、阀井、以及周围村庄位于农村地区，区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。

4、生态环境质量现状

通过对输气管线及场站外扩200m的生态环境调查范围分析知：本项目生态评价区内主要土地利用类型依次为旱地、祼土地、其它草地、乔木林地；植物覆盖主要为农田植被、针阔混交林，约37.47%的土地为祼露，无植被；评价区内未发现国家及山西省珍稀野生动物，也没有珍稀野生动物自然保护区；生态评价区内以中度侵蚀、强烈侵蚀为主，主要原因为评价范围内祼露土地占比较大，水土流失较重。总体来说，本项目所在区域生态环境一般。

9.3 污染物排放情况

### 9.3.1 大气污染排放情况

本项目正常运行情况下，输气管道均为密闭管道，无废气产生。

上庄站、冯乐站为有人值守站场，设有锅炉，为辅助用房供热；赵家坪计量站为有人值守站场，设有煤气壁挂炉，为辅助用房供热；兴县西门站、瓦塘分输站为有人值守站场，设有锅炉，为辅助用房采暖及工艺设备加热。锅炉在运营期间，以站场的天然气（煤层气）为燃料，采用低氮燃烧方式，会产生少量的颗粒物、SO2、NOx。本项目5个有锅炉站场颗粒物、SO2、NOx总计排放量分别0.038t/a、0.0292t/a、0.381t/a。

各站场食堂燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器，油烟排放浓度为0.30mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，经净化处理后的废气经屋顶的排气筒排放，各站场食堂油烟排放量都为0.000438t/a。

另外，由于由于天然气是易燃易爆气体，因此在本项目的各站场及阀室进行检修时（包括过滤器的滤芯更换），需要对其中天然气进行放空，消除发生火灾和爆炸的隐患，根据类比调查，每次检修作业1次/年，气体排放量约为20m3，时间约5min，通过站场内放空区的放空立管排放。

各站场工艺设备超压排空，设备超压放散天然气的频率约1次/年，放散时间一般小于30s，设备超压天然气放散量一般≤20m3。

另外，遇紧急情况时也需调节阀门放散天然气，通过站场内放空区的放空立管排放。排放量约为20m3/a，其排放污染物主要为甲烷，排放量小。

本项目赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站清管收球作业，每年进行1次，清管作业时收球筒有极少量的煤层气（天然气）将通过站场内放空区的放空立管排放，排放量分别为30m3/a。

### 9.3.2 废水污染排放情况

1、锅炉排污水

本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设置有锅炉。锅炉运行期间会产生软化排盐水及锅炉定期排污水，其主要污染物为盐类。排放量总计为4.96m3/d。

2、生活污水

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设有辅助用房，人员值班。部分值班人员要用餐，站场内设有食堂。站场内均设旱厕，粪便由当地农户定期清运至农田作肥料。站场废水主要为部分值班人员产生的办公生活污水（洗手洗脸水、食堂废水），水质简单，生活污水产生量总计2.12m3/d。

3、检修废水

各站场每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，其产生量为3m3/次~5m3/次，废水中主要污染物有SS、石油类。

4、设备外壁及场地冲洗废水

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站需要进行设备外壁及场地冲洗，每半月清洗一次，清洗水排放量总计0.488m3/d。

### 9.3.3 运营期噪声排放情况

本项目主要噪声源是各站场的汇气管、过滤分离器、调压设备、泵类、风机、放空系统等，声压级约50~65dB（A）；放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生，声压级约100dB（A）。

### 9.3.4 固体废物排放情况

1、站场天然气过滤产生的废液

站场天然气过滤产生的废液是天然气中的粒径微小的液态雾状物被收集在过滤器的精滤芯上，并凝聚成较大的液滴及颗粒物，在重力作用下，沉降进入积液槽中，经排污口排出到排污池内。上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站6个站场总产生量为3.855m3/d，属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。

2、检修时分离过滤器更换产生的废滤芯

站场的过滤分离器滤芯为多层金属纤维烧结滤芯，材质为不锈钢，粘染了天然气中的杂质，主要成份为含石油烃的粉尘、水份，属于危险废物。上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站6个站场总产生量为12kg/a。属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。

3、清管废渣

本项目在赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站装有清管收球器。输气管道定期将进行清管作业，将产生清管废渣，主要成份为含石油烃的粉尘和氧化铁粉末，属于危险废物。这些站场总产生量为4.89kg/a。属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。

4、 生活垃圾

本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站为有人值守站场，设有工作人员，运行过程中有生活垃圾产生，属于一般固废。这些站场总产生量为12.05t/a。

5、设备检修废矿物油

本项目调压计量撬，在运行过程中会产生少量废液压油，属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站6个站场总产生量为0.18t/a。属于危险废物，应按危险废物要求进行处置。

### 9.3.5 运营期生态环境

本项目对生态环境的影响主要表现为对土壤环境的破坏、占用土地、改变土地利用类型、对动物的干扰、对植物与植被的影响、对生物及生物多样性的影响、对土壤的影响、对生态系统的影响、对景观的影响等方面。

9.4主要环境影响预测结果

### 9.4.1 环境空气影响预测结果

本项目正常运行情况下，输气管道均为密闭管道，无废气产生，不会对环境空气产生影响。应用估算模式对正常运营中各站场有组织污染源锅炉所排污染物的预测结果可以看出：本项目各站场锅炉污染源在正常排放下污染物最大地面空气质量浓度占标率为6.37%；说明项目运行期产生的各项污染物对区域大气环境质量影响较小，本项目的环境影响可以接受。

另外，各站场食堂燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器，油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，经净化处理后的废气经屋顶的排气筒排放。由于天然气是易燃易爆气体，因此在本项目的各站场及阀室进行检修时，需要对其中天然气进行放空；遇紧急情况时也需调节阀门放散天然气，通过站场内放空区的放空立管排放，排放量约为20m3/a；各站场工艺设备超压也要排空，排放量为20m3/a。事故频率为1次/1年。总之，在非正常情况下，天然气的放散量较少，不会对环境空气产生影响。

### 9.4.2 地表水环境影响评价结果

本项目运营期各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水；各站场食堂废水先隔油后，与其它办公生活用水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排；各站场检修废水检修废水进入各站场排污池内自然蒸发；各站场设备外壁及场地冲洗废水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。因此，本项目有人值守的各站场的废水都综合利用不外排，不会对周围水环境产生影响。

### 9.4.3 地下水环境影响评价结果

1、正常状态下对地下水环境影响分析

（1）输气管线

正常工况下，由于输气管线是全封闭系统，输送的天然气不会与地下水发生联系，不会对地下水环境产生影响。

（2）站场阀室

设有值守人员和清管系统的站场分别设有集水池和集污池。锅炉排污水用于荒山荒地的洒水抑尘，对地下水基本不会产生环境影响。生活污水、设备外壁及场地冲洗废水量少，采用集水池收集沉淀后用于厂区的洒水抑尘；检修废水进入站场内的排污池自然蒸发。此外，还有天然气过滤器产生的滤液排至排污池内的废滤液定期由有资质的危废处置单位抽走处置；检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油都属于危险废物，分别采用专用容器收集，置于各自站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置。所以，在正常情况下，废污水不外排，固体废物合理处置，不会对区域地下水及饮用水源地造成影响。

2、非正常情况下对地下水环境影响分析

非正常工况下，站场的排污池和集水池渗漏等原因使部分污水流失到地下，对地下水会产生影响。根据各站场所处环境的敏感性分析，本次地下水评价重点是瓦塘分输站，选择可能影响地下水最重的集水池的生活污水、排污池的检修废水的氨氮作为评价因子。经预测计算非正常工况下排污池和集水池若发生泄露，10年后，污水沿潜水层地下水水流方向向下游的最大迁移距离为750m，对瓦塘镇集中供水水源地产生不良水质影响。因此在生产期间必须做好污、废水的防渗措施，防止场站附近地下水受到影响，保证水源地以及村民的用水安全。同时应在场站排污池和集水池处设置监测井，定期进行监测，发现超标现象，及时采取补救措施。

### 9.4.4 声环境影响评价结果

1、已经试运营站场

本项目的赵家坪计量站、康宁阀井、曹家坡计量站、石岭则阀室、宋家山阀室、瓦塘分输站、兴县西门站为已试运营站场，其现状监测即是运营期的噪声预测值，不需要再预测。通过山西蓝源成环境监测有限公司于2021年8月14日~8月15日对本项目这些已运营站场这些站场周围环境敏感点的声环境现状监测分析可知：这些站场、阀室、阀井厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

佐子坪村委会、苇子沟村、阳塔村（路东）、阳塔村（路西）、南沟村、蔡家崖乡中心学校、晋绥边区革命纪念馆、兴县居民住宅这些环境敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。

2、未运营站场

上庄站、冯乐站这2个站场还未运营，通过对这两个站场进行厂界噪声贡献值预测可知，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

3、非正常工况超压放空时噪声影响

非正常工况下系统超压放空时，放空设施周边地面14m范围内，噪声值超过82dB(A)；78m范围内，噪声值超过67dB(A)；140m范围内，噪声值超过62dB(A)；210m范围内，噪声值超过58dB(A)；250m 范围内，噪声值超过 57dB(A)；420m范围内，噪声值超过52dB(A)。说明，系统超压放空会对周边声环境质量产生较大的影响。但由于系统超压放空属于偶发噪声，持续时间短、频次低。在与周边居民加强沟通争取谅解后，噪声在可接受范围内。

### 9.4.5 固废环境影响分析结果

本项目营运期所产生的固体废物：检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油都属于危险废物，每年产生一次，分别采用专用容器收集，置于各自站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置；天然气过滤产生的废滤液排至排污池内，定期由有资质的危废处置单位抽走处置。因此，在建立健全危险废物管理制度、并严格执行的条件下，不会对外界环境造成二次污染。

各有人值守站场产生的生活垃圾属于一般固废，各站场内设置密闭式生活垃圾桶，集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点，不会对环境产生明显影响。

### 9.4.6 生态环境影响评价

1、施工期

本项目目前施工期已经结束，建设期施工活动对周围环境空气、水环境、声环境的影响以及固体废物对周围的环境影响已经随着施工活动的结束而消失。同时，随着施工的结束，经现场调查并查阅企业的施工记录，企业基本按要求进行了施工管线，大部分地段采取了生态恢复措施，管道线路中心线两侧各5m地域范围内种植了浅根植物如草本植物，将原来占用的林地变为了草地，其它区域原来种植灌木丛、草丛、农田植被的仍恢复为灌木丛、草丛、农田植被，但原来为无植被的祼露地面覆盖了浅根的草本植物，虽然在管道线路中心线两侧各5m地域的小范围内一定程度上是改变了生态系统的类型，但从整个评价区域来说，这些改变很小，不会从根本上改变生态系统的类型。另一方面，随着管道的填埋、复垦及植被的恢复，人为干扰减少，许多外迁的兽类、鸟类陆续回到原来的栖息地；本区野生动物栖息地连通性在一定时间内得到恢复，生态系统趋于稳定，景观逐渐恢复，景观整体生态格局没有发生大的变化。

2、运营期

进入运营期后，输气管线埋设在地下，对土地利用没有影响；站场不再新增占地，对土地类型也不产生影响。随着进入运营期，项目周围植物渐次侵入，开始恢复演替过程，再加上采用人工植树种草的措施，恢复进程可大大加快，已完工3年以上的输气管道，地表植被恢复普遍较好，说明了正常运营过程中，管道输送对生态影响轻。各站场进行了绿化种植，项目会排放一些大气污染物，但都达标排放，对站场周围的植被的影响不明显，排放的一些废水及固废都综合利用或合理处置，对植被没有影响。运营期，虽然管道中心线两侧 5m 范围内不能再种植深根系植物（即不能恢复为林地），但并不会对动物的活动造成隔断或阻隔；站场人员较少，人员的活动会对动物的活动造成一些干扰，但总体上影响不大，不影响生物的多样性。此外，类比调查表明：项目营运期间，地表土壤温度比相邻地段高1~3℃，蒸发量加大，土壤水分减少，冬季土表积雪提前融化，将可能形成一条明显的沟带，但影响不大。总体来说，运营期，项目对植被、生物多样性、生境连通性、土壤不会造成显著影响。

9.5 环境保护措施

### 9.5.1 大气污染环境保护措施

本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站锅炉在运营期间，以站场的天然气（煤层气）为燃料，采用低氮燃烧方式，颗粒物、SO2、NOx排放量很少，排放浓度达标。

各站场食堂燃用净化过滤后的天然气、安装油烟净化器，油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，经净化处理后的废气经屋顶的排气筒达标排放。

各站场及阀室进行检修时（包括过滤器的滤芯更换）的放散气、遇紧急情况时调节阀门的放散天然气、清管作业时的放散气都通过站场内放空区的放空立管排放。

各站场工艺设备超压排空直接放散。

### 9.5.2 废水环境保护措施

1、锅炉排污水

本项目上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站设置有锅炉。锅炉运行期间会产生软化排盐水及锅炉定期排污水，其主要污染物为盐类。各站场的锅炉软化排水及锅炉定期排污水属于清净排水，用于站场周围荒山、荒地的抑尘洒水。

2、生活污水

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、兴县西门站、瓦塘分输站部分值班人员产生的办公生活污水（洗手洗脸水、食堂废水），水质简单，食堂废水经隔油后与其它办公生活污水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

3、检修废水

各站场每年进行一次设备检修，检修废水为设备检修时的清洗废水，其产生量为3m3/次~5m3/次，废水中主要污染物有SS、石油类，检修废水进入各站场排污池内自然蒸发。

4、设备外壁及场地冲洗废水

上庄站、冯乐站、赵家坪计量站、曹家坡计量站、兴县西门站、瓦塘分输站需要进行设备外壁及场地冲洗，每半月清洗一次，清洗水排至集水池经沉淀后用于本站场地面洒水抑尘全部利用不外排。

### 9.5.3地下水环境保护措施

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，对各站场提出地下水的保护措施，重点突出饮用水水质安全的原则。

1、源头控制

各站场加强生产废水的综合利用，减少废水污染来源及排放量；各站场、管线采取合理工艺，订购质量合格的管道、设备，对各管线、各类集水池、排污池都采取了防渗漏措施，并定期进行各类设备、管道的检修，尽量杜绝污染物的跑、冒、滴、漏。

2、分区防控

根据各站场天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。各站场为简单防渗区，站场全部采用混凝土硬化，混凝土渗透系数为10-7cm/s；污水管道区为一般防渗区，根站场污水管道首先选用粘土作为天然材料，防渗层Mb≥1.5m，再在其上铺设人工合成衬层厚度应达到1mm，渗透系数≤10-7cm/s，材料可选用HDPE膜；排污池、集水池为重点防渗区，池体需采用防渗钢筋混凝土，池内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。对防渗层及时查修，确保防渗层达到设计要求。

3、污染监控

根据本项目各站场的敏感程度，确定以13#瓦塘村、14#兴县作为地下水跟踪监测点，监测项目包括：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硫酸盐、氟化物、铁、锰、石油类、总大肠菌群；监测频率一季度监测一次。

4、应急响应

为了及时准确地掌握场站周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。加强场站地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，要及时对可能受到污染的水源地和村庄水井进行水质监测。

### 9.5.4 声环境保护措施

为减轻噪声对周围环境的影响，建设单位采取的降噪措施：在工艺设计中优先选用了低噪声设备；在站场工艺设计中，尽量减少工艺管线的弯头、三通等管件，控制气体流速，降低输气时的噪声；对于调压装置的噪声，首先从设计上进行了严格把关，防止发生不匹配现象；总图布置中尽可能利用建筑物及绿化植物对噪声的屏敝、衰减及吸收作用； 站场周围栽种树木进行绿化，可起到吸声降噪的作用；对于泵类、锅炉风机等设备置于室内，采用基础减振，并在锅炉风机出口安装消声器；为减轻事故状态时天然气放空噪声对周围人群的影响，放空排气筒远离人群；另外，在生产期间定期维护设备，保证设备处于良好的运转状态，避免由于运转不正常而产生的噪声；定期检修，尽量避免事故放空噪声。

### 9.5.5 固体废物环境保护措施

本项目检修时分离过滤器更换产生的废滤芯、清管作业产生的废渣、设备检修废矿物油都属于危险废物，分别采用专用容器收集，置于各自站场的危废暂存间，定期委托有资质的单位拉走处置；天然气过滤产生的废滤液也属于危险废物排至排污池内，定期由有资质的危废处置单位抽走处置。所以，各有人值守的站场均建设15m2的危险废物暂存间，将各类废物分别用收集，由专人进行管理，定期送有资质单位处置。企业的各类危险废物由山西省航旭再生资源利用有限责任公司运输，废物的接收处置单位为广灵金隅水泥有限公司。

各有人值守站场产生的生活垃圾属于一般固废，各站场内设置密闭式生活垃圾桶，集中收集，定期置于当地环卫部门指定地点。

### 9.5.6 生态环境保护措施

1、施工期

本项目的施工期已经结束，还有部分地段未采取生态恢复措施或措施不到位，提出施工结束后的生态恢复措施：

（1）部分线路管道敷设完成后的生态恢复措施

管道敷设完成后，应当把所有施工过程中破坏的农田田坎、灌排沟渠及田间道路等农业设施进行修整、恢复；所有因修筑便道而使用的土工材料应及时清除；将施工作业带、通行道路等恢复至原始地貌和坡度；对施工作业带被施工人员和机械践踏、碾压而变得紧实的土壤，应通过机械或人畜等方式进行表层翻动，以保持土壤原有结构；林地地段恢复时，在管沟中心线两侧5m范围内不允许再种林木，应该种植浅根型的植物，5m范围以外的扰动面按照原有树种或选择适生树种进行混交造林，林下撒播草籽恢复植被。其它地段恢复时，尽可能按照原有的植被类型进行恢复。

（2）部分站场、阀室、巡检道路的生态恢复措施

工程措施：修筑站场、阀室排水沟、护坦；

植被措施：为防止站场场地水土流失，提高站场景观生态效果，以花灌、草坪为主要建植方式对站场空地及周边实施绿化；

巡检道路：可在路堤侧种植树型优美、绿化美化效果好的侧柏。

2、运营期

运营期，对生态环境的保护措施主要是加强管理，提出生态管理建议如下：

（1）建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。

（2）要加强管线的日常巡护和生态监测，建立对煤层气管道工程区域的生物多样性监测机制，安排专业技术人员定期监测主要保护对象的种群动态。根据监测结果，有针对性地及时调整保护与管理措施。

（3）对管线两侧被破坏的植被的恢复措施进行巡护，发现植被成活率不足，及时进行补种。

9.6 环境经济损益分析

本项目实施后，将提高天然气的利用水平，改善兴县的燃料结构、减少燃料煤量、减少污染物排放量，对改善兴县的环境空气质量，具有重大意义。同时，可减少减少呼吸疾病的发病率，保障人民健康。因此，本项目实施后产生的环境经济效益是显著的，项目建设符合社会效益、经济效益和环境效益统一的原则。

9.7 环境管理与监测计划

本次环评要求企业设置环保管理机构，设环保科。根据环保管理的工作内容和特点，明确环保机构的职责、环保人员职责，并制订了环境管理制度、运营期环境管理方案。企业的环境监测工作由环保科兼顾，根据本环评提供的监测计划定期委托有资质的监测单位开展污染源监测。

9.8 公众意见采纳情况

本次公众参与调查以企业为责任主体，企业共进行了两次公众参与调查。第一次于项目接受委托后的7日内在企业集团网站“华盛新能燃气集团有限公司”网站进行了公示；第二次公众参与公示是在本项目环评报书告征求意见稿编制完成后进行，企业同步采取3种方式：在10个工作日内，在企业集团网站“华盛新能燃气集团有限公司”网站、在报纸“山西经济日报”、在项目周围敏感村庄张贴了公告，均未收到公众意见。

9.9项目结论

综上所述，通过对本项目的分析最终认为：

兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线（兴县段）项目属于重大变动项目，重新报批环境影响评价文件。该变更项目符合国家产业政策和天然气发展相关规划，符合“三线一单”要求。目前项目已建成，在项目建设过程中按设计、原环评、原批复要求进行了施工期污染防治措施及生态保护措施的实施，没有对环境造成明显影响。在项目运营中，企业只要加强管理，认真落实本报告中提出的各项污染防治措施、生态恢复措施、事故防范措施、事故应急措施，可使项目对环境的不利影响降到最低，使项目建设与环境保护协调发展，社会效益、环境效益显著，公众支持，从满足环境质量目标要求看，本工程的建设是可行的。

# Text boxes

原有（兴线段）项目构成图

变更后（兴线段）项目构成图

图2.5-1  山西省主体功能区规划总图

图2.5-2  兴县生态功能区划图

图2.5-3  兴县生态经济区划图

图2.6-1  上庄站~冯乐站段敏感目标分布图

图2.6-2 冯乐站~赵家坪计量站段敏感目标分布图

图2.6-3  赵家坪计量站~康宁分输站~曹家坡计量站段敏感目标分布图

图2.6-4  曹家坡计量站~石岭则阀室段敏感目标分布图

图2.6-5  石岭则阀室~兴县西门站段敏感目标分布图

图2.6-5  石岭则阀室~兴县门站段敏感目标分布图

图2.6-6  石岭则阀室~宋家山阀室段敏感目标分布图

图2.6-7  宋家山阀室~瓦塘分输站段敏感目标分布图

团周坪计量站

梨山计量站

上庄阀室

圪垯上加压站

坡上阀室

赵家坪阀室

佐则坪加压站

曹家坡计量站

石岭则阀室

兴县门站（已有改造）

宋家山阀室

瓦塘计量站

图3.1-1  原有输气工程图

（紫色为兴县段。黑色为临县段，不在本次评价内）

康宁液化厂

图3.1-2兴县段输气工程变更前后线路对比图

（图中：紫色为原有输气线路、红色为变更后的输气线路）

上庄站

冯乐站

赵家坪计量站

康宁阀井

石岭则阀室

兴县西门站

宋家山阀室

瓦塘分输站

曹家坡计量站

图3.3-1  供气系统图

图3.4-1 一般区域管线施工方式

粉尘、噪声、植被破坏、扰动土地

测量放线

噪声、焊条

开挖；穿越公路、河流等

管道沟上组焊

下管入沟

管道沟下焊接

设置标志

生态恢复

焊缝检验

合格

返修

不合格

管沟回填

扬尘

清水

试压

清管

废水

少量废水、噪声

压缩空气

清管球

严密性试验

压缩空气

噪声

竣工验收

施工作业带清理与施工便道修筑

粉尘、噪声、植被破坏

建筑垃圾、弃方

图3.4-5  管线施工工艺流程图

过滤

计量

调压柜

中澳集气2#站

煤层气

本站场天然气锅炉

0.35MPa

辅助用房采暖

紧急、检修、超压天然气

放空立管放散

过滤分离液

废滤芯

上庄站

锅炉烟气、

锅炉排污水

过滤

计量

调压柜

本站场煤气壁挂炉

0.35MPa

辅助用房采暖

紧急、检修、超压天然气

放空立管放散

锅炉烟气、

锅炉排污水

过滤分离液

废滤芯

赵家坪计量站

过滤

计量

紧急、检修、超压天然气

放空立管放散

过滤分离液

废滤芯

曹家坡计量站

分离

康宁阀井

石岭则阀室

宋家山阀室

紧急、检修、

超压天然气放散

紧急、检修、

超压天然气放散

紧急、检修、

超压天然气放散

调压柜

0.35MPa

辅助用房采暖

紧急、检修、超压天然气

放空立管放散

锅炉烟气、

锅炉排污水

瓦塘分输站

计量

调压

加热

过滤分离液

废滤芯

过滤

兴县城区天然管网

图3.4-2  项目运营期工艺流程及产排污环节图

调压柜

紧急、检修、超压天然气

放空立管放散

兴县西门站

计量

调压

加热

过滤分离液

废滤芯

过滤

康宁液化气工厂

瓦塘镇

1.45MPa

2.5MPa

5.6MPa

5.6MPa

5.58MPa

5.37MPa

5.45MPa

5.39MPa

5.54MPa

5.53MPa

5.5MPa

中联1#增压站来气

过滤

0.35MPa

计量

辅助用房采暖

调压柜

锅炉烟气、

锅炉排污水

本站场天然气锅炉

0.35MPa

辅助用房采暖

紧急、检修、超压天然气

放空立管放散

过滤分离液

废滤芯

冯乐站

锅炉烟气、

锅炉排污水

本站场天然气锅炉

本站场天然气锅炉

0.008

地面洒水

0.52

0.018

用于站场周围荒地抑尘洒水

0.63

1.04

绿化用水

1.04

0.41

0.69

6.86

0.09

8.518

上庄站

新鲜水

锅炉

设备外壁及场地清洗水

软水站

6.17

0.42

办公生活用水

0.10

0.52

集水池沉淀

0.072

1.32

0.492

瓦塘

分输站

0.202

地面洒水

0.78

0.032

用于站场周围荒地抑尘洒水

0.24

2.12

绿化用水

2.12

0.16

0.32

2.67

0.16

5.712

赵家坪

计量站

锅炉

设备外壁及场地清洗水

软水站

2.40

0.45

办公生活用水

0.11

0.56

集水池沉淀

0.128

0.56

0.578

0.008

地面洒水

0.43

0.018

用于站场周围荒地抑尘洒水

0.63

1.04

绿化用水

1.04

0.41

0.69

6.86

0.09

8.518

冯乐站

新鲜水

锅炉

设备外壁及场地清洗水

软水站

6.17

0.42

办公生活用水

0.10

0.52

集水池沉淀

0.072

1.32

0.492

0.242

地面洒水

0.78

0.022

用于站场周围荒地抑尘洒水

0.36

3.71

绿化用水

3.71

0.24

0.40

4.0

0.11

8.622

锅炉

设备外壁及场地清洗水

软水站

3.60

0.45

办公生活用水

0.11

0.56

集水池沉淀

0.088

0.76

0.538

兴县

门站

0.116

地面洒水

0.14

0.006

0.96

绿化用水

0.03

1.106

设备外壁及场地清洗水

0.96

集水池沉淀

0.024

0.024

曹家坡

计量站

0.176

地面洒水

0.66

0.026

用于站场周围荒地抑尘洒水

0.48

2.60

绿化用水

2.60

0.32

0.54

5.37

0.13

8.756

锅炉

设备外壁及场地清洗水

软水站

4.83

0.38

办公生活用水

0.10

0.48

集水池沉淀

0.104

1.02

0.484

0.40

地面洒水

0.40

1.10

绿化用水

1.50

1.10

石岭则

阀室

0.072

图4.1-1  项目区域地理位置图

项目位置

图4.1-2  兴县地表水系图

图4.1-3　天桥泉域与本项目相对位置图

项目位置

纪念馆

学校

圪埚村

蔚汾河

图4.3-1（6）  石岭则阀室~兴县分输站段噪声监测布点图

敏感点—晋绥边区革命纪念馆43#

敏感点—蔡家崖乡中心学校42#

敏感点—兴县居民住宅44#

蔚汾河

南川河

南川河

图4.3-1（1）  上庄场站~冯乐场站段地下水、噪声监测布点图

图4.3-1（2） 赵家坪计量站~曹家坡计量站段地下水、噪声监测布点图

图4.3-1（3）  曹家坡计量站~石岭则阀室段噪声监测布点图

图4.3-1（4）  石岭则阀室~宋家山阀室段噪声监测布点图

图4.3-1（5）  石岭则阀室~兴县门站段地下水、噪声监测布点图

图4.3-1（6）  石岭则阀室~兴县门站段噪声监测布点图

图4.3-1（7）   瓦塘分输站段地下水、噪声监测布点图

图4.3-2（1）  土地利用现状图（上庄站~冯乐站段）

图4.3-2 （2） 土地利用现状图（冯乐站~赵家坪计量站段）

图4.3-2 （3） 土地利用现状图（赵家坪计量站~石则岭阀室段）

图4.3-2 （4） 土地利用现状图（石则岭阀室~瓦塘分输站段）

图4.3-3（1）  植被覆盖图（上庄站~冯乐站段）

图4.3-3（2） 植被覆盖图（冯乐站~赵家坪计量站段）

图4.3-3（3） 植被覆盖图（赵家坪计量站~石则岭阀室段）

图4.3-3（4） 植被覆盖图（石则岭阀室~瓦塘分输站段）

13#瓦塘村

6#兴县

图5.6-1  本项目生态环境保护措施平面布置示意图